ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СИДОРОВСКОЕ

ГРЯЗОВЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от                 г.        №

Об утверждении программы  «Комплексного

развития систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования Сидоровское

Грязовецкого муниципального района Вологодской

области.

Руководствуясь Федеральным законом от 30 декабря 2012 № 289-ФЗ « О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты  Российской Федерации», Уставом муниципального образования Сидоровское Грязовецкого муниципального района Вологодской области

Администрация муниципального образования Сидоровское   ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить программу комплексного развития систем коммунальной  инфраструктуры муниципального образования Сидоровское Грязовецкого муниципального района Вологодской области.

( прилагается)

## 2.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования

Сидоровское                                                                    З.В.Зеленева

СОДЕРЖАНИЕ

1	ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ	3

2	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	7

3	КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СИДОРОВСКОЕ	9

3.1	Территория	9

3.2	Климат	10

3.3	Анализ численности населения	12

3.4	Анализ экономической ситуации	13

4	ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СИДОРОВСКОЕ	14

4.1	Краткий анализ существующего состояния системы электроснабжения, выявление проблем функционирования	14

4.2	Краткий анализ существующего состояния системы теплоснабжения, выявление проблем функционирования	14

4.3	Краткий анализ существующего состояния системы газоснабжения, выявление проблем функционирования	15

4.4	Краткий анализ существующего состояния системы водоснабжения, выявление проблем функционирования	15

4.5	Краткий анализ существующего состояния системы водоотведения, выявление проблем функционирования	16

4.6	Краткий анализ существующего состояния сбора и вывоза коммунальных отходов и мусора, выявление проблем функционирования	17

4.7	Краткий анализ существующего состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей	17

5	ПЛАН РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СИДОРОВСКОЕ, ПЛАН ПРОГНОЗИРУЕМОЙ ЗАСТРОЙКИ И ПРОГНОЗИМРУЕМЫЙ СПРОС НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НА ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	19

5.1	Определение перспективных показателей развития муниципального образования с учетом социально-экономических условий	19

5.2	Прогноз спроса на коммунальные ресурсы	21

6	ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СИДОРОВСКОЕ	23

7	ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	26

7.1	Программа инвестиционных проектов в электроснабжении	27

7.2	Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении	29

7.3	Программа инвестиционных проектов в водоснабжении	32

7.4	Программа инвестиционных проектов в водоотведении	34

7.5	Программа инвестиционных проектов в газоснабжении	36

7.6	Программа инвестиционных проектов в сбор и утилизацию (захоронение) ТКО, КГО и других отходов	38

7.7	Программа реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей	41

7.8	Программа установки приборов учета у потребителей	41

8	УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ	42

8.1	Ответственные за реализацию Программы	42

8.2	План-график работ по реализации Программы	42

8.3	Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы	42

8.4	Порядок корректировки Программы	43

# ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Сидоровское Грязовецкого муниципального района Вологодской области на период до 2032 года |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Приказ Минрегиона РФ от 06.05.2011 г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»; - Федеральный закон от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (в ред. Федеральных законов от 26.12.2005 г. № 184-ФЗ, от 29.12.2006 г. № 258-ФЗ, от 18.10.2007 г. № 230-ФЗ, от 23.07.2008 г. № 281-ФЗ, от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ, от 27.12.2009 г. № 374-ФЗ, от 02.07.2010 г. № 152-ФЗ, от 27.07.2010 г. № 237-ФЗ); - Федеральный закон РФ от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». - Федеральный закон РФ от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Федеральный закон РФ от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ «О фонде содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства»; - Федеральный закон от 07.12.2011 г. №416 «О водоснабжении и водоотведении»; - Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; - Федеральный закон от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ «Об - электроэнергетике»; - Постановление Правительства РФ от 14.06.2013 г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; - Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 01 октября 2013 г. № 359/ГС «Об утверждении программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов». |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация муниципального образования Сидоровское |
| Основные разработчики Программы | Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоАудит» |
| Цели Программы | 1. Создание базового документа для дальнейшей разработки инвестиционных, производственных программ организаций коммунального комплекса муниципального образования Сидоровское. 2. Разработка единого комплекса мероприятий, направленных на обеспечение оптимальных решений системных проблем в области функционирования и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования, в целях: - повышения уровня надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса; - обновления и модернизации основных фондов коммунального комплекса в соответствии с современными требованиями к технологии и качеству услуг и улучшения экологической ситуации. |
| Задачи Программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем. 2. Взаимосвязанное перспективное планирование развития систем. 3. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации. 4. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг. 5. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования. 6. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования. 7. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. |
| Целевые индикаторы и показатели | 1. Обеспечить полное удовлетворение перспективного спроса на коммунальные ресурсы при соблюдении на всем периоде нормативных требований по наличию резервов мощности: обеспечение коммунальными ресурсами вновь вводимой застройки объектов социальной сферы и жилищного фонда с учетом планов сноса. 2. Установить следующие перспективные целевые показатели развития электроснабжения на территории муниципального образования Сидоровское: сохранение аварийность системы электроснабжения на уровне 0 ед./км; снижение износа линий электропередачи; снижение протяженности сетей, нуждающихся в замене; сохранение обеспеченности населения централизованным электроснабжением на уровне 100%; сохранение обеспеченности абонентов приборами учета на уровне – 100%. 3. Установить следующие перспективные целевые показатели развития системы теплоснабжения на территории муниципального образования Сидоровское: сохранение аварийность системы теплоснабжения на уровне 0 ед./км; снижение износа сетей теплоснабжения; снижение протяженности сетей, нуждающихся в замене; своевременная установка приборов учета у потребителей. 4. Установить следующие перспективные целевые показатели развития системы водоснабжения: снижение аварийности системы водоснабжения на уровне до 0 ед./км; снижение износа сетей водоснабжения; снижение протяженности сетей, нуждающихся в замене; снижение доли проб воды на нужды ХВС после водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правилам до 0%; сохранение обеспеченности населения централизованным водоснабжением на уровне – 30%; своевременная установка приборов учета у потребителей. 5. Установить следующие перспективные целевые показатели развития системы водоотведения: сохранить аварийность системы водоотведения на уровне – 0 ед./км; снижение износа сетей водоотведения; снижение протяженности сетей, нуждающихся в замене; увеличение доли сточных вод (хозяйственно-бытовых), очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения до – 100%; сохранение обеспеченности населения централизованным водоотведением на уровне – 10%; 6. Установить следующие перспективные целевые показатели развития системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО): утилизация и (захоронение) отходов на перспективу предусматривается на существующий объект размещения отходов; сохранение обеспеченности населения централизованным сбором ТКО (от численности населения) на уровне 100%; поддержание соответствия санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам эксплуатации объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТКО на уровне 100%; сохранение количества несанкционированных свалок до – 0 ед. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Срок реализации Программы – 2032 год. Этапы осуществления Программы: первый этап – с 2019 года по 2023 год; второй этап – с 2024 года по 2032 год. |
| Объемы требуемых капитальных вложений | Объем финансирования Программы составляет 99500,0 тыс. руб., в т.ч. по видам коммунальных услуг: электроснабжение – 18800,0 тыс. руб. теплоснабжение – 19250,0 тыс. руб. газоснабжение – 27000,0 тыс. руб. водоснабжение – 17225,0 тыс. руб. водоотведение – 15125,0 тыс. руб. захоронение и утилизации ТКО – 2100,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - Установление оптимального значения нормативов потребления коммунальных услуг с учетом применения эффективных технологических решений, использования современных материалов и оборудования. - Предложения по созданию эффективной системы контроля исполнением инвестиционных и производственных программ организации коммунального комплекса. - Внедрение новых методик и современных технологий, в том числе энергосберегающих, в функционировании систем коммунальной инфраструктуры. - Прогноз стоимости всех коммунальных ресурсов. - Определение затрат на реализацию мероприятий программы, эффекты, возникающие в результате реализации мероприятий программы и источники инвестиций для реализации мероприятий программы. |

# ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Сидоровское является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Сидоровское является базовым документом для разработки Инвестиционных и Производственных программ организаций, обслуживающих системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Сидоровское представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования Сидоровское.

Основными задачами Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Сидоровское являются:

- Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем.

- Взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем.

- Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации.

- Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг.

- Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры.

- Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры сельского поселения.

- Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

Формирование и реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Сидоровское базируются на следующих принципах:

- системность – рассмотрение Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования Сидоровское как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы друг на друга;

- комплексность – формирование Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования Сидоровское в увязке с различными целевыми программами (федеральными, региональными, муниципальными).

Полномочия органов местного самоуправления при разработке, утверждении и реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Сидоровское.

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры разработана в соответствии с документами территориального планирования муниципального образования Сидоровское, при этом органы местного самоуправления муниципального образования имеют следующие полномочия:

- принимать решение о разработке Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Сидоровское; утверждать перечень функций по управлению реализацией Программы, передаваемых структурным подразделениям администрации или сторонней организации;

- запрашивать и получать от потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию системы коммунальной инфраструктуры в границах муниципального образования Сидоровское, необходимую для осуществления своих полномочий информацию;

- разрабатывать и утверждать в соответствии с действующим законодательством экономические и правовые нормы и нормативы по обеспечению реализации мероприятий, предусмотренных в Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Сидоровское;

- рассматривать жалобы и предложения потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах муниципального образования Сидоровское, возникающие в ходе разработки, утверждения и реализации Программы;

- организовывать реализацию и мониторинг Программы.

Сроки и этапы:

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Сидоровское разрабатывается на период с 2019 до 2032 года.

Этапы осуществления Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Сидоровское:

1 этап – 2019 - 2023 годы;

2 этап – 2024 - 2032 годы.

# КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СИДОРОВСКОЕ

Общие данные, влияющие на разработку технологических и экономических параметров Программы:

- Площадь территории муниципального образования Сидоровское на 01.01.2019 г. – 121,929 тыс. га.

- Общая численность населения на 01.01.2019 г. – 1774 человек.

- Общая площадь жилищного фонда (на 01.01.2019 г.) – 59,80 тыс. м2.

- Количество источников, расположенных на территории муниципального образования:

- теплоснабжения – 3 централизованных источника: отопительные котельные;

- электроснабжения (центров питания) – трансформаторные подстанции – 50 ед.;

- водоснабжения – 4 артезианских скважин;

- водоотведения – канализационные очистные сооружения (КОС) – 4 ед.;

- газоснабжения – отсутствуют.

- Протяженность сетей (на начало 2019 г.):

- тепловых – 3,432 км в двухтрубном исчислении.

- электрических – данные не предоставлены.

- водоснабжения – 24,1 км.

- водоотведения – 4,4 км.

- газоснабжения – сети отсутствуют.

- Доля сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности сетей (на начало 2019 г.):

- тепловых – 1,032 или 30,07%;

- электрических – данные не предоставлены;

- водоснабжения – 12,4 или 51,45%.

- водоотведения – 1,3 км или 29,55%;

- газоснабжения – сети отсутствуют.

## Территория

Муниципальное образование Сидоровское является сельским поселением. Статус муниципального образования Сидоровское установлен законом Вологодской области от 09.04.2009 г. № 2001-ОЗ «О преобразовании некоторых муниципальных образований Грязовецкого муниципального района Вологодской области».

Муниципальное образование Сидоровское Грязовецкого муниципального района Вологодской области расположено в юго-восточной части Грязовецкого района. На севере граничит с сельским поселением Ботановским и сельским поселением Хожаевским Междуреченского муниципального района, на востоке – с сельским поселением Вохтожским Грязовецкого муниципального района, на юго-востоке – с Костромской областью, на юге с Ярославской областью, на юго-западе – с муниципальным образованием Ростиловское Грязовецкого муниципального района, на западе с муниципальным образованием Перцевское Грязовецкого муниципального района, на северо-западе с муниципальным образованием Комьянское Грязовецкого муниципального района.

Общая площадь муниципального образования Сидоровское в существующих границах составляет 121929 га.

Связь муниципального образования Сидоровское с районным центром городом Грязовцем осуществляется по автодороге регионального (межмуниципального) значения с твердым покрытием (асфальт) Грязовец – Вохтога. Расстояние до города Грязовец – 49 км, расстояние до областного центра – 96 км по маршруту Вологда – Грязовец – Вохтога.

Аэропорт отсутствует. Вертолетных площадок нет.

Административный центр – с. Сидорово, расположенное на правом берегу реки Лежа.

В состав муниципального образования Сидоровское входят 93 населённых пункта, в том числе 88 деревень, 1 посёлок, 1 разъезд, 2 села, 1 станция: с. Сидорово, д. Алексино, д. Алферово, д. Анисимово, д. Бакшино, д. Бекренево, д. Большой Дор, д. Бубейкино, д. Ванчино, д. Векшино, д. Верховье, д. Власово, д. Головинское, д. Горицы, д. Гридино, д. Ивонино, д. Ильинское, д. Илюшкино, д. Кельино, д. Клеопино, д. Левино Сидоровская, д. Маркашово, д. Мартыново, д. Нешарово, д. Никулкино, д. Новгородово, д. Панкратово, д. Полухино, д. Пронино, д. Раменье, д. Родниково, д. Рындино, д. Савино, д. Степаново, д. Тимошкино, д. Филино, д. Цепелка, д. Черняево, д. Шилово, д. Анохино, д. Бакланка, д. Герасимово, д. Ежово, д. Казаркино, д. Клепиково, д. Ковырново, д. Лябзунка, д. Максимово, д. Медведево, д. Михайлово, д. Никола, д. Отметниково, д. Починок, д. Паново, д. Рагозино, д. Слобода, д. Ушаково, д. Хлебниково, д. Хлызино, д. Чистюнино, д. Шушуково, д. Спасское, д. Большое Бродино, д. Глубокое, д. Демьянково, д. Дмитриево, д. Задорка, д. Засечное, д. Канево, д. Карпиха, д. Клобукино, д. Колотилиха, д. Константиново, д. Красное, д. Красноселье, д. Крюково, д. Лапино, д. Левино Лежская, ст. Лежа, д. Лукьяново, п. Майский, д. Максимовица, д. Мухино, д. Нефедово, д. Обухово, д. Павловское, д. Подольное, д. Полянка, д. Поповка, с. Сеньга, д. Стан, д. Становое, рзд. Становое.

## Климат

Климат рассматриваемой территории формируется под влиянием преобладающих атлантических воздушных масс, а также арктических воздушных масс, сухого континентального воздуха умеренных широт и континентального тропического воздуха.

Смена воздушных масс приводит к изменению погоды. Особенно изменчивой наблюдается погода при господстве атлантических воздушных масс, поступающих в циклонах.

Самый холодный месяц – январь со среднемесячной температурой –12,6ºC, а в отдельные дни температура может опускаться до –47ºC. Самый теплый месяц – июль со среднемесячной температурой +16,8ºC и максимальной +39ºC.

Безморозный период в среднем составляет 116 дней, средняя дата последнего весеннего заморозка 23 мая, а первого осеннего – 17 сентября.

Продолжительность вегетационного периода в среднем 155-165 дней.

За год в среднем выпадает 588 мм осадков, из них количество осадков за ноябрь-март – 171 мм, количество осадков за апрель-октябрь – 417 мм.

Устойчивый снежный покров лежит в течение 160-170 дней, достигая к концу зимы высоты 40-50 см.

Количество осадков значительно превышает испарение. Территория МО Сидоровское находится в зоне избыточного увлажнения. Преобладающее направление ветра, обусловленное общей циркуляцией атмосферы, в течение всего года является юго-западное (20%). В холодный период также увеличивается повторяемость юго-восточных ветров (19%).

Среднегодовая скорость ветра равна 4,7 м/с. Средняя скорость ветра за период со средней суточной температурой воздуха ≤ 80С составляет 4,4 м/с. Максимальная из средних скоростей ветра за январь составляет – 6 м/с. Сильный ветер более 15 м/сек наблюдается в среднем 11 дней в году.

Климатологические характеристики сведены в таблице 3.1.

Таблица 3.1

Климатические характеристики

| Наименование | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Средняя месячная и годовая температура воздуха, ºС | -12,6 | -11,6 | -5,9 | 2,3 | 9,6 | 14,9 | 16,8 | 15,0 | 9,1 | 2,5 | -3,5 | -8,9 | 2,3 |
| Среднее месячное и годовое парциальное давление водяного пара, ГПа | 2,4 | 2,5 | 3,4 | 5,6 | 8,2 | 12,0 | 14,6 | 13,8 | 9,8 | 6,6 | 4,5 | 3,2 | 7,2 |
| Среднее количество дней с сильным ветром | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,0 | 1,1 | 0,6 | 0,1 | 0,2 | 0,7 | 1,1 | 0,9 | 1,5 | 11 |
| Среднее количество дней с грозой | - | - | - | 0,6 | 3 | 6 | 8 | 5 | 0,9 | - | - | - | 24 |
| Среднее количество дней с метелью | 10 | 8 | 8 | 1 | - | - | - | - | - | 0,5 | 4 | 7 | 38 |
| Продолжительность солнечного сияния (в час) | 27 | 59 | 134 | 187 | 264 | 271 | 292 | 241 | 124 | 5 | 26 | 13 | 1693 |
| Число дней без солнца | 22 | 15 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 13 | 19 | 25 | 120 |
| Среднее число дней с туманом | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 32 |

Характеристика сезонов года

Весной в связи с увеличением высоты стояния солнца и длительности дня нарастает солнечная радиация, но повышение температуры идет медленно. К 17-20 апреля устойчивый снежный покров разрушается.

Во второй половине апреля нарастание температуры идет очень быстро.

Весной наблюдаются возвраты холодов, связанные с вторжением холодных арктических масс воздуха.

Лето характеризуется сравнительно невысокими температурами. Что объясняется, как широтой места (довольно высокой), так и значительной облачностью, частой повторяемостью пасмурной погоды. Умеренно-теплое и достаточно влажное лето благоприятно для развития зеленых насаждений. В первой половине августа уже возможны заморозки.

Осенью часто проходят циклоны, приносящие с собой низкую облачность и продолжительные обложные осадки.

Возвраты теплой погоды, наблюдающиеся в осенний период, связаны с довольно регулярными вторжениями теплого континентального воздуха из более южных районов.

Зима начинается с середины ноября. В это время преобладает ясная и холодная погода. Морозы смягчаются циклонами, приходящими с Атлантики. Иногда циклоны вызывают оттепели, сопровождающиеся туманами и гололедом.

Климатологические условия:

Климатический район строительства                    II В

(согласно СНиП 23-01-99*)

Расчетная температура наружного воздуха          – 32ºС

(наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92)

Нормативная снеговая нагрузка                            1,68 Кпа (IV р-н)

Нормативное значение ветрового давления          0,23 Кпа (I р-н)

Выводы:

- Территория города относится к строительно-климатическому району IIв. Особых климатических ограничений климат не вызывает.

- Расчетная температура наружного воздуха составляет: – 32ºC.

- При размещении предприятий с вредным выбросом необходимо учитывать следующее:

- наименьший процент (5%) составляют ветры восточного направления. По остальным румбам ветры распределяются более или менее равномерно.

- сравнительно большой процент штилей в период с июля по сентябрь (12-16%). В остальные месяцы штиль составляет от 5 до 8%.

- частота туманов, способствующих возрастанию концентрации вредных примесей в воздухе, составляет в среднем 2-3 дня в месяц, в сентябре – до 5 дней.

## Анализ численности населения

Оценка тенденций экономического роста и градостроительного развития территории в качестве одной из важнейших составляющих включает в себя анализ демографической ситуации. Значительная часть расчетных показателей, содержащихся в проектах документов территориального планирования, определяется на основе численности населения.

Численность населения муниципального образования Сидоровское на 01.01.2019 г. составила 1774 чел.

Динамика изменения численности населения муниципального образования Сидоровское за период 2015-2019 гг. представлена в таблице 3.2. Общая численность населения муниципального образования Сидоровское за период времени с 01.01.2015 г. по 01.01.2019 г. снизилась на 73 человека или на 3,95%.

Таблица 3.2

Численность населения

| Показатель | 01.01.2015 г. | 01.01.2016 г. | 01.01.2017 г. | 01.01.2018 г. | 01.01.2019 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая численность населения на начало года, человек | 1847 | 1842 | 1815 | 1770 | 1774 |
| Динамика изменения численности населения по отношению к предыдущему году, % | - | -0,27 | -1,46 | -2,48 | +0,23 |

Диаграмма 3.1

## Анализ экономической ситуации

Экономика Грязовецкого района традиционно строится на использовании имеющихся разнообразных природных ресурсов, имеющих значительный потенциал, который может быть использован для наращивания объемов производства и повышения на этой основе благосостояния территориального сообщества.

В настоящее время на территории муниципального образования Сидоровское основное производство представлено сельским хозяйством, заготовкой и переработкой древесины, производством продукции местного значения.

Муниципальное образование Сидоровское расположено в Грязовецком муниципальном районе на расстоянии 96 километров от областного центра г. Вологды в юго – восточном направлении.

Территориально вся промышленность расположена в селе Сидорово, отдельные объекты в деревне Анохино и деревне Спасское. Сельское хозяйство развито преимущественно в деревне Анохино, в деревне Рагозино, в деревне Спасское.

Большого роста промышленности не ожидается. Проектом предлагается дальнейшее развитие сельского хозяйства, связанных с ним отраслей переработки с/х продукции, первичная обработка древесины и увеличение объемов производства местных продуктов.

# ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СИДОРОВСКОЕ

## Краткий анализ существующего состояния системы электроснабжения, выявление проблем функционирования

Электроснабжение муниципального образования Сидоровское Грязовецкого муниципального района Вологодской области осуществляется от 50 трансформаторных подстанций на напряжении 10/0,4кв. Электропитание последних выполняется от РУ-10кв ПС 110/10 кВ «Вохтога», ПС 110/10 кВ «Жёрноково» линиями 10 кВ. По территории поселения проходят магистральные линии 500, 110 и 10 кВ.

По балансовой принадлежности электросетевые объекты муниципального образования Сидоровское обслуживаются ООО «Северная сбытовая компания».

Основной проблемой электроснабжения территории является большая степень изношенности оборудования. Необходимо проводить мониторинг состояния оборудования и производить своевременную замену и модернизацию.

Выводы:

- Существующая схема электрических сетей обеспечивает надежность электроснабжения наличием резервных связей с прилегающими поселениями и районами.

Проектные предложения

Предусматривается возведение семнадцати новых комплектных трансформаторных подстанций и реконструкция десяти существующих трансформаторных подстанций. 2 категория потребителей обеспечивается дизельными электростанциями (ДЭС). Питание проектируемых трансформаторных подстанций осуществляется ВЛ-10 кВ; питание всех потребителей проектируемых районов села осуществляется ВЛИ-0,4 кВ выполненной изолированным самонесущим проводом СИП-2А на ж/б опорах СВ-9,5.

По результатам расчета электрических нагрузок электроснабжение муниципального образования Сидоровское будет осуществляться от 50 существующих КТП-10/0,4 кВ и семнадцати проектируемых КТП 10/0,4 кВ.

## Краткий анализ существующего состояния системы теплоснабжения, выявление проблем функционирования

Теплоснабжение потребителей муниципального образования Сидоровское децентрализовано.

Всего на территории поселения расположено 3 ведомственные котельные.

Теплоснабжение жилых одно-двух квартирных домов преимущественно – печное, топливо – дрова.

Производственные здания предприятий местной промышленности снабжаются теплом от собственных источников теплоты.

Услуги по обеспечению населения централизованным теплоснабжением на территории муниципального образования Сидоровское осуществляют МУП «Управление ЖКХ п. Вохтога» и ООО «ЖКХ Анохинский».

Характеристика существующих котельных представлена в таблице 4.1.

Таблица 4.1

| Наименование котельной | Марки котлов | Год ввода в эксплуатацию | Установленная мощность оборудования, Гкал/ч | Расчетная нагрузка, Гкал/ч | Топливо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «ЖКХ Анохинский» |
| Котельная д. Спасское | Квр-0,8-95, основной | 2011 | 2,09 | 0,73 | Дрова, уголь |
|  | Квр-0,4-95, основной | 2011 |  |  |  |
|  | Квр-0,6 К, резервный | 2008 |  |  |  |
|  | Квр-ТС-1 Р, резервный | 2008 |  |  |  |
| Котельная д. Анохино | Квр-0,63, основной | 2019 | 1,66 | 0,73 | Дрова, уголь |
|  | Квр-0,6 К; основной | 2013 |  |  |  |
|  | Квр-ТС-1 р, резервный | 2009 |  |  |  |
| МУП «Управление ЖКХ п. Вохтога» |
| Котельная с. Сидорово | КВ-ТС-1 | 2007 | 0,5 | 0,7 | Дрова/уголь |
|  | КВ-ТС-1 | 2006 | 0,5 |  | Дрова/уголь |
|  | КВ-ТС-1 | 2007 | 0,5 |  | Дрова/уголь |
|  | НИИСТУ-5 | 1998 | 0,5 |  | Уголь |

Источники теплоснабжения не оснащены оборудованием для водоподготовки. Для заполнения и подпитки тепловой сети используется вода из водопроводной сети.

Тепловые сети – двухтрубные, преимущественно подземной прокладки в непроходных лотковых каналах, протяженность 3,432 км. Для транспортировки теплоносителя используются стальные изолированные трубопроводы условным диаметром 50-150 мм. Износ сетей составляет от 40-80%, требуется их дальнейшая замена.

## Краткий анализ существующего состояния системы газоснабжения, выявление проблем функционирования

В настоящее время природный газ в муниципальном образовании Сидоровское отсутствует во всех населенных пунктах.

Газоснабжение существующего жилого фонда осуществляется привозным сжиженным газом: многоквартирные 2-3 этажные дома – от групповых резервуарных установок; одноэтажные и, частично, двухэтажные жилые дома от индивидуальных баллонных установок.

## Краткий анализ существующего состояния системы водоснабжения, выявление проблем функционирования

Централизованная система водоснабжения на территории муниципального образования Сидоровское организована в с. Сидорово, д. Анохино, с. Сеньга, д. Спасское – ст. Лежа, д. Левино.

Таблица 4.2

Основные данные по существующим водозаборным узлам, их месторасположение и характеристика

| Наименование объекта и его местоположение | Год ввода в эксплуатацию | Состав водозаборного узла | Износ, % | Производительность, м3/сут. | Наличие ЗСО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Артскважина № 3165, д. Спасское | 1987 | Глубинный насос, щит управления электрооборудования | Информация отсутствует | 600,0 | Разработан, но не утвержден |
| Артскважина № 3285, д. Анохино | 1988 | Глубинный насос, щит управления электрооборудования | Информация отсутствует | 264,0 | Разработан, но не утвержден |
| Артскважина № 3428, с. Сеньга | 1990 | Глубинный насос, щит управления электрооборудования | Информация отсутствует | 192,0 | Разработан, но не утвержден |
| Артскважина с. Сидорово | 1986 | Глубинный насос ЭЦВ-6-6,5/85 |  | 300,0 | да |

На территории муниципального образования Сидоровское услуги по обеспечению населения холодной водой оказывают следующие организации:

- ООО «ЖКХ Анохинское» – д. Анохино, с. Сеньга, д. Спасское – ст. Лежа, д. Левино;

- МУП «Управление ЖКХ п. Вохтога» – с. Сидорово.

Для хозяйственно-питьевого водоснабжения и производственных нужд в поселении используются подземные воды.

В неканализованном жилом секторе – в основном это частная жилая застройка, снабжение питьевой водой осуществляется от водозаборных колонок, установленных на водопроводных сетях.

Общая протяженность водопроводный сетей на территории поселения составляет 24,1 км.

Сооружения очистки и подготовки воды на территории муниципального образования Сидоровское в настоящее время отсутствуют.

## Краткий анализ существующего состояния системы водоотведения, выявление проблем функционирования

На территории муниципального образования Сидоровское имеется централизованная и децентрализованная система канализации.

В настоящее время системы канализации с очистными сооружениями полной биологической очистки существуют в следующих населенных пунктах: д. Анохино, с. Сеньга, с. Сидорово, д. Спасское – ст. Лежа.

Информация по очистным сооружения канализации представлена в таблице 4.3.

Таблица 4.3

| Место расположения КОС | Год ввода в эксплуатацию | Производительность, куб.м/сут |
| --- | --- | --- |
| д. Спасское | 1988 | 50,0 |
| д. Анохино | 2011 | 100,0 |
| с. Сеньга | 1990 |  |
| КОС с. Сидорово | 2010 | 50,0 |

Сброс сточных вод после ОСК осуществляется: д. Спасское – ст. Лежа – в р. Лежа, д. Анохино – в р. Бакланка, с. Сеньга – в р. Сеньга, с. Сидорово - в р. Лежа.

Общая протяженность существующих сетей канализации муниципального образования Сидоровское составляет 4,4 км.

Остальные сельские населенные пункты не имеют канализации, значительная часть населения пользуется выгребными ямами и септиками.

В настоящее время на территории муниципального образования Сидоровское канализационные насосные станции отсутствуют.

В муниципальном образовании Сидоровское существует 2 эксплуатационных зоны. Организациями, осуществляющими водоотведение от абонентов, являются ООО «ЖКХ Анохинское и МУП «Управление ЖКХ п. Вохтога». Данные организации предоставляют услуги по водоотведению в следующих населенных пунктах: д. Анохино, с. Сеньга, с. Сидорово, д. Спасское – ст. Лежа.

## Краткий анализ существующего состояния сбора и вывоза коммунальных отходов и мусора, выявление проблем функционирования

На территории Грязовецкого района работает региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами восточной части Вологодской области – ООО «АкваЛайн», который осуществляет вывоз мусора с территории муниципального образования Сидоровское на свалку по адресу Вологодская область, Грязовецкий район, г. Грязовец, примерно в 2 км от межевого знака № 69 по направлению на северо-восток. Площадь свалки составляет 5 га, загруженность 60%.

Контейнерный сбор ТКО осуществляется только в с. Сидорово, с. Сеньга, д. Анохино и д. Спасское.

Загруженность свалки составляет 60%, поэтому существует необходимый резерв производственной мощности.

Основной проблемой в области сбора и утилизации твердых коммунальных отходов является возникновение стихийных несанкционированных свалок, которые требуют значительных финансовых затрат на их ликвидацию и эффективного контроля за их возникновением со стороны соответствующих уполномоченных структур.

## Краткий анализ существующего состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей

В соответствии со ст. 12 Федерального закона от 23.11.2009 г. № 261 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в редакции от 11.07.2011) в целях повышения уровня энергосбережения в жилищном фонде и его энергетической эффективности в перечень требований к содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме включаются требования о проведении мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности многоквартирного дома. Соответственно должно быть обеспечено рациональное использование энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий (использование энергосберегающих ламп, приборов учета, более экономичных бытовых приборов, утепление многоквартирных домов и мест общего пользования и др.).

В соответствии со ст. 24 Федерального закона от 23.11.2009 г. № 261 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в редакции от 11.07.2011), начиная с 1 января 2010 года бюджетное учреждение обязано обеспечить снижение в сопоставимых условиях объема потребленных им воды, дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля в течение пяти лет не менее чем на пятнадцать процентов от объема фактически потребленного им в 2009 г. каждого из указанных ресурсов с ежегодным снижением такого объема не менее чем на три процента.

В соответствии со ст. 13 Федерального закона от 23.11.2009 г. № 261 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» до 01.07.2012 собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах, обязаны обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета используемых воды, электрической энергии. Соответственно должен быть обеспечен перевод всех потребителей на оплату энергетических ресурсов по показаниям приборов учета за счет завершения оснащения приборами учета воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии зданий и сооружений поселения, а также их ввода в эксплуатацию.

Оснащенность приборами учета потребителей представлена в таблице 4.4.

Таблица 4.4

Оснащенность приборами учета

| Показатель | Оснащенность приборами учета, % |
| --- | --- |
|  | население | промышленные объекты | объекты социально-культурного и бытового назначения |
| Электрическая энергия | 100 | 100 | 100 |
| Тепловая энергия |  |  |  |
| ООО «ЖКХ Анохинский» | 0 | - | 50 |
| МУП «Управление ЖКХ п. Вохтога» | 0 | 0 | 87 |
| Водоснабжение |  |  |  |
| ООО «ЖКХ Анохинский» | 56 | - | 29,4 |
| МУП «Управление ЖКХ п. Вохтога» | 36,7 | - | нет данных |
| Водоотведение |  |  |  |
| ООО «ЖКХ Анохинский» | отс. | отс. | отс. |
| МУП «Управление ЖКХ п. Вохтога» | отс. | отс. | отс. |
| Газоснабжение | отс. | отс. | отс. |

# ПЛАН РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СИДОРОВСКОЕ, ПЛАН ПРОГНОЗИРУЕМОЙ ЗАСТРОЙКИ И ПРОГНОЗИМРУЕМЫЙ СПРОС НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НА ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Перспектива развития территории муниципального образования Сидоровское рассматривается до 2032 г.

Документами территориального планирования муниципального образования являются Генеральный план муниципального образования Сидоровское Грязовецкого муниципального района Вологодской области, Правила Землепользования и застройки муниципального образования Сидоровское Грязовецкого муниципального района Вологодской области, Схема территориального планирования Грязовецкого муниципального района которые, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, комплексно решает задачи обеспечения устойчивого развития муниципального образования, развития социальной инфраструктуры, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, интересов Российской Федерации, Вологодской области, Грязовецкого района и муниципального образования.

Территориальное планирование направлено на определение функционального назначения территории муниципального образования исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях:

- обеспечения устойчивого развития муниципального образования;

- формирования благоприятной среды жизнедеятельности;

- сохранения объектов исторического и культурного наследия, уникальных природных объектов для настоящего и будущего поколений;

- развития и модернизации инженерной, транспортной и социальной инфраструктур;

- оптимизация использования земельных ресурсов межселенных территорий.

## Определение перспективных показателей развития муниципального образования с учетом социально-экономических условий

Динамика численности населения

Прогноз численности населения и трудовых ресурсов – важнейшая составная часть градостроительного проектирования, на базе которой определяются проектные параметры отраслевого хозяйственного комплекса, жилищного строительства, комплекса общественных услуг.

Существенное улучшение демографической ситуации является общенациональным приоритетом, так как издержки демографического развития препятствуют решению кардинальных социально-экономических задач, эффективному обеспечению национальной безопасности.

В тоже время, несмотря на некоторые позитивные сдвиги, демографическая ситуация в поселении в целом остается неблагополучной, основные параметры демографического развития продолжают ухудшаться.

Причины сложившейся ситуации многочисленны. Так, например, к ним относятся: отсутствие у многих молодых людей хорошо оплачиваемой работы, надлежащих жилищных условий, наличие у них во многом обоснованных сомнений в собственных возможностях обеспечить будущему ребенку достойный уровень медицинских услуг, качественное образование.

Для изменения демографической динамики, обеспечения в будущем хотя бы простого воспроизводства населения недостаточно мер демографической политики, направленных на создание семьям условий для рождения желаемого количества детей.

Серьезное отрицательное влияние оказывает деформация института семьи. К более низким репродуктивным ориентациям может вести либерализация отношения молодежи к государственной регистрации брака.

Негативное воздействие на формирование будущего репродуктивного поведения молодежи оказывает воспитание детей в неполных семьях.

Значительная часть семей испытывает серьезные материальные затруднения.

В целом, анализ показывает, что основными факторами, влияющими на демографическую ситуацию, являются факторы, обеспечивающие рост уровня и качества жизни населения.

Прогнозная численность населения муниципального образования Сидоровское на 2032 год составит 3450 человек (2400 человек постоянного населения и 1050 дачников).

Жилищный фонд

Обеспечение качественным жильем населения является одной из важнейших социальных задач, стоящих перед муниципалитетом. Капитальное исполнение, полное инженерное обеспечение, создание предпосылок для эффективного развития жилищного строительства с использованием собственных ресурсов (для создания дополнительных рабочих мест) – это приоритетные цели в жилищной сфере.

Муниципальная жилищная политика – совокупность систематически принимаемых решений и мероприятий с целью удовлетворения потребностей населения в жилье.

Перечень вопросов в сфере муниципальной жилищной политики, решение которых обеспечивают муниципальные органы власти:

- учет (мониторинг) жилищного фонда;

- определение существующей обеспеченности жильем населения муниципального образования;

- установление нормативов жилищной обеспеченности, учитывающие местные условия муниципального образования;

- организация жилищного строительства (вопросы его содержания относятся к жилищно-коммунальному комплексу) за счет всех источников финансирования;

- формирование нормативно-правовой базы в жилищной сфере.

Общая площадь жилищного фонда на 01.01.2019 г. составляет 59,80 тыс. м² общей площади. Таким образом, при численности населения 1774 человека, средняя жилищная обеспеченность общей площадью на человека составляет 33,71 м²/чел.

Жилой фонд муниципального образования Сидоровское представлен усадебными, деревянными многоквартирными и секционными домами.

Ветхий и аварийный жилищный фонд по поселению составляет около 60% от общей площади жилого фонда.

На расчетный срок ожидаемый расчетный жилой фонд составит 98,25 тыс. м2, при численности населения 3450 человек. Таким образом, средняя жилая обеспеченность составит 28,5 м2/ч.

Социальная инфраструктура

Формирование и развитие системы обслуживания, которая включает в себя учреждения здравоохранения и социальной защиты населения, образования, культуры и искусства, спорта, торговли и прочие объекты, в значительной мере способствует достижению главной цели градостроительной политики – обеспечения комфортности проживания.

На территории муниципального образования действуют: 3 школы, 3 детских сада, 5 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПа), 3 дома Культуры, 3 библиотеки, 3 спортивные площадки, 3 спортивных зала при школах.

В настоящее время в сравнении с рекомендуемыми нормативами уровень обеспеченности учреждениями социальной инфраструктуры высокий.

Определение емкости объектов культурно-бытового назначения на данной стадии проектирования преследует цель определения потребности в территориях общественной застройки в общей сумме селитебной территории. Задачей генерального плана является резервирование территорий общественной застройки, а их конкретное использование может меняться в зависимости от возникающей потребности в различных видах обслуживания.

## Прогноз спроса на коммунальные ресурсы

Объемы коммунальных услуг до 2032 года представлены в таблице 5.1. Факторы, принятые в расчет при определении объемов потребления услуг коммунальной сферы на перспективу:

- прогнозная численность постоянного населения;

- установленные нормативы потребления коммунальных услуг;

- технико-экономические показатели реализации Генерального плана.

Таблица 5.1

Прогнозный спрос на коммунальные ресурсы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние – 2018 г. | Расчетный срок - 2032 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Электроснабжение |
|  | Потребность в электроэнергии | млн. Квт. ч./год | 0,115484 | нет данных |
|  | Источники покрытия электронагрузок | кВА | нет данных | 8990,0 |
|  | Протяженность сетей | км | нет данных | нет данных |
|  | Теплоснабжение |
|  | Потребление тепла | Гкал/год | 4977,0 | 11850,271 |
|  | Производительность централизованных источников теплоснабжения, в том числе: | Гкал/час | 5,75 | нет данных |
|  | ТЭЦ (АТЭС, АСТ) | Гкал/час | отс. | отс. |
|  | котельные | Гкал/час | 5,75 | нет данных |
|  | Протяженность сетей | км | 3,432 | нет данных |
|  | Газоснабжение |
|  | Удельный вес газа в топливном балансе | % | отсутствует | 79 |
|  | Потребление газа | тыс. м3/год | отсутствует | 5568,4 |
|  | Источники подачи газа | тыс. м3/год | отсутствует | нет данных |
|  | Протяженность сетей | км | отсутствует | нет данных |
|  | Водоснабжение |
|  | Водопотребление | тыс. м3/год | 33,567 | 463,3128 |
|  | Вторичное использование воды | % | - | - |
|  | Производительность водозаборных сооружений, в том числе: | м3/сут | 1356 | нет данных |
|  | водозаборов подземных вод | м3/сут | 1356 | нет данных |
|  | Протяженность сетей | км | 24,1 | нет данных |
|  | Водоотведение |
|  | Общее поступление сточных вод | тыс.м3/год | 15,158 | 238,0713 |
|  | Количество очистных сооружений | ед. | 4 | 4 |
|  | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут | 200,0* | 700,0 |
|  | Протяженность сетей | км | 4,4 | нет данных |
|  | Санитарная очистка территории |
|  | Объем бытовых отходов | тонн/год | 906,0 | 690,0 |
|  | Усовершенствованные свалки (полигоны) | единиц/га | отсутствуют | отсутствуют |
|  | Общая площадь свалок (полигонов) | га | отсутствуют | отсутствуют |

Примечание. * - производительность очистных сооружений указана без учета мощности КОС, с. Сеньга.

# ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СИДОРОВСКОЕ

Результаты реализации Программы определяются уровнем достижения запланированных целевых показателей, которые устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и периодически корректируются.

Целевые показатели для мониторинга реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Сидоровское на период до 2032 г. определены с учетом выполнения всех мероприятий Программы в запланированные сроки и представлены в таблице 6.1.

Таблица 6.1

Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | 2018 г. | 2023 г. | 2032 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Электроснабжение |
|  | Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |
|  | Аварийность (с учетом повреждения оборудования) | ед./км | 0 | 0 | 0 |
|  | Износ сетей | % | н/д | н/д | н/д |
|  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | н/д | н/д | н/д |
|  | Показатели качества обслуживания абонентов |
|  | Количество жалоб абонентов на качество электрической энергии | ед. | 0 | 0 | 0 |
|  | Обеспеченность населения централизованным электроснабжением (от численности населения) | % | 100 | 100 | 100 |
|  | Охват абонентов приборами учета | % | 100 | 100 | 100 |
|  | Теплоснабжение |
|  | Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |
|  | Аварийность (с учетом повреждения оборудования) | ед./км | 0 | 0 | 0 |
|  | Износ тепловых сетей |  |  |  |  |
|  | ООО «ЖКХ Анохинское» | % | н/д | н/д | н/д |
|  | МУП «Управление ЖКХ п. Вохтога | % | 100 | 100 | 65 |
|  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене |  |  |  |  |
|  | ООО «ЖКХ Анохинское» | км | н/д | н/д | н/д |
|  | МУП «Управление ЖКХ п. Вохтога | км | 1,032 | 1,032 | 0,3 |
|  | Показатели качества обслуживания абонентов |
|  | Количество жалоб абонентов на качество услуг | ед. | 0 | 0 | 0 |
|  | Обеспеченность населения централизованным теплоснабжением (от численности населения) |  |  |  |  |
|  | ООО «ЖКХ Анохинское» | % | 17 | 17 | 17 |
|  | МУП «Управление ЖКХ п. Вохтога | % | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
|  | Охват абонентов приборами учета | % | 0 | 0 | 0 |
|  | Газоснабжение |
|  | Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |
|  | Износ сетей газоснабжения | % | отс. | отс. | н/д |
|  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | отс. | отс. | н/д |
|  | Показатели качества обслуживания абонентов |
|  | Количество жалоб абонентов на качество услуг | ед. | отс. | отс. | н/д |
|  | Обеспеченность населения централизованным газоснабжением (от численности населения) | % | отс. | отс. | 79 |
|  | Охват абонентов приборами учета | % | отс. | отс. | 100 |
|  | Система водоснабжения |
|  | Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |
|  | Аварийность (с учетом повреждения оборудования) | ед./км | 0 | 0 | 0 |
|  | Износ водопроводных сетей |  |  |  |  |
|  | ООО «ЖКХ Анохинское» | % | 80-100 | 80-100 | 65 |
|  | МУП «Управление ЖКХ п. Вохтога | % | 100 | 100 | 65 |
|  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене |  |  |  |  |
|  | ООО «ЖКХ Анохинское» | км | 11,2 | 11,2 | 7,0 |
|  | МУП «Управление ЖКХ п. Вохтога | км | 1,2 | 1,2 | 0,5 |
|  | Показатели качества воды |
|  | Доля проб воды на нужды ХВС после водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правилам |  |  |  |  |
|  | ООО «ЖКХ Анохинское» | % | 100 | 100 | 0 |
|  | МУП «Управление ЖКХ п. Вохтога | % | 25 | 25 | 0 |
|  | Показатели качества обслуживания абонентов |
|  | Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды |  |  |  |  |
|  | ООО «ЖКХ Анохинское» | ед. | 1 | 0 | 0 |
|  | МУП «Управление ЖКХ п. Вохтога | ед. | 0 | 0 | 0 |
|  | Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (от численности населения) |  |  |  |  |
|  | ООО «ЖКХ Анохинское» | % | н/д | н/д | н/д |
|  | МУП «Управление ЖКХ п. Вохтога | % | 23,7 | 23,7 | 23,7 |
|  | Охват абонентов приборами учета |  |  |  |  |
|  | ООО «ЖКХ Анохинское» | % | н/д | н/д | н/д |
|  | МУП «Управление ЖКХ п. Вохтога | % | 36,7 | 36,7 | 36,7 |
|  | Система водоотведения |
|  | Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |
|  | Аварийность (с учетом повреждения оборудования) | ед./км | 0 | 0 | 0 |
|  | Износ канализационных сетей |  |  |  |  |
|  | ООО «ЖКХ Анохинское» | % | н/д | н/д | н/д |
|  | МУП «Управление ЖКХ п. Вохтога | % | 100 | 100 | 65 |
|  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене |  |  |  |  |
|  | ООО «ЖКХ Анохинское» | км | 1,1 | 1,1 | 0,4 |
|  | МУП «Управление ЖКХ п. Вохтога | км | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
|  | Показатели качества очистки сточных вод |
|  | Доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения |  |  |  |  |
|  | ООО «ЖКХ Анохинское» | % | н/д | н/д | н/д |
|  | МУП «Управление ЖКХ п. Вохтога | % | 89 | 89 | 100 |
|  | Показатели качества обслуживания абонентов |
|  | Обеспеченность населения централизованным водоотведением (от численности населения) |  |  |  |  |
|  | ООО «ЖКХ Анохинское» | % | н/д | н/д | н/д |
|  | МУП «Управление ЖКХ п. Вохтога | % | 3,94 | 3,94 | 3,94 |
|  | Система утилизации, обезвреживания и захоронения ТКО |
|  | Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |
|  | Общая мощность полигонов по утилизации (захоронению) ТКО | га | - | - | - |
|  | Уровень износа парка специальной техники, используемой на полигонах и свалках | % | н/д | н/д | н/д |
|  | Показатели качества обслуживания абонентов |
|  | Количество жалоб абонентов на качество услуг | ед. | - | - | - |
|  | Обеспеченность населения централизованным сбором ТКО (от численности населения) | % | 100 | 100 | 100 |
|  | Соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам эксплуатации объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТКО | % | 100 | 100 | 100 |
|  | Количество несанкционированных свалок | ед. | - | - | - |
| н/д – нет данных * - мощность очистных сооружений без учета КОС в с. Сеньга |

Реализация мероприятий по системе электроснабжения позволит достичь следующего эффекта:

- обеспечение бесперебойного электроснабжения;

- повышение качества и надежности электроснабжения, снижение уровня потерь;

- обеспечение резерва мощности, необходимого для электроснабжения новых объектов.

Результатами реализации мероприятий по системе теплоснабжения муниципального образования являются:

- повышение качества и надежности теплоснабжения;

- повышение ресурсной эффективности предоставления услуг теплоснабжения.

Результатами реализации мероприятий по развитию систем водоснабжения муниципального образования являются:

- обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоснабжения;

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности.

Результатами реализации мероприятий по развитию систем водоотведения муниципального образования являются:

- реконструкция объектов системы водоотведения;

- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов водоотведения;

- уменьшение техногенного воздействия на среду обитания;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоотведения.

Результатами реализации мероприятий по развитию систем сбора и утилизации (захоронения) ТКО муниципального образования являются:

- улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования Сидоровское.

# ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Общая программа инвестиционных проектов включает:

- программу инвестиционных проектов в электроснабжении;

- программу инвестиционных проектов в теплоснабжении;

- программу инвестиционных проектов в водоснабжении;

- программу инвестиционных проектов в водоотведении;

- программу инвестиционных проектов в газоснабжении;

- программу инвестиционных проектов в сборе и утилизации (захоронении) ТКО;

- программу реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей;

- программу установки приборов учета у потребителей.

Общая программа инвестиционных проектов муниципального образования Сидоровское до 2032 года (тыс. руб.) представлена в таблице 7.1.

Таблица 7.1

| Наименование | 2019-2032 гг., тыс. руб. |
| --- | --- |
| Программа инвестиционных проектов в электроснабжении |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем | 150 |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем | 150 |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры | 18500 |
| Проект: Новое строительство и реконструкция головных объектов электроснабжения | 10000 |
| Проект: Новое строительство и реконструкция сетей электроснабжения | 8500 |
| Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования | 0 |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в электроснабжении | 18800,0 |
| Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем | 200 |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем | 50 |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры | 19000 |
| Проект: Новое строительство, реконструкция и техническое перевооружение (головных объектов теплоснабжения) источников тепловой энергии | 4000 |
| Проект: Новое строительство и реконструкция тепловых сетей (линейных объектов теплоснабжения) | 15000 |
| Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования | - |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в теплоснабжении | 19250,0 |
| Программа инвестиционных проектов в газоснабжении |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем | 200 |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем | н/д |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры | 26800 |
| Проект: Реконструкция и техническое перевооружение (ГРП, другие источники либо головные объекты газоснабжения) | 1800 |
| Проект: Новое строительство сетей газоснабжения (линейные объекты газоснабжения) | 25000 |
| Проект: Реконструкция сетей газоснабжения (линейные объекты газоснабжения) | - |
| Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования | - |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в газоснабжении | 27000,0 |
| Программа инвестиционных проектов в водоснабжении |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем | 200 |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем | 25 |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры | 17000,0 |
| Проект. Развитие головных объектов системы водоснабжения | 12000,0 |
| Проект. Реконструкция водопроводных сетей и сооружений | 5000,0 |
| Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования | 0 |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в водоснабжении | 17225,0 |
| Программа инвестиционных проектов в водоотведении |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем | 100 |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем | 25 |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры | 15000 |
| Проект. Строительство и реконструкция сооружений и головных насосных станций системы водоотведения на перспективу | 7000 |
| Проект. Реконструкция и модернизация линейных объектов водоотведения | 8000 |
| Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования | - |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в водоотведении | 15125,0 |
| Программа инвестиционных проектов в сфере сбора и утилизации (захоронения) ТКО |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем | - |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем | 50 |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры | 2000 |
| Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования | 0 |
| Задача 5: Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей | 50 |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в сфере сбора и утилизации (захоронения) ТКО | 2100,00 |
| Программа реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей |
| Задача 1. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей | 100 |
| Проект: Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда | 50 |
| Проект. Мероприятия по энергосбережению в бюджетных учреждениях и повышению энергетической эффективности этих учреждений | 50 |
| Итого по Программе реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей | 100 |
| Программа установки приборов учета у потребителей |
| Задача 1. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей | - |
| Проект: Установка приборов учета в многоквартирных жилых домах | - |
| Итого по Программе реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей | - |
| ВСЕГО: общая Программа проектов | 99600,0 |

## Программа инвестиционных проектов в электроснабжении

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в электроснабжении, обеспечивающих спрос на услуги электроснабжения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования Сидоровское, включает:

Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры

Мероприятия:

- проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку электрической энергии;

- инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества.

Срок реализации: 2020 г., 2024 г.

Ориентировочный объем финансирования: 150,0 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: организационные, беззатратные и малозатратные мероприятия Программы непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов.

Задача 2: Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры

Мероприятия:

- разработка электронной перспективной схемы электроснабжения муниципального образования Сидоровское.

Срок реализации: 2024 г.

Ориентировочный объем финансирования: 150,0 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: повышение надежности и качества централизованного электроснабжения, минимизация воздействия на окружающую среду, обеспечение энергосбережения.

Задача 3: Разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры

Инвестиционный проект «Новое строительство и реконструкция головных объектов электроснабжения» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей развития системы электроснабжения в части источников электрической энергии:

- строительство новых комплектных трансформаторных подстанция в количестве 17 шт.;

- реконструкция существующих трансформаторных подстанция в количестве 10 шт.

Цель проекта: обеспечение качества и надежности электроснабжения.

Технические параметры проекта: определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта: до 2032 г.

Ориентировочный объем финансирования: 10,0 млн. руб.

Инвестиционный проект «Новое строительство и реконструкция сетей электроснабжения» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей развития системы электроснабжения в части источников электрической энергии:

- замена линий 0.4 кВ, где это необходимо;

- реконструкция фидеров 10 кВ питающих поселение.

Цель проекта: обеспечение качества и надежности электроснабжения.

Технические параметры проекта: определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта: до 2032 г.

Ориентировочный объем финансирования: 8,5 млн. руб.

Ожидаемый эффект: снижение продолжительности перерывов электроснабжения.

Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования оборудования.

Простой срок окупаемости проекта: проект программы направлен на повышение надежности и качества оказания услуг электроснабжения и не предусматривает обеспечение окупаемости в период полезного использования оборудования.

Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия:

- разработка инвестиционных программ электроснабжающей организации;

- разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования.

Срок реализации: 2020-2022 гг.

Дополнительного финансирования не требуется. Реализация мероприятий предусмотрена собственными силами организаций коммунального комплекса.

Ожидаемый эффект: создание условий для повышения надежности и качества централизованного электроснабжения, минимизации воздействия на окружающую среду, обеспечения энергосбережения.

## Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в теплоснабжении, обеспечивающих спрос на услуги теплоснабжения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования Сидоровское, включает:

Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры

Мероприятия:

- проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку тепловой энергии;

- инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества.

Срок реализации: 2020 г., 2024 г.

Ориентировочный объем финансирования: 200,0 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: организационные, беззатратные и малозатратные мероприятия Программы непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов.

Задача 2: Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия:

- Разработка схемы теплоснабжения муниципального образования Сидоровское.

Срок реализации: 2020-2021 гг.

Ориентировочный объем финансирования: 50 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: дальнейшее развитие системы централизованного теплоснабжения на территории сельского поселения, создание условий для повышения надежности и качества централизованного теплоснабжения, минимизации воздействия на окружающую среду, обеспечения энергосбережения.

Задача 3: Разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры.

Инвестиционный проект «Новое строительство, реконструкция и техническое перевооружение (головных объектов теплоснабжения) источников тепловой энергии» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы теплоснабжения в части источников теплоснабжения:

- строительство центральных газовых котельных блочного типа для теплоснабжения проектируемой и существующей общественной, капитальной жилой и административной застройки в населенных пунктах: д. Анохино и с. Сидорово. Существующие твердотопливные котельные подлежат выводу из эксплуатации;

- строительство центральной газовой котельной блочного типа для теплоснабжения проектируемой и существующей общественной, капитальной жилой и административной застройки в д. Спасское. Существующая твердотопливная котельная подлежат выводу из эксплуатации.

Цель проекта: повышение качества, надежности и ресурсной эффективности работы источников теплоснабжения.

Технические параметры проекта: технические параметры определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта: до 2032 г.

Ориентировочный объем финансирования: 4,0 млн. руб.

Ожидаемый эффект:

- обеспечение потребителей централизованным теплоснабжением.

Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования оборудования.

Срок окупаемости проекта: проект программы направлен на повышение надежности и качества оказания услуг теплоснабжения и не предусматривает обеспечение окупаемости в период полезного использования оборудования.

Инвестиционный проект «Новое строительство и реконструкция тепловых сетей (линейных объектов теплоснабжения)» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы теплоснабжения в части источников теплоснабжения:

- прокладка новых тепловых сетей в ППУ изоляции, протяженность 8,5 км;

- перекладка существующих тепловых сетей на сети в ППУ изоляции, протяженность 2,6 км.

Цель проекта: повышение качества, надежности и ресурсной эффективности работы источников теплоснабжения.

Технические параметры проекта: определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта: до 2032 г.

Ориентировочный объем финансирования: 15,0 млн. руб.

Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования оборудования.

Срок окупаемости проекта: проект программы направлен на повышение надежности и качества оказания услуг теплоснабжения и не предусматривает обеспечение окупаемости в период полезного использования оборудования.

Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры

Мероприятия:

- разработка инвестиционных программ теплоснабжающей организации;

- разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования.

Срок реализации: до 2022 г.

Дополнительного финансирования не требуется. Реализация мероприятий предусмотрена собственными силами организаций коммунального комплекса.

Ожидаемый эффект: создание условий для повышения надежности и качества централизованного теплоснабжения, минимизации воздействия на окружающую среду, обеспечения энергосбережения.

## Программа инвестиционных проектов в водоснабжении

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в водоснабжении, обеспечивающих спрос на услуги водоснабжения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования Сидоровское, включает:

Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры

Мероприятия:

- детальный анализ текущего состояния в сфере водоснабжения каждого населенного пункта, инвентаризация и анкетирование водного хозяйства всех водопользователей, инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества.

Срок реализации: 2020 г., 2024 г.

Необходимый объем финансирования: 200,0 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: организационные, беззатратные и малозатратные мероприятия Программы непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов и воды.

Задача 2: Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры

Мероприятия:

- актуализация схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования Сидоровское.

Срок реализации: до 2022 г.

Ориентировочный объем финансирования: 25,0 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: повышение надежности и качества водоотведения, минимизация воздействия на окружающую среду, обеспечение энергосбережения.

Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры

Инвестиционный проект «Развитие головных объектов водоснабжения» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы водоснабжения в части источников водоснабжения:

- реконструкция и строительство артскважин, замена водонапорных башен с высоким процентом износа (Насос погружной скважинный марки ЭЦВ 6-6,3-125 производительностью 6,3 м3/час, напор 125 м, Nдв.=4,5 кВт, в количестве 8 компл.; Башня водонапорная со стальным баком V = 50 м3, H = 18 м в утепленном варианте исполнения в количестве 8 компл.);

- тампонаж неиспользуемых артезианских скважин;

- обустройство в населенных пунктах общественных колодцев из сборных ж/б колец, (также и в качестве резервных источников водоснабжения);

- строительство станции обезжелезивания производительностью 15,0 м3/час в д. Спасское – ст. Лежа;

- строительство пожарных резервуаров емкостью 50 м3 по тип. проекту 901-5-21/70 в количестве 9 сооружений;

- установка зон санитарной охраны водозаборов и водопроводных сооружений на всех объектах, где их нет в настоящее время.

Цель проекта: обеспечение надежного водоснабжения, соответствие воды требованиям законодательства.

Технические параметры проекта: определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта: до 2032 г.

Ориентировочный объем финансирования: 12,0 млн. руб.

Ожидаемый эффект: повышение качества и надежности услуг водоснабжения.

Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования оборудования.

Инвестиционный проект «Реконструкция водопроводных сетей и сооружений» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы водоснабжения в части передачи воды:

- строительство новых водопроводных сетей (магистральные ПВП трубопроводы (110(63мм), а также реконструкция и замена ветхих существующих сетей водопровода;

- установка зон санитарной охраны водопроводных сооружений на всех объектах, где их нет в настоящее время.

Цель проекта: обеспечение надежного водоснабжения, соответствие воды требованиям законодательства.

Технические параметры проекта: определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта: до 2032 г.

Ориентировочный объем финансирования: 5,0 млн. руб.

Ожидаемый эффект: повышение качества и надежности предоставления услуги по снабжения водой.

Срок получения эффекта: в соответствии с графиком реализации проекта предусмотрен с момента завершения реконструкции.

Простой срок окупаемости проекта: проект программы направлен на повышение надежности и качества оказания услуг водоснабжения и не предусматривает обеспечение окупаемости в период полезного использования оборудования.

Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия:

- разработка инвестиционных программ организацией коммунального комплекса, осуществляющей услуги в сфере водоснабжения;

- разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования.

Срок реализации: 2020-2021 гг.

Дополнительного финансирования не требуется. Реализация мероприятий предусмотрена собственными силами организацией коммунального комплекса.

Ожидаемый эффект: повышение надежности и качества централизованного водоснабжения, минимизация воздействия на окружающую среду, обеспечение энергосбережения.

## Программа инвестиционных проектов в водоотведении

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в водоотведении, обеспечивающих спрос на услуги водоотведения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования Сидоровское, включает:

Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры

Мероприятия:

- инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи сточных вод. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества.

Срок реализации: 2020 г., 2024 г.

Ориентировочный объем финансирования: 100,0 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: организационные, беззатратные и малозатратные мероприятия Программы непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов.

Задача 2: Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры

Мероприятия:

- актуализация схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования Сидоровское.

Срок реализации: до 2022 г.

Ориентировочный объем финансирования: 25 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: повышение надежности и качества водоотведения, минимизация воздействия на окружающую среду, обеспечение энергосбережения.

Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры

Инвестиционный проект «Строительство и реконструкция сооружений и головных насосных станций системы водоотведения» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы водоотведения в части сооружений и головных насосных станций системы водоотведения:

- расширение существующей станции биологической очистки «Биокомпакт» в д. Анохино со 100 м3/сут до 150 м3/сут.;

- расширение существующей станции биологической очистки «Биокомпакт» в с. Сидорово и д. Спасское – ст. Лежа с 50 м3/сут до 250 м3/сут.;

- строительство канализационных насосных станций в количестве 7 ед.;

- установка биологической очистки сточных вод «ЮНИЛОС»: производительностью 10,0 м3/сут мощность двигателей, 100 Вт в количестве 10 шт.

Цель проекта: обеспечение надежного водоотведения.

Технические параметры проекта: Технические параметры определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта: до 2032 г.

Ориентировочный объем финансирования: 7,0 млн. руб.

Ожидаемый эффект: повышение качества и надежности услуг водоотведения.

Срок получения эффекта: предусмотрен в соответствии с графиком реализации проекта с момента завершения реконструкции.

Инвестиционный проект «Реконструкция и модернизация линейных объектов водоотведения» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы водоотведения в части транспортировки стоков:

- строительство самотечных трубопроводов канализации Ø150-300 мм;

- строительство сети канализации из чугунных напорных трубопроводов Ø 100 мм, ГОСТ 9583-75* в 2 нитки.

Цель проекта: обеспечение качества и надежности водоотведения.

Технические параметры проекта: Технические параметры определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта: до 2032 г.

Ориентировочный объем финансирования: 8,0 млн. руб.

Ожидаемый эффект:

- обеспечение населения существующей и перспективной жилой застройки услугами централизованной системы водоотведения.

Срок получения эффекта: предусмотрен в соответствии с графиком реализации проекта с момента завершения реконструкции.

Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры

Мероприятия:

- разработка инвестиционных программ организацией коммунального комплекса, осуществляющей услуги в сфере водоотведения;

- разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования.

Срок реализации: 2020-2022 гг.

Дополнительного финансирования не требуется. Реализация мероприятий предусмотрена собственными силами организаций коммунального комплекса.

Ожидаемый эффект: создание условий для повышения надежности и качества централизованного водоотведения, минимизации воздействия на окружающую среду, обеспечения энергосбережения.

## Программа инвестиционных проектов в газоснабжении

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в газоснабжении, обеспечивающих спрос на услуги газоснабжения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования Сидоровское, включает:

Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры

Мероприятие:

- проведение энергетического аудита организации, осуществляющих регулируемый вид деятельности.

Срок реализации: 2030 год.

Необходимый объем финансирования: 200 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: организационные, беззатратные и малозатратные мероприятия Программы непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дадут, но их реализация обеспечит оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов.

Задача 2: Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры

Мероприятие:

- газификация потребителей – промпредприятий и предприятий сельхозназначения в газифицируемых населенных пунктах от газопроводов Г3-Г1;

- плановая газификация потребителей газифицируемых населенных пунктов от газопроводов низкого давления Г1.

Срок реализации: до 2032 г.

Необходимый объем финансирования: нет данных.

Ожидаемый эффект: создание условий для повышения надежности и качества газоснабжения, минимизации воздействия на окружающую среду, обеспечения энергосбережения.

Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры

Инвестиционный проект «Реконструкция и техническое перевооружение (ГРП, другие источники либо головные объекты газоснабжения)» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей развития системы газоснабжения:

- строительство газорегуляторных пунктов (ГРП/ШРП) в количестве 9 шт.

Цель проекта: обеспечение качества и надежности газоснабжения.

Срок реализации проекта: до 2032 г.

Необходимый объем финансирования: 1,8 млн. руб.

Ожидаемый эффект: повышение качества и надежности услуг газоснабжения.

Срок получения эффекта: предусмотрен в соответствии с графиком реализации проекта с момента завершения строительства.

Инвестиционный проект «Новое строительство сетей газоснабжения (линейные объекты газоснабжения)» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей развития системы газоснабжения:

- строительство газопроводов Г3-II до газифицируемых населенных пунктов с устройством ГРП: д. Анохино, с. Сидорово, д. Панкратово;

- строительство газопроводов Г3-II до проектируемых котельных с устройством ГРУ в д. Анохино, с. Сидорово;

- строительство газопроводов Г3-II до проектируемых ГРП/ШРП населенных пунктов: д. Бекренево, д. Паново, с. Сеньга, п. Майский, д. Спасское и ст. Лежа.

Цель проекта: обеспечение качества и надежности газоснабжения.

Срок реализации проекта: до 2032 г.

Необходимый объем финансирования: 25 млн. руб.

Ожидаемый эффект: повышение качества и надежности услуг газоснабжения.

Срок получения эффекта: предусмотрен в соответствии с графиком реализации проекта с момента завершения строительства.

Инвестиционный проект «Реконструкция сетей газоснабжения (линейные объекты газоснабжения)» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей развития системы газоснабжения:

- мероприятия по данному пункту на территории муниципального образования Сидоровское в настоящий момент не предусматриваются.

Цель проекта: обеспечение качества и надежности газоснабжения.

Срок реализации проекта: отсутствует.

Необходимый объем финансирования: отсутствует.

Ожидаемый эффект: повышение качества и надежности услуг газоснабжения.

Срок получения эффекта: предусмотрен в соответствии с графиком реализации проекта с момента завершения строительства.

Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры

Мероприятие:

- разработка инвестиционных программ организации, осуществляющей услуги в сфере газоснабжения.

Срок реализации: 2030-2032 гг.

Дополнительного финансирования не требуется. Реализация мероприятий предусмотрена собственными силами организации коммунального комплекса.

Ожидаемый эффект: создание условий для повышения надежности и качества газоснабжения, минимизации воздействия на окружающую среду, обеспечения энергосбережения.

## Программа инвестиционных проектов в сбор и утилизацию (захоронение) ТКО, КГО и других отходов

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в сфере сбора и утилизации (захоронения) ТКО, обеспечивающих спрос на услуги сбора и утилизации ТКО по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования Сидоровское, включает:

Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры

Мероприятия:

- мероприятия по данному пункту на территории муниципального образования Сидоровское в настоящий момент не предусматриваются.

Срок реализации: отсутствует.

Ориентировочный объем финансирования: отсутствует.

Ожидаемый эффект: организационные, беззатратные и малозатратные мероприятия Программы непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов.

Задача 2: Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры

Мероприятия:

- разработка перспективных схем обращения с отходами на территории муниципального образования Сидоровское;

- разработка генеральной схемы санитарной очистки территории.

Мероприятие предусматривает создание системы информационной поддержки разработки и реализации нормативных правовых, организационных и технических решений по повышению эффективности, надежности и устойчивости функционирования системы захоронения (утилизации) ТКО.

Срок реализации: 2020-2023 гг.

Ожидаемый эффект: мероприятия непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает:

- создание условий для повышения надежности и качества обращения с ТКО, минимизации воздействия на окружающую среду;

- полное формирование информационной базы о состоянии окружающей природной среды муниципального образования;

- качественное повышение эффективности управления в сфере утилизации (захоронения) ТКО за счет технического обеспечения получения, передачи, обработки и предоставления оперативной, объективной информации об обращении ТКО, уровне загрязнения.

Ориентировочный объем финансирования: 50,0 тыс. руб.

Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры

Инвестиционный проект «Разработка и реализация проектов ликвидации объектов накопленного экологического ущерба и реабилитации загрязненных территорий» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей развития объектов утилизации (захоронения) ТКО:

- выявление всех несанкционированных и стихийных свалок на территории сельского поселения и их ликвидация / рекультивация;

- благоустройство территории кладбищ: уборка и очистка территории; устройство мест сбора мусора.

Цель проекта: устранение, оценка и ликвидация накопления экологического ущерба, нанесенного отходами производства и потребления.

Технические параметры проекта: Технические параметры рекультивации объектов (санкционированных и несанкционированных свалок) определяются при разработке проектно-сметной документации. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.

Рекультивация должна носить санитарно-эпидемиологическое и эстетическое направление. Работы по рекультивации должны включать выравнивание свалки, прикатывание свалочного грунта и засыпку его чистым почвогрунтом, для предотвращения эрозии нанесенного верхнего слоя целесообразно произвести посев трав.

Срок реализации проекта: до 2032 г.

Ориентировочный объем финансирования: 2,0 млн. руб.

Ожидаемый эффект: реализация мероприятий непосредственный эффект в стоимостном выражении не дает, но их реализация обеспечивает:

- снижение экологического ущерба;

- снижение площади загрязнения земель отходами производства и потребления (площадь несанкционированных свалок на конец реализации Программы должна составлять 0 Га, должна быть обеспечена ликвидация несанкционированных свалок – 100%);

- возврат в хозяйственный оборот рекреационных земель, занятых свалками.

Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры

Мероприятия:

- разработка нормативно-правового обеспечения;

- разработка технико-экономических обоснований на внедрение энергосберегающих технологий в целях привлечения внебюджетного финансирования.

Срок реализации: 2020-2022 гг.

Дополнительного финансирования не требуется. Реализация мероприятий предусмотрена администрацией муниципального образования Сидоровское.

Ожидаемый эффект: повышение инвестиционной привлекательности.

Задача 5: Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей

Мероприятия:

- формирование экологической культуры населения через систему экологического образования, просвещения, СМИ.

Цель проекта: создание эффективной системы информирования населения о ходе выполнения Программы, широкое привлечение общественности к ее реализации.

Срок реализации: 2020-2032 гг.

Ориентировочный объем финансирования: 50,0 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: мероприятия непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает:

- повышение общественной активности граждан путем вовлечение их в участие в решение проблем охраны окружающей среды;

- повышение экологической культуры населения;

- увеличение доли населения, принявшего участие в экологических мероприятиях, обеспечение информацией в области охраны окружающей среды.

## Программа реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей

В программу реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей включены мероприятия по повышению эффективности использования коммунальных ресурсов потребителей (многоквартирные дома, бюджетные организации, освещение).

Основания для включения мероприятий в Программу: Государственная программа «Энергоэффективность и развитие газификации на территории Вологодской области на 2014-2020 годы» (с изменениями на октября 2019 года).

Основные программные мероприятия в части жилого фонда и бюджетного сектора:

- проведение энергетического аудита;

- разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования;

- повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений;

- мероприятия по перекладке электрических сетей для снижения потерь электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях.

Объем финансирования Программы, в части мероприятий по энергосбережению в жилищном фонде и в организациях с участием государства и муниципального образования составляет 100,0 тыс. руб., в т. ч. по источникам финансирования:

- бюджет муниципального образования – 0,00 тыс. руб.;

- внебюджетные источники (ТСЖ, управляющие компании и др.) – 100,0 тыс. руб.

Общий экономический эффект от реализации Программы: мероприятия ведут к снижению потребления энергоресурсов при сохранении текущего объема производства, либо к увеличению объемов производства при сохранении текущего потребления энергоресурсов, в зависимости от планов. Это в свою очередь приводит к снижению затрат на энергоресурсы.

## Программа установки приборов учета у потребителей

В программу установки приборов учета у потребителей включены мероприятия по оборудованию приборами учета жилого фонда.

Мероприятия по данному пункту на территории муниципального образования Сидоровское в настоящий момент не предусматриваются.

# УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ

## Ответственные за реализацию Программы

Система управления Программой и контроль за ходом ее выполнения определяется в соответствии с требованиями, определенными действующим законодательством.

Механизм реализации Программы базируется на принципах четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей программы.

Управление реализацией Программы осуществляет заказчик – Администрация муниципального образования Сидоровское.

Координатором реализации Программы является Администрация муниципального образования Сидоровское, которая осуществляет текущее управление программой, мониторинг и подготовку ежегодного отчета об исполнении Программы.

Координатор Программы является ответственным за реализацию Программы.

## План-график работ по реализации Программы

Сроки реализации инвестиционных проектов, включенных в Программу, должны соответствовать срокам, определенным в Программах инвестиционных проектов.

Реализация программы осуществляется в 2 этапа:

1 этап – 2019-2023 гг.;

2 этап – 2024-2032 гг.

Разработка технических заданий для организаций коммунального комплекса в целях реализации Программы осуществляется в 2019-2020 гг.

Утверждение тарифов, принятие решений по выделению бюджетных средств, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, в том числе по договорам концессии, осуществляется в соответствии с порядком, установленным в нормативных правовых актах Вологодской области.

## Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы

Предоставление отчетности по выполнению мероприятий Программы осуществляется в рамках мониторинга.

Целью мониторинга Программы муниципального образования Сидоровское является регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры включает следующие этапы:

- Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры поселения.

- Анализ данных о результатах планируемых и фактически проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг Программы муниципального образования Сидоровское предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте. Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период.

## Порядок корректировки Программы

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается администрацией муниципального образования Сидоровское по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы или по представлению Главы администрации муниципального образования Сидоровское.

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СИДОРОВСКОЕ

ГРЯЗОВЕЦКОГО МУНЦИИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

на период до 2032 года

Пояснительная записка

Разработчик:

Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОАУДИТ»

Юридический/фактический адрес: 160011, г. Вологда, ул. Герцена, д. 56, оф. 202

тел/факс: 8 (8172) 75-60-06, 733-874, 730-800

адрес электронной почты: energoaudit35@list.ru

Свидетельство саморегулируемой организации № СРО № 3525255903-25022013-Э0183

| Генеральный директор ООО «ЭнергоАудит» | __________________ | Антонов С.А. |
| --- | --- | --- |

Заказчик:

Администрация муниципального образования Сидоровское

Юридический адрес: 162063, Вологодская обл., Грязовецкий р-н, с. Сидорово, ул. Советская, д. 15

| Глава администрации муниципального образования Сидоровское | __________________ | Зеленева З.В. |
| --- | --- | --- |

# Text boxes

ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СИДОРОВСКОЕ

ГРЯЗОВЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

на период до 2032 года

2019 г.