РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ                                                        Проект

АДМИНИСТРАЦИЯ

сельского  поселения

ДАВЫДОВКА

муниципальный район

Приволжский

Самарской области

445564, с. Давыдовка

Приволжского р-на, Самарской обл.

тел.8(84647) 9-71-95

ПОСТАНОВЛЕНИЯ   № ______

от _____________г.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДАВЫДОВКА

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД С 2021 ПО 2030 ГОДЫ

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», руководствуясь Уставом сельского поселения Давыдовка муниципального района Приволжский, Администрация сельского поселения Давыдовка

ПОСТАНОВЛЯЕТ

1. Утвердить прилагаемую Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Давыдовка муниципального района Приволжский Самарской области на период с 2021 по 2030 годы.

2. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник сельского поселения Давыдовка»  и разместить на официальном сайте Администрации сельского поселения Давыдовка в сети Интернет.

Глава сельского поселения Давыдовка                                             Е.Ю. Митина

Приложение

к постановлению администрации

сельского поселения Давыдовка

муниципального района Приволжский

от ______________ №______

программа комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры

сельского поселения Давыдовка

муниципального района ПРИВОЛЖСКИЙ

самарской области

НА ПЕРИОД С 2021 ПО 2030 годы

Содержание

| Введение | 4 |
| --- | --- |
| 1. Паспорт программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Давыдовка муниципального района Приволжский Самарской области на период с 2021 по 2030 годы | 6 |
| 2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры сельского поселения Давыдовка муниципального района Приволжский | 9 |
| 2.1. Характеристика существующего состояния систем водоснабжения | 9 |
| 2.2. Характеристика существующего состояния систем водоотведения | 10 |
| 2.3. Характеристика существующего состояния систем теплоснабжения | 11 |
| 2.4. Характеристика существующего состояния систем электроснабжения | 11 |
| 2.5. Характеристика существующего состояния систем газоснабжения | 12 |
| 2.6. Характеристика существующей системы сбора и вывоза твердых коммунальных отходов | 12 |
| 3. Перспективы развития сельского поселения Давыдовка и прогноз спроса на коммунальные услуги | 14 |
| 3.1. Общие положения | 14 |
| 3.2. Динамика и прогноз численности населения | 15 |
| 3.3. Прогноз развития застройки | 16 |
| 3.4. Прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы | 17 |
| 4. Перечень мероприятий и целевых показателей | 20 |
| 4.1. Мероприятия развития коммунальной инфраструктуры | 20 |
| 4.2. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры | 22 |
| 5.Анализ фактических и плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов с разбивкой по каждому источнику финансирования с учетом реализации мероприятий, предусмотренных программой | 24 |
| ОБОСНОВЫВАЮЩИЙ МАТЕРИАЛ | 24 |
| Обоснование прогнозируемого спроса на коммунальные ресурсы | 30 |
| 2.Обоснование целевых показателей комплексного развития коммунальной инфраструктуры, а так же мероприятий, входящих в план застройки сельского поселения Давыдовка | 30 |
| 3.Характеристика состояния и проблем системы коммунальной инфраструктуры | 32 |
| 3.1.Водоснабжение | 32 |
| 3.2. Водоотведение | 32 |
| 3.3.Электроснабжение | 32 |
| 3.4.Газоснабжение | 32 |
| 3.5.Сбор и вывоз ТКО | 32 |
| 4.Оценка реализации мероприятий в области энерго- и ресурсоснабжения мероприятий по сбору и учету информации об использовании энергетических ресурсов в целях выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности | 33 |
| 5.Обоснование целевых показателей развития систем коммунальной инфраструктуры | 34 |
| 6.Перечень инвестиционных проектов в отношении соответствующей системы коммунальной инфраструктуры | 34 |
| 7.Предложения по организации реализации инвестиционных проектов | 35 |
| 8.Обоснование использования в качестве источников финансирования инвестиционных проектов тарифов, платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры | 35 |
| 9.Результаты оценки совокупного платежа граждан за коммунальные услуги на соответствие критериям доступности | 40 |
| 10.Прогнозируемые расходы бюджетов всех уровней на оказание мер социальной поддержки, в том числе предоставление отдельным категориям граждан субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 42 |
| 11.Управление программой | 42 |

Введение

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры, т.е. объектов тепло-, водо-, газо-, электроснабжения, водоотведения, объектов утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов в соответствии с потребностями промышленного, жилищного строительства, в целях повышения качества услуг и улучшения экологического состояния муниципального образования.

Основу Программы составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие сельского поселения Давыдовка муниципального района Приволжский.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Давыдовка муниципального района Приволжский Самарской области на период с 2021 по 2030 годы (далее - Программа) разработана на основании следующих документов:

-Градостроительный кодекс Российской Федерации;

-Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

-Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

-Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ  «О теплоснабжении»;

-Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ  «Об отходах производства и потребления»;

-Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

-Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

-Постановление Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 №502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»;

-Приказ Госстроя от 01.10.2013 № 359/ГС «Об утверждении методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»;

-Приказ Госстроя от 28.10.2013 № 397/ГС «О порядке осуществления мониторинга разработки и утверждения программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»;

-Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 № 99 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

-Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 года № 100 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса».

1. Паспорт программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Давыдовка

муниципального района Приволжский Самарской области

на период с 2021 по 2030 годы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Давыдовка муниципального района Приволжский Самарской области на период с 2021 по 2030 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация сельского поселения Давыдовка муниципального района Приволжский Самарской области |
| Соисполнители программы | МУП "Вода-16" ПАО "Самароэнерго" ООО "Газпром межрегион Самара" ПАО "ССК" ПАО "МРСК Волги" Прочие подрядные организации |
| Цель Программы | 1. Обеспечение сбалансированного перспективного развития систем коммунальной инфраструктуры. 2. Повышение качества и надежности производимых (оказываемых) для потребителей услуг. 3. Развитие систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов в соответствии с потребностями жилищного, коммунального и гражданского строительства. 4. Улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения Давыдовка. 5. Оптимизация затрат на производство коммунальных услуг, снижение ресурсопотребления. |
| Задачи Программы | 1.Повышение эффективности отрасли жилищно-коммунального хозяйства. 2.Эффективное использование системы ресурсосбережения и энергосбережения в соответствии с принятыми программами. 3.Создание благоприятного инвестиционного климата. 4.Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры при обеспечении доступности коммунальных ресурсов для потребителей. 5. Использование системы частно-государственного партнерства путем заключения концессионных соглашений или софинансирования инвестиционных проектов за счет средств бюджетов разных уровней. 6.Улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения Давыдовка |
| Целевые показатели | - доступность для населения коммунальных услуг; - качество коммунальных услуг; - степень охвата потребителей приборами учета; - надежность (бесперебойность) работы систем ресурсоснабжения; - величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Сроки реализации Программы: 2021–2030 гг: первый этап – с 2021 года по 2025 год (ежегодно); второй этап – с 2026 года по 2030 год |
| Объемы требуемых капитальных вложений | Финансовые затраты на реализацию Программы на период 2021-2030 годы составляют – 46 007,62 тыс. руб., в том числе: - федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб; -областной бюджет – 0,0 тыс. руб; -бюджет МО – 7764,02 тыс. руб; - бюджет эксплуатирующей организации – 38243,6 тыс.руб; - внебюджетные средства – 0,0 тыс. руб. В том числе: Водоснабжение – 16547,62 тыс. руб., в том числе: - бюджет МО – 6619,02 тыс. руб.; - бюджет эксплуатирующей организации – 9928,6 тыс. руб. Электроснабжение – 2040,0 тыс. руб., в том числе: - бюджет эксплуатирующей организации – 2040,0 тыс.руб. Газоснабжение – 26275,0 тыс. руб. -бюджет эксплуатирующей организации – 26275,0 тыс. руб. Сбор и вывоз ТКО – 1145,0 тыс. руб., в том числе: - бюджет МО – 1145,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Ожидаемыми результатами Программы является создание системы коммунальной инфраструктуры сельского поселения Давыдовка, обеспечивающей предоставление качественных коммунальных услуг, отвечающих экологическим требованиям и потребностям жилищного строительства. Кроме того, в результате реализации Программы должны быть обеспечены: - комфортность условий проживания населения; - надежность работы инженерных систем; - финансовое оздоровление организации жилищно-коммунального комплекса. Эффективность реализации Программы существенно возрастет при условии включения ряда объектов в федеральные и областные программы и привлечении частных инвестиций в сферу жилищно-коммунального хозяйства. Технологическими результатами реализации мероприятий Программы комплексного развития предполагается: - повышение надежности работы системы коммунальной инфраструктуры; - снижение потерь коммунальных ресурсов в производственном процессе. |

- Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры сельского поселения Давыдовка муниципального района Приволжский

Население и организации сельского поселения Давыдовка обеспечены следующими коммунальными услугами: холодным водоснабжением, газоснабжением, электроснабжением, теплоснабжением, сбор и вывоз ТКО.

Таблица 1 – Структура производства и сбыта коммунальных ресурсов

| Ресурс, услуга | Организация – поставщик ресурса | Собственник имущества | Система расчетов с населением |
| --- | --- | --- | --- |
| Электроснабжение | ПАО «Самараэнерго» | Эксплуатирующая организация | Прямые договора |
| Теплоснабжение | ООО "СамРЭК-Эксплуатация" | Эксплуатирующая организация | Прямые договора |
| Холодное водоснабжение | МУП "Вода-16" | Эксплуатирующая организация | Прямые договора |
| Водоотведение | отсутствует |
| Газоснабжение | ООО "Газпром межрегионгаз Самара" | Эксплуатирующая организация | Прямые договора |
| Сбор и утилизация ТКО | ООО "ЭкоСтройРесурс" | Эксплуатирующая организация | Прямые договора |

2.1. Характеристика существующего состояния систем водоснабжения

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности сельского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

На территории сельского поселения Давыдовка централизованным водоснабжением обеспечены все населенные пункты.   Источником водоснабжения являются 11 артезианских скважин: с. Давыдовка (2 скважины), с. Екатериновка  (6 скважин) и с. Софьино (3 скважины).

Вода из скважин подается в водонапорные башни емкостью 25 м3.  Из водонапорной башни вода подается в сеть.

Протяженность водопроводной сети 15,785 км. На сети установлены водоразборные колонки и пожарные гидранты.

Таблица 2 - Характеристика водозаборных сооружений

| п/п | Наименование скважины, населенный пункт, адрес | Дебит, м3/час | Глубина, м | Год постройки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Водозабор с. Екатериновка |
| 1 | Скважина № 3 | 5,0 | 60 | 1995 |
| 2 | Скважина № 4 | 5,0 | 60 | 1994 |
| 3 | Скважина № 6 | 5,0 | 60 | 1991 |
| 4 | Скважина № 5 | 6,0 | 60 | 2010 |
| 5 | Скважина № 7 | 8,0 | 60 | 2010 |
| 6 | Скважина № 8 | 10,0 | 60 | 2018 |
| Водозабор с. Давыдовка |
| 7 | Скважина № 3 | 12,0 | 60 | 2011 |
| 8 | Скважина № 4 | 9,0 | 60 | 2011 |
| Водозабор с. Софьино |
| 9 | Скважина № 1 | 16,0 | 60 | 1984 |
| 10 | Скважина № 2 | 6,0 | 60 | 1989 |
| 11 | Скважина № 3 (ферма) | 10,0 | 60 | 1979 |

Эксплуатацию систем централизованного водоснабжения в сельском поселении Давыдовка  осуществляет МУП "Вода-16". На территории сельского поселения выделяется одна эксплуатационная зона, охватывающая четыре населенных пунктов, имеющих  централизованную систему водоснабжения.

Таблица 3 - Показатели существующей системы централизованного водоснабжения

| Показатель | Ед. измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Реализация воды | тыс. м3/год | 29,15 |
| Потери воды | тыс. м3/год | 1,905 |
| Количество водозаборов | ед. | 11 |
| Общая протяженность сетей | км | 15,785 |
| Удельное потребление холодной воды на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут чел | 72,5 |
| Доля потребителей с водомерными счетчиками: |  |  |
| Население | % | 70 |
| муниципальные предприятия | % | 100 |
| прочие предприятия | % | 100 |
| Оценка доли постоянного населения, не имеющего централизованного водоснабжения | % | 0 |

2.2. Характеристика существующего состояния системы водоотведения

На территории сельского поселения Давыдовка отсутствует централизованная бытовая канализация.

По ул. Гаражная  с. Екатериновка у 10-ти двух квартирных домов,  сброс сточных вод осуществляется  в емкость 50 м3. В 350 домах имеются индивидуальные выгребные ямы. Выгреба  представляют собой железобетонные или кирпичные ёмкости объёмом от 4 до 6 м3. Содержимое выгребов вывозится ассенизаторными машинами.

Сельское поселение Давыдовка расположено так, что в период обильного таяния снега возникает угроза затопления сел. В избежание затопления устроены ливневые отводы:

-под  дорогой на пер. Солнечный труба диаметром 350 мм;

- под дорогой  на ул. Гаражная с. Екатериновка труба диаметром 800 мм;

-под дорогой  на ул. Нижняя с. Екатериновка  две трубы диаметром 300мм;

-под дорогой  на ул. Волжская с. Екатериновка труба диаметром 1000мм;

-под дорогой  на ул. Молодежная с. Давыдовка труба диаметром 350мм;

-под дорогой  на ул. Волжская с. Софьино труба диаметром 500мм.

Своевременная очистка от снега труб и ливневой канавы позволяет избежать затопления от паводковых вод.

2.3. Характеристика существующего состояния системы теплоснабжения

В селе Екатериновка централизованным теплоснабжением обеспечены:

- Средняя школа – газовая котельная «VISMAN CR-725» ул. Центральная 21Б;

- Детский сад «Ручеёк» - газовая котельная «КОВУ-50» ул. Гаражная, 17.

Индивидуальные источники тепловой энергии находящиеся в частной собственности служат для отопления индивидуальных жилых домов (1, 2-х этажные жилые дома). Индивидуальные теплогенераторы находящиеся в муниципальной собственности служат для отопления отдельно стоящих административных или общественных зданий.

Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передачи, т.к. нет внешних потерь при транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству.

2.4. Характеристика существующего состояния системы электроснабжения

Услуги электроснабжения сельского поселения Давыдовка муниципального района Приволжский предоставляет ПАО "Самараэнеро". Электросетевое хозяйство находится в эксплуатации  двух электросетевых компаний ПАО "ССК" и ПАО "МРСК Волги", которые обслуживают трансформаторные подстанции (ТП) и линии электропередач (ЛЭП) на всех улицах сельского поселения Давыдовка.

Все населенные пункты сельского поселения Давыдовка обеспечены централизованным электроснабжением.

Электроснабжение осуществляется по опорам ВЛ-10 кВт к ТП с дальнейшей разводкой к потребителям. Источниками электроснабжения служат существующие трансформаторные подстанции.

Источником электроснабжения служит головная подстанция ПС-35/10 кВт, расположенная в с. Екатериновка. На территории поселения расположены 19 трансформаторных подстанций, общей мощностью 2353 кВа.

Таблица 4 - Показатели системы электроснабжения

| Показатели | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Общая протяжённость сетей | км | 61,1 км |
| Фактический объем потерь в сетях | тыс. кВт/ч | н/д |
| Общий объём реализации электроэнергии | тыс. кВт/ч | 1811,31 |
| Населению | тыс. кВт/ч | 1529,837 |
| Бюджетным организациям | тыс. кВт/ч | 229,863 |
| Прочим потребителям | тыс. кВт/ч | 51,61 |
| Численность населения, обеспеченного услугой электроснабжения | человек | 1102 |
| Охват населения электроэнергией | % | 100 |

2.5. Характеристика существующего состояния системы газоснабжения

Потребителями газа являются: население  использующие газ на  хозбытовые цели и источники теплоснабжения, использующие газ в качестве топлива.

Новая застройка, расположенная в непосредственной близости от существующих сетей газоснабжения может быть подключена к ним на условиях владельца сетей.

Обеспеченность газоснабжением 94,8%. Не подключены 27 домов из 496.

Таблица 5 - Основные характеристики системы газоснабжения

| Показатель | Ед. измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Реализация газа | тыс. м3/год | 1900,95 |
| Общая протяженность сетей | км | 14,967 |
| Численность обслуживаемого населения | чел | 1044 |
| Удельное потребление газа | м3/сут чел | 1,38 |
| Доля потребителей с газовыми счетчиками: |  |  |
| Население | % |  |
| муниципальные предприятия | % |  |
| прочие предприятия | % |  |
| Оценка доли постоянного населения, не имеющего газоснабжения | % | 5,2 |

2.6. Характеристика существующей системы сбора и вывоза твердых коммунальных  отходов

С 1 января 2019 года  в Самарской области работает  региональный оператор  по обращению с твердыми коммунальными отходами  ООО "ЭкоСтройРесурс".  По результатам конкурсного отбора организации на 9 лет присвоен статус регионального оператора.

На 01.01.2021 г. охват населения сельского поселения Давыдовка планово-регулярной системой сбора и вывоза коммунальных отходов составляет 100 %.  В сельском поселении Давыдовка вывоз ТКО  осуществляется по графику контейнерным и пакетированным   способом.

Вывоз мусора из контейнеров накопителей осуществляется на основании условий заключенных Договоров и санитарных норм.

Данные о существующих контейнерных площадках отсутствуют.

Исходными данными для планирования количества подлежащих удалению отходов являются нормы накопления коммунальных отходов, определяемые для населения, а также для учреждений и предприятий общественного и культурного назначения. Нормы накопления  ТКО утверждены Приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области № 804 от 19.12.2016 г. "Об утверждении нормативов твердых коммунальных отходов на территории Самарской области".

Таблица 6 - Перспективный объем  образования ТКО

| Наименование объекта | Единица измерения | Количество единиц сущ/перспек. | Утвержденная норма накопления ТКО | Годовой объем образования ТКО, м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | м3/год | Сущ. | Перспек. |
| Население |  |  |  |  |  |
| Индивидуальные жилые дома | 1 прожив. | 1102/1772 | 2,5 | 2755 | 4430 |
| Итого: |  |  |  | 2755 | 4430 |
| Организации торговли |  |  |  |  |  |
| Продовольственные магазины | 1 кв. м общей площади | 400 | 1.16 | 464 | 464 |
| Дошкольные и учебные организации |  |  |  |  |  |
| Дошкольные образовательные организации | 1 ребенок | 20/20 | 0.53 | 10,6 | 10,6 |
| Общеобразовательные организации | 1 учащийся | 80/80 | 0.23 | 18,4 | 18,4 |
| Объекты здравоохранения |  |  |  |  |  |
| ФАП | 1 посещ./год | 11700 | 0,15 | 1755 | 1755 |
| Культурно-развлекательные, спортивные организации |  |  |  |  |  |
| Дворцы культуры, дома творчества, дома культуры | 1 место | 250 | 0,22 | 55 | 55 |
| Административные, офисные учреждения, конторы | 1 сотрудник | 15 | 1,16 | 17,4 | 17,4 |
| Итого: |  |  |  | 5075,4 | 6750,4 |

Определение необходимого количества контейнеров для ТКО.

Расчет производим по формуле:

N = (H * m * K4) / (Vk * К6), где

N - потребное количество контейнеров, шт.;

H -  расчетно-суточное накопление ТКО, м 3

m - периодичность вывоза ТКО, сут;

K4 - коэффициент, учитывающий количество контейнеров, находящихся в ремонте и резерве, 1,05

Vk - емкость одного контейнера, м3;

К 6 -коэффициент заполнения контейнера; 0,90.

Таблица 7 – Расчетное количество контейнеров для сбора ТКО для сельского поселения Давыдовка при ежедневном вывозе ТКО

| Среднесуточное накопление (сущ. /перспектива) | Необходимое количество контейнеров объемом 0,75 м 3 | Необходимое количество контейнеров объемом 1,1 м3 (в качестве альтернативы) |
| --- | --- | --- |
|  | Сущ. | Персп. | Сущ. | Персп. |
| 17,4/23,1 | 27 | 36 | 19 | 25 |

Таблица 8 – Расчетное количество контейнеров для сбора ТКО для сельского поселения Давыдовка при вывозе ТКО один раз в неделю

| Среднесуточное накопление (сущ. /перспектива) | Необходимое количество контейнеров объемом 0,75 м 3 | Необходимое количество контейнеров объемом 1,1 м3 (в качестве альтернативы) |
| --- | --- | --- |
|  | Сущ. | Персп. | Сущ. | Персп. |
| 17,4/23,1 | 189 | 252 | 133 | 175 |

Данные о существующем контейнерном парке отсутствуют.

3. Перспективы развития сельского поселения Давыдовка и прогноз

спроса на коммунальные услуги

3.1. Общие положения

Сельское поселение Давыдовка расположено на юге муниципального района Приволжский Самарской области.

Общая площадь земель сельского поселения Давыдовка в установленных границах составляет 18336 га.

В состав сельского поселения Давыдовка входят четыре населённых пункта: село Давыдовка, село Екатериновка, село Софьино и деревня Сперанка.

Сельское поселение Давыдовка граничит:

- на севере-с сельским поселением Приволжье муниципального района Приволжский;

- на востоке-с сельским поселением Абашево муниципального района Хворостянский;

- на юге-с Саратовской областью;

- на западе-с Саратовским водохранилищем.

Внешнее сообщение сельского поселение Давыдовка с областным центром осуществляется автотранспортом по автодороге общего пользования «Приволжье – Екатериновка».

Административный центр сельского поселения – село Давыдовка – располагается в 25 км от районного центра – Приволжье, в 60 км от железнодорожной станции в Обшаровке, в 170 км от областного центра. В целом по муниципальному району Давыдовка занимает периферийное положение (около 30 мин. езды от районного центра). При этом ближайшим городским округом является Чапаевск (2 часа). До сельского округа Самара  время поездки составляет в среднем 3 часа.

3.2. Динамика и прогноз численности населения

Численность населения сельского поселения Давыдовка по состоянию на 01.01.2021 г. составляет 1102 человека. Здесь проживает 4,7 % населения муниципального района Приволжский.

В сельском поселении Давыдовка  не преодолена	 неблагоприятная

демографическая ситуация, складывавшаяся в течение многих лет. Продолжается естественная убыль населения за счет миграции населения и оттока молодежи.

Население моложе трудоспособного возраста – 93 чел. (8,4%);

Население в трудоспособном возрасте –491 чел. (45,6%),

Население старше трудоспособного возраста – 518 чел.(46%).

В существующем генеральном плане сельского поселения Давыдовка, совмещенным с проектом планировки, предлагается следующее проектное решение по демографической ситуации в поселении: развитие жилой зоны на следующих площадках:

В соответствии с генеральным планом в сельском поселении Давыдовка планируется:

Развитие жилой зоны до 2030 года в селе Давыдовка на следующих площадках:

на площадке, общей площадью территории – 24 га, расположенной в северо-восточной части села (планируется размещение 145 участков под индивидуальное жилищное строительство, ориентировочная общая площадь жилищного фонда – 21 750 кв.м, расчетная численность населения – 508 человек).

Развитие жилой зоны до 2030 года в селе Софьино на следующих площадках:

на площадке, общей площадью территории – 9,9 га, расположенной в северной части села с восточной стороны ул. Советская (планируется размещение 32 участка под индивидуальное жилищное строительство, ориентировочная общая площадь жилищного фонда – 4 800 кв.м, расчетная численность населения – 112 человек).

Развития жилых зон в границах села Екатериновка и деревни Сперанка не планируется.

В связи с этим на расчетный срок планируется численность населения в сельском поселения Давыдовка 1722 человека.

3.3. Прогноз развития застройки

Жилищный фонд сельского поселения Давыдовка характеризуется следующими данными: общая площадь жилищного фонда –  25,8 тыс. м2, обеспеченность жильем –  22,3 м2 общей площади на одного жителя.

Жители сельского поселения Давыдовка активно участвуют в различных подпрограммах по обеспечению жильем. Средства поступают из федерального и областного бюджета и выделяются гражданам на строительство и  приобретения жилья до 70% от стоимости  построенного приобретенного жилья  в виде безвозмездных субсидий. На данный момент ведется строительство жилья в рамках софинансирования  муниципального, областного и федерального бюджетов.

Таблица 9 – Перспективный объем жилищного фонда

| п/п | Показатели | Единица измерения | Расчетный срок (2030 г) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилищный фонд, всего | тыс. м2 | 39,05 |
| 2 | Население | чел. | 1772 |
| 3 | Жилищная обеспеченность | м2/чел | 22,04 |
| 4 | Убыль жилого фонда | тыс. м2 | - |
| 5 | Сохраняемый существующий жилищный фонд | тыс. м2 | 22,3 |
| 6 | Новое строительство | тыс. м2 | 16,75 |

3.4.  Прогнозируемый  спрос на коммунальные ресурсы

Таблица 10 – Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы с учетом развития территории в соответствии с генеральным планом

| Показатели | Ед. изм. | 2020 (базовый) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ |
| Объем реализации электроэнергии | тыс. кВт/ч | 1811,31 | 1871,17 | 1931,033 | 1990,893 | 2050,753 | 2110,61 | 2170,47 | 2409,86 |
| в т. ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| населению | тыс. кВт/ч | 1529,837 | 1589,7 | 1649,56 | 1709,42 | 1769,28 | 1829,14 | 1889,0 | 2128,39 |
| бюджетным организациям | тыс. кВт/ч | 229,863 | 229,863 | 229,863 | 229,863 | 229,863 | 229,863 | 229,863 | 229,863 |
| прочим потребителям | тыс. кВт/ч | 51,61 | 51,61 | 51,61 | 51,61 | 51,61 | 51,61 | 51,61 | 51,61 |
| Динамика изменения объема реализации электрической энергии (по отношению к факту 2020 г.) | % | 100 | 103,3 | 106,6 | 109,9 | 113,2 | 116,5 | 119,8 | 133 |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |
| Реализовано воды - всего | тыс. м³ | 27,245 | 28,717 | 30,187 | 31,66 | 33,13 | 34,6 | 36,067 | 41,94 |
| в т. ч. |
| населению | тыс. м³ | 25,768 | 27,24 | 28,71 | 30,18 | 31,65 | 33,12 | 34,59 | 40,463 |
| бюджетным организациям | тыс. м³ | 0,606 | 0,606 | 0,606 | 0,606 | 0,606 | 0,606 | 0,606 | 0,606 |
| прочим организациям | тыс. м³ | 0,871 | 0,871 | 0,871 | 0,871 | 0,871 | 0,871 | 0,871 | 0,871 |
| Динамика изменения объема реализации воды (по отношению к факту 2020г.) | % | 100 | 105,4 | 110,8 | 116,2 | 121,6 | 127 | 132,4 | 154 |
| ГАЗОСНАБЖЕНИЕ |
| Реализация газа - всего | тыс. м³ | 1900,95 | 2016,53 | 2132,1 | 2247,68 | 2363,23 | 2478,83 | 2594,42 | 3056,71 |
| в т. ч. |  |
| населению | тыс. м³ | 1520,76 | 1613,22 | 1705,68 | 1798,14 | 1890,6 | 1983,06 | 2075,52 | 2445,36 |
| бюджетным организациям | тыс. м³ | 380,19 | 403,31 | 426,42 | 449,54 | 472,63 | 495,77 | 518,9 | 611,34 |
| прочим организациям | тыс. м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Динамика изменения объема реализации газа (по отношению к факту 2020 г.) | % | 100 | 101,68 | 103,36 | 105,04 | 106,72 | 108,4 | 110,08 | 161,8 |
| УСЛУГА ПО СБОРУ И ВЫВОЗУ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ |
| Объем реализации услуги по сбору и вывозу ТКО | м³ | 5075,4 | 5242,9 | 5410,4 | 5577,9 | 5745,4 | 5912,9 | 6080,4 | 6750,4 |

Нормативы потребления коммунальных услуг по Самарской области:

1.Отопление: 0,03 Гкал/м2 площади  - в отопительный период;

0,0161 Гкал/м2 площади  - при оплате равными долями в течении года;

2.Холодное водоснабжение – 3,86 куб/чел*мес.;

3. Газоснабжение:

-  приготовление пищи на газовой плите при наличии централизованного отопления и централизованного горячего водоснабжения -  11,5 куб/чел*мес.;

-  приготовление пищи на газовой плите и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения – 30 куб/чел*мес.;

-  приготовление пищи и нагрев воды на газовой плите при отсутствии газового водонагревателя и централизованного горячего водоснабжения – 17,5 куб/чел*мес.;

-  отопление жилых помещений от газовых приборов, не оборудованных газовыми счетчиками – 8,5  куб/м2 в мес.;

4.  Электроснабжение – 103 кВт/час/ чел*мес.

5.Сбор и вывоз ТКО:

- частный сектор - 2,7 м3/ чел*год;

Продолжительность отопительного периода - 203 суток (СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»).

4. Перечень мероприятий и целевых показателей

4.1.Мероприятия развития коммунальной инфраструктуры

Физически и морально устаревшая коммунальная инфраструктура не позволяет обеспечивать выполнение современных экологических требований и растущих требований к количеству и качеству поставляемых потребителям коммунальных ресурсов. Нормальное функционирование и социально-экономическое развитие сельского поселения Давыдовка возможно при условии обязательной модернизации коммунальной инфраструктуры и повышении эффективности производства, транспортировки и потребления коммунальных ресурсов.

Таблица 11 – Мероприятия развития коммунальной инфраструктуры

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации |
| --- | --- | --- |
| Электроснабжение |
| 1 | Строительство линии электропередачи в с. Давыдовка на площадке №2 L=0.8 км | 2030 |
| 2 | Строительство линии электропередачи западнее ул. Лесная, за границей с. Екатериновка L=0.05 км | 2030 |
| 3 | Строительство линии электропередачи в с. Софьино на площадке №1 L=0.85 км | 2030 |
| Водоснабжение |
| с. Екатериновка |
| 1 | Замена водопровода от водозабора до ул. Центральная L=730,0 м d=250 мм | 2021-2025 |
| 2 | Замена водопровода от водозабора до ул. Верхняя L=860,0 м d=150 мм | 2021-2025 |
| 3 | Замена водопровода по ул. Фасадная L=500,0 м d=89 мм | 2021-2025 |
| 4 | Замена водопровода по ул. Северная L=390,0 м | 2021-2025 |
| 5 | Замена водопровода по ул. Строителей L=200,0 м | 2021-2025 |
| 6 | Замена водопровода по ул. Льва Толстого L=230,0 м | 2021-2025 |
| 7 | Замена водопровода по ул. Некрасовская L=290,0 м | 2021-2025 |
| 8 | Замена водопровода по ул. 50 лет Победы L=290,0 м | 2021-2025 |
| 9 | Замена водопровода по ул. Специалистов L=200,0 м | 2021-2025 |
| 10 | Замена водопровода по ул. Садовая L=140,0 м | 2021-2025 |
| 11 | Замена водопровода по ул. Гаражная L=550,0 м | 2021-2025 |
| 12 | Замена водопровода по ул. Лесная L=400,0 м d=89 мм | 2021-2025 |
| 13 | Замена водопровода по ул. Солнечная L=165,0 м | 2025-2031 |
| 14 | Замена водопровода по ул. Мира L=160,0 м d | 2025-2031 |
| 15 | Замена водопровода по ул. Рабочая L=150,0 м | 2025-2031 |
| 16 | Замена водопровода по ул. Есенина L=300,0 м | 2025-2031 |
| 17 | Замена водопровода по ул. Березовая L=150,0 м | 2025-2031 |
| 18 | Замена водопровода по ул. Больничная L=200,0 | 2025-2031 |
| 19 | Замена водопровода по ул. Фасадная L=500,0 м | 2025-2031 |
| 20 | Замена водопровода по ул. Тру-ля-ля L=300,0 м | 2025-2031 |
| 21 | Замена водопровода по ул. Горная L=300,0 м | 2025-2031 |
| 22 | Замена водопровода по ул. Южная L=590,0 м | 2025-2031 |
| 23 | Замена водопровода по ул. Нижняя L=1230,0 м | 2025-2031 |
| 24 | Замена водопровода по ул. Центральная (старый водопровод) L=500,0 м d=150 мм | 2025-2031 |
| с. Давыдовка |
| 25 | Замена водопровода по ул. Советская L=1080,0 м | 2021-2031 |
| 26 | Замена водопровода по ул. Садовая L=408,0 м | 2021-2031 |
| 27 | Замена водопровода по ул. Пролетарская L=520,0 м | 2021-2031 |
| 28 | Замена водопровода по ул. Гагарина L=223,0 м | 2021-2031 |
| 29 | Замена водопровода по ул. Молодежная L=660,0 м | 2021-2031 |
| с. Софьино; с. Сперанка |
| 29 | Замена водовода L=500,0 м | 2021-2031 |
| 30 | Замена водопровода по ул. Советская L=3400,0 м | 2021-2031 |
| 31 | Замена водопровода по ул. Дорожная L=200,0 м | 2021-2031 |
| Газоснабжение |
| 1 | Строительство газопровода на площадке №2 с. Давыдовка L=4.9 км | 2030 |
| 2 | Строительство газопровода на площадке №1 с. Софьино L=2,15 км | 2030 |
| 3 | Строительство ШГРП с. Давыдовка ул. Молодежная | 2030 |
| 4 | Строительство ШГРП с. Софьино на площадке №1 | 2030 |
| Сбор и вывоз ТКО |
| 1 | Благоустройство контейнерных площадок 35 шт | 2021-2025 |
| 2 | Закупка контейнеров V=0.75 м3 53 шт | 2021-2025 |

Ожидаемый эффект от реализации инвестиционных проектов и принятой «Программой повышения энергетической эффективности» заключается в повышении надежности ресурсоснабжения, качества ресурсов, а также снижении затрат на ремонты, экономии ресурсов в натуральных показателях и в конечном счёте, в повышении экономической эффективности функционирования систем коммунальной инфраструктуры.

4.2. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

Таблица 12

|  | Показатель | Ед. изм. | 2020 (базовый) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водоснабжение |
| 1.1 | Доля удовлетворения потребности в водопроводных сетях, всего по МО | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2 | Доля износа сетей водоснабжения | % | 90 | 84 | 78 | 72 | 66 | 60 | 30 |
| 2 | Водоотведение |
| 2.1 | Доля удовлетворения потребности в сетях водоотведения, всего по муниципальному образованию | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Доля износа объектов водоотведения | % | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Газоснабжение |
| 3.1 | Доля удовлетворения потребности в сетях газоснабжения, всего по муниципальному образованию | % | 94,8 | 95,3 | 95,8 | 96,3 | 96,8 | 97,3 | 100 |
| 3.2 | Доля износа объектов газоснабжения | % | н/д | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Электроснабжение |
| 4.1 | Доля удовлетворения потребности в сетях электроснабжения, всего по муниципальному образованию | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4.2 | Доля износа сетей электроснабжения | % | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 5 | Теплоснабжение |
| 5.1 | Доля удовлетворения потребности в сетях теплоснабжения населения, всего по муниципальному образованию | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2 | Доля износа сетей теплоснабжения | % | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Система сбора и вывоза ТКО |
| 6.1 | Доля населения, охваченного организованным сбором и вывозом отходов, в общей численности населения района | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

5. Анализ фактических и плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов с разбивкой по каждому источнику финансирования с учетом реализации мероприятий, предусмотренных программой

Таблица 13 – Инвестиционные проекты по водоснабжению  сельского поселения Давыдовка муниципального района Приволжский на 2021 – 2030 годы

| № п/п | Наименование мероприятий | Всего | Период реализации мероприятий по годам, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 |
| с. Екатериновка |
| 1 | Замена водопровода от водозабора до ул. Центральная d=250 мм | 912,5 | 912,5 |  |  |  |  |  |
| 2 | Замена водопровода от водозабора до ул. Верхняя d=150 мм | 1014,8 | 1014,8 |  |  |  |  |  |
| 3 | Замена водопровода по ул. Фасадная м d=89 мм | 460,0 | 460,0 |  |  |  |  |  |
| 4 | Замена водопровода по ул. Северная | 358,8 |  | 358,8 |  |  |  |  |
| 5 | Замена водопровода по ул. Строителей | 184,0 |  | 184,0 |  |  |  |  |
| 6 | Замена водопровода по ул. Льва Толстого | 211,6 |  | 211,6 |  |  |  |  |
| 7 | Замена водопровода по ул. Некрасовская | 266,8 |  |  | 266,8 |  |  |  |
| 8 | Замена водопровода по ул. 50 лет Победы | 266,8 |  |  | 266,8 |  |  |  |
| 9 | Замена водопровода по ул. Специалистов | 184,0 |  |  | 184,0 |  |  |  |
| 10 | Замена водопровода по ул. Садовая | 128,8 |  |  | 128,8 |  |  |  |
| 11 | Замена водопровода по ул. Гаражная | 506,0 |  |  | 506,0 |  |  |  |
| 12 | Замена водопровода по ул. Лесная d=89 мм | 368,0 |  |  | 368,0 |  |  |  |
| 13 | Замена водопровода по ул. Солнечная | 151,8 |  |  |  | 151,8 |  |  |
| 14 | Замена водопровода по ул. Мира | 147,2 |  |  |  | 147,2 |  |  |
| 15 | Замена водопровода по ул. Рабочая | 138,0 |  |  |  | 138,0 |  |  |
| 16 | Замена водопровода по ул. Есенина | 276,0 |  |  |  | 276,0 |  |  |
| 17 | Замена водопровода по ул. Березовая | 138,0 |  |  |  | 138,0 |  |  |
| 18 | Замена водопровода по ул. Больничная | 184,0 |  |  |  | 184,0 |  |  |
| 19 | Замена водопровода по ул. Фасадная | 460,0 |  |  |  |  | 460,0 |  |
| 20 | Замена водопровода по ул. Тру-ля-ля | 276,0 |  |  |  |  | 276,0 |  |
| 21 | Замена водопровода по ул. Горная | 276,0 |  |  |  |  | 276,0 |  |
| 22 | Замена водопровода по ул. Южная | 542,8 |  |  |  |  | 542,8 |  |
| 23 | Замена водопровода по ул. Нижняя | 1131,6 |  |  |  |  | 1131,6 |  |
| 24 | Замена водопровода по ул. Центральная (старый водопровод) d=150 мм | 460,0 |  |  |  |  | 460,0 |  |
| 25 | Строительство станции очистного воды | 800,0 |  |  |  |  | 800,0 |  |
| с. Давыдовка |
| 26 | Замена водопровода по ул. Советская | 993,6 |  | 993,6 |  |  |  |  |
| 27 | Замена водопровода по ул. Садовая | 375,36 |  | 375,36 |  |  |  |  |
| 28 | Замена водопровода по ул. Пролетарская | 478,4 |  | 478,4 |  |  |  |  |
| 29 | Замена водопровода по ул. Гагарина | 205,16 |  |  | 205,16 |  |  |  |
| 30 | Замена водопровода по ул. Молодежная | 607,2 |  |  | 607,2 |  |  |  |
| с. Софьино |
| 31 | Замена водопровода по ул. Советская | 3128,0 |  |  |  |  |  | 3128,0 |
| 32 | Замена водопровода по ул. Дорожная | 184,0 |  |  |  |  |  | 184,0 |
| 33 | Замена водопровода по ул. Волжская | 110,4 |  |  |  |  |  | 110,4 |
| 34 | Замена водопровода по ул. Полевая | 230,0 |  |  |  |  |  | 230,0 |
| 35 | Замена водопровода по ул. Школьная | 92,0 |  |  |  |  |  | 92,0 |
|  | Итого: | 16547,62 | 2387,3 | 2601,76 | 2532,76 | 1035,0 | 4246,4 | 3744,4 |

Таблица 14 – Инвестиционные проекты по электроснабжению сельского поселения Давыдовка муниципального района Приволжский на 2021 – 2030 годы

| № п/п | Наименование мероприятий | Всего | Период реализации мероприятий по годам, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 |
| 1 | Строительство линии электропередачи в с. Давыдовка на площадке №2 L=0.8 км | 960,0 |  |  |  |  |  | 960,0 |
| 2 | Строительство линии электропередачи западнее ул. Лесная, за границей с. Екатериновка L=0.05 км | 60,0 |  |  |  |  |  | 60,0 |
| 3 | Строительство линии электропередачи в с. Софьино на площадке №1 L=0.85 км | 1020,0 |  |  |  |  |  | 1020,0 |
|  | Итого: | 2040,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2040,0 |

Таблица 15 – Инвестиционные проекты по газоснабжению сельского поселения Давыдовка муниципального района Приволжский на 2021 – 2030 годы

| № п/п | Наименование мероприятий | Всего | Период реализации мероприятий по годам, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 |
| 1 | Строительство газопровода на площадке №2 с. Давыдовка L=4.9 км | 17150,0 |  |  |  |  |  | 17150,0 |
| 2 | Строительство газопровода на площадке №1 с. Софьино L=2,15 км | 7525,0 |  |  |  |  |  | 7525,0 |
| 3 | Строительство ШГРП с. Давыдовка ул. Молодежная | 800,0 |  |  |  |  |  | 800,0 |
| 4 | Строительство ШГРП с. Софьино на площадке №1 | 800,0 |  |  |  |  |  | 800,0 |
|  | Итого: | 26 275,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26 275,0 |

Таблица 16 – Инвестиционные проекты по сбору и вывозу ТКО сельского поселения Давыдовка муниципального района Приволжский на 2021 – 2030 годы

| № п/п | Наименование мероприятий | Всего | Период реализации мероприятий по годам, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 |
| 1 | Благоустройство контейнерных площадок 35 шт | 350,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |  |
| 2 | Закупка контейнеров V=0.75 м3 53 шт | 795,0 | 159,0 | 159,0 | 159,0 | 159,0 | 159,0 |  |
|  | Итого: | 1 145,0 | 229,0 | 229,0 | 229,0 | 229,0 | 229,0 | 0,0 |

Таблица 17 - Финансирование инвестиционных проектов с разбивкой по каждому источнику

| Источники инвестиций | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | Всего: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоснабжение | 16547,62 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Районный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Муниципальный бюджет | 954,9 | 1040,7 | 1013,1 | 414,0 | 1698,56 | 1497,76 | 6619,02 |
| Бюджет эксплуатирующей организации | 1432,4 | 1561,06 | 1519,66 | 621,0 | 2547,84 | 2246,64 | 9928,6 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Газоснабжение | 26275,0 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Районный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Муниципальный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Бюджет эксплуатирующей организации |  |  |  |  |  | 26275,0 | 26275,0 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Электроснабжение | 2040,0 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Районный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Муниципальный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Бюджет эксплуатирующей организации |  |  |  |  |  | 2040,0 | 2040,0 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Сбор и вывоз ТКО | 1145,0 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Районный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Муниципальный бюджет | 229,0 | 229,0 | 229,0 | 229,0 | 229,0 |  | 1145,0 |
| Бюджет эксплуатирующей организации |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,0 |

Как видно из таблицы 17, из общей суммы финансирования Программы 16,9 % (7 764,02 тыс. руб.) предполагается финансировать  из средств муниципального образования и 83,1 % (38 243,6 тыс. руб.) предполагается из средств эксплуатирующей организации.

При снижении (увеличении) ресурсного обеспечения в установленном порядке вносятся изменения показателей Программы.

Ожидаемый эффект от реализации инвестиционных проектов заключается в повышении надежности ресурсоснабжения, качества ресурсов, а также снижение затрат на ремонты, экономии ресурсов в натуральных показателях и, в конечном счете, в повышении экономической эффективности функционирования систем коммунальной инфраструктуры.

ОБОСНОВЫВАЮЩИЙ МАТЕРИАЛ

1. Обоснование прогнозируемого спроса на коммунальные ресурсы

Согласно действующему генеральному плану на 2030 год прогнозируется увеличение численности населения на 62%, за счет освоения резервной территории (Площадка 2 (с. Давыдвка) и Площадка №1 (с. Софьино) в соответствии с генеральным планом. В связи с этим, спрос на коммунальные услуги увеличится, за счет присоединения новых абонентов.

Уровень развития коммунальных систем, таких как водопроводные, электрические, тепловые и газовые сети, сбор и вывоз ТКО имеют первоочередное значение для развития экономики сельского поселения Давыдовка.

Перспективный спрос рассчитан на основании нормативных показателей. В связи с этим фактическое потребление может быть ниже, при установке потребителями приборов учета.

2. Обоснование целевых показателей  комплексного развития коммунальной инфраструктуры, а так же мероприятий, входящих в план застройки сельского поселения Давыдовка

Реформирование и модернизация систем коммунальной инфраструктуры с применением комплекса целевых показателей оцениваются по следующим результирующим параметрам, отражающимся в надежности обслуживания потребителей, и по изменению финансово-экономических и организационно-правовых характеристик:

- Техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры, в первую очередь – надежность их работы. Контроль и анализ этого параметра позволяет определить качество обслуживания, оценить достаточность усилий по реабилитации основных фондов. С учетом этой оценки определяется необходимый и достаточный уровень модернизации основных фондов, замены изношенных сетей и оборудования. В результате может быть определена потребность и оценена фактическая обеспеченность средствами на ремонт и модернизацию основных фондов в коммунальном комплексе.

- Финансово-экономическое состояние организаций коммунального комплекса, уровень финансового обеспечения коммунального хозяйства, инвестиционный потенциал организаций коммунального комплекса.

- Организационно-правовые характеристики деятельности коммунального комплекса, позволяющие оценить сложившуюся систему управления, уровень институциональных преобразований, развитие договорных отношений.

Целевые показатели анализируются по каждому виду коммунальных услуг и периодически пересматриваются и актуализируются. Описание расчета значений целевых показатели разработаны на базе обобщения, анализа и корректировки фактических данных по системам коммунального комплекса сельского поселения Давыдовка и приведены в таблице 18.

Таблица 18

| № п/п | Целевые показатели развития систем коммунальной инфраструктуры | Механизм расчета показателя |
| --- | --- | --- |
| 1 | Доступность услуги (обеспеченность) для населения | Отношение численности населения, получающие услуги, к численности населения фактической или прогнозируемой |
| 2 | Спрос на коммунальные ресурсы | Произведение нормативного потребления данного вида ресурса на фактическую или прогнозируемую численность населения |
| 3 | Показатели эффективности производства (потери), % | Отношение объема потерь к объему отпуска данного вида ресурса |
| 4 | Показатели надежности, ед. в год | Количество аварий в системах коммунальной инфраструктуры |
| 5 | Показатель экологичности производства ресурсов | В связи с отсутствием промышленных предприятий, показатель будет рассчитан только для ТКО, исходя из количества несанкционированных свалок до реализации и после реализации программы |

Таблица 19 – Мероприятия систем коммунальной инфраструктуры и ожидаемые эффекты от их реализации

| № п/п | Система коммунальной инфраструктуры, в которой будет реализовано мероприятие | Ожидаемые эффекты от реализации мероприятий |
| --- | --- | --- |
| 1 | Водоснабжение | - обеспечение надежной и бесперебойной подачи воды питьевого качества потребителям; - максимальное сокращение эксплуатационных затрат; |
| 2 | Электроснабжение | - повышение качества и надежности электроснабжения в поселении; |
| 3 | Газоснабжение | - обеспечение новые районы развития системой газоснабжения |
| 4 | Сбор и вывоз ТКО | повышение качества и надежности сбора и вывоза ТКО; обустройство контейнерных площадок по СанПиН |

3. Характеристика  состояния и проблем системы коммунальной инфраструктуры

3.1. Водоснабжение

Анализ существующей системы водоснабжения и дальнейших перспектив развития поселения показывает, что действующие сети водоснабжения работают на пределе ресурсной надежности. Работающее оборудование морально и физически устарело. Одной из главных проблем качественной поставки воды населению является изношенность водопроводных сетей. В сельском поселении Давыдовка сети имеют износ 90%. Это способствует вторичному загрязнению воды, особенно в летний период, когда возможны подсосы загрязнений через поврежденные участки труб.

Увеличивается действие гидравлических ударов при отключениях, прекращение подачи воды, при отключении поврежденного участка потребителям последующих участков. Необходима полная модернизация системы водоснабжения, включающая в себя реконструкцию сетей и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее энергосберегающим технологиям.

3.2. Водоотведение

В сельском поселении Давыдовка система водоотведения отсутствует.

3.3. Электроснабжение

1. Значительное увеличение потребления электроэнергии сельского поселения Давыдовка бытовыми электроприборами (электрочайник, микроволновая печь, компьютер, электрообогреватель, кондиционер и т.д.) приводит к работе электрических сетей в режиме высокой загрузки.

2. Существующие воздушные линии электропередач из голого провода существенно износились, окислились. Есть линии, которые не менялись с 70-х годов.

3. Изменение климата, а в связи с этим неблагоприятные погодные условия, что приводит к росту вероятности обледенения воздушных линий электропередач и перерывах в электроснабжении.

4. Высокие коммерческие потери электроэнергии в сети.

3.4. Газоснабжение

1. Отсутствие системы газоснабжения у 5,2 % населения.

3.5. Сбор и вывоз ТКО

1.Отсутствуют современные экологически безопасные и экономически выгодные способы обращения с отходами.

2. Отсутствует организованная система сбора, сортировки и приема вторичного сырья, что приводит к потере ценных компонентов ТКО, увеличению затрат на вывоз и размещение ТКО, а также оказывает негативное влияние на окружающую среду.

3. Механизированная уборка дорожных покрытий производится не в полном объеме.

В мусороудалении основная задача состоит в своевременном сборе и вывозе всех видов отходов жизнедеятельности населенных пунктов.

4. Оценка реализации мероприятий в области  энерго- и ресурсоснабжения мероприятий по сбору и учету информации об использовании энергетических ресурсов в целях выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Основной целью Программы является создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения.

Для решения проблем в сфере коммунального хозяйства необходим сбор, анализ и диагностика работы всех систем коммунального хозяйства:

- выявления качества поставляемых услуг;

- выявления потерь;

- выявления состояния износа коммунальной системы.

Для достижения основной цели программы необходимо решить следующие задачи:

- модернизация объектов коммунальной инфраструктуры;

- реконструкции основных средств;

- внедрение энергосберегающих технологий;

- повышение качества энергоносителя;

- строительство объектов с целью подключения новых абонентов.

Для решения основной задачи в области развития жилищно-коммунального хозяйства необходимо осуществить мероприятия:

- в области энергосбережения:

-установка приборов учета-учет фактического расхода;

-модернизация (внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий)- снижение себестоимости.

- в области качества поставляемого ресурса:

-замена изношенных сетей;

-замена оборудования со сверх нормативным сроком службы.

- подключение новых абонентов

- строительство новых сетей;

-установка дополнительного оборудования.

Решение задач по реализации программы осуществляется:

- за счет средств бюджета поселения;

- за счет целевых программ;

также источником реализации программы предусмотрены:

- за счет средств включенных в тариф (инвестиционная надбавка) на оплату энергоносителя;

- за счет средств определенных на технологическое подключение к энергоносителю.

5. Обоснование целевых показателей развития систем коммунальной инфраструктуры

Таблица 20 - Целевые показатели комплексного развития коммунальной инфраструктуры.

| Целевые показатели комплексного развития коммунальной инфраструктуры | До реализации программы | После реализации программы |
| --- | --- | --- |
| 1. Доступность услуги (обеспеченность) для населения, % |
| Централизованное электроснабжение | 100 | 100 |
| Централизованное водоснабжение | 100 | 100 |
| Централизованное водоотведение | 0 | 0 |
| Централизованное теплоснабжение | 0 | 0 |
| Централизованное газоснабжение | 94,8 | 100 |
| Сбор и вывоз ТКО | 100 | 100 |
| 2.Спрос на коммунальные ресурсы |
| Электроснабжение (Годовой расход ЭЭ, тыс. кВт час) | 1811,31 | 2409,86 |
| Теплоснабжение (тыс. Гкал/год) | 0 | 0 |
| Водоснабжение (тыс.м³) | 27,245 | 41,94 |
| Водоотведение (тыс. м³) | 0 | 0 |
| Газоснабжение (тыс. м3 /год) | 1900,95 | 3056,71 |
| Сбор и вывоз ТКО (тыс. т/год) | 5,075 | 6,75 |
| 3. Показатель надежности (количество аварий на сетях) |
| Электроснабжение | н/д | - |
| Водоснабжение | н/д | - |
| Водоотведение | н/д | - |
| Теплоснабжение | н/д | - |
| Газоснабжение | н/д | - |

6. Перечень инвестиционных проектов в отношении соответствующей системы коммунальной инфраструктуры

В области водоснабжения:

В рамках развития инфраструктуры водоснабжения необходимы следующие мероприятия:

-проведение капитального ремонта магистральных сетей водоснабжения;

- строительство водопроводной сети в сельском поселении Давыдовка на вновь осваиваемых территориях;

-внедрить систему учёта водопотребления в коммунальном секторе, подкрепить принципы рационального водопользования экономическими механизмами (оплата фактически потребляемого объема воды на основании данных водосчётчиков).

В области теплоснабжения:

Основные ожидаемые результаты реализации Программы:

- бесперебойная работа в области теплоснабжения;

- повышение качества предоставления услуги в области теплоснабжения;

- повышение экологической культуры и степени вовлеченности населения в вопросы обращения с отходами потребления.

В области электроснабжения:

- повышение качества предоставления услуги в области электроснабжения;

- отсутствие травматизма у детей.

7. Предложения по организации реализации инвестиционных проектов

В программах сельского поселения Давыдовка не содержатся проработанные инвестиционные проекты по развитию систем коммунальной инфраструктуры, а запланированы лишь мероприятия в рамках текущих задач развития инженерной инфраструктуры.

Для изготовления проектно-сметной документации и строительстве систем коммунальной инфраструктуры предусмотрено проведение конкурса для выбора подрядчика.

Сроки реализации программы 2021-2030 гг. Финансирование программы осуществляется за счет местного бюджета, бюджета эксплуатирующей организации.

8. Обоснование использования в качестве источников финансирования инвестиционных проектов тарифов, платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры

Строительство и реконструкция объектов инфраструктуры осуществляются организациями коммунального комплекса. Окупаемость затрат на строительство и реконструкцию достигается путем формирования и защиты инвестиционных программ развития сетей (за счет инвестиционной надбавки в тарифе). Инвестиционные программы будут корректироваться в соответствии с программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Давыдовка. Основным требованием при утверждении инвестиционных программ организаций коммунального комплекса будет являться использование в мероприятиях инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности. Включение инвестиционной надбавки в тарифы для реализации проектов инвестиционных программ возможно при условии соответствия тарифов доступному уровню.

Источниками инвестиций должны являться собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов), плата за подключение (присоединение), бюджетные средства (местного, регионального, федерального бюджетов), кредиты, средства частных инвесторов.

Таблица 21 - Основные статьи затрат при утверждении тарифов

Наименование

-Сырье, основные материалы

-Вспомогательные материалы

-Затраты на оплату труда

-Страховые взносы

-Амортизация

-Прочие расходы

В т.ч. цеховые расходы

-общехозяйственные расходы

Итого затраты:

Недополученный по независящим причинам доход

Расчетные расходы по производству продукции (услуг)

Прибыль от товарной продукции

Необходимая валовая выручка

Таблица 22– Динамика тарифов, прогнозируемых на период реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Давыдовка

| Наименование ресурса | Ед. измерения | Тариф | Прогноз |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01.01.2021-30.06.2021 | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026г. |
|  |  |  | 01.07.2021-31.12.2021 | 01.01.2022-30.06.2022 | 01.07.2022-31.12.2022 | 01.01.2023-30.06.203 | 01.07.2023-31.12.203 | 01.01.2024-30.06.2024 | 01.07.2024-31.12.2024 | 01.01.2025-30.06.2025 | 01.01.2025-31.12.2025 | 01.01.2026-30.06.2026 | 01.07.2026-31.12.2026 |
| Холодное водоснабжение | руб./м3 | 52,52 | 53,57 | 53,57 | 55,18 | 55,18 | 56,87 | 56,87 | 58,64 | 58,64 | 60,46 | 60,46 | 62,33 |
| Газоснабжение | руб./м3 | 5,54 | 5,73 | 5,73 | 5,94 | 5,94 | 6,14 | 6,14 | 6,36 | 6,36 | 6,58 | 6,58 | 6,81 |
| Электроснабжение | руб./кВтч | 3,12 | 3,23 | 3,23 | 3,34 | 3,34 | 3,46 | 3,46 | 3,58 | 3,58 | 3,71 | 3,71 | 3,84 |
| Сбор и вывоз ТКО | руб./м3 | 598,16 | 598,16 | 598,16 | 610,51 | 610,51 | 623,3 | 623,3 | 636,42 | 636,42 | 649,8 | 649,8 | 663,4 |
|  | руб./чел | 97,2 | 97,2 | 97,2 | 99,2 | 99,2 | 101,3 | 101,3 | 103,4 | 103,4 | 105,6 | 105,6 | 107,8 |
| Наименование ресурса | Ед. измерения | Прогноз |
|  |  | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. |
|  |  | 01.01.2027-30.06.2027 | 01.07.2027-31.12.2027 | 01.01.2028-30.06.2028 | 01.07.2028-31.12.2028 | 01.01.2029-30.06.2029 | 01.07.2029-31.12.2029 | 01.01.2030-30.06.2030 | 01.07.2030-31.12.2030 | 01.01.2031-30.06.2031 | 01.01.2031-31.12.2031 | 01.01.2032-30.06.2032 | 01.07.2032-31.12.2032 |
| Холодное водоснабжение | руб./м3 | 62,33 | 64,26 | 64,26 | 66,26 | 66,26 | 68,31 | 68,31 | 70,43 | 70,43 | 72,61 | 72,61 | 74,86 |
| Газоснабжение | руб./м3 | 6,81 | 7,05 | 7,05 | 7,3 | 7,3 | 7,55 | 7,55 | 7,82 | 7,82 | 8,09 | 8,09 | 8,37 |
| Электроснабжение | руб./кВтч | 3,84 | 3,97 | 3,97 | 4,11 | 4,11 | 4,25 | 4,25 | 4,4 | 4,4 | 4,56 | 4,56 | 4,71 |
| Сбор и вывоз ТКО | руб./м3 | 663,4 | 677,36 | 677,36 | 691,6 | 691,6 | 706,1 | 706,1 | 720,94 | 720,94 | 736,1 | 736,1 | 751,6 |
|  | руб./чел | 107,8 | 110,1 | 110,1 | 112,4 | 112,4 | 114,8 | 114,8 | 117,2 | 117,2 | 119,7 | 119,7 | 122,2 |
| Наименование ресурса | Ед. измерения | Прогноз |
|  |  | 2030 г. | 2034 г. | 2035 г. |
|  |  | 01.01.2030-30.06.2030 | 01.01.2030-31.12.2030 | 01.01.2034-30.06.2034 | 01.01.2034-31.12.2034 | 01.01.2035-30.06.2035 | 01.07.2035-31.12.2035 |
| Холодное водоснабжение | руб./м3 | 74,86 | 77,18 | 77,18 | 79,58 | 79,58 | 82,04 |
| Газоснабжение | руб./м3 | 8,37 | 8,67 | 8,67 | 8,97 | 8,97 | 9,28 |
| Электроснабжение | руб./кВтч | 4,71 | 4,88 | 4,88 | 5,05 | 5,05 | 5,23 |
| Сбор и вывоз ТКО | руб./м3 | 751,6 | 767,32 | 767,32 | 783,4 | 783,4 | 799,9 |
|  | руб./чел | 122,2 | 124,8 | 124,8 | 127,4 | 127,4 | 130,1 |

# Тарифы на 2021 год (с 01.01.2021-30.06.2021 гг.) действуют на основании:

# - Газоснабжение: Приказ Департамента ценового и тарифного регулирования  Самарской области № 235 от 28.07.2020 г.;

# - Водоснабжение: Приказ Департамента ценового и тарифного регулирования  Самарской области №525 от 24.11.2020 г.

# - Электроснабжение: Приказ Департамента ценового и тарифного регулирования  Самарской области №666 от 10.12.2020 г.

- Обращение с ТКО: Приказ Департамента ценового и тарифного регулирования  Самарской области №781 от 19.12.2019 г.

# Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и информация о плате за подключение:

1. Электроснабжение - возможность технологического присоединения имеется. По сведениям ПАО «МРСК Волги» - «Самарские РС» выдача конкретных технических условий возможна после направления собственником земельного участка заявки на технологическое присоединение в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 27.12.2004 г. №861 в действующей редакции. Размер платы за технологическое присоединение устанавливается в соответствии с приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 29.12.2016 г. № 834.

2. Водоснабжение – обеспечение водой осуществляется от индивидуальной скважины.  Отвод стоков от объекта предусмотреть в индивидуальный выгреб.

3. Теплоснабжение предусмотреть от индивидуального источника тепла.

4. Газоснабжение – данные о технической возможности подключения к газовой сети отсутствуют.

9. Результаты оценки совокупного  платежа граждан за коммунальные услуги на соответствие критериям доступности

Таблица 23 – Динамика доступности для населения коммунальных услуг в сельском поселении Давыдовка

| Наименование | Ед. измерения | Расчетное значение критерия | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020г. (базовый год) | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 -2030 гг. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи (при тарифах не включающих источники финансирования Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры) | % | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | - |
| Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи в соответствии с Постановлением Правительства Самарской области от 09.04.2008 г №250 | НЕ БОЛЕЕ 18% |
| Не превышает показатель от 09.04.2008 г №250 |
| Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума по ПКР | % | 35 | 33 | 31 | 29 | 27 | 25 | 20 | - |
| Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума в соответствии с Постановлением Правительства Самарской области от 09.04.2008 г №250 | НЕ БОЛЕЕ 20% |
| Превышает показатель от 09.04.2008 г №250 |
| Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги по ПКР | % | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | - |
| Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги в соответствии с Постановлением Правительства Самарской области от 09.04.2008 г № 250 | НЕ МЕНЕЕ 87% |
| Не превышает показатель от 09.04.2008 г №250 |
| Доля семей – получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общем количестве семей, % | % | 60 | 57 | 54 | 51 | 48 | 45 | 38 | - |
| Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения в соответствии с Постановлением Правительства Самарской области от 09.04.2008 г № 250 | НЕ БОЛЕЕ 15% |
| Превышает показатель от 09.04.2008 г №250 |

10. Прогнозируемые расходы бюджетов всех уровней на оказание мер социальной поддержки, в том числе предоставление отдельным категориям граждан субсидии на оплату жилого помещения  и коммунальных услуг

Размер ежемесячной денежной компенсации (далее – ЕДК) для различных категорий граждан могут составлять от 50 до 100 % затрат на оплату коммунальных услуг. Средний платеж за коммунальные услуги в сельском поселении Давыдовка равен 5000 рублей, выплата ЕДК может составлять от 2500 до 5000 рублей.

Согласно данным Администрации сельского поселения Давыдовка количество людей, получающих субсидии из бюджета составляет  60% (189 семей). Расходы бюджетов всех уровней на субсидирование оплаты коммунальных услуг будут составлять от 472 500 до 945 000  рублей в месяц.

11. Управление программой

- Ответственным за реализацию программы является Глава сельского поселения Давыдовка муниципального района Приволжский.

- План-график работ по реализации программы, включая сроки разработки технических заданий для организаций коммунального комплекса, принятия решений по выделению бюджетных средств, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, в том числе на концессию и т.д., утверждается дополнительно после принятия Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.

- Контроль за исполнением Программы осуществляется Администрацией сельского поселения Давыдовка, советом сельского поселения Давыдовка.

- Представление отчетности по выполнению Программы производится до 1 марта года следующего после отчетного.

- Корректировка Программы осуществляется после рассмотрения отчетности до 1 мая года следующего после отчетного.