А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО ПЕРЕДЕЛ»

МЕДЫНСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12 декабря 2013 г.                     с. Передел                                 №  38

Об утверждении схемы водоснабжения и

водоотведения на территории сельского

поселения «Село  Передел» Медынского района

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 года  № 416 – ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Уставом муниципального образования сельского поселения «Село Передел»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить схему водоснабжения и водоотведения на территории сельского поселения «Село  Передел» Медынского района.

2. Настоящее Постановление подлежит обнародованию в соответствии с порядком, действующим на территории сельского поселения «Село Передел».

Глава администрации

СП «Село  Передел» -                                  Митрофанов Н.Ф.

Утверждена

Постановлением Главы администрации

сельского поселения «Село Передел»

от 12.12.2013 года № 38.

СХЕМА

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО  ПЕРЕДЕЛ»

МЕДЫНСКОГО  РАЙОНА  КАЛУЖСКОЙ  ОБЛАСТИ

НА ПЕРИОД  ДО  2024  ГОДА

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ   ЗАПИСКА

с. Передел

2013 год.

I.  Общие  положения

Схема водоснабжения и водоотведения сельского поселения «Село Передел» - документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы водоснабжения и водоотведения, ее развития с учетом правового регулирования.

Основанием для разработки схемы водоснабжения и водоотведения сельского поселения «Село Передел» является:

Федеральный закон от 07.12.2011 года  № 416 – ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

Генеральный план поселения.

Схема водоснабжения и водоотведения разрабатывается в соответствии с документами территориального планирования и программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, а также с учетом схем электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения.

Схема водоснабжения и водоотведения разработана сроком на 10 лет.

Мероприятия по развитию системы водоснабжения и водоотведения, предусмотренные  настоящей схемой, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса, оказывающей услуги водоснабжения и  водоотведения на территории поселения.

II.  Основные цели и задачи схемы водоснабжения и водоотведения:

- определить возможность подключения к сетям водоснабжения и водоотведения

объекта  капитального  строительства  и  организации,  обязанной  при  наличии

технической возможности произвести такое подключение;

- повышение   надежности   работы   систем   водоснабжения   и   водоотведения в

соответствии с нормативными  требованиями;

- минимизация затрат на водоснабжение   и   водоотведение в расчете на каждого

потребителя в долгосрочной перспективе;

-  обеспечение жителей сельского поселения «Село Передел» при необходимости

в   подключении   к   сетям   водоснабжения   и   водоотведения  и  обеспечение

жителей поселения водой хозяйственно - питьевого назначения.

Раздел I.  Сведения о водоснабжении по поселению.

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«СЕЛО ПЕРЕДЕЛ» МЕДЫНСКОГО РАЙОНА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Численность населенных пунктов  -  15

Численность  населения (2013 год)  -  387

В СП «Село Передел» существует сеть муниципальных и государственных учреждений: Передельский ФАП – оказывающий медицинскую помощь населению,  МКОУ  Передельская средняя общеобразовательная школа – на  100 мест, имеется три магазина.

Основными природными ресурсами  поселения являются:

Подземные геотермальные воды хозяйственно-питьевого назначения. На территории сельского поселения «Село передел» расположены 3 скважины, которые являются собственностью поселения.

2. Проектные решения.

Проектные решения водоснабжения сельского поселения «Село Передел» базируются на основе существующей, сложившейся системы водоснабжения в соответствии с увеличением потребности на основе разрабатываемого генерального плана, с учетом фактического состояния сетей и сооружений.

Система водоснабжения поселения централизованная, объединенная, хозяйственно-питьевая, противопожарная – по назначению, тупиковая – по конструкции.

Подача воды питьевого качества предусматривается населению на хозяйственно-питьевые нужды и полив, на технологические нужды производственных предприятий, на пожаротушение.

ВОДООТВЕДЕНИЕ:

3. Источники водоснабжения, схема водоснабжения.

Характеристика существующего состояния системы водоснабжения

сельского поселения «Село передел» Медынского района.

Основным источником водоснабжения населения и хозяйств поселения являются подземные воды.

Водоснабжение сельского поселения «Село Передел» осуществляется из 3 водозаборных скважин:

скважина  №  1  с. Передел  (в районе д. 76);

скважина  №  2  с. Передел, д. Ильинка (в районе д. 44)

скважина  №  3  с. Никольское (в районе д. 6)

Возле каждой скважины установлена водонапорная башня.

| № п/п | место расположения | дата постройки | объем, м.куб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | с. Передел | 1961 | 25,0 |
| 2. | с. Передел, д. Ильинка | 1980 | 25,0 |
| 3. | с. Никольское | 1989 | 25,0 |

Водопроводная сеть жилого фонда представляет собой замкнутую кольцевую систему водопроводных труб диаметром 20-110 мм. Материал из которого выполнен водопровод асбестоцемент, металл, полиэтилен. Общая протяженность водопроводной сети 7954 м.

| № п/п | место расположения | дата постройки | Протяженность, м. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | с. Передел | 1961 | 5600 м. |
| 2. | с. Передел, д. Ильинка | 1980 | 1600 м. |
| 3. | с. Никольское | 1989 | 754 м. |
|  | ИТОГО: |  | 7954 м. |

Водоразборных колонок всего  39 ед., в том числе тупиковых 10 ед.

По населенным пунктам:

с. Передел  27 колонок всего, в том числе тупиковых - 6 ед.;

с. Передел, д. Ильинка - 6 ед., в том числе тупиковых - 3 ед.;

с. Никольское  6 ед., в том числе тупиковых – 2 ед.

Вопросами по обеспечению поселения хозяйственной и питьевой водой занимается Администрация сельского поселения «Село Передел». Источником водоснабжения являются подземные воды. Для добычи воды используются глубоководные скважины не имеющие очистных сооружений, обеззараживающих установок, организованных и благоустроенных зон санитарной охраны. В подземной питьевой воде определяются следующие загрязнения: общая минерализация, общая жесткость и окисляемость, присутствие в воде повышенного хлора и фтора, которые являются фактором, независящим от техногенного воздействия на территорию.

Модернизация и строительство сооружений водоснабжения и водоотведения проводятся крайне низкими темпами. Одной из0 причин неудовлетворительного качества воды, подаваемой населению, является высокая изношенность водопроводных сетей, отсутствие генеральных схем развития водопроводов. Наибольший износ сетей приходится на уличные водопроводные сети. Значительны объемы потерь, утечек водопроводной воды, вызванные высокой степенью износа сетей и оборудования.

Система водоснабжения сельского поселения «Село Передел» планируется централизованная, объединенная для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд в соответствии с территориальным планированием комплексного развития систем. Для хозяйственно-питьевого водоснабжения будут использоваться подземные воды.

Техническое состояние существующих сетей и сооружений водопровода, ввиду их  длительной эксплуатации, снижает уровень подготовки воды питьевого качества. Требуется ремонт и реконструкция. Вода должна отвечать требованиям норм децентрализованных и централизованных систем питьевого водоснабжения.

Большая часть населения с. Передел сельского поселения «Село Передел» пользуется водой в хозяйственных целях из собственных колодцев и скважин от 8-20 м.  глубиной.

Водоснабжение остальных населенных пунктов остается без изменения, т.е. обеспечение от индивидуальных шахтных колодцев, скважин.

4. Основные проблемы децентрализованного и централизованных систем водоснабжения по поселению:

1. Несоответствия объектов водоснабжения санитарным нормам и правилам (неудовлетворительное санитарно-техническое состояние систем водоснабжения, не позволяющее обеспечить стабильное качество воды в соответствии с гигиеническими нормами).

2. Отсутствие зон санитарной охраны, либо не соблюдение должного режима в пределах их поясов, в результате чего снижается санитарная надежность источников водоснабжения вследствие возможного попадания в них загрязняющих веществ и микроорганизмов.

3. Отсутствие необходимого комплекса очистных сооружений (установок по обеззараживанию) на водопроводах, подающих потребителям воду.

4. Отсутствие современных технологий очистки.

5. Высокая изношенность головных сооружений и разводящих сетей.

6. Высокие потери воды в процессе транспортировки ее к местам потребления.

Для организованного водоснабжения населенных пунктов  сельского поселения «Село Передел», при полном благоустройстве (устройство водопроводных сетей внутри каждого дома, общественных зданий и зданий коммунального назначения) проектом в перспективе необходимо предусматривать:

- капитальный ремонт существующих глубоководных скважин, которые на данный момент находятся в аварийном состоянии, с заменой технологического оборудования и ремонтом оголовка, выполнить ряд мероприятий: демонтаж насоса и обсадных труб, прокачка эрлифтом в течении двух суток;

- развитие действующей тупиковой сети водопровода на всей территории населенных пунктов поселения   Ø 110-63 мм;

- поэтапная реконструкция существующих сетей и замена изношенных участков сети.

Водопроводная сеть необходимо планировать на перспективу  Ø 110-63 мм. Из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001.

На вводах в здания спроектировать устройство водомерных узлов в соответствии с гл 11 СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий». Для учёта расхода воды проектом предлагается устройство водомерных узлов в каждом здании, оборудованном внутренним водопроводом в соответствии. Водомерным узлом планируется также оснащать каждую действующую скважину. Водопроводные сооружения должны иметь зону санитарной охраны в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СанПиН 2.1.4.1110-02.

5. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения.

Зоны санитарной охраны должны предусматриваться на всех источниках водоснабжения и водопроводах хозяйственно-питьевого назначения в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности.

В целях предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» предусматривается организация зон санитарной охраны из трех поясов:

- в первый пояс санитарной охраны включается территория в радиусе 30-50 м. вокруг скважины. Территория первого пояса ограждается и благоустраивается, запрещается пребывание лиц не работающих на головных сооружениях;

- второго и третьего – режимов ограничения. В зону второго и третьего поясов на основе специальных изысканий включаются территории, обеспечивающие надежную санитарную защиту водозабора в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». На территории второго и третьего поясов устанавливается ограниченный санитарный режим.

6. Мероприятия по модернизации и развитию водоснабжения

сельского поселения «Село Передел».

Износ водопроводной сети составляет 60% . При таком состоянии водопроводной сети, необходим ремонт и реконструкция системы водоснабжения.

Так Администрацией СП «Село Передел» запланированы мероприятия по ремонту и реконструкции водопроводной сети за счет собственных средств предприятия.

| № п/п | Наименование мероприятий | Ед изм. | 2014 г. | 2015- 2016 г. | 2017- 2018 г. | 2019- 2020 г. | 2021- 2022 г. | 2023- 2024 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | замена участка водопровода с. Передел протяженностью 800 м. | в тыс. руб. | - | 80 | - | - | - | - |
| 2. | замена участка водопровода д. Ильинка протяженностью 140 м. | в тыс. руб. | - | - | 90 | - | - | - |
| 3. | замена водозаборных колонок | в тыс. руб. | - | 60 | - | - | 80 | - |
| 4. | установка приборов учёта воды в с. Передел, с. Никольское | в тыс. руб. | - | - | - | 60 | 60 | - |
| 5. | установка ограждений водозаборных скважин с. Передел, с. Никольское | в тыс. руб. | 90 | - | 90 | - | - | - |

ВОДООТВЕДЕНИЕ

Раздел 2. Сведения о водоотведении по поселению.

2.1.  Существующее положение.

В настоящее время сеть канализации на территории СП «Село Передел» отсутствует. Жилая застройка, общественные здания в с. Передел и остальных населенных пунктов оборудованы надворными уборными или накопительными емкостями с последующим вывозом сточных вод в места указанные органами санитарно-эпидемиологического надзора.

2.2.  Проектные решения.

Проектные решения водоотведения сельского поселения базируются на основе разрабатываемого генерального плана. Существующая система водоотведения поселения в основном выгребная канализация основана на вывозе жидких бытовых отходов специальной техникой. Процент оборудования жилых помещений системой канализации по поселению низок, и составляет не более 0,5%. Планируется оборудование системой канализации жилых помещений при их подключении с системе водопровода,  как помещений нового строительства, так и уже существующих.

Нормы и расходы сточных вод.

Расчетные расходы сточных вод, как и расходы воды, определены исходя из степени благоустройства жилой застройки и с охраняемого жилого фонда. При этом, в  соответствии со СПиП 2.04.03.85, удельные нормы водоотведения принимаются равными нормам водопотребления, без учета полива.

2.3.  Проектные предложения.

Исходя из изложенного в плане водоснабжения, необходимо предусмотреть:

Проведение мероприятий по снижению водоотведения за счет введения систем оборотного водоснабжения, создания бессточных производств в водосберегающих технологий.

Строительство централизованных систем в малых населенных пунктах экономически невыгодно из-за слишком большой себестоимости очистки 1 м. 3 стока. Населенные пункты могут быть оснащены автономными установками биологической и глубокой очистки хозяйственно бытовых стоков в различных модификациях, а именно: «ЮБАС» производительностью от 1-20 м3/сутки, «ТОП-AS-БИОКСИ» производительностью от1-50 м3/сутки, с обеззараживанием очищенных сточных вод установкой ультразвуковых блоков кавитации «Лазурь». Образующие в результате очистки и обеззараживания сточные воды используются для полива территории индивидуального домовладения или отводятся в водосток, а активный ил и осадок для компостирования с последующим внесением в почву в качестве удобрений.

Водоотвод дождевых и снеговых вод с территории населенных пунктов и производственных площадок будет производиться системой открытых каналов и лотков.

Для совершенствования системы водоотведения, улучшения санитарной обстановки, уменьшения загрязнения водных объектов в сельской местности необходимо проведение следующих мероприятий:

- стоки всех промпредприятий очищать на ЛОС до нормативных показателей, разрешенных к сбросу в водные объекты;

- обеспечение (оснастка) нежилых помещений автономными системами очистки. Место размещения локальных очистных сооружений и условия сброса сточных вод дополнительно уточняются на стадии рабочего проектирования.