# АДМИНИСТРАЦИЯ

# СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ Новое Якушкино

# МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Исаклинский

# САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 апреля 2021 года № 76

Об утверждении схемы водоснабжения сельского поселения Новое Якушкино муниципального района Исаклинский.

В соответствии с градостроительным кодексом, Федеральным Законом от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Уставом сельского поселения Новое Якушкино

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить прилагаемую схему водоснабжения сельского поселения Новое Якушкино муниципального района Исаклинский.

2. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

3.Опубликовать настоящее Постановление в газете «Официальный вестник сельского поселения Новое Якушкино».

4. Настоящее Постановление вступает в силу  со дня его официального опубликования.

Глава  сельского поселения Новое Якушкино

муниципального района Исаклинский                                      И.И. Карандаева

Приложение

к Постановлению Главы

сельского поселения Новое Якушкино

от 20.04.2021 № 76

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОЕ ЯКУШКИНО

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА ИСАКЛИНСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

НА ПЕРИОД С 2021 ПО 2033 годы

СОДЕРЖАНИЕ

| Введение | 7 |
| --- | --- |
| Паспорт схемы | 9 |
| 1.Водоснабжение | 13 |
| 1.1.Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения | 13 |
| 1.1.1. Описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление территории на эксплуатационные зоны | 13 |
| 1.1.2. Описание территорий поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения | 14 |
| 1.1.3.Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения | 14 |
| 1.1.4. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения | 15 |
| 1.1.5. Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов | 19 |
| 1.1.6. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системой водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов | 20 |
| 1.2. Направления развития централизованных систем водоснабжения | 20 |
| 1.2.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения | 20 |
| 1.2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселения | 20 |
| 1.3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды | 21 |
| 1.3.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при её производстве и транспортировке | 21 |
| 1.3.2. Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального потребления) | 22 |
| 1.3.3. Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов, с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселения | 22 |
| 1.3.4. Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг | 23 |
| 1.3.5. Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой технической воды и планов по установке приборов учета | 24 |
| 1.3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения | 24 |
| 1.3.7. Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки | 24 |
| 1.3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы | 31 |
| 1.3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное) | 31 |
| 1.3.10. Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам | 31 |
| 1.3.11. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами | 33 |
| 1.3.12. Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при её транспортировке (годовые, среднесуточные значения) | 35 |
| 1.3.13. Перспективные балансы водоснабжения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов) | 35 |
| 1.3.14. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам. | 37 |
| 1.3.15. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации | 38 |
| 1.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения | 38 |
| 1.4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам | 38 |
| 1.4.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоснабжения | 41 |
| 1.4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения | 41 |
| 1.4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организации, осуществляющих водоснабжение | 42 |
| 1.4.5. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду | 42 |
| 1.4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения и их обоснование | 43 |
| 1.4.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен | 44 |
| 1.4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения | 44 |
| 1.4.9. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения | 44 |
| 1.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения | 48 |
| 1.5.1. Меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе промывных вод | 48 |
| 1.5.2. Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке | 48 |
| 1.6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения | 50 |
| 1.7. Плановые показатели развития централизованных систем водоснабжения | 55 |
| 1.8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения | 57 |
| 2. Водоотведение | 58 |
| 2.1. Существующее положение в сфере водоотведения поселения | 58 |
| 2.1.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны | 58 |
| 2.1.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами | 58 |
| 2.1.3. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения | 59 |
| 2.1.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения | 59 |
| 2.1.5. Описание состояния и функционирование канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения | 59 |
| 2.1.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости | 60 |
| 2.1.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду | 61 |
| 2.1.8. Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения | 61 |
| 2.1.9. Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения | 61 |
| 2.1.10. Сведения об отнесении централизованное системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселения, включающие перечень и описание централизованных систем водоотведения (канализации), отнесенных к централизованным системам водоотведения поселений, а также информацию об очистных сооружениях (при их наличии) , на которые поступают сточные воды, отводимые через указанные централизованные системы водоотведения (канализации), о мощности очистных сооружений и применяемых на них технологиях очистки сточных вод, среднегодовом объеме принимаемых сточных вод | 61 |
| 2.2. Балансы сточных вод в системе водоотведения | 62 |
| 2.2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведение стоков по технологическим зонам водоотведения | 62 |
| 2.2.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения | 62 |
| 2.2.3. Сведения об оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применение при осуществлении коммерческих расчетов | 63 |
| 2.2.4. Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей | 63 |
| 2.2.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения | 64 |
| 2.3. Прогноз объема сточных вод | 65 |
| 2.3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения | 65 |
| 2.3.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны) | 65 |
| 2.3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам | 65 |
| 2.3.4. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения | 66 |
| 2.3.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия | 66 |
| 2.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения | 66 |
| 2.4.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения | 66 |
| 2.4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий | 67 |
| 2.4.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения | 68 |
| 2.4.4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения | 68 |
| 2.4.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение | 68 |
| 2.4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование | 68 |
| 2.4.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения | 68 |
| 2.4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения | 69 |
| 2.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения | 69 |
| 2.5.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади | 69 |
| 2.5.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод | 70 |
| 2.6. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкции и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения | 71 |
| 2.7. Плановые значения показателей развития централизованных систем водоотведения | 72 |
| 2.8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявлеия) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию | 73 |

ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения и водоотведения на период с 2021 по 2033 гг. сельского поселения Новое Якушкино муниципального  района Исаклинский Самарской области разработана на основании следующих документов:

- постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») с изменениями от 31.05.2019 г.

- техническое задание, утвержденное Главой сельского поселения Новое Якушкино;

-генеральный план сельского поселения Новое Якушкино муниципального  района Исаклинский Самарской области;

- Перечень поручений Президента Российской Федерации от 17 марта 2011 г. Пр-701.

- Градостроительный кодекс Российской Федерации.

- Федеральный закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

- Федеральный закон от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 17.01.2013 № 6 «О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения».

- Градостроительный кодекс Самарской области.

- Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Федеральный закон от 23 ноября 2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

- Закон РФ от 21.02.1992 № 2395-1 "О недрах".

- "Водный кодекс Российской Федерации" от 03.06.2006 № 74-ФЗ.

- Закон РФ от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

- Закон РФ от 4.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха».

- Закон РФ от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

- Закон РФ от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в сельском поселении Новое Якушкино.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

– в системе водоснабжения – разводящие сети водопровода, источники водоснабжения;

– в системе водоотведения – канализационные сети.

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет средств эксплуатирующей организации и бюджета сельского поселения.

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

ПАСПОРТ СХЕМЫ

Наименование

Схема водоснабжения и водоотведения сельского поселения Новое Якушкино муниципального района Исаклинский Самарской области  на 2021-2033 годы.

Инициатор проекта (муниципальный заказчик) Администрация сельского поселения Новое Якушкино муниципального района Исаклинский Самарской области.

Местонахождение проекта: Самарская область, Исаклинский район, с. Новое Якушкино, ул. Школьная, дом 12

Нормативно-правовая база для разработки схемы:

- СП 31.13333.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

- СП 32.13333.2012 «Канализация. Наружные сети».

- СП 30.13333.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий».

- СанПиН 2.1.4.1110-02. 2.1.4. «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

- МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации»;

- МДС 81-33.2004 «Методические указания по определению величины накладных расходов строительстве»;

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды. Контроль качества»;

- "СанПиН 2.1.4.1110-02. 2.1.4. Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. Санитарные правила и нормы", утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 26.02.2002.

- СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», раздел «Границы зон санитарной охраны для подземных источников водоснабжения».

Цели схемы:

– обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и перспективного  жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период с 2021 г. до 2033 г.;

- увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

– улучшение работы системы водоснабжения и водоотведения;

- повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Способ достижения цели:

– реконструкция существующих сетей водопровода;

- установка приборов учета;

-строительство водопроводной и канализационной сети.

Сроки и этапы реализации схемы

Этап строительства – с 2021 по 2033 годы:

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации схемы

Общий объем финансирования схемы составляет 45 370,69  тыс. руб., в том числе:

45 370,69   тыс. руб. - финансирование мероприятий по водоснабжению;

0,00 тыс. руб. - финансирование мероприятий по водоотведению.

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы

Водоснабжения

- Повышение качества услуг водоснабжения

- Прогноз и предупреждение загрязнения и истощения пресных подземных и поверхностных вод.

- Установление оптимального значения нормативов потребления воды с учетом применения эффективных технологических решений, использования современных материалов и оборудования.

- Внедрение новых методик и современных технологий, в том числе энергосберегающих, в функционировании системы  водоснабжения.

- Определение затрат на реализацию мероприятий.

- Обеспечение надежности, качества и эффективности работы системы  водоснабжения и водоотведения  в соответствии с планируемыми потребностями развития сельского поселения Новое Якушкино на период до 2033 года.

Контроль исполнения инвестиционной программы

Оперативный контроль осуществляет Глава сельского поселения Новое Якушкино муниципального  района Исаклинский Самарской области.

Характеристика сельского поселения Новое Якушкино

Муниципальный район Исаклинский расположен в северо-восточной части Самарской области. Протяженность района с севера на юг составляет 62 км, с запада на восток 52 км. Район граничит на востоке с Клявлинским и Камышлинским, на севере с Шенталинским, на западе с Сергиевским, и юге с  Похвистневским районами. Общая площадь района составляет 157730  га.

Муниципальное образование сельского поселения Новое Якушкино входит в состав муниципального района Исаклинский.

Сельское поселение Новое Якушкино расположено в западной части муниципального района Исаклинский Самарской области,  в 140 км к северо-востоку  от города Самары. Расстояние по автодорогам общего пользования межмуниципального значения между административным центром муниципального района селом Исаклы и селом Новое Якушкино составляет 27 км.

Сельское поселение Новое Якушкино граничит:

- на северо-западе  - с сельским поселением Ключи  муниципального района Исаклинский;

- на северо-востоке - с сельским поселением Два Ключа муниципального района Исаклинский;

- на востоке - с сельским поселением Большое Микушкино муниципального района Исаклинский;

- на юге - с сельским поселением Мордово-Аделяково муниципального района Исаклинский;

- на западе - с муниципальным  районом Сергиевский.

Сельское поселение Новое Якушкино включает с себя восемь  населённых пунктов: с. Новое Якушкино (административный центр), д. Новая Боголюбовка, д. Новый Шунгут, с. Преображенка,  с. Самсоновка, с. Старая   Боголюбовка, д. Старый Шунгут и д. Сухарь Матак.

Численность населения сельского поселения Новое Якушкино по состоянию на 01.01.2020 г. составляет 1468 чел.

Жилищный фонд

Жилая застройка сельского поселения Новое Якушкино представлена многоквартирной (2х - 3-х этажной) застройкой и индивидуальными жилыми домами (1-2 этажа) с приусадебными участками.

Общий жилой фонд сельского поселения Новое Якушкино составляет  38 115  м2 общей площади. Обеспеченность жильем составляет  в среднем по сельскому поселению 25,8 м2/чел. и может колебаться в зависимости от доходов населения.

1.    ВОДОСНАБЖЕНИЕ

1.1. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

1.1.1. Описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление территории на эксплуатационные зоны

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности сельского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

В настоящее время централизованное водоснабжение есть в 4-х населенных пунктах из восьми: с. Новое Якушкино, с. Самсоновка, д. Сухарь Матак, д. Старый Шунгут.

Система и структура водоснабжения сельского поселения Новое Якушкино зависят от многих факторов, из которых главными являются следующие: расположение, мощность и качество воды источников водоснабжения, рельеф местности.

с.  Новое Якушкино

Централизованным водоснабжением село обеспечивается из подземного  водозабора, состоящего из 1 артезианской скважины, расположенной на востоке за границей села, оборудованной погружным насосом ЭЦВ-6. Год ввода в эксплуатацию 1973.

В схему системы водоснабжения включены водонапорная башня (расположенные на востоке за границей села), емкостью 25м3. На сети установлены водоразборные колонки и пожарные гидранты. Сети водопровода кольцевые и тупиковые, общей протяженностью 9,5 км. Материал труб — чугун, ПВХ, сталь. Износ труб 100%. Требуется замена и реконструкция. Используется вода на хоз - питьевые цели, пожаротушение и полив.

с.  Самсоновка

Централизованным водоснабжением село обеспечивается из подземного  водозабора - каптажа родника, расположенного на ул. Заречной, оборудованного погружными насосами ЭЦВ-4. Год ввода в эксплуатацию 1968, 1986.

В схему системы водоснабжения включены водонапорные башни (расположены на юге за границей села), емкостью 25м3. Сети водопровода кольцевые и тупиковые, общей протяженностью 7,2 км. На сети установлены водоразборные колонки и пожарные гидранты. Материал труб -  полиэтилен. Требуется замена и реконструкция. Используется вода на хоз - питьевые цели, пожаротушение и полив.

д.  Сухарь Матак

Централизованным водоснабжением обеспечивается из подземного  водозабора, состоящих из  артезианской скважины, расположенной на юге деревни, оборудованные погружным насосом ЭЦВ-6. Год ввода в эксплуатацию 1989.

В схему системы водоснабжения включена водонапорная башня (на юге деревни), емкостью 25 м3. Сети водопровода кольцевые и тупиковые, общей протяженностью 7,8 км. На сети установлены водоразборные колонки и пожарные гидранты. Материал труб -  а/ц, чугун, сталь. Износ труб 75%.  Требуется замена и реконструкция. Используется вода на хоз - питьевые цели, пожаротушение и полив.

д.  Старый Шунгут

Централизованным водоснабжением обеспечивается из подземного  водозабора, 2 скважины, расположены на ул. Лесная, оборудованные погружными насосами ЭЦВ. Год ввода в эксплуатацию 1981.

В схему системы водоснабжения включены 2 ёмкости расположены на севере за границей деревни, емкостью 80 м3. Сети водопровода кольцевые и тупиковые, общей протяженностью 5,949 км. На сети установлены водоразборные колонки и пожарные гидранты. Материал труб -  а/ц, стальных и ПВХ. Износ труб 93%.  Требуется замена и реконструкция. Используется вода на хоз - питьевые цели, пожаротушение и полив.

1.1.2. Описание территорий поселения не охваченных централизованными системами водоснабжения

На территории сельского поселения Новое Якушкино централизованное водоснабжение отсутствует в д. Новая Боголюбовка, с. Преображенка, с. Старая Боголюбовка, д. Новый Шунгут.

1.1.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения

Согласно Постановления Правительства Российской Федерации №782 от 5 сентября  2013 года (с изменениями от 31.05.2019 г)   применяется понятие «технологическая зона водоснабжения» - часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчётным расходом воды.

Сельское поселение Новое Якушкино  входит в одну технологическую зону, водопроводные сети которого находятся в собственности и эксплуатируются   администрацией.

Технологическая зона Администрации:

-Водопровод, объединенный для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд, протяженностью 25 156 п.м.

- Насосное оборудование - 6 ед;

- Водонапорные башни - 4 ед;

- Резервуар – 2 ед.

1.1.4.  Описание результатов  технического обследования централизованных систем водоснабжения

А) Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения являются родники и артезианские скважины, расположенные на территории сельского поселения Новое Якушкино.

Скважины оборудованы кранами для отбора проб воды, отверстием для замера уровня воды и устройствами для учета поднимаемой воды. Скважины оборудованы оголовками и герметично закрыты. На артезианских скважинах установлены погружные насосы марки ЭЦВ. Для водозаборного узла и водопроводов питьевого назначения установлены зоны санитарной охраны в соответствии со СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Таблица 1 – Техническая характеристика источников водоснабжения

| Наименование водозабора | Дебит, м3/час | Марка насоса | Глубина, м | Год постройки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Скважина с.Новое Якушкино | 11 | ЭЦВ-6 | 83 | 1973 |
| с. Самсоновка | 8 | ЭЦВ-4; ЭЦВ-4 | н/д | 1968, 1986 |
| д. Сухарь Матак | 11 | ЭЦВ-6 | 56 | 1989 |
| д. Старый Шунгут | 10 | ЭЦВ6-10-110 | 48 | 1981 |

Б) Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

На территории сельского поселения Новое Якушкино сооружения очистки и подготовки воды отсутствуют.

ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области" ежегодно отбирают пробы воды для лабораторный исследований качества воды.

Согласно  протокола лабораторных исследований проба питьевой воды соответствует  СанПиН 2.14.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения по микробиологическим показателям».

В) Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)

Насосное оборудование  в системах водоснабжения сельского поселения Новое Якушкино выполняют следующие задачи:

- забор воды из источника и поднятие ее до уровня водонапорной башни, резервуара или прямой подачи в водопроводную сеть.

На территории сельского поселения Новое Якушкино водоснабжение осуществляется из скважин и родников. Характеристика насосного оборудования представлена в таблице 5.

В 2018 году суммарный объем поданной воды насосами составил 146896  м 3, суммарное электропотребление насосных станций составило 151305 кВтч/год. Удельное энергопотребление на  подачу 1 м 3 питьевой воды составил: – 1,03 кВтч/м3.

Таблица 2 – Характеристика насосного оборудования

| Насосная станция | Насос | Кол-во | Производительность, м3/час | Режим работы, ч | Расход эл. энергии Вт/ч (год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Н/с с.Новое Якушкино | ЭЦВ-6 | 1 | 6 | 24 | 66560 |
| Н/с с. Самсоновка | ЭЦВ-4 | 2 | 4 | 24 | 19821 |
| Н/с д. Сухарь Матак | ЭЦВ-6 | 1 | 6 | 24 | 34664 |
| Н/с д. Старый Шунгут | ЭЦВ6-10-110 | 2 | 10 | 24 | 30260 |

Г) Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям

Снабжение потребителей холодной питьевой водой надлежащего качества осуществляется через централизованную систему сетей водопровода. Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей систем централизованного водоснабжения осуществляется на основании Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации, утвержденных приказом Госстроя Российской Федерации от 30.12.1999 N 168.

Общая протяженность трубопроводов составляет 25,156 км, способ прокладки подземный. В таблице 6 представлена информация по трубопроводам, входящих в состав сельского поселения Новое Якушкино.

Таблица 3 –Водопроводные сети поселений.

| Наименование улиц | Протяженность, м | Материал труб | Степень износа, % |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Новое Якушкино |
| ул. Заречная | 1500 | Чугун, ПВХ, сталь | 100 |
| ул. Лесная | 1500 | Чугун, ПВХ, сталь | 100 |
| ул. Партизанская | 1303 | Чугун, ПВХ, сталь | 100 |
| ул. Школьная | 1000 | Чугун, ПВХ, сталь | 100 |
| ул. Центральная | 1500 | Чугун, ПВХ, сталь | 100 |
| с. Самсоновка |
| ул. Болотная, | 1200 | ПВХ, сталь | 100 |
| ул. Первомайская | 1200 | ПВХ, сталь | 100 |
| ул. Заречная | 1200 | ПВХ, сталь | 100 |
| ул. Ленинская | 2238 | ПВХ, сталь | 100 |
| ул. Молодежная | 1000 | ПВХ, сталь | 100 |
| д. Сухарь Матак |
| ул.Ворошилова | 800 | А/ц, чугун, сталь | 75 |
| ул.Лесная | 1200 | А/ц, чугун, сталь | 75 |
| ул.Заречная | 1200 | А/ц, чугун, сталь | 75 |
| ул.Молодежная | 400 | А/ц, чугун, сталь | 75 |
| ул.Болотная | 1000 | А/ц, чугун, сталь | 75 |
| ул.Центральная | 400 | А/ц, чугун, сталь | 75 |
| ул.Нагорная | 566 | А/ц, чугун, сталь | 75 |
| д. Старый Шунгут |
| ул.Лесная | 3000 | А/ц, ПВХ, сталь | 93 |
| ул.Центральная | 1949 | А/ц, ПВХ, сталь | 93 |
| ул.Степная | 1000 | А/ц, ПВХ, сталь | 93 |

Анализ причин аварий и повреждений в системе водоснабжения сельского поселения Новое Якушкино:

- более 60 процентов повреждений (свищи) приходится на стальные трубопроводы;
- основное воздействие на целостность труб оказывают сезонные подвижки грунта, связанные с его промерзанием и оттаиванием. В этот период происходит повреждение стыков и стенок.

Качество трубопроводов водопроводных сетей сельского поселения Новое Якушкино, их надежность и долговечность напрямую зависят от материала труб, профессиональной подготовки строителей, уровня эксплуатации, а также выбора современных технологий строительства.

Значительная часть трубопроводов водопроводных сетей сельского поселения Новое Якушкино  выполнена из стальных труб. Нормативный срок эксплуатации стальных трубопроводов в системах водоснабжения составляет 30 лет, а реальный зачастую составляет 10 - 15 лет при низком расположении грунтовых вод и 6 лет при высоком расположении грунтовых вод.

Основные водопроводные сети были введены в эксплуатацию в 1970 году и давно выработали свой нормативный срок эксплуатации. Учитывая возможное нарастание аварийности на сетях сельского поселения Новое Якушкино, для обеспечения надежности водоснабжения необходимо проведение реконструкции водопроводных сетей с критическим уровнем износа и повышенным количеством аварий.

Д) Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселения, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды

Одной из главных проблем качественной поставки воды населению  сельского поселения Новое Якушкино  является изношенность водопроводных сетей.

На качество обеспечения населения водой также влияет, что большая часть сетей в поселении тупиковые, следствием чего является недостаточная циркуляция воды в трубопроводах. Увеличивается действие гидравлических ударов при прекращение подачи воды при отключении поврежденного участка потребителям последующих участков.

Основная доля неучтенных расходов приходится на скрытые утечки, в состав которых может входить скрытая реализация.

Необходимость масштабных промывок сетей для обеспечения качества воды обусловлена плохим состоянием изношенных трубопроводов и высокой продолжительностью транспортировки воды потребителям.

Указанные выше причины не могут быть устранены полностью, и даже частичное их устранение связано с необходимостью осуществления ряда программ, содержанием которых  является:

- замена изношенных сетей;

-оптимизация гидравлического режима.

К нерациональному   и неэкономному использованию подземных вод можно отнести использование воды питьевого качества на производственные и другие, не связанные с питьевым и бытовым водоснабжением цели. Значительно возрастает потребление  воды в летний период, что в первую очередь связано с поливом приусадебных участков, а также поселковых зеленых насаждений.

В сельском поселении Новое Якушкино не выдавались предписания об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды.

Е) Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Централизованная система горячего водоснабжения в сельском поселении Новое Якушкино отсутствует.

1.1.5. Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов

Территория сельского поселения Новое Якушкино не относится к территориям вечномерзлых грунтов, в связи с чем в сельском поселении отсутствуют технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды.

1.1.6. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)

Водопроводные сети с. Самсоновка и скважины находятся в собственности администрации сельского поселения Новое Якушкино. Водопроводные сети с. Новое Якушкино, д. Сухарь Матак и д. Старый Шунгут   в 2022  году   планируются реконструировать и оформить в собственность.

## 1.2. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

1.2.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения  показателей развития централизованных систем водоснабжения

Основными задачами развития централизованной системы водоснабжения являются:

1)   Обеспечение надежного, бесперебойного водоснабжения абонентов.

2)   Обеспечение централизованным водоснабжением населения, которые не имеют его в настоящее время.

Для выполнения этих задач в рамках развития системы водоснабжения запланированы следующие целевые показатели:

1) Снижение потерь питьевой воды до 4%;

2)Снижение аварийности на водопроводных сетях до 1,5 повреждений на 1 км сети;

3) Снижение износа водопроводных сетей до уровня 30 %.

1.2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселения

Варианты развития сельского поселения Новое Якушкино могут быть различны, как с ростом так и со снижением численности населения. Развитие централизованной системы водоснабжения напрямую зависит от вариантов прироста численности населения. Согласно генеральному плану сельского поселения Новое Якушкино рассматривается 2 варианта развития численности населения:

1 вариант: Прогноз численности населения сельского поселения  Новое Якушкино по годовому балансу.

Согласно этому варианту, в сельском поселении  Новое Якушкино на прогнозный период  (2033 г.) ожидается численность населения на уровне 1376 человек.

Данный вариант прогноза не влечет за собой необходимости в дополнительном развитии мощности объектов водоснабжения. Численность населения подключенного к  централизованному водоснабжению останется на прежнем уровне. Однако необходима реконструкция существующих сетей.

2 вариант: Прогноз численности населения сельского поселения  Новое Якушкино с учетом освоения резервных территорий

Этот вариант прогноза численности населения рассчитан с учетом территориальных резервов в пределах сельского поселения и освоения новых территорий, которые могут быть использованы под жилищное строительство.

На резервных территориях сельского поселения Новое Якушкино можно разместить 362 участков под индивидуальное жилищное строительство.

Исходя из этого на участках, отведенных под жилищное строительство в сельском поселении, при полном их освоении будет проживать 1086 человека.

В целом численность населения сельского поселения  Новое Якушкино к 2033 году возрастет до 2462 человек.

Данный вариант прогноз схемы водоснабжения влечет за собой необходимость строительство новой водопроводной сети и водозаборного сооружения.

1.3. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ, ПИТЬЕВОЙ, ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ

1.3.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при её производстве и транспортировке

На территории сельского поселения Новое Якушкино горячее и техническое водоснабжение отсутствует. Общий водный баланс подачи и реализации питьевой воды сельского поселения Новое Якушкино представлен в таблице 4.

Таблица 4 - Баланс водопотребления холодной питьевой воды за 2018  год

| Наименование показателей | Ед. изм. | Объем, м3 |
| --- | --- | --- |
| Подано воды в сеть | тыс. куб. м. | 146,896 |
| Собственные нужды | тыс. куб. м. | 0,0 |
| Реализация услуг, в т.ч. | тыс. куб. м. | 146,896 |
| - население | тыс. куб. м. | 21,112 |
| - бюджетные организации | тыс. куб. м. | 0,57 |
| - прочие потребители | тыс. куб. м. | 0,01 |
| Потери | тыс. куб. м. | н/д |

Потери при транспортировке воды равны   11 %.

Неучтенные и неустранимые расходы и потери из водопроводных сетей можно разделить:

1. Полезные расходы:

-   расходы на технологические нужды водопроводных сетей (чистка резервуаров;  промывка тупиковых сетей; на дезинфекцию, промывку после устранения аварий; плановых замен;  расходы на ежегодные профилактические ремонтные работы, промывки;  тушение пожаров;  испытание пожарных гидрантов);

- организационно-учетные расходы (не зарегистрированные средствами измерения;   не учтенные из-за погрешности средств измерения у абонентов; не зарегистрированные средствами измерения квартирных водомеров; расходы на хозбытовые нужды).

2. Потери из водопроводных сетей:

-  потери из водопроводных сетей в результате аварий;

- скрытые утечки из водопроводных сетей;

- утечки из уплотнения сетевой арматуры;

- утечки через водопроводные колонки;

- расходы на естественную убыль при подаче воды по трубопроводам.

Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды ежемесячно производится анализ структуры, определяется величина потерь воды в системах водоснабжения, оцениваются объемы полезного водопотребления, и устанавливается плановая величина объективно неустранимых потерь воды. Важно отметить, что наибольшую сложность при выявлении аварийности представляет определение размера скрытых утечек воды из водопроводной сети. Их объемы зависят от состояния водопроводной сети, возраста, материала труб, грунтовых и климатических условий и ряда других местных условий. Кроме того, на потери и утечки оказывает значительное влияние стабильное давление, не превышающее нормативных величин, необходимых для обеспечения абонентов услугой в полном объеме.

Режимы работы оборудования водозаборных узлов, зависит от суточной, недельной и сезонной неравномерности потребления, государственных праздников, школьных каникул, а также с сезонным отключением регламентных ремонтных работ.

1.3.2. Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)

Территориальный баланс подачи холодной питьевой воды по технологическим зонам водоснабжения представлен в таблице 5.

Таблица 5

| Наименование населенного пункта | Годовое потребление, тыс. м3/год | Среднесуточное, тыс. м3/сут | Макс. суточное K=1,2, тыс. м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Новое Якушкино | 38,196 | 0,105 | 0,126 |
| с. Самсоновка | 38,4 | 0,11 | 0,13 |
| д. Сухарь Матак | 47,3 | 0,13 | 0,16 |
| д. Старый Шунгут | 23,0 | 0,06 | 0,08 |

1.3.3. Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической  воды по группам абонентов  с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды  юридических лиц и другие нужды поселения

Таблица 6 – Структура водопотребления по группам потребителей

| Наименование | Показатель, тыс. м3/год |
| --- | --- |
| Хозяйственно-бытовые нужды | 21,1123 |
| Бюджетные организации |  |
| Образовательные учреждения (школа) | 0,32 |
| Образовательные учреждения (детский сад) | 0,25 |
| Учреждения административные | 0,009 |
| Учреждения культурно-бытового обслуживания | 0,0005 |
| Учреждения здравоохранения | н/д |
| Учреждения социального обеспечения | н/д |
| Прочие организации |  |
| Сельскохозяйственные предприятия | 3,2 |
| Предприятия торговли | н/д |
| Предприятия общественного питания | н/д |
| Предприятия коммунального обслуживания | н/д |
| Предприятия бытового обслуживания | н/д |
| Производственные предприятия | н/д |

1.3.4. Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

Таблица 7

| N п/п | Показатель | сельское поселение Новое Якушкино |
| --- | --- | --- |
|  |  | л/сутки на человека | м3/месяц на человека |
| 1 | Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление, | 42,67 | 1,28 |
|  | в том числе: |  |  |
| 1.1 | Холодной воды | 42,67 | 1,28 |
| 1.2 | Горячей воды | 0,0 | 0,0 |

Согласно приказа Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 26 ноября 2015 года № 447 "Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению и водоотведению" установлены нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению – 3,86 м3 за человека в месяц.

1.3.5. Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета

Приоритетными группами потребителей, для которых требуется, решение задачи по обеспечению коммерческого учета являются жилищный фонд. В настоящее время приборы учета установлены: у населения - 80%; у организаций -  95%.

Для обеспечения 100% оснащенности приборами учета, администрация сельского поселения Новое Якушкино должны выполнить мероприятия в соответствии с 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

1.3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения

Для определения перспективного спроса на водоснабжение сформирован прогноз застройки   сельского поселения Новое Якушкино и изменения численности населения на период до 2033 года. Прогноз основан на данных Генерального плана   сельского поселения Новое Якушкино.

Перспективные расходы воды для обеспечения вводимых объектов приняты в соответствии со Сводом правил СП 30.13330.2012 "СНиП 2.04.01-85*. Внутренний водопровод и канализация зданий" и составляют для жилых зданий 120,0 л/сутки на 1 человека.

Таблица 8

| Наименование населенного пункта | Перспективное потребление воды (м3/год) | Существующая мощность водозабора (м3/год) | Резерв (+)/дефицит (-) |
| --- | --- | --- | --- |
| I вариант |
| с. Новое Якушкино | 53,375 | 963,6 | +910,225 |
| с. Самсоновка | 47,63 | 700,8 | +653,17 |
| д. Сухарь Матак | 53,79 | 963,6 | +909,81 |
| д. Старый Шунгут | 27,63 | 876,0 | +848,37 |
| II вариант |
| с. Новое Якушкино | 53,375 | 963,6 | +910,225 |
| с. Самсоновка | 81,0 | 700,8 | +619,8 |
| д. Сухарь Матак | 113,5 | 963,6 | +850,1 |
| д. Старый Шунгут | 59,87 | 876,0 | +848,37 |

1.3.7. Прогнозные балансы потребления  горячей, питьевой, технической воды на срок не менее  10 лет с учетом различных сценариев развития поселения, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии сл СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его  динамики с учетом перспективы развития  и изменения состава и структуры застройки

При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые расходы воды для различных потребителей. Расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления в сельском поселении Новое Якушкино. Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-технического благоустройства районов жилой застройки.

Благоустройство жилой застройки для сельского поселения принято следующим:

( планируемая жилая застройка на конец расчетного срока (2033 год) оборудуется внутренними системами водоснабжения;

( существующий сохраняемый мало - и среднеэтажный жилой фонд оборудуется ванными и местными водонагревателями;

Суточный коэффициент неравномерности принят 1,3 в соответствии с СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Расчет расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды населения по этапам строительства представлен в таблицах 9-10.

Таблица 9 - Прогнозируемый баланс потребления воды   (1 вариант)

| № п/п | Показатели | 2019 год (базовый год) | Объем холодной питьевой воды, м3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| с. Новое Якушкино (427чел) |
| 1 | Объем поднятой воды | 42,916 | 43,716 | 44,466 | 45,216 | 45,966 | 46,716 | 47,466 | 48,216 | 48,966 | 49,716 | 50,466 | 51,216 | 51,966 | 52,716 | 53,375 |
| 2 | Объем воды полученной со стороны | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Пропущено через очистные сооружения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Объем воды, используемой на собственные нужды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Объем отпуска в сеть | 42,916 | 43,716 | 44,466 | 45,216 | 45,966 | 46,716 | 47,466 | 48,216 | 48,966 | 49,716 | 50,466 | 51,216 | 51,966 | 52,716 | 53,375 |
| 6 | Объем потерь воды | 4,72 | 4,59 | 4,41 | 4,23 | 4,05 | 3,87 | 3,69 | 3,51 | 3,33 | 3,15 | 2,97 | 2,79 | 2,61 | 2,43 | 2,135 |
| 6.1 | Уровень потерь к объему воды, отпущенной в сеть | 11,0 | 10,5 | 10,0 | 9,5 | 9,0 | 8,5 | 8,0 | 7,5 | 7,0 | 6,5 | 6,0 | 5,5 | 5,0 | 4,5 | 4,0 |
| 7 | Объем реализации воды всего, в том числе | 38,196 | 39,126 | 40,056 | 40,986 | 41,916 | 42,846 | 43,776 | 44,706 | 45,636 | 46,566 | 47,496 | 48,426 | 49,356 | 50,286 | 51,24 |
| с. Самсоновка (381 чел.) |
| 1 | Объем поднятой воды | 43,12 | 43,49 | 43,81 | 44,13 | 44,45 | 44,74 | 45,09 | 45,41 | 45,73 | 46,05 | 46,37 | 46,69 | 47,01 | 47,33 | 47,63 |
| 2 | Объем воды полученной со стороны | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Пропущено через очистные сооружения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Объем воды, используемой на собственные нужды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Объем отпуска в сеть | 43,12 | 43,49 | 43,81 | 44,13 | 44,45 | 44,74 | 45,09 | 45,41 | 45,73 | 46,05 | 46,37 | 46,69 | 47,01 | 47,33 | 47,63 |
| 6 | Объем потерь воды | 4,72 | 4,57 | 4,37 | 4,17 | 3,97 | 3,77 | 3,57 | 3,37 | 3,17 | 2,97 | 2,77 | 2,57 | 2,37 | 2,17 | 1,91 |
| 6.1 | Уровень потерь к объему воды, отпущенной в сеть | 11,0 | 10,5 | 10,0 | 9,5 | 9,0 | 8,5 | 8,0 | 7,5 | 7,0 | 6,5 | 6,0 | 5,5 | 5,0 | 4,5 | 4,0 |
| 7 | Объем реализации воды всего, в том числе | 38,4 | 38,92 | 39,44 | 39,96 | 40,48 | 41,0 | 41,52 | 42,04 | 42,56 | 43,08 | 43,6 | 44,12 | 44,64 | 45,16 | 45,72 |
| д. Сухарь Матак (347 чел.) |
| 1 | Объем поднятой воды | 53,11 | 53,19 | 53,24 | 53,29 | 53,34 | 53,39 | 53,44 | 53,49 | 53,54 | 53,59 | 53,64 | 53,69 | 53,74 | 53,79 | 53,79 |
| 2 | Объем воды полученной со стороны | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Пропущено через очистные сооружения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Объем воды, используемой на собственные нужды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Объем отпуска в сеть | 53,11 | 53,19 | 53,24 | 53,29 | 53,34 | 53,39 | 53,44 | 53,49 | 53,54 | 53,59 | 53,64 | 53,69 | 53,74 | 53,79 | 53,79 |
| 6 | Объем потерь воды | 5,81 | 5,58 | 5,32 | 5,06 | 4,8 | 4,54 | 4,28 | 4,02 | 3,76 | 3,5 | 3,24 | 2,98 | 2,72 | 2,46 | 2,15 |
| 6.1 | Уровень потерь к объему воды, отпущенной в сеть | 11,0 | 10,5 | 10,0 | 9,5 | 9,0 | 8,5 | 8,0 | 7,5 | 7,0 | 6,5 | 6,0 | 5,5 | 5,0 | 4,5 | 4,0 |
| 7 | Объем реализации воды всего, в том числе | 47,3 | 47,61 | 47,92 | 48,23 | 48,54 | 48,85 | 49,16 | 49,47 | 49,78 | 50,09 | 50,4 | 50,71 | 51,02 | 51,33 | 51,64 |
| д. Старый Шунгут (221 чел.) |
| 1 | Объем поднятой воды | 25,91 | 25,98 | 26,11 | 26,24 | 26,37 | 26,5 | 26,63 | 26,76 | 26,89 | 27,02 | 27,15 | 27,28 | 27,41 | 27,54 | 27,63 |
| 2 | Объем воды полученной со стороны | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Пропущено через очистные сооружения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Объем воды, используемой на собственные нужды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Объем отпуска в сеть | 25,91 | 25,98 | 26,11 | 26,24 | 26,37 | 26,5 | 26,63 | 26,76 | 26,89 | 27,02 | 27,15 | 27,28 | 27,41 | 27,54 | 27,63 |
| 6 | Объем потерь воды | 2,91 | 2,73 | 2,61 | 2,49 | 2,37 | 2,25 | 2,13 | 2,01 | 1,89 | 1,77 | 1,65 | 1,53 | 1,41 | 1,29 | 1,11 |
| 6.1 | Уровень потерь к объему воды, отпущенной в сеть | 11,0 | 10,5 | 10,0 | 9,5 | 9,0 | 8,5 | 8,0 | 7,5 | 7,0 | 6,5 | 6,0 | 5,5 | 5,0 | 4,5 | 4,0 |
| 7 | Объем реализации воды всего, в том числе | 23,0 | 23,25 | 23,5 | 23,75 | 24,0 | 24,25 | 24,5 | 24,75 | 25,0 | 25,25 | 25,5 | 25,75 | 26,0 | 26,25 | 26,52 |

Таблица 10 - Прогнозируемый баланс потребления воды   (2 вариант)

| № п/п | Показатели | 2019 год (базовый год) | Объем холодной питьевой воды, м3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| с. Новое Якушкино (427чел) |
| 1 | Объем поднятой воды | 42,916 | 43,716 | 44,466 | 45,216 | 45,966 | 46,716 | 47,466 | 48,216 | 48,966 | 49,716 | 50,466 | 51,216 | 51,966 | 52,716 | 53,375 |
| 2 | Объем воды полученной со стороны | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Пропущено через очистные сооружения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Объем воды, используемой на собственные нужды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Объем отпуска в сеть | 42,916 | 43,716 | 44,466 | 45,216 | 45,966 | 46,716 | 47,466 | 48,216 | 48,966 | 49,716 | 50,466 | 51,216 | 51,966 | 52,716 | 53,375 |
| 6 | Объем потерь воды | 4,72 | 4,59 | 4,41 | 4,23 | 4,05 | 3,87 | 3,69 | 3,51 | 3,33 | 3,15 | 2,97 | 2,79 | 2,61 | 2,43 | 2,135 |
| 6.1 | Уровень потерь к объему воды, отпущенной в сеть | 11,0 | 10,5 | 10,0 | 9,5 | 9,0 | 8,5 | 8,0 | 7,5 | 7,0 | 6,5 | 6,0 | 5,5 | 5,0 | 4,5 | 4,0 |
| 7 | Объем реализации воды всего, в том числе | 38,196 | 39,126 | 40,056 | 40,986 | 41,916 | 42,846 | 43,776 | 44,706 | 45,636 | 46,566 | 47,496 | 48,426 | 49,356 | 50,286 | 51,24 |
| с. Самсоновка (648 чел.) |
| 1 | Объем поднятой воды | 43,12 | 46,04 | 48,73 | 51,42 | 54,11 | 56,8 | 59,49 | 62,18 | 64,87 | 67,56 | 70,25 | 72,94 | 75,63 | 78,32 | 81,0 |
| 2 | Объем воды полученной со стороны | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Пропущено через очистные сооружения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Объем воды, используемой на собственные нужды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Объем отпуска в сеть | 43,12 | 46,04 | 48,73 | 51,42 | 54,11 | 56,8 | 59,49 | 62,18 | 64,87 | 67,56 | 70,25 | 72,94 | 75,63 | 78,32 | 81,0 |
| 6 | Объем потерь воды | 4,72 | 4,83 | 4,71 | 4,59 | 4,47 | 4,35 | 4,23 | 4,11 | 3,99 | 3,87 | 3,75 | 3,63 | 3,51 | 3,39 | 3,24 |
| 6.1 | Уровень потерь к объему воды, отпущенной в сеть | 11,0 | 10,5 | 10,0 | 9,5 | 9,0 | 8,5 | 8,0 | 7,5 | 7,0 | 6,5 | 6,0 | 5,5 | 5,0 | 4,5 | 4,0 |
| 7 | Объем реализации воды всего, в том числе | 38,4 | 41,21 | 44,02 | 46,83 | 49,64 | 52,45 | 55,26 | 58,07 | 60,88 | 63,69 | 66,5 | 69,31 | 72,12 | 74,93 | 77,76 |
| д. Сухарь Матак (908 чел.) |
| 1 | Объем поднятой воды | 53,11 | 57,76 | 62,04 | 66,32 | 70,6 | 74,88 | 79,16 | 83,44 | 87,72 | 92,0 | 96,28 | 100,56 | 104,84 | 109,12 | 113,5 |
| 2 | Объем воды полученной со стороны | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Пропущено через очистные сооружения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Объем воды, используемой на собственные нужды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Объем отпуска в сеть | 53,11 | 57,76 | 62,04 | 66,32 | 70,6 | 74,88 | 79,16 | 83,44 | 87,72 | 92,0 | 96,28 | 100,56 | 104,84 | 109,12 | 113,5 |
| 6 | Объем потерь воды | 5,81 | 6,06 | 5,94 | 5,82 | 5,7 | 5,58 | 5,46 | 5,34 | 5,22 | 5,1 | 4,98 | 4,86 | 4,74 | 7,62 | 4,54 |
| 6.1 | Уровень потерь к объему воды, отпущенной в сеть | 11,0 | 10,5 | 10,0 | 9,5 | 9,0 | 8,5 | 8,0 | 7,5 | 7,0 | 6,5 | 6,0 | 5,5 | 5,0 | 4,5 | 4,0 |
| 7 | Объем реализации воды всего, в том числе | 47,3 | 51,7 | 56,1 | 60,5 | 64,9 | 69,3 | 73,7 | 78,1 | 82,5 | 86,9 | 91,3 | 95,7 | 100,1 | 104,5 | 108,96 |
| д. Старый Шунгут (479 чел.) |
| 1 | Объем поднятой воды | 25,91 | 28,6 | 30,87 | 33,14 | 35,41 | 37,68 | 39,95 | 42,22 | 44,49 | 46,76 | 49,03 | 51,3 | 53,57 | 55,84 | 59,87 |
| 2 | Объем воды полученной со стороны | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Пропущено через очистные сооружения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Объем воды, используемой на собственные нужды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Объем отпуска в сеть | 25,91 | 28,6 | 30,87 | 33,14 | 35,41 | 37,68 | 39,95 | 42,22 | 44,49 | 46,76 | 49,03 | 51,3 | 53,57 | 55,84 | 59,87 |
| 6 | Объем потерь воды | 2,91 | 3,0 | 2,95 | 2,9 | 2,85 | 2,8 | 2,75 | 2,7 | 2,65 | 2,6 | 2,55 | 2,5 | 2,45 | 2,4 | 2,39 |
| 6.1 | Уровень потерь к объему воды, отпущенной в сеть | 11,0 | 10,5 | 10,0 | 9,5 | 9,0 | 8,5 | 8,0 | 7,5 | 7,0 | 6,5 | 6,0 | 5,5 | 5,0 | 4,5 | 4,0 |
| 7 | Объем реализации воды всего, в том числе | 23,0 | 25,6 | 27,92 | 30,38 | 32,84 | 35,3 | 37,76 | 40,22 | 42,68 | 45,14 | 47,6 | 50,06 | 52,52 | 54,98 | 57,48 |

1.3.8.  Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Централизованная система горячего водоснабжения в сельском поселении Новое Якушкино отсутствует. Население обеспечивается горячей водой посредством установки индивидуальных нагревательных элементов: колонок, бойлеров и т.д.

1.3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

Таблица 11 -  Фактическое и ожидаемое потребление воды

|  | Потребление холодной питьевой воды |
| --- | --- |
|  | Фактическое | Ожидаемое |
|  | Годовое тыс. м³/год | Суточное тыс.м³/сут | Макс. суточное тыс.м³/сут | Годовое тыс.м³/год | Суточное тыс.м³/сут | Макс. суточное тыс.м³/сут |
| сельское поселение Новое Якушкино |
| I вариант |
| Горячая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Питьевая | 146,896 | 0,402 | 0,482 | 182,425 | 0,499 | 0,599 |
| Техническая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II вариант |
| Горячая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Питьевая | 146,896 | 0,402 | 0,482 | 307,745 | 0,843 | 1,012 |
| Техническая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ожидаемое потребление рассчитаны по нормативным показателям. Реализация воды на расчетный срок увеличится в среднем  на 40  %, в связи с увеличением процента присоединенных абонентов. При этом фактическое потребление в ожидаемый период может быть значительно меньше в связи с тем, что жители при наличии приборов учёта стремятся сократить потребление воды в целях экономии.

1.3.10. Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам

На территории сельского поселения Новое Якушкино находится одна технологическая зона. Эксплуатирует водопроводные сети администрация сельского поселения Новое Якушкино.

Таблица 12 -  Потребление  воды

| Наименование населенного пункта | Фактическое потребление за 2019 год (тыс. м3/год) |
| --- | --- |
| с. Новое Якушкино | 38,196 |
| с. Самсоновка | 38,4 |
| д. Сухарь Матак | 47,3 |
| д. Старый Шунгут | 23,0 |

1.3.11. Прогноз распределения расходов воды  на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами

Таблица 13 – Оценка расходов холодной питьевой воды сельского поселения Новое Якушкино

| Наименование | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тыс. м3 |
| Хозяйственно-бытовые нужды | 21,112 | 23,909 | 26,706 | 29,503 | 32,3 | 35,097 | 37,894 | 40,691 | 43,488 | 46,285 | 49,082 | 51,879 | 54,676 | 57,473 | 60,27 |
| Образовательные учреждения (школа) | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| Образовательные учреждения (детский сад) | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Учреждения административные | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| Учреждения культурно-бытового обслуживания | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 |
| Учреждения здравоохранения | 0,0 | 0,0 | 10,133 | 10,133 | 10,133 | 10,133 | 10,133 | 10,133 | 10,133 | 10,133 | 10,133 | 10,133 | 10,133 | 10,133 | 10,133 |
| Сельскохозяйственные предприятия | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| Предприятия торговли | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Неучтенные расходы и потери в сетях при транспортировке | 18,155 | 17,448 | 16,741 | 16,034 | 15,327 | 14,62 | 13,913 | 13,206 | 12,499 | 11,792 | 11,085 | 10,378 | 9,671 | 8,964 | 8,252 |
| Итого: | 43,0465 | 45,1365 | 48,0265 | 50,1165 | 52,2065 | 54,2965 | 56,3865 | 58,4765 | 60,5665 | 62,6465 | 64,7265 | 66,8165 | 68,9065 | 70,9965 | 73,0765 |

1.3.12. Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при её транспортировке (годовые, среднесуточные)

За 2019 год потери воды  составили  11% - 18155 м3/год (49,74 м3/сут).  На расчетный срок планируется снижение потери воды до 4% - 8252,27 м3/год (22,61 м3/сут).

Внедрение мероприятий на расчетный срок по энергосбережению и водосбережению позволят снизить потери воды, сократить объемы водопотребления, снизить нагрузку на водозаборные узлы, повысив качество их работы, и расширить зону обслуживания.

1.3.13.  Перспективные балансы водоснабжения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс  реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов)

Перспективный баланс потребления воды рассчитан на максимальное суточное водопотребление. Корректировка баланса рассчитывается на среднесуточное водопотребление и далее, как и предусмотрено нормативами, пересчитывается в максимальное суточное потребление.

Основным потребителем воды является население. При разработке схемы водоснабжения  сельского поселения Новое Якушкино базовым показателем для определения удельного суточного расхода воды принят норматив потребления холодной и горячей воды на одного жителя, принятый в соответствии с рекомендациями СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», равный 120 л/сутки на человека.

Таблица 14 – Перспективный  баланс водопотребления холодной питьевой воды сельского поселения Новое Якушкино

| № п/п | Наименование потребителей | Совр. сост.2019г. | II этап 2033 год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Среднесуточное водопотребление, тыс. м3/сут | Максимальносуточное водопотребление, тыс. м3/сут | Годовое, тыс.м3 | Среднесуточное водопотребление, тыс. м3/сут | Максимальносуточное водопотребление, тыс. м3/сут | Годовое, тыс.м3 |
| I вариант |
| 1 | Население | 0,429 | 0,516 | 146,896 | 0,479 | 0,576 | 175,12 |
| 2 | Бюджетные организации | 0,001 | 0,002 | 0,580 | 0,029 | 0,035 | 10,71 |
| 3 | Прочие организации | 0,008 | 0,01 | 3,2 | 0,025 | 0,029 | 9,052 |
| 4 | Потери | 0,049 | 0,059 | 18,155 | 0,02 | 0,024 | 7,305 |
|  | Итого: | 0,487 | 0,587 | 168,831 | 0,553 | 0,664 | 202,187 |
| II вариант |
| 1 | Население | 0,429 | 0,516 | 146,896 | 0,81 | 0,97 | 295,44 |
| 2 | Бюджетные организации | 0,001 | 0,002 | 0,580 | 0,029 | 0,035 | 10,71 |
| 3 | Прочие организации | 0,008 | 0,01 | 3,2 | 0,025 | 0,029 | 9,052 |
| 4 | Потери | 0,049 | 0,059 | 18,155 | 0,033 | 0,04 | 12,305 |
|  | Итого: | 0,487 | 0,587 | 168,831 | 0,897 | 1,074 | 327,507 |

Из таблицы 14 видно, что изменения в водопотреблении будет за счет сокращения потерь, в связи с реконструкцией водопроводной сети. Потребление населения так же  изменится, так как на расчетный срок планируется увеличения абонентов.

1.3.14. Расчет  требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

Требуемая мощность водозаборных и очистных сооружений определена на основании расчетного перспективного территориального водного баланса. На территории сельского поселения Новое Якушкино горячая и техническая вода отсутствуют.

Таблица 15

| Наименование населенного пункта | Современное состояние | Расчетный срок 2033 год | Мощность, водозабора, тыс. м3/год | Резерв (дефицит) | Требуемая мощность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подача тыс. м³/год | Реализация тыс. м³/год | Потери тыс. м³/год | Подача тыс. м³/год | Реализация тыс. м³/год | Потери тыс. м³/год |  |  | Водозабор, тыс. м³/год | Очистные, тыс. м³/год |
| I вариант |
| с. Новое Якушкино | 42,916 | 38,196 | 4,72 | 53,375 | 51,24 | 2,135 | 963,6 | +910,225 | 963,6 | 0,0 |
| с. Самсоновка | 43,12 | 38,4 | 4,72 | 47,63 | 45,72 | 1,91 | 700,8 | +653,17 | 700,8 | 0,0 |
| д. Сухарь Матак | 53,11 | 47,3 | 5,81 | 53,79 | 51,64 | 2,15 | 963,6 | +909,81 | 963,6 | 0,0 |
| д. Старый Шунгут | 25,91 | 23,0 | 2,91 | 27,63 | 26,52 | 1,11 | 876,0 | +848,37 | 876,0 | 0,0 |
| II вариант |
| с. Новое Якушкино | 42,916 | 38,196 | 4,72 | 53,375 | 51,24 | 2,135 | 963,6 | +910,225 | 963,6 | 0,0 |
| с. Самсоновка | 43,12 | 38,4 | 4,72 | 81,0 | 77,76 | 3,24 | 700,8 | +619,8 | 700,8 | 0,0 |
| д. Сухарь Матак | 53,11 | 47,3 | 5,81 | 113,5 | 108,96 | 4,54 | 963,6 | +850,1 | 963,6 | 0,0 |
| д. Старый Шунгут | 25,91 | 23,0 | 2,91 | 59,87 | 57,48 | 2,39 | 876,0 | +848,37 | 876,0 | 0,0 |

1.3.15.  Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-Ф3 «О водоснабжении и водоотведении» Правительство Российской Федерации сформировало новые Правила организации водоснабжения, предписывающие организацию единых гарантирующих организаций (ЕГО).

Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение и эксплуатирующая водопроводные и (или) канализационные сети, наделяется статусом гарантирующей организации, если к водопроводным и (или) канализационным сетям этой организации присоединено наибольшее количество абонентов из всех организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение.

Органы местного самоуправления поселений, городских округов для каждой централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения определяют гарантирующую организацию и устанавливают зоны ее деятельности.

В настоящее время гарантирующими организациями в сельском поселении Новое Якушкино  является администрация.

## 1.4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

1.4.1.  Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

Таблица 16  – Перечень основных мероприятий  по реализации схемы водоснабжения

| № п/п | Виды работ | Годы реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| с. Новое Якушкино |
| 1 | Реконструкция водопроводной сети L=6803,0 м | 2022 г. |
| 2 | Оформление сети в собственность. Изготовление технического плана | 2022-2023 гг. |
| д. Сухарь Матак |
| 3 | Реконструкция водопроводной сети L=5166,0 м | 2022 г. |
| 4 | Оформление сети в собственность. Изготовление технического плана | 2022-2023 гг. |
| д. Старый Шунгут |
| 5 | Реконструкция водопроводной сети L=5949,0м | 2022 г. |
| 6 | Оформление сети в собственность. Изготовление технического плана | 2022-2023 гг. |

1.4.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий,  предусмотренных  схемой водоснабжения

Капитальный ремонт изношенных участков водопроводных сетей

На 1 января 2021 года в замене нуждаются 17,918 км водопроводных сетей. Замена изношенных сетей водоснабжения позволит сократить потери воды при ее транспортировке.

Строительство магистральных и распределительных сетей водоснабжения

Строительство новых магистральных и квартальных трубопроводов позволит обеспечить объекты перспективного строительства централизованным водоснабжением.

1.4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы  водоснабжения

Целью всех мероприятий по новому строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения является бесперебойное снабжение сельского поселения питьевой водой, отвечающей требованиям новых нормативов качества, повышение энергетической эффективности оборудования. 
     В данном разделе отражены основные объекты, предусмотренные во втором сценарии развития централизованной системы питьевого водоснабжения.
1)  Сведения об объектах, предлагаемых к новому строительству:

В сельском поселении Новое Якушкино на расчетный срок не планируется строительство новой водопроводной сети.

2) Сведения о действующих объектах, предлагаемых к реконструкции (техническому перевооружению).

Замена разводящей водопроводной сети протяженностью 17,918  км.

3) Сведения об объектах водоснабжения, предлагаемых к выводу из эксплуатации.

Объекты предлагаемые к выводу из эксплуатации отсутствуют.

1.4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения  на объектах организации, осуществляющих водоснабжение

В настоящее время аварийная и диспетчерская службы отсутствуют.

Системы управления режимами водоснабжения на территории сельского поселения Новое Якушкино отсутствует. При внедрении системы автоматизации решаются следующие задачи:

- повышение оперативности и качества управления технологическими процессами;

- повышение безопасности производственных процессов;

- повышение уровня контроля технических систем и объектов, обеспечение их функционирования без постоянного присутствия дежурного персонала;

- сокращение затрат времени персонала на обнаружение и локализацию неисправностей и аварий в системе;

- экономия трудовых ресурсов, облегчение условий труда обслуживающего персонала;

- сбор (с привязкой к реальному времени), обработка и хранение информации о техническом состоянии и технологических параметрах системы объектов;

- ведение баз данных, обеспечивающих информационную поддержку оперативного диспетчерского персонала.

Достаточно большой удельный вес расходов приходится на оплату электроэнергии, что актуализирует задачу по реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. С этой целью необходимо заменить оборудование с высоким энергопотреблением на энергоэффективное.

1.4.5. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

Федеральным законом от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Федеральный закон №261-ФЗ) для ресурсоснабжающих организаций установлена обязанность выполнения работ по установке приборов учета в случае обращения к ним лиц, которые согласно закону могут выступать заказчиками по договору. Порядок заключения и существенные условия договора, регулирующего условия установки, замены и (или) эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов (Порядок заключения договора установки ПУ), утвержден приказом Минэнерго России от 07.04.2010 №149 и вступил в силу с 18 июля 2010 г.

На данный момент в сельском поселении Новое Якушкино приборы учета установлены у 85 % населения.

На конец расчетного периода планируется 100% обеспечение населения коммерческими приборами учета воды,  при обеспечении установки приборов учёта на водозаборах, прочих сооружениях, для контроля расходов (потерь) по отдельным участкам.

Опираясь на показания счетчиков, планируется осуществлять учет воды, отпускаемой населению, и соответственно производить расчет с потребителями на основании утвержденных тарифов.

1.4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения

На расчетный срок планируется строительство водопроводной сети на вновь осваиваемых территориях.

Село Самсоновка

ПЛОЩАДКА №2, общей площадью жилой зоны 5,2605 га для развития жилищного строительства предусматривается в восточной части села Самсоновка. Планируется размещение 17 участков, численность населения составит 51 чел.

ПЛОЩАДКА №3, общей площадью жилой зоны 9,6001 га, предусматривается в юго-западной части села. Планируется размещение 48 участков, численность населения составит 144 чел.

ПЛОЩАДКА № 4, общей площадью жилой зоны 4,8966 га, в северо-восточной части села. Планируется размещение 24 участков ИЖС, численность населения составит 72 чел.

Деревня Старый Шунгут

ПЛОЩАДКА №6, общей площадью жилой зоны 22,3107 га, для развития жилищного строительства предусматривается в юго-восточной части деревни. Планируется размещение 86 участков, численность населения составит 258 чел.

Деревня Сухарь Матак

ПЛОЩАДКА №7, общей площадью жилой зоны 8,3737 га, для развития жилищного строительства предлагается в западной части деревни, по ул. Болотная. Планируется размещение 34 участков ИЖС, численность населения составит 102 чел.

1.4.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров,  водонапорных башен

При развитии сельского поселения Новое Якушкино не планируется строительство водозабора.

1.4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения

В соответствии со Схемой водоснабжения сельского поселения Новое Якушкино муниципального  района Исаклинский  все проектируемые объекты водоснабжения планируются в границах сельского поселения Новое Якушкино.

1.4.9. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

1.5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

1.5.1.  Меры по предотвращению  вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

Все мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, могут быть отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья населения   сельского поселения Новое Якушкино. Эффект от внедрения данных мероприятий - улучшение здоровья и качества жизни граждан.

С развитием технического процесса ужесточились требования к нормативам воздействия на окружающую среду.

В соответствии с требованиями экологического законодательства предприятие при эксплуатации систем водоснабжения должно переходить на более современные технологические процессы очистки воды, основанные на последних достижениях науки и техники, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду.     С целью предотвращения неблагоприятного воздействия на водный объект необходимо предусмотреть использование ресурсосберегающей, природоохранной технологии повторного использования промывных вод.     Сооружения повторного использования промывных вод позволят повторно использовать все промывные воды в технологическом процессе. Такая технология позволит повысить экологическую безопасность водного объекта, исключив сброс промывных вод в водный объект, что соответствует требованиям Водного кодекса Российской Федерации.

Кроме того, очистка промывных вод после промывки фильтров позволит предприятию снизить нагрузки на сооружения, затраты на собственные нужды и, тем самым, снизить объем забора воды из поверхностного водоисточника. Соответственно, произойдет уменьшение платы предприятия за водопользование в соответствии с заключенными договорами водопользования.

Реализация мероприятий по реконструкции системы повторного водоснабжения позволит также исключить сброс водопроводного осадка в водный объект, что также благоприятно скажется на состоянии водного объекта.

1.5.2.  Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации  мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке

Хранение химических реагентов необходимо выполнять в соответствии с  нормами и правилами, а так же рекомендациями производителя.

До недавнего времени хлор являлся основным обеззараживающим агентом, применяемым на станциях водоподготовки. Серьезным недостатком метода обеззараживания воды хлорсодержащими агентами является образование в процессе водоподготовки высокотоксичных хлорорганических соединений.

Галогеносодержащие соединения отличаются не только токсичными свойствами, но и способностью накапливаться в тканях организма. Поэтому даже малые концентрации хлорсодержащих веществ будут оказывать негативное воздействие на организм человека, потому что они будут концентрироваться в различных тканях. Изучив научные исследования в области новейших эффективных и безопасных технологий обеззараживания питьевой воды, а также опыт работы других родственных предприятий рекомендуется в дальнейшем прекращение использования жидкого хлора на комплексе водоочистных сооружений. Вместо жидкого хлора предлагается использовать новые эффективные обеззараживающие агенты (гипохлорит натрия). Это позволит не только улучшить качество питьевой воды, практически исключив содержание высокотоксичных хлорорганических соединений в питьевой воде, но и повысить безопасность производства до уровня, отвечающего современным требованиям, за счет исключения из обращения опасного вещества– жидкого хлора.

Дезинфицирующие свойства растворов гипохлорита натрия (ГПХН) объясняется наличием в них активного хлора и кислорода.  В водных растворах ГПХН сначала диссоциирует на ионы Nа+ и СlО- , последний из которых может разлагаться с выделением активного кислорода или  хлора. Следовательно, разложение гипохлорита натрия в процессе его хранения является  закономерным процессом. Хранение растворов ГПХН всегда сопровождается выпадением осадка в виде мелких хлопьев.

При использовании ГПХН и его хранении необходимо определить его основные характеристики, в частности, содержание активного хлора, а также знать скорость разложения ГПХН.

Согласно ГОСТу допускается потеря активного хлора по истечении 10 суток со дня отгрузки не более 30%. первоначального содержания. В то же время при правильной доставке и хранении, падение активного хлора в растворе ГПХН может не превышать  15% в течение месяца.

Потребители обязаны знать основные правила транспортирования и хранения гипохлорита натрия.

1. Гипохлорит натрия транспортируется  железнодорожным и автомобильным транспортом в соответствии с правилами перевозок опасных грузов.

2. ГПХН  перевозится в гуммированных железнодорожных цистернах, в контейнерах из стеклопластика или полиэтилена.

3. Крышки люков контейнеров должны быть оборудованы воздушником для сброса выделяющегося в процессе распада кислорода.

4. Цистерны,  контейнера, бочки должны быть заполнены на 90% объема.

5. Наливные люки должны быть уплотнены резиновыми прокладками.

6. Контейнеры и бочки перед заполнением должны быть обязательно промыты, т.к. оставшийся осадок резко снижает концентрацию  активного

хлора в растворе, часть из которого расходуется на окисление вещества осадка.

7. Хранить растворы гипохлорита натрия можно только в затемненных или окрашенной темной краской стеклянных бутылях или полиэтиленовых канистрах, бочках.

Известно, что ионы металлов являются катализатором процесса разложения ГПХН. Поэтому стальная тара для перевозки и хранения должна быть обязательно гуммирована. Замечено существенное влияние температуры на скорость разложения. При повышении температуры скорость разложения гипохлорита натрия резко увеличивается. Поэтому продукт хранят в закрытых  складских неотапливаемых помещениях.

## 1.6. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ  ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Стоимость рассчитана на основании Приказа Министерства  строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ №1448/пр от 20.10.2017 г. "Об утверждении укрупненных сметных нормативов"   (НЦС 81-02-14-2017 "Наружные сети водоснабжения  и канализации".

Таблица 17

| Наименование | Ед. изм. | Показатель | Стоимость 1 ед, (руб.) | Суммарная стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| С. Новое Якушкино |
| Реконструкция водопроводной сети | м | 6803 | 2481,9 | 16884,37 |
| Оформление сети в собственность. Изготовление технического плана | компл | 1 | 300000,0 | 300,0 |
| д. Сухарь Матак |
| Реконструкция водопроводной сети | м | 5166 | 2481,9 | 12821,5 |
| Оформление сети в собственность. Изготовление технического плана | компл | 1 | 300000,0 | 300,0 |
| д. Старый Шунгут |
| Реконструкция водопроводной сети L=5949,0м | м | 5949 | 2481,9 | 14764,82 |
| Оформление сети в собственность. Изготовление технического плана | компл | 1 | 300000,0 | 300,0 |
| Итого: |  |  |  | 45 370,69 |

1.7. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Реализация описанных выше мероприятий положительно скажется на эксплуатационных показателях системы водоснабжения, в результате чего ожидается улучшение целевых показателей. Плановые показатели развития системы централизованного водоснабжения представлены ниже (Таблица 18):

Таблица 18

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2019(базовый год) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2028 | 2029-2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | КАЧЕСТВО ВОДЫ |
| 1.1 | Доля проб холодной питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2 | Доля проб холодной питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | НАДЕЖНОСТЬ И БЕСПЕРЕБОЙНОСТЬ ВОДОСНАБЖЕНИЯ |
| 2.1 | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед/км | 0,51 | 0,5 | 0,49 | 0,48 | 0,47 | 0,46 | 0,4 | 0,35 |
| 3. | КАЧЕСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ |
| 3.1 | Доля охвата населения централизованным водоснабжением | % | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| 3.2 | Доля обеспеченности потребителей приборами учета воды | % | 80 | 81,4 | 82,8 | 84,2 | 85,6 | 87 | 94 | 100 |
| 4. | ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ |
| 4.1 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 11 | 10,5 | 10 | 9,5 | 9,0 | 8,5 | 8,0 | 4 |
| 4.1.1. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе забора и подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, поднятой насосными станциями первого подъема | кВт*ч/куб. м | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 149 |

## 1.8. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

В  сельском поселении Новое Якушкино бесхозяйные объекты централизованного водоснабжения отсутствуют.

2. СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

2.1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

2.1.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории  поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны

Централизованное водоотведение в сельском поселении Новое Якушкино отсутствует.

2.1.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами

Централизованное водоотведение в сельском поселении Новое Якушкино отсутствует.

2.1.3. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения

Централизованное водоотведение в сельском поселении Новое Якушкино отсутствует.

2.1.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

Централизованное водоотведение в сельском поселении Новое Якушкино отсутствует.

2.1.5. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения

Централизованное водоотведение в сельском поселении Новое Якушкино отсутствует.

2.1.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости

Централизованное водоотведение в сельском поселении Новое Якушкино отсутствует.

2.1.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

Централизованное водоотведение в сельском поселении Новое Якушкино отсутствует.

2.1.8. Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения

Централизованное водоотведение в сельском поселении Новое Якушкино отсутствует.

2.1.9. Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения  поселения

Централизованное водоотведение в сельском поселении Новое Якушкино отсутствует.

2.1.10. Сведения об отнесении централизованное системы водоотведения  (канализации)  к централизованным системам водоотведения  поселения, включающие перечень и описание централизованных систем водоотведения  (канализации), отнесенных к централизованным  системам водоотведения  поселений, а также  информацию об очистных сооружениях (при их наличии) , на которые  поступают сточные воды, отводимые через указанные централизованные  системы водоотведения (канализации), о мощности очистных сооружений и применяемых на  них  технологиях очистки сточных вод,  среднегодовом объеме принимаемых сточных вод

Отнесение централизованной системы водоотведения к централизованным системам водоотведения осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 31.05.2019 N 691 "Об утверждении Правил отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов и о внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. N 782".

Постановлением устанавливается:

- перечень оснований отнесения централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений и городских округов;

- перечень оснований отнесения сточных вод, принимаемых в централизованную систему водоотведения (канализации), к сточным водам, учитываемым в целях отнесения централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения (канализации) поселений и городских округов;

- порядок определения объемов сточных вод, принимаемых в централизованную систему водоотведения (канализации).

2.2. БАЛАНСЫ СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

2.2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

Централизованное водоотведение в сельском поселении Новое Якушкино отсутствует.

2.2.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения

Фактический приток неорганизованного стока по технологическим зонам отсутствует.

2.2.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов

Централизованное водоотведение в сельском поселении Новое Якушкино отсутствует.

2.2.4. Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселению, с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей

Централизованное водоотведение в сельском поселении Новое Якушкино отсутствует.

2.2.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения  и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения

Централизованное водоотведение в сельском поселении Новое Якушкино отсутствует.

2.3. ПРОГНОЗ ОБЪЕМА СТОЧНЫХ ВОД

2.3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

Централизованное водоотведение в сельском поселении Новое Якушкино отсутствует.

2.3.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)

Централизованное водоотведение в сельском поселении Новое Якушкино отсутствует.

2.3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по  технологическим зонам водоотведения с разбивкой по годам

Централизованное водоотведение в сельском поселении Новое Якушкино отсутствует.

2.3.4. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения

Централизованное водоотведение в сельском поселении Новое Якушкино отсутствует.

2.3.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия

Централизованное водоотведение в сельском поселении Новое Якушкино отсутствует.

2.4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ (ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ) ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

2.4.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения  показателей развития централизованной системы водоотведения

Основные направления развития централизованной системы водоотведения связаны с реализацией государственной политики в сфере водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоотведения, снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод, обеспечение доступности услуг водоотведения для абонентов за счет развития централизованной системы водоотведения.

Принципами развития централизованной системы водоотведения являются:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребителям (абонентам);

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых объектов капитального строительства;

- постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования, реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоотведения относятся:

- показатели надежности и бесперебойности водоотведения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели качества очистки сточных вод;

- показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества очистки сточных вод;

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

2.4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

В сельском поселении Новое Якушкино мероприятия не предусмотрены.

2.4.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения

В сельском поселении Новое Якушкино мероприятия не предусмотрены.

2.4.4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

Сведения об объектах, планируемых к новому строительству:

В сельском поселении Новое Якушкино не планируется строительство канализационной сети.

Сведения об объектах, планируемых к реконструкции.

Реконструируемые объекты отсутствуют.

Сведения об объектах, планируемых к выводу из эксплуатации.

Объекты, планируемые к выводу из эксплуатации, отсутствуют.

2.4.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

В сельском поселении Новое Якушкино отсутствуют системы диспетчеризации, телемеханизации и автоматизированные системы управления режимами водоотведения на объекте организации, осуществляющая  водоотведение.

2.4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование

На расчетный срок  не планируется строительство централизованного водоотведения.

2.4.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

Любая канализация централизованного или автономного типа является объектом, представляющим повышенную опасность, поскольку при аварийной ситуации загрязненные сточные воды способны нанести существенный вред окружающей среде и имеющимся источникам водоснабжения. Чтобы не допустить подобных негативных последствий, вокруг водоотводящих трасс организовывается охранная зона канализации. Основные нормативные требования к размеру охранных зон прописаны в следующих нормативных документах – СП- 31.13333.2012 «Канализация, наружные сети и сооружения», СНиП 2.05.06 – 84 «Магистральные трубопроводы. Строительные нормы и правила».

В этих документах отмечаются общие нормативы, что же касается более конкретных цифр, то они устанавливаются индивидуально в каждом регионе местными органами представительской власти или определяются проектом водоотведения на территории сельского поселения Новое Якушкино.

Охранная зона канализации. Основные нормы:

- для обычных условий охранная зона канализации напорного и самотечного типов составляет по 5 метров в каждую сторону.

Причем, точкой отсчета считается боковой край стенки трубопровода;

- для особых условий, с пониженной среднегодовой температурой, высокой сейсмоопасностью или переувлажненным грунтом, охранная зона канализации может увеличиваться вдвое и достигать 10 метров;

- охранная зона канализации на территории у водоемов и подземных источников расширена до 250 метров – от уреза воды рек, 100 метров – от берега озера и 50 метров - от подземных источников;

- нормативные требования к взаимному расположению канализационного трубопровода и водоснабжающих трасс сводятся к следующему расстоянию: 10 метров для водопроводных труб сечением до 1000 мм, 20 метров для труб большего диаметра и 50 метров – если трубопровод прокладывается в переувлажненном грунте.

Рекомендуется обратить особое внимание на требования нормативных документов, касающиеся охранной зоны канализации и при обустройстве системы водоотведения на такой территории относить трубопровод с запасом на 10% и даже больше.

2.4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения

На расчетный срок  не планируется строительство централизованного водоотведения.

2.5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

2.5.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади

Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты и на водозаборные площадки отсутствуют.

2.5.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод

Загрязнение рек усугубляется отсутствием дождевой канализации и очистных сооружений, способствующем смыву поверхностными стоками грязи и мусора.

Согласно Постановлению Правительства РФ №1404 от 23.11.96 г. вдоль водотоков устанавливаются водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы, на которых устанавливается специальный режим хозяйственной деятельности.

Прибрежные защитные полосы должны быть заняты древесно-кустарниковой растительностью.

Территория зоны первого пояса санитарной охраны должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, огорожена, обеспечена охраной, дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

Предусмотрены следующие мероприятия по охране водной среды:

- вынос временных гаражей из прибрежной зоны;

-организация водоохранных зон и прибрежных защитных полос;

-предотвращение заиливания и заболачивания прибрежных территорий;

Организация контроля уровня загрязнения  поверхностных и грунтовых вод.

Все эти мероприятия должны значительно улучшить состояние водных ресурсов сельского  поселения Новое Якушкино.

## Системы автономной канализации с отведением очищенных сточных вод поверхностные водоемы, как правило, применяются при водонепроницаемых или слабо фильтрующих грунтах; при этом очистка сточных вод осуществляется в песчано-гравийных фильтрах и фильтрующих траншеях.

## При сбросе очищенных сточных вод в поверхностные водоемы следует руководствоваться «Правилами охраны водоемов от загрязнения сточными водами», а также требованиями СанПиН 4630-88 «Охраны поверхностных вод от загрязнения».

Когда фоновая концентрация загрязнений в водоеме ниже предельно допустимых концентраций (ПДК) в речной воде при согласовании с органами природоохраны можно предусматривать очистку сточных вод до концентрации загрязнений более ПДК за счет их смешения с водой водоема. Если фоновая концентрация более ПДК, требуется доведение концентрации загрязнений в очищенной воде до ПДК.

Системы автономной канализации с отведением сточных вод в грунт может применяться в песчаных, супесчаных и легких суглинистых грунтах с коэффициентом фильтрации не менее 0,10 м/сут и уровнем грунтовых вод не менее 1,0 м от планировочной отметки земли.

Расстояние от участка, используемого для отведения сточных вод в грунт до шахтных или трубчатых колодцев, используемых для питьевого водоснабжения, определяется наличием участков фильтрующих грунтов между водоносным горизонтом и пластами грунта, поглощающие сточные воды.

Накопители сточных вод (выгреба) целесообразно проектировать в виде колодцев с возможно более высоким подводом сточных вод для увеличения используемого объема накопителя; глубина заложения днища накопителя от поверхности земли не должна превышать 3 м для возможности забора стоков ассенизационной машиной.

2.6. ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ В КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

На расчетный срок  не планируется строительство централизованного водоотведения.

2.7 ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ  ВОДООТВЕДЕНИЯ

Централизованное водоотведение в сельском поселении Новое Якушкино отсутствует.

2.8 ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ

На территории сельского поселения Новое Якушкино бесхозяйные системы централизованного водоотведения отсутствуют.