ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ЛУКОВНИКОВО»

СТАРИЦКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.04.2014                                 с. Луковниково                                       № 12

Об утверждении схемы теплоснабжения

в сельском поселении «Луковниково»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», во исполнения постановления Правительства РФ от 22.02.2012 года № 154 «О требованиях к системам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Уставом сельского поселения «Луковниково» Старицкого района Тверской области.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить схему теплоснабжения на территории сельского поселения (приложение № 1)

- Контроль за исполнение настоящего постановления оставляю за собой.

- Настоящее постановление обнародовать в соответствии с решением Совета депутатов сельского поселения «Луковниково» № 6 от 01.11.2012 г.

- Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации

сельского поселения «Луковниково»                                                   В.В. Аксютин

Приложение № 1

к постановлению главы администрации

сельского поселения «Луковниково»

от 16.04.2014 г. № 12

# Схема теплоснабжения

Сельского поселения «Луковниково»

# Старицкого района

Тверской области

с. Луковниково

2014 год

Содержание

- Общее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии

  - Функциональная структура теплоснабжения

  - Графическая часть схемы теплоснабжения

  - Цели и задачи разработки схемы теплоснабжения

  - Предложения реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей

- Общая характеристика сельского поселения «Луковниково»

- Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

- Общее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии.

  - Функциональная структура теплоснабжения

Основанием для разработки схемы теплоснабжения сельского поселения «Луковниково»  Старицкого муниципального района является:

- Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190 -ФЗ "О  теплоснабжении";

- Постановление  Правительства РФ от 22 Февраля 2012 г. N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения"

- Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования сельское поселение «Луковниково» Старицкого  района Тверской области

на 2014-2017 годы и на период до 2020 года".

На территории сельского поселения «Луковниково» действует одна изолированная система теплоснабжения, образованная на базе котельной. Котельная вырабатывает тепловую энергию для нужд отопления. В качестве топлива для выработки тепловой энергии используют уголь, дрова. Существующие границы зон действия системы теплоснабжения см. рис. 1,2.

Тепловые сети котельной №1 организованна по 2-х трубной системе теплоснабжения. Два теплопровода используются для передачи теплоты для целей отопления и для организации циркуляции теплоносителя. Система централизованного горячего водоснабжения отсутствует.

  - Графическая часть схемы теплоснабжения

# Протяженность подземных труб -394 м

Общее  в двух трубном исполнении -788 м

Диаметр -89 мм

# Рис. 1

  - Цели и задачи разработки схемы теплоснабжения

Схема теплоснабжения сельского поселения «Луковниково»: -разрабатывается  в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.

Схема теплоснабжения сельского поселения представляет документ, в котором обосновывается необходимость и экономическая целесообразность проектирования и строительства новых, расширения и реконструкции существующих источников тепловой энергии и тепловых сетей, средств их эксплуатации и управления с целью обеспечения энергетической безопасности, развития экономики поселения и надежности теплоснабжения потребителей.

Основными задачами при разработке схемы теплоснабжения  сельского поселения на период до 2027 г. являются:

1.	Обследование системы теплоснабжения  и анализ существующей ситуации в теплоснабжении сельского поселения.

2.	Выявление дефицита тепловой мощности и формирование вариантов развития системы теплоснабжения для ликвидации данного дефицита.

3.	Выбор оптимального варианта развития теплоснабжения и основные рекомендации по развитию системы теплоснабжения сельского поселения  до 2027года.

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения и существующими предложениями на рынке товаропроизводителей Старицкого района

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса.

Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения  с. Луковниково.

В настоящее время централизованное теплоснабжение имеется в с. Луковниково - котельная  (мощность 1,26 Гкал/час), обеспечивающая теплом 20% жилищно-коммунального сектора. 80% жилого сектора не имеет централизованного источника теплоснабжения. Основным источником теплоснабжения в поселении является печное отопление.

Топливом служат - уголь, дрова.

В сельском поселении «Луковниково» используется сжиженный (баллонный) газ.

Котельная сельского поселения «Луковниково» работает по качественному графику регулирования отопительной нагрузки, что обеспечивает постоянный расход теплоносителя в тепловых сетях.

От котельной отапливаются: три 18 квартирных жилых дома.

1. Ресурсоснабжающая организация по обслуживанию котельной  является ТСЖ «Луковниково» .

2.  Структура и параметры тепловой сети- двухтрубная:  394 м - подземные трубопроводы с диаметром трубы 89 мм, без ЦТП не содержащих подготовительных установок горячего водоснабжения (ГВС). Итого в двухтрубном исполнении – 788 м.

Присоединенная нагрузка 0,86 Гкал/час, максимально возможная  нагрузка на сеть 3,2 Гкл\час.

Труба металлическая, теплоизоляционный материал - стекловата. Тип прокладки- в железно-бетонных коробах.

К тепловой сети присоединёны 3 объекта.

3. Запорно-регулирующая арматура на тепловых сетях представлена фланцевыми задвижками из чугуна в количестве - 6 шт.

4. На тепловых сетях тепловые камеры и павильоны отсутствуют, в местах установки запорной арматура установлены тепловые колодцы.

5. Температурный график определяет режим работы тепловых сетей. По данным температурного графика определяется температура подающей и обратной воды в тепловых сетях, а также в абонентском вводе в зависимости от наружной температуры.

Температура на выходе в сети - 80 градусов , на обратном входе - 70.

6. При гидравлическом расчете решаются следующие задачи: 1) определение диаметров трубопроводов; 2) определение падения давления-напора; 3) определение действующих напоров в различных точках сети; 4) определение допустимых давлений в трубопроводах при различных режимах работы и состояниях теплосети. При проектировании и в эксплуатационной практике для учета взаимного влияния геодезического профиля района, высоты абонентских систем, действующих напоров в тепловой сети пользуются пьезометрическими графиками.

7. Отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) принадлежащих котельной  в течение отопительного сезона за последние 5 лет не наблюдалось.

8. В 2013 году проведена частичная замена труб в общей сложности 5 метров, и произведен капитальный ремонт труб в подвальных помещениях домов.

9. Процедуры диагностики состояния тепловых сетей:

"Метод акустической эмиссии. Метод, проверенный в мировой практике и позволяющий точно определять местоположение дефектов стального трубопровода, находящегося под изменяемым давлением, но по условиям применения на действующих ТС имеет ограниченную область использования.

"Метод магнитной памяти металла. Метод хорош для выявления участков с повышенным напряжением металла при непосредственном контакте с трубопроводом ТС. Используется там, где можно прокатывать каретку по голому металлу трубы, этим обусловлена и ограниченность его применения.

"Метод наземного тепловизионного обследования с помощью тепловизора. При доступной поверхности трассы, желательно с однородным покрытием, наличием точной исполнительной документации, с применением специального программного обеспечения, может очень хорошо показывать состояние обследуемого участка. По вышеназванным условиям применение возможно только на 10% старых прокладок. В некоторых случаях метод эффективен для поиска утечек.

"Тепловая аэросъемка в ИК-диапазоне. Метод очень эффективен для планирования ремонтов и выявления участков с повышенными тепловыми потерями. Съемку необходимо проводить весной (март-апрель) и осенью (октябрь-ноябрь), когда система отопления работает, но снега на земле нет.

"Метод акустической диагностики. Используются корреляторы усовершенствованной конструкции. Метод новый и пробные применения на тепловых сетях не дали однозначных результатов. Но метод имеет перспективу как информационная составляющая в комплексе методов мониторинга состояния действующих теплопроводов, он хорошо вписывается в процесс эксплуатации и конструктивные особенности прокладок ТС.

"Опрессовка на прочность повышенным давлением. Метод применялся и был разработан с целью выявления ослабленных мест трубопровода в ремонтный период и исключения появления повреждений в отопительный период. Он имел долгий период освоения и внедрения, но в настоящее время в среднем стабильно по-казывает эффективность 93-94%. То есть 94% повреждений выявляется в ремонтный период и только 6% уходит на период отопления. С применением комплексной оперативной системы сбора и анализа данных о состоянии теплопроводов, опрессовку стало возможным рассматривать, как метод диагностики и планирования ремонтов, перекладок ТС. Соотношения разрывов трубопроводов ТС в ремонтный и эксплуата-ционный периоды представлены в таблице.

"Метод магнитной томографии металла теплопроводов с поверхности земли. Метод имеет мало статистики и пока трудно сказать о его эффективности в условиях села.

В действующих условиях и с учетом финансового положения эксплуатирующая организация проводит работы по поддержанию надежности тепловых сетей на основании метода - опрессовка повышенным давлением.

10. Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии рассчитаны согласно приказа Минэнерго от 30.12.2008г №325 "Об организации в Минэнерго РФ работы по утверждению нормативов технологических потерь при передачи тепловой энергии" и составляют 14,39 Гкал.

11. Расчет тепловых потерь в связи с отсутствием приборов учета производится на основании приказа Минэнерго от 30.12.2008г №325 "Об организации в Минэнерго РФ работы по утверждению нормативов технологических потерь при передачи тепловой энергии". Динамика изменения тепловых потерь за последние три года представлена в таблице.

Год	Удельный вес тепловых потерь в выработке, %

2010	14,4%

2011	14,8%

2012	14,8%

2013    14,8%

12. Техническая характеристика котла.

- Производительность – 1,26  Гкал/час

Температура воды – 60-80 градусов С

Водяной объём котла - 36 куб.м

КПД котла - 91%

Часовой расход топлива(дров) – 6-8  м³

Разряжение в топке - 1,0-3,0 кг/кв. м

Максимальная температура отходящих газов за котлом - 190 градусов С

Тип автоматики - КСУМ1-Г

Данные о котле.

-Стационарный номер котла -1;2

- Тип котла – Стальные сварные трубные №1, №2, резервный Универсальный

- Год ввода в эксплуатацию - 1980

- Рабочее давление -3,5 ктс/ кв.см

- Топливо основное – уголь, дрова

- Типы горелок - Л-1Н

Котельно-вспомогательное оборудование

Тип вентилятора - блок П-1-Н

Тип дымососа - ДН-9

  - Предложения реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей

Средний износ трубопроводов теплосетей в поселении составляет 80%. Для решения данной задачи необходима модернизация тепловых сетей - замена ветхих стальных труб теплотрасс на трубы в пенополиуретановой изоляции (далее - ППУ изоляция). Всего в  сельском поселении протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет  788 метров. Изношенность стальных труб является причиной недопоставки тепла потребителям.

Средний износ котлоагрегатов в котельной №1 с. Луковниково  80%.

При условии газификации сельского поселения в рамках инвестиционной программы планируется строительство модульной котельной, которая является полностью автоматизированной - рабочий персонал не предусмотрен. Основное оборудование расположено в одноэтажном здании блочно- модульной конструкции. Степень огнестойкости -II, Класс ответственности  -III. В качестве источника тепла применяются 3 котла.  Общая тепловая мощность котельной 0,68 МВт.

Система теплоснабжения потребителей - двухтрубная, независимая. Параметры теплоносителя на выходе из котельной – 60-80  градусов Цельсия.

Принятие Инвестиционной программы позволило бы решить проблемы с  обеспечением  потребителей качественными услугами теплоснабжения. Газификация поселения дала бы возможность обеспечения теплом от индивидуальных теплогенераторов жилого сектора, устройство децентрализованного теплоснабжения от автономных источников теплоснабжения на газовом топливе объектов общественного назначения.

При этом улучшилось бы  условие проживания населения в жилых домах.

Изменилась бы  к лучшему экологическая обстановка поселения.

Основные предлагаемые мероприятия:

"Газификация сельских населенных пунктов для возможности пользования индивидуальными теплогенераторами;

"Устройство децентрализованного теплоснабжения от автономных источников на газовом топливе объектов общественного назначения.

- Общая характеристика сельского поселения «Луковниково»

Муниципальное образование сельское поселение «Луковниково» расположено в Старицком районе Тверской области.

Территория муниципального образования включает в себя 71 населенных пунктов. Административным центром муниципального образования является с. Луковниково.

Общая площадь территории муниципального образования составляет 85300 кв. км, из них:

земли населенных пунктов 8530 га,

земли сельскохозяйственного назначения 19619 га,

земли лесного фонда 52886 га,

земли водного фонда 2559 га,

земли специального назначения (промышленности, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, энергетики, обороны и т.п., не связаны с сельскохозяйственным производством) 1279 га,

земли особо охраняемых территорий и объектов (природоохранного, природно-заповедного, оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения, лечебно-оздоровительные местности и курорты) 427 га.

Климатические условия муниципального образования характеризуются как умеренно-континентальные. В течение года преобладают западные и юго-западные ветры.

На территории муниципального образования осуществляют производственную деятельность 2 объекта экономики.

Численность населения муниципального образования составляет 2493 чел. Средняя продолжительность жизни населения, проживающего в муниципальном образовании 75 лет.

Количество человек, из числа зарегистрированных по месту жительства, постоянно проживающих в сельской местности составляет 2352 чел.

Численность трудоспособного населения муниципального образования составляет 1334 чел., из них осуществляющие трудовую деятельность 630 чел., в том числе:

-	в сельскохозяйственном производстве  - 34 человек;

-	в организациях бюджетной сферы - 164 человек;

-	в организациях несельскохозяйственной сферы - 22 человек;

-	в личном подсобном хозяйстве - 25 человек;

-	работает за пределами территории муниципального образования - 260 человек;

-	не обеспечено работой - 305 человек.

Общая площадь жилищного фонда муниципального образования согласно статистическим данным на 01.01.2014 года составляет 60,14 тыс.  кв. метров.

В том числе:

-	многоквартирные жилые дома – 13,09 тыс. кв.м;

-	индивидуальные жилые дома  - 47,05 тыс. кв.м.

Жилищный фонд муниципального образования характеризуется высоким уровнем износа. Доля аварийного и ветхого жилья  составляет - 15% (11 тыс .кв.м).

По состоянию на 01.01.2013 г. в населенных пунктах муниципального образования функционируют:

3 общеобразовательные школы на 300 ученических мест;

3 детских сада на 85 мест;

4  культурно- досуговых объектов на 400 посадочных мест;

Уровень износа объектов социальной сферы является высоким.

Уровень обеспеченности сельского населения муниципального образования объектами инженерной инфраструктуры на 01.01.2013 составляет 60 %., в том числе обеспеченность сельского населения питьевой водой составляет 80 %, уровень газификации домов (квартир) в сельской местности сетевым газом – отсутствует.

- Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

Основные технико-экономические показатели  перспективного развития теплоснабжения  сельского поселения «Луковниково».

Прогнозный период определяется следующими периодами и интервалами:

- 2014 год- прогнозный базовый период;

- 2015 год;

- 2016 год;

- 2017 год;

- 2018 год;

- 2019 год;

- 2020 год;

Перспективное потребление тепловой энергии в сельском поселении во многом зависит от газификации и прироста площадей строительных фондов. Тепловые нагрузки и потребление тепловой энергии проявляют корреляционную зависимость с объемом строительных фондов по двум основным факторам:

- количество потребителей жилой, общественной о промышленной застройки поселения;

- характер энергопотребления в результате применения энергосберегающих и энергоэффективных технологий.

С учетом этих факторов строится прогноз тепловых нагрузок и потребления тепловой энергии поселения на перспективу до 2027 года.

В период с 2014 года по 2027 год прироста присоединения нагрузки по тепловой энергии не прогнозируется, в связи с тем, что нового строительства и газификация на данный период времени не предусмотрена.

# Text boxes

Котельная №1

18 кв. ж/д

18 кв. ж/д

18 кв. ж/д