АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СУСАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 января 2024 года           № 7

об утверждении схемы теплоснабжения

Северного сельского поселения

Сусанинского муниципального района

Костромской области

В целях реализации Федерального Закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с п.6 ст.6 главы 2 Федерального Закона от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. В целях актуализации утвердить схему теплоснабжения Северного сельского поселения Сусанинского муниципального района Костромской области в новой редакции. (Прилагается).

2. Разместить на официальном сайте администрации Северного сельского поселения Сусанинского муниципального района Костромской области схему теплоснабжения.

3. Постановление администрации Северного сельского поселения от 13 января 2023 г. № 2 «об утверждении схемы теплоснабжения Северного сельского поселения Сусанинского муниципального района Костромской области» считать утратившим силу.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Громову М.А.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального подписания.

Глава администрации

Северного сельского поселения                                    И.В. Сопшина

Схема

теплоснабжения СЕВЕРНОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СУСАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО района

Костромской области

Схема теплоснабжения Северного сельского поселения Сусанинского

муниципального района Костромской области

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории Северного сельского поселения.

2024 год

Пояснительная записка.

На территории Северного сельского поселения Сусанинского муниципального района Костромской области находится 24 населенных пункта.  Проживает 661 человек.

Администрация Северного сельского поселения Сусанинского муниципального района Костромской области:

157092 Костромская область Сусанинский район

д. Запрудня, ул. Дорожная д.2

ИНН   4428002955

КПП   442801001

БИК   013469126

Глава поселения: Сопшина Инна Владимировна

8 (49434) 9-49-13

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории Северного сельского поселения Сусанинского муниципального района осуществляется по смешанной схеме. Индивидуальная жилая застройка и часть мелких общественных потребителей оборудованы печами на твердом топливе. Для горячего водоснабжения указанных потребителей используются электрические водонагреватели.

| № п/п | Котельная | Отапливаемый объект | Протяженность сетей (м) | Обслуживающая организация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Северное сельское поселение |
| 1 | Котельная МОУ Северная ООШ | Здание школы и детсада | нет | МОУ Северная ООШ |
| 2 | Котельная ДК с.Северное | Здание ДК | нет | Северный ДК |
| 3 | Котельная МОУ Медведковская ООШ | здание школы и д/сада | нет | МОУ Медведковская СОШ |
| 4 | Котельная ДК д.Медведки | Здание ДК | нет | Медведковский ДК |

1.1. Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления.

Годовые объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя

с разделением по видам потребления по каждой котельной.

| Наименование котельной | Годовое потребление |
| --- | --- |
|  | Тепловая энергия, Гкал. | Теплоноситель, м3 |
|  | Отопление | ГВС | Отопление | ГВС |
| Северное сельское поселение |
| Котельная МОУ Северная ООШ | Не более 450 | 0 | 30,6 | 0 |
| Котельная ДК с .Северное | 85,8 | 0 | 13,7 | 0 |
| Котельная МОУ Медведковская ООШ | 135,6 | 0 | 21,7 | 0 |
| Котельная ДК д. Медведки | 59,1 | 0 | 9,4 | 0 |

1.2. Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами.

| № п/п | Название котельной | Отапливаемые объекты | Годовое потребление |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Тепловая энергия, Гкал. | Теплоноситель, м3 |
|  |  |  | отопление | ГВС | отопление | ГВС |
| Северное сельское поселение |
| 1 | Котельная МОУ Северная ООШ | здание школы | Не более 450 | 0 | 30,6 | 0 |
| 2 | Котельная ДК с.Северное | здание ДК | 85,8 | 0 | 13,7 | 0 |
| 3 | Котельная МОУ Медведковская ООШ | здание школы | 135,6 | 0 | 21,7 | 0 |
| 4 | Котельная ДК д.Медведки | здание ДК | 59,1 | 0 | 9,4 | 0 |

Теплоснабжение предлагается осуществить от автономных источников. Изменения производственных зон не планируется.

Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

2.1. Радиус эффективного теплоснабжения.

Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения в поселении с учетом эффективного радиуса теплоснабжения.

Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически неэффективной.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Существующие значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии (в разрезе котельных).

| Наименование котельной, адрес | Установленная мощность, Гкал/час |
| --- | --- |
| Северное сельское поселение |  |
| Котельная МОУ Северная ООШ | 0,24 |
| Котельная ДК с. Северное | 0,1 |
| Котельная МОУ Медведковская ООШ | 0,3 |
| Котельная ДК д. Медведки | 0,2 |

Основная часть многоквартирного жилого фонда, учреждения бюджетной сферы имеют индивидуальные системы теплоснабжения, состоящие из индивидуальных котельных и печей. Эксплуатацию котельных бюджетной сферы на территории сельского поселения осуществляет администрация Сусанинского района.

Модернизация системы теплоснабжения Северного сельского поселения не предусматривает изменения схемы теплоснабжения.

Теплоснабжение планируемой малоэтажной застройки предлагается осуществить от существующих автономных источников.

Теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников.

2.2. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.

Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче, так как нет внешних систем транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству.

2.3. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии равны существующим, так как в Генеральном плане Северного сельского поселения не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения.

2.4. Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии (в разрезе котельных).

| Наименование котельной | Затраты на собственные нужды, Гкал/час |
| --- | --- |
|  | существующие | перспективные |
| Северное сельское поселение |  |  |
| Котельная МОУ Северная ООШ | 0,083 | 0,083 |
| Котельная ДК с.Северное | 0,06 | 0,05 |
| Котельная МОУ Медведковская ООШ | 0,058 | 0,058 |
| Котельная ДК д.Медведки | 0,026 | 0,026 |

2.5. Значения существующей и перспективной тепловой мощности

источников тепловой энергии нетто.

| Наименование котельной | Фактическая располагаемая мощность источника, Гкал/час | Мощность тепловой энергии нетто, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
|  |  | существующие | перспективные |
| Северное сельское поселение |  |  |
| Котельная МОУ Северная ООШ | 0,24 | 0,01 | 0,01 |
| Котельная ДК с.Северное | 0,1 | 0,09 | 0,09 |
| Котельная МОУ Медведковская СОШ | 0,3 | 0,2 | 0,2 |
| Котельная ДК д.Медведки | 0,2 | 0,1 | 0,1 |

2.6. Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при

ее передаче по тепловым сетям с указанием затрат на компенсацию этих потерь.

| Наименование котельной | Потери ТЭ через изоляцию, Гкал | Потери ТЭ за счет потерь теплоносителя, Гкал | Потери тепловой энергии при передаче, Гкал | Затраты на компенсацию потерь ТЭ, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Северное сельское поселение |  |  |  |  |
| Котельная МОУ Северная ООШ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная ДК с.Северное | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная МОУ Медведковская ООШ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная ДК д.Медведки | 0 | 0 | 0 | 0 |

2.7. Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей.

| Наименование котельной | Существующие затраты тепловой мощности на хоз. нужды тепловых сетей, Гкал/час |
| --- | --- |
| Северное сельское поселение |  |
| Котельная МОУ Северная ООШ | Нет |
| Котельная ДК с.Северное | Нет |
| Котельная МОУ Медведковская ООШ | Нет |
| Котельная ДК д.Медведки | Нет |

Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя.

3.1. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.

Водоподготовительных установок в котельных муниципального образования нет.

Раздел 4. Предложения по новому строительству, реконструкции и

техническому перевооружению источников тепловой энергии.

4.1. Предложения по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку на вновь осваиваемых территориях поселения.

Учитывая, что Генеральным планом Северного сельского поселения не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения, теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников, поэтому новое строительство котельных не планируется.

4.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.

| № п/п | Мероприятие | Период исполнения | Финансовые затраты, тыс. руб. | Ожидаемый эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |  |
| 1 | реконструкция котельной здания Северного ДК | + |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |

4.3. Предолжения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.

| № п/п | Адрес объекта/ мероприятия | Ед. изм. | Цели реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Котельная Медведковской ООШ Замена 2-х котлов универсал на 2 пиролизных котла | Шт. | Экономия средств на приобретение топлива |

4.4. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также выработавших нормативный срок службы либо в случаях, когда продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно: не предусмотрены

4.5. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии: в соответствии с Генеральным планом Северного сельского поселения меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрены.

4.6. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим: меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим не предусмотрены.

4.7. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения:

Учитывая, что Генеральным планом Северного сельского поселения не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, будут иметь следующий вид:

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/час | Подключенная нагрузка (Гкал/ч) |
| --- | --- | --- | --- |
| Северное сельское поселение |
| 36 | Котельная МОУ Северная ООШ | 0,24 | 0,06 |
| 37 | Котельная ДК с. Северное | 0,1 | 0,08 |
| 38 | Котельная МОУ Медведковская ООШ | 0,3 | 0,03 |
| 39 | Котельная ДК д. Медведки | 0,2 | 0,04 |

4.8. Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения.

Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии в системе теплоснабжения в соответствии с действующим законодательством разрабатывается в процессе проведения энергетического обследования источника тепловой энергии, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии.

Энергетические обследования должны быть проведены в срок до 01.12.2024 года.

ГРАФИК

зависимости температуры теплоносителя от среднесуточной температуры

наружного воздуха, для котельных

(температурный график 95 – 70 0С)

| Температура наружного воздуха t0C | Температура воды в подающем трубопроводе системы отопления, t п0 C | Температура воды в обратной линии системы отопления, t о0C |
| --- | --- | --- |
| 8 | 35,2 | 28,8 |
| 7 | 35,7 | 31,8 |
| 6 | 36,1 | 32,7 |
| 5 | 37,5 | 33,7 |
| 4 | 37,9 | 34,6 |
| 3 | 41,3 | 36,6 |
| 2 | 42,7 | 37,2 |
| 1 | 45,0 | 38,1 |
| 0 | 46,1 | 39,0 |
| -1 | 48,7 | 40,8 |
| -2 | 50,0 | 41,2 |
| -3 | 51,3 | 42,1 |
| -4 | 52,0 | 43,3 |
| -5 | 52,5 | 43,6 |
| -6 | 53,2 | 44,0 |
| -7 | 54,5 | 44,6 |
| -8 | 55,8 | 45,2 |
| -9 | 56,0 | 46,1 |
| -10 | 57,3 | 46,9 |
| -11 | 57,8 | 47,2 |
| -12 | 58,8 | 47,8 |
| -13 | 59,2 | 48,3 |
| -14 | 60,3 | 49,0 |
| -15 | 61,2 | 49,5 |
| -16 | 62,7 | 50,3 |
| -17 | 62,9 | 50,8 |
| -18 | 63,1 | 51,2 |
| -19 | 64,2 | 51,8 |
| -20 | 65,5 | 52,4 |
| -21 | 66,7 | 53,1 |
| -22 | 67,9 | 54,3 |
| -23 | 68,1 | 55,2 |
| -24 | 70,3 | 55,9 |
| -25 | 71,5 | 56,4 |
| -26 | 74,6 | 58,8 |
| -27 | 75,8 | 59,9 |
| -28 | 76,0 | 60,5 |
| -29 | 79,1 | 63,4 |
| -30 | 88,3 | 66,5 |
| -31 | 89,4 | 67,2 |
| -32 | 91,7 | 67,9 |
| -33 | 92,9 | 68,6 |
| -34 | 93,6 | 69,3 |
| -35 | 95,0 | 70,0 |

4.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности.

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/час | Предложения по перспективной тепловой мощности, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| Северное сельское поселение |
| 1. | Котельная МОУ Северная ООШ | 0,24 | 0,24 |
| 2. | Котельная ДК с. Северное | 0,1 | 0,1 |
| 3. | Котельная МОУ Медведковская ООШ | 0,3 | 0,3 |
| 4. | Котельная ДК д. Медведки | 0,2 | 0,2 |

Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей.

5.1. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).

Учитывая, что Генеральным планом Северного сельского поселения не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется. Перераспределение тепловой нагрузки не планируется.

5.2. Предложения по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку.

Новое строительство тепловых сетей не планируется.

5.3. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Реконструкция тепловых сетей, обеспечивающая условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, также не предусмотрена.

5.4. Предложения по новому строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим или ликвидации котельных по основаниям.

Новое строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим не планируется.

5.5. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения.

Учитывая, что Генеральным планом Северного сельского поселения не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется.

Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения.

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе планируемого периода.

Существующие и перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива.

Раздел 6. Перспективные топливные балансы.

| Наименование котельной | Вид топлива | Годовой расход топлива в натуральных единицах (м3,т) | Резервный вид топлива | Аварийный вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Северное сельское поселение |  |  |  |  |
| Котельная МОУ Северная ООШ | Природный газ | 109 872 м3 | уголь | уголь |
| Котельная ДК с.Северное | уголь дрова | 45,0 т 45,0 м3 | предусмотрен | предусмотрен |
| Котельная МОУ Медведковская ООШ | уголь дрова | 110,0 т 14,0 м3 | предусмотрен | предусмотрен |
| Котельная ДК д. Медведки | Уголь, дрова | 100,0 т 30,0 м3 | Не предусмотрен | Не предусмотрен |

Раздел 7. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

7.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей и тепловых пунктов первоначально планируются на период, соответствующий первой очереди Генерального плана Северного сельского поселения, т.е. на период до 2025 года и подлежат ежегодной корректировке на каждом этапе планируемого периода с учетом утвержденной инвестиционной программы и программы комплексного развития коммунальной инженерной инфраструктуры Северного сельского поселения.

7.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей в 2024-2027 гг.

| № п/п | Наименование источников | Стоимость | План реализации инвестиционной программы по годам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | Инвестиционные проекты по реконструкции, модернизации, строительству, тепловых источников. |
| 1.1 | Реконструкция котельной здания Медведковского СДК |  |  |  |  |  |
|  | Всего объем финансовых затрат, в том числе по источникам их финансирования: |  |  |  |  |  |
|  | -бюджетное финансирование, в т.ч. |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |

Примечание: Объем средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период.

Раздел 8. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.

Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе, будут иметь следующий вид:

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/час | Подключенная нагрузка (Гкал/ч) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Северное сельское поселение |  |  |
| 36 | Котельная МОУ Северная ООШ | 0,24 | 0,06 |
| 37 | Котельная ДК с.Северное | 0,1 | 0,08 |
| 38 | Котельная МОУ Медведковская ООШ | 0,3 | 0,03 |
| 39 | Котельная ДК д.Медведки | 0,2 | 0,04 |

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии, в том числе определение условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Перераспределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии невозможно. Источники тепловой энергии между собой технологически не связаны.