АДМИНИСТРАЦИЯ АКСАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   25.12.2018 года                                                                                            №  40

Об утверждении схем водоснабжения и водоотведения Аксайского сельского поселения Октябрьского муниципального района Волгоградской области

В соответствии с Федеральным законом № 416-ФЗ  «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства  Волгоградской области № 782 от 05.09.2013г. «О  схемах водоснабжения и водоотведения», руководствуясь Федеральным законом РФ  № 131 – ФЗ от 06 октября 2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Аксайского сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить схему водоснабжения и водоотведения Аксайского сельского поселения Октябрьского муниципального района Волгоградской области.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

3. Контроль  за исполнением данного  постановления оставляю за собой.

| Глава Аксайского сельского поселения | В.Н. Носачёв |
| --- | --- |

УТВЕРЖДАЮ:

Администрация

Аксайского поселения

"_____" _______________ 2018 г.

М.П.

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

АКСАЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ДО 2028 ГОДА

2018 год

Содержание

Раздел 1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения	4

Раздел 2. Направление развития централизованных систем водоснабжения	4

Раздел 3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды	4

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции  и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	4

Раздел 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	4

Раздел 6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения	5

Раздел. 7. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения	 5

Раздел 8. Перечень выявленных бесхозных объектов централизованных систем водоснабжения	5

Раздел 1. Существующее положение в сфере водоотведения поселения	6

Раздел.2 Балансы сточных вод в системе водоотведения	6

Раздел.3 Прогноз объема сточных вод в системе	6

Раздел.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоотведения	6

Раздел. 5 Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения	6

Раздел. 6 Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения	6

Раздел.7 Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения	6

ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения и водоотведения на период до 2028 года Аксайского  сельского поселения Октябрьского  муниципального района Волгоградской области разработана на основании следующих документов:

- постановления администрации  Аксайского сельского поселения;

- генерального плана Аксайского сельского поселения;

- Программы социально-экономического развития сельского поселения на 2018 – 2028 годы;

и в соответствии с требованиями:

- Постановления Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»;

- Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»

На территории  Аксайского сельского поселения расположены следующие населённые пункты: село Аксай, пос. Тихий.

По состоянию на 01.01.2018 численность населения Аксайского сельского поселения составляет 1681 человек.

Источниками водоснабжения жителей Аксайского сельского поселения являются: индивидуальные водозаборные скважины, вод снабжающая организация.

Расстояние до райцентра 30 км. Общая площадь земель – 297810,0 га , из них  сельхозугодий – 27230,9 га,  в т.ч. пашни – 19519,9 га, пастбищ – 7711,0 га.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Раздел 1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения

Обеспечение жителей Аксайского сельского поселения водоснабжением осуществляется  из   водозаборных скважин  через централизованную систему водоснабжения, которая находится в собственности АО «Аксайское», вода подаётся как населению, так и организациям, расположенным на территории поселения, бесплатно. Обслуживающая организация – АО «Аксайское».  Протяжённость сетей – 8,7 км. Водоснабжение с.Аксай   из подземного  водозабора   из глубинных  скважины, без очистки, глубина скважины 96,0 п.м оборудованной   погружным насосом ЭЦВ 8-25-90. Все работы по содержанию и эксплуатации систем водоснабжения, реконструкция сетей и сооружений производится за счёт средств АО «Аксайское».

Существующая мощность-43,0тыс.м3/год

-текущее потребление-28,0тыс.м3/ год

-перспективное потребление-32,0тыс.м3/год

Раздел 2. Направление развития централизованных систем водоснабжения

В связи с обеспеченностью водоснабжением 100% потребителей Аксайского сельского поселения централизованным  водоснабжением, индивидуальными  водозаборными скважинами  и индивидуальными  шахтными  водоразборными  колодцами  строительство сети и объектов централизованной системы водоснабжения экономически нецелесообразно.

Раздел 3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды

В связи с отсутствием на территории  Аксайского сельского поселения муниципальных систем  водоснабжения  и в связи с отсутствием сведений по потреблению потребителями  воды  рассчитать  баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой и технической воды не представляется возможным.

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции  и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

В связи с обеспеченностью водоснабжением 100% потребителей Аксайского сельского поселения из централизованной системы водоснабжения ,индивидуальных  водозаборных скважин и индивидуальных шахтных водоразборных колодцев строительство сети и объектов централизованной системы водоснабжения экономически нецелесообразно.

Раздел 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

В связи с обеспеченностью водоснабжением 100% потребителей Аксайского сельского поселения из централизованной системы водоснабжения, индивидуальных водозаборных скважин и индивидуальных шахтных водоразборных колодцев строительство сети и объектов централизованной системы водоснабжения экономически нецелесообразно.

Раздел 6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

В связи с отсутствием  муниципального имущества по водоснабжению на территории  Аксайского сельского поселения и принадлежности систем водоснабжения  АО «Аксайское» расчет объемов капитальных вложений  в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов   централизованных систем водоснабжения не  предусмотрено в бюджете  поселения.

Раздел. 7. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Необходимость в  развитии централизованного водоснабжения, в связи с обеспеченностью водоснабжением 100% потребителей Аксайского сельского поселения из централизованной системы водоснабжения, индивидуальных водозаборных скважин и индивидуальных шахтных водоразборных колодцев, отсутствует.

Раздел 8. Перечень выявленных бесхозных объектов централизованных систем водоснабжения

По состоянию на дату утверждения настоящей схемы водоснабжения на территории Аксайского сельского поселения бесхозные объекты централизованных систем водоснабжения отсутствуют.

- ВОДООТВЕДЕНИЕ.

Раздел 1. Существующие положение в сфере водоотведения поселения.

В настоящее время в Аксайском  сельском поселении централизованная система водоотведения отсутствует.

Жилой фонд, объекты социальной сферы, общественные  здания  населенных пунктов имеют выгребные ямы и дворовые туалеты.

Вывоз канализационных стоков осуществляется специальным автотранспортом. В настоящее время очистные сооружения в сельском поселении отсутствуют.

Отсутствие канализационной сети в населенных пунктах муниципального образования создает определенные трудности населению, ухудшает их бытовые условия.

    - Результатов технического обследования централизованной системы водоотведения.

Централизованное водоотведение Аксайского сельского поселения отсутствует.

    - Технологические зоны водоотведения. Зоны централизованного и нецентрализованного водоотведения.

В Аксайском  сельском поселении централизованная система канализации отсутствует.

    - Технические возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения.

Централизованное водоотведение  в Аксайском  сельском поселении отсутствует.

    - Состояние и функционирование канализационных сетей.

Централизованное водоотведение  в Аксайском  сельском поселении отсутствует. Существующее положение по водоотведению характеризуется как неудовлетворительное. Хозяйственно – бытовые стоки, в основном, отводятся в выгребные ямы или поглощающие колодцы, что неэффективно в экологическом отношении.

    - Безопасность и надежность централизованной системы водоотведения.

В Аксайском  сельском поселении централизованная система канализации отсутствует.

    - Воздействие сброса сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду.

Существующее положение по водоотведению характеризуется как неудовлетворительное. Вывоз канализационных стоков осуществляется специальным автотранспортом. В настоящее время очистные сооружения в сельском поселении отсутствуют. Сточные воды без очистки сбрасываются в естественные понижения рельефа, загрязняя окружающую среду. Отсутствие канализационной сети в населенных пунктах муниципального образования создает определенные трудности населению, ухудшает их бытовые условия.

    - Территории муниципального образования, не охваченные централизованной системой водоотведения.

Вся территория Аксайского сельского поселения не охвачена централизованной системой водоотведения.

    - Существующие технические и технологические проблемы системы водоотведения поселения.

Существующие технические и технологические проблемы водоотведения:

- отсутствие централизованной системы водоотведения;

- отсутствие очистки сточных вод;

- недостаточная степень гидроизоляции выгребных ям.

Раздел.2 Балансы сточных вод в системе водоотведения

В связи с отсутствием на территории Аксайского сельского поселения сетей и объектов централизованной системы водоотведения расчёт баланса сточных вод в системе водоотведения не представляется возможным.

Раздел.3 Прогноз объема сточных вод в системе

В связи с отсутствием на территории Аксайского сельского поселения сетей и объектов централизованной системы водоотведения расчёт объёма сточных вод в системе водоотведения не представляется возможным.

Раздел.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоотведения

В связи с обеспеченностью водоотведением 100% потребителей Аксайского сельского поселения путём отведения сточных вод в индивидуальные локальные очистные сооружения (септики) строительство сети и объектов централизованной системы водоотведения экономически нецелесообразно.

Раздел. 5 Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

В связи с обеспеченностью водоотведением 100% потребителей Аксайского сельского поселения путём отведения сточных вод в индивидуальные локальные очистные сооружения (септики) строительство сети и объектов централизованной системы водоотведения экономически нецелесообразно.

Раздел. 6 Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения

В связи с обеспеченностью водоотведением 100% потребителей Аксайского сельского поселения путём отведения сточных вод в индивидуальные локальные очистные сооружения (септики) строительство сети и объектов централизованной системы водоотведения экономически нецелесообразно.

Раздел.7 Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

В связи с обеспеченностью водоотведением 100% потребителей Аксайского сельского поселения путём отведения сточных вод в индивидуальные локальные очистные сооружения (септики) строительство сети и объектов централизованной системы водоотведения экономически нецелесообразно.