СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

КРАСНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

# Р Е Ш Е Н И Е

от 29 мая 2023 года   № 107

п. Перелешино

О внесении изменений в Генеральный план   Красненского сельского поселения

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Воронежской области от 07.07.2006 № 61-ОЗ «О регулировании градостроительной деятельности в Воронежской области», Уставом Красненского сельского поселения, на основании заключения о результатах публичных слушаний по проекту изменений Генерального плана Красненского сельского поселения от 18.05.2023 года, с учетом протокола публичных слушаний по проекту изменений Генерального плана Красненского сельского поселения от 18.05.2023 года, с учетом полученных согласований по проекту изменений Генерального плана Красненского сельского поселения, Совет народных депутатов Красненского сельского поселения Панинского муниципального района Воронежской области

Р Е Ш И Л:

1. Внести в решение Совета народных депутатов от 06.02.2012 № 43 «Об утверждении Генерального плана Красненского сельского поселения Панинского муниципального района Воронежской области» (в ред.               от 21.12.2012 № 77, от 11.11.2013 № 115, от 24.03.2023 № 100) изменения согласно Приложению к данному решению.

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании Красненского сельского поселения «Муниципальный вестник Красненского сельского поселения» и разместить на официальном сайте администрации Красненского сельского поселения Панинского муниципального района Воронежской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава

Красненского сельского поселения                                               А. Л. Черников

Приложение

к решению Совета народных депутатов

Красненского сельского поселения

от 06.02.2012 № 43

(в ред. от 21.12.2012 № 77, от 11.11.2013 № 115,

от 24.03.2023 г. № 100)

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

КРАСНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ТОМ I

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

| СОДЕРЖАНИЕ |
| --- |
|  | ВВЕДЕНИЕ |
| 1. | ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ |
| 2. | ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ |
|  | 2.1. | Мероприятия по оптимизации административного деления территории Красненского сельского поселения |
|  | 2.2. | Мероприятия по градостроительному зонированию |
|  | 2.3. | Мероприятия по решению вопросов местного значения поселения методами территориального планирования и размещению на территории Красненского сельского поселения объектов капитального строительства |
|  |  | 2.3.1. | Мероприятия по модернизации и развитию инженерной инфраструктуры сельского поселения |
|  |  | 2.3.2. | Мероприятия по обеспечению территории сельского поселения объектами транспортной инфраструктуры |
|  |  | 2.3.3. | Мероприятия по обеспечению территории сельского поселения объектами жилой инфраструктуры |
|  |  | 2.3.4. | Мероприятия по обеспечению территории сельского поселения объектами социальной инфраструктуры |
|  |  | 2.3.5. | Мероприятия по обеспечению территории сельского поселения объектами массового отдыха жителей, благоустройства и озеленения |
|  |  | 2.3.6. | Мероприятия по организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора, организации мест захоронения |
|  |  | 2.3.7. | Мероприятия по сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия, расположенных на территории поселения |
|  |  | 2.3.8. | Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
|  | 2.4. | Мероприятия по охране окружающей среды |
| 3. | ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ |
| 4. | ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА |

СОСТАВ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

| № п/п | Обозначение | Наименование |
| --- | --- | --- |
| Текстовая часть |
| 1. | Том I | Положения о территориальном планировании |
| Приложение | Описание местоположения границы населенного пункта п. Перелешино, описание местоположения границы населенного пункта с. Красное Красненского сельского поселения Панинского муниципального района Воронежской области (утверждены решением от 11.11.2013 № 115) |
| Приложение | Сведения о границах населенных пунктов п. Первомайский, с. Новоалександровка, п. Фёдоровка, с. Хитровка. Графическое описание местоположения границ населенных пунктов, перечень координат характерных точек границ населенных пунктов (утверждены решением от 15.11.2022 № 77) |
| Приложение | Сведения о границах населенных пунктов посёлка Перелёшино, села Красное. Графическое описание местоположения границ населенных пунктов, перечень координат характерных точек границ населенных пунктов. |
| 2. | Том II | Материалы по обоснованию генерального плана Красненского сельского поселения (пояснительная записка) |
| Графическая часть |
| 2. | 1 | Карта генерального плана Красненского сельского поселения |
|  | 2 | Карта генерального плана населенных пунктов с размещением объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения |
|  | 3 | Схема современного состояния территории Красненского сельского поселения с отображением распределения земель по категориям и размещения объектов промышленности, энергетики, транспорта, связи |
|  | 4 | Схема современного состояния территории Красненского сельского поселения с отображением границ функциональных зон в границах населенных пунктов |
|  | 5 | Схема современного состояния территории Красненского сельского поселения с отображением результатов анализа комплексного развития и зон с особыми условиями использования территории |
|  | 6 | Схема развития транспортной инфраструктуры Красненского сельского поселения |
|  | 7 | Схема современного состояния территории Красненского сельского поселения с отображением границ землепользований земель сельскохозяйственного назначения |
|  | 8 | Схема развития инженерной инфраструктуры Красненского сельского поселения. Система водоснабжения и водоотведения |
|  | 9 | Схема развития инженерной инфраструктуры Красненского сельского поселения. Система газоснабжения и теплоснабжения |
|  | 10 | Схема развития инженерной инфраструктуры Красненского сельского поселения. Система электроснабжения |
|  | 11 | Схема развития инженерной инфраструктуры Красненского сельского поселения. Система линий связи |
|  | 12 | Схема территориальной доступности учреждений социального и культурно-бытового обслуживания Красненского сельского поселения |
|  | 13 | Зоны действия поражающих факторов, возможных аварий на транспортных коммуникациях |
|  | 14 | Границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

Генеральный план Красненского сельского поселения Панинского муниципального района Воронежской области разработан по заказу администрации Красненского сельского поселения в соответствии с муниципальным контрактом № 1 от 22 декабря 2008 года.

Основанием для разработки настоящего Генерального плана послужили положения статей 23-25 Градостроительного кодекса Российской Федерации (№ 190-ФЗ от 29.12. 2004 г.), положения статьи 14 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10. 2003 года № 131-ФЗ, постановление администрации Красненского сельского поселения № 18а от 30.09.2008 г., техническое задание – приложение к муниципальному контракту № 1 от 22.12. 2008 г.

Генеральный план утвержден решением Совета народных депутатов Красненского сельского поселения от 06.02.2012 № 43 (в редакции от 21.12.2012 № 77, от 11.11.2013 № 115, от 15.11.2022 № 77, от 24.03.2023 № 100)

Внесение изменений в генеральный план выполнено БУВО «Нормативно-проектный центр» на основании постановления администрации Красненского сельского поселения Панинского муниципального района от 24.01.2022 № 6 в части установления границ населенных пунктов: п. Первомайский, с. Новоалександровка и установления границ п. Фёдоровка, с. Хитровка. Генеральный план дополнен приложением «Сведения о границах населенных пунктов п. Первомайский, с. Новоалександровка, п. Фёдоровка, с. Хитровка. Графическое описание местоположения границ населенных пунктов, перечень координат характерных точек границ населенных пунктов» (утверждено решением от 15.11.2022 № 77).

Внесение изменений в генеральный план выполнено БУВО «Нормативно-проектный центр» на основании постановления администрации Красненского сельского поселения Панинского муниципального района от 26.12.2022 № 69 в части отображения приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Воронеж (Чертовицкое) (утверждено решением от 24.03.2023 № 100).

Внесение изменений в генеральный план выполнено БУВО «Нормативно-проектный центр» на основании постановления администрации Красненского сельского поселения Панинского муниципального района от 18.04.2023 № 29 в части корректировки ранее установленных границ населенных пунктов посёлка Перелёшино, села Красное.

Генеральный план дополнен приложением «Сведения о границах населенных пунктов посёлка Перелёшино, села Красное. Графическое описание местоположения границ населенных пунктов, перечень координат характерных точек границ населенных пунктов».

Генеральный план разработан на расчетный срок до 2030 года, с выделением первой очереди реализации – 2020 год. Генеральный план Красненского сельского поселения – документ территориального планирования муниципального образования, нацеленный на определение назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, в целях обеспечения устойчивого развития территории муниципального образования, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, Воронежской области и Панинского муниципального района.

Основной целью Генерального плана Красненского сельского поселения является разработка комплекса мероприятий для устойчивого развития сельского поселения как единой градостроительной системы.

Устойчивое развитие территории сельского поселения – обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов настоящего и будущего поколений.

Цели территориального планирования для Красненского сельского поселения:

- обеспечение прогресса в развитии основных секторов экономики;

- повышение инвестиционной привлекательности территории поселения;

- повышения уровня жизни и условий проживания населения;

- развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур поселения;

- обеспечение учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации,

Воронежской области, Панинского района, Красненского сельского поселения;

- формирование первичной информационной базы для осуществления градостроительной деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления в направлении дальнейшего развития территории сельского поселения;

- экологическая безопасность, сохранение и рациональное использование природных ресурсов.

Задачами территориального планирования для Красненского сельского поселения являются:

- создание условий для устойчивого развития территории сельского поселения;

- определение назначений территорий сельского поселения исходя из совокупности социальных, экономических и экологических и других факторов;

- развитие социальной инфраструктуры путем упорядочения и дальнейшего строительства сети новых объектов здравоохранения, образования, культуры и спорта;

- восстановление агропроизводственного комплекса Красненского сельского поселения как одной из главных точек роста экономики сельского поселения;

- освоение для целей жилищного строительства новых территорий и проведение реконструктивных мероприятий в существующей застройке;

- модернизация существующей транспортной инфраструктуры;

- газификация населенных пунктов;

- реконструкция и модернизация существующей инженерной инфраструктуры;

- реализация мероприятий по привлечению квалифицированных специалистов;

- сохранение природной окружающей среды.

Цели, задачи и мероприятия территориального планирования Генерального плана Красненского сельского поселения разработаны на основе Стратегии социально-экономического развития Воронежской области, областных целевых программ, программы социально-экономического развития территории Панинского муниципального района, инвестиционных проектов и ведомственных целевых программ.

Генеральный план сельского поселения увязывает запланированные государственные, региональные и муниципальные капитальные инвестиции. Он включает определение конкретных объектов, строительство которых в долгосрочном периоде необходимо для государственных и муниципальных нужд, связанных с осуществлением органами государственной власти и органами местного самоуправления полномочий в соответствующих сферах управлении, в целях взаимно согласованного решения задач социально-экономического развития, определенных в долгосрочных отраслевых, региональных и муниципальных стратегиях развития.

Показатели развития муниципального образования, заложенные в проекте, являются результатом исследований и обобщением прогнозов, предложений и намерений органов государственной власти Воронежской области, различных структурных подразделений администрации района, иных организаций.

При подготовке проекта Генерального плана использовались отчетные и аналитические материалы территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Воронежской области, фондовые материалы отдельных органов государственного управления Воронежской области, администрации муниципального образования и прочих организаций.

Работы над проектом Генерального плана Красненского сельского поселения выполнялись с учетом решений ранее разработанной Схемы территориального планирования Воронежской области, выполненной в 2007 году и утвержденной Постановлением Правительства Воронежской области № 158 от 05.03.2009 года «Об утверждении Схемы территориального планирования Воронежской области».

Одновременно следует отметить, что разработка проекта Генерального плана Красненского сельского поселения велась в отсутствие утвержденной схемы территориального планирования Панинского муниципального района. Такая ситуация создает предпосылки для возникновения конфликта интересов уровней власти, так как при утверждении документа территориального планирования муниципального района могут возникнуть противоречия с ранее утвержденным генеральным планом поселения. Как правило, возникающие противоречия должны разрешаться в рамках согласительных процедур, принимая во внимание установленный порядок согласования проектов документов территориального планирования.

Работу над Генеральным планом осложняло неудовлетворительное состояние статистической базы по сельскому поселению. Территориальное отделение Росстата и большинство отраслевых органов Администрации Панинского муниципального района ведут свой учет в целом по району, без учета административного его деления на муниципальные образования, что делает практически невозможным вычленение показателей социально-экономического и планировочного развития применительно к отдельному муниципальному образованию. Поэтому не представилось возможным из части показателей социально-экономического и пространственного развития района вычленить показатели Красненского сельского поселения.

Генеральным планом определено, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, назначение территорий Красненского сельского поселения в целях обеспечения их устойчивого развития, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, Воронежской области, муниципальных образований.

Генеральный план разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Лесным кодексом, Водным кодексом, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Воронежской области, Уставом Красненского сельского поселения.

она

2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

Настоящий раздел содержит проектные варианты решения задач территориального планирования Красненского сельского поселения - перечень мероприятий по территориальному планированию и этапы их реализации.

Мероприятия по территориальному планированию направлены, в том числе, на создание, развитие территорий и объектов капитального строительства местного значения для реализации полномочий органов местного самоуправления Красненского сельского поселения.

Вопросы местного значения поселения установлены статьёй 14 Федерального закона от 06.10. 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Кроме того, статьёй 14.1. этого же закона определены права органов местного самоуправления поселения на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения поселения. Значительная часть вопросов местного значения поселения решается в тесной связи с планированием развития территории. Такими вопросами являются:

- утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие, в том числе, путем выкупа земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление земельного контроля за использованием земель поселения;

- организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом;

- дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в границах поселения;

- обеспечение малоимущих граждан, проживающих в сельском поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства;

- создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

- организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения;

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культур;

- обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения;

- сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения;

- создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселения;

- создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения;

- организация благоустройства и озеленения территории поселения, использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения;

- присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям проживания граждан в населенных пунктах, установление нумерации домов, организация освещения улиц и установки указателей с наименованиями улиц и номерами домов;

- организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;

- организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;

- создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории поселения;

- содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого и среднего предпринимательства;

- создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка.

При разработке Генерального плана Красненского сельского поселения учтено размещение объектов федерального, регионального и районного значения.

Объекты капитального строительства федерального значения:

- Объекты инженерной инфраструктуры: газопроводы высокого давления на ГРП Панино и на ГРП Петровское, ЛЭП 110кВ.

- Транспортная инфраструктура: участок автомобильной дороги «Воронеж – Тамбов» (Р 193), участок железной дороги «Верхняя Хава – Анна».

- Здания ИК-3 УФСИН России, здания ГУП Учреждения ОЖ-118/ИК-10.

Объекты капитального строительства регионального значения:

- Транспортная инфраструктура: участки автомобильных дорог

- «Панино – Верхняя Хава – Малая Приваловка» (20 ОП РЗ КВ19-0);

- «Панино – Верхняя Хава – Малая Приваловка» – с. Красное (20 ОП РЗ Н24-21);

- «Панино – Верхняя Хава – Малая Приваловка» – п. Первомайский (20 ОП РЗ Н25-21);

- «Курск – Борисоглебск» – Панино – Эртиль» – с. Хитровка (20 ОП РЗ Н6-21).

- Объекты культурного наследия: 1 объект.

- Здание Мировского детского дома.

Объекты капитального строительства районного значения:

- Здания школы, здания ФАП.

Учет интересов Российской Федерации, Воронежской области, Панинского муниципального района, сопредельных муниципальных образований в составе Генерального плана Красненского сельского поселения, осуществляется следующими мероприятиями территориального планирования:

- реализацией основных решений документов территориального планирования Воронежской области, областных целевых программ и иных документов программного характера в области развития территорий, установления и соблюдения режима ограничений на использование территорий в пределах полномочий поселения;

- реализацией программы социально-экономического развития Панинского муниципального района, целевых программ и иных документов программного характера в области развития территорий в пределах полномочий поселения;

- учетом интересов сопредельных муниципальных образований, отраженных в соответствующих документах территориального планирования, и ограничений на использование территорий, распространяющихся на территорию Красненского сельского поселения.

2.1. Мероприятия по оптимизации административного деления территории Красненского сельского поселения

| № п/п | Наименование мероприятия | Этапы реализации |
| --- | --- | --- |
| 1. | Утратил силу |  |
| 2. | Утратил силу |  |
| 3. | Утратил силу |  |
| 5. | Проведение комплекса мероприятий по установлению (изменению) границы населенных пунктов, в порядке, определенном действующим законодательством. | Первая очередь |

Границы населенных пунктов п. Первомайский, с. Новоалександровка, п. Фёдоровка, с. Хитровка утверждены решением Совета народных депутатов Красненского сельского поселения от 15.11.2022 № 77.

Генеральный план дополнен приложением «Сведения о границах населенных пунктов п. Первомайский, с. Новоалександровка, п. Фёдоровка, с. Хитровка. Графическое описание местоположения границ населенных пунктов, перечень координат характерных точек границ населенных пунктов». Сведения о границах населенных пунктов внесены в ЕГРН.

Границы населенных пунктов посёлка Перелёшино и села Красное были разработаны ОАО «Южное аэрогеодезическое предприятие» и утверждены решением Совета народных депутатов Красненского сельского поселения от 11.11.2013 № 115. Сведения о границах населенных пунктов в ЕГРН не внесены.

Внесение изменений в генеральный план выполнено в части корректировки ранее установленных границ населенных пунктов посёлка Перелёшино, села Красное.

Изменения границ населенных пунктов внесены в «Карту генерального плана Красненского сельского поселения» и в «Карту генерального плана населенных пунктов с размещением объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения».

Генеральный план дополнен приложением «Сведения о границах населенных пунктов посёлка Перелёшино, села Красное. Графическое описание местоположения границ населенных пунктов, перечень координат характерных точек границ населенных пунктов».

Площадь земель населенных пунктов в границах Красненского сельского поселения составит 825,54 га, в том числе:

посёлок Перелешино – 398,11 га,

село Красное – 79,13 га,

село Новоалександровка – 130,7 га

посёлок Первомайский – 42,96 га,

посёлок Фёдоровка – 58,42 га,

село Хитровка – 116,22 га.

2.2. Мероприятия по градостроительному зонированию

| № п/п | Наименование мероприятия |
| --- | --- |
| 1. | Подготовка документа градостроительного зонирования - Правил землепользования и застройки Красненского сельского поселения в соответствии со ст. 30-32 Градостроительного кодекса РФ |

2.3. Мероприятия по решению вопросов местного значения поселения методами территориального планирования и размещению на территории Красненского сельского поселения объектов капитального строительства

2.3.1. Мероприятия по модернизации и развитию инженерной инфраструктуры сельского поселения

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| 1. Водоснабжение |
| 1.1. | Сети водопровода применять из стальных, чугунных труб из шаровидного графита, либо из пластмассовых труб. | 1 очередь |
| 1.2. | Установку водомеров на вводах водопровода во всех зданиях для осуществления первичного учета расходования воды отдельными водопотребителями. | 1 очередь |
| 1.3. | Реконструкция существующих водоводов в точках подключения сетей новых объектов, а также водоводов нуждающихся в замене и ремонте, с использованием современных технологий прокладки и восстановления инженерных сетей. | 1 очередь |
| 1.4. | Установка станции доочистки воды, для доведения ее до питьевого качества, соответствующего нормам СанПиН. | 1 очередь |
| 1.5. | Водоснабжение проектируемых объектов. | 1 очередь |
| 1.7. | Реконструкцию существующих водозаборов и сетей 1600 м. | 1 очередь |
| 1.8. | Оборудование всех объектов водоснабжения системами автоматического управления и регулирования. | 1 очередь |
| 2. Водоотведение |
| 2.1. | Проведение изыскательских и проектных работ по размещению и строительству очистных сооружений канализации. | 1 очередь |
| 2.2. | Проведение мероприятий по снижению объемов водоотведения за счет введения систем оборотного водоснабжения, создания бессточных производств и водосберегающих технологий. | 1 очередь |
| 2.3. | Канализование новых площадок строительства и существующего неканализованного жилого фонда через проектируемые самотечные коллекторы. Канализование проектируемых объектов. | 1 очередь |
| 3. Газоснабжение |
| 3.1. | Строительство межпоселкового газопровода высокого давления от пос. Первомайский до с. Красное с отводом к с. Новоалександровка. | 2010 – 2015 гг. |
| 3.2. | Газоснабжение с. Красное. | 2010 – 2015 гг. |
| 3.3. | Газоснабжение с. Новоалександровка. | 2010 – 2015 гг. |
| 3.4. | Строительство ШРП для проектируемых газовых котельных. | 1 очередь |
| 4. Теплоснабжение |
| 4.1. | Применение газа на всех источниках теплоснабжения (котельных, локальных системах отопления в малоэтажной застройке района). | 1 очередь |
| 4.2. | Реконструкция и переоборудование изношенных котельных и тепловых сетей социально значимых объектов. | 1 очередь |
| 4.3. | Внедрение приборов и средств учёта и контроля расхода тепловой энергии и топлива. | 1 очередь |
| 4.4. | Применение для строящихся и реконструируемых тепловых сетей труб повышенной надёжности. | 1 очередь |
| 4.5. | Использование для объектов нового строительства блок-модульных котельных (БМК) полной заводской готовности, для индивидуальной застройки — автономных генераторов тепла, работающих на газе. | 1 очередь |
| 4.6. | Перевод существующих котельных на газ. | 1 очередь |
| 5. Электроснабжение |
| 5.1. | Переоборудование систем электроснабжения жилого фонда. | 1 очередь |
| 5.2. | Реконструкция существующих подстанций с заменой трансформаторов на более мощные и установка дополнительных трансформаторов. | 1 очередь |
| 6. Связь |
| Развитие сетей фиксированной связи |
| 6.1. | Переход от существующих сетей с технологией коммуникации каналов к мультисервисным сетям с технологией коммуникации пакетов. | Расчетный срок |
| 6.2. | Телефонизация вновь строящихся объектов в рамках формирования широкополосных абонентских сетей доступа, обеспечивающих абонентов наряду с телефонной связью услугами по передаче данных и видеоинформации. | 1 очередь |
| Развитие телекоммуникационных сетей |
| 6.3. | Расширение сети «Интернет». | Расчетный срок |
| 6.4. | Обеспечение доступа сельского населения к универсальным услугам связи. | Расчетный срок |
| 6.5. | Строительство широкополосных интерактивных телевизионных кабельных сетей и сетей подачи данных с использованием новых технологий. | Расчетный срок |
| Развитие сетей сотовой подвижной связи |
| 6.6. | Замена аналоговых сетей цифровыми. | Расчетный срок |
| 6.7. | Повышение степени проникновения сотовой подвижности. | 1 очередь |
| 6.8. | Увеличение числа абонентов. | 1 очередь |
| Развитие систем телевидения, радиовещания и СКТ |
| 6.9. | Переход на цифровое телевидение стандарта DVB. | Расчетный срок |
| 6.10. | Реализация наземных радиовещательных сетей на базе стандарта цифрового телевизионного вещания DVD. | Расчетный срок |
| 6.11. | Объединение сетей кабельного телевидения в единую областную сеть. | Расчетный срок |
| Развитие почтовой связи |
| 6.12. | Техническое перевооружение и внедрение информационных технологий почтовой связи. | 1 очередь |

Места размещения объектов инженерной инфраструктуры показаны на схемах 1, 2, 8-11.

2.3.2. Мероприятия по обеспечению территории сельского поселения объектами транспортной инфраструктуры

Согласно ст. 14 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 г., в полномочия органов местного самоуправления входят вопросы  дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения,  осуществления иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания в границах поселения.

| № п/п | Наименование | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| 1. | Асфальтирование дорог с гравийно-песчаным покрытием в населенных пунктах Красненского сельского поселения (13 км). | Первая очередь |
| 2. | Капитальный ремонт дорог с асфальтированным покрытием в населенных пунктах Красненского сельского поселения (54,5 км). | Первая очередь |
| 3. | Обустройство остановочных павильонов на сложившихся остановках общественного транспорта (3шт.). | Первая очередь |
| 4. | Устройство парковок и автостоянок в общественных зонах населенных пунктов сельского поселения | Расчетный срок |
| 6. | Устройство подъездных дорог к местам массового отдыха жителей | Первая очередь |
| 7. | Строительство дороги с твердым покрытием к проектируемому скотомогильнику. | Первая очередь |

Места размещения объектов транспортной инфраструктуры показаны на схеме 6.

2.3.3. Мероприятия по обеспечению территории сельского поселения объектами жилой инфраструктуры

Согласно ст. 14 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 г., к вопросам местного значения поселения относятся обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства.

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| 1. | Обеспечение условий для увеличения объемов и повышения качества жилого фонда сельского поселения при выполнении требовании экологии, градостроительства и с учетом сложившейся архитектурно-планировочной структуры | Первая очередь |
| 2. | Реконструкция, модернизация и капитальный ремонт муниципального жилого фонда (4,895 тыс. м2). | Первая очередь |
| 3. | Комплексное благоустройство жилых кварталов. | Первая очередь |
| 4. | Снос ветхого жилого фонда (5,11 тыс. м2) с последующим возведением индивидуальной жилой застройки на освободившихся территориях. Строительство жилья на свободных от застройки территориях. | Расчетный срок |
| 5. | Строительство жилья для работников социальной сферы, инвалидов и ветеранов, для молодых специалистов и молодых семей. | Первая очередь - Расчетный срок |

2.3.4. Мероприятия по обеспечению территории сельского поселения объектами социальной инфраструктуры

В ходе анализа, проведенного в Генеральном плане, выявлен ряд вопросов относительно объектов социальной инфраструктуры, находящихся в полномочиях, как органов местного самоуправления муниципального района, так и сельского поселения. Решение многих проблем, возникающих в сфере социальной инфраструктуры, возможно с помощью привлечения инвесторов, а также за счет частной предпринимательской деятельности.

Согласно ст. 14 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г., к вопросам местного значения поселения относятся вопросы организации библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения, создания условий для организации досуга и обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры, создания условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участия в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении, для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения.

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| Мероприятия в отношении объектов капитального строительства районного уровня собственности |
| 1 | Капитальный ремонт здания Перелёшинского детского сада и Мировского детского дома в пос. Перелёшино. | Расчетный срок |
| 2 | Капитальный ремонт здания Перелёшинской СОШ в пос. Перелёшино. | Расчетный срок |
| 3 | Капитальный ремонт здания Перелёшинской амбулатории в пос. Перелёшино. | Первая очередь |
| 4 | Капитальный ремонт здания Красненского ФАПа в с. Красное. | Первая очередь |
| Мероприятия, находящиеся в ведении органов местного самоуправления сельского поселения |
| 5 | Капитальный ремонт здания СДК в пос. Перелёшино. | Первая очередь |
| 6 | Капитальный ремонт здания администрации сельского поселения в пос. Перелёшино. | Первая очередь |
| Инвестиционные проекты |
| 7 | Строительство аптеки в пос. Перелёшино (ул. 50 лет Октября). | Первая очередь |

Места размещения объектов социальной инфраструктуры приведены на схемах 1, 2, 4, 12.

2.3.5. Мероприятия по обеспечению территории сельского поселения объектами массового отдыха жителей, благоустройства и озеленения

Согласно ст. 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения поселения относятся:

- создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения;

- организация благоустройства и озеленения территории поселения, использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения;

- создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории поселения.

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Строительство спортивного комплекса и детской игровой площадки у Перелёшинской СОШ в пос. Перелёшино. | Первая очередь |
| 2 | Устройство парков в населенных пунктах Красненского сельского поселения. | Первая очередь |
| 3 | Благоустройство парка при Перелёшинском СДК в пос. Перелёшино (0,5 га). | Первая очередь |
| 4 | Строительство спортивной площадки в пос. Перелёшино. | Первая очередь |
| 5 | Благоустройство участков, прилегающих к общественным зданиям | Первая очередь |
| 6 | Устройство пешеходных тротуаров по улицам населенных пунктов сельского поселения. | Первая очередь |
| 7 | Благоустройство и развитие сложившихся участков рекреационных зон (мест общественного купания). | Первая очередь |

Места размещения объектов приведены на схемах 1, 2, 4, 12.

2.3.6. Мероприятия по организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора, организации мест захоронения

Согласно ст. 14 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 г. к вопросам местного значения поселения относится организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора. Также к полномочиям администрации сельского поселения относится содержание мест захоронения.

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разработка генеральной схемы очистки территории поселения. | Первая очередь |
| 2 | Перенос действующего скотомогильника у с. Красное на вновь выбранный земельный участок в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, Водного кодекса РФ и «Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов». | Первая очередь |
| 3 | Рекультивация территории закрытых скотомогильников. | Первая очередь |
| 4 | Выявление всех несанкционированных свалок и их рекультивация. | Первая очередь |
| 5 | Строительство в с. Красное, с. Новоалександровка, п. Первомайский, с. Хитровка контейнерных площадок для сбора и временного накопления отходов с установкой контейнеров емкостью 30 м3, оснащенных системой «Мультилифт», с последующим вывозом отходов на пункт сбора, накопления и первичной сортировки ТБО Панинского муниципального района (Перелешинское городское поселение). | Первая очередь |
| 6 | Строительство в п. Фёдоровка контейнерной площадки для сбора и временного накопления отходов, с установкой контейнеров емкостью 0,75 м3. | Первая очередь |
| 7 | Строительство на территории рекреационных зон контейнерных площадок для сбора и временного накопления отходов, с установкой контейнеров емкостью 0,75 м3. | Первая очередь |
| 8 | Благоустройство территории кладбища: уборка и очистка территории; устройство мест сбора мусора. | Первая очередь |

Места размещения объектов специального назначения на схемах 1, 2, 4, 5.

2.3.7. Мероприятия по сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия, расположенных на территории поселения

Согласно ст. 14 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г., к вопросам местного значения поселения относятся сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения.

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проведение историко-культурной экспертизы в отношении земельных участков, подлежащих освоению. | Первая очередь |
| 2 | Проведение мероприятий по разработке и утверждению проектов охранных зон объектов культурного наследия, назначению режимов использования территорий в границах охранных зон. | Первая очередь |
| 3 | Проведение мероприятий, направленных на сохранение и популяризацию объектов культурного наследия в рамках работы с детьми и молодежью, в рамках организации библиотечного обслуживания населения, в рамках создания условий для организации досуга населения района. | Первая очередь |

Места размещения объектов приведены на схемах 1, 5.

2.3.8. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Основной задачей гражданской обороны сельского поселения является предупреждение или снижение возможных потерь и разрушений в результате аварий, катастроф, стихийных бедствий, обеспечение жизнедеятельности населенного пункта и создание оптимальных условий для восстановления нарушения производства.

Чрезвычайная ситуация - обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Возникновение аварий и катастроф природного и техногенного характера оказывает негативное влияние на обстановку на территории поселения. Поскольку ЧС возникает, как правило, непредвиденно, необходимо принятие всех возможных мер по защите от них населения и территорий.

По количеству пострадавших и максимальному ущербу имуществу 1-е место занимают дорожно-транспортные происшествия, 2-е место – пожары, 3-е место - происшествия связанные с погодными условиями.

1.Чрезвычайные ситуации природного характера.

- Метеорологические явления

- Гидрогеологические явления и процессы

- Геологические процессы и явления

- Природные пожары

2. Чрезвычайные ситуации техногенного характера - чрезвычайные ситуации, вызванные авариями:

- на автомобильном транспорте;

- на объектах системы газораспределения;

- на пожаро-взрывоопасных объектах.

- на коммунальных системах жизнеобеспечения

Мероприятия по защите населения от опасностей, поражающих факторов современных средств поражения и опасностей ЧС природного и техногенного характера, а также вторичных поражающих факторов, которые могут возникнуть при разрушении потенциально опасных объектов

| № п/п | Наименование мероприятия |
| --- | --- |
| 1. Проведение аварийно – спасательных работ |
| 1.1 | Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения. |
| 1.2 | Организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории поселения. |
| 2. Противопожарные мероприятия на территории поселения |
| 2.1 | Разработка и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципального образования и объектов муниципальной собственности, которые должны предусматриваться в планах и программах развития территории, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности. |
| 2.2 | Разработка и организация выполнения муниципальных целевых программ по вопросам обеспечения пожарной безопасности. |
| 2.3 | Разработка плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального образования и контроль за его выполнением. |
| 2.4 | Обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара. |
| 2.5 | Обеспечение связи и оповещения населения о пожаре. |
| 2.6 | Организация обучения населения мерам пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний. |
| 2.7 | Противопожарное обустройство лесов, в том числе строительство, реконструкция и содержание дорог противопожарного назначения, посадочных площадок для самолетов, вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране и защите лесов, прокладка просек, противопожарных разрывов. |
| 2.8 | Мониторинг пожарной опасности в лесах. |
| 2.9 | Разработка планов тушения лесных пожаров. |
|  | 3. Лечебно-эвакуационное обеспечение |  |
| 3.1 | Создание необходимых чрезвычайных резервных фондов лекарственных препаратов, медикаментов и медицинского имущества. |
| 3.2 | Заблаговременная специальная подготовка руководящего состава и формирований сил службы ЭМП (обучение, тренировка, соответствующее оснащение); |
| 3.3 | Обеспечение готовности транспорта (автомобильного, речного, авиационного, железнодорожного), предполагаемого к участию в лечебно-эвакуационных мероприятиях, и оснащение его соответствующей медицинской техникой и оборудованием. |
| 3.4 | Координация действий всех формирований (спасательных, службы ЭМП и других медицинских учреждений), с четким определением их сфер деятельности в ЧС, объемов работ, взаимодействия и подчинением единому центру руководства аварийно-спасательными работами. |
| 3.5 | Определение пунктов сбора, лечебных учреждений и готовностью их к принятию пораженных. |
| 3.6 | Обеспечение взаимодействия между местными органами власти, аварийно-спасательными формированиями, милицией, войсковыми частями, лечебными учреждениями, предприятиями и организациями в зонах ЧС. |

Зоны основных поражающих факторов отображены на схемах 12, 13.

Решение вопросов по организации и проведению мероприятий по гражданской обороне и защите населения сельского поселения возлагается на Главу поселения.

2.4. Мероприятия по охране окружающей среды

Генеральным планом намечены следующие планируемые мероприятия, призванные обеспечить благоприятные санитарно-гигиенические условия проживания людей и способствующие сбалансированному экологическому развитию сельского поселения:

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| Инженерная подготовка территории |
| 1 | На участках действия экзогенных процессов с оврагообразованием осуществлять мероприятия в соответствии со СНиП 2.07.01 — 89 (раздел 8, пункт 8.8). | 1 очередь |
| Воздушный бассейн |
| 2 | Разработка проектов санитарно-защитных зон действующих предприятий. | 1 очередь |
| 3 | Перевод автотранспорта на газовое топливо. | 1 очередь – расчетный срок |
| 4 | Озеленение магистральных улиц и санитарно-защитных зон двухъярусной посадкой зеленых насаждений. | 1 очередь |
| Поверхностные и подземные воды |
| 5 | Проведение изыскательских и проектных работ по размещению и строительству современных очистных сооружений. | 1 очередь – расчетный срок |
| 6 | Проведение изыскательских и проектных работ по размещению и строительству централизованной системы водоотведения. | 1 очередь – расчетный срок |
| 7 | Соблюдение правил режима использования водоохранных зон. | 1 очередь |
| 8 | Проведение изыскательских и проектных работ по размещению и строительству централизованной системы водопровода. | 1 очередь – расчетный срок |
| 9 | Установка средств очистки воды на действующих водозаборах. | 1 очередь |
| Почва |
| 10 | Создание вдоль автомобильных дорог лесных полезащитных полос. | 1 очередь |
| 11 | Внесение минеральных удобрений на основе агрохимической характеристики почв. | 1 очередь |
| 12 | Проведение мероприятий по сохранению плодородия почв и защиты их от эрозии. | 1 очередь |
| Обращение с отходами |
| 13 | Разработка генеральной схемы системы сбора и транспортировки бытовых отходов на территории сельского поселения. | 1 очередь |
| 14 | Организация сбора и вывоза отходов с территории населенных пунктов. | 1 очередь |
| 15 | Рекультивация территории закрытых скотомогильников. | 1 очередь |
| 16 | Перенос действующего скотомогильника у с. Красное на вновь выбранный земельный участок в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, Водного кодекса РФ и «Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов». | 1 очередь |
| 17 | Выявление и рекультивация всех несанкционированных свалок ТБО. | 1 очередь |
| 18 | Строительство в с. Красное, с. Новоалександровка, п. Первомайский, с. Хитровка контейнерных площадок для сбора и временного накопления отходов с установкой контейнеров емкостью 30 м3, оснащенных системой «Мультилифт», с последующим вывозом отходов на пункт сбора, накопления и первичной сортировки ТБО Панинского муниципального района (Перелешинское городское поселение). | 1 очередь |
| 19 | Строительство в п. Фёдоровка контейнерной площадки для сбора и временного накопления отходов, с установкой контейнеров емкостью 0,75 м3. | 1 очередь |
| 20 | Строительство на территории рекреационных зон контейнерных площадок для сбора и временного накопления отходов, с установкой контейнеров емкостью 0,75 м3. | 1 очередь |

3. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Современное состояние | I очередь проекта (2020 г.) | Расчетный срок (2030 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория поселения | га | 7521,34 | 7482,55 | 7482,55 |
| 2 | Население |
| 2.1. | Численность населения | Чел. | 3107 | 2602 | 2329 |
|  | Численность населения в возрасте моложе трудоспособного | Чел. | 350 | 312 | 256 |
|  | Численность населения в трудоспособном возрасте | Чел. | 1651 | 1317 | 1211 |
|  | Численность населения в возрасте старше трудоспособного | Чел. | 1106 | 963 | 863 |
| 3 | Жилой фонд |
| 3.1. | Жилой фонд (всего) | Тыс. м.кв. | 76,65 | 76,65 |
| 3.2. | Убыль жилищного фонда | Тыс. м.кв. общ. пл. | - | 5,11 |
| 3.3. | Существующий сохраняемый жилой фонд | Тыс. м.кв. общ. пл. | 71,54 | 76,65 |
| 3.4. | Новое жилищное строительство (всего), в том числе: | Тыс. м.кв. общ. пл. | - | 5,11 |
|  | Индивидуальное строительство (1-2 этажная усадебная застройка) | Тыс. м.кв. общ. пл. | - | 5,11 |
| 3.5. | Средняя жилищная обеспеченность общей площадью | м.кв. /чел. | 24,7 | 29,5 | 33 |
| 3.6. | Обеспеченность жилищного фонда |  |
|  | водопроводом | % | 25 | 100% |
|  | канализацией | % | 25 | 100% |
|  | природным газом | % | 40 | 100% |
| 4 | Объекты культурно-бытового обслуживания |
| 4.1. | Общеобразовательные школы | шт. | 1 | 1 | 1 |
| 4.2. | Детские дошкольные учреждения | шт. | 1 | 1 | 1 |
| 4.3. | Спортивно-оздоровительные комплесы | шт. | 2 | 3 | 3 |
| 4.4. | Больничные учреждения (ФАП) | шт. | 3 | 3 | 3 |
| 5 | Улично-дорожная сеть и транспорт |
| 5.1. | Внешний транспорт |
|  | Федеральные трассы | кол-во | 1 | 1 | 1 |
|  | Региональные автодороги | кол-во | 4 | 4 | 4 |
|  | Железные дороги | кол-во | 1 | 1 | 1 |
| 5.2. | Улично-дорожная сеть |
|  | Дороги с твердым покрытием | км | 13 | 67,5 |
|  | Грунтовые дороги | км | 54,5 | - |
| 6 | Инженерное обеспечение |
| 6.1. | Водоснабжение |
|  | Водопотребление | л/сут. на чел. | 137 | 370 |
|  | Среднесуточное / максимальносуточное потребление - всего | м3/сут. | 1221,55 1465,86 | 773,44 928,13 |
| 6.2. | Канализация | л/сут. на чел. | - | 300 |
|  | Суммарный расход сточных вод (среднесуточный/ максимальносуточный) | м3/сут. | - | 610,41 732,49 |
| 6.3. | Теплоснабжение |
|  | Производительность котельных | Гкал/ч | 1,336 | Определяется в процессе разработки проектной документации на планируемые объекты |
| 6.4. | Газоснабжение |
|  | Охват населения газификацией | % | 100 | 100 | 100 |
| 6.5. | Электроснабжение |
|  | Количество понизительных подстанций | шт. | 16 | По мере разработки проекта планировки населенного пункта |
|  | Потребляемая нагрузка - всего | кВт. | 8614125,12 | 8299688,64 |
| 6.6. | Связь |
|  | Количество телефонных подстанций | шт. | 4 | Планируется реконструкция существующей АТС с установкой современного, более емкого оборудования |
|  | Общая емкость фиксированной связи/количество подключаемых точек | шт. | нет данных | По мере разработки проекта планировки населенного пункта |

## 4. Порядок реализации Генерального плана

## 1. Реализация Генерального плана осуществляется путем:

## 1) подготовки и утверждения документации по планировке территории;

## 2) принятия в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, решений о резервировании земель, об изъятии, в том числе путем выкупа, земельных участков для государственных или муниципальных нужд, о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую;

## 3) создания объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения на основании документации по планировке территории.

## 2. Реализация генерального плана поселения осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами, утвержденными местной администрацией поселения и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами местной администрации поселения, или в установленном местной администрацией поселения порядке решениями главных распорядителей средств местного бюджета, или инвестиционными программами организаций коммунального комплекса.

## 3. В случае, если программы, реализуемые за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, решения органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающие создание объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, инвестиционные программы субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса приняты до утверждения документов территориального планирования и предусматривают создание объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, подлежащих отображению в генеральном плане, но не предусмотренных генеральным планом, такие программы и решения подлежат в двухмесячный срок с даты утверждения генерального плана приведению в соответствие с ним.

## 4. В случае, если программы, реализуемые за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, решения органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающие создание объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, инвестиционные программы субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса принимаются после утверждения генерального плана и предусматривают создание объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, подлежащих отображению в генеральном плане, но не предусмотренных генеральным планом, в генеральный план в пятимесячный срок с даты утверждения таких программ и принятия таких решений вносятся соответствующие изменения.

# ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

# КРАСНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

# ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

# ТОМ II

# МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

# КРАСНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

| СОДЕРЖАНИЕ |
| --- |
|  | ВВЕДЕНИЕ |
| 1. | ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ |
|  | 1.1. | Особенности экономико-географического положения и факторы развития Красненского сельского поселения |
|  | 1.2. | Историко-градостроительный анализ территории Красненского сельского поселения |
|  | 1.3. | Природно-ресурсный потенциал Красненского сельского поселения |
| 2. | АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ КРАСНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ ЕЕ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ |
|  | 2.1. | Административно-территориальное устройство. Границы |
|  | 2.2. | Население и демография |
|  | 2.3. | Экономическая база развития поселения |
|  | 2.4. | Земельный фонд и категории земель |
|  |  | 2.4.1. | Земли населенных пунктов |
|  |  | 2.4.2. | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  |  | 2.4.3. | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения косм. деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
|  |  | 2.4.4. | Земли особо охраняемых территорий |
|  |  | 2.4.5. | Земли лесного фонда |
|  |  | 2.4.6. | Земли водного фонда |
|  |  | 2.4.7. | Земли запаса |
|  |  | 2.4.8. | Кадастровая оценка земель |
|  | 2.5. | Зонирование территории населенных пунктов Красненского сельского поселения |
|  |  | 2.5.1. | Планировочная структура и функциональное зонирование территории населенных пунктов Красненского сельского поселения |
|  |  | 2.5.2. | Зоны ограничений, зоны с особыми условиями использования территории: |
|  |  |  | 2.5.2.1. | Охранные зоны инженерно-транспортных коммуникаций |
|  |  |  | 2.5.2.2. | Охранные зоны объектов промышленности и специального назначения |
|  |  |  | 2.5.2.3. | Зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения |
|  |  |  | 2.5.2.4. | Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы |
|  |  |  | 2.5.2.5. | Ограничения по требованиям охраны объектов культурного наследия |
|  |  |  | 2.5.2.6. | Ограничения по воздействию на строительство природных и техногенных факторов |
|  | 2.6. | Объекты местного значения |
|  |  | 2.6.1. | Инженерная инфраструктура |
|  |  | 2.6.2. | Транспортная инфраструктура |
|  |  | 2.6.3. | Организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства |
|  |  | 2.6.4. | Объекты социальной инфраструктуры сельского поселения |
|  |  | 2.6.5. | Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения |
|  |  | 2.6.6. | Создание условий для массового отдыха жителей поселения и обустройство мест массового отдыха населения. Благоустройство и озеленение территории поселения |
|  |  | 2.6.7. | Организация сбора и вывоза бытовых отходов |
|  |  | 2.6.8. | Места захоронения |
| 3. | ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, ВАРИАНТЫ ИХ РЕШЕНИЯ, ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ И ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ |
|  | 3.1. | Предложения по оптимизации административно-территориального устройства Красненского сельского поселения |
|  | 3.2. | Базовый прогноз численности населения Красненского сельского поселения |
|  | 3.3. | Предложения по усовершенствованию и развитию планировочной структуры сельского поселения по функциональному и градостроительному зонированию |
|  |  | 3.3.1. | Функциональное зонирование |
|  |  | 3.3.2. | Градостроительное зонирование |
|  |  | 3.3.3. | Архитектурно-планировочное освоение |
|  | 3.4. | Предложения по размещению на территории Красненского сельского поселения объектов капитального строительства местного значения |
|  |  | 3.4.1. | Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами инженерной инфраструктуры |
|  |  | 3.4.2. | Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами транспортной инфраструктуры |
|  |  | 3.4.3. | Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами жилой инфраструктуры |
|  |  | 3.4.4. | Предложения по развитию сельскохозяйственного производства, созданию условий для развития малого и среднего предпринимательства |
|  |  | 3.4.5. | Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами социальной инфраструктуры |
|  |  | 3.4.6. | Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами массового отдыха жителей, благоустройства и озеленения |
|  |  | 3.4.7. | Предложения по сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия, расположенных на территории поселения |
|  |  | 3.4.8. | Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами специального назначения - местами сбора мусора и местами захоронения |
| 4. | ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ, ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ |
| 5. | ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА |
| 6. | ПРИЛОЖЕНИЕ |
|  | 6.1. | Перечень улиц и автомобильных дорог, с их характеристиками, расположенных на территории Красненского сельского поселения |
|  | 6.2. | Земельные участки, которые предоставлены для размещения объектов капитального строительства федерального, регионального или местного (районного) значения, или на которых размещены объекты капитального строительства федерального, регионального или местного (районного) значения |

СОСТАВ ПРОЕКТА

| № п/п | Обозначение | Наименование |
| --- | --- | --- |
| Текстовая часть |
| 1. | Том I | Положения о территориальном планировании |
| Приложение | Описание местоположения границы населенного пункта п. Перелешино, описание местоположения границы населенного пункта с. Красное Красненского сельского поселения Панинского муниципального района Воронежской области (утверждены решением от 11.11.2013 № 115) |
| Приложение | Сведения о границах населенных пунктов п. Первомайский, с. Новоалександровка, п. Фёдоровка, с. Хитровка. Графическое описание местоположения границ населенных пунктов, перечень координат характерных точек границ населенных пунктов (утверждены решением от 15.11.2022 № 77) |
| Приложение | Сведения о границах населенных пунктов посёлка Перелёшино, села Красное. Графическое описание местоположения границ населенных пунктов, перечень координат характерных точек границ населенных пунктов. |
| 2. | Том II | Материалы по обоснованию проекта Генерального плана Красненского сельского поселения (пояснительная записка) |
| Графическая часть |
| 2. | 1 | Карта генерального плана Красненского сельского поселения |
|  | 2 | Карта генерального плана населенных пунктов с размещением объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения |
|  | 3 | Схема современного состояния территории Красненского сельского поселения с отображением распределения земель по категориям и размещения объектов промышленности, энергетики, транспорта, связи |
|  | 4 | Схема современного состояния территории Красненского сельского поселения с отображением границ функциональных зон населенных пунктов |
|  | 5 | Схема современного состояния территории Красненского сельского поселения с отображением результатов анализа комплексного развития и зон с особыми условиями использования территории |
|  | 6 | Схема развития транспортной инфраструктуры Красненского сельского поселения |
|  | 7 | Схема современного состояния территории Красненского сельского поселения с отображением границ землепользований земель сельскохозяйственного назначения |
|  | 8 | Схема развития инженерной инфраструктуры Красненского сельского поселения. Система водоснабжения и водоотведения |
|  | 9 | Схема развития инженерной инфраструктуры Красненского сельского поселения. Система газоснабжения и теплоснабжения |
|  | 10 | Схема развития инженерной инфраструктуры Красненского сельского поселения. Система электроснабжения |
|  | 11 | Схема развития инженерной инфраструктуры Красненского сельского поселения. Система линий связи |
|  | 12 | Схема территориальной доступности учреждений социального и культурно-бытового обслуживания Красненского сельского поселения |
|  | 13 | Зоны действия поражающих факторов, возможных аварий на транспортных коммуникациях Красненского сельского поселения Панинского муниципального района Воронежской области |
|  | 14 | Границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |

# ВВЕДЕНИЕ

Проект Генерального плана Красненского сельского поселения разработан во исполнение Постановления администрации Красненского сельского поселения № 14 от 23.03.2010 г., в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (статья 23), Инструкцией, утвержденной постановлением Госстроя РФ от 29.10 2002 года № 510 «О порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» (СНиП 11-04-2003), с соблюдением норм законодательства Российской Федерации и Воронежской области, а также с соблюдением технических условий и требований государственных стандартов, соответствующих норм и правил в области градостроительства.

Генеральный план утвержден решением Совета народных депутатов Красненского сельского поселения от 06.02.2012 № 43 (в редакции от 21.12.2012 № 77, от 11.11.2013 № 115, от 15.11.2022 № 77, от 24.03.2023 № 100)

Внесение изменений в генеральный план выполнено БУВО «Нормативно-проектный центр» на основании постановления администрации Красненского сельского поселения Панинского муниципального района от 24.01.2022 № 6 в части установления границ населенных пунктов: п. Первомайский, с. Новоалександровка и установления границ п. Фёдоровка, с. Хитровка. Генеральный план дополнен приложением «Сведения о границах населенных пунктов п. Первомайский, с. Новоалександровка, п. Фёдоровка, с. Хитровка. Графическое описание местоположения границ населенных пунктов, перечень координат характерных точек границ населенных пунктов» (утверждено решением от 15.11.2022 № 77).

Внесение изменений в генеральный план выполнено БУВО «Нормативно-проектный центр» на основании постановления администрации Красненского сельского поселения Панинского муниципального района от 26.12.2022 № 69 в части отображения приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Воронеж (Чертовицкое) (утверждено решением от 24.03.2023 № 100).

Внесение изменений в генеральный план выполнено БУВО «Нормативно-проектный центр» в части корректировки ранее установленных границ населенных пунктов посёлка Перелёшино, села Красное. Генеральный план дополнен приложением «Сведения о границах населенных пунктов посёлка Перелёшино, села Красное. Графическое описание местоположения границ населенных пунктов, перечень координат характерных точек границ населенных пунктов».

Графические материалы представлены на основных чертежах Генерального плана и на фрагментах чертежей, содержащих границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения.

Генеральный план разработан на следующие периоды реализации:

- расчетный срок – 2030 год;

- первая очередь – 2020 год.

В настоящем томе Генерального плана представлены материалы по обоснованию проекта Генерального плана в текстовой форме (пояснительная записка), включающие анализ существующих природных условий и ресурсов, ландшафтно-рекреационного потенциала сельского поселения, территорий, благоприятных для использования по различному функциональному назначению (градостроительному, лесохозяйственному, сельскохозяйственному, рекреационному); предложены варианты социально-экономического развития территории поселения; развития транспортно-инженерной инфраструктуры (автодороги, транспорт, водоснабжение, канализация, отопление, газоснабжение); рассмотрены экологические проблемы и пути их решения; даны предложения по административно-территориальному устройству, планировочной организации и функциональному зонированию территории (развитию населенного пункта, жилищному строительству, организации системы культурно-бытового обслуживания и отдыха и др.).

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации Генеральный план определяет стратегию функционально-пространственного развития территории поселения и устанавливает перечень основных градостроительных мероприятий по формированию благоприятной среды жизнедеятельности.

Подготовка проекта Генерального плана сельского поселения осуществляется на основании результатов инженерных изысканий в соответствии с требованиями технических регламентов, с учетом комплексных программ развития муниципального района, с учетом содержащихся в схемах территориального планирования Воронежской области положений о территориальном планировании, с учетом региональных и (или) местных нормативов градостроительного проектирования, утверждаемых в порядке, установленном частями 5 и 6 статьи 24 Градостроительного Кодекса, а также с учетом предложений заинтересованных лиц.

Генеральный план Красненского сельского поселения включает в себя материалы по анализу существующего положения поселения и предложения по градостроительному развитию селитебных, рекреационных, производственных, коммунально-складских и других зон инфраструктуры сельских и городских населенных пунктов. Специальный раздел включает инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера.

Проект Генерального плана Красненского сельского поселения Панинского муниципального района Воронежской области разработан с использованием следующих материалов, представленных администрацией поселения:

1. Паспорт муниципального образования Красненского сельского поселения Панинского муниципального района Воронежской области.

2. Описание границ Красненского сельского поселения Панинского муниципального района Воронежской области.

3. Данные БТИ, отделов статистики о занятости населения, об объектах здравоохранения, образования и др.

4. Список объектов культурного наследия Панинского муниципального района Воронежской области, принятых на государственную охрану — Материалы Госинспекции по охране историко-культурного наследия Управления культуры и туризма Воронежской области.

5. Материалы Кадастра особо охраняемых территорий Воронежской области.

6. Материалы Схемы территориального планирования Воронежской области, утвержденной Постановлением правительства № 158 от 5.03.2009 года «Об утверждении Схемы территориального планирования Воронежской области».

7. Реестр (справочник) «Административно-территориальное устройство Воронежской области», Департамент архитектуры и строительной политики, 2009 год.

8. Данные анкетного обследования.

9. Ответы соответствующих служб и организаций, ведущих хозяйственную деятельность на территории Красненского сельского поселения, на запросы, представленные разработчиком проекта Генерального плана.

При разработке раздела «Природно-сырьевые ресурсы были использованы следующие материалы и документы:

- Атлас Воронежской области, 1994г.

- Повторяемость (%) направлений ветра и штилей январь, июль и среднегодовая по метеостанции г. Анна Воронежской области (ГУ «Воронежский ЦГМС» письмо №1081 22.10.2008г.)

- Отчет «Состояние изученности экзогенных геологических процессов на территории Воронежской области и обоснование направления работ по ведению мониторинга ЭГП на 2006г. и последующие годы», составленного специалистами ТЦ «Воронежгеомониторинг» и ВГУ (Воронина М.И., Корабельников Н.А. и др.). (Территориальный фонд информации по природным ресурсам и охране окружающей среды МПР России по Центральному Федеральному округу)

- Доклад о государственном контроле и надзоре за использованием природных ресурсов и состоянием окружающей среды Воронежской области, 2006-2008г. (Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Воронежской области)

- Паспортизации населенных пунктов и объектов хозяйствования по предупреждению чрезвычайных ситуаций от затопления и подтопления на территории Воронежской области, 1994г. (Территориальный фонд информации по природным ресурсам и охране окружающей среды МПР России по центральному федеральному округу)

- Гидрологическая      изученность.    Ресурсы      поверхностных     вод. Т. 7. Донской

район. ― Л.: Гидрометеоиздат,  1964.―267 с.

- Информационный бюллетень «О состоянии геологической среды на территории Воронежской области на 01.01.2009г.» (ТЦ Воронеж-Геомониторинг)

- Информационная записка по месторождениям муниципальных районов Воронежской области составленная на 02.02.2009г. на основании материалов, находящихся на хранении в Филиале по Воронежской области «Территориальный фонд информации по природным ресурсам и охране окружающей среды МГТР России по Центральному федеральному округу».

При разработке раздела «Историко-градостроительный анализ территории Красненского сельского поселения» были использованы следующие материалы и  документы:

- Административно-территориальное устройство Воронежской области (по состоянию на 1 января 2006г.): реестр (справочник) / Упр-е  архит. и град. администрации  Воронежской области. - Воронеж: Изд-во ВГУ, 2006. - 116с.;

- Адрес - календарь Воронежской губернии на 1917 г. - Воронеж, 1917. -  С.89;

- Акиньшин А., Ласунский О. Воронежское дворянство в лицах и судьбах. - Воронеж, 1994, - С. 3-17, 121-134, 144-146;

- Архитектура и градостроительство Воронежской области. 1934-2004 гг.:  - Воронеж: Квадра, 2004. – 80 с.;

- Букреева Л. Они были первыми // Заветы Ильича (Панино). - 1963. - 30 сентября;

- Бурляев Ф. В степи под Мартыном // Заветы Ильича (Панино).  - 1978. - 7 декабря;

- Винников А.З. Синюк А.Т. Дорогами тысячелетий: Археологи о древней истории Воронежского края. – 2-е изд., испр. И доп. – Воронеж, 2003. – 280с.

- Володин В. Память о погибших священна // Заветы Ильича (Панино).  - 1964. - 30 октября; Воронежская   область.   Административно-территориальное деление. - Воронеж, 1982. - С. 79-80;

- Воронежская энциклопедия: В 2 т./ Гл. ред. М.Д. Карпачев. – Воронеж: Центр духовного возрождения Черноземного края, 2008. – Т.1: А-М. - 524 с.; Т.2: Н-Я. – 524 с.

- Герои Советского Союза: Краткий биографический словарь. - М., 1987. - Т. 1.- С. 346, 347, 654; М., 1988. - Т. 2.- С. 481;

- Государственный список памятников истории,  архитектуры и археологии Воронежской области / Госинспекция охраны историко-культурного наследия Воронежской области;

- Гринько А. И., Улаев Г. Ф. Богатыри земли Воронежской. — Воронеж, 1965. - С. 88, 89, 196-199;

- Габелко Е. За землю, за волю // Заветы Ильича (Панино).  - 1967. - 17 августа;

- Габелко Е. Набат над Борщевом // Заветы Ильича (Панино).  -1967. - 21 июня;

- Габелко Е., Сурнин В. Землю завоевывали с боем // ЗИ. - 1967. - 4 июня;

- Гостева Л. Они были первыми // Заветы Ильича (Панино).  - 1967. - 23 апреля;

- Дюжаков В. Проня Мартыновский // Заветы Ильича (Панино).  - 1985. - 1, 15, 17, 19, 22, 24, 26, 29, 31 января;

- Загоровский В.П. Воронежская историческая энциклопедия. – Воронеж, 1992. – 251 с.;

- Загоровский В.П. История Воронежского края от А до Я.- Воронеж, 1982.- С. 227-228;

- Кадастр особо охраняемых территорий Воронежской области / под ред. О.П.Негробова. Воронеж: ВГУ, 2001. - 146с.;

- Кононов В.И. Памятники Воронежа и Воронежской области — Воронеж, 1979;

- Кригер Л.В. Путеводитель по памятникам истории и культуры Воронежской области – Воронеж: ВГУ, 2006. – С.200;

- Материалы Свода памятников истории и культуры Российской Федерации. Воронежская область. Панинский, Поворинский, Таловский, Терновский районы: сб.ст. - М.: Рос. ин-т культурологии, 1993. - Вып.3. Ч.3.  – С.3-26;

- Мухин Е. Из истории района // Заветы Ильича (Панино). - 1964. - 25 августа;

- Мухин Е. Листая страницы истории // Заветы Ильича (Панино).  -1964. - 22 апреля;

- Народное образование в Воронежской губернии. Статистический обзор за 1916г. - Воронеж, 1916.;

- Населенные места Воронежской губернии. Справочная книга. - Воронеж.1900. – С.4-10, 17-18, 21-22, 169-175, 191-195;

- Население и хозяйство Воронежской губернии: статистический сводный сборник / ред.И.Воронов. - Воронеж.: Изд.Воронеж.губ.стат.отдела.,  1927. – 334 с.;

- Обзор Воронежской губернии за 1913 г.- Воронеж, 1914. - С. 60;

- Очерки истории Воронежского края. Т.1: С древнейших времен до Великой Октябрьской социалистической революции. - Воронеж, 1961;

- Памятники истории и культуры Воронежской области: аннотированный список памятников / ред. кол.: Загоровский В.П. (отв.ред) и др. - Воронеж, 1989. -  95 с;

- Памятные книжки Воронежской губернии за 1880 - 1916 годы – Воронеж;

- Прохоров В.А. Вся Воронежская земля: Краткий историко-топонимический словарь - Воронеж: Центрально-Черноземное книжное изд., 1973. – 368 с.;

- Панова   В.И.   Воронежское Прибитюжье в XVII веке // Воронежский край на южных рубежах России ХYII-ХVIII вв. -Воронеж: изд-во ВГУ, 1981. - С. 68-76;

- Россия. Полное географическое описание нашего Отечества / под ред. В.П. Семенова /  т. 2. Среднерусская черноземная область. – СПб., 1902 - 785с.;

- Самбикин Д. Указатель храмовых праздников в Воронежской епархии.  - Воронеж,1884. - Вып.1; Вып. 2; Вып.3; Вып.4;

- Самбикин Д. Хронологический указатель церквей в Воронежской  епархии 1586-1886гг - Воронеж, 1886. – 172 с.;

- Сборник статистических сведений по Воронежской губернии. - Т. 10. - Вып. 1. - Бобровский уезд. - Воронеж: изд-во Воронежского губ. земства, 1892. - С. 1-50;

- Сборник статистических сведений по Воронежской губернии. - Т. 1. - Воронежский уезд. - Воронеж: изд-во Воронежского губ. земства, 1884. - С. 23-129;

- Сведения о населенных местах Воронежской губернии. - Воронеж, 1906. – С. 4-19;

- Сведения о наиболее крупных населенных пунктах Воронежской губернии. - Воронеж, 1910. – С. 6-18;

- Синельникова В. Наш край в гражданской войне // Заветы Ильича (Панино).  -1969. - 27 ноября; Справедливость восстановлена // ЗИ. -1990. - 29 марта; 1991. - 29 января;

- Список населенных мест по сведениям 1859 года. - СПб., 1865. – С.5-42;

- Статистико-экономический словарь Воронежской губернии (период дореволюционный). - Воронеж, 1921. - 398с.;

- Требунских Т., Шишкина Л., Гриб Т., Крючкова В., Мелякова Н. Новая страница летописи // Заветы Ильича (Панино). - 1966. - 26 апреля;

  - Филюшкин А. Земельные владения графского рода Паниных в Воронежской губернии:  Некоторые аспекты хозяйственного развития // История заселения и социально-экономического развития Центрального Черноземья. - Воронеж, 1991.-С. 56-58;

- Чернавский Н., Топорков В., Кабасин Г.  Прибыль - источник капиталовложений // Сельское хозяйство России. - 1969. - № 5. - С. 28-29;

- Историко-архивные и натурные обследования памятников истории и архитектуры Воронежской области: научно-исслед.работа / ВИСИ, рук. А. Е. Енин, Л. В.Кригер, А. И. Хондо [и др.]  - Воронеж:  ВИСИ, 1989. -   № гр. 0189.0025930; То же: 1990. - № 72.0015; То же 1991. -  № 0190.0029413.

При подготовке раздела «Охрана окружающей среды» использована информация федеральных, областных и муниципальных органов власти:

| № п/п | Организация | Информационный фонд |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территориальное управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Воронежской области. | Реестр санитарно-защитных зон (2009 г.). Перечень очагов типичных природно-очаговых болезней на территории Воронежской области (2006-2007 г.г.). Доклад о санитарно-эпидемиологической обстановке в Воронежской области в 2007 году. Доклад о санитарно-эпидемиологической обстановке в Воронежской области в 2008 году. Доклад о санитарно-эпидемиологической обстановке в Воронежской области в 2009 году. |
| 2 | Управление по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Воронежской области. | Источники выбросов загрязняющих веществ по Воронежской области (2007г., 2008г). Перечень предприятий - основных источников загрязнения атмосферы по Воронежской области (2007г., 2008г). Сводные данные инвентаризации объектов размещения крупнотоннажных малотоксичных и нетоксичных отходов производства и потребления на территории муниципальных образований Воронежской области. Статистические данные о количество производственных отходов, образующихся за год (2006г., 2007г, 2008г.). |
| 3 | Отдел водных ресурсов по Воронежской области Донского бассейнового управления Федерального агентства водных ресурсов Министерства природных ресурсов. | Объемы сброшенных загрязняющих веществ в открытые водоемы промышленными объектами (2007г., 2008г., 2009г.). |
| 4 | Управление по экологии и природопользованию Воронежской области | «Кадастр особо охраняемых природных территорий Воронежской области» / Под ред. проф. О.П. Негробова. - Воронеж: Воронежский государственный университет, 2001. - 146с., 4с. ил. |
| 5 | Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Воронежской области | Доклад о государственном надзоре и контроле за использованием природных ресурсов и состоянием окружающей среды Воронежской области в 2006 году. Доклад о государственном надзоре и контроле за использованием природных ресурсов и состоянием окружающей среды Воронежской области в 2007 году. Доклад о государственном надзоре и контроле за использованием природных ресурсов и состоянием окружающей среды Воронежской области в 2008 году. Доклад о государственном надзоре и контроле за использованием природных ресурсов и состоянием окружающей среды Воронежской области в 2009 году |
| 6 | Территориальный фонд информации по природным ресурсам и охране окружающей среды МПР России по центральному федеральному округу | Отчет «Состояние изученности экзогенных геологических процессов на территории Воронежской области и обоснование направления работ по ведению мониторинга ЭГП на 2006г. и последующие годы» Работа по «Паспортизации населенных пунктов и объектов хозяйствования по предупреждению чрезвычайных ситуаций от затопления и подтопления на территории Воронежской области», 1994 г. Оценка обеспеченности крупных водопотребителей ресурсами подземных вод на 2005 г. Ведомость затапливаемых домов по населенным пунктам при максимальном уровне весеннего половодья обеспеченности, Р%. |
| 7 | Управление ветеринарии Воронежской области | Реестр скотомогильников. |
| 8 | Парламентский центр, г.Воронеж | Областная целевая программа «Экология и природные ресурсы Воронежской области на 2010 - 2014 годы» |
| 9 | Администрация поселения | Паспорт муниципального образования. Информационные материалы отделов охраны окружающей среды, здравоохранения и других. |

Перечень основных руководящих, нормативных и методических документов, используемых при разработке раздела ГО и ЧС

- «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ в редакции от 07.05.2009 N 84-ФЗ;

- «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ;

- «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ в редакции от 14 марта 2009 г.;

- «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008г. №123-ФЗ;

- «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 24 сентября 2003 года № 131-ФЗ;

- «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Постановление правительства РФ от 4 сентября 2003г. № 547;

- «О сроках декларирования промышленной безопасности действующих опасных производственных объектов». Постановление правительства РФ от 02.02.1998 №142;

- «О Единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций». Постановление правительства РФ от 30.12.2003 г. №794 в редакции от 03.10.2006 г № 600;

- «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Постановление правительства РФ от 21.05.2007 г. № 304;

- СНиП 2.01.15-90 "Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения проектирования";

- СНиП 23.01 -99 "Строительная климатология";

- СНиП 2.01.07-85 "Нагрузки и воздействия";

- СНиП 22-01-95 "Геофизика опасных природных воздействий";

- ГОСТ Р 22.0.06 "Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных, чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы";

- ГОСТ Р 22.0.07 "Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники техногенных, чрезвычайных ситуаций";

- СНиП 02.07.01 - 89* «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СНиП 2.06.01-86 «Гидротехнические сооружения. Основные положения проектирования».

- Руководство по эвакуации населения в ЧС природного и техногенного характера ГОЧС, М.1996;

- Методическое пособие по прогнозированию и оценке химической обстановки чрезвычайных ситуациях. - М: ВНИИ ГОЧС, 1993;

- Сборник методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий в РСЧС (книги 1и 2)-М: МЧС России, 1994;

- Атлас природных и техногенных опасностей и рисков чрезвычайных ситуаций в Российской Федерации. Под общей ред. С.К. Шойгу. М.: ИПЦ "Дизайн. Информация. Картография", 2005.

- Комплект карт общего сейсмического районирования территории РФ - ОСР-97. Масштаб 1:8000000. Объяснительная записка и список городов и населённых пунктов, расположенных в сейсмоопасных районах. В.И. Уломов, Л.С. Шумилина. М.: Объединённый институт физики Земли  им. О.Ю. Шмидта РАН, 1999. 57с.

# Нормативная база:

Генеральный план разработан с соблюдением следующих законов, норм и правил:

# Законы Российской Федерации и Воронежской области:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации (№190-ФЗ от 29.12.2004);

- Земельный кодекс Российской Федерации (№136-ФЗ от 25.10.2001);

- Лесной кодекс Российской Федерации (№200-ФЗ от  04.12.2006);

- Водный кодекс Российской Федерации (№74-ФЗ от 03.06.2006)

- Федеральный закон «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (№191 - ФЗ от 29.12.2004);

- Федеральный закон «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты РФ» (№ 232-ФЗ от 24.11.2006);

- Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (№ 73-ФЗ от  25.06.2002);

- Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (№ 131-ФЗ от  06.10.2003);

- Федеральный закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (N 257-ФЗ от  18 октября 2007 года);

- Закон Воронежской области «О регулировании градостроительной деятельности в Воронежской области» (№ 61-ОЗ от 07.07.2006).

# Строительные нормы и правила

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СНиП 2.02.01-83* «Основание зданий и сооружений»

- СНиП 2.04.03-85 «Канализация, наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.05.06-85 «Магистральные трубопроводы»;

- СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления»;

- СНиП 32-01-95 «Железные дороги колеи 1520 мм»;

- СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги»;

- СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства»;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» и др.

# Санитарные правила и нормы (СанПиН):

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- СанПин 2.1.7.728-99 «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений»;

- СанПиН 2971-84 «Санитарные правила и нормы защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи (ВЛ) переменного тока промышленной частоты»;

- СанПиН 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования  к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях».

# Прочие документы:

- РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей»;

- СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»;

- МДК 4-05.2004 «Методика  определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения»;

- СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»;

  - «Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры»,  одобренная распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999г. №1683-р;

- «Правила охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт», утвержденные Постановлением Совета Министров СССР № 255 от 26. 03. 1984г.;

  - «Правила охраны газораспределительных сетей», утвержденные Постановлением Правительства РФ №878 от 20.11.2000;

  - «Правила охраны магистральных трубопроводов», утвержденные постановлением Гостехнадзора России №9 от 22.04.1992;

  - «Рекомендации  по проектированию улиц и дорог городов и сельских поселений», Москва 1994, Центральный научно-исследовательский 
и проектный институт по градостроительству Минстроя России;

  - Региональная программа «Демографическое развитие Воронежской области на 2008 - 2010 годы и на период до 2016 года», утвержденная Указом губернатора Воронежской области от 7 августа 2008 г. N 102-у,

- Концепция демографической политики Российской Федерации до 2025 года, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 09.10.2007 N 135;

- «Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов», утвержденные Минсельхозпродом Российской Федерации 04 декабря 1995 № 13-7-2/469;

- Приложение к постановлению администрации Воронежской Области от 24.08.2007 N 782  «Перечень региональных автомобильных дорог общего пользования, являющихся собственностью Воронежской области на 2007 год».

# 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ

# 1.1. Особенности экономико-географического положения и факторы развития Красненского сельского поселения

Красненское сельское поселение расположено в северной части Панинского муниципального района. Административный центр поселения – посёлок Перелёшино. Населенные пункты, входящие в состав поселения: посёлок Перелёшино, село Красное, село Новоалександровка, посёлок Первомайский, посёлок Фёдоровка, село Хитровка. Сложившаяся планировка населенных пунктов обусловлена рельефом.

Территория поселения граничит с Дмитриевским, Красноновским и Чернавским сельскими поселениями, Панинским и Перелёшинским городскими поселениями Панинского района, а также имеет общую границу с Верхнехавским муниципальным районом. Расстояние от посёлка Перелёшино до областного центра - города Воронеж - 50 км.

Территория Красненского сельского поселения имеет удобное транспортно-географическое положение. Главный въезд в Красненское сельское поселение со стороны Воронежа осуществляется с северной стороны с трассы «Панино – Верхняя Хава – Малая Приваловка» (20 ОП РЗ КВ19-0), которая является дорогой общего пользования регионального значения. Также параллельно трассе В19-0 через посёлок Перелёшино проходит железная дорога «Верхняя Хава – Анна». Также в северо-западной части поселения проходит федеральная трасса Р 193 «Воронеж – Тамбов».

В настоящее время общая площадь земель в границах муниципального образования составляет – 7521,34 га, численность населения - 3107 человек.

Посёлок Перелёшино - административный центр поселения. Расположен в западной части поселения. Заезд в посёлок осуществляется по дороге регионального значения «Панино – Верхняя Хава – Малая Приваловка» (20 ОП РЗ КВ19-0).

Село Красное. Расположено в центральной части поселения. Удалено от центра поселения на 5 км. Заезд в село осуществляется по дороге регионального значения «Панино – Верхняя Хава – Малая Приваловка» - с. Красное (20 ОП РЗ Н24-21).

Село Новоалександровка. Расположено в западной части поселения. Удалено от центра поселения на 2 км. Заезд в село осуществляется по дороге регионального значения «Панино – Верхняя Хава – Малая Приваловка» - с. Красное (20 ОП РЗ Н24-21).

Посёлок Первомайский. Расположен в западной части поселения. Удален от центра поселения на 2 км. Заезд в посёлок осуществляется по дороге регионального значения «Панино – Верхняя Хава – Малая Приваловка» - п. Первомайский (20 ОП РЗ Н25-21).

Посёлок Фёдоровка. Расположен в северо-восточной части поселения. Удалено от центра поселения на 10 км. Заезд в посёлок осуществляется по грунтовой дороге.

Село Хитровка. Расположено в восточной части поселения. Удалено от центра поселения на 12 км. Заезд в село со стороны пос. Перелёшино осуществляется по грунтовой дороге, со стороны р.п. Перелёшинский – по дороге регионального значения «Курск – Борисоглебск» – Панино – Эртиль» – с. Хитровка (20 ОП РЗ Н6-21).

1.2. Историко-градостроительный анализ территории Красненского сельского поселения

Поселение вытянуто вдоль северной границы района с запада на восток. Западной границей является ветка железной дороги. На территории поселения расположено несколько прудов, а также реки  Матрёнка и Верхняя Матрёнка. В состав поселения входят шесть населённых пунктов, с численностью населения 3045 человек. Территория поселения, кроме юго-восточной части с  селом Хитровкой,  ранее входила в Ивановскую волость Воронежского уезда. Юго-восточная часть - относилась к Бобровскому уезду.

В северо-восточной части поселения, на границе района, расположено урочище Степановка. Здесь располагалось владельческое село Степановка (Киреевка) Бобровского уезда, в котором в 1859 г. проживало 436 человек, и при котором действовал конный завод. В 2007 г. площадь поселения составляла  7521 га.

Динамика численности населенных пунктов поселения представлена в следующей таблице:

| Населенные пункты | 1859 г. | 1900 г. | 2007 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| посёлок Перелёшино | - | 47 | 2154 |
| село Красное | 676 | 1071 | 261 |
| село Новоалександровка | - | - | 230 |
| посёлок Первомайский | - | - | 273 |
| посёлок Фёдоровка | 163 | 213 | 20 |
| село Хитровка | 438 | 600 | 107 |

# Карта поселения с обозначением населенных пунктов и объектов культурного наследия

# На территории поселения расположен 1 объект культурного наследия.

| № п/п | № на карте | Наименование ОКН согласно нормативному правовому акту | Датировка ОКН согласно нормативному правовому акту | Нормативный правовой акт | Местонахождение ОКН | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 51 | Братская могила № 235 | 1942 г. | Р № 510, п. 1736 | Красненское СП, с. Перелешино | Уточненное наименование населенного пункта: пос. Перелешино |

посёлок Перелёшино

Административный центр поселения, расположен в его западной части. С севера на юг поселок пересекает железная дорога, при которой в нач. ХХ в. была устроена станция.

# Застройка поселка кон. ХIХ - нач. ХХ вв.

Поселок основан в советский период, на основе владельческого хутора Д. А. Перелёшина и пристанционного поселка.  В хуторе Перелёшина в 1900 году проживало 47 человек. В советский период поселок относился к семеноводческому совхозу «Заря», именовался «станция Перелёшное». На восточной окраине поселка размещается исправительная колония. В 1989 г. институтом ЦЧО «Агоропромпроект» для этого населенного пункта был выполнен проект планировки и застройки. В 2007 г. население поселка составляло 2154 человека.

Перелёшин Дмитрий Александрович (16.12.1862 – 1935), общественный и политический деятель, представитель прогрессивной дворянской интеллигенции. С 1881 г. учился на юридическом факультете Петербургского университета. В 1884 г. арестован за принадлежность к революционно-народнической партии «Народная воля» и после тюремного заключения приговорен к административной ссылке в Сибирь. Вернувшись в 1889 г. в город  Воронеж, отошел от революционной деятельности, перешел на либеральные позиции. В 1892 г. избран гласным Воронежского уездного, с 1898 г. – губернского земства, с 1900 г. – член Воронежской губернской земской управы. Заметную роль в общественно-политической жизни Воронежской губернии также играли младшие братья Д. А. Перелёшина - Александр Александрович и Владимир Александрович и их сестра Софья Александровна.

село Красное

Село расположено у южной границы поселения, при балке Красный Лог с ручьем Шутовым Логом - притоком реки Верхняя Матрёнка (сейчас – пруды). Застройка села вытянута по берегам прудов.

# Пруды села Красное

Село основано в кон. ХYIII - нач. ХIХ вв. В 1841 г. здесь была выстроена каменная Дмитриевская церковь (не сохранилась). В 1859 г. в селе  проживало 676  человек, было 84 двора.

# Земская школа с. Красное

В 1900 г. в селе было 1071 житель, 164 двора, общественное здание, 2 школы, 3 крупорушки и 3 лавки. В кон.ХIХ – нач. ХХ вв. при селе действовал конный завод Д. А. Перелёшина по разведению битюгской породы лошадей на 2 жеребцов и 40 маток.

В советский период село относилось к семеноводческому совхозу «Заря».  В 1983 г. институтом «ЦЧОГипросельхозстрой» был выполнен проект планировки и застройки села. В 2007 г. население села составляло 261 человек.

село Новоалександровка

Село расположено в западной части поселения, между поселком Перелёшино и поселком Перелёшинским, на мысу балки Покров Лог. Основано в советский период как поселок при совхозе «Заря».  В 2007 г. население села составляло 230 человек.

посёлок Первомайский

Поселок расположен в западной части поселения, между поселком Перелёшино и поселком Перелёшинским, южнее села Новоалександровка. Основан в советский период как поселок при совхозе «Заря». В 1980 г. институтом «ЦЧОГипросельхозстрой» был выполнен проект планировки и застройки поселка. В 2007 г. здесь проживало  273 человека.

посёлок Фёдоровка (Черняевка)

Поселок расположен в северной части поселения, в вершине балки Уткиной, у безымянного притока реки Верхняя Матренка, при которой устроены пруды. Основан в кон. ХYIII - нач. ХIХ вв. как деревня Федоровка. В 1859 г. здесь было 19 дворов с населением 163 человека.

# Жилой дом 1868 г. постройки в п. Федоровка

В 1900 году в Федоровке было 213 жителей,  27 дворов и одно общественное здание. В советский период поселок относился к семеноводческому совхозу «Заря». В 2007 г. население составляло 20 жителей.

село Хитровка (Матрёнки)

Село находится в юго-восточной части поселения, у реки Матрёнка, в ее верхнем течении. Относилось к Михайловской волости Бобровского уезда. В 1859 г. в сельце проживало 438 человек в 43 дворах. В 1900 г. население села составляло 600 человек, проживавших в 89 дворах. При селе действовали маслобойный и кирпичный заводы, было общественное здание, торговая лавка.

В нач. ХХ в. при селе, к северу от него, возник поселок Ново-Красное (Красненские выселки), ныне входящий в состав с. Хитровка.

В советский период село Хитровка относилось к семеноводческому совхозу «Заря». В 2007 г. население села составляло 107 человек.

Согласно законодательству, каждый объект культурного наследия должен иметь территорию в утвержденных границах, которая вносится в документы территориального планирования, градостроительного зонирования и планировки и межевания территорий. Однако, по состоянию на 2010 год границы территорий объектов культурного наследия ни для одного объекта наследия района  не утверждены в установленном порядке. Также в установленном порядке не утверждены границы зон охраны объектов культурного наследия.

В связи с этим, необходимо предусмотреть мероприятия по подготовке и утверждению границ объектов культурного наследия, в т.ч. достопримечательных мест и  историко-культурных заповедников.

При подготовке документов территориального планирования (разделов по охране ОКН) следует учитывать установленные законодательством полномочия различных органов власти по охране и сохранению ОКН.

Так, согласно Федеральному закону от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», к вопросам местного значения поселения отнесено (п.13 ч.1 ст.14): «сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения».

Согласно положениям Федерального закона от 14.03.1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» «органы местного самоуправления могут устанавливать иные категории особо охраняемых природных территорий (территории, на которых находятся памятники садово-паркового искусства, охраняемые береговые линии, охраняемые речные системы, охраняемые природные ландшафты, биологические станции, микрозаповедники и другие)».

Историко–градостроительный анализ развития поселения и его населенных пунктов показал следующее:

- Градостроительные образования на территории поселения формировались вдоль водотоков (р. Матренка, Верхняя Матренка).

- Планировка населенных пунктов поселения, обусловленная рельефом, тяготеет к линейному типу (вдоль рек, дорог).

- В целом, Красненское сельское поселение обладает средним историко-культурным потенциалом, в настоящее время не используемым.

1.4. Природно-ресурсный потенциал Красненского сельского поселения

# Климатический и агроклиматический потенциал

Климат на территории Красненского сельского поселения умеренно-континентальный с жарким и сухим летом и умеренно холодной зимой с устойчивым снежным покровом и хорошо выраженными переходными сезонами.

Среднегодовая температура воздуха составляет +5,0ССредние из абсолютных максимальных температур составляют +35С, средние из абсолютных минимальных температур составляют  -30С.

Первые морозы наблюдаются в первых числах октября.  Продолжительность безморозного периода от 220 до 227 дней.

Образование устойчивого  снежного покрова происходит в среднем в середине декабря,  а таяние  ─ в конце марта. Толщина снежного покрова от 20 до 25 см.

Годовая сумма осадков на территории составляет 450―550 мм. Территория относится к зоне недостаточного увлажнения, что обусловлено достаточно высокой испаряемостью в теплый период.

В течение года преобладают средние скорости ветра.

Суммы средних суточных температур за период активной вегетации растений колеблются в пределах 2400-2600°. Сумма осадков за этот период составляет 235-310 мм, ГТК составляет 1,0―1,1.

К неблагоприятным метеорологическим явлениям, наносящим значительный ущерб сельскохозяйственному производству, относятся заморозки, засухи, суховеи, сильные ветры, ливни и град.

Опасные метеорологические явления, приводящие к ЧС, и главным образом на дорогах,  – метели, ливневые дожди, град, шквал, гололёд.

# Оценка природного потенциала самоочищающей способности атмосферы

Территория характеризуется достаточно однородными метеорологическими условиями рассеивания примесей в атмосфере. Такие метеорологические условия, как слабые ветры 0-1 м/сек, наличие приземных и приподнятых инверсий, туманы способствуют накоплению примесей в атмосфере, а ливневые осадки, умеренные и сильные ветры способствуют рассеиванию примесей.

Территория имеет умеренный потенциал загрязнения атмосферы (ПЗА – возможный показатель уровня загрязнения атмосферы для низких источников) (II зона по классификации Э.Ю. Безуглой).

Во II зоне повторяемость слабых скоростей ветра 0-1 м/сек даже в сравнительно защищённых условиях не превышает 40%, а периоды длительного сохранения скорости ветра 1 м/сек и менее наблюдаются 1-5 раз в месяц. Повторяемость приземных инверсий за год составляет 30-40%. Максимум их, как и скорости ветра 0-1 м/сек отмечается летом.

# Геологическое строение и минерально-сырьевые ресурсы

# Геологическое строение

Территория располагается в пределах Воронежского кристаллического массива, являющегося частью Восточно-Европейской платформы. На размытой поверхности кристаллического фундамента залегают девонские отложения, перекрытые меловой системой, а также  палеогеновыми, неогеновыми и четвертичными образованиями. Комплекс покровных отложений представлен лессовидными суглинками и супесями и в меньшей степени песками.

На территории поселения имеются следующие экзогенные процессы:  овражная и балочная  эрозия, развитая в небольшой степени, заболачивание,  возможно развитие просадочных явлений.

Овражная эрозия приурочена к склонам водоразделов и речных террас, сложенных легко размываемыми горными породами.

Просадочные процессы распространены на поверхности плоских водоразделов и аллювиальных террас в пределах развития покровных лессовидных суглинков. Генезис западин в основном просадочный.

Болота и процессы   заболачивания на территории развиты в поймах рек и на участках низких террас.

# Минерально-сырьевые ресурсы.

По данным материалов, находящихся на хранении в филиале по Воронежской области «Территориальный фонд информации по природным ресурсам и охране окружающей среды МПР России по Центральному федеральному округу», на территории сельского поселения не выявлено месторождений  полезных ископаемых и месторождений подземных вод с утвержденными запасами.

# Водные ресурсы

# Подземные воды

Территория располагается в зоне Московского и Приволжско-Хоперского гидрогеологических бассейнов.

Пресные подземные воды приурочены к четырем основным водоносным комплексам, широко используемым для целей водоснабжения: неоген-четвертичному, турон-коньякскому, апт-сеноманскому и девонскому.

Основным водоносным комплексом, широко используемым для целей водоснабжения является неоген-четвертичный.

Неоген-четвертичный водоносный комплекс, приурочен к пескам различного гранулированного состава верхнеплиоценового и четвертичного возраста. В кровле водоносного комплекса залегают пески или невыдержанные по площади суглинки, поэтому он подвергается поверхностному загрязнению. Воды гидрокарбонатно-натриево-кальциевые.

# Естественная защищенность грунтовых вод от загрязнения

Грунтовые воды неоген-четвертичного водоносного комплекса характеризуются разнообразными условиями защищенности от инфильтрации загрязненных вод, диапазон ее изменения находится в пределах I – IX категорий. Самая низкая категория защищенности (I – II) отмечается в пределах поймы и надпойменных террас. Площади с III – V категориями защищенности прослеживаются непрерывными полосами вдоль склонов водоразделов, повторяя рисунок речных долин. На участках, совпадающих с вершинами водоразделов, защищенность грунтовых вод выше – VI – IX категории.

# Использование подземных вод

Хозяйственно-питьевое водоснабжение населения практически полностью основано на использовании подземных вод. Значительная часть нужд в технической и технологической воде промышленных предприятий обеспечивается также за счет подземных вод.

Подземные воды эксплуатируются буровыми скважинами, колодцами. Отпуск воды за год всем потребителям в среднем составил — 4,8 тыс. м3, в том числе населению и на коммунально-бытовые нужды —  3,9 тыс. м3, среднесуточный отпуск воды на 1 жителя — 137 литров/сутки.

# Поверхностные воды

Поверхностные воды поселения представлены реками Верхняя Матренка, Матренка и  водотоками без названия. Имеются пруды.

# Характеристика водотоков

| № п\п | Название водотока | Исток | Куда впадает | Длина водото-ка, км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Устье | Расстояние от устья, км |  |
| 1 | Верхняя Матренка (Матреночка) | У п.г.т. Панино | Битюг (пр) | 239,5 | 45,4 |
| 2 | Матренка | В 1,8 км к Ю от с. Хитровка | Верх. Матренка (пр) | 29 | 4,9 |
| 3 | Б/н в 3,9 км к СВ от с. Федоровка | В 2,1 км к СЗ от с. Федоровка | Верх. Матренка (лв) | 22,5 | 7,0 |
| 4 | Б/н у п. Щербачевка | В 2,2 км к ЮВ от с. Хитровка | Верх. Матренка | 26,5 | 6,7 |
| 5 | Б/н в 1,2 км к ЮВ от с. Красное | В 1,9 км к С от н.п. Перелешино | Верх. Матренка (лв) | 31 | 7,7 |
| 6 | Б/н у н.п. Перелешинский | У с. Новоалександровка | Верх. Матренка (лв) | 35 | 3,9 |
| 7 | Б/н у с. Хитровка | У с. Хитровка | Матренка (пр) | 2 | 1,8 |
| 8 | Б/н у с. Новоалександровка | У н.п. Первомайский | Б/н у н.п. Перелешинский (пр) | 3 | 1,5 |

Основным источником питания рек являются талые воды, что определяет характер их водного режима. Основными особенностями водного режима водотоков являются высокое весеннее половодье, летне-осенняя межень, прерываемая дождевыми паводками, и низкая зимняя межень.

Пруды расположены на водотоках и в верховьях балок. Наиболее крупными являются:  пр. Молодёжный,  пр.  Казпнец,  пр.  Хитровский.  Сооружение прудов вынужденная мера, связанная с условиями деградации гидрографической сети. Неумеренная распашка сведение древесной растительности существенно уменьшают водорегулирующую способность водосборной площади, отчего половодья  и ливневые паводки приобретают негативный характер.

# Почвенные ресурсы

Почвенные ресурсы представлены черноземами типичными. Вследствие неоднородности условий почвообразования среди зональных почв в виде небольших полос и пятен встречаются интразональные почвы: солонцы луговые, пойменные, песчаные почвы и др.

Водная и ветровая эрозия влечет деградацию почв.

Водная эрозия выражается здесь в расчленении поверхности земельных угодий на более дробные участки и усложнении их конфигурации; невыгодном для полей перераспределении снега и влаги; увеличении количества оползней за счет выхода грунтовых вод; снижении плодородия земли при отложении наносов в поймах рек и днищах балок; заилении малых рек, прудов и водоемов; разрушение дорог, сооружений, коммуникаций; ухудшение гидрологического режима; понижение или повышение уровня грунтовых вод и влажности почвенного покрова и других негативах.

Ветровая эрозия проявляется в виде пыльных бурь и местной (повседневной) дефляции. Пыльные бури охватывают большие территории и периодически повторяются. Ветер разрушает верхний горизонт почвы и, вовлекая почвенные частицы в воздушный поток, переносит их на различные расстояния от очагов эрозии. Местная ветровая эрозия проявляется в виде верховой эрозии и поземки.

Распространение солонцеватых почв и солонцовых комплексов создают большие трудности в проведении полевых работ и снижают урожайность сельскохозяйственных культур.

# Лесосырьевые ресурсы

Земель лесного фонда на территории нет. На территории имеются защитные лесные насаждения, представленные лесными полосами, сформированных для защиты посевов сельскохозяйственных культур от засух, суховеев и пыльных бурь, предотвращая заносов крупных дорог песком и снегом.

# Система особо охраняемых природных территорий

На территории сельского поселения не имеется особо охраняемых природных территорий.

# Ландшафтно-рекреационный потенциал

Территория   поселения расположена в пределах лесостепной провинции Окско-Донской низменности,  характеризуется  спокойным  пологоувалистым   рельефом,   местами  осложненная  балками и неглубокими оврагами: б. Верхняя Матрёнка, б. Таловый Лог, б. Красный Лог, б. Котов Яр и др.  Растительность  представлена   лесными,    кустарниковыми, полукустарничковыми и травяными сообществами. Природно-растительный покров территории в настоящее время составляют пахотные земли, естественный травостой, небольшие участки леса и полезащитные лесополосы.

При перспективном планировании развития рекреации и туризма должны, прежде всего, учитываться природные особенности территории, среди которых основными являются климатические

Факторами, способствующими развитию рекреации в поселении, являются следующие:

- наличие водоемов, песчаных пляжей, привлекающих  рекреантов  для курортного отдыха, отдыха выходного дня,  любительского лова и спортивной охоты;

- купальный период с температурами массового купания 20-22°С продолжается в среднем 80-90 дней;

- наличие лесных массивов естественного и искусственного происхождения;

- хорошая транспортная доступность.

Основными лимитирующими факторами развития рекреации следующие:

- наличие гнуса в мае-июне-июле на реке;

- процессы заболачивания пойменных территорий.

# РАЗДЕЛ 2. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ КРАСНЕНСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ ЕЁ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

2.1. Административно-территориальное устройство. Границы

Красненское сельское поселение расположено в северной части Панинского муниципального района, в свою очередь, расположенного в северной части Воронежской области.

Местоположение Красненского сельского поселения в административно-территориальном устройстве Панинского муниципального района

Территория поселения граничит с Дмитриевским, Красноновским и Чернавским сельскими поселениями, Панинским и Перелёшинским городскими поселениями Панинского района, а также имеет общую границу с Верхнехавским муниципальным районом.

На территории Красненского сельского поселения расположены 6 населенных пунктов: посёлок Перелёшино, село Красное, село Новоалександровка, посёлок Первомайский, посёлок Фёдоровка, село Хитровка. Административным центром поселения является посёлок Перелёшино, расположенный в 10 км от районного центра - р.п. Панино.

Общая площадь территории сельского поселения в границах, установленных Законом Воронежской области № 63-ОЗ «Об установлении границ, наделении соответствующим статусом, определении административных центров муниципальных образований Воронежской области» от 15.10.2004 (в ред. закона Воронежской области от 23.12.2019 N 160-ОЗ) составляет 7482,55 га.

# ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ

ГРАНИЦ КРАСНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПАНИНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

## I. Линия прохождения границы Красненского сельского поселения по смежеству с Верхнехавским муниципальным районом

От точки стыка 1055503 границ Красненского, Дмитриевского сельских поселений и Верхнехавского муниципального района линия границы в восточном направлении пересекает Юго-Восточную железную дорогу до точки 1055501.

От точки 1055501 линия границы идет в юго-восточном направлении по восточной стороне Юго-Восточной железной дороги до точки 10555.

От точки 10555 линия границы идет в северо-восточном направлении по транспортной развязке автомобильных дорог Воронеж - Тамбов и Панино - Верхняя Хава - Малая Приваловка, затем по сельскохозяйственным угодьям до точки 10552.

От точки 10552 линия границы идет в северо-западном направлении по сельскохозяйственным угодьям до точки 10551.

От точки 10551 линия границы идет в северо-восточном направлении по сельскохозяйственным угодьям до точки стыка 1054904 границ Красненского сельского поселения Панинского муниципального района и Верхнехавского, Верхнемазовского сельских поселений Верхнехавского муниципального района.

От точки стыка 1054904 линия границы в северо-восточном направлении пересекает автомобильную дорогу Воронеж - Тамбов, затем идет по сельскохозяйственным угодьям, далее по лесной полосе до точки 10540.

От точки 10540 линия границы идет в юго-восточном направлении по сельскохозяйственным угодьям, затем пересекает балку Улятня, по западной стороне многолетних насаждений, пересекает грунтовую дорогу и далее по восточной стороне лесной полосы до точки 10537.

От точки 10537 линия границы идет в северо-восточном направлении по южной стороне лесной полосы, пересекает балку, далее вновь по южной стороне лесной полосы до точки 10533.

От точки 10533 линия границы идет в юго-восточном направлении по южной стороне лесной полосы, затем по балке и далее по пруду до точки 10529.

От точки 10529 линия границы идет в северо-восточном направлении по пруду, пересекает плотину пруда, далее по балке Таловый Лог до точки стыка 07132637 границ Красненского сельского поселения Панинского муниципального района и Верхнемазовского, Александровского сельских поселений Верхнехавского муниципального района.

От точки стыка 07132637 линия границы идет в общем юго-восточном направлении по пойме реки Верхняя Матренка до точки стыка 10018001 границ Красненского, Чернавского сельских поселений и Верхнехавского муниципального района.

(в ред. закона Воронежской области от 13.04.2015 N 44-ОЗ)

Протяженность границы Красненского сельского поселения по смежеству с Верхнехавским муниципальным районом составляет 15913,2 м.

## II. Линия прохождения границы Красненского сельского поселения по смежеству с Красноновским сельским поселением

Утратил силу. - Закон Воронежской области от 13.04.2015 N 44-ОЗ.

## III. Линия прохождения границы Красненского сельского поселения по смежеству с Чернавским сельским поселением

(в ред. закона Воронежской области от 13.04.2015 N 44-ОЗ)

От точки стыка 10018001 границ Красненского, Чернавского сельских поселений и Верхнехавского муниципального района линия границы идет в общем юго-западном направлении по пойме реки Верхняя Матренка до точки 2108412.

От точки 2108412 линия границы идет в юго-восточном направлении по пойме реки Верхняя Матренка, затем по балке до точки 2108412010.

От точки 2108412010 линия границы идет в северо-восточном направлении по западной стороне лесной полосы до точки 21054130.

От точки 21054130 линия границы идет в юго-восточном направлении по северной стороне лесной полосы, затем по сельскохозяйственным угодьям, пересекает балку Каменный Лог, далее по лесной полосе, далее по северной стороне лесной полосы до точки 2105413805.

От точки 2105413805 линия границы идет в северо-восточном направлении по сельскохозяйственным угодьям до точки 21054287009.

От точки 21054287009 линия границы идет в юго-восточном направлении по сельскохозяйственным угодьям до точки 21054287008.

От точки 21054287008 линия границы идет в юго-западном направлении по сельскохозяйственным угодьям, пересекает балку Каменный Лог, вновь по сельскохозяйственным угодьям, пересекает автомобильную дорогу "Курск - Борисоглебск" - Панино - Эртиль" - с. Хитровка, по восточной стороне лесной полосы, по сельскохозяйственным угодьям, снова по восточной стороне лесной полосы до точки стыка 21054455007 границ Красненского, Чернавского сельских поселений и Перелешинского городского поселения.

Протяженность границы Красненского сельского поселения по смежеству с Чернавским сельским поселением составляет 12772,6 м.

## IV. Линия прохождения границы Красненского сельского поселения по смежеству с Перелешинским городским поселением

От точки стыка 21054455007 границ Красненского, Чернавского сельских поселений и Перелешинского городского поселения линия границы идет в северо-западном направлении по лесной полосе, затем по южной стороне лесной полосы, снова по лесной полосе, по северной стороне лесной полосы, пересекает грунтовую дорогу до точки 2108826012.

От точки 2108826012 линия границы идет в северо-восточном направлении по грунтовой дороге до точки 2108826009.

От точки 2108826009 линия границы идет в северо-западном направлении по сельскохозяйственным угодьям, затем по балке Хресников Лог, далее по сельскохозяйственным угодьям вдоль северной стороны лесной полосы, затем по лесной полосе, по южной стороне лесной полосы, снова по лесной полосе, далее по балке, затем пересекает реку Верхняя Матренка, снова по балке до точки 2108768.

От точки 2108768 линия границы идет в юго-западном направлении по балке, далее по сельскохозяйственным угодьям, затем по сельскохозяйственным угодьям южнее фруктового сада, по южной стороне лесной полосы до точки 21087040010.

(в ред. закона Воронежской области от 23.12.2019 N 160-ОЗ)

От точки 21087040010 линия границы идет в северо-западном направлении по лесной полосе вдоль южной стороны фруктового сада, далее по сельскохозяйственным угодьям, пересекает лесную полосу, затем пересекает автомобильную дорогу "Панино - Верхняя Хава - Малая Приваловка" - с. Красное, по лесной полосе до точки 2108704.

(в ред. закона Воронежской области от 23.12.2019 N 160-ОЗ)

От точки 2108704 линия границы идет в юго-западном направлении по лесной полосе вдоль северной стороны автомобильной дороги "Панино - Верхняя Хава - Малая Приваловка" - с. Красное, далее по северной стороне автомобильной дороги "Панино - Верхняя Хава - Малая Приваловка" - с. Красное до точки 2109029040.

(в ред. закона Воронежской области от 23.12.2019 N 160-ОЗ)

От точки 2109029040 линия границы идет в северо-западном направлении по северной стороне полосы отвода железной дороги до точки 2109029039.

(в ред. закона Воронежской области от 23.12.2019 N 160-ОЗ)

От точки 2109029039 линия границы идет в юго-западном направлении по полосе отвода железной дороги, пересекает полевую дорогу, пересекает железную дорогу, затем пересекает автомобильную дорогу "Панино - Верхняя Хава - Малая Приваловка" - с. Красное, далее по полосе отвода железной дороги до точки 2109029038.

(в ред. закона Воронежской области от 23.12.2019 N 160-ОЗ)

От точки 2109029038 линия границы идет в общем западном направлении по сельскохозяйственным угодьям, далее пересекает автомобильную дорогу рп Перелешинский - с. Ново-Александровка до точки 2109029036.

(в ред. закона Воронежской области от 23.12.2019 N 160-ОЗ)

От точки 2109029036 линия границы идет в общем юго-восточном направлении по западной стороне полосы отвода автомобильной дороги рп Перелешинский - с. Ново-Александровка, затем по сельскохозяйственным угодьям до точки 2109029013.

(в ред. закона Воронежской области от 23.12.2019 N 160-ОЗ)

От точки 2109029013 линия границы идет в общем южном направлении по восточной стороне пруда до точки 2109299004.

(в ред. закона Воронежской области от 23.12.2019 N 160-ОЗ)

От точки 2109299004 линия границы идет в северо-западном направлении по балке вдоль северной стороны плотины, пересекает грунтовую дорогу, далее по сельскохозяйственным угодьям до точки 210929900206.

(в ред. закона Воронежской области от 23.12.2019 N 160-ОЗ)

От точки 210929900206 линия границы идет в северном направлении по восточной стороне водозабора до точки 210929900205.

(в ред. закона Воронежской области от 23.12.2019 N 160-ОЗ)

От точки 210929900205 линия границы идет в западном направлении по северной стороне водозабора до точки 210929900204.

(в ред. закона Воронежской области от 23.12.2019 N 160-ОЗ)

От точки 210929900204 линия границы идет в южном направлении по западной стороне водозабора до точки 210929900203.

(в ред. закона Воронежской области от 23.12.2019 N 160-ОЗ)

От точки 210929900203 линия границы идет в восточном направлении по южной стороне водозабора до точки 210929900202.

(в ред. закона Воронежской области от 23.12.2019 N 160-ОЗ)

От точки 210929900202 линия границы идет в южном направлении по сельскохозяйственным угодьям до точки 210929900201.

(в ред. закона Воронежской области от 23.12.2019 N 160-ОЗ)

От точки 210929900201 линия границы идет в северо-западном направлении по сельскохозяйственным угодьям севернее грунтовой дороги, далее по грунтовой дороге до точки 2109299002.

(абзац введен законом Воронежской области от 23.12.2019 N 160-ОЗ)

От точки 2109299002 линия границы идет в юго-западном направлении по сельскохозяйственным угодьям вдоль западной стороны приусадебных земельных участков по улице Кольцова рабочего поселка Перелешинский до точки 2109299.

От точки 2109299 линия границы идет в юго-восточном направлении по грунтовой дороге вдоль южной стороны приусадебных земельных участков по улице Кольцова рабочего поселка Перелешинский до точки 2105428203.

От точки 2105428203 линия границы идет в юго-западном направлении по сельскохозяйственным угодьям, по сельскохозяйственным угодьям севернее линии электропередач, далее по полевой дороге до точки 21054282.

От точки 21054282 линия границы идет в общем юго-восточном направлении по полевой дороге, далее по сельскохозяйственным угодьям, затем по грунтовой дороге южнее приусадебных земельных участков по улицам Кольцова, Кирова и 9 Января рабочего поселка Перелешинский до точки 21054435024.

От точки 21054435024 линия границы идет в общем юго-западном направлении по балке вдоль западной стороны пруда, далее по сельскохозяйственным угодьям вдоль западной стороны балки, затем по балке до точки 21054435011.

От точки 21054435011 линия границы идет в юго-западном направлении по балке, далее по сельскохозяйственным угодьям, затем по лесной полосе, по восточной стороне лесной полосы, снова по сельскохозяйственным угодьям до точки 21054435005.

От точки 21054435005 линия границы идет в юго-восточном направлении по восточной стороне лесной полосы вдоль фруктового сада, по лесной полосе вдоль восточной стороны фруктового сада, далее по балке Котов Яр, затем по плотине, по северной стороне фруктового сада, далее по балке до точки стыка 21054541 границ Красненского сельского поселения и Перелешинского, Панинского городских поселений.

Протяженность границы Красненского сельского поселения по смежеству с Перелешинским городским поселением составляет 22122,4 м.

(в ред. закона Воронежской области от 23.12.2019 N 160-ОЗ)

## V. Линия прохождения границы Красненского сельского поселения по смежеству с Панинским городским поселением

От точки стыка 21054541 границ Красненского сельского поселения и Перелешинского, Панинского городских поселений линия границы идет в юго-западном направлении по правому берегу реки Верхняя Матренка, затем по балке до точки 21054566.

От точки 21054566 линия границы идет в общем северо-западном направлении по фруктовому саду, далее по балке Котов Яр южнее фруктового сада, затем по балке Котов Яр до точки 21054513082.

От точки 21054513082 линия границы идет в общем юго-западном направлении по балке Котов Яр, пересекает лесную полосу, далее по южной стороне лесной полосы, затем по южной стороне балки Котов Яр, по южной стороне балки Котов Яр вдоль пруда до точки 21054513079.

От точки 21054513079 линия границы идет в общем северо-западном направлении по южной стороне балки Котов Яр вдоль пруда до точки 21054513050.

От точки 21054513050 линия границы идет в общем юго-западном направлении по южной стороне балки Котов Яр вдоль пруда, по южной стороне балки Котов Яр до точки 21054513027.

От точки 21054513027 линия границы в общем северо-западном направлении пересекает балку Котов Яр до точки 21054513025.

От точки 21054513025 линия границы идет в общем северо-восточном направлении по южной стороне балки Котов Яр вдоль пруда до точки 21054513013.

От точки 21054513013 линия границы идет в общем северо-западном направлении по балке Котов Яр вдоль южной стороны пруда, затем по балке Котов Яр, далее по лесной полосе южнее фруктового сада, пересекает автомобильную дорогу Панино - Верхняя Хава - Малая Приваловка, затем пересекает Юго-Восточную железную дорогу до точки 21054500.

От точки 21054500 линия границы идет в общем северо-восточном направлении по западной стороне полосы отвода Юго-Восточной железной дороги до точки стыка 21054231 границ Красненского, Дмитриевского сельских поселений и Панинского городского поселения.

Протяженность границы Красненского сельского поселения по смежеству с Панинским городским поселением составляет 9786,5 м.

## VI. Линия прохождения границы Красненского сельского поселения по смежеству с Дмитриевским сельским поселением

От точки стыка 21054231 границ Красненского, Дмитриевского сельских поселений и Панинского городского поселения линия границы идет в северо-западном направлении по западной стороне полосы отвода Юго-Восточной железной дороги до точки 211526001.

От точки 211526001 линия границы идет в общем западном направлении по сельскохозяйственным угодьям до точки 211526007.

От точки 211526007 линия границы идет в северо-западном направлении по сельскохозяйственным угодьям до точки 211526009.

От точки 211526009 линия границы идет в западном направлении по сельскохозяйственным угодьям до точки 2109041.

От точки 2109041 линия границы идет в северо-западном направлении по сельскохозяйственным угодьям, затем пересекает лесную полосу, по древесно-кустарниковой растительности, по восточной стороне отстойника, далее пересекает грунтовую дорогу от поселка Перелешино до села Дмитриевка до точки 2108922.

От точки 2108922 линия границы идет в юго-западном направлении по грунтовой дороге от поселка Перелешино до села Дмитриевка до точки 2108942.

От точки 2108942 линия границы идет в северо-западном направлении по полевой дороге, затем по сельскохозяйственным угодьям до точки 2108847.

От точки 2108847 линия границы идет в северо-восточном направлении по сельскохозяйственным угодьям, затем по плотине пруда Вытельный до точки 2108774.

От точки 2108774 линия границы идет в общем северо-западном направлении по плотине пруда Вытельный, затем пересекает грунтовую дорогу, по древесно-кустарниковой растительности и далее по западной стороне приусадебных земельных участков по улице Гагарина поселка Перелешино до точки 2108687.

От точки 2108687 линия границы идет в общем северо-восточном направлении по северной стороне приусадебных земельных участков по улице Гагарина поселка Перелешино, затем по западной стороне приусадебных земельных участков по улице Куцыгина поселка Перелешино до точки 2108612001.

От точки 2108612001 линия границы идет в общем северном направлении по западной стороне приусадебных земельных участков по улице Куцыгина поселка Перелешино до точки 2108612012.

От точки 2108612012 линия границы идет в общем северо-восточном направлении по грунтовой дороге, затем по грунтовой дороге вдоль северной стороны пруда до точки 2108612017.

От точки 2108612017 линия границы идет в общем северо-западном направлении по сельскохозяйственным угодьям, затем по сельскохозяйственным угодьям вдоль западной стороны Юго-Восточной железной дороги, по западной стороне лесной полосы вдоль западной стороны Юго-Восточной железной дороги, пересекает автомобильную дорогу Воронеж - Тамбов, снова по западной стороне лесной полосы вдоль западной стороны Юго-Восточной железной дороги до точки стыка 1055503 границ Красненского, Дмитриевского сельских поселений Панинского муниципального района и Верхнехавского муниципального района.

Протяженность границы Красненского сельского поселения по смежеству с Дмитриевским сельским поселением составляет 7843,2 м.

Общая протяженность границ Красненского сельского поселения составляет 68437,9 м. (в ред. закона Воронежской области от 23.12.2019 N 160-ОЗ)

# Карта-схема

границ Красненского сельского поселения Панинского

муниципального района Воронежской области

(в ред. закона Воронежской области от 23.12.2019 N 160-ОЗ)

Общая численность населения сельского поселения по состоянию на 2010 год – 3107 человек.

Выписка из реестра «Административно-территориального устройства Воронежской области» (2009 г.)

| № п/п | Административно – территориальные единицы | Территориальные единицы (населенные пункты) | Кол-во жителей | Расстояние (км) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | до адм. центра поселения | до адм. центра района |
| 20.6 | Красненское сельское поселение |  | 3087 |  |  |
| 20.6.1 |  | посёлок Перелёшино | 2145 | Центр | 10 |
| 20.6.2 |  | село Красное | 271 | 5 |  |
| 20.6.3 |  | село Новоалександровка | 260 | 2 |  |
| 20.6.4 |  | посёлок Первомайский | 265 | 2 |  |
| 20.6.5 |  | посёлок Фёдоровка | 32 | 10 |  |
| 20.6.6 |  | село Хитровка | 114 | 12 |  |

  - 2.2. Население и демография

Демографическая структура и состав населения являются важнейшими социально-экономическими показателями, влияющими на развитие территории поселения и определяющими трудовой потенциал той или иной территории.

По данным паспорта на 1 января 2010 года численность населения Красненского сельского поселения составила 3107 человек.

# Динамика численности населения Красненского сельского поселения.

| Показатели | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2010 год к 2004 году, в % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность постоянного населения на 1 января, всего чел. | 3976 | 3720 | 3101 | 3134 | 3087 | 3113 | 3107 | 78,14 |
| Родилось, чел | 34 | 28 | 38 | 21 | 16 | 19 | 28 | 82,35 |
| Умерло, чел. | 83 | 61 | 42 | 51 | 54 | 40 | 40 | 48,19 |
| Естественный прирост населения прирост (+), убыль (-) населения, чел. | -49 | -33 | -4 | -30 | -38 | -21 | -12 | х |
| Прибыло, чел. | 21 | 72 | 95 | 61 | 61 | 78 | 42 | 200 |
| Выбыло, чел. | 228 | 39 | 35 | 72 | 71 | 61 | 66 | 28,95 |
| Миграционный прирост (+), убыль (-), чел. | -207 | 33 | 60 | -11 | -10 | 17 | -24 | х |
| Общий прирост (убыль) населения, чел. | -256 | 0 | 56 | -44 | -48 | -4 | -36 | х |
| Общий коэффициент рождаемости, промилле | 8,6 | 7,5 | 12,3 | 6,7 | 5,2 | 6,1 | 9 | 104,7 |
| Общий коэффициент смертности, промилле | 20,9 | 16,4 | 13,5 | 16,3 | 17,5 | 12,8 | 12,9 | 61,7 |

Динамика численности постоянного населения Красненского сельского поселения представлена на рисунке.

За рассматриваемый период с 2004 года по 2010 год  показатель численности населения Красненского сельского поселения  постепенно снижался. В  2010 году показатель составил 3107 человек, что на 21,86 % меньше показателя 2004 года.

По данным приведенной выше таблицы можно сделать вывод, показатели смертности за рассматриваемый период имеют тенденцию к снижению, а показатели рождаемости  имеют нестабильную динамику.

Показатель рождаемости в Красненском сельском поселении за рассматриваемый период снизился в 1,2 раза. Коэффициент рождаемости в сельском поселении немного увеличился с 8,6‰ в 2004 году до 9‰ в 2010 году.

Показатель смертности за рассматриваемый период с 2004 по 2010 годы значительно снизился. В 2010 году показатель смертности уменьшился в 2,1 раза по сравнению с 2004 годом.  Коэффициент смертности снизился с 20,9‰ в 2004 году до 12,9‰ в 2010 году.

Несмотря на значительное cнижение показателя смертности, смертность в поселении на протяжении рассматриваемого периода превышает рождаемость в среднем в 2,15 раза. В 2010 году смертность в 1,43 раза превышает рождаемость.

Срединный за период  2004-2010 гг. условный коэффициент депопуляции (отношение числа родившихся к числу умерших) в Красненском сельском поселении составил 0,52 при пороговых значениях 1,0-1,3. Сложившаяся в поселении демографическая модель воспроизводства населения является неблагополучной для дальнейшего развития территории.

За рассматриваемый период с 2004 по 2010 гг. в Красненском сельском поселении показатели естественной убыли населения имели тенденцию к сокращению, которая обусловлена снижением показателя смертности.

В современных условиях миграция играет важную роль в формировании численности населения. По сути, она является единственно возможным источником, компенсирующим естественную убыль населения, а также оказывает весомое влияние на формирование половозрастной структуры.

За рассматриваемый период с 2004 по 2010 годы средний показатель количества прибывших составил 62 человека. Средний показатель количества выбывших составил  82 человека. Средний показатель миграционной убыли населения, за рассматриваемый период, составил 20 человек. Таким образом, миграционные процессы в Красненском сельском поселении в основном характеризуются миграционной убылью.

Динамика возрастной структуры населения Красненского сельского поселения за 2004- 2010 г.г., согласно с паспортом муниципального образования,  представлена в таблице:

| Показатели | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения моложе трудоспособного возраста, всего чел. | 422 | 424 | 420 | 355 | 328 | 348 | 350 |
| Численность населения трудоспособного возраста, всего чел. | 2877 | 2720 | 1579 | 1650 | 1633 | 1693 | 1651 |
| Численность населения старше трудоспособного возраста, всего чел. | 797 | 576 | 1102 | 1128 | 1126 | 1072 | 1106 |

Как мы видим основная часть населения – это лица трудоспособного возраста. Численность населения трудоспособного возраста в абсолютном выражении снизилась в 2010 году по сравнению с 2004 годом на 42,6%.

Численность населения моложе трудоспособного возраста сократилась в 2010 году по сравнению с 2004 годом на 17%.

Численность населения старше трудоспособного возраста выросла в 2010 году в сравнении с 2004 годом, и данное увеличение составило 138,8% в абсолютном выражении.

В относительном выражении численность населения трудоспособного возраста в 2010 году  снизилась на 17% в общем объеме, численность населения моложе трудоспособного возраста увеличилась на 1%, численность населения старше трудоспособного возраста увеличилась на 16% в общем объеме по сравнению с 2004 годом.

Численность населения старше трудоспособного возраста в Красненском сельском поселении в 2010 году составила 36%, и это крайне высокий показатель, учитывая небольшую долю численности населения моложе трудоспособного возраста (11%), можно сделать вывод, что в дальнейшем численность населения старших возрастов будет только увеличиваться.

Старение населения и изменение его возрастной структуры находят отражение в изменении показателя демографической нагрузки: соотношения численности населения трудоспособного и нетрудоспособного возраста. В настоящее время в Красненском сельском поселении на 1000 лиц трудоспособного возраста приходится 882 лица нетрудоспособного возраста, из которых большую часть (76%) составляют лица в пенсионном возрасте. Высокая демографическая нагрузка это весьма острая социально-демографическая и экономическая проблема, так как со снижением рождаемости и ростом продолжительности жизни усиливается «давление» на трудоспособное население за счет лиц пожилого возраста.

Таким образом, демографические процессы, сложившиеся в поселении за рассматриваемый период в сочетании с увеличением абсолютной численности людей старших возрастов сделали процесс демографического старения населения поселения практически необратимым.

# Трудовые ресурсы и занятость населения

Численность трудоспособного населения в трудоспособном возрасте по данным за 2010 год составила 1651 человек, что составляет 53% численности населения сельского поселения. Численность трудоспособного населения в трудоспособном возрасте в период с 2004года по 2010 год имела динамику снижения. В 2010 году данный показатель снизился на 43% по отношению к 2004 году.

По состоянию на 01.01.2004 года в Красненском сельском поселении общая численность безработных составила 233 человека. В 2010 году показатель снизился в 11,65 раза по сравнению с показателем 2004 года и составил 20 человек.

Динамика занятого трудоспособного населения Красненского сельского поселения по видам экономической деятельности:

| Показатели | 2004 год | 2005 год | 2006год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 879 | 1090 | 629 | 773 | 515 | 474 | 413 |
| обрабатывающие производства | 523 | 304 | 721 | 638 | 841 | 939 | 957 |
| производство и распределение электроэнергии, газа и воды. | н/д | н/д | 28 | 20 | 25 | 21 | 18 |
| оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 43 | 39 | 52 | 48 | 40 | 40 | 36 |
| транспорт и связь | н/д | н/д | 12 | 14 | 4 | 7 | 7 |
| финансовая деятельность | 5 | 6 | 19 | 19 | н/д | н/д | н/д |
| образование | 86 | 123 | 120 | 134 | 143 | 159 | 144 |
| здравоохранение и предоставление социальных услуг | 21 | 27 | 28 | 29 | 31 | 31 | 33 |
| Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 36 | 34 | 28 | 20 | 21 | 22 | 23 |

Основными видами хозяйственной деятельности на территории Красненского сельского поселения являются сельское хозяйство охота и лесное хозяйство, обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды, оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, транспорт и связь, финансовая деятельность, образование, здравоохранение и предоставление социальных услуг, предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг. На протяжении периода с 2004 по 2010 год можно отметить, что наибольшее количество человек занято в сфере сельского хозяйства и обрабатывающих производств. В период с 2004 по 2010 год число занятых в сфере сельского хозяйства снизилось в 2,1 раза, оптовой и розничной торговли снизилось в 1,2 раза, предоставления прочих коммунальных, социальных и персональных услуг в 1,6 раза. Число занятых в сфере образования увеличилось в 1,7 раза, здравоохранения в 1,6 раза, обрабатывающих производств в 1,8 раза.

Если рассмотреть распределение занятых по формам собственности, можно отметить, что большинство занято в государственном секторе, а именно 82%. Количество занятых в муниципальном секторе в 2010 году составило  12%, в частном 6%.

# Вывод

Проведенный анализ демографической ситуации в Красненском сельском поселении показывает, что территория находится в стадии длительной и устойчивой депопуляции, которая обусловлена изменением параметров воспроизводства населения. Об этом говорят высокие показатели смертности, низкие показатели рождаемости, так же, необходимо отметить высокую демографическую нагрузку, старение населения. Таким образом, все свидетельствует о том, что сельское поселение относится к регрессивном типу.

Учитывая эти особенности, единственным инструментом стабилизации численности населения и возрастной его структуры является увеличение миграционного прироста. При этом, учитывая соразмерность происходящих естественных процессов и миграционную подвижность, привлечение и сохранение на территории сельского поселения молодых поколений сможет только способствовать некоторому сохранению трудовых ресурсов и возобновлению демографического потенциала на отдаленную перспективу. Так же для улучшения демографической ситуации в Красненском сельском поселении необходимо проведение целого комплекса социально-экономических мероприятий, которые будут направлены на разные аспекты, определяющие демографическое развитие, такие как сокращение общего уровня смертности (в том числе и от социально-значимых заболеваний и внешних причин), укрепление репродуктивного здоровья населения, здоровья детей и подростков, сокращение уровня материнской и младенческой смертности, сохранение и укрепление здоровья населения, увеличение продолжительности жизни, создание условий для ведения здорового образа жизни, повышение уровня рождаемости, укрепление института семьи, возрождение и сохранение традиций крепких семейных отношений, поддержку материнства и детства, улучшение миграционной ситуации. Для снижения уровня безработицы необходимо повышение конкурентоспособности и профессиональной мобильности, ищущих работу, в том числе безработных граждан на рынке труда.

  - 2.3. Экономическая база развития поселения

Целью успешного функционирования поселения как административно-территориальной единицы является создание экономического механизма саморазвития, формирование бюджета на основе надёжных источников финансирования.

Наличие эффективно развивающейся системы хозяйственного комплекса в поселении — это необходимое условие жизнеспособности и воспроизводства поселения в целях сбалансированного территориального развития.

Экономическая база Красненского сельского поселения представлена предприятиями, организациями и учреждениями по следующим видам экономической деятельности:

| Показатели | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| обрабатывающие производства | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 13 | 13 | 15 | 19 | 19 | 19 | 17 |
| Транспорт и связь | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 1 |
| образование | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| здравоохранение и предоставление социальных услуг | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 |

Общее число предприятий, организаций и учреждений в 2010 году составило 32 единицы.

По формам собственности предприятия представлены  федеральными, областными, муниципальными и частными. В 2010 году предприятия частной формы собственности  составляют 47%,  предприятия муниципальной формы собственности составляют 47%, федеральные 4%, областные 2%.

Экономическая база в Красненском сельском поселении представлена следующими предприятиями и организациями:

*  МУП «Коммунальное хозяйство ст. Перелешино», котельная  – производство тепловой энергии при сжигании минерального топлива;

* ИК-3 УФСИН России по Воронежской области – с/х продукция;

* ГУП Учреждение ОЖ-118/10 АПК «Заря» - с/х продукция.

Основные показатели промышленных предприятий  Красненского сельского поселения представлена  в таблице:

| Показатели | Ед. изм. | 2004 год | 2005 год | 2006год | 2007 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами, всего | тыс. руб. | 20700 | 20013 | 22300 | 12494 |
| Средняя численность работников | тыс. чел. | 559 | 304 | 404 | 506 |
| Фонд начисленной заработной платы работников | тыс. руб. | 6121 | 4709 | 5918 | 8100 |
| Среднемесячная заработная плата | руб. | 912 | 1290 | 1221 | 1334 |

За рассматриваемый период (2004-2007гг) объем производства снизился на 39,6%. В сравнении с 2006 годом на 44%.Численность работников за рассматриваемый период снизилась на 32%. Среднемесячная заработная плата за рассматриваемый период выросла в 1,5 раза.

Сельское хозяйство является одной из отраслей экономики Красненского сельского поселения.

В 2008 году  общий объем продукции сельского хозяйства по всем категориям хозяйств составил 140790 тыс. рублей, данный показатель в 2004 году был ниже в 1,5 раза. Среднегодовая численность работников сельхозпредприятий в 2008 году составила 351 человек, что ниже показателя 2004 года в 1,4 раза.

Динамика производства основных сельскохозяйственных продуктов в хозяйствах всех категорий представлена в таблице:

| Производство основных сельскохозяйственных продуктов в хозяйствах всех категорий, тонн: | 2004год | 2005год | 2006год | 2007год | 2008год | 2009год | 2010год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - зерно (в весе после доработки) | 4388 | 4392 | 3775 | 4499 | 6050,4 | н/д | 2486 |
| - сахарная свекла | 3040 | 1916 | 3647 | 4774 | 6542,3 | н/д | 7539 |
| - подсолнечник | 711 | 1389 | 541 | 911 | 806,9 | н/д | 693 |
| - картофель | 3945 | 2138 | 3707 | 2976 | 6608 | н/д | 638 |
| - овощи | 984 | 1503 | 915 | 1323 | 2007 | н/д | 660 |
| - скот и птица (на убой в живом весе) | 300 | 139 | 66 | 359 | 19,6 | н/д | 282 |
| - молоко | 1446 | 1072 | 800 | 1198 | 531,4 | н/д | 933 |
| - яйца, тыс. штук | 600 | 1000 | 530 | 652,9 | 677 | н/д | н/д |

За период с 2004 по 2010 год удельный вес сельскохозяйственного производства  составляют выращивание зерновых культур и сахарной свеклы. В 2010 году удельный вес сельскохозяйственного производства занимает производство сахарной свеклы – 57% и зерновых культур – 19%.

# Анализ бюджета поселения

Главной задачей бюджетного процесса в поселении является выполнение доходной части бюджета, так как без этого невозможно развитие территории поселения. Основной статьей собственных доходов бюджета поселения являются налоговые поступления.

Налоговые поступления в бюджет Красненского сельского  поселения  по видам налогов:

| Показатели | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Имущество физических лиц, тыс. руб. | 30 | 30 | н/д | н/д | 32 | 35 | 39 |
| Единый сельскохозяйственный налог, тыс.руб. | н/д | н/д | н/д | н/д | 338 | н/д | н/д |
| Налог на доходы физических лиц, тыс. руб. | 234,2 | 266,4 | 282 | н/д | 155 | 182,1 | 158 |
| Земельный налог, тыс. руб. | н/д | н/д | 1 | н/д | 171 | 171 | 315 |

Наибольшие поступления в доход бюджета Красненского сельского поселения обеспечивают  земельный налог и налог на доходы физических лиц. В 2010 году земельный налог составил 61% от всех налоговых поступлений,  налог на доходы физических лиц – 31%.

# Показатели бюджета Красненского сельского поселения

| Показатели | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доходы бюджета муниципального образования (поселения), всего тыс. руб. | 4001 | 8412 | 7308 | 3242 | 10690 |
| Исполнение к плану на год, % | 100 | 62 | 99,9 | 100 | 100 |
| Собственные доходы, тыс. руб. | 980 | 1265 | 2067 | 2159 | 2398 |
| Безвозмездные перечисления от других бюджетов бюджетной системы РФ, тыс. руб. | 3021 | 7147 | 5241 | 1083 | 8292 |
| Доля безвозмездных перечислений в общем объеме доходов муниципального образования, % | 76 | 85 | 72 | 33 | 78 |
| Доходы бюджета на душу населения, руб. | 1290 | 2684 | 2367 | 1041 | 3441 |
| Расходы бюджета муниципального образования (поселения), всего тыс. руб. | 3744 | 8493 | 4784 | 12773 | 10758 |
| Исполнение к плану на отчетный период, % | 99 | 62,4 | 100 | 100 | 100 |
| Расходы бюджета на душу населения, руб. | 1207 | 2710 | 1550 | 4103 | 3463 |

Анализ бюджета поселения за 2006-2010 гг. показывает, что доходная часть бюджета выросла в 2,7 раза. За рассматриваемый период  2007-2010 гг. доля безвозмездных перечислений выросла в 2,7 раза, а в общем объеме выросла на 2%. Данный показатель является наибольшим источником формирования доходной части бюджета. Доля собственных доходов выросла в 2,4раза, а в общем объеме снизилась на 2%. Также за рассматриваемый период произошло увеличение доходов на душу населения в 2,7 раза и расходов в 2,9 раза. Необходимо отметить, что в 2009 году наблюдается дефицит бюджета. В 2009 году расходы превысили доходы в 3,9 раза.

# Вывод

Проведенный анализ исполнения бюджета Красненского сельского поселения за 2006-2010 годы свидетельствует о том, что формирование доходной части местного бюджета осуществляется в большей части за счет безвозмездных перечислений от других бюджетов бюджетной системы РФ. В 2010 году показатель безвозмездных перечислений от других бюджетов бюджетной системы РФ составил 78%.

Так же, можно отметить, что существующие местные налоги и налогооблагаемая база поселения по-прежнему не обеспечивают необходимый объем расходов местного бюджета. Исходя из этого, можно сделать вывод, что для Красненского сельского поселения является актуальным решение множества задач: повышение социально-экономического развития территории, усиление контроля за оформлением земельных участков в собственность, регулярное и своевременное обновление сведений, необходимых для начисления местных налогов, проведение работы по легализации заработной платы, применение мер административного воздействия в отношении недоимщиков по местным налогам.

2.4. Земельный фонд и категории земель

Согласно данным приложения к Закону № 63-ОЗ площадь Красненского сельского поселения составляет 7521,34 га, в том числе площадь посёлка Перелёшино – 421,01 га, села Красное – 93,79 га, села Новоалександровка – 87,81 га, посёлка Первомайский – 43,04 га, посёлка Фёдоровка – 58,4 га, села Хитровка – 125,47 га. Общая площадь в границах населенных пунктов составляет 861,25 га.

Ниже приводится таблица, где представлены данные о распределении земель  Красненского сельского поселения по категориям (согласно данным паспорта поселения за 2010 г.):

| № п/п | Категория | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | Земли населенных пунктов | 805 |
| 2 | Земли сельскохозяйственного назначения | 6250 |
| 3 | Земли промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны | 180 |
| 4 | Земли особо охраняемых территорий | - |
| 5 | Земли лесного фонда | - |
| 6 | Земли водного фонда | - |
| 7 | Земли запаса | - |

Имеющиеся расхождения по площади   населенных пунктов Красненского сельского поселения являются следствием незаконченности работ по кадастровому учету земель различных категорий.

Необходимо проведение мероприятий по уточнению площадей земель вышеуказанных категорий.

# 2.4.1. Земли населенных пунктов

В соответствии со ст. 83 Земельного кодекса РФ, землями населенных пунктов признаются земли, используемые и предназначенные для застройки и развития населенных пунктов. Одновременно с установлением категории земель населенных пунктов вводится и новое определение границ этих земель. В соответствии с п.2 ст.83 Земельного кодекса РФ «границы городских, сельских населенных пунктов отделяют земли населенных пунктов от земель иных категорий».

В соответствии с Земельным кодексом в состав земель населенных пунктов могут входить земельные участки, отнесенные в соответствии с градостроительными регламентами к следующим территориальным зонам: жилым; общественно-деловым; производственным; инженерных и транспортных инфраструктур; рекреационным; сельскохозяйственного использования; специального назначения; военных объектов; иным территориальным зонам.

На территории Красненского сельского поселения находятся 6 населенных пунктов. Площадь земель населенных пунктов, в настоящий момент, в соответствии с приложением к Закону Воронежской области № 63-ОЗ составляет  – 861,25 га.

# 2.4.2. Земли сельскохозяйственного назначения

На основании Земельного кодекса РФ (п.1 ст.77) «землями сельскохозяйственного назначения признаются земли, находящиеся за границами населенного пункта и предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для этих целей».

В соответствии с данными паспорта Красненского сельского поселения (на 01.01.2011 г.) площадь земель сельскохозяйственного назначения составляет 6250 га.

# Распределение земельного фонда по угодьям:

| Наименование показателя | Площадь, га |
| --- | --- |
| Земли сельскохозяйственного назначения, всего В т.ч. | 6250 |
| пашни | 4817 |
| сенокосы | 3 |
| пастбища | 876 |
| многолетние насаждения | 280 |
| залежь | - |

В Красненском сельском поселении наблюдается снижение плодородия сельхозугодий (потеря гумуса); в результате эрозии происходит уменьшение площади обрабатываемых угодий.

Требуется осуществить комплекс мероприятий для улучшения качеств почв. В качестве мер, обеспечивающих защиту почв от эрозии и других деградационных процессов, можно использовать мероприятия аэроландшафтной организации территории (агромелиорация, биоинженерные технологии, посадка лесных насаждений).

На землях сельскохозяйственного назначения есть территории, занятые древесно-кустарниковой растительностью.

«Древесно-кустарниковая растительность, расположенная на землях сельскохозяйственного назначения, предназначена для обеспечения защиты земель от воздействия неблагоприятных природных, антропогенных и техногенных явлений посредством использования почвозащитных, водорегулирующих и иных свойств лесной растительности» (Гл. 19 ст. 134 Лесного кодекса).

# 2.4.3. Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности,

земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения

В соответствии с данными паспорта муниципального образования общая площадь земель промышленности на территории Красненского сельского поселения составляет 180 га. В паспорте не приводится расшифровка и дифференциация земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности,  обороны, безопасности и земель иного специального назначения.

Границы земель промышленности. В соответствии с п.1 ст. 88 Земельного кодекса РФ «землями промышленности признаются земли, которые используются или предназначены для обеспечения деятельности организаций и (или) эксплуатации объектов промышленности и права на которые возникли у участников земельных отношений по основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом, федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации».

Границы земель транспорта. В соответствии с п. 1 ст. 90 Земельного кодекса РФ «землями транспорта признаются земли, которые используются или предназначены для обеспечения деятельности организаций и (или) эксплуатации объектов автомобильного, морского, внутреннего водного, железнодорожного, воздушного и иных видов транспорта и права на которые возникли у участников земельных отношений по основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом, федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации».

Для создания нормальных условий эксплуатации автомобильных дорог и их сохранности, обеспечения требований безопасности дорожного движения и требований безопасности населения создаются придорожные полосы в виде прилегающих с обеих сторон к полосам отвода автомобильных дорог земельных участков с установлением особого режима их использования, включая ограничения на строительство зданий, строений и сооружений и иной  хозяйственной деятельности в пределах придорожных полос.

По территории Красненского сельского поселения проходят четыре автомобильные дороги регионального значения и одна – федерального.

Также к землям транспорта относятся земли ЮВЖД – «Верхняя Хава – Анна». Земли трубопроводного транспорта представлены газопроводами высокого давления на ГРП Панино и на ГРП Петровское.

Границы земель связи. На основании ст. 91 Земельного кодекса, землями связи, радиовещания, телевидения, информатики признаются земли, которые используются или предназначены для обеспечения деятельности организаций и (или) объектов связи, радиовещания, телевидения, информатики и права на которые возникли у участников земельных отношений по основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом, федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации.

Границы земель специального назначения. К землям специального назначения в зависимости от характера специальных задач, для решения которых они используются или предназначены, могут относиться земельные участки, предоставленные для специализированной деятельности.

К категории земель специального назначения на территории поселения следует отнести территории земельных участков, предоставленных для размещения кладбищ и скотомогильников.

На территории Красненского сельского поселения расположено три кладбища и три скотомогильника.

# 2.4.4. Земли особо охраняемых территорий

На основании п.3 ст.2 Федерального закона «Об особо охраняемых природных территориях», в целях защиты особо охраняемых природных территорий от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к ним участках земли и водного пространства могут создаваться охранные зоны или округа с регулируемым режимом хозяйственной деятельности.

На основании п. 4 ст. 2 Федерального закона «Об особо охраняемых природных территориях» от 14 марта 1995 г. № 33, все особо охраняемые природные территории учитываются при разработке территориальных комплексных схем, схем землеустройства и районной планировки.

В соответствии со статьей 94 Земельного кодекса РФ к землям особо охраняемых территорий относятся земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, которые изъяты в соответствии с постановлениями федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации или решениями органов местного самоуправления полностью или частично из хозяйственного использования и оборота, и для которых установлен особый правовой режим.

На территории Красненского сельского поселения расположен один памятник культурного наследия. Для этого памятника необходима разработка проекта охранных зон.

К землям особо охраняемых территорий также следует отнести земельные участки, занятые подземными источниками водоснабжения.

Основное целевое назначение земель особо охраняемых территорий – обеспечение сохранности природных и историко-культурных объектов путем полного и частичного ограничения хозяйственной деятельности.

# По результатам проведенного анализа выявлена проблема:

- На территории сельского поселения имеется объект культурного наследия, но его территория не утверждена, зона охраны не установлена.

# 2.4.5. Земли лесного фонда

Согласно статье 101 Земельного кодекса РФ к землям лесного фонда относятся лесные земли (земли, покрытые лесной растительностью и не покрытые ею, но предназначенные для ее восстановления - вырубки, гари, редины, прогалины и другие) и предназначенные для ведения лесного хозяйства нелесные земли (просеки, дороги, болота и другие).

Леса, расположенные в водоохранных зонах; леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов, ценные леса и леса, расположенные на особо защитных участках лесов, в соответствии с частью статьи 12 Лесного кодекса РФ подлежат освоению в целях сохранения средообразующих водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми полезными функциями.

На территории земель лесного фонда могут быть выделены земельные участки для осуществления рекреационной деятельности. При этом, для осуществления рекреационной деятельности в целях организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности в лесах допускается возведение временных построек на лесных участках и осуществление их благоустройства. Вопросы использования и охраны земель лесного фонда не отражаются в документах территориального планирования и регулируются исключительно положениями Лесного кодекса.

Согласно протоколу №14-17/0150-пр от 21.12.2007г. «О принятии согласованных мер по обеспечению регистрации права собственности РФ на лесные участки в составе земель лесного фонда и установления границ лесничеств и лесопарков на землях лесного фонда, в состав которых включены лесные участки, ранее находившиеся во владении сельскохозяйственных организаций» отнесению к собственности Российской Федерации подлежат лесные участки, расположенные на землях сельскохозяйственного назначения и представленные лесными насаждениями, ранее находившимися в пользовании сельхоз формирований (колхозные леса).

Согласно данным паспорта муниципального образования земли лесного фонда на территории Красненского сельского поселения не зарегистрированы.

# 2.4.6. Земли водного фонда

Федеральным законом от 03.06.2006 г. № 73-ФЗ «О введении в действие Водного кодекса Российской Федерации» внесены изменения в статью 102 Земельного кодекса РФ, устанавливающую определение земель водного фонда. В соответствии со ст.102:

«1.К землям водного фонда относятся земли:

1) покрытые поверхностными водами, сосредоточенными в водных объектах;

2) занятые гидротехническими и иными сооружениями, расположенными на водных объектах.

# 2. На землях, покрытых поверхностными водами, не осуществляется формирование земельных участков».

Необходимо определение водоохранных зон и прибрежных полос, как составных элементов зон с особыми условиями использования территорий и, соответственно, отображение на схемах  генерального плана (Градостроительный кодекс РФ, ст.23, п.6)  зон с особыми условиями  использования территорий.

По территории поселения протекают несколько водотоков: р. Верхняя Матренка (Матреночка), р. Матренка и водотоки без названия; имеются пруды. В водоохранных зонах рек допускается ограниченная хозяйственная деятельность при соблюдении установленного режима охраны в соответствии с федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации. Кроме того, соблюдение режима использования данных зон необходимо в целях охраны рек и водоемов как источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

На территории Красненского сельского поселения имеются водные объекты (пруды), которые рассматриваются как составные части земельных участков, на которых они расположены. Земельные участки, занимаемые дамбами, плотинами, иными гидротехническими сооружениями также не выделены в земли водного фонда.

Согласно данным паспорта муниципального образования – земли водного фонда на территории Красненского сельского поселения не зарегистрированы.

# 2.4.7. Земли запаса

К землям запаса относятся земли, находящиеся в государственной или муниципальной собственности и не предоставленные гражданам или юридическим лицам, за исключением земель фонда перераспределения земель, формируемого в соответствии со статьей 80  Земельного кодекса РФ.

В соответствии с данными паспорта муниципального образования на территории Красненского сельского поселения земли запаса не зарегистрированы.

В результате анализа, проведенного в пункте 2.4., выявлены следующие проблемы  Красненского сельского поселения: в связи с незавершенностью работ по постановке земельных участков на кадастровый учет невозможно произвести точный подсчет площадей земель различных категорий. Анализ земель на территории Красненского сельского поселения показывает, что площади земель многих категорий не установлены.

Таким образом, в составе земельного фонда поселения необходимо установить границы земельных участков и территорий:

- границы земель населенных пунктов;

- границы земель сельскохозяйственного назначения;

- в составе земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения границы земель промышленности, энергетики, связи и информатики и иного специального назначения (кладбища, скотомогильники, свалки ТБО);

- уточнить наличие и границы земель водного фонда;

- уточнить наличие и границы земель лесного фонда;

- уточнить наличие и границы земель запаса;

- уточнить наличие и границы земель особо охраняемых территорий.

# 2.4.8. Кадастровая оценка земель

Использование земли в Российской Федерации является платным согласно ст. 65 Земельного кодекса РФ. Плата взимается в виде земельного налога или арендной платы.  Порядок исчисления и уплаты земельного налога устанавливается законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

Агентством государственной оценки земли ОАО «ЦЧОНИИгипрозем» выполнены работы по государственной кадастровой оценке земель сельскохозяйственных угодий, земель поселений, земель сельскохозяйственного назначения, садоводческих и огороднических объединений вне черты поселений, земель промышленности и иного специального назначения вне черты поселений, земель водного фонда.

Государственная кадастровая оценка земель проводится для определения кадастровой стоимости земельных участков различного целевого назначения и основывается на классификации земель по целевому назначению и виду функционального использования.

Территориальное развитие населенных пунктов невозможно без изъятия земель и, прежде всего, сельскохозяйственных земель, при этом допускается изъятие земель худшего качества. В этих условиях вопрос сравнительной оценки сельскохозяйственных земель для целей планировочного анализа и выбора территорий для нового строительства приобретает особую актуальность.

Основной целью проведения работ по государственной кадастровой оценке земель является создание налоговой базы для исчисления земельного и ряда других имущественных налогов («Земельный кодекс РФ, ст.65, 66; постановление Правительств РФ от 08.04.2000г. №316). Кадастровая стоимость земельного фонда определяет объём потенциально возможных поступлений земельного налога в бюджеты муниципальных образований.

Материалы кадастровой оценки земель по каждой категории подвергаются актуализации (переоценке) каждые 3-5 лет и утверждаются постановлениями правительства Воронежской области.

2.5. Зонирование территории населенных пунктов Красненского сельского поселения

Среди документов территориального планирования Градостроительный кодекс РФ  особо выделяет генеральные планы как документы, в которых устанавливаются функциональные зоны, зоны планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд, зоны с особыми условиями использования территории.

Функциональные зоны - зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и функциональное назначение.

Функциональное назначение территории понимается как преимущественный вид деятельности (функция), для которого предназначена территория.

Основной задачей функционального зонирования территории населенных пунктов сельского поселения является обеспечение целесообразного использования территории поселения для создания оптимальных условий комфортности проживания населения, привлечения дополнительных капиталовложений. Для выполнения этой задачи в документах территориального планирования необходимо определить функциональные зоны и их границы с учетом историко-культурной и планировочной специфики территории населенных пунктов, требований охраны объектов природного и культурного наследия, фактического использования земель поселения.

Согласно Градостроительному кодексу РФ подготовленный и утвержденный генеральный план поселения служит основанием для проведения градостроительного зонирования территории в целях определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов для утверждения их в составе правил землепользования и застройки, проектов планировки и межевания территорий, градостроительных планов. Поэтому назначенный для застройки участок относится к какой-либо функциональной зоне генерального плана, получает градостроительные регламенты и разрешенный вид строительных преобразований из правил землепользования и застройки, приобретает точные юридически оформляемые границы из проектов планировки и межевания территории и, наконец, делится на застраиваемую и свободную от застройки части в градостроительном плане земельного участка.

Функциональное зонирование территории населенных пунктов Красненского сельского поселения определяется по фактическому использованию и произведено в соответствии с общей структурой расселения и природно-экологического каркаса.

В результате функционального зонирования вся территория населенных пунктов сельского поселения делится на функциональные зоны с рекомендуемыми для них различными видами хозяйственного использовании. Генеральным планом определены количество и номенклатура функциональных зон территории сельского поселения. Величина функциональных зон проектом установлена на основе результатов комплексной оценки территории и анализа социально-экономической ситуации в населенных пунктах Красненского сельского поселения.

Планировочная организация территории Красненского сельского поселения складывалась под влиянием основных факторов: рельефа местности, водных объектов и сложившейся транспортной структуры. Градостроительный каркас, сформированный на протяжении многих этапов развития данной территории, соответствует характеру традиционной системы расселения и представлен шестью населенными пунктами: посёлок Перелёшино, село Красное, село Новоалександровка, посёлок Первомайский, посёлок Фёдоровка, село Хитровка.

# Жилая зона

Жилые зоны - включают в себя территории всех видов жилой застройки различных строительных типов в соответствии с этажностью и плотностью застройки: зоны застройки многоэтажными жилыми домами; зоны застройки среднеэтажными жилыми домами; зоны застройки индивидуальными жилыми домами с участками; зоны садово-дачных участков.

В жилых зонах могут размещаться отдельно стоящие, встроенные и пристроенные объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения, культовые здания, стоянки автомобильного автотранспорта, промышленные, коммунальные и складские объекты, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон и деятельность которых не оказывает вредное воздействие на окружающую среду.

Жилые зоны сформированы во всех населенных пунктах поселения.

# Общественно-деловая зона

Общественно-деловые зоны  –  территории размещения учреждений здравоохранения и социальной защиты, учреждений высшего и среднего профессионального образования, прочих общественно-деловых зданий и сооружений  (административные, деловые, культурно-зрелищные, торговые и др. объекты).

Согласно п.6 ст. 85 Земельного кодекса РФ: общественная зона - территория, предназначенная для застройки административными зданиями, объектами образовательного, культурно-бытового, социального назначения и иными объектами.

Общественно-деловые зоны сформированы в пос. Перелёшино, с. Красное и пос. Первомайский.

Производственные зоны - предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, с соответствующими санитарно-защитными зонами.

Согласно п.7 ст. 85 Земельного кодекса РФ: производственная зона - территория, предназначенная для застройки промышленными, коммунально-складскими, иными, предназначенными для этих целей производственными объектами.

Производственные зоны сформированы в пос. Перелёшино, с. Красное и пос. Первомайский и представлены территорией ферм ИК-3 и ИК-10.

Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры - предназначены для размещения сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного и трубопроводного транспорта, связи, инженерного оборудования.

По территории населенных пунктов проходят коридоры ЛЭП и линии связи.

Для предотвращения вредного воздействия от сооружений и коммуникаций транспорта, связи, инженерного оборудования на среду жизнедеятельности обеспечивается соблюдение необходимых расстояний до территорий жилых, общественно-деловых и рекреационных зон и других требований в соответствии с государственными градостроительными нормативами и правилами, правилами застройки и другими нормативами.

# Зона сельскохозяйственного использования территории

В состав зон сельскохозяйственного использования могут включаться:

- зоны сельскохозяйственных угодий - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и др.);

- зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения.

На территории населенных пунктов поселения выделяются зоны сельскохозяйственного использования, занятые огородами, пашнями, сенокосами, а также сельскохозяйственными строениями и сооружениями. Здесь возможна  реконструкция существующих объектов, в настоящее время не используемых.

# Рекреационные зоны

Предназначаются для организации мест отдыха населения и включают в себя парки, сады,  лесопарки, пляжи, водоемы, спортивные сооружения, учреждения отдыха.

На территории населенных пунктов рекреационная зона представлена парками (скверами) и спортивной площадкой при школе в пос. Перелёшино.

Зоны специального назначения предназначены для размещения кладбищ, и иных объектов, использование которых несовместимо с видами использования других территориальных зон.

Зона специального назначения сформирована в пос. Перелёшино и представлена территорией исправительной колонии № 3 и исправительной колонии № 10.

# 2.5.1. Планировочная структура и функциональное зонирование территории населенных пунктов Красненского сельского поселения

# Посёлок Перелёшино

Посёлок Перелёшино располагается в западной части поселения. Территория посёлка сформирована вдоль железной дороги. Въезд в посёлок осуществляется с дороги регионального значения «Панино – Верхняя Хава – Малая Приваловка» (20 ОП РЗ КВ19-0). Улицы имеют преимущественно двухстороннюю застройку.

Жилая застройка представлена индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками и многоквартирными жилыми домами средней этажности.

На территории сформировавшейся общественно-деловой зоны расположены следующие здания: администрация СП, амбулатория, школа, СДК с библиотекой и т.д.

Производственная зона представлена территорией коммунальных и складских объектов и территорией МТФ ИК № 10.

Зона сельскохозяйственного использования в границах посёлка представлена территорией, занятой огородами, пашнями, сенокосами, пастбищами, а также сельскохозяйственными строениями и сооружениями.

Зона специального назначения представлена территорией исправительных колоний №3 и № 10.

# Село Красное

Село Красное располагается в центральной части поселения. Территория села сформирована вдоль водотока и состоит из трёх анклавных частей. Въезд в село осуществляется с дороги регионального значения «Панино – Верхняя Хава – Малая Приваловка» – с. Красное (20 ОП РЗ Н24-21). Улицы имеют преимущественно двухстороннюю застройку.

Жилая застройка представлена индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками, сформированными вдоль единственной улицы.

На территории сформировавшейся общественно-деловой зоны расположены здания отделения связи и СДК с ФАПом.

Зона сельскохозяйственного использования в границах села представлена территорией, занятой огородами, пашнями, сенокосами, пастбищами, сельскохозяйственными строениями и сооружениями.

# Село Новоалександровка

Село Новоалександровка располагается восточнее посёлка Перелёшино. Территория села сформирована вдоль водотока и состоит из трёх анклавных частей. Въезд в село осуществляется с дороги регионального значения «Панино – Верхняя Хава – Малая Приваловка» – с. Красное (20 ОП РЗ Н24-21).

Жилая застройка представлена индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками.

Зона сельскохозяйственного использования в границах села представлена территорией, занятой огородами, пашнями и сенокосами.

# Посёлок Первомайский

Посёлок Первомайский располагается в западной части поселения, южнее посёлка Перелёшино. Въезд в посёлок осуществляется с дороги регионального значения «Панино – Верхняя Хава – Малая Приваловка» – п. Первомайский (20 ОП РЗ Н25-21).

Жилая застройка представлена индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками.

На территории сформировавшейся общественно-деловой зоны расположены следующие здания: ФАП и отделение связи с библиотекой.

Зона сельскохозяйственного использования в границах села представлена территорией, занятой огородами, пашнями и сенокосами.

# Посёлок Фёдоровка

Посёлок Фёдоровка располагается в северной части поселения. Территория села сформирована вдоль водотока. Въезд в посёлок осуществляется по грунтовой дороге. Улицы имеют одностороннюю застройку.

Жилая застройка представлена индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками.

Зона сельскохозяйственного использования в границах села представлена территорией, занятой огородами, пашнями и сенокосами.

# Село Хитровка

Село Хитровка располагается в юго-восточной части поселения. Территория села сформирована вдоль реки Матрёнка. Въезд в село осуществляется с дороги регионального значения «Курск – Борисоглебск» – Панино – Эртиль» – с. Хитровка (20 ОП РЗ Н6-21). Улицы имеют двухстороннюю застройку.

Жилая застройка представлена индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками.

Зона сельскохозяйственного использования в границах села представлена территорией, занятой огородами, пашнями и сенокосами.

# 2.5.2. Зоны ограничений, зоны с особыми условиями использования территории

При разработке Генерального плана сельского поселения необходимо учитывать наличие зон, оказывающих влияние на развитие территории.

Ограничения на использование территорий для осуществления градостроительной деятельности устанавливаются в следующих зонах:

- зоны с особыми условиями использования территорий (зоны охраны ОКН; санитарные, защитные и санитарно - защитные зоны; водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы; зоны санитарной охраны источников водоснабжения, приаэродромные территории);

- территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

В данном случае границы предполагаемых зон с особыми условиями использования территорий не определены соответствующими проектами. В генеральном плане сельского поселения границы этих зон отображаются в соответствии с действующими нормативными документами.

# 2.5.2.1. Охранные зоны инженерно-транспортных коммуникаций

- придорожная полоса автомобильных дорог вне застроенных территорий;

- полоса отвода железной дороги;

- охранная зона газопроводов;

- охранная зона воздушных линий электропередач;

- охранная зона линий связи;

- приаэродромные территории.

# Приаэродромные территории

Федеральными правилами использования воздушного пространства Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 11 марта 2010 г. № 138, установлено, что приаэродромная территория отображается в схеме территориального планирования соответствующего субъекта Российской Федерации.

Отображение в Генеральном плане приаэродромных территорий осуществляется в том числе на основании постановления администрации Красненского сельского поселения Панинского муниципального района от 24.01.2022 № 6.

Для каждого аэродрома устанавливается приаэродромная территория. Границы приаэродромной территории определяются по внешней границе проекции полос воздушных подходов на земную или водную поверхность, а вне полос воздушных подходов - окружностью радиусом 30 км от контрольной точки аэродрома.

Проектирование, строительство и развитие городских и сельских поселений, а также строительство и реконструкция промышленных, сельскохозяйственных и иных объектов в пределах приаэродромной территории должны проводиться с соблюдением требований безопасности полетов воздушных судов, с учетом возможных негативных воздействий оборудования аэродрома и полетов воздушных судов на здоровье граждан и деятельность юридических лиц и по согласованию с собственником аэродрома.

Территория Красненского сельского поселения располагается в приаэродромной территории от аэродрома «Воронеж (Чертовицкое)» (международный аэропорт) (приаэродромная территория установлена Приказом Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) от 26.02.2021 № 113-П):

- Подзона№4: Четвертая подзона, в которой запрещается размещать объекты, создающие помехи в работе наземных объектов средств и систем обслуживания воздушного движения, навигации, посадки и связи, предназначенных для организации воздушного движения и расположенных вне первой подзоны;

- Приаэродромные территории отображены в графических материалах генерального плана.

# Придорожная полоса автомобильных дорог

На территории поселения имеются следующие  инженерно-транспортные коммуникации:

- автомобильная дорога общего пользования федерального значения «Воронеж – Тамбов» (Р 193) -  I, II категории;

- автомобильная дорога общего пользования регионального значения «Панино – Верхняя Хава – Малая Приваловка» (20 ОП РЗ КВ19-0) -  III категории;

- автомобильная дорога общего пользования регионального значения «Панино – Верхняя Хава – Малая Приваловка» – с. Красное (20 ОП РЗ Н24-21) -  IV категории;

- автомобильная дорога общего пользования регионального значения «Панино – Верхняя Хава – Малая Приваловка» – п. Первомайский (20 ОП РЗ Н25-21) -  IV категории;

- автомобильная дорога общего пользования регионального значения «Курск – Борисоглебск» – Панино – Эртиль» – с. Хитровка (20 ОП РЗ Н6-21) -  IV категории.

Решение об установлении границ придорожных полос автомобильных дорог, или об изменении границ таких придорожных полос принимаются органами исполнительной власти или органами местного самоуправления (их компетенция предусмотрена в статье 26 Федерального закона «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).

# Полоса отвода железной дороги

По территории Красненского сельского поселения проходит железная дорога «Верхняя Хава – Анна», от которой отходит ветка на р.п. Перелёшинский.

Создание и установление правового режима полос отвода и охранных зон железных дорог осуществляется в соответствии со статьями 87 и 90 ЗК РФ и статьями 2 и 9 Федерального закона от 10.01.2003 г. № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации».

Железнодорожные пути следует отделять от жилой застройки городов и поселков санитарно-защитной зоной шириной 100 м, считая от красной линии до оси крайнего пути (На основании ОСН 3.02.01-97 «Нормы и правила проектирования отвода земель для железных дорог»).

# Охранные зоны газораспределительных сетей

При разработке генеральных планов должны  учитываться как охранные зоны трубопроводов, так и зоны минимально допустимых расстояний от оси трубопроводов до населенных пунктов, отдельных зданий и сооружений, которые должны приниматься в зависимости от класса и диаметра трубопроводов, степени ответственности объектов и необходимости обеспечения их безопасности в соответствии со СНиП 2.05.06-85 "Магистральные трубопроводы".

Ширина охранных зон газопроводов должна быть принята в соответствии с "Правилами охраны магистральных трубопроводов", утвержденными постановлением Гостехнадзора России № 9 от 22.04.1992.

По территории Красненского сельского поселения проходят газопроводы высокого давления на ГРП Панино и на ГРП Петровское.

Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны, принятые в соответствии с  "Правилами охраны газораспределительных сетей", утвержденными постановлением правительства РФ № 878 от 20.11.2000:

а) вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;

б) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны;

в) вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется.

г) вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно- кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.

Отсчет расстояний при определении охранных зон газопроводов производится от оси газопровода - для однониточных газопроводов и от осей крайних ниток газопроводов - для многониточных.

# Охранная зона воздушных линий электропередач

В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередач, устанавливаются санитарные разрывы  (в соответствии с постановлением от 24 февраля 2009 г. № 160 о порядке установления охранных зон, объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон):

- ЛЭП10 кВ - 10 м от проекции крайних проводов;

- ЛЭП35 кВ - 15 м от проекции крайних проводов;

- ЛЭП110 кВ - 20 м от проекции крайних проводов.

Охранная зона вдоль воздушных линий электропередачи устанавливается в виде воздушного пространства над землей, ограниченного параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии на расстоянии от крайних проводов по горизонтали.

# Охранная зона линий связи

Уровни электромагнитных излучений не должны превышать предельно допустимые уровни (далее - ПДУ) согласно приложению 1 к СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03.

В целях защиты населения от воздействия электромагнитных полей, создаваемых передающими радиотехническими объектами, устанавливаются санитарно-защитные зоны и зоны ограничения с учетом перспективного развития передающих радиотехнических объектов и населенных пунктов. Границы санитарно-защитных зон определяются на высоте 2 м от поверхности земли по ПДУ. Зона ограничения представляет собой территорию, на внешних границах которой на высоте от поверхности земли более 2 м уровни электромагнитных полей превышают ПДУ. Внешняя граница зоны ограничения определяется по максимальной высоте зданий перспективной застройки, на высоте верхнего этажа которых уровень электромагнитного поля не превышает ПДУ.

По территории Красненского сельского поселения проходит кабель межпоселковой связи, кабели связи внутри населенных пунктов и линии ВОЛС.

# 2.5.2.2.  Охранные зоны объектов промышленности, специального назначения

- санитарно-защитные зоны  промышленных предприятий;

- санитарно-защитные зоны кладбищ, скотомогильников, мест сбора ТБО.

# Санитарно-защитные зоны промышленных предприятий

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 предприятия, группы предприятий их отдельные здания и сооружения с технологическими процессами, являющимися источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха санитарно-защитными зонами (СЗЗ).

Территория санитарно-защитной зоны предназначена для:

  - обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами (ПДК, ПДУ);

  - создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

  - организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и повышения комфортности микроклимата.

Промышленные предприятия должны иметь утвержденные проекты санитарно-защитных зон. При отсутствии утвержденной СЗЗ принимаются нормативные   размеры СЗЗ   по   СанПин   2.2.1/2.1.1.1200-03   в   соответствии   с санитарной     классификацией предприятий, производств и объектов.

# Перечень действующих предприятий сельского поселения:

| № п/п | Адрес | Наименование предприятия | Вид деятельности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Красненское СП, пос. Перелёшино, ул. Мира, 72 | ИК-3 УФСИН России по Воронежской области | Сельское хозяйство, растениеводство, животноводство, ремонт техники |
| 2 | Красненское СП, пос. Перелёшино, ул. Мира, 71а | ГУП Учреждение ОЖ-118/ИК-10 АПК «Заря» | Сельское хозяйство, растениеводство, животноводство, ремонт техники |

На территории Красненского сельского поселения располагается три кладбища:

| Адрес | Кол-во | Площадь, га | закрытое/ действующее | Расстояние до ближайшего населенного пункта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Красное | 1 | 3 | действующее | 400 м |
| с. Хитровка | 1 | 1,5 | действующее | В черте нп |
| с. Новоалександровка | 1 | 2,5 | действующее | 600 м |

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 данные объекты имеют V класс опасности, размер санитарно-защитной зоны составляет 50 м (сельские кладбища).

На территории Красненского сельского поселения имеется три скотомогильника: один действующий и два закрытых (I класс опасности, санитарно-защитная зона – 1000 м).

Также на территории поселения расположены три площадки для сбора твердых бытовых отходов, общей площадью – 300 м2.

# 2.5.2.3.  Зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

На территории Красненского сельского поселения источниками питьевого водоснабжения являются подземные артезианские скважины. В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 источники водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (ЗСО).

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водоподводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Для водозаборов подземных вод граница первого пояса ЗСО устанавливается не менее 30 м от водозабора и на расстоянии не менее 50 м - при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора.

Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами.

В соответствии с Санитарными правилами и нормами «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» СанПиН 2.1.4.1110-02 (14.03.2002), утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ в зоне охраны источников водоснабжения запрещается:

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод;

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод, рубка леса главного пользования и реконструкции.

Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

а) при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;

б) при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

2.5.2.4. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы, создаваемые с целью поддержания в водных объектах качества воды, удовлетворяющего всем видам водопользования, имеют определенные регламенты хозяйственной деятельности, в том числе градостроительной, которые установлены Водным кодексом Российской Федерации.

## Реки Верхняя Матренка (Матреночка), Матренка и водотоки без названия являются поверхностными водными объектами общего пользования. Согласно ч.6 статьи 6 Водного кодекса РФ полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.

## В соответствии с ч.8 статьи 6 каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.

# В водоохранной зоне запрещается:

    - использование сточных вод для удобрения почв;

    - размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

    - осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

    - движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

Согласно п.15 и п.17 статьи 65 Федерального закона №74 –ФЗ существуют ограничения на хозяйственную и иную деятельность в водоохранных зонах и пребрежно-защитных полосах.

# В границах прибрежных защитных полос запрещаются:

1)    распашка земель;

2)    размещение отвалов размываемых грунтов;

3)  выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством (РФ от 03.06.2006 N 74-ФЗ) и законодательством в области охраны окружающей среды.

Границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос на схеме генерального плана выполнены с учетом положений Водного кодекса (от 03.06.2006 N 74-ФЗ.).

Ширина водоохранной зоны в соответствии с Водным кодексом устанавливается от соответствующей береговой линии. В соответствии с пунктом 4 статьи 65 Водного кодекса РФ ширина водоохранной зоны строго регламентирована в зависимости от протяженности реки – 50, 100 и 200 метров. Исходя из этого, размеры прибрежных защитных и водоохранных зон, установленных на территории Красненского  сельского поселения, представлены в таблице.

| Название водного объекта | Полная длина водотока | Размер береговой линии (полосы), м | Размер прибрежной защитной зоны, м | Размер водоохраной зоны, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| р. Верхняя Матренка (Матреночка) | 45,4 | 20 | 50 | 100 |
| р. Матренка | 4,9 | 5 | 50 | 50 |
| Б/н в 3,9 км к СВ от с. Федоровка | 7,0 | 5 | 50 | 50 |
| Б/н у п. Щербачевка | 6,7 | 5 | 50 | 50 |
| Б/н в 1,2 км к ЮВ от с. Красное | 7,7 | 5 | 50 | 50 |
| Б/н у н.п. Перелешинский | 3,9 | 5 | 50 | 50 |
| Б/н у с. Хитровка | 1,8 | 5 | 50 | 50 |
| Б/н у с. Новоалександровка | 1,5 | 5 | 50 | 50 |

На территории прибрежных защитных полос рекомендуется посадка или сохранение древесно-кустарниковой или луговой растительности.

На территории сельского поселения расположено несколько прудов, и эти водные объекты рассматриваются как составная часть земельных участков, на которых они расположены. Для таких водоемов водоохранных зон не предусмотрено.

Согласно ст.14 Федерального закона №73- ФЗ от 03.06 2006 (в ред. от 14.07.2008) запрещается приватизация земельных участков в пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации.

К мероприятиям в отношении водных объектов, находящихся в собственности муниципального образования, должны относиться (в соответствии со ст. 27 №74-ФЗ):

## - осуществление мер по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий;

## -осуществление мер по охране таких водных объектов;

## - установление ставок платы за пользование такими водными объектами, порядка расчета и взимания этой платы.

## К полномочиям органов местного самоуправления в области водных отношений, кроме полномочий собственника, относится установление правил использования водных объектов общего пользования, расположенных на территории муниципального образования, для личных и бытовых нужд; предоставление гражданам информации об ограничениях водопользования на водных объектах общего пользования, расположенных на территориях муниципальных образований.

# 2.5.2.5. Ограничения по требованиям охраны объектов культурного наследия:

- территория объекта культурного наследия;

- охранная зона объекта культурного наследия;

- охранная зона культурного слоя.

В целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия в их исторической среде на сопряженной с ними территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта. Границы зон охраны, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах этих зон устанавливаются и утверждаются на основании проекта зон охраны объектов культурного наследия. Границы зон охраны должны быть установлены в соответствии с историко-архитектурным и историко-археологическим планами территории.

Охранная зона объекта культурного наследия – территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Зона охраны культурного слоя включает территорию распространения археологического культурного слоя, ареалы вокруг отдельных памятников археологии: руинированных построек, городищ, стоянок, селищ и курганов; устанавливается на территории, где верхние напластования земли до материка, образовавшиеся в результате деятельности человека, содержат остатки исторической материальной культуры и являются памятником археологии.

Для обеспечения сохранности объектов культурного наследия при выполнении работ по хозяйственному освоению территорий, предусмотренных проектом Генерального плана, на указанных территориях требуется полное или частичное ограничение хозяйственной деятельности. Кроме того, следует учитывать, что в соответствии с требованиями ст. 30 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ» земельные участки, подлежащие хозяйственному освоению, являются объектами историко-культурной экспертизы.

Для объектов историко-культурного наследия, находящихся на территории поселения требуется разработать и утвердить проекты границ их территорий, охранных зон и зон регулирования застройки с градостроительными регламентами, регистрацией обременения в ФРС.

Согласно ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» необходимо учитывать следующее:

## - проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия, либо при обеспечении заказчиком сохранности расположенных на данной территории объектов культурного наследия;

## - в случае обнаружения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, в проекты проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ должны быть внесены разделы об обеспечении сохранности обнаруженных объектов до включения данных объектов в реестр в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, а действие положений землеустроительной, градостроительной и проектной документации, градостроительных регламентов на данной территории приостанавливается до внесения соответствующих изменений;

## - в случае расположения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов культурного наследия, включенных в реестр, и выявленных объектов культурного наследия землеустроительные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные и иные работы на территориях, непосредственно связанных с земельными участками в границах территории указанных объектов, проводятся при наличии в проектах проведения таких работ разделов об обеспечении сохранности данных объектов культурного наследия или выявленных объектов культурного наследия, получивших положительные заключения государственной экспертизы проектной документации.

На территории Красненского сельского поселения расположен один объект культурного наследия – братская могила № 235.

# 2.5.2.6. Ограничения по воздействию на строительство природных и техногенных факторов:

- зона затопления паводком 1-% ной обеспеченности;

- овражные и прибрежно-склоновые территории, территории подверженные экзогенным геологическим процессам (карсты, оползни, и т.д.);

- заболоченные территории;

- нарушенные территории.

# Зона затопления паводком 1% обеспеченности.

Зона затопления прибрежных территорий речными паводками повторяемостью один раз в 100 лет является неблагоприятной для градостроительного освоения без проведения дорогостоящих мероприятий по инженерной подготовке территории (подсыпка, гидронамыв, дренаж, берегоукрепление). Границы территорий, подверженных затоплению и подтоплению, и режим осуществления хозяйственной и иной деятельности на этих территориях в зависимости от частоты их затопления и подтопления устанавливаются в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.

На территориях, подверженных затоплению, размещение новых населенных пунктов, кладбищ, скотомогильников и строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещается.

В поселении в соответствии с паспортизацией населенных пунктов и объектов хозяйствования по предупреждению чрезвычайных ситуаций от затопления и подтопления на территории Воронежской области, предоставленной Территориальным фондом информации по природным ресурсам и охране окружающей среды МПР России по центральному федеральному округу, отсутствуют территории, подверженные затоплению  паводком 1% обеспеченности.

Овражные и прибрежно-склоновые территории, территории подверженные экзогенным геологическим процессам (карсты, оползни, и т.д.)

Территории, подверженные эрозионным процессам, которые вызваны морфографическими особенностями рельефа, режимом поверхностного и подземного стока и физико-механическими свойствами грунтов.

В целом территория поселения ограниченно благоприятна для строительства. На этапе выбора площадки под строительство необходимы инженерно-геологические изыскания с целью выявления просадочных грунтов и карста. В большинстве случаев основанием для фундаментов зданий и сооружений будут служить покровные суглинки, которые могут обладать просадочными свойствами.

Заболоченные территории. В Красненском сельском поселении  болота и процессы   заболачивания развиты в поймах рек и на участках низких террас.

Нарушенные территории. Территории отработанных карьеров строительных материалов, техногенные нарушения рельефа, отвалы грунта и пр.

Карьеры на территории поселения отсутствуют, однако возможно развитие просадочных явлений.

В результате анализа, проведенного в пункте 2.5., выявлены следующие проблемы, связанные с наличием зон, оказывающих влияние на развитие территории:

1. В связи с отсутствием утвержденных документов территориального планирования вышестоящего уровня: схем территориального планирования Российской Федерации, Панинского муниципального района, в составе которых должны быть определены ограничения по охранным зонам  инженерно-транспортных коммуникаций, расположенным на территории поселения, по требованиям охраны объектов культурного наследия, границы зон с особым использованием территории, границы зон подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, Генеральный план сельского поселения может подвергаться корректировке по мере разработки и утверждения соответствующей градостроительной документации.

# 2. Требуется разработка и утверждение проектов санитарно-защитных зон предприятий, расположенных на территории поселения.

3. Требуется вынос на местность границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос; границ охранных зон объектов культурного наследия по мере разработки специальных программ и проектов этих зон.

2.6. Объекты местного значения

2.6.1. Инженерная инфраструктура

# Водоснабжение

В настоящее время организация и ответственность за водоснабжение Красненского сельского поселения лежит на администрации сельского поселения.

Источником водоснабжения, являются подземные воды.

Служба водопроводного хозяйства включает в себя эксплуатацию и обслуживание  водоразборных колонок, пожарных гидрантов; артезианских скважин  -  5 штук, глубина от 58 до 95 м  (2 скважины муниципальные; 3 — ведомственные: УФСИМ ИК-3); водонапорных башен – 2 шт. (муниципальная и ведомственная УФСИМ ИК-3), объемом 40 куб.м; сетей и водоводов (протяженностью 2 км). Общая производительность водозаборов составляет 0,18 тыс.куб.м./сут. Качество питьевой воды не соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 по жесткости.

На территории Красненского сельского поселения действуют 2 водозабора.  Основным оборудованием являются погружные насосы марок: ЭЦВ6-10-140.

Зоны санитарной охраны водозаборов, в целях санитарно-эпидемиологической надежности, предусмотрены в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84 и СанПиН 2.1.41110-02.

# Мероприятия по первому поясу ЗСО:

- территория должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охранной. Дорожки к сооружениям должны быть за асфальтированы;

- не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно — бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений;

- здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом сан режима на территории второго пояса;

- в исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе;

- водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов;

- все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

# Мероприятия по второму и третьему поясам:

- выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;

- бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора;

- запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли;

- запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод; размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра госсанэпиднадзора, выданного с учетом заключения органов геологического надзора;

- своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрогеологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

# Мероприятия по второму поясу:

Кроме мероприятий указанных выше, в пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные мероприятия:

- не допускается, размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, птицефабрик и животноводческих предприятий, а также иных объектов, обуславливающих опасность микробиологического загрязнения подземных вод;

- не допускается, применение удобрений и ядохимикатов;

- не допускается, рубка леса главного пользования и реконструкции.

# Мероприятия по санитарно-защитной полосе водоводов:

- в пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод;

- не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Учитывая, что бурение скважин производилось в период с 1968 годов и износ основных фондов составляет в среднем около 90%, а также  в связи с повышением требований к водоводам и качеству хозяйственно-питьевой воды, усовершенствованием технологического оборудования, повышением требований к системам сигнализации и диспетчеризации, автоматического управления технологическими процессами, необходимо провести реконструкцию систем и сооружений.

Система водоснабжения поселения, централизованная, объединенная для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд. Наружное пожаротушение предусматривается из подземных пожарных гидрантов. Так же на сети установлены  водоразборные колонки. Трассировка водоводов и разводящих сетей ниже глубины промерзания.

Фактическое водопотребление на 1 человека в сутки составляет 137 литров.

Процент жилого фонда, обеспеченного водопроводом составляет — 25 %.  Из этого следует, что необходимо проводить расширение сети водопровода, для 100 % охвата всех жилых районов поселения.

# Водоотведение

Система централизованной канализации в Красненском сельском поселении, практически отсутствует. Канализование зданий, имеющих внутреннюю канализацию,  происходит в выгребы с последующим вывозом специальной техникой на свалку ТБО в Панино.

На данном этапе развития поселения назрела острая необходимость в системе централизованной канализации. Сейчас вопрос вывоза сточных вод решается при помощи наемной техники, а именно путем вывоза за пределы поселения ассенизаторскими машинами, что значительно удорожает стоимость коммунальных услуг и ложится дополнительным бременем на платежеспособную часть населения.

На территории сельского поселения находятся ведомственные биологические очистные сооружения УФСИМ ИК-3 производительностью 0,7 тыс. куб. м/ сутки. В систему входят одна КНС и 1,65 км самотечных сетей.

На территории поселения ливневая канализация отсутствует. Отвод дождевых и талых вод не регулируется и осуществляется в пониженные места существующего рельефа.

# Газоснабжение

В настоящее время газоснабжение Красненского сельского поселения Подгоренского района развивается на базе природного газа через ГРС «Сергеевка» от газопровода-отвода диаметром 500 мм и давлением 0,55 МПа на ГРС Анна.

Распределение газа по поселению осуществляется по 3-х ступенчатой схеме:

- I-я ступень — газопровод высокого давления I - ой категории р ≤ 1,2 Мпа;

- II-я ступень — газопровод среднего давления р ≤ 0,03 МПа.

- III-я ступень — газопровод низкого давления р ≤ 0,003 МПа.

Связь между ступенями осуществляется через газорегуляторные пункты (ГРП, ШРП). Всего в поселении насчитывается 2 ГРП и 3 ШРП. По типу прокладки газопроводы всех категорий давления делятся на подземный и надземный. Надземный тип прокладки для газопровода низкого давления.

По данным администрации Красненского сельского поселения:

- природным газом газифицировано 40 % от общего количества  квартир;

- сжиженным газом газифицировано 60 % от общего количества квартир.

- общая протяженность газопроводов составляет 25,597 км:

- протяженность газопровода низкого давления — 20,669 км;

- протяженность газопровода среднего давления — 3,567 км;

- протяженность газопровода высокого давления — 1,361 км.

# Направления использования газа

- На хозяйственно-бытовые нужды населения;

- В качестве  энергоносителя для теплоисточников.

Существующая жилая застройка  сельского поселения состоит из:

  - индивидуальных жилых домов усадебного типа (1-2 этажных);

  - малоэтажной многоквартирной застройки.

В домах усадебной застройки установлены газовые плиты и 2-х контурные отопительные котлы, в домах средней этажности - газовые плиты и проточные газовые водонагреватели.

# Теплоснабжение

В  Красненском сельском поселении  Панинского муниципального района теплоснабжение социально значимых объектов  осуществляется в основном от отдельно стоящих и встроенно-пристроенных котельных.

В качестве топлива используется в основном уголь и электрическое отопление.

Годовой  расход топлива на отопление социально значимых объектов:

- уголь — 157 тонн.

Основные технические характеристики  оборудования  сведены в таблицу (данные выданы администрацией сельского поселения):

| Наименование и местоположение котельной | Установленная мощность (Гкал/час) | Год ввода в эксплуатацию | Кол-во (шт) и тип котлов | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная Перелёшинской амбулатории | 0,536 | 2010 | Протерм | Электричество/ 25,5 тысч.кВт в час |
| Котельная Мировского детского дома | 0,4 | 1974 | У-5 — 2 шт | Уголь/ 157 тонн |
| Котельная Перелешинской СОШ | 0,4 | 2010 | Протерм | Электричество/ 55,5 тысч.кВт в час |

Теплоносителем для систем отопления и горячего водоснабжения является сетевая вода с расчетными температурами Т = 150-700С, Т = 95-700С.

Система теплоснабжения от вышеперечисленных котельных — закрытая.

Схема теплоснабжения тупиковая, двухтрубная, с насосным оборудованием.

Трубопроводы смонтированы из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 для систем отопления и вентиляции и оцинкованных — для систем горячего водоснабжения.

Обеспечение теплом жилой застройки осуществляется в зависимости от  степени газификации населенных  пунктов. Часть жилой застройки отапливается от индивидуальных  автономных отопительных и водонагревательных систем  ( работающих на природном газе),   часть имеет печное отопление.

Обеспечение теплом промышленных предприятий в данном разделе не рассматривается в связи с отсутствием данных.

# Топливно-энергетический баланс Красненского сельского  поселения

| Муниципальное образование | Потребность в тепле в МВт/Гкал/ч | Обеспечение теплом |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 |
| I Существующий: а) жилой фонд | 20,54 17,71 | От индивидуальных источников |
| б) соцкультбыт поселения | 1,55 1,336 |  |
|  |  | От отдельно стоящих и встроенно-пристроенных котельных |
| Всего: | 22,09 19,046 |
| II Новое строительство: а) жилой фонд | В связи с демографическим спадом увеличения нет |
| б) Соцкультбыт | расходы определяются в течении разработки проектной документации по объектам, с уточнениями производственных мощностей |
| Всего: | 16,95 14,61 |

# Электроснабжение

Основная цель разработки настоящего раздела ГП - обеспечение оптимального развития энергосистемы Красненского сельского поселения,  взаимоувязанного с его территориально-планировочным развитием.

В настоящее время электроснабжение Красненского сельского поселения в основном осуществляется  по распределительным линиям ВЛ 10 кВ от подстанции ПС 35/10 кВ «Сем. завод» (раб. пос. Перелёшинский). По балансовой принадлежности электросетевые объекты Красненского сельского поселения относятся к производственному отделению «Панинские электрические сети», которое входит в состав филиала ОАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго».

Распределение электроэнергии по потребителям поселения осуществляется на напряжении 10, 0,4 кВ, через понижающие трансформаторные подстанции 10/0,4кВ (в количестве 16 шт., присоединенной мощностью — 3279 кВа).

Технические характеристики трансформаторных подстанций обслуживающих Красненского  сельское поселение сведены в таблицу:

| № п/п | Наименование подстанции | Напряжение кВ | Кол-во и мощность трансформаторов шт/кВа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | КТП 512 | 10/0,4 кВ | 1-250 кВа |
| 2 | КТП 513 | 10/0,4 кВ | 1-100 кВа |
| 3 | КТП 514 | 10/0,4 кВ | 1-40 кВа |
| 4 | КТП 507 | 10/0,4 кВ | 1- 100 кВа |
| 5 | КТП 503 | 10/0,4 кВ | 1-63 кВа |
| 6 | КТП 505 | 10/0,4 кВ | 1-630 кВа |
| 7 | КТП 601 | 10/0,4 кВ | 1-600 кВа |
| 8 | КТП 602 | 10/0,4 кВ | 1-160 кВа |
| 9 | КТП 603 | 10/0,4 кВ | 1-100кВа |
| 10 | КТП 604 | 10/0,4 кВ | 1-250 кВа |
| 11 | КТП 605 | 10/0,4 кВ | 1-160 кВа |
| 12 | КТП 510 | 10/0,4 кВ | 1-63 кВа |
| 13 | КТП 511 | 10/0,4 кВ | 1-100 кВа |
| 14 | КТП 204 | 10/0,4 кВ | 1-250 кВа |
| 15 | КТП 205 | 10/0,4 кВ | 1-250кВа |
| 16 | КТП 206 | 10/0,4 кВ | 1-63 кВа |

Электрические сети напряжением 10кВ - 3-х проводные. Схема электроснабжения открытая, выполненная проводом АС по опорам ВЛ.

Электрические сети напряжением 0,4 кВ — четырех проводные. Схема электроснабжения в основном открытого типа, выполненная проводом А по опорам ВЛ.

Оборудование  на подстанциях находится в удовлетворительном состоянии.

# Связь

В настоящее время организациям и населению Красненского сельского поселения Панинского муниципального района Воронежской области предоставляются следующие основные виды телекоммуникационных услуг:

- местная телефонная связь;

- универсальная телефонная связь с использованием таксофонов;

- телеграфная связь;

- услуги подвижной радиотелефонной связи;

- услуги связи для цели эфирного вещания;

- почтовая связь;

- междугородная и международная связь;

- связь по передаче данных.

С 2004 по 2008 годы прослеживается ежегодное уменьшение средней численности работников в сфере связи за счет модернизации и автоматизации технологических процессов.

Основными направлениями развития отрасли являются:

- формирование мультисервисной сети (региональной) на основе интеграции сетей фиксированной и подвижной связи;

- повышение уровня цифровизации телефонной сети общего пользования;

- расширение видов услуг на основе внедрения новых технологий на стационарных телефонных сетях;

- переход на технологии 3G на сетях подвижной связи.

# Система фиксированной связи

Красненское сельское поселение радиофицировано и телефонизировано. Радиовещание осуществляется по проводной сети.

По данным паспорта 2008 года, на территории поселения расположены четыре телефонных станции. В населённых пунктах, входящих в поселение, размещено 3 фиксированных таксофона, радио таксофонов - 3.

# Почтовая связь

В настоящее время в сельском поселении имеется три почтовых отделения связи.  Почтовые отделения связи предоставляют следующие виды услуг:

  - прием и доставка письменной корреспонденции;

  - прием и выдача бандеролей, посылок;

  - доставка счетов, извещений, уведомлений;

  - прием и оплата денежных переводов;

  - доставка пенсий и пособий;

  - прием коммунальных, муниципальных и других платежей;

  - прием платежей за услуги электросвязи и сотовой связи;

  - проведение подписной компании, доставка периодических изданий;

  - реализация товаров розничной торговли, лотерей;

  - телекоммуникационные и телеграфные услуги;

  - продажа знаков ГЗПО.

| Населен. пункты, где размещены операторы по оказанию услуг почтовой связи | Почтамты (количество единиц) | Отделения связи (количество единиц) | Количество обрабатываемых ежедневно почтовых отправлений (ед) | Наличие услуг передачи данных и телемати-ческих услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | писем | Пери одичес ких изданий | Посылок | Пере водов | Телеграмм |  |
| Перелёшино | - | 1 | 45 | 60 | 15 | 10 | 12 | - |
| Красное | 1 | - | 1 | 10 | 0,1 | 0,1 | 1 | + |
| Первомайский | - | 1 | 1 | 15 | 0,1 | 0,1 | 1 | - |

Кроме традиционных услуг связи развитие получают услуги по передаче данных, телематические услуги. Развивается пользование сетью «Интернет». Доля пользователей интернет — 5%. Количество образовательных учреждений подключенных к сети Интернет в Красненском сельском поселении — 100%.

# Услуги сотовой подвижной связи

Услуги подвижной сотовой связи в Красненском сельском поселении оказывают следующие операторы: ОАО «МТС», ОАО «МегаФон»,  ОАО «ВымпелКом» и другие. Уровень покрытия территории поселения сетями сотовой связи до 100%. На территории поселения расположена вышка «Теле 2».

# Система телевидения и радиовещания

Радио- и телевещание на территории поселения осуществляется Филиалом ФГУП РТРС «Воронежский ОРТПЦ». На территории сельского поселения осуществляется устойчивый прием 4-х телепрограмм: 1-ый канал, канал «Россия», ТНТ, ТВЦ. Охват населения телевизионным вещанием — 100 %.

Операторы, осуществляющие трансляцию программ радиовещания — радио «Россия» и местное радио. Охват населения радиовещанием — от 40%.

В рамках положения о порядке  разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ (постановление администрации Воронежской области от 10.02.2006 №81) разработана программа «Развитие областного государственного телевидения 2011-2013 годы», основной целью которой является, создание условий для развития сети распространения государственных телевизионных программ и стабильной работы ГУП "Студия "Губерния", обеспечение более широкого доступа населения области к информации о социально-экономическом, общественном развитии Воронежской области.

Основные задачи программы, создание условий для стабильной работы ГУП  ВО «Студия «Губерния» по производству, выпуску и распространению программ областного государственного телевидения, созданию и  развитию областного государственного радиовещания,  проведению представительских организационно-массовых мероприятий.

Основные задачи программы:

- обеспечение суточного объема вещания собственных программ областного государственного телевидения в 2011 году – не менее 3 час. 40 мин. в г. Воронеже, не менее 1 час. 50 мин. в районах области, в 2012 году – не менее 3 час. 40 мин. в г. Воронеже, не менее 1 час. 50 мин. в районах области, в 2013 году – 3 час. 40 мин. в г. Воронеже, не менее 1 час. 50 мин. в районах области;

- обеспечение распространения телевизионного сигнала программ ГУП ВО «Студия «Губерния» в соответствии с расширением зоны вещания;

- создание и развитие областного государственного радиовещания.

2.6.2. Транспортная инфраструктура

## Согласно статье 14 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003г., к вопросам местного значения поселения относятся: дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах поселения.

# Внешний транспорт

По территории сельского  поселения проходят четыре автодороги общего пользования регионального значения и одна – федерального:

- автомобильная дорога общего пользования федерального значения «Воронеж – Тамбов» (Р 193);

- автомобильная дорога общего пользования регионального значения «Панино – Верхняя Хава – Малая Приваловка» (20 ОП РЗ КВ19-0);

- автомобильная дорога общего пользования регионального значения «Панино – Верхняя Хава – Малая Приваловка» – с. Красное (20 ОП РЗ Н24-21);

- автомобильная дорога общего пользования регионального значения «Панино – Верхняя Хава – Малая Приваловка» – п. Первомайский (20 ОП РЗ Н25-21);

- автомобильная дорога общего пользования регионального значения «Курск – Борисоглебск» – Панино – Эртиль» – с. Хитровка (20 ОП РЗ Н6-21).

Реконструкция автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения не входит в полномочия местного самоуправления и не рассматривается в данном проекте генерального плана.

Также по территории Красненского сельского поселения проходит железная дорога «Верхняя Хава – Анна», от которой отходит ветка на р.п. Перелёшинский. В северной части посёлка Перелёшино на железной дороге расположена железнодорожная станция – ст. Перелёшино.

# Улично-дорожная сеть и пассажирский транспорт

Единая система транспорта и улично-дорожной сети в увязке с планировочной структурой поселения и прилегающей к ней территорией должна обеспечивать удобные, быстрые и безопасные транспортные связи между функциональными зонами, объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами общей сети.

Улично-дорожную сеть населённых пунктов следует проектировать в виде непрерывной системы с учётом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного, велосипедного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки.

Улицы и дороги на территории поселения запроектированы с учетом внешних и внутренних грузопотоков и противопожарного обслуживания населенных пунктов.

Главная улица – связь жилых территорий с общественным центром.

В составе населённых пунктов Красненского сельского поселения следует выделить главные улицы, которые составляют основу планировочной структуры улично-дорожной сети. Данные улицы и дороги должны обеспечивать удобные транспортные связи населения с основными местами приложения труда, районными центрами, зонами отдыха, а также с внешними автомобильными дорогами.

Перечень автомобильных дорог, расположенных на территории Красненского сельского поселения приведен в разделе 6.1 «Перечень автомобильных дорог с их характеристиками, расположенных на территории Красненского сельского поселения».

В настоящее время регулярные пассажирские перевозки на территории поселения отсутствуют. Междугородними маршрутами поселение соединено с областным центром г.Воронеж. По территории поселения ежедневно проходит два междугородних маршрута:

- «Воронеж – Эртиль», периодичностью – 2 рейса в сутки;

- «Воронеж – Панино», периодичностью – 2 рейса в сутки.

На территории Первомайского сельского поселения расположены 2 остановки общественного транспорта – на трассе «Панино – Верхняя Хава – Малая Приваловка» (20 ОП РЗ КВ19-0).

Согласно СНиП 2.07.01-89 в районах индивидуальной застройки допускаемая дальность пешеходных подходов к остановкам пассажирского транспорта - 800 м.

Предприятия автосервиса и автозаправочные станции на территории поселения отсутствуют.

Существующий пассажирский транспорт удовлетворяет потребности населения. Однако необходимо обустройство остановок общественного транспорта.

Перевозки водным и воздушным видами транспорта на территории поселения не осуществляются.

# Индивидуальный транспорт

Наряду с пассажирским транспортом общественного пользования продолжается рост количества индивидуального автомобильного транспорта.

Хранение автомобилей на территории сельского поселения  осуществляется  в индивидуальных гаражах на приусадебных участках.

Открытых площадок для хранения индивидуального транспорта нет. Также отсутствуют оборудованные площадки для временной парковки автотранспорта перед общественными зданиями.

В результате анализа, проведенного в пункте 2.6.3., выявлены следующие проблемы транспортной инфраструктуры сельского поселения:

Проблема 1. Требуется асфальтирование автодорог с гравийно-песчаным покрытием и ремонт дорог с асфальтированным покрытием.

Проблема 2. Требуется оборудовать остановочные площадки общественного транспорта.

Проблема 3. Общественные зоны необходимо оборудовать стоянками автотранспорта.

2.6.3. Организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства

Жилая застройка на территории населенных пунктов Красненского сельского поселения представлена индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками и среднеэтажными многоквартирными жилыми домами. Размер приусадебных участков в сельском поселении составляет от 12 до 50 соток.

По состоянию на 01.01.2011 г. в Красненском сельском поселении насчитывается 1533 домовладения. Общая площадь жилищного фонда – 76650 кв.м., в том числе жилищный фонд, находящийся в личной собственности – 13699 кв.м.

Характеристика жилищного фонда Красненского сельского поселения представлена в таблице (в соответствии с паспортом муниципального образования и анкетными данными, предоставленными администрацией муниципального образования)

| № п/п | Наименование показателя | Современное состояние, тыс. м2 общей площади |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. |
| 1 | Общий объем жилищного фонда | 76,65 | 76,65 | 76,65 |
|  |  | В том числе в общем объеме жилищного фонда: |
| 1.1 | муниципального жилищного фонда | 4,895 | 4,895 | 4,895 |
| 1.2 | ведомственного жилищного фонда | - | - | - |
| 1.3 | жилищного фонда, находящегося в личной собственности | 13,699 | 13,699 | 13,699 |
| 2 | Число домовладений (квартир) | 1533 | 1533 | 1533 |
| 3 | Обеспеченность общей площадью одного жителя (кв.м.) | 23,8 | 23,3 | 23,3 |
| 4 | Общая площадь жилищного фонда, находящегося в ветхом и аварийном состоянии или требующего капитального ремонта, всего | 5,11 | 5,11 | 5,11 |
| 5. | Оборудование жилищного фонда (в % к размеру общей площади): |
| 5.1. | водопроводом | 25 | 25 | 25 |
| 5.2. | канализацией | 25 | 25 | 25 |
| 5.3. | горячим водоснабжением |  |  |  |
| 5.4. | газоснабжением, в том числе: | 100 | 100 | 100 |
|  | -природным газом |  |  | 40 |
|  | -сжиженным газом |  |  | 60 |
| 5.5. | ваннами и душем | 25 | 25 | 25 |
| 5.6. | центральным отоплением | 25 | 25 | 25 |

В жилой фонд Красненского сельского поселения входят как индивидуальные жилые дома, так и многоквартирные жилые дома.

Характеристика многоквартирных домов сведена в таблицу:

| Объект | Адрес | Кол-во | Этажность | Общее кол-во квартир/комнат | Общая площадь жилых помещений, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилой дом | пос. Перелёшино | 1 | 1 | 5-тиквартирные | 236,4 |
|  |  | 1 | 1 | 13-тиквартирные | 360 |
|  |  | 1 | 2 | 4-хквартирные | 255,3 |
|  |  | 2 | 2 | 24-хквартирные | 2018,2 |
|  |  | 3 | 3 | 33-хквартирные | 4144,3 |
|  |  | 6 | 3 | 36-тиквартирные | 11101,4 |
| Итого |  |  |  | 809 | 18115,6 |
| Общежитие | пос. Перелёшино | 1 | 2 | 15 комнат |  |

Согласно статье 14 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 г. к вопросам местного значения поселения относится обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства.

В результате анализа состояния жилищного фонда сельского поселения выявлены следующие проблемы:

    - Требуется увеличение объема муниципального жилого фонда для обеспечения жильем ветеранов, инвалидов, молодых специалистов, молодых семей и иных категорий граждан.

    - Требуется ремонт муниципального жилого фонда.

    - Требуется капитальный ремонт жилого фонда, находящегося в ветхом и аварийном состоянии.

2.6.4. Объекты социальной инфраструктуры сельского поселения

Социальная инфраструктура - это комплекс объектов обслуживания и взаимосвязей между ними, наземных, пешеходных и дистанционных, в пределах муниципального образования - территории Красненского сельского поселения.

К учреждениям и предприятиям социальной инфраструктуры относятся учреждения образования, здравоохранения, социального обеспечения, спортивные и физкультурно- оздоровительные учреждения, учреждения культуры и искусства, предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания, организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи, административные организации и другие учреждения и предприятия обслуживания.

Все объекты обслуживания социальной инфраструктуры можно разделить на группы по следующим признакам:

- по функциональному назначению (предприятия образования, здравоохранения, физкультуры и спорта, культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, отделения связи, отделения сбербанка, пункты охраны правопорядка, административные учреждения);

- по формам собственности и рангу административного подчинения (государственные (федеральные), областные (региональные), районного и местного значения (муниципальные), ведомственные и частные);

- по интенсивности использования (объекты повседневного спроса, периодического спроса и эпизодического спроса).

«Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры»,  одобренная распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999г. №1683-р (далее «Методика...»), относит к  необходимым сферам  обслуживания населения:

1) образование (образовательные учреждения, включая дошкольные);

2) здравоохранение;

3) культуру и искусство;

4) физическую культуру и спорт.

Кроме «Методики...» нормы расчета  объектов  этих и других сфер обслуживания даются в СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и Региональном нормативе градостроительного проектирования «Планировка жилых, общественно-деловых зон населенных пунктов Воронежской области».

Согласно СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», в сельских поселениях, как правило, формируется единый общественный центр, дополняемый объектами повседневного пользования в жилой застройке сельских населенных пунктов.

В сельской местности предусматривается подразделение учреждений и предприятий обслуживания на объекты первой необходимости в каждом населенном пункте, начиная с 50 жителей, и базовые объекты более высокого уровня на группу населенных мест, размещаемые в центре местного самоуправления (поселения, муниципального района).

## Согласно ст. 14 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 г., к вопросам местного значения поселения относятся:

## организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения;

## создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;

## создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении;

## обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения.

На территории Красненского сельского поселения расположен ряд объектов, относящийся к компетенции муниципального района, без которых жизнедеятельность сельского поселения невозможна. Поэтому в рамках Генерального плана сельского поселения рассматриваются и эти вопросы.

# Объекты образования.

К минимально необходимым населению, нормируемым учреждениям образования относятся  детские дошкольные учреждения и общеобразовательные школы (повседневный уровень), объекты начального профессионального и средне специального образования (периодический уровень).

В систему образования Красненского сельского поселения входит:

- Перелёшинский детский сад в пос. Перелёшино, емкостью 280 мест, с фактической загрузкой – 63 человека;

- Перелёшинская СОШ в пос. Перелёшино, емкостью 624 места, с фактической загрузкой - 281 человек.

Для школ существует следующий норматив числа мест в  общеобразовательных  учреждениях - 102 места на 1000 человек; для детских дошкольных учреждений – 34 места на 1000 человек. В Красненском сельском поселении емкость школы и детского сада гораздо выше нормативной.

Кроме нормативного существует территориальный подход. Для дошкольных учреждений принят радиус доступности - 500 м. Для школ радиус доступности принят - 4 км (в соответствии с СанПиН 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях»).

На схеме территориальной доступности учреждений социального и культурно-бытового обслуживания Красненского сельского поселения видно, что радиусом обслуживания школы охвачены пос. Перелёшино, с. Новоалександровка и пос. Первомайский.

# Объекты  здравоохранения

В расчете потребности муниципальных образований в объектах здравоохранения «Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры», одобренная распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999г. №1683-р, опирается на Концепцию развития здравоохранения и медицинской науки в Российской Федерации, одобренную Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 ноября 1997 г. N 1387, Программу государственных гарантий обеспечения граждан Российской Федерации бесплатной медицинской помощью, утвержденную Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 сентября 1998 г. № 1096, и Методические рекомендации о порядке формирования и экономического обоснования территориальных программ государственных гарантий обеспечения граждан Российской Федерации бесплатной медицинской помощью, утвержденные Минздравом России, ФОМС, Минфином России.

К необходимым населению нормируемым объектам здравоохранения относятся врачебные амбулатории (I, повседневный уровень обслуживания) и больницы (II, периодический уровень обслуживания). Кроме того в структуре учреждений первого уровня обслуживания могут быть аптечные пункты и фельдшерско-акушерские пункты (ФАП), которые должны заменять врачебные амбулатории в тех районах, где их нет. Ко второму уровню обслуживания относятся пункты и станции скорой медицинской помощи, инфекционные больницы, роддома, поликлиники для взрослых и детей, стоматологические поликлиники, городские аптеки, молочные кухни.

В систему здравоохранения Красненского сельского поселения входят:

- Перелёшинская амбулатория в посёлке Перелёшино, мощностью – 35 посещений/смена;

- Красненский ФАП в селе Красное, мощностью – 10 посещений/смена;

- Яблочный ФАП в посёлке Первомайский, мощностью – 5 посещений/смена;

- Пункт неотложной помощи при Перелёшинской амбулатории, 4 вызова в сутки (в среднем).

Также при амбулатории функционирует аптека.

Необходимые вместимость и структура лечебно-профилактических учреждений определяется органами здравоохранения и указывается в задании на проектирование (СНиП «Градостроительство...»).

Оценка обеспеченности муниципальных образований учреждениями здравоохранения требует специального и достаточно специализированного медицинского исследования и в данной работе дается только обзорно.

Доступность амбулаторий, ФАП и аптек в сельской местности  принимается - 5000м.

На схеме территориальной доступности учреждений социального и культурно-бытового обслуживания Красненского сельского поселения видно, что радиусом обслуживания ФАПов не охвачена только часть села Хитровка.

# Учреждения социального обеспечения

К учреждениям социального обеспечения граждан относятся дома престарелых,   реабилитационные центры, дома-интернаты, приюты, центры социальной помощи семье и детям. Все они относятся к уровню периодического обслуживания, поэтому могут располагаться в районном центре.

В Красненском сельском поселении в пос. Перелёшино функционирует Мировский детский дом, ёмкостью – 120 мест, с фактической загрузкой – 120 человек.

Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения и отделения связи

На данный вид общественного обслуживания нормы расчета даются в СНиПе 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

К учреждениям повседневного обслуживания относятся объекты административно-хозяйственного назначения, отделения связи и банка, опорный пункт охраны порядка. На периодическом уровне находятся административно-управленческие организации, банки, конторы, офисы, отделения связи и милиции, суд, прокуратура, юридическая и нотариальные конторы. 	Сюда же отнесены объекты, предназначенные для официального опубликования муниципальных правовых актов и иной официальной информации.

По территориальному принципу, учреждения и предприятия обслуживания в сельских поселениях следует размещать из расчета обеспечения жителей каждого поселения услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 мин. (2,5-3 км).

На схеме системы социального и культурно-бытового обслуживания Красненского сельского поселения  видно, что радиусом обслуживания отделения банка охвачены только пос. Перелёшино, с. Новоалександровка и пос. Первомайский. Радиусом обслуживания отделений связи не охвачены только с. Хитровка и часть пос. Фёдоровка.

Данные по количеству и расположению организаций и учреждений управления, кредитно-финансовых  учреждений и отделений связи

| Наименование | Полный адрес | Единицы | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Отделение связи, почта | посёлок Перелёшино, ул. Майская, 65 | Кол-во | 1 |
| Отделение связи, почта | село Красное, ул. Ломоносова, 66 | Кол-во | 1 |
| Отделение связи, почта | посёлок Первомайский, ул. Школьная, 13 | Кол-во | 1 |
| Отделение банка | посёлок Перелёшино, ул. Майская, 65 | Кол-во/кол-во операц. мест | 1/2 |
| Опорный пункт охраны правопорядка | посёлок Перелёшино, ул. Майская, 65 | Кол-во | 1 |
| Администрация поселения | посёлок Перелёшино, ул. Майская, 33 | Кол-во | 1 |

# Объекты отдыха и туризма, санаторно-курортные и оздоровительные

К данной группе объектов относятся санатории детские и взрослые, санатории-профилактории, школьные лагеря и дома отдыха, базы отдыха, курортные и туристские гостиницы, туристические базы, мотели, кемпинги, приюты. В Красненском сельском поселении объекты данной сферы обслуживания отсутствуют.

Объекты торговли, общественного питания, бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства

На данный вид общественного обслуживания нормы расчета даются в СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».  На сегодняшний день в структуре этих предприятий практически не осталось объектов муниципальной собственности, предполагается, что отрасль должна развиваться на основе частных предприятий.

К первому уровню обслуживания относятся магазины товаров повседневного спроса, пункты общественного питания, приемные пункты бытового обслуживания, прачечные-химчистки, бани. На периодическом уровне находятся более крупные магазины, торговые центры, мелкооптовые и розничные рынки, базы; предприятия общественного питания, рестораны, кафе и т.д.; специализированные предприятия бытового обслуживания, фабрики-прачечные, химчистки, пожарные депо, банно-оздоровительные учреждения, гостиницы.

В Красненском сельском поселении функционирует специализированное предприятие бытового обслуживания (ЖКХ) на 15 рабочих мест и 17 предприятий розничной торговли. Также на территории посёлка Перелёшино (ул. 50 лет Октября) действует ярмарка.

Дислокация предприятий стационарной розничной торговой сети, распложенных на территории администрации Красненского сельского поселения Панинского муниципального района по состоянию на 01.01.2011 г.

| № | Наименование предприятия | Специализация | Форма собственности | Площадь кв.м. | Общая численность (чел.) | Адрес, телефон |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | общая | торговая |  |  |
| 1 | Магазин «Эдельвейс» | смешанная | частная | 79,8 | 58,1 | 4 | пос. Перелешино ул. Мира д.80 4-11-60 |
| 2 | Магазин «Эдельвейс» | смешанная | частная | 103,5 | 99,0 | 6 | пос. Перелешино ул. Железодорожная д.1а 4-11-29 |
| 3 | Магазин «Игровая лотерея» | игры | арендуемая | 1010 | 2 |  | пос. Перелешино ул. 50 лет Октября д.1а |
| 4 | Магазин « Иванушка» | продукты | частная | 30 | 20 | 4 | пос. Перелешино ул. 50.лет Октября д. 2б 89601389380 |
| 5 | Магазин «Натали» | продукты | частная | 36 | 36 | 3 | пос. Перелешино ул. Куцигина д.1а 4-12-34 |
| 6 | Киоск | продукты | частная | 6,25 | 6,25 | 2 | пос. Перелешено ул. 50 лет Октября д. 8а 8-960-108-42-94 |
| 7 | Магазин | хоз.товары | частная | 24 | 24 | 2 | пос. Перелешено ул. 50 лет Октября д. 4а 8-908-131-08-41 |
| 8 | Магазин | одежда | частная | 24 | 24 | 2 | пос. Перелешино Ул. 50 лет Октября д.4 4-11-32 |
| 9 | Магазин | смешанная | муниципальная | 45 | 40 | 2 | пос. Первомайский ул. Центральная д.8 |
| 10 | Магазин | живое пиво | арендуемая | 12 | 12 | 1 | пос. Перелешино ул. 50 лет Октября 1 «а» |
| 11 | Магазин | продукты | частная | 26 | 18 | 2 | с. Красное ул. Ломоносова |
| 12 | Магазин | продукты | частная | 30 | 18 | 2 | пос. Перелешино ул. 50 лет. Октября 4-12-34 |
| 13 | Магазин «Рябинушка» | смешанная | частная | 45 | 36 | 3 | пос. Перелешино ул. Майская 65 «б» 4-12-43 |
| 14 | Магазин | продукты | частная | 42 | 30 | 1 | пос. Перелешино ул. 50лет Октября 8-951-544-40-30 |
| 15 | Магазин | смешанная | государствн. | 35 | 22 | 2 | пос. Перелешино ул. Мира 4-11-85 |
| 16 | Магазин | смешанная | государствен. | 38 | 29 | 1 | пос. Перелешино ул. Мира 4-11-74 |
| 17 | Киоск | смешанная | частная | 6,25 | 6,25 | 2 | пос. Перелешино ул. Майская |

На территории Красненского сельского поселения в посёлке Перелёшино функционируют две пожарные части (ИК-3, ИК-10) (ул. Мира), оснащенные 4 машинами, и баня на 20 помывочных мест.

Такие предприятия как прачечные и химчистки на территории поселения отсутствуют.

По территориальному принципу данные учреждения и предприятия обслуживания в сельских поселениях следует размещать из расчета обеспечения жителей каждого поселения услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 минут (2,5-3 км).

Для сельского поселения требуется баня на 10 помывочных  мест и прачечная на 46,6 кг/смену. Так как в настоящее время предприятия данного вида обслуживания не востребованы населением, то их строительство должно осуществляться по мере возникновения необходимости.

На схеме территориальной доступности учреждений социального и культурно-бытового обслуживания Красненского сельского поселения видно, что радиусами обслуживания магазинов не охвачено только с. Хитровка.

Объекты библиотечного обслуживания населения, досуга и обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры

Согласно статье 14 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003г., к вопросам местного значения поселения относится создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры; создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении.

Количество и емкость объектов культуры рассчитываются в соответствии с действующими нормативами. К нормируемым объектам культуры и искусства относятся учреждения клубного типа с киноустановками и филиалы библиотек - повседневный уровень, к периодическому уровню относятся библиотеки и дома культуры, включающие в себя и функции повседневного обслуживания.

В поселении функционируют:

- Перелёшинский СДК, мощностью – 200 мест;

- Красненский СДК, мощностью – 50 мест;

- две  библиотеки – Перелёшинский с/ф и Новоалександровский с/ф, с общим книжным фондом – 39814 томов (данные паспорта за 2010 год).

Касательно территориального подхода – учреждения  и предприятия данного вида обслуживания в сельских поселениях следует размещать из расчета обеспечения жителей каждого поселения услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 мин. (2,5-3 км).

На схеме территориальной доступности учреждений социального и культурно-бытового обслуживания Красненского сельского поселения  видно, что радиусами обслуживания библиотек охвачены пос. Перелёшино, с. Новоалександровка и пос. Первомайский. Радиусом обслуживания СДК охвачены пос. Перелёшино, с. Новоалександровка, с. Красное и пос. Первомайский.

Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта

К нормируемым учреждениям физкультуры и спорта относятся стадион и спортзал, как правило, совмещенные со школами (повседневное обслуживание),  бассейн – периодическое обслуживание. В посёлке Перелёшино функционирует спортивный зал и спортплощадка при школе, а также в посёлке располагается футбольное поле.

С точки зрения доступности для учреждений повседневного обслуживания установлен радиус пешеходной доступности 30 мин. или 2,5-3 км.

Объекты социального и культурно-бытового обслуживания, расположенные в Красненском  сельском поселении

| Наименование объекта и адрес | Единицы измерения | Емкость учреждений |
| --- | --- | --- |
| Детские дошкольные учреждения и общеобразовательные школы |
| Детский сад, пос. Перелёшино, ул. 50 лет Октября, 9г | Кол-во проектных мест/фактическая загрузка | 280/63 |
| Перелёшинская СОШ, пос. Перелёшино, ул. 50 лет Октября, 5б | Кол-во проектных мест/фактическая загрузка | 624/281 |
| Учреждения социального обеспечения |
| Мировский детский дом, пос. Перелёшино, ул. 50 лет Октября, 9г | Кол-во проектных мест/фактическая загрузка | 120/120 |
| Учреждения здравоохранения |
| Амбулатория с аптекой, пос. Перелёшино, ул. Майская, 65 | Количество коек в стационаре или посещ./смена | 35 посещ./смена |
| Красненский ФАП, с. Красное, ул. Ломоносова, 70а | Количество коек в стационаре или посещ./смена | 10 посещ./смена |
| Яблочный ФАП, пос. Первомайский, ул. Луговая, 3/1 | Количество коек в стационаре или посещ./смена | 5 посещ./смена |
| Пункт неотложной помощи, пос. Перелёшино, ул. Майская, 65 | Кол-во вызовов в сутки (среднее) | 4,3 |
| Спортивные сооружения |
| Спортзал при Перелёшинской СОШ, пос. Перелёшино, ул. 50 лет Октября, 5б | Площадь, м2 | 162 |
| Спортплощадка при Перелёшинской СОШ, пос. Перелёшино, ул. 50 лет Октября | Площадь, га | 0,72 |
| Футбольное поле, пос. Перелёшино | Площадь, га | 0,94 |
| Учреждения клубного типа |
| Перелёшинский СДК, пос. Перелёшино, ул. 50 лет Октября, 8а | Кол-во мест | 200 |
| Красненский СДК, с. Красное, ул. Ломоносова, 70а | Кол-во мест | 50 |
| Библиотеки |
| Перелёшинский с/ф., пос. Перелёшино, ул. 50 лет Октября, 8а | Кол-во мест / кол-во томов | 39814 |
| Новоалександровский с/ф., пос. Первомайский, ул. Школьная, 13 | Кол-во мест / кол-во томов |  |
| Объекты торговли, общественного питания, бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства |
| Магазины, пос. Перелёшино | Кол-во / торговая площадь, м2 | 14/458,1 |
| Магазин, с. Красное, ул. Ломоносова | Кол-во / торговая площадь, м2 | 1/18 |
| Киоски, пос. Перелёшино | Кол-во / торговая площадь, м2 | 2/12,5 |
| Кафе, пос. Перелёшино, ул. 50 лет Октября | Кол-во / кол-во посадочных мест | 1 /35 |
| Специализированное предприятие бытового обслуживания (ЖКХ) | Кол-во / кол-во рабочих мест | 1 / 15 |
| Общежитие, пос. Перелёшино, ул. 50 лет Октября | Кол-во / кол-во комнат | 1 / 15 |
| Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения и отделения связи |
| Отделение связи, пос. Перелёшино, ул. Майская, 65 | Кол-во | 1 |
| Отделение связи, с. Красное, ул. Ломоносова, 66 | Кол-во | 1 |
| Отделение связи, пос. Первомайский, ул. Школьная, 13 | Кол-во | 1 |
| Отделение банка, пос. Перелёшино, ул. Майская, 65 | Кол-во / кол-во операц. мест | 1/2 |
| Опорный пункт охраны порядка, пос. Перелёшино, ул. Майская, 65 | Кол-во | 1 |
| Администрация сельского поселения, пос. Перелёшино, ул. Майская, 33 | Кол-во | 1 |

Расчет количества и вместимости учреждений и предприятий обслуживания принят   в соответствии с Региональным нормативом градостроительного проектирования «Планировка жилых, общественно-деловых зон населенных пунктов Воронежской области» и СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», «Методикой определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры»,  одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999 г. (№1683-р).

# Для расчетов приняты следующие показатели (на 01.01.2010 г.):

- численность жителей – 3107 человек;

- количество детей 0-6 - 155 человек;

- количество детей 7-18 - 272 человека.

Сведения о доступности, существующей и нормативной емкости учреждений образования, культуры и искусства, здравоохранения  и социального обеспечения; физкультурно-спортивных сооружений, учреждений общественного питания и торговли; учреждений и предприятий бытового и коммунального обслуживания; административно-деловых и хозяйственных учреждений указаны в таблице.

| № п/п | Наименование учреждения обслуживания | Ед. изм. | Емкость существующих учреждений обслуживания | Нормативная емкость учреждений обслуживания | Радиус обслуживания, м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ДОУ | мест | 280 | 106 | 500 м |
| 2 | Общеобразовательные школы | мест | 624 | 317 | 2 км (для 1 ступени - НОШ), (2-3 ступени - СОШ, ООШ) - 4 км |
| 3 | Поликлиники, врачебные амбулатории и ФАП | посещений/ смена | 35 | 56 | 5 км (5000 м) |
|  |  |  | 10 |  |  |
|  |  |  | 5 |  |  |
| 4 | Аптеки, аптечные пункты | единиц | 1 | 1 на 6 тыс. жит. | 5 км (5000 м) |
| 5 | Плоскостные спортивные сооружения | площадь, га | 1,66 | 2,8 | 2,5-3 км |
| 6 | Спортивные залы | площадь, кв. м | 162 | 466 | 2,5-3 км |
| 7 | Культурно-досуговые учреждения | кол-во мест | 250 | 466 | 2,5-3 км |
| 8 | Библиотеки | тыс. ед. хранения | 39,814 | 23,3 | 2,5-3 км |
| 9 | Магазины | Прод. | м. кв. торговой площади | 489 | 311 | 2,5-3 км |
|  |  | Непрод. |  |  | 621 |  |
| 10 | Предприятия общественного питания | посадочных мест | 35 | 124 | 2,5-3 км |
| 11 | Предприятия бытового обслуживания | рабочих мест | 15 | 12 | 2,5-3 км |
| 12 | Центр административного самоуправления | единиц | 1 | не менее 1 | 1200 м |
| 13 | Отделение банка | единиц | 1 | не менее 1 | 2,5-3 км |
| 14 | Отделение связи | единиц | 3 | не менее 1 | 2,5-3 км |
| 15 | Опорный пункт охраны правопорядка | единиц | 1 | не менее 1 | - |
| 16 | Химчистка | кг/смена | - | 3,7 | 2,5-3 км |
| 17 | Баня | помывочных мест | 20 | 31 | 2,5-3 км |
| 18 | Прачечная | кг/смена | - | 46,6 | 2,5-3 км |
| 19 | Пожарное депо | кол-во машин | 4 | 1 | 3000 м |

В ходе анализа, проведенного в данном разделе, выявлен ряд вопросов относительно объектов социальной инфраструктуры, находящихся в полномочиях, как органов местного самоуправления муниципального района, так и сельского поселения. Решение многих проблем, возникающих в сфере социальной инфраструктуры, возможно с помощью привлечения инвесторов, а также за счет частной предпринимательской деятельности.

# Вопросы, требующие решения на уровне района.

1. Необходим капитальный ремонт здания Перелёшинского детского сада и Мировского детского дома в пос. Перелёшино.

2. Необходим капитальный ремонт здания Перелёшинской СОШ в пос. Перелёшино.

3. Необходим капитальный ремонт здания Перелёшинской амбулатории  в пос. Перелёшино.

4. Необходим капитальный ремонт здания Красненского ФАПа  в с. Красное.

# Вопросы, находящиеся в ведении органов местного самоуправления поселения.

5. Необходимо доформирование общественного центра комплексом объектов бытового обслуживания, культуры и спорта.

6.  Необходим капитальный ремонт здания СДК  в пос. Перелёшино.

7. Необходим капитальный ремонт здания администрации сельского поселения.

8.  Необходимо устройство физкультурно-спортивных и детских площадок для населения.

# Инвестиционные проекты

9.  Многие проблемы, возникающие в сфере социальной инфраструктуры, целесообразно решать за счет привлечения инвесторов. В Красненском сельском поселении предполагается строительство аптеки в пос. Перелёшино (ул. 50 лет Октября).

2.6.5. Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения

Согласно ст. 14 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г., к вопросам местного значения поселения относятся сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения.

На территории Красненского  сельского поселения находятся объекты  культурного наследия местного значения:

– Обелиск погибшим воинам ВОВ (пос. Перелёшино);

– Обелиск участникам гражданской войны и ВОВ (пос. Перелёшино);

– Обелиск участникам ВОВ (пос. Первомайский);

– Обелиск участникам гражданской войны (с. Хитровка);

– Памятник воину ВОВ.

2.6.6. Создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения. Благоустройство и озеленение территории поселения

Согласно ст. 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения поселения относятся:

- создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения;

- организация благоустройства и озеленения территории поселения, использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения;

- создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории поселения.

# Массовый отдых жителей поселения

На территории Красненского сельского поселения расположено большое количество водных объектов, на берегах которых сложились места общественного купания. Необходимо провести мероприятия по благоустройству этих территорий.

# Благоустройство и озеленение территории поселения

Территория поселения в целом достаточно озеленена за счет многолетних насаждений, древесно-кустарниковой растительности, садов и озелененных участков домовладений. Не решен вопрос по организации парковых зон, детских площадок внутри населенных пунктов и территорий для отдыха населения. Улицы населенных пунктов не благоустроены.

В соответствии с «Региональным нормативом градостроительного проектирования «Планировка жилых, общественно-деловых и рекреационных зон населенных пунктов Воронежской области», площадь озелененных территорий в сельских поселениях должна составлять 12 м2 на человека.  В настоящее время на территории Красненского сельского поселения проживает 3107 человек. Для поселения, согласно нормативу, площадь озеленения должна составлять 37284 м2. Лесные насаждения на территории Красненского сельского поселения занимают территорию площадью 288 га. При таком расчете на одного жителя поселения приходится 927 м2 озеленения, что соответствует нормативу.

Территория сельского поселения в целом достаточно озеленена. В отношении зеленых насаждений, расположенных на территории населенных пунктов необходимо проводить следующие мероприятия: поэтапно ликвидировать старые, высокорослые деревья, осуществлять посадку новых деревьев и кустарников, производить омолаживающую и формовочную обрезку деревьев.

В результате анализа, проведенного в пункте 2.6.6., выявлены следующие проблемы:

Проблема 1. Требуется благоустройство существующих парков.

Проблема 2. Требуется устройство детских игровых площадок в населенных пунктах.

Проблема 3. Требуется устройство  пешеходных тротуаров на улицах села.

Проблема 4. Требуется организация и благоустройство мест массового отдыха жителей поселения (места общественного купания).

2.6.7. Организация сбора и вывоза бытовых отходов

Согласно ст. 14 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 г. к вопросам местного значения поселения относится организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора.

На территории поселения осуществляется регулярный сбор и самовывоз бытовых отходов с территорий населенных пунктов.

Органические отходы перерабатываются в индивидуальных компостных ямах и используются в качестве удобрений в подсобном хозяйстве; твердые бытовые отходы собираются на забетонированных площадках ТБО в пос. Перелёшино и вывозятся на свалку в р.п. Панино.

# Развитие  системы сбора и транспортировки  бытовых отходов.

Для Красненского сельского поселения необходима   разработка генеральной схемы очистки территории, включающей в себя следующие положения:

1. Развитие обязательной планово-регулярной системы сбора, транспортировки  бытовых отходов (включая уличный смёт с усовершенствованных покрытий) и их обезвреживание и утилизация (с предварительной сортировкой).

2. Планово-регулярная система включает подготовку отходов к погрузке в собирающий мусоровозный транспорт, организацию временного хранения отходов (и необходимую сортировку), сбор и вывоз отходов с территорий домовладений, организаций, зимнюю и летнюю уборку территорий, утилизацию и обезвреживание специфических отходов  и вторичных ресурсов, утилизацию и обезвреживание отходов на специальных сооружениях.

3. Организация селективного сбора отходов (бумага, стекло, пластик, текстиль, металл) в местах их образования, упорядочение и активизация работы предприятий, занимающихся сбором вторичных ресурсов.

4. Нормы накопления отходов принимаются на расчетный срок – 2,2 м3 на 1 человека в год (440 кг/чел/год).

5. Предусматривается рост объемов ТБО вследствие улучшения благосостояния жителей.

6. В приведенных нормах 5 % составляют крупногабаритные отходы.

7. Уличный смёт при уборке территории принят 15 кг (0,02 м3) с 1 м3 усовершенствованных покрытий.

8. Специфические отходы (лечебных учреждений, парикмахерских) являются весьма опасными вследствие содержания в них токсичных химических веществ и инфекционных начал; обращение с ними регламентируется СанПиН 2.1.7.728-99 «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений».

9. Предлагается механизированная система сбора и вывоза мусора по утвержденному графику, для всех районов застройки.

В результате анализа, проведенного в пункте 2.6.7., выявлены следующие проблемы:

Проблема 1. Требуется выявление и рекультивация территорий свалок и организация контейнерных площадок для сбора и временного накопления ТБО.

Проблема 2. Требуется разработка  генеральной схемы очистки территории, развитие системы сбора и транспортировки  бытовых отходов на территории сельского  поселения.

2.6.8. Места захоронения

# Кладбища

# На территории Красненского сельского поселения находится 3 действующих кладбища.

| адрес | Кол-во | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| с. Красное | 1 | 3 |
| с. Хитровка | 1 | 1,5 |
| с. Новоалександровка | 1 | 2,5 |

# Скотомогильники

По данным Управления ветеринарии в Красненском сельском поселении расположено три скотомогильника: один действующий и два закрытых.

# В результате анализа, проведенного в пункте 2.6.8., выявлены следующие проблемы:

Проблема 1. Требуется  очистка территории мест захоронения.

3. ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, ВАРИАНТЫ ИХ РЕШЕНИЯ, ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ И ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

Настоящий раздел содержит материалы по обоснованию вариантов решения задач территориального планирования территории Красненского сельского поселения; обоснование предложений по территориальному планированию и этапы их реализации, а также перечень мероприятий по территориальному планированию.

Предложения по территориальному планированию и мероприятия  направлены на создание и развитие территорий и объектов капитального строительства местного значения, на исполнение полномочий органа местного самоуправления Красненского сельского поселения. Структура настоящего раздела соответствует структуре раздела 2 тома II «Анализ состояния территории Красненского сельского поселения, проблем и направлений ее комплексного развития».

Содержание разделов и схем Генерального плана сельского поселения тесно связано с полномочиями органов местного самоуправления. Согласно ст. 14 и 14.1. Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. непосредственно к полномочиям  администрации сельского поселения относятся  предложения  по размещению на территории Красненского сельского поселения объектов капитального строительства местного значения, включающие в себя следующие подразделы:

- Предложения по административно-территориальному устройству Красненского сельского поселения;

- Предложения по градостроительному зонированию территории Красненского сельского поселения;

- Предложения по обеспечению  территории Красненского сельского поселения объектами инженерной инфраструктуры;

- Предложения по обеспечению  территории Красненского сельского поселения объектами транспортной инфраструктуры;

- Предложения по обеспечению  территории Красненского сельского поселения объектами жилой социальной инфраструктуры;

- Предложения по обеспечению территории Красненского сельского поселения объектами связи, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства; библиотечного обслуживания, культуры, объектами физкультуры и спорта; массового отдыха жителей поселения, благоустройства и озеленения территории поселения;

- Предложения по обеспечению территории сельского поселения местами сбора бытовых отходов;

- Предложения по обеспечению территории сельского поселения местами захоронения.

3.1. Предложения по оптимизации административно-территориального устройства Красненского сельского поселения

Задачами территориального планирования в сфере административно территориального устройства является приведение границ муниципального образования и населенных пунктов поселения в соответствии требованиям федерального и областного законодательства.

Согласно Закону Воронежской области от 27 октября 2006 года № 87-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Воронежской области и порядке его изменения» административно-территориальное устройство основывается на принципах: учета исторически сложившейся системы расселения и тенденций ее развития; территориального единства; создания правовых, экономических, финансовых и организационных условий для формирования и деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления; учета природно-географических условий; рационального использования природных ресурсов и экономического потенциала территории, развития системы коммуникаций; развития социальной инфраструктуры, культурно-бытовых традиций и исконных видов хозяйственной деятельности населения.

Границы и статус Красненского сельского поселения установлены законом Воронежской областной Думы № 63-ОЗ «Об установлении границ, наделении соответствующим статусом, определении административных центров муниципальных образований Воронежской области» от 15.10.2004 г. (в ред. закона Воронежской области от 23.12.2019 N 160-ОЗ).

Перечень мероприятий по территориальному планированию и этапы их реализации по разделу административно-территориального устройства

| № п/п | Наименование мероприятия | Этапы реализации |
| --- | --- | --- |
| 1. | Утратил силу |  |
| 2. | Утратил силу |  |
| 3. | Утратил силу |  |
| 5. | Проведение комплекса мероприятий по установлению (изменению) границы населенных пунктов, в порядке, определенном действующим законодательством. | Первая очередь |

Границы населенных пунктов п. Первомайский, с. Новоалександровка, п. Фёдоровка, с. Хитровка утверждены решением Совета народных депутатов Красненского сельского поселения от 15.11.2022 № 77.

Генеральный план дополнен приложением «Сведения о границах населенных пунктов п. Первомайский, с. Новоалександровка, п. Фёдоровка, с. Хитровка. Графическое описание местоположения границ населенных пунктов, перечень координат характерных точек границ населенных пунктов». Сведения о границах населенных пунктов внесены в ЕГРН.

Границы населенных пунктов посёлка Перелёшино и села Красное были разработаны ОАО «Южное аэрогеодезическое предприятие» и утверждены решением Совета народных депутатов Красненского сельского поселения от 11.11.2013 № 115. Сведения о границах населенных пунктов в ЕГРН не внесены.

Внесение изменений в генеральный план в части корректировки ранее установленных границ населенных пунктов посёлка Перелёшино, села Красное.

Генеральный план дополнен приложением «Сведения о границах населенных пунктов посёлка Перелёшино, села Красное. Графическое описание местоположения границ населенных пунктов, перечень координат характерных точек границ населенных пунктов».

Площадь земель населенных пунктов в границах Красненского сельского поселения составит 825,54 га, в том числе:

посёлок Перелешино – 398,11 га,

село Красное – 79,13 га,

село Новоалександровка – 130,7 га

посёлок Первомайский – 42,96 га,

посёлок Фёдоровка – 58,42 га,

село Хитровка – 116,22 га.

3.2. Базовый прогноз численности населения Красненского сельского поселения

Демографический прогноз является неотъемлемой частью комплексных экономических и социальных прогнозов развития территории и имеет важное значение для целей краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного планирования развития территории. Демографический прогноз позволяет дать оценку основных параметров развития населения поселения на основе выбранных гипотез изменения уровней рождаемости, смертности и миграционных потоков, таких как обеспеченность, трудовыми ресурсами, дальнейшие перспективы воспроизводства.

Расчеты основных показателей демографического развития Красненского сельского поселения производились на основе анализа сложившихся в последние годы сдвигов в динамике численности населения сельского поселения, воспроизводстве, внешних миграциях, занятости. Учитывались также особенности географического положения сельского поселения, миграционная привлекательность, а так же общенациональная и областная политика в сфере демографии.

Для обеспечения координации действий органов государственной власти и местного самоуправления Воронежской области, других заинтересованных организаций в 2002 году постановлением администрации Воронежской области от 11.03.2002 N 258 создана межведомственная комиссия по вопросам демографического развития Воронежской области, распоряжением администрации Воронежской области от 20.05.2008 N 451-р утвержден план мероприятий по улучшению демографической ситуации в Воронежской области в 2008 - 2010 годах, разработано 17 областных и ведомственных целевых программ, оказывающих непосредственное влияние на демографическое развитие области.

В рамках региональной программы "Демографическое развитие Воронежской области на 2008 - 2010 годы и на период до 2016 года", утвержденной Указом губернатора Воронежской области от 7 августа 2008 г. N 102-у, систематизирован комплекс мероприятий действующих областных и ведомственных целевых программ, обеспечивающих реализацию на территории Воронежской области Концепции демографической политики Российской Федерации до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 09.10.2007 N 1351. В региональной программе "Демографическое развитие Воронежской области на 2008 - 2010 годы и на период до 2016 года" определены основные целевые индикаторы и показатели, которые позволяют оценивать эффективность влияния реализуемых в области социально-экономических мер, направленных на улучшение демографической ситуации и которые могут быть учтены при разработке прогноза численности поселения.

На повышение рождаемости, поддержку семьи, материнства и детства направлена областная целевая программа  (далее ОЦП) «Дети Воронежской области на 2011-2014 годы».

На улучшение здоровья населения области, повышение  продолжительности жизни, снижение смертности направлены ОЦП: «Развитие здравоохранения Воронежской области на 2011-2015 годы», «Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера на 2007-2011 годы», «Формирование здорового образа жизни у населения Воронежской области» (2010-2015гг.),  и другие.

На улучшение жилищных условий населения области направлены ОЦП: «Обеспечение жильем молодых семей на 2011-2015 годы», «Развитие системы жилищного ипотечного кредитования населения Воронежской области на 2011-2015 годы»,  «Социальное развитие села до 2012 года».

На повышение качества жизни направлены программы: ОЦП -  «Чистая вода Воронежской области на период 2011-2017 годы», «Доступная среда на 2011-2015 годы» и другие.

Задачи повышения занятости населения решаются в рамках ОЦП: «Содействие занятости населения Воронежской области на 2010-2014 годы», «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Воронежской области на 2011-2015 годы». Анализ осуществляемых мер по сохранению человеческих ресурсов области показывает, что в силу значительной инерционности демографических процессов положительный эффект в этой сфере может быть достигнут только в среднесрочной или долгосрочной перспективе на основе реализации комплекса взаимодополняющих мероприятий по улучшению демографической ситуации, соответствующих программе экономического и социального развития области и муниципальных образований на среднесрочную перспективу.

Расчеты и анализ перспективного изменения численности населения и других важнейших его демографических показателей производились по трем прогнозам развития:

- пессимистическому;

- вероятному;

- оптимистическому.

Вероятность каждого из них будет определяться сложным сочетанием социальных, экономических и политических факторов, но, в конечном итоге возможный сценарий развития демографических процессов будет зависеть от двух основных показателей: уровня естественного прироста населения и миграционного прироста.

# Прогнозируемая динамика численности населения Красненского СП.

| Показатели | Базовый период | Прогнозируемый период |
| --- | --- | --- |
|  | 2010г | 2020г | 2030г |
| Пессимистический прогноз |
| Численность постоянного населения на 1 января, всего чел. | 3107 | 2060 | 1366 |
| Вероятный прогноз |
| Численность постоянного населения на 1 января, всего чел. | 3107 | 2602 | 2329 |
| Оптимистический прогноз |
| Численность постоянного населения на 1 января, всего чел. | 3107 | 2898 | 2775 |

Пессимистический прогноз развития поселения. К 2020 году ожидается небольшое сокращение общего коэффициента смертности, из-за сокращения категорий жителей с наибольшими возрастными коэффициентами смертности (60 и старше). После 2020 года  общий коэффициент смертности начнет расти, так как многочисленная часть трудоспособного населения перейдет в категорию людей пенсионного возраста и продолжится старение населения. Как следствие, естественная убыль населения в Красненском СП при данном сценарии останется на крайне высоком уровне.

Приведенная оценка данного развития демографических процессов, отражает, скорее всего, лишь верхнее значение диапазона инерции. При усугублении процессов смертности и рождаемости и усилении миграционного оттока негативные демографические процессы на территории поселения могут развиваться с большей скоростью и масштабами.

Вероятный прогноз развития демографических процессов возможен при условии роста рождаемости в рамках проводимой государством демографической политики, направленной на изменение репродуктивных моделей поведения, репродуктивных планов, поддержку семей и т.д. Вторым условием данного сценария развития является одновременное уменьшение смертности, особенно в трудоспособном возрасте, увеличение продолжительности жизни, уменьшение заболеваемости социально-обусловленными болезнями и т.д. Помимо этого, необходимым условием данного варианта развития является оживление экономики сельского поселения и выход из депрессивного состояния.

Основные показатели воспроизводства населения при данном сценарии развития несколько улучшатся в сравнении с пессимистическим вариантом.

Оптимистический прогноз развития поселения предполагает коренной перелом в основных показателях воспроизводства населения района, в частности, резком росте рождаемости и значительном механическом приросте населения.

Вероятность развития оптимистического варианта в поселении будет определяться его способностью к быстрому преодолению остаточных кризисных явлений в социальной и производственной сферах, эффективностью предпринимаемых мер по стимулированию рождаемости, системой мероприятий по изменению образа жизни населения, созданию условий для привлечения внешних мигрантов.

Однако, даже при успешном решении перечисленных выше мероприятий ни один из возможных сценариев развития, даже оптимистический, без привлечения внешних мигрантов не в состоянии предотвратить сокращение численности населения Красненского СП на расчетную перспективу.

За основу для расчетов по настоящему генеральному плану принят вероятный прогноз численности как наиболее реальный  в исполнении со среднегодовыми темпами убыли  населения -0,01% в год.

В соответствии с данным прогнозом численность населения Красненского сельского поселения в 2030 году составит 2329  человек.

Основные демографические показатели вероятного прогноза численности Красненского СП

| Показатели | Единица измерения | Базовый период | Прогнозируемый период |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 год | 2020 год | 2030 год |
| Численность населения на начало года | человек | 3107 | 2602 | 2329 |
| Численность населения в возрасте моложе трудоспособного | чел. % | 350 11% | 312 12% | 256 11% |
| Численность населения в трудоспособном возрасте | чел. % | 1651 53% | 1317 51% | 1211 52% |
| Численность населения в возрасте старше трудоспособного | чел. % | 1106 36% | 963 37% | 863 37% |

3.3. Предложения по усовершенствованию и развитию планировочной структуры сельского поселения по функциональному и градостроительному зонированию

С целью разработки проектных решений по территориальному планированию проведен анализ планировочной структуры и функциональное зонирование территории населенных пунктов Красненского сельского поселения.

Проектные решения Генерального плана по территориальному планированию направлены, в первую очередь, на устойчивое развитие территории сельского поселения - обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений; развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур сельского поселения; обеспечение учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации и Воронежской области, сельского поселения; формирование первичной информационной базы для осуществления градостроительной деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления в направлении дальнейшего развития территории сельского поселения.

3.3.1. Функциональное зонирование

Согласно п.5 ч.6 ст.23 ГрК РФ на картах (схемах), содержащихся в  генеральных планах, отображаются границы функциональных зон с параметрами планируемого развития таких зон.

Одним из основных инструментов регулирования градостроительной деятельности является функциональное зонирование территории, которое определяет условия ее использования.

Предложения по функциональному использованию территории разработаны с учетом сложившейся и перспективной планировочной структуры сельского поселения, планировочных ограничений, требований Градостроительного кодекса РФ.

В Генеральном плане выделены следующие виды функциональных зон:

# 1. Земельные участки в составе жилых зон.

С целью устойчивого развития территории Красненского сельского поселения одним из основных мероприятий по территориальному планированию настоящим Генпланом определяется включение в границы населенных пунктов земельных участков общей площадью 5,51 га.

# 2. Земельные участки в составе общественно-деловых зон.

На перспективу Генеральным планом предлагается дополнить сложившийся общественный центр пос. Перелёшино новыми объектами торговли и бытового обслуживания.

# 3. Земельные участки в составе производственных зон.

Развитие производственной Генеральным планом зоны не предусматривается.

# 4. Земельные участки в составе зон инженерной и транспортной инфраструктур.

Генеральным планом предлагается развитие инженерной и транспортной инфраструктуры согласно перечню мероприятий.

# 5. Земельные участки в составе рекреационных зон.

Планируется благоустройство и развитие сложившихся участков рекреационных зон.

# 6. Земельные участки в составе зон сельскохозяйственного использования.

На территории населенных пунктов выделяются зоны сельскохозяйственного использования, занятые огородами, пашнями, а также сельскохозяйственными строениями и сооружениями. Здесь возможна  реконструкция существующих объектов, в настоящее время не используемых.

# 7. Земельные участки в составе зон специального назначения.

    - Градостроительное зонирование

Градостроительное зонирование согласно ст.1 п.6 ГрК РФ — зонирование территории муниципальных образований в целях определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов.

Градостроительное зонирование должно стать важнейшим и эффективным инструментом регулирования градостроительной деятельности и землепользования на территориях муниципальных образований, позволяющим муниципальным образованиям проводить самостоятельную муниципальную политику в области землепользования и застройки.

После утверждения Генерального плана в ходе его реализации согласно ст. 30-32 ГрК РФ для Красненского сельского поселения необходимо принятие решения органа местного самоуправления о подготовке документов градостроительного зонирования - правил землепользования и застройки.

Правила землепользования и застройки разрабатываются в целях создания условий для устойчивого развития территорий муниципальных образований, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия; создания условий для планировки территорий муниципальных образований; обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства; создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.

В границах функциональных зон, определенных Генеральным планом, при разработке  правил землепользования и застройки  устанавливаются территориальные зоны - зоны, для которых   определяются границы и устанавливаются градостроительные регламенты (ст.1 п.7 ГрК РФ).

В соответствии со ст. 31 п.1 ГрК РФ, подготовка проекта правил землепользования и застройки может осуществляться применительно ко всем территориям поселения, а также к частям территорий поселения,  с последующим внесением в правила землепользования и застройки изменений, относящихся к другим частям территорий поселений.

В границах населенного пункта (ст. 35, п.2 ГрК РФ)  могут определяться  следующие территориальные зоны с учетом элементов планировочной структуры:

  - зоны застройки индивидуальными жилыми домами;

  - зоны застройки малоэтажными жилыми домами;

  - зоны застройки среднеэтажными жилыми домами;

  - зоны жилой застройки иных видов;

  - общественно-деловые зоны;

  - зоны инженерных и транспортных инфраструктур;

  - рекреационные зоны;

  - зоны специального назначения;

  - иные территориальные зоны.

Порядок применения правил землепользования и застройки и внесения в них изменений включает в себя положение, в том числе о подготовке документации по планировке территории органами местного самоуправления.

3.3.3. Архитектурно-планировочное освоение

В основу планировочного решения Генерального плана Красненского сельского поселения положена идея преобразования существующих населенных пунктов поселения в современные и благоустроенные, и  повышения интенсивности градостроительного использования территории сельского поселения на основе анализа существующего положения с сохранением и усовершенствованием планировочной структуры населенных пунктов, с учетом сложившихся транспортных связей, природно-ландшафтного окружения, состояния окружающей среды, автомагистралей, планировочных ограничений и сложившихся тенденций развития сельских территорий. Оптимальный выбор направления развития Красненского сельского поселения приобретает первостепенное значение, что позволит обеспечить комплексное, экономически обоснованное развитие всех систем поселения.

К основным ограничениям градостроительной деятельности относятся зоны с особыми условиями использования территории. Эти зоны являются планировочными ограничениями в границах сельского поселения.

В соответствии со ст.1 п.4 ГрК РФ к зонам с особыми условиями использования территории отнесены:

– водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов;

– зоны охраны источников питьевого водоснабжения;

– санитарно-защитные зоны;

- охранные зоны объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;

- зоны охраны объектов культурного наследия;

- иные зоны, устанавливаемые законодательством Российской Федерации.

Проектом Генерального плана Красненского сельского поселения определены основные мероприятия по территориальному планированию. Кроме того, определены основные проектные этапы Генерального плана. Проект разработан на расчетный срок в 20 лет, с выделением первой очереди на 10 лет (2020 г), расчетный срок генерального плана в 2030 г.

В композиционном решении проекта учитываются как существующая градостроительная ситуация, так и современные и перспективные требования. Основной задачей пространственного развития на перспективу является формирование единого комплексного архитектурно-планировочного решения застройки населённых пунктов. Основные  планировочные оси на перспективу сохраняются.

Главным структурным элементом населенного пункта определяется общественный центр, на его территории необходимо обеспечить планировочную и композиционную связь общественных зданий, которые составят застройку центра.

Кроме того, на территории населенных пунктов необходим снос жилищного фонда по ветхости жилых домов выше 70 % износа и реконструкция кварталов. На освободившихся территориях предполагается возведение индивидуальной жилой застройки. Также на перспективу улучшение жилищных условий планируется за счет строительства жилья на свободных от застройки территориях.

Перечень мероприятий по усовершенствованию и развитию планировочной структуры сельского поселения, функциональному зонированию

| № п/п | Наименование мероприятия |
| --- | --- |
| 1. | Подготовка документа градостроительного зонирования - Правил землепользования и застройки Красненского сельского поселения в соответствии со ст. 30-32 Градостроительного Кодекса РФ |

3.4. Предложения по размещению на территории Красненского сельского поселения объектов капитального строительства местного значения

# 3.4.1. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами инженерной инфраструктуры

# Водоснабжение

# Проектные решения

Проектные решения водоснабжения Красненского сельского поселения базируются на основе существующей, сложившейся системы водоснабжения в соответствии с увеличением потребности на основе разрабатываемого генерального плана, с учетом фактического состояния сетей и сооружений.

Система водоснабжения централизованная, объединенная хозяйственно-питьевая противопожарная - по назначению, тупиковая – по конструкции.

Подача воды питьевого качества предусматривается населению на хозяйственно-питьевые нужды и полив, на технологические нужды производственных предприятий, на пожаротушение.

# Определение расчетных расходов воды

Коэффициент суточной неравномерности принимается  равным 1,2 (в соответствии со СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»).

Расчетные суточные расходы воды составляют:

Qмах.сут.  =   Qж х N х Кмах.сут.               где,

1000

Кмах.сут  - 1,2 коэффициент суточной неравномерности,

Qж – норма водопотребления, л/чел.сут.

N – расчетное число жителей.

Расчетные расходы сведены в таблицы. В числителе даны расходы на многоквартирную застройку, в знаменателе - на усадебную застройку.

# Расходы воды питьевого качества в существующем жилом фонде.

|  | Население тыс.чел. 1.многоквартирная застройка 2.усадебная застройка | Норма водопотребл л/сут*чел 1 2 | Расходы воды, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | среднесуточ ные | максимальносуточн. К=1,2 |
| Красненское СП | 2,831 0,276 | 300 230 | 849,3 63,48 | 1019,16 76,18 |
| Поливочные нужды | 3,107 | 70 | 217,49 | 260,99 |
| Итого |  |  | 1130,27 | 1356,32 |

Суммарные расходы воды. Расчетный срок.

| Наименование потребителей | Расчетный срок |
| --- | --- |
|  | Среднесуточный расход воды м3/сут. | Maксимальный сут.расход воды м3/сут. |
| Красненское СП, население (3,036 тыс.чел ) | 554,92 | 665,9 |
| Поливочные нужды | 163,03 | 195,64 |
| Коммунально-бытовые предприятия, промышленность обслуживающая население прочие расходы (10%) | 55,49 | 66,6 |
| Итого | 773,44 | 928,13 |

Расходы воды на поливку улиц, проездов, площадей и зеленых насаждений определены по норме 70 л/сут*чел на расчетный срок.

Расходы воды питьевого качества для предприятий местной промышленности, обслуживающей население, и прочие расходы приняты в размере 10% от расхода воды на нужды населения.  Потребности в воде на инвестиционные объекты, необходимо прорабатывать по мере реализации целевых программ.

# Определение противопожарных расходов

Расходы воды для нужд наружного пожаротушения принимаются в соответствии со СНиП 2.04.02-84.

На расчетный срок принято 2 одновременных пожара с расходом по 25 л/с каждый, с учетом расхода на внутреннее пожаротушение из внутренних пожарных кранов q = 2,5 л/с.  Расходы воды на внутреннее пожаротушение приняты 10 л/с.

# Qпожарн.  =  50+2,5=52,5 л/с.

Продолжительность тушения пожара согласно СНиП 2.04.02-84 составляет 3 часа, расход воды в сутки будет 52,5х3х3,6=567 куб.м./сут. Противопожарный запас хранится в резервуарах запаса воды водозаборных сооружений. На территории промпредприятий необходимо устраивать противопожарные резервуары запаса воды.

# Свободные напоры

Минимальный свободный напор в водопроводной сети с пожарными гидрантами должен быть не менее 10 м для возможности забора воды пожарными машинами.

# Источники водоснабжения, схема водоснабжения

Источником водоснабжения, являются подземные воды. Для добычи воды используются артезианские скважины, из скважин питьевая вода подается по сборным водоводам в водонапорные башни. Из них вода подается на нужды населения и промышленности сельского поселения.

В связи с увеличением жилого фонда и ростом населения, необходимо реконструировать и расширять существующие водозаборные сооружения.

Система водоснабжения поселения, централизованная, объединенная для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд. Наружное пожаротушение предусматривается из подземных пожарных гидрантов, установленных на сетях. Трассировка водоводов и разводящих сетей ниже глубины промерзания.

# Водопроводные сети

Изношенность водопроводных сетей в поселении в настоящее время достигает в среднем  90 %, поэтому для нормального водоснабжения необходимо провести реконструкцию существующих сетей, с использованием новых технологий, и проложить новые водопроводные сети, для водоснабжения площадок нового строительства, в зонах водоснабжения от соответствующих водоводов.

Необходимо установить станции доочистки воды, для доведения ее до питьевого качества, соответствующего нормам СанПиН.

Сети водопровода следует прокладывать из стальных, чугунных водопроводных труб из шаровидного графита, либо из пластмассовых напорных труб.

При выполнении комплекса мероприятий, а именно: реконструкция водопроводных сетей, замена арматуры и санитарно-технического оборудования, установки водомеров и др. возможно снижение удельной нормы водопотребления на человека порядка 20-30%.

Учитывая, что в жилом секторе потребляется наибольшее количество воды, мероприятия по рациональному и экономному водопотреблению должны быть ориентированы в первую очередь на этот сектор, для чего необходимо определить и внедрить систему экономического стимулирования.

# Проектные предложения

Исходя из изложенного в плане водоснабжения, необходимо предусмотреть:

- Сети водопровода из стальных, чугунных труб из шаровидного графита, либо из пластмассовых труб.

- Установку водомеров на вводах водопровода во всех зданиях для осуществления первичного учета расходования воды отдельными водопотребителями и ее экономии.

- Реконструкцию существующих водоводов, в точках подключения новых районов, а также водоводов нуждающихся в замене и ремонте, с использованием современных технологий прокладки и восстановления инженерных сетей.

- Установка станции доочистки воды, для доведения ее до питьевого качества, соответствующего нормам СанПиН.

- Водоснабжение проектируемых объектов.

- Реконструкцию существующих водозаборов и сетей 1600 м.

- Оборудование всех объектов водоснабжения системами автоматического управления и регулирования.

# Водоотведение

# Проектные решения

Проектные решения канализации Красненского сельского поселения  базируются на основе разрабатываемого генерального плана.  Система канализации поселения рекомендуется, предусматривать раздельной, при которой хозяйственно-бытовые, производственные и коммунальные стоки собираются и отводятся на очистные сооружения, а дождевой и талый стоки собираются и отводятся отдельной системой, на собственные очистные сооружения.

# Нормы и расходы сточных вод

Расчетные расходы сточных вод, как и расходы воды, определены исходя из степени благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда. При этом, в соответствии со СНиП 2.04.03-85, удельные нормы водоотведения принимаются равными нормам водопотребления, без учета полива.

Расход стоков от промышленных предприятий, поступающий в систему канализации, принят с ростом на 10% от существующего стока.

# Расходы хозяйственно-бытовых стоков в существующем жилом фонде.

|  | Население тыс.чел. 1.многоквартирная застройка 2.усадебная застройка | Норма водопотребл л/сут*чел 1 2 | Расходы воды, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | среднесуточ ные | Максимально-суточн. К=1,2 |
| Красненское СП | 2,831 0,276 | 300 230 | 849,3 63,48 | 1019,16 76,18 |
| Итого |  |  | 912,78 | 1095,34 |

Суммарные расходы хозяйственно-бытовых стоков. Расчетный срок.

| Наименование потребителей | Расчетный срок |
| --- | --- |
|  | Среднесуточный расход м3/сут. | Maксимальный сут.расход м3/сут. |
| Красненское СП, население (3,036 тыс. чел) | 554,92 | 665,9 |
| Коммунально-бытовые предприятия, промышленность обслуживающая население прочие расходы (10%) | 55,49 | 66,6 |
| Итого | 610,41 | 732,49 |

# Схема канализации

Система канализации в Красненском сельском поселении, отсутствует. Канализование зданий, имеющих внутреннюю канализацию,  происходит в выгребы с последующим вывозом спецтехникой в рп Панино.

Канализование новых площадок строительства и существующего неканализованного жилого фонда предусмотреть через проектируемые самотечные коллекторы диаметрами 150-300 мм. Самотечные сети канализации прокладывать из асбестоцементных или пластмассовых труб, напорные сети – из чугунных напорных труб из шаровидного графита, либо из пластмассовых труб.

Рекомендуется произвести изыскательские и проектные работы по размещению и строительству очистных сооружений канализации.

# Проектные предложения

Исходя из изложенного в плане водоснабжения, необходимо предусмотреть:

- Изыскательские и проектные работы по размещению и строительству очистных сооружений канализации.

- Проведение мероприятий по снижению водоотведения за счет введения систем оборотного водоснабжения, создания бессточных производств и водосберегающих технологий.

- Канализование проектируемых объектов.

- Канализование новых площадок строительства и существующего неканализованного жилого фонда предусмотреть через проектируемые самотечные коллекторы диаметрами 150-300 мм.

- Самотечные сети канализации из асбестоцементных или пластмассовых труб, напорные сети – из металлических труб в изоляции, железобетонных либо пластмассовых труб, с учетом новых технологий.

# Газоснабжение

# Проектные решения

Годовые расходы газа для населения определены по нормам газопотребления в соответствии с СП 42-101-2003. Часовые расходы газа определены по годовым расходам газа и числу часов использования максимума.

Обеспечение газом промышленных предприятий в данном разделе не рассматривается в связи с отсутствием данных.

Прогнозируемые расходы газа на коммунально-бытовые нужды для существующего фонда и объектов нового строительства представлены в таблице.

| № п/п | Потребители | Расчет | Годовой расход | Часовые расходы газа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бытовые нужды населения: отопление, горячее водоснабжение и пищеприготовление; | 2329 х 300 м3/год | 698,7 тыс.м3/год | 349,35 м3/час |
| 2 | Предприятия соцкультбыта |  | 155,9 тыс.м3/год | 17,79 м3/час |
| 3 | Проектируемые предприятия соцкультбыта | расходы определяются в течение разработки проектной документации по объектам, с уточнениями производственных мощностей |
|  | Итого: |  | 854,6 тыс. м3/год | 367,14 м3/час |

Суммарный годовой расход газа на поселение составляет 854,6 тыс. м3/год.

Расчет велся с учетом 100% газификации природным газом существующего и планируемого жилого фонда.

Обеспечение газом нового жилого района усадебной застройки, необходимо предусмотреть от проектируемого газопровода низкого давления подключаемого к существующим сетям.

В систему основных мероприятий по дальнейшему развитию инфраструктуры газового хозяйства входят следующие положения:

- из ОЦП «Газификация Воронежской области на 2010 -2015 годы»:

| Населённый пункт | Мероприятие | Годы ввода | Протяженность, км |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Межпоселковый газопровод высокого давления от пос.Первомайский до с. Красное с отводом к с.Новоалександровка | 2010-2015 | 5,5 |
| с.Красное | Газоснабжение с. Красное | 2010-2015 | 3,0 |
| с.Новоалександровка | Газоснабжение с.Новоалександровка | 2010-2015 | 6,7 |

- строительство ШРП для проектируемых газовых котельных;

- строительство магистральных газопроводов и газорегуляторных пунктов для районов нового строительства;

- осуществить строительство и реконструкцию котельных на природном газе с заменой устаревшего оборудования на более новое, экономичное и энергоемкое с КПД > 90%;

- поэтапная перекладка ветхих газопроводов с использованием для подземной прокладки  полиэтиленовых труб.

Развитие системы газоснабжения поселения следует осуществлять в увязке с перспективами градостроительного развития поселения и района.

# Теплоснабжение

# Проектные предложения

Для создания условий комфортного проживания жителей в сельских населенных пунктах и  уменьшения теплопотерь в тепловых сетях,  необходимо предусмотреть мероприятия по реконструкции, переводу на природный газ и строительству новых котельных, а так же замене тепловых сетей (с ориентацией на экологически чистые котлоагрегаты и ликвидацию мелких морально устаревших и нерентабельных теплоисточников), а именно требуется:

-   реконструкция изношенных сетей теплотрасс.

Также необходимо предусмотреть оборудование малоэтажных жилых домов местными системами (печное, газовое, электрическое) или поквартирными, автономными, системами отопления и горячего водоснабжения (от автономных генераторов тепла различного типа, работающих на твердом, жидком, газообразном топливе и электроэнергии);

В газифицированных населенных пунктах целесообразно использовать для отопления и горячего водоснабжения индивидуальных и многоэтажных домов автономные газоводонагреватели с водяным контуром для систем водяного отопления с естественной циркуляцией и горячего водоснабжения.

С развитием уровня газификации изменится структура в топливном балансе поселения, в сторону увеличения потребности в более эффективном и дешевом виде топлива (газ), что одновременно создаст благоприятные условия для охраны окружающей среды. В летний период для удовлетворения хозяйственно-бытовых нужд в горячей воде возможно использование солнечных водонагревателей с сезонным включением их в систему водяного отопления — горячего водоснабжения.

Анализ современного состояния теплообеспеченности поселения в целом выявил основные направления развития систем теплоснабжения:

- применение газа на всех источниках теплоснабжения (котельных, локальных систем отопления в малоэтажной застройке района), как более дешёвого и экологического вида топлива;

- реконструкция и переоборудование изношенных котельных и тепловых сетей социально значимых объектов;

- внедрение приборов и средств учёта и контроля расхода тепловой энергии и топлива;

- применение для строящихся и реконструируемых тепловых сетей прокладку труб повышенной надёжности (с долговечным антикоррозийным покрытием, высокоэффективной тепловой изоляцией из сверхлёгкого пенобетона или пенополиуретана и наружной гидроизоляцией);

- использование для районов нового строительства блок-модульных котельных (БМК) полной заводской готовности, для индивидуальной застройки — автономные генераторы тепла, работающие на газе.

# Электроснабжение

# Проектные предложения

Электрические нагрузки коммунально-бытовых потребителей поселения на перспективу определены по удельным показателям в соответствии с «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей»  РД 34.20.185-94 (изменения и дополнения 1999 г.) с учетом пищеприготовления на газовых плитах. Распределение суммарного потребления электроэнергии населением при составе семьи 3 человека составит 421 кВт. ч. в год на одного человека. Рост электрических нагрузок по промышленным и сельскохозяйственным предприятиям принят из расчета прироста 2 % в год. Данные по годовому электропотреблению поселения на перспективу приведены в таблице:

| № п/п | Наименование потребителей | Численность населения (тыс. чел) | Годовое потребление электроэнергии (кВт. час) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | сохраняемый жилой фонд | новое строительство |  |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор | 3,107 | 2,329 | - | 980509 |
| 2 | Соцкультбыт, предприятия, промышленностьь поселения | - | - | - | 7665000 |
| 3 | итого | - | - | - | 8645509 |
| 4 | Неучтенные нагрузки, потери в сетях, собственные нужды подстанций (20%) | - | - | - | 1729101,8 |
|  | Всего по поселению: | - | - | - | 10374610,8 |
|  | С учетом коэф. совмещения максимумов нагрузок К=0,8 | - | - | - | 8299688,64 |

Годовое потребление электроэнергии составит: 8299,69 тыс. кВт. час.

Предусматривать строительство новых сетевых объектов нецелесообразно, так как  уровень электропотребления на перспективу обеспечивается существующими электрическими сетями.

При возникновении прироста потребления электроэнергии в случаях:

- роста производственных мощностей промышленных и сельскохозяйственных предприятий или их перепрофилирования и переоборудования;

- переоборудования систем электроснабжения жилого фонда с связи с использованием более энергопотребляющей бытовой техники,

- для обеспечения надежного и бесперебойного электроснабжения, возможно развитие сетевых объектов путем реконструкции существующих подстанций с заменой трансформаторов на более мощные и установкой дополнительных трансформаторов.

# Связь

# Проектные предложения

Генеральным планом на расчетный срок предусматривается развитие основного комплекса электрической связи и телекоммуникаций, включающего в себя:

  - телефонную связь общего пользования;

  - мобильную (сотовую) радиотелефонную связь;

  - цифровые телекоммуникационные информационные сети и системы передачи данных;

  - проводное вещание;

  - эфирное радиовещание;

  - телевизионное вещание.

Емкость сети телефонной связи общего пользования должна будет составлять к расчетному сроку при 100% телефонизации квартирного и общественного сектора порядка 98%.

Развитие телефонной сети фиксированной связи поселения предусматривается наращиванием номерной емкости АТС и модернизацией оборудования на базе современного цифрового.

# Основными направлениями развития сетей фиксированной связи являются:

  - постепенный переход от существующих сетей с технологией коммуникации каналов к мультисервисным сетям с технологией коммуникации пакетов;

  - телефонизация вновь строящихся объектов в рамках формирования широкополосных абонентских сетей доступа, обеспечивающих абонентов наряду с телефонной связью услугами по передаче данных и видеоинформации.

# Основными направлениями развития телекоммуникационных сетей являются:

  - расширение сети «Интернет»;

  - строительство широкополосных интерактивных телевизионных кабельных сетей и сетей подачи данных с использованием новых технологий;

  - обеспечение доступа сельского населения к универсальным услугам связи.

# Главными направлениями развития сетей сотовой подвижной связи (СПС) являются:

  - постепенная замена аналоговых сетей цифровыми;

  - повышение степени проникновения сотовой подвижности;

  - рост числа абонентов.

Основными направлениями развития систем телевидения, радиовещания и СКТ являются:

  - переход на цифровое телевидение стандарта DVB;

  - реализация наземных радиовещательных сетей на базе стандарта цифрового телевизионного вещания DVD;

  - объединение сетей кабельного телевидения в единую областную сеть с использованием волоконно-оптических линий.

# Главными направлениями развития почтовой связи являются:

  - техническое перевооружение и внедрение информационных технологий почтовой связи;

  - улучшение быстроты и качества обслуживания.

# 3.4.2. Предложения по обеспечению  территории сельского поселения объектами транспортной инфраструктуры

В полномочия органов местного самоуправления входят вопросы  дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения,  осуществления иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания в границах поселения.

К основным мероприятиям по развитию улично-дорожной сети, обеспечивающим надлежащую пропускную способность, надежность и безопасность движения транспорта и пешеходов, относится реконструкция существующей улично-дорожной сети,  благоустройство существующих остановочных павильонов.

Улицы населенных пунктов нуждаются в благоустройстве: требуется укладка асфальтового покрытия, формирование пешеходных тротуаров, организация остановочных пунктов и карманов для парковки легкового транспорта и общественного транспорта, озеленение придорожной территории.

Генеральным планом сохраняется существующая система обслуживания населения общественным пассажирским транспортом.

Перечень мероприятий по обеспечению территории Красненского сельского поселения объектами транспортной инфраструктуры

| № п/п | Наименование | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| 1. | Асфальтирование дорог с гравийно-песчаным покрытием в населенных пунктах Красненского сельского поселения (13 км). | Первая очередь |
| 2. | Капитальный ремонт дорог с асфальтированным покрытием в населенных пунктах Красненского сельского поселения (54,5 км). | Первая очередь |
| 3. | Обустройство остановочных павильонов на сложившихся остановках общественного транспорта (3шт.). | Первая очередь |
| 4. | Устройство парковок и автостоянок в общественных зонах населенных пунктов сельского поселения | Расчетный срок |
| 6. | Устройство подъездных дорог к местам массового отдыха жителей | Первая очередь |
| 7. | Строительство дороги с твердым покрытием к проектируемому скотомогильнику. | Первая очередь |

Места размещения объектов транспортной инфраструктуры показаны на схеме 6.

# 3.4.3. Предложения по обеспечению  территории сельского поселения объектами жилой инфраструктуры

Территориальное планирование в целях развития жилищного строительства должно обеспечивать:

- создание условий для реализации предложений по размещению площадок жилищного строительства в рамках национальных проектов «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», «Развитие агропромышленного комплекса», других федеральных и региональных программ и проектов в сфере гражданского строительства с учетом необходимости использования малоэтажной застройки;

- развитие промышленности строительной индустрии и строительных материалов;

- создание условий для опережающего развития коммунальной инфраструктуры при увеличении предложения жилья на конкурентном рынке жилищного строительства, формирование рынка подготовленных к строительству земельных участков;

- определение перечня территорий земель сельскохозяйственного назначения, планируемых в установленном порядке к переводу в земли населённых пунктов, для их комплексного освоения в целях жилищного строительства;

- освоение земель сельскохозяйственного назначения, прилегающих к населенным пунктам и расположенных вблизи от мест подключения к инженерным коммуникациям, в целях развития малоэтажной застройки;

- подготовку земельных участков для жилищного строительства, в том числе подготовка инженерной и транспортной инфраструктур на планируемых площадках, предлагаемых для развития жилищного строительства на территории.

Согласно ст. 14 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. к вопросам местного значения поселения относятся обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства.

Перспективное строительство жилья в населенных пунктах поселения намечено на свободных от застройки территориях и резервируемых Генпланом участках.

Для реализации жилищной программы требуется расширение муниципального жилого фонда для обеспечения жильем ветеранов, инвалидов (детей инвалидов), молодых специалистов и молодых семей.

Учитывая ограниченные возможности бюджетного финансирования строительства, необходимо привлечение средств частных инвесторов, развития ипотечного кредитования.

Перечень мероприятий  по обеспечению Красненского сельского поселения объектами жилой  инфраструктуры

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| 1. | Обеспечение условий для увеличения объемов и повышения качества жилого фонда сельского поселения при выполнении требовании экологии, градостроительства и с учетом сложившейся архитектурно-планировочной структуры | Первая очередь |
| 2. | Реконструкция, модернизация и капитальный ремонт муниципального жилого фонда (4,895 тыс. м2). | Первая очередь |
| 3. | Комплексное благоустройство жилых кварталов. | Первая очередь |
| 4. | Снос ветхого жилого фонда (5,11 тыс. м2) с последующим возведением индивидуальной жилой застройки на освободившихся территориях. Строительство жилья на свободных от застройки территориях. | Расчетный срок |
| 5. | Строительство жилья для работников социальной сферы, инвалидов и ветеранов, для молодых специалистов и молодых семей. | Первая очередь - Расчетный срок |

# 3.4.4. Предложения по развитию сельскохозяйственного производства, созданию условий для развития малого и среднего предпринимательства

Генеральным планом зарезервированы земельные участки под размещение объектов культурно-бытового обслуживания населения, которые могут быть использованы в целях создания объектов недвижимости для малого предпринимательства.

Кроме того, для создания специализированных малых предприятий можно использовать территории бывших животноводческих ферм с целью возрождения предприятий агропромышленного производства. Развитие производственной зоны возможно за счет привлечения частного капитала, участия в областных и федеральных программах возрождения АПК.

На территории сельского поселения выделяются зоны сельскохозяйственного использования, занятые огородами, пашнями, сенокосами, пастбищами, а также сельскохозяйственными строениями и сооружениями. Здесь возможна  реконструкция существующих объектов, в настоящее время не используемых.

В настоящее время на возрождение сельского хозяйства в целом направлены приоритетные программы национального проекта «Развитие АПК» в Воронежской области, утверждена целевая областная программа «Развитие сельского хозяйства на территории Воронежской области». Животноводческие предприятия, работающие в рамках национального проекта, строят и реконструируют помещения для содержания скота, приобретают современное оборудование, закупают племенное поголовье скота для своих ферм. Областной программой осуществляется финансовая поддержка производителей продукции животноводства. Для обеспечения развития этих комплексов предполагается осуществлять компенсацию части затрат на приобретение новой техники для заготовки кормов, доильного, холодильного и технологического оборудования.

# 3.4.5. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами социальной инфраструктуры

Согласно ст. 14 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 г. к вопросам местного значения поселения относятся вопросы организации библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения, создания условий для организации досуга и обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры, создания условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участия в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении, для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения.

Перечень мероприятий по обеспечению территории сельского поселения объектами социальной инфраструктуры

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| Мероприятия в отношении объектов капитального строительства районного уровня собственности |
| 1 | Капитальный ремонт здания Перелёшинского детского сада и Мировского детского дома в пос. Перелёшино. | Расчетный срок |
| 2 | Капитальный ремонт здания Перелёшинской СОШ в пос. Перелёшино. | Расчетный срок |
| 3 | Капитальный ремонт здания Перелёшинской амбулатории в пос. Перелёшино. | Первая очередь |
| 4 | Капитальный ремонт здания Красненского ФАПа в с. Красное. | Первая очередь |
| Мероприятия, находящиеся в ведении органов местного самоуправления сельского поселения |
| 5 | Капитальный ремонт здания СДК в пос. Перелёшино. | Первая очередь |
| 6 | Капитальный ремонт здания администрации сельского поселения в пос. Перелёшино. | Первая очередь |
| Инвестиционные проекты |
| 7 | Строительство аптеки в пос. Перелёшино (ул. 50 лет Октября). | Первая очередь |

Места размещения объектов социальной инфраструктуры приведены на схемах 1, 2, 4, 12.

# 3.4.6. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами массового отдыха жителей, благоустройства и озеленения

Территориальное планирование в целях развития отдыха жителей поселения, благоустройства и озеленения территории поселения должно обеспечивать:

- создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения;

- организацию благоустройства и озеленения территории поселения, использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения;

- создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории поселения;

- создание и развитие современной инфраструктуры отдыха, спорта и туризма, обеспечивающей возможности использования историко-культурного наследия и рекреационного потенциала;

- использование природно-ландшафтного потенциала при условии поддержания благоприятного состояния окружающей среды в местах массового отдыха, планирования защитных и охранных зон особо охраняемых природных территорий.

Создание рекреационных зон и установление их правового режима осуществляются при зонировании территорий в соответствии с ЗК РФ (глава XV) и Градостроительным кодексом РФ (глава 4). Указанными законодательными актами предусматривается, что рекреационные зоны выделяются при определении территориальных зон, а их правовой режим устанавливается градостроительными регламентами.

Перечень мероприятий по обеспечению территории сельского поселения объектами массового отдыха жителей, благоустройства и озеленения

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Строительство спортивного комплекса и детской игровой площадки у Перелёшинской СОШ в пос. Перелёшино. | Первая очередь |
| 2 | Устройство парков в населенных пунктах Красненского сельского поселения. | Первая очередь |
| 3 | Благоустройство парка при Перелёшинском СДК в пос. Перелёшино (0,5 га). | Первая очередь |
| 4 | Строительство спортивной площадки в пос. Перелёшино. | Первая очередь |
| 5 | Благоустройство участков, прилегающих к общественным зданиям | Первая очередь |
| 6 | Устройство пешеходных тротуаров по улицам населенных пунктов сельского поселения. | Первая очередь |
| 7 | Благоустройство и развитие сложившихся участков рекреационных зон (мест общественного купания). | Первая очередь |

Места размещения объектов приведены на схемах 1, 2, 4, 12.

# 3.4.7. Предложения по сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия, расположенных на территории поселения

Согласно ст. 14 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г., к вопросам местного значения поселения относится сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения.

На территории Красненского сельского поселения расположен один объект культурного наследия – братская могила № 235.

Также на территории Красненского  сельского поселения находятся объекты  культурного наследия местного значения:

– Обелиск погибшим воинам ВОВ (пос. Перелёшино);

– Обелиск участникам гражданской войны и ВОВ (пос. Перелёшино);

– Обелиск участникам ВОВ (пос. Первомайский);

– Обелиск участникам гражданской войны (с. Хитровка);

– Памятник воину ВОВ.

Для объектов культурного наследия регионального значения не устанавливались территории объектов культурного наследия, границы охранных зон и режимы их использования.

Перечень мероприятий по сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия, расположенных на территории поселения

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проведение историко-культурной экспертизы в отношении земельных участков, подлежащих освоению. | Первая очередь |
| 2 | Проведение мероприятий по разработке и утверждению проектов охранных зон объектов культурного наследия, назначению режимов использования территорий в границах охранных зон. | Первая очередь |
| 3 | Проведение мероприятий, направленных на сохранение и популяризацию объектов культурного наследия в рамках работы с детьми и молодежью, в рамках организации библиотечного обслуживания населения, в рамках создания условий для организации досуга населения района. | Первая очередь |

Места размещения объектов приведены на схемах 1, 5.

# 3.4.8. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами специального назначения  - местами сбора мусора и местами захоронения

Согласно ст. 14 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 г. к полномочиям администрации сельского поселения относится организация сбора мусора и вывоза бытовых отходов и мусора. Также к полномочиям администрации сельского поселения относится содержание мест захоронения.

Перечень мероприятий по обеспечению территории поселения местами сбора бытовых отходов и местами захоронения

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разработка генеральной схемы очистки территории поселения. | Первая очередь |
| 2 | Перенос действующего скотомогильника у с. Красное на вновь выбранный земельный участок в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, Водного кодекса РФ и «Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов». | Первая очередь |
| 3 | Рекультивация территории закрытых скотомогильников. | Первая очередь |
| 4 | Выявление всех несанкционированных свалок и их рекультивация. | Первая очередь |
| 5 | Строительство в с. Красное, с. Новоалександровка, п. Первомайский, с. Хитровка контейнерных площадок для сбора и временного накопления отходов с установкой контейнеров емкостью 30 м3, оснащенных системой «Мультилифт», с последующим вывозом отходов на пункт сбора, накопления и первичной сортировки ТБО Панинского муниципального района (Перелешинское городское поселение). | Первая очередь |
| 6 | Строительство в п. Фёдоровка контейнерной площадки для сбора и временного накопления отходов, с установкой контейнеров емкостью 0,75 м3. | Первая очередь |
| 7 | Строительство на территории рекреационных зон контейнерных площадок для сбора и временного накопления отходов, с установкой контейнеров емкостью 0,75 м3. | Первая очередь |
| 8 | Благоустройство территории кладбища: уборка и очистка территории; устройство мест сбора мусора. | Первая очередь |

Места размещения объектов специального назначения на схемах 1, 2, 4, 5.

4. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ,

# ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

# Состояние воздушного бассейна

Состояние воздушного бассейна является одним из основных факторов, определяющих экологическую ситуацию и условия проживания населения. Качество атмосферного воздуха зависит от интенсивности загрязнения его выбросами от стационарных и передвижных источников загрязнения.

### Воздействие производственного комплекса на воздушный бассейн

В сельском поселении функционируют предприятия  ИК-3 УФСИН и ГУП  ОЖ-118/10АПК «Заря» и ФГУСХП "Воронежское".

Ниже в таблице представлены статистические данные  Управления по технологическому и экологическому надзору по Воронежской области в 2008 г. о количестве выброса загрязняющих веществ в атмосферу.

| № п/п | Наименование предприятия | Выброшено в атмосферу, тонн/год | Процент от общего выброса |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ФБУ "ИК-3" УФСИН по Воронежской области | 88,479576 | 89,7 |
|  | ФГУСХП "Воронежское" | 9,062012 | 9,2 |
|  | ФБУ КП-10 УФСИН России по Воронежской области | 1,063911 | 1,1 |
|  | Всего | 98,605 | 100 |

Выбросы предприятий в значительной степени зависят от наличия и эффективности работы газопылеулавливающих установок.

Теплоснабжение  осуществляется от котельных и печей на твёрдом топливе.  Продукты сгорания топлива в котлоагрегатах котельных оказывают негативное воздействие на воздушный бассейн территории сельского поселения, по причине несоблюдения режимов горения и отсутствия очистки отходящих газов.

# Воздействие транспортного комплекса на воздушный бассейн

В Красненском сельском поселении транспортная отрасль представлена автомобильным  и  железнодорожным транспортом.

Автомобильный транспорт является одним из основных источников загрязнения атмосферы поселения. По территории поселения проходят дороги федерального регионального и местного значения. Выбросы двигателей автомобилей, содержащие двуокись азота, окись углерода, сернистый ангидрит, углеводороды оказывают негативное воздействие на видимость и прозрачность атмосферного воздуха, также на возрастание величины рН осадков. Основной причиной загрязнения воздушного бассейна выбросами автотранспорта является увеличение количества автотранспорта, а также его изношенность и некачественное топливо.

# Воздействие объектов железнодорожного транспорта на окружающую среду осуществляется при строительстве и реконструкции железных дорог, станционных путей, контактной сети, СЦБ и связи, подземных коммуникаций. Главной целью природоохранной работы отрасли является поэтапное приближение фактического загрязнения окружающей природной среды предприятиями железнодорожного транспорта к установленным предельно допустимым нормам за счет совершенствования применяемых технологических процессов и перехода к экологически безопасным и ресурсосберегающим технологиям.

# Воздействие на состояние здоровья населения

Загрязнение атмосферного воздуха наряду с другими факторами среды обитания оказывает неблагоприятное воздействие на состояние здоровья населения. Организация санитарно-защитных зон (СЗЗ) является одним из мероприятий, способствующих снижению влияния загрязняющих веществ атмосферного воздуха на здоровье населения. Согласно нормативным требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 каждому предприятию необходимо иметь разработанный проект обоснования размеров санитарно – защитной зоны.

# Состояние водных ресурсов

### Состояние поверхностных вод

Качественный состав рек формируется под влиянием природных и антропогенных факторов.

Природными факторами формирования рек Верхняя Матренка, Матренка и 6-ти водотоков без названия в сельском поселении являются: литологическое строение подстилающих поверхностей, залесенность, распаханность водосборов.

Основными антропогенными источниками загрязнения поверхностных вод реки поселения являются: хозяйственно-бытовые сточные воды, дождевые и талые воды, смыв с сельскохозяйственных угодий. Важным источником загрязнения водных объектов в поселении являются ливневые и коллекторно-дренажные воды с полей. С поверхностным стоком в водные объекты выносится до 10-25% внесенных минеральных удобрений и пестицидов, представляющие для водоемов наибольшую опасность.

Предотвращение загрязнения водных объектов стоком с сельхозугодий является весьма сложным делом, не зависящим от специфики формирования стока, его неорганизованности и спорадичности. Создание лесозащитных насаждений является одним из главных мероприятий по предотвращению загрязнения водоемов поверхностным стоком. Среди дополнительных мероприятий следует отметить создание прибрежных водоохранных зон. Водоохранные зоны  способствуют снижению выноса остатков пестицидов, минеральных удобрений и почвы в водные объекты.

На территории сельского поселения  находятся  ведомственные биологические очистные сооружения УФСИМ ИК-3  производительностью 0,7 тысяч. куб. м/ сутки. В систему входят одна КНС и 1,65 км самотечных сетей.

Следует отметить, что только простым использованием очистных сооружений проблему рационального использования и охраны водных ресурсов решить нельзя, поэтому создание замкнутых систем водопользования является в настоящее время одним из основных инженерно - экологических направлений водохозяйственной деятельности. Внедрение систем оборотного водоснабжения позволяет снизить забор воды из источника (потребление), снизить или ликвидировать сброс нагретых вод и загрязняющих веществ, а также сократить капитальные вложения на строительство объектов водоснабжения и канализации и удельные капиталовложения на  водопотребление.

# Состояние подземных вод

Состояние подземных вод главным образом определяют эксплуатационный отбор подземных вод и поступление в водоносные горизонты техногенных стоков и инфильтрата.

Распределение техногенной нагрузки имеет локально-точечный характер для поселений и локально-линейный вдоль транспортных магистралей. Техногенные комплексы и объекты представлены предприятиями: сельского хозяйства  и коммунально-бытовой сферы. В пределах сельских населенных пунктов развивается загрязнение грунтовых вод компонентами азотной группы (нитраты, нитриты, аммиак), вызванное бытовыми отходами и сточными водами не канализированной селитебной территории.

В результате эксплуатации подземных вод на водозаборах формируются депрессионные воронки, за счет чего в области питания водозаборов вовлекаются сформированные зоны загрязненных подземных вод. Кроме этого причина загрязнения связана с плохим состоянием скважинного хозяйства; даже в местах с относительно высокой природной защищенностью загрязнение определяется проникновением его по дефектным стволам и затрубным пространствам водозаборных скважин. Поэтому целесообразно провести подробные комплексные исследования химического состава подземных вод, направленные на выявление и распространение техногенного загрязнения, его типа, источника загрязнения, его миграционных свойств, на основе которых обосновать ряд реабилитационных мер по защите питьевых водозаборов от техногенного загрязнения и локализации возможных очагов  загрязнения.

Снижение или исключение техногенного загрязнения подземных вод может быть достигнуто правильной эксплуатацией и своевременным ремонтом скважин; своевременным тампонажем выведенных из эксплуатации скважин, а также путем рационального перераспределения водоотбора; внедрения систем подготовки воды перед подачей потребителю; выноса водозаборов из загрязненных мест.

На территории  сельского поселения  расположено 5 артезианских скважин,  2  водонапорных  башни  Рожновского  и тупиковые  сети   протяженностью  2  км,  износ основных фондов  составляет в среднем около  90 %.   Процент жилого фонда,  обеспеченного  водопроводом  составляет — 25 %.

Значительная часть сельского населения использует питьевую воду источников нецентрализованного водоснабжения.

Низкое качество воды нецентрализованных источников питьевого водоснабжения обусловлено:

- слабой защищенностью водоносных горизонтов от загрязнения с поверхности;

- отсутствием зон санитарной охраны колодцев ввиду повышенной плотности застройки в неканализованной (оснащенной выгребами) части населенных мест;

- отсутствием своевременного технического ремонта, очистки и дезинфекции колодцев.

Наряду с загрязнением подземных вод, важным аспектом является вопрос об их истощении. Истощению подземных вод способствует эксплуатация шахтных колодцев.

Наблюдения за состоянием подземных вод обязаны осуществляться на трёх уровнях - федеральный (региональный), территориальный (областной) и объектовый (недропользователи).

# Состояние и охрана почв

Почвенный покров Красненского сельского поселения  представлен черноземами типичными. Значительный вклад в химическое загрязнение почвы цинком, свинцом, марганцем, медью и другими токсичными веществами вносят выбросы автотранспорта.  Создание вдоль автомобильных дорог лесных полезащитных полос, снижает загрязнение почвы свинцом в десятки раз.

Источниками техногенного поступления в почву тяжелых металлов также являются средства химизации сельского хозяйства.  При  внесении тяжелых металлов в почву (на поля) происходит с ядохимикатами, удобрениями и сточными водами. Одним из направлений защиты почв от загрязнений тяжелыми металлами является контроль внесения минеральных удобрений, который следует обеспечивать согласно зональным рекомендациям о ведение сельскохозяйственного производства в Воронежской области. Применение ядохимикатов как средств защиты растений от вредителей и болезней сохраняет около 50 % урожая, но пагубно влияют на микрофлору и микрофауну почвы, вызывают сдвиги в биохимическом и микробиологическом процессах. Рационализация применения ядохимикатов необходимо осуществлять путем оптимизации сроков, способов применения, соблюдения норм расхода, применения биологических методов защиты.

Одной из сложных агроэкологических проблем рационального использования, повышения плодородия и охраны черноземов является техногенная нагрузка на них. Под воздействием сельскохозяйственной техники происходит изменение структурного состава почвы. Этот процесс особенно ярко наблюдается в верхнем слое до глубины 20-30см. Различная технология уборки многолетних трав на черноземах по-разному влияет на их плотность, общую порозность и порозность аэрации.

В качестве мер, обеспечивающих защиту почв от эрозии и других деградационных процессов, предлагается система, которая на основе аэроландшафтной организации территории предусматривает комплекс агрофитомелиоративных приемов и биоинженерных сооружений.

Агрофитомелиорация включает технологии возделывания сельскохозяйственных культур, имеющих почвозащитную направленность. Ведущее место среди них занимает обработка почвы. В состав биоинженерных сооружений входят различные виды лесных защитных насаждений. Надежную защиту почв обеспечивает только комплекс проводимых мероприятий.

В целях предотвращения эрозии  почвы на склонах, сложенных легкими по механическому составу почвами, эффективным способом является закрепление их лесными культурами. Ассортимент и агротехника возделываемых лесных культур определяются при этом рельефом, свойствами пород, природно-климатическими условиями региона.

# Ассортимент древесных и кустарниковых пород для защитного лесоразведения

| Главные породы | Сопутствующие породы | Кустарники |
| --- | --- | --- |
| Дуб черешчатый, береза повислая ясень обыкновенный, гледичия, тополь канадский, тополь пирамидальный, лиственница сибирская. | Груша лесная, липа, клен остролистный, клен полевой, рябина обыкновенная | Акация желтая, жимолость татарская, лещина, бузина, рябина черноплодная, ирга, смородина золотистая клен татарский |

Овражные насаждения создают на откосах оврагов, по их днищам для скрепления грунта от размыва, регулирования снеготаяния, поглощения стока и загрязняющих веществ.

Способы частичной подготовки почвы выбирают с учетом зональных почвенно-грунтовых условий, степени смытости и увлажнения, крутизны и экспозиции оврагов, особенностей микрорельефа и свойств подстилающих грунтов.

### Отходы производства

Основным источником образования токсичных отходов являются предприятия поселения. Данные по количеству отходов  производства представлены Управлением по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Воронежской области в 2008г.

| № п/п | Виды отходов | Образовалось, тонн/год |
| --- | --- | --- |
| 1. | I класс опасности (чрезвычайно опасные) | 0,000 |
| 2. | II класс опасности (высоко опасные) | 0,051 |
| 3. | III класс опасности (умеренно опасные) | 2,426 |
| 4. | IV класс опасности (малоопасные опасные) | 161,521 |
| 5. | V класс опасности (практически неопасные) | 1081,390 |
| 6. | Всего | 1245,388 |

Отходы 2 класса опасности представлены кислотой аккумуляторной серной отработанной, отходы передают сторонней организации для хранения.

Основная масса отходов 3 класса опасности, образующихся на предприятиях района, представлена нефтеотходами различных производств, нефтешламами, шламами гальванических производств и др. Из этих отходов практически полностью утилизируются только нефтеотходы.

Основная масса отходов V класса опасности, образующихся на предприятиях поселения, представлена навозом свежим от КРС. Навоз используют в растениеводстве в качестве органического удобрения. Остальные отходы IV и V  классов опасности, вывозится на полигон ТБО.

# Транспортные отходы

Транспортными отходами являются:

- снятые с эксплуатации, механически поврежденные, брошенные и разукомплектованные транспортные средства: кузова легковых, грузовых, специальных автомобилей, автобусов, сельскохозяйственные и строительно-дорожные машины, полуприцепы;

- не подлежащие к использованию компоненты транспортных средств: двигатели, шасси, шины, электрооборудование, включая аккумуляторы и электролиты, подшипники качения, оборудование для технического обслуживания и ремонта транспортных средств, другие агрегаты и узлы;

- расходуемые в процессе использования транспортных средств и бытовой техники конструкционные и эксплуатационные материалы;

- отходы эксплуатации и переработки техники, промасленные ветошь и опилки.

# Сельскохозяйственные отходы

Сельское хозяйство представлено растениеводством и животноводством. К сельскохозяйственным отходам относят: органические отходы животноводства, полеводства, а также применяемые в полеводстве удобрения и т. д.

К числу наиболее распространенных и опасных отходов в экологическом отношении относятся отходы, образуемые при содержании животных и птиц, в том числе: помет птичий свежий, навоз от свиней свежий. При их хранении и обработке образуются дурно пахнущие газы и такие вредные вещества, как аммиак, амины, нитраты и др. Стоки от навозохранилищ при поступлении в водоем неизбежно нарушают экологическое равновесие и значительно ухудшают органолептические и химические свойства воды.

# Биологические отходы

По данным Управления ветеринарии в сельском поселении находятся один действующий  и  два закрытых скотомогильника.

Расстояние скотомогильников менее 1 км от населенных пунктов, что противоречит нормативным требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

# Твердые бытовые отходы

В  п. Перелёшино расположено 3 площадки для сбора мусора (50 м3), 1 раз в неделю мусор вывозится на свалку в р. п. Панино.

# Радиационная обстановка

## Мониторинг за радиационной обстановкой свидетельствует о ее стабильности. Гамма-фон на территории не превысил естественного уровня. По результатам исследований воды хозяйственно-питьевого водоснабжения превышения уровней вмешательства по содержанию техногенных радионуклидов зарегистрировано не было.

# Состояние и формирование природно-экологического каркаса

Экологический каркас – это система природных территорий с особым правовым статусом и более строгими (по сравнению с другими природными территориями) ограничениями хозяйственного использования земель и природных ресурсов в их пределах.

Понятие «природный каркас» включает в себя в первую очередь заповедники, различные заказники, памятники природы и наиболее ценные рекреационные территории. Природно-экологический каркас территории формируется не только из существующих природоохранных объектов, но из таких специфических комплексов, как защитные леса, искусственно созданные насаждения. Все эти объекты составят в совокупности единую систему поддержания экологического баланса территории и сохранения многообразия природно-территориального комплекса.

Основными элементами природно-экологического каркаса являются:

- ключевые территории;

- транзитные зоны;

- экологические коридоры;

- буферные зоны.

## Оценка природно-территориального комплекса

# Система особо охраняемых природных территорий

На  территории   поселения  не  имеется  особо охраняемых природных территорий.

# Лесной фонд на территории сельского поселения

Земель лесного фонда на территории сельского поселения нет.

# Защитные лесные насаждения

Большое значение для Красненского сельского поселения имеют  защитные лесные насаждения. Система защитных лесонасаждений включает: полезащитные – ветро- и стокорегулирующие лесные полосы; противоэрозионные – приовражные полосы; насаждения на песках.

# Водоохранные зоны рек

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации ширина водоохранной зоны  (ВЗ)  на  реке  Верхняя  Матренка ― 100 м.,   на реке Матренка  и  остальных  водотоках    без   названия  ― 50 м.

В водоохранной зоне рек допускается ограниченная хозяйственная деятельность при соблюдении установленного режима охраны этих земель в соответствии с федеральными законами, законами субъектов Российской федерации.

Кроме того, соблюдение режима данных зон необходимо в целях охраны рек, как территорий, выполняющих транзитные и защитные функции, а также как  источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

# Экологическая оценка ландшафтов

На территории поселения преобладают открытые полевостепные пространства. Особенно важно усиление ландшафтного разнообразия путем создания мелкоконтурной сети охраняемых ландшафтов, способных усилить устойчивость освоенных территорий.

Сущность ландшафтного подхода заключается в том, что деятельность человека осуществляется с высокой степенью адаптации к природным условиям территории.       Сущность экологического подхода состоит в том, что ресурсы используются с восстановлением и сохранением равновесия в ландшафтных экосистемах и созданием условий для воспроизводства и саморегулирования  ресурсов.

# Ландшафтно-экологическая оптимизация ландшафта

Ландшафтно-экологическая оптимизация должна сопровождаться стабилизацией природно-ресурсного потенциала ПТК на преобразуемой территории, модернизацией структуры физико-географических компонентов, что улучшит условия окружающей среды и как следствие повысит комфортность жизни и деятельность населения (В.Б.Михно,1995г.).

Мероприятия   по оптимизации  ландшафта  в   поселении   сводятся к  следующему:

- мелиорация  грунтов;

- фитомелиорация.

## Инженерная подготовка территории

Инженерно-геологические условия территории сельского поселения определяются структурно-тектоническими особенностями её строения, физико-механическими и несущими свойствами грунтов, залегающих в основании фундаментов зданий и сооружений, гидрогеологическими условиями, наличием физико-геологических процессов, степенью техногенной нагрузки на территорию.

Большую часть территории можно охарактеризовать как благоприятную по инженерно-строительным условиям. На участках действия экзогенных процессов с оврагообразованием следует осуществлять мероприятия в соответствии со СНиП 2.07.01 — 89 (раздел 8, пункт 8.8).

# Природоохранные мероприятия

Анализ оценки воздействия на окружающую среду при реализации генерального плана показал необходимость проведения комплекса следующих природоохранных мероприятий для улучшения состояния окружающей среды.

1.  Атмосферный воздух. Основными источниками негативного воздействия на состояние атмосферного воздуха будут предприятие  ФБУ "ИК-3" УФСИН и автодороги Красненского сельского поселения.

В целях обеспечения благоприятной экологической обстановки по состоянию атмосферного воздуха, рекомендуются следующие мероприятия:

- осуществление перевода автотранспорта на газовое топливо;

- озеленение магистральных улиц и санитарно-защитных зон двухъярусной посадкой зеленых насаждений.

2. Поверхностные воды. Основной задачей при реализации Генерального плана в отношении охраны поверхностных вод является предотвращение загрязнения водного бассейна сельского поселения.  Рекомендуемыми мероприятиями по охране водных объектов сельского поселения являются:

- строительство современных очистных сооружений;

- строительство централизованной системы водоотведения;

- соблюдение правил водоохранного режима пользования в водоохранной зоне водных объектов.

3. Подземные воды. Основными проблемами в отношении подземных вод при реализации Генерального плана являются: истощение водоносных горизонтов, используемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения поселения и загрязнение подземных вод.

Для предотвращения дальнейшего снижения уровней водоносных горизонтов, эксплуатируемых в целях питьевого водоснабжения, и загрязнения подземных вод необходимо:

- организация зон санитарной охраны на действующих водозаборах;

- осуществление учета и контроля за потреблением питьевой воды;

- изучение качества подземных вод и гидродинамического режима на водозаборах и в зонах их влияния;

- строительство в  сельском поселении централизованной системы  водопровода;

- обеспечение качества питьевой воды, подаваемой населению, путем установки средств   очистки.

4.  Почвы. В настоящее время основную нагрузку на почвенный покров испытывает земли автодорог поселения. Источниками техногенного поступления в почву тяжелых металлов также являются средства химизации сельского хозяйства. С целью предотвращения деградации почвенного покрова территории Генеральным планом предлагается:

- создание вдоль автомобильных дорог лесных полезащитных полос;

- внесение минеральных удобрений на основе агрохимической характеристики почв;

- принятие мер по сохранению плодородия почв, посредством защиты их от эрозии, на основе агрофитомелиоративных приемов и биоинженерных сооружений.

5.  Обращение с отходами. Организация системы обращения с отходами должна включать в    себя следующие мероприятия:

- Организация сбора и вывоза отходов с территории населенных пунктов.

- Строительство в  с. Красное,  с. Новоалександровка, п.  Первомайский, с. Хитровка  контейнерных  площадок для сбора и временного накопления отходов с установкой контейнеров емкостью 30 м3, оснащенных системой «Мультилифт», с последующим вывозом отходов на пункт сбора, накопления и первичной сортировки ТБО Панинского муниципального района (Перелешинское городское поселение).

- Строительство в  п. Фёдоровка  контейнерной  площадки  для  сбора  и  временного накопления  отходов, с установкой  контейнеров  емкостью  0,75 м3.

- Перенос    действующего  скотомогильника  у  с. Красное    на    вновь   выбранный земельный участок в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, Водного  кодекса РФ  и   «Ветеринарно-санитарными  правилами  сбора,  утилизации и уничтожения биологических отходов».

- Рекультивация территории закрытых скотомогильников.

- Внедрение комплексной механизации санитарной очистки поселения.

- Заключение договоров на сдачу вторичного сырья на дальнейшую переработку за пределами населенного пункта.

6. Территории природно-экологического каркаса. Основными задачами при формировании природно-экологического каркаса являются сохранение и восстановление ландшафтного и биологического разнообразия, достаточного для поддержания способности природных систем к саморегуляции и компенсации последствий антропогенной деятельности.

Рекомендуется рассмотреть вопрос возможности перевода части земель для увеличения площади лесов, в целях создания благоприятной окружающей среды.

Основными элементами природно-экологического каркаса территории  Красненского   сельского поселения являются:

1.  транзитные зоны ―  водоохранные   зоны на реках;

2.  экологические коридоры - сенокосные и пастбищные угодья;

3.  буферные зоны - защитные лесные насаждения.

5. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

Основной задачей гражданской обороны сельского поселения является предупреждение или снижение возможных потерь и разрушений в результате аварий, катастроф, стихийных бедствий, обеспечение жизнедеятельности населенного пункта и создание оптимальных условий для восстановления нарушения производства. Выполнение мероприятий по защите населения от опасностей, поражающих факторов современных средств поражения и опасностей ЧС природного и техногенного характера, а также вторичных поражающих факторов, которые могут возникнуть при разрушении потенциально опасных объектов, достигается:

- проведением радиационной, химической и бактериологической разведки, дозиметрического и химического контроля;

- защитой продовольствия, пищевого сырья, водоисточников и систем водоснабжения от заражения радиоактивными, отравляющими веществами и бактериальными средствами, проведением других мероприятий, предупреждающих употребление населением зараженного продовольствия и воды;

- проведением противоэпидемических, санитарно-гигиенических и пожарно- профилактических мероприятий, уменьшающих опасность возникновения и распространения инфекционных заболеваний и пожаров;

- проведением аварийно-спасательных и других неотложных работ.

Решение вопросов по организации и проведению мероприятий по гражданской обороне и защите населения сельского поселения возлагается на Главу поселения.

### 5.1 Основные результаты анализа возможных последствий воздействия чрезвычайных ситуаций техногенного характера

В Красненском сельском поселении Панинского муниципального района Воронежской области наибольшую опасность в техногенной сфере представляют чрезвычайные ситуации, вызванные авариями:

- на автомобильном транспорте, перевозящем химически опасные вещества (хлор, аммиак), легковоспламеняющиеся и горючие жидкости (бензин, дизельное топливо, масла, СУГ) по автодорогам, проложенным по территории поселения;

- на железнодорожном транспорте, перевозящем легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;

- на объектах системы газораспределения.

B настоящее время наибольшую опасность в техногенной сфере представляют транспортные аварии, взрывы и пожары, аварии с выбросом химически опасных веществ, аварии на электроэнергетических системах и очистных сооружениях.

Наиболее древним техногенным бедствием для людей являются пожары. Пожары зданий и сооружений производственного, жилого, социально-бытового и культурного назначения остаются самым распространенным бедствием.

Ветхость систем жизнеобеспечения стала фактором постоянной потенциальной опасности возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения. Особую опасность в осенне-зимний отопительный период создают аварии на системах теплоснабжения.

# 5.1.1 Анализ возможных последствий аварий на транспортных коммуникациях

Оценка риска от возможных чрезвычайных ситуаций на транспортных коммуникациях проведена по укрупненным показателям применительно к автомобильному и железнодорожному транспорту, перевозящему химически опасные вещества и взрывоопасные вещества (бензин, сжиженные углеводородные газы).

Наиболее часто чрезвычайные ситуации с потенциально опасными веществами возникают при их перевозках. Вероятность транспортных ЧС зависит от числа транспортных средств и дальности перевозки каждым транспортным средством, т.е. объема перевозок.

Уровни риска вовлечения опасных грузов в аварийные ситуации на автомобильном и железнодорожном транспорте приведены в таблице.

# Уровни риска вовлечения опасных грузов в аварийную ситуацию на транспорте

| Опасное событие | Интенсивность аварийных ситуаций, 1/(транспорт ∙ км) |
| --- | --- |
| Аварии автомобиля при перевозке опасных грузов | 1,2*10-6 |
| Аварии железнодорожного транспорта в расчете на вагон | 3,8*10-7 |

# 5.1.1.1 Анализ возможных последствий аварий на автомобильном транспорте

По территории Красненского сельского поселения проходит федеральная автодорога   Р 193 Воронеж -Тамбов, по которой   может осуществляться:

- транспортировка хлора в контейнерах (0,8 т);

- транспортировка аммиака в цистернах (16 т);

- транспортировка нефтепродуктов в цистернах (объемом до 43 м3);

- транспортировка СУГ в цистернах (объемом до 10 м3).

# Анализ возможных последствий аварий с участием химически опасных веществ

Аммиак по характеру воздействия на организм человека является представителем 5-ой группы -  вещества, обладающие удушающим нейротропным действием, а возможная аварийная ситуация с аммиаковозом может привести к чрезвычайной ситуации (ЧС) с химической обстановкой второго типа. При такой ЧС часть АХОВ (не более 10 %) мгновенно испаряется, образуя первичное облако паров смертельной концентрации; другая часть выливается на подстилающую поверхность, постепенно испаряется, образуя вторичное облако с поражающими концентрациями.

Хлор по характеру воздействия на организм человека является представителем 1-ой группы - вещества с преимущественно удушающим действием; с выраженным прижигающим действием, а возможная аварийная ситуация с контейнером с хлором также может привести к чрезвычайной ситуации (ЧС) с химической обстановкой второго типа.

На близкие расстояния аммиак перевозится автотранспортом в баллонах, контейнерах (бочках) или автоцистернах. Стандартный аммиаковоз имеет грузоподъемность 3,2; 10 и 16 т.

Хлор транспортируется в контейнерах емкостью 0,8 т.

Расчет показателей прогноза масштабов зон заражения при аварийном разрушении контейнера с хлором или цистерны с аммиаком проводился в соответствии с Методикой оценки последствий химических аварий "Токси", редакция 2.2.

Внешние границы зоны заражения АХОВ рассчитывались по пороговой токсодозе при ингаляционном воздействии на организм человека.

Принятые допущения:

- емкости, содержащие АХОВ, при авариях разрушаются полностью;

- толщина слоя жидкого опасного вещества, разлившегося свободно на подстилающей поверхности, принимается равной 0,05 м по всей площади разлива;

- метеорологические условия (степень вертикальной устойчивости атмосферы, направление и скорости ветра) остаются неизменными.

Результаты прогноза глубины зоны возможного химического заражения в случае разрушения цистерны с аммиаком при авариях на автомобильном транспорте приведены в таблице.

Прогноз масштабов зон заражения в случае разрушения цистерны с аммиаком при авариях на автомобильном транспорте

| Показатели опасности возможной ЧС при транспортировке АХОВ автотранспортом | ЧС при транспортировке аммиака |
| --- | --- |
|  | Наиболее опасная ЧС | Наиболее вероятная ЧС |
| Количество АХОВ, участвующего в реализации ЧС, т | 16 | 16 |
| Протяженность зоны порогового поражения, м | 1441 | 397 |
| Ширина зоны порогового поражения / на удалении, м | 67 / 922 | 35 / 246 |
| Протяженность зоны смертельного поражения, м | 373 | 109 |
| Ширина зоны смертельного поражения / на удалении, м | 17 / 239 | 9 / 69 |
| Примечание: При расчете зон возможного заражения применялись следующие условия: - для максимально возможной ЧС: состояние атмосферы – инверсия, скорость ветра – 1 м/с, тип местности – городская застройка, температура воздуха +28°С, температура поверхности +15°С, время экспозиции – 30 мин; - для наиболее вероятной ЧС: состояние атмосферы – конвекция, скорость ветра – 3,5 м/с, тип местности – городская застройка, средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца +23°С, температура поверхности +15°С, время экспозиции – 30 мин. |

В зависимости от масштабов возможных аварий, количество пораженных людей может изменяться от нескольких десятков человек при минимальной площади зоны действия поражающих факторов до нескольких сотен человек при максимальной площади зоны действия поражающих факторов.

Зависимость степени риска от расстояния при возможных ЧС при транспортировке АХОВ  приведена на рисунке.

| Показатели опасности возможной ЧС при транспортировке АХОВ автотранспортом | ЧС при транспортировке аммиака |
| --- | --- |
|  | Наиболее опасная ЧС | Наиболее вероятная ЧС |
| Возможная частота реализации ЧС, год-1 | 3,38*10-10 | 8,44*10-10 |
| График зависимости риска гибели людей от расстояния (от места аварии транспортного средства, перевозящего АХОВ) | Индивидуальный риск гибели людей, 1/год Расстояние от места аварии транспортного средства с аммиаком, м |

Зависимость степени риска от расстояния при возможных ЧС при транспортировке аммиака

Результаты прогноза глубины зоны возможного химического заражения в случае разрушения контейнера с хлором при авариях на автомобильном транспорте приведены в таблице.

Прогноз масштабов зон заражения в случае разрушения контейнера с хлором при авариях на автомобильном транспорте

| Показатели опасности возможной ЧС при транспортировке АХОВ автотранспортом | ЧС при транспортировке хлора |
| --- | --- |
|  | Наиболее опасная ЧС | Наиболее вероятная ЧС |
| Количество АХОВ, участвующего в реализации ЧС, т | 0,8 | 0,8 |
| Протяженность зоны порогового поражения, м | 1944 | 458 |
| Ширина зоны порогового поражения / на удалении, м | 91 / 1244 | 40 / 284 |
| Протяженность зоны смертельного поражения, м | 507 | 128 |
| Ширина зоны смертельного поражения / на удалении, м | 24 / 314 | 12 / 82 |
| Примечание: При расчете зон возможного заражения применялись следующие условия: - для максимально возможной ЧС: состояние атмосферы – инверсия, скорость ветра – 1 м/с, тип местности – городская застройка, температура воздуха +28°С, температура поверхности +15°С, время экспозиции – 30 мин; - для наиболее вероятной ЧС: состояние атмосферы – конвекция, скорость ветра – 3,5 м/с, тип местности – городская застройка, средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца +23°С, температура поверхности +15°С, время экспозиции – 30 мин. |

В зависимости от масштабов возможных аварий, количество пораженных людей может изменяться от нескольких десятков человек при минимальной площади зоны действия поражающих факторов до нескольких сотен человек при максимальной площади зоны действия поражающих факторов.

Зависимость степени риска от расстояния при возможных ЧС при транспортировке хлора приведена на рисунке.

| Показатели опасности возможной ЧС при транспортировке АХОВ автотранспортом | ЧС при транспортировке хлора |
| --- | --- |
|  | Наиболее опасная ЧС | Наиболее вероятная ЧС |
| Возможная частота реализации ЧС, год-1 | 1,15*10-8 | 2,87*10-8 |
| График зависимости риска гибели людей от расстояния (от места аварии транспортного средства, перевозящего АХОВ) | Индивидуальный риск гибели людей, 1/год Расстояние от места аварии транспортного средства с хлором, м |

Зависимость степени риска от расстояния при возможных ЧС при транспортировке хлора

Зоны возможного химического заражения территории Красненского сельского поселения при авариях с участием АХОВ на автотранспорте приведены на схеме «Зоны действия поражающих факторов возможных аварий на потенциально опасных объектах и транспортных коммуникациях Красненского сельского поселения Панинского муниципального района».

Анализ возможных последствий аварий с участием взрывопожароопасных веществ

Поражающими факторами возможных аварий на автотранспорте, перевозящем нефтепродукты и СУГ,  могут быть:

- воздушная ударная волна, образующаяся в результате взрывных превращений облаков топливно-воздушных смесей (ТВС);

- тепловое излучение горящих разлитий и огненного шара;

- осколки и обломки оборудования, обломки зданий и сооружений, образующиеся в результате взрывных превращений облаков ТВС.

Транспортировка и доставка нефтепродуктов на АЗС осуществляется автоцистернами, максимальный объем которых может составлять 43 м3.

Результаты расчета поражающих факторов возможных взрыва ТВС, огненного шара и пожара разлива при разрушении автоцистерны с бензином приведены на рисунках и в таблице.

В зависимости от места возможной аварии (на автодороге или площадке слива АЗС), количество пораженных людей может составить от 1 до 5 человек.

Границы зон действия поражающих факторов взрыва, огненного шара и пожара разлива при разрушении автоцистерны с бензином вместимостью 43 м3

| Показатели | Избыточное давление взрыва облака ТВС | Тепловое излучение огненного шара | Тепловое излучение пожара пролива |
| --- | --- | --- | --- |
| Максимальное количество опасного вещества, участвующего в аварии с учетом 90% заполнения цистерны, т | 28,25 | 28,25 | 28,25 |
| Максимальное количество опасного вещества, участвующего в создании поражающих факторов, т | 1,9 | 16,95 | 28,25 |
| Граница зоны (м), с избыточным давлением: |  |  |  |
| ΔР=320 кПа | 18,6 | – | – |
| ΔР=160 кПа | 25,6 | – | – |
| ΔР=128 кПа | 28,5 | – | – |
| ΔР=96 кПа | 32,9 | – | – |
| ΔР=80 кПа | 36,1 | – | – |
| ΔР=64 кПа | 40,7 | – | – |
| ΔР=48 кПа | 47,7 | – | – |
| ΔР=32 кПа | 60,6 | – | – |
| ΔР=16 кПа | 95,4 | – | – |
| ΔР=5 кПа (зона расстекления) | 234 | – | – |
| Эффективный диаметр "огненного шара", м | – | 128,7 | – |
| Высота центра "огненного шара", м | – | 64,4 | – |
| Время существования "огненного шара", с | – | 17,6 | – |
| Максимальная площадь пожара разлива, м2 | – | – | 774 |
| Радиус разлива, м | – | – | 15,7 |
| Возгорание древесины через 10 мин (q=14 кВт/м2): | – | 209 | 20,3 |
| Появление ожогов 1-й степени через 15-20 с, 2-й степени через 30-40 с (q=7 кВт/м2): | – | 280,2 | 28,7 |
| Безопасно для человека в брезентовой одежде (q=4,2 кВт/м2): | – | 337,2 | 36,5 |
| Без негативных последствий в течение длительного времени (q=1,4 кВт/м2): | – | 486,2 | 57,5 |
| Избыточное давление взрыва облака ТВС, кПа |  |
|  | Расстояние от центра взрыва, м |

Зависимость величины избыточного давления ударной волны взрыва облака ТВС от

расстояния

| Тепловое излучение огненного шара, кВт/м2 |  |
| --- | --- |
|  | Расстояние от центра огненного шара, м |

Зависимость величины теплового излучения огненного шара от расстояния

| Тепловое излучение пожара разлива, кВт/м2 |  |
| --- | --- |
|  | Расстояние от места разрушения автоцистерны, м |

Зависимость величины теплового излучения пожара разлива от расстояния

Радиус зоны возможных сильных разрушений, границы которых определяются величиной избыточного давления 50 кПа, составляет 46,6 м.

Зависимость степени риска от расстояния при возможных ЧС при транспортировке нефтепродуктов (бензина) показана на рисунке.

| Возможные поражающие факторы, вызванные ЧС при транспортировке бензина | График зависимости риска гибели людей от расстояния (от места аварии транспортного средства, перевозящего бензин) |
| --- | --- |
| Ударная волна взрыва облака паровоздушной смеси (возможная частота реализации ЧС 1,01*10-5 год-1) | Индивидуальный риск гибели людей, 1/год Расстояние от места аварии автоцистерны с бензином, м |
| Тепловое излучение "огненного шара" (возможная частота реализации ЧС 5,3*10-7 год-1) | Индивидуальный риск гибели людей, 1/год Расстояние от места аварии автоцистерны с бензином, м |
| Тепловое излучение пожара разлива (возможная частота реализации ЧС 1,59*10-5 год-1) | Индивидуальный риск гибели людей, 1/год Расстояние от места аварии автоцистерны с бензином, м |

Зависимость степени риска от расстояния при возможных ЧС при транспортировке нефтепродуктов (бензина)

Транспортировка СУГ может осуществляться автоцистернами, максимальный объем которых может составлять 10 м3.

Результаты расчета поражающих факторов возможных взрыва ТВС, огненного шара и пожара разлива при разрушении автоцистерны с СУГ приведены на рисунках и в таблице.

В зависимости от места возможной аварии количество пораженных людей может составить от 1 до 5 человек.

Границы  зон действия поражающих факторов взрыва, огненного шара и пожара разлива при разрушении автоцистерны с СУГ вместимостью 10 м3

| Показатели | Избыточное давление взрыва облака ТВС | Тепловое излучение огненного шара | Тепловое излучение пожара пролива |
| --- | --- | --- | --- |
| Максимальное количество опасного вещества, участвующего в аварии с учетом 90% заполнения цистерны, т | 4,77 | 4,77 | 4,77 |
| Максимальное количество опасного вещества, участвующего в создании поражающих факторов, т | 4,77 | 2,86 | 4,77 |
| Граница зоны (м), с избыточным давлением: |  |  |  |
| ΔР=320 кПа | 25,7 | – | – |
| ΔР=160 кПа | 35,2 | – | – |
| ΔР=128 кПа | 39,2 | – | – |
| ΔР=96 кПа | 45,2 | – | – |
| ΔР=80 кПа | 49,7 | – | – |
| ΔР=64 кПа | 55,9 | – | – |
| ΔР=50 кПа | 64 | – | – |
| ΔР=48 кПа | 65,6 | – | – |
| ΔР=32 кПа | 83,4 | – | – |
| ΔР=16 кПа | 131,2 | – | – |
| ΔР=5 кПа (зона расстекления) | 321,8 | – | – |
| Эффективный диаметр "огненного шара", м | – | 72,0 |  |
| Высота центра "огненного шара", м | – | 36,0 |  |
| Время существования "огненного шара", с | – | 10,3 |  |
| Максимальная площадь пожара разлива, м2 | – | – | 181 |
| Радиус разлива, м | – | – | 7,6 |
| Возгорание древесины через 10 мин (q=14 кВт/м2): | – | 121 | 18,4 |
| Появление ожогов 1-й степени через 15-20 с, 2-й степени через 30-40 с (q=7 кВт/м2): | – | 160,8 | 26,3 |
| Безопасно для человека в брезентовой одежде (q=4,2 кВт/м2): | – | 194,4 | 33,2 |
| Без негативных последствий в течение длительного времени (q=1,4 кВт/м2): | – | 283,9 | 51,7 |

| Избыточное давление взрыва облака ТВС, кПа |  |
| --- | --- |
|  | Расстояние от центра взрыва, м |

Зависимость величины избыточного давления ударной волны взрыва облака ТВС от

расстояния

| Тепловое излучение огненного шара, кВт/м2 |  |
| --- | --- |
|  | Расстояние от центра огненного шара, м |

Зависимость величины теплового излучения огненного шара от расстояния

| Тепловое излучение пожара разлива, кВт/м2 |  |
| --- | --- |
|  | Расстояние от места разрушения автоцистерны, м |

Зависимость величины теплового излучения пожара разлива от расстояния

Зоны возможных сильных разрушений, границы которых определяются величиной избыточного давления 50 кПа, составляют 64 м и показаны на схеме «Зоны действия поражающих факторов возможных аварий на транспортных коммуникациях Красненского сельского поселения Панинского муниципального района».

Зависимость степени риска от расстояния при возможных ЧС при транспортировке СУГ приведена на рисунке.

| Возможные поражающие факторы, вызванные ЧС при транспортировке СУГ | График зависимости риска гибели людей от расстояния (от места аварии транспортного средства, перевозящего СУГ) |
| --- | --- |
| Ударная волна взрыва облака паровоздушной смеси (возможная частота реализации ЧС 2,12*10-5 год-1) | Индивидуальный риск гибели людей, 1/год Расстояние от места аварии автоцистерны с СУГ, м |
| Тепловое излучение "огненного шара" (возможная частота реализации ЧС 2,12*10-5 год-1) | Индивидуальный риск гибели людей, 1/год Расстояние от места аварии автоцистерны с СУГ, м |
| Тепловое излучение пожара разлива (возможная частота реализации ЧС 1,06*10-5 год-1) | Индивидуальный риск гибели людей, 1/год Расстояние от места аварии автоцистерны с СУГ, м |

Зависимость степени риска от расстояния при возможных ЧС при транспортировке СУГ

Распределение потенциального (территориального) риска гибели людей при авариях на автодорогах Красненского сельского поселения показано на схеме «Границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

# 5.1.1.2 Анализ возможных последствий аварий на железнодорожном транспорте

По территории  Красненского сельского поселения проходит железная дорога «Верхняя Хава-Анна», по которой может осуществляться:

- транспортировка нефтепродуктов в цистернах (44,7 т);

- транспортировка СУГ в цистернах (35,25 т).

Анализ возможных последствий аварий с участием взрывопожароопасных веществ

Поражающими факторами возможных аварий на железнодорожном транспорте, перевозящем нефтепродукты,  могут быть:

- воздушная ударная волна, образующаяся в результате взрывных превращений облаков топливно-воздушных смесей (ТВС);

- тепловое излучение горящих разлитий;

- осколки и обломки оборудования, обломки зданий и сооружений, образующиеся в результате взрывных превращений облаков ТВС.

Результаты расчета поражающих факторов возможных взрыва ТВС и пожара разлива при разрушении железнодорожной цистерны с бензином приведены на рисунках и в таблице.

В зависимости от места возможной аварии количество пораженных людей может составить от 1 до 5 человек.

# Границы зон действия поражающих факторов взрыва ТВС и пожара разлива при

разрушении ж/д цистерны с бензином вместимостью 44,7 т

| Показатели | Избыточное давление взрыва облака ТВС | Тепловое излучение пожара пролива |
| --- | --- | --- |
| Максимальное количество опасного вещества, участвующего в аварии с учетом 90% заполнения цистерны, т | 44,7 | 44,7 |
| Максимальное количество опасного вещества, участвующего в создании поражающих факторов, т | 3 | 44,7 |
| Граница зоны (м), с избыточным давлением: |  |  |
| ΔР=320 кПа | 21,7 | – |
| ΔР=160 кПа | 30 | – |
| ΔР=128 кПа | 33 | – |
| ΔР=96 кПа | 38,3 | – |
| ΔР=80 кПа | 42 | – |
| ΔР=64 кПа | 47,4 | – |
| ΔР=48 кПа | 55,5 | – |
| ΔР=32 кПа | 70,5 | – |
| ΔР=16 кПа | 111 |  |
| ΔР=5 кПа (зона расстекления) | 272,5 | – |
| Максимальная площадь пожара разлива, м2 | – | 1218 |
| Радиус разлива, м | – | 19,7 |
| Возгорание древесины через 10 мин (q=14 кВт/м2): | – | 25,3 |
| Появление ожогов 1-й степени через 15-20 с, 2-й степени через 30-40 с (q=7 кВт/м2): | – | 35,4 |
| Безопасно для человека в брезентовой одежде (q=4,2 кВт/м2): | – | 44,7 |
| Без негативных последствий в течение длительного времени (q=1,4 кВт/м2): | – | 69,9 |

| Избыточное давление взрыва облака ТВС, кПа |  |
| --- | --- |
|  | Расстояние от центра взрыва, м |

Зависимость величины избыточного давления ударной волны взрыва облака ТВС от

расстояния

| Тепловое излучение пожара разлива, кВт/м2 |  |
| --- | --- |
|  | Расстояние от места разрушения ж/д цистерны, м |

Зависимость величины теплового излучения пожара разлива от расстояния

Зоны возможных сильных разрушений, границы которых определяются величиной избыточного давления 50 кПа, составляют 54,2 м.

Зависимость степени риска от расстояния при возможных ЧС при транспортировке нефтепродуктов приведена на рисунке.

| Возможные поражающие факторы, вызванные ЧС при транспортировке бензина | График зависимости риска гибели людей от расстояния (от места аварии транспортного средства, перевозящего бензин) |
| --- | --- |
| Ударная волна взрыва облака паровоздушной смеси (возможная частота реализации ЧС 1,6*10-6 год-1) | Индивидуальный риск гибели людей, 1/год Расстояние от места аварии ж/д цистерны с бензином, м |
| Тепловое излучение пожара разлива (возможная частота реализации ЧС 3,78*10-6 год-1) | Индивидуальный риск гибели людей, 1/год Расстояние от места аварии ж/д цистерны с бензином, м |

Зависимость степени риска от расстояния при возможных ЧС при транспортировке нефтепродуктов (бензина) железнодорожным транспортом

Результаты расчета поражающих факторов возможных взрыва ТВС, огненного шара и пожара разлива при разрушении ж/д цистерны с СУГ приведены на рисунках и в таблице.

В зависимости от места возможной аварии количество пораженных людей может составить от 1 до 10 человек.

Границы зон действия поражающих факторов взрыва, огненного шара и пожара разлива при разрушении ж/д цистерны с СУГ вместимостью 35,25 т

| Показатели | Избыточное давление взрыва облака ТВС | Тепловое излучение огненного шара | Тепловое излучение пожара пролива |
| --- | --- | --- | --- |
| Максимальное количество опасного вещества, участвующего в аварии с учетом 90% заполнения цистерны, т | 35,25 | 35,25 | 35,25 |
| Максимальное количество опасного вещества, участвующего в создании поражающих факторов, т | 35,25 | 21,15 | 35,25 |
| Граница зоны (м), с избыточным давлением: |  |  |  |
| ΔР=320 кПа | 50,0 | – | – |
| ΔР=160 кПа | 68,4 | – | – |
| ΔР=128 кПа | 76,1 | – | – |
| ΔР=96 кПа | 87,8 | – | – |
| ΔР=80 кПа | 96,4 | – | – |
| ΔР=64 кПа | 108,5 | – | – |
| ΔР=48 кПа | 127,2 | – | – |
| ΔР=32 кПа | 161,6 | – | – |
| ΔР=16 кПа | 254,0 | – | – |
| ΔР=5 кПа (зона расстекления) | 622 | – | – |
| Эффективный диаметр "огненного шара", м |  | 138,4 |  |
| Высота центра "огненного шара", м |  | 69,2 |  |
| Время существования "огненного шара", с |  | 18,8 |  |
| Максимальная площадь пожара разлива, м2 | – | – | 1332 |
| Радиус разлива, м | – | – | 20,6 |
| Возгорание древесины через 10 мин (q=14 кВт/м2): | – | 227 | 45,0 |
| Появление ожогов 1-й степени через 15-20 с, 2-й степени через 30-40 с (q=7 кВт/м2): | – | 300 | 62,4 |
| Безопасно для человека в брезентовой одежде (q=4,2 кВт/м2): | – | 360,6 | 77,5 |
| Без негативных последствий в течение длительного времени (q=1,4 кВт/м2): | – | 519,0 | 117,7 |

| Избыточное давление взрыва облака ТВС, кПа |  |
| --- | --- |
|  | Расстояние от центра взрыва, м |

Зависимость величины избыточного давления ударной волны взрыва облака ТВС от

расстояния

| Тепловое излучение огненного шара, кВт/м2 |  |
| --- | --- |
|  | Расстояние от центра огненного шара, м |

Зависимость величины теплового излучения огненного шара от расстояния

| Тепловое излучение пожара разлива, кВт/м2 |  |
| --- | --- |
|  | Расстояние от места разрушения ж/д цистерны, м |

Зависимость величины теплового излучения пожара разлива от расстояния

Зоны возможных сильных разрушений, границы которых определяются величиной избыточного давления 50 кПа, составляют 124,3 м.

Зависимость степени риска от расстояния при возможных ЧС при транспортировке СУГ  приведена на рисунке.

| Возможные поражающие факторы, вызванные ЧС при транспортировке СУГ | График зависимости риска гибели людей от расстояния (от места аварии транспортного средства, перевозящего СУГ) |
| --- | --- |
| Ударная волна взрыва облака паровоздушной смеси (возможная частота реализации ЧС 4,3*10-6 год-1) | Индивидуальный риск гибели людей, 1/год Расстояние от места аварии ж/д цистерны с СУГ, м |
| Тепловое излучение "огненного шара" (возможная частота реализации ЧС 4,3*10-6 год-1) | Индивидуальный риск гибели людей, 1/год Расстояние от места аварии ж/д цистерны с СУГ, м |
| Тепловое излучение пожара разлива (возможная частота реализации ЧС 2,16*10-6 год-1) | Индивидуальный риск гибели людей, 1/год Расстояние от места аварии ж/д цистерны с СУГ, м |

Зависимость степени риска от расстояния при возможных ЧС при транспортировке СУГ

Распределение потенциального (территориального) риска гибели людей при авариях на участке железной дороги, проходящей  по территории Красненского сельского поселения Панинского муниципального района, показано на схеме «Границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

5.1.2 Прогноз масштабов зон поражения при авариях на объектах системы газораспределения

Распределение газа по поселению осуществляется по 3-х ступенчатой схеме:

I-я ступень — газопровод высокого давления I - ой категории р ≤ 1,2 МПа;

II-я ступень — газопровод среднего давления р ≤ 0,03 МПа;

III-я ступень — газопровод низкого давления р ≤ 0,003 МПа.

Связь между ступенями осуществляется через газорегуляторные пункты (ГРП, ШРП). Всего в поселении насчитывается 2 ГРП и 3 ШРП. По типу прокладки газопроводы всех категорий давления делятся на подземный и надземный. Надземный тип прокладки для газопровода низкого давления.

При разгерметизации распределительного газопровода чаще всего происходит истечение природного газа в атмосферу с последующим рассеянием. При разгерметизации надземных участков газопроводов так же возможно факельное горение (образование горящей струи в условиях мгновенного воспламенения утечки газа). Причем факельное горение также наблюдается при истечении из подземного газопровода в искусственно созданном котловане (при ведении земляных работ). Кроме того, при утечке газа из подземного участка газопровода возможно проникновение вещества через грунт над трубой с последующим воспламенением и образованием колышущегося пламени (слабого источника теплового излучения, возникающего при воспламенении и фильтрации газа через грунт над телом трубы, и способного служить источником зажигания). При аварии на территории населенного пункта может произойти проникновение природного газа в помещения зданий, в результате чего возможно образование взрыво- и пожароопасной газовоздушной смеси, которая при наличии источника зажигания способна к взрыву (повышению давления в помещении за счет сгорания горючей смеси), приводящему к разрушению зданий и травмированию людей.

На открытых участках распределительных газопроводов наибольшую опасность представляет факельное горение газа, исходящего через аварийное отверстие газопровода высокого давления.

Оценка опасного воздействия поражающих факторов факельного горения газа при разгерметизации распределительного газопровода высокого давления проводилась в соответствии с алгоритмом количественной оценки риска распределительного газопровода, разработанным специалистами ОАО "Газпром".

В качестве исходных данных принято:

- рабочее давление в газопроводе 1,2 МПа;

- диаметр 150 мм;

- температура продукта внутри газопровода 15 ºС;

- глубина заложения подземного  газопровода – 1 м.

Результаты расчетов показывают, что при аварийной разгерметизации надземной части газопровода высокого давления возможно образование факельного горения истекаемого газа, при этом длина факела может достигать 45 м при гильотинном разрушении газопровода и 6,2 м при образовании свища или трещины диаметром 15 мм.

При разрушении подземного газопровода высокого давления длина факела (дальность прямого огневого воздействия газовой струи в горизонтальной проекции) может достигать 7,4 м.

Факельное горение может привести к воздействию теплового излучения факела на людей, сооружения и строения, расположенные в непосредственной близости от места аварии.

### 5.2. Основные результаты анализа возможных последствий воздействия чрезвычайных ситуаций природного характера

# 5.2.1 Геологические опасные явления

В соответствии с картами общего сейсмического районирования Российской Федерации ОСР-97 на территории Воронежской области могут происходить 5-и балльные землетрясения по шкале MSK с частотой реализации 1 раз в 500 лет (2·10-3 1/год) и 6-и балльные по шкале MSK с частотой реализации 1 раз в 5 тысяч лет (2·10-4 1/год). Для территории Красненского сельского поселения  уровень опасности землетрясений составляет 1 балл.

На территории сельского поселения возможно развитие посадочных явлений.

# 5.2.2 Гидрологические опасные явления

# В сельском поселении зона затопления паводком 1% обеспеченности не зафиксирована.

# 5.2.3 Метеорологические опасные явления

Территория Красненского сельского поселения относится к районам с опасно высокими температурами воздуха летом, где число дней в году с максимальной температурой, превышающей +30оС больше или равно пяти.

Среднее число дней с температурой на 20 оС выше средней июльской составляет более 1 в год (очень высокий риск). При этом максимальная температура в летний период зафиксирована равной +38оС. Максимальная непрерывная продолжительность периода высоких значений температуры воздуха (30 оС и выше) составляет 12 часов.

Степень опасности экстремально высоких температур воздуха составляет 1 балл.

Среднее число дней с температурой на 20оС ниже средней январской составляет более 1 в год (очень высокий риск). Степень опасности экстремально низких температур воздуха составляет 1 балл. Абсолютная минимальная температура отмечалась равной -38оС.

Территория сельского поселения относится к районам, для которых максимальное суточное количество осадков, превышающее 50 мм/сутки, возможно с интенсивностью 1 раз в 10 лет.

Возникновение ветров со скоростью равной или превышающей 20 м/сек возможно не реже 1 раза в 10 лет. Повторяемость ветров со скоростью более 35 м/с возможна реже 1 раза в 100 лет. Степень опасности сильных ветров составляет 3 балла.

Для территории сельского поселения опасность гололедно-изморозных явлений составляет 2 балла. Толщина гололедной стенки, возможная 1 раз в 5 лет, составит 10 мм (средний риск). Указанные данные приведены для провода, расположенного на высоте 10 м, толщиной 1 см. Плотность гололеда приведена к 0,9 г/см3.

Повторяемость интенсивных осадков (20 мм и более в сутки) в сельском поселении составляет более 1 раза в год (очень высокий риск). Степень опасности сильных дождей составляет 2 балла.

На рассматриваемой территории снегопады с интенсивностью 20 мм в сутки встречаются более 1 раза в год (очень высокий риск). Степень опасности сильных снегопадов составляет 1 балл.

Для рассматриваемого региона среднее многолетнее число дней с сильным туманом (видимость менее 100 м) составляет более 1 в год (очень высокий риск).

Степень опасности сильных туманов составляет 1 балл.

Выпадения губительного града (диаметром 20 мм и более) менее 1 дня в год соответствует 1 баллу опасности. Среднее многолетнее число дней с градом (диаметром 20 мм и более) составляет 0,5-1,5 в год (низкий риск).

Степень опасности гроз и градобитий для рассматриваемого региона составляет 3 балла.

Для рассматриваемого региона снеговые нагрузки до 1 кПа  возможны 1 раз в два года.

Для рассматриваемого региона повторяемость метелей составляет более 1 раза в год (очень высокий риск). Степень опасности метелей - 3 балла.

### Оповещение в случае чрезвычайной ситуации

Одним из главных мероприятий по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера является его своевременное оповещение и информирование о возникновении или угрозе возникновения какой-либо опасности.

При любом характере опасности, порядок оповещения населения предусматривает включение электрических сирен, прерывистый (завывающий) звук которых означает единый сигнал опасности «Внимание всем!». Услышав этот звук (сигнал), люди должны немедленно включить имеющиеся у них средства приема речевой информации - радиоточки, радиоприемники и телевизоры, чтобы прослушать информационные сообщения о характере и масштабах угрозы, а также рекомендации наиболее рационального способа своего поведения в создавшихся условиях.

Система оповещения Панинского муниципального района входит в общую систему оповещения Воронежской области.

Сигналы оповещения передаются вне всякой очереди по автоматизированной системе централизованного оповещения, радио и проводным каналам Министерств и ведомств, сетям телевидения и радиовещания.

В состав системы оповещения включены стойки централизованного вызова, электрические сирены СЦО с дистанционным управлением, радиотрансляционные узлы с включением в них радиоточек, УКВ (радиовещательных) станций, передатчиков звукового сопровождения телевидения.

Оповещение населения осуществляется:

- через радиотрансляционную сеть;

- с помощью машин службы ООП, оборудованных звукоусилительными установками;

- электросиренами и громкоговорителями.

В Панинском муниципальном районе  имеется 1 электросирена С-40, установленная по адресу: р.п. Панино, ул. Железнодорожная, д.52 (РОВД Панинского муниципального района).

Организация оповещения сельских жителей, не включенных в систему централизо-ванного оповещения, осуществляется патрульными машинами ОВД, оборудованными громкоговорящими устройствами, выделяемыми по плану взаимодействия.

Для приема речевой информации у сотрудников ГИБДД устанавливается радиоприемник эфирного вещания (иной радиоприемник, если объект будет абонентом радиотрансляционной сети проводного вещания, либо телевизионный приемник).

Оповещение участников движения производится сотрудниками ГИБДД либо через радиоприемники, находящиеся в автомашинах участников дорожного движения.

Управление мероприятиями гражданской обороны организовано по местному, междугородным телефонно-телеграфным каналам связи с последующим переходом на прямые связи, радиосетях ГУ МЧС России по Воронежской области.

Технические решения по системе оповещения, принятые на территории района, отвечают требованиям совместного приказа МЧС России, Мининформсвязи России и Минкультуры России от 25 июля 2006 г. №422/90/376 «Об утверждении Положения о системах оповещениях населения».

При реализации технических решений по оповещению учитывались требования по-становления Правительства РФ от 19.10.96 г. № 1254 в части присоединения ведомственных и выделенных сетей связи общего пользования, РД 34.48.510-87 в части создания автоматизированной производственной телефонной связи в Минэнерго России, а также решения ГКЭС России от 28.06.96 г. в части порядка организационно-технического взаимодействия операторов телефонных сетей общего пользования на территории РФ.

### Проведение аварийно – спасательных работ

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в зонах ЧС планируется проводить с целью срочного оказания помощи населению, которое подверглось непосредственному или косвенному воздействию разрушительных и вредоносных сил природы, техногенных аварий и катастроф, а также для ограничения масштабов, локализации или ликвидации возникших при этом ЧС.

Комплексом аварийно-спасательных работ необходимо обеспечить поиск и удаление людей за пределы зон действия опасных и вредных для их жизни и здоровья факторов, оказание неотложной медицинской помощи пострадавшим и их эвакуацию в лечебные учреждения, создание для спасенных необходимых условий физиологически нормального существования человеческого организма.

Применение комплекса мероприятий по защите населения в ЧС в рамках РСЧС обеспечивается:

- организацией и осуществлением непрерывного наблюдения, контроля и прогнозирования состояния природной среды, возникновения и развития, опасных для населения природных явлений, техногенных аварий и катастроф с учетом особенностей подконтрольных территорий;

- своевременным оповещением инстанций, органов руководства и управления, а также должностных лиц об угрозе возникновения ЧС и их развитии, а также доведением до населения установленных сигналов и порядка действий в конкретно складывающейся обстановке;

- обучением населения действиям в ЧС и его психологической подготовкой;

- разработкой и осуществлением мер по жизнеобеспечению населения на случай природных и техногенных ЧС.

В  соответствии с Федеральным законом № 131, статья 14, п.24 к вопросам местного значения поселения относятся:

- создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения.

### Противопожарные мероприятия на территории поселения

На территории Красненского сельского поселения пожарную опасность представляет как горение населенных пунктов, так и горение древесной и травяной растительности.

В Красненском  сельском поселении пожаротушение осуществляется при помощи сил и средств пожарных частей, расположенных в пос. Перелёшино.

В соответствии с № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», статьей 76 о требованиях пожарной безопасности по размещению подразделений пожарной охраны в поселениях и городских округах:

1. Дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских поселениях и городских округах не должно превышать 10 минут, а в сельских поселениях - 20 минут.

2. Подразделения пожарной охраны населенных пунктов должны размещаться в зданиях пожарных депо.

Также рекомендуется  предусмотреть комплектование первичных средств пожаротушения, применяемых до прибытия пожарного расчета.

В  соответствии с Федеральным законом № 131, статья 14, п.9, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения, относятся к вопросам местного значения поселения.

В соответствии с № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», статьей 63 первичные меры пожарной безопасности должны включать в себя:

1) реализацию полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения пожарной безопасности муниципального образования;

2) разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципального образования и объектов муниципальной собственности, которые должны предусматриваться в планах и программах развития территории, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности;

3) разработку и организацию выполнения муниципальных целевых программ по вопросам обеспечения пожарной безопасности;

4) разработку плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального образования и контроль за его выполнением;

5) установление особого противопожарного режима на территории муниципального образования, а также дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия;

6) обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;

7) обеспечение связи и оповещения населения о пожаре;

8) организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний;

9) социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами.

### Лечебно-эвакуационное обеспечение

Лечебно-эвакуационное обеспечение населения в чрезвычайных ситуациях (ЛЭО в ЧС) - часть системы медицинского обеспечения, представляющая собой комплекс своевременных, последовательно проводимых мероприятий по оказанию экстренной медицинской помощи (ЭМП) пораженным в зонах ЧС в сочетании с эвакуацией их в лечебные учреждения для последующего лечения.

Практическая реализация лечебно-эвакуационных мероприятий достигается:

- созданием повсеместно необходимых чрезвычайных резервных фондов лекарственных препаратов, медикаментов и медицинского имущества:

- заблаговременной специальной подготовкой руководящего состава и формирований сил службы ЭМП (обучение, тренировка, соответствующее оснащение);

- готовностью транспорта (автомобильного, речного, авиационного, железнодорожного), предполагаемого к участию в лечебно-эвакуационных мероприятиях, и оснащение его соответствующей медицинской техникой и оборудованием;

- координацией действий всех формирований (спасательных, службы ЭМП и других медицинских учреждений), четким определением их сфер деятельности в ЧС, объемов работ, взаимодействия и подчинением единому центру руководства аварийно-спасательными работами;

- определением пунктов сбора, лечебных учреждений и готовностью их к принятию пораженных;

- взаимодействием между местными органами власти, аварийно-спасательными формированиями, милицией, войсковыми частями, лечебными учреждениями, предприятиями и организациями в зонах ЧС.

В случае чрезвычайной ситуации на территории сельского поселения, медицинская помощь населению оказывается в  учреждениях здравоохранения.

В систему здравоохранения Красненского сельского поселения входят амбулатория в пос. Перелёшино,  ФАП в с. Красное, ФАП в пос. Первомайский.

6. ПРИЛОЖЕНИЕ

6.1. Перечень улиц и автомобильных дорог, с их характеристиками, расположенных на территории Красненского сельского поселения

(по данным, предоставленным администрацией сельского поселения)

|  | Асфальтированные дороги, км | Грунтовые дороги, км |
| --- | --- | --- |
| п. Перелешино | 4 | 21,5 |
| с. Ново-александровка | 2 | 12 |
| с. Красное | 3 | 10 |
| п. Первомайский | 1 | 4 |
| с. Хитровка | 3 | 3 |
| п. Федоровка | - | 4 |
| ИТОГО | 13 | 54,5 |

Ширина асфальтированных дорог стандартная (согласно ГОСТ), ширина грунтовых дорог- 6 метров.

| Населенный пункт | Название улиц | Жилые дома | Нежилые дома | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п.Перелешино |  |  |  |  |
|  | ул.50 лет Октября | 39 | 0 | 39 |
|  | ул. Майская | 78 | 10 | 98 |
|  | ул. Луговая | 22 | 3 | 25 |
|  | ул.Железнодорожная | 17 | 2 | 19 |
|  | ул.70 лет Октября | 26 | 2 | 28 |
|  | ул. Куцигина | 91 | 10 | 101 |
|  | ул. Гагарина | 74 | 11 | 85 |
|  | ул. Мира | 67 | 5 | 72 |
| с.Красное |  |  |  |  |
|  | ул. Буденного | 37 | 3 | 40 |
|  | ул. Ломоносова | 75 | 25 | 100 |
| с. Хитрова |  |  |  |  |
|  | ул. Чкалова | 40 | 7 | 47 |
|  | ул. Кирова | 40 | 20 | 60 |
| п. Федоровка |  |  |  |  |
|  | ул. Ленина | 3 | 7 | 10 |
|  | ул. Крупской | 4 | 10 | 14 |
| п. Первомайский |  |  |  |  |
|  | ул. Луговая | 5 | 0 | 5 |
|  | ул. Школьная | 12 | 0 | 12 |
|  | ул. Садовая | 9 | 0 | 9 |
|  | ул. Молодежная | 15 | 0 | 15 |
|  | ул. Центральная | 8 | 0 | 8 |
| с.Новоалександровка |  |  |  |  |
|  | ул. Дзержинского | 64 | 15 | 79 |
|  | ул. Суворова | 78 | 12 | 90 |
| ВСЕГО |  | 804 | 142 | 946 |

6.2. Земельные участки, которые предоставлены для размещения объектов капитального строительства федерального, регионального или местного (районного) значения, или на которых размещены объекты капитального строительства федерального, регионального или местного (районного) значения.

Перечень объектов недвижимости, являющихся государственной собственностью РФ, и расположенных на территории Красненского сельского поселения Панинского муниципального района Воронежской области

| № п/п | Адрес (местоположение) | Наименование | Реестровый номер правообладателя | Общая площадь кв. м | Иное право |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Воронежская область, Панинский район, ст. Перелешино | Кабельные сети (11шт.) | П31389999999 |  |  |
| 2 | Воронежская область, Панинский район, ст. Перелешино, ул. 50 лет Октября | Здание ЗТП № 303 | П31389999999 | 50,90 |  |
| 3 | Воронежская обл., Панинский район, ст. Перелешино, ул. Мира, д. 71 а | Сенохранилище | П31380000234 | 825,00 | хозяйственое ведение |
| 4 | Воронежская обл., Панинский район, ст. Перелешино, ул. Мира, д. 71 а | Лесополоса | П31380000234 |  | хозяйственое ведение |
| 5 | Воронежская обл., Панинский район, ст. Перелешино, ул. Мира, д. 71 а | Артскважина | П31380000234 |  | хозяйственое ведение |
| 6 | Воронежская обл., Панинский район, ст. Перелешино, ул. Мира, д. 71 а | Дорога | П31380000234 |  | хозяйственое ведение |
| 7 | Воронежская обл., Панинский район, ст. Перелешино, ул. Мира, д. 71 а | Производственный корпус | П31380000234 | 1 008,00 | хозяйственое ведение |
| 8 | Воронежская обл., Панинский район, ст. Перелешино, ул. Мира, д. 71 а | Телятник | П31380000234 | 1 175,00 | хозяйственое ведение |
| 9 | Воронежская обл., Панинский район, ст. Перелешино, ул. Мира, д. 71 а | Лесополоса | П31380000234 |  | хозяйственое ведение |
| 10 | Воронежская обл., Панинский район, ст. Перелешино, ул. Мира, д. 71 а | Коровник | П31380000234 | 1 010,00 | хозяйственое ведение |
| 11 | Воронежская обл., Панинский район, ст. Перелешино, ул. Мира, д. 71 а | Крытый ток | П31380000234 | 3 600,00 | хозяйственое ведение |
| 12 | Воронежская обл., Панинский район, ст. Перелешино, ул. Мира, д. 71 а | Свинарник | П31380000234 | 1 512,00 | хозяйственое ведение |
| 13 | Воронежская обл., Панинский район, ст. Перелешино, ул. Мира, д. 71 а | Силосная траншея | П31380000234 |  | хозяйственое ведение |
| 14 | Воронежская обл., Панинский район, ст. Перелешино, ул. Мира, д. 71 а | Производственный корпус | П31380000234 | 1 539,00 | хозяйственое ведение |
| 15 | Воронежская обл., Панинский район, ст. Перелешино, ул. Мира, д. 71 а | Плотницкая мастерская | П31380000234 | 36,00 | хозяйственое ведение |
| 16 | Воронежская обл., Панинский район, ст. Перелешино, ул. Мира, д. 71 а | Мехмастерская | П31380000234 | 395,20 | хозяйственое ведение |
| 17 | Воронежская обл., Панинский район, ст. Перелешино, ул. Мира, д. 71 а | Мехмастерская | П31380000234 | 123,10 | хозяйственое ведение |
| 18 | Воронежская обл., Панинский район, ст. Перелешино, ул. Мира, д. 71 а | Артскважина | П31380000234 |  | хозяйственое ведение |
| 19 | Воронежская обл., Панинский район, ст. Перелешино, ул. Мира, д. 71 а | Сад семечковый | П31380000234 |  | хозяйственое ведение |
| 20 | Воронежская обл., Панинский район, ст. Перелешино, ул. Мира, д. 71 а | Асфальтное покрытие | П31380000234 |  | хозяйственое ведение |
| 21 | Воронежская обл., Панинский район, ст. Перелешино, ул. Мира, д. 71 а | Артскважина | П31380000234 |  | хозяйственое ведение |
| 22 | Воронежская обл., Панинский район, ст. Перелешино, ул. Мира, д. 71 а | Подъездной путь | П31380000234 |  | хозяйственое ведение |
| 23 | Воронежская обл., Панинский район, ст. Перелешино, ул. Мира, д. 71 а | Дорога | П31380000234 |  | хозяйственое ведение |
| 24 | Воронежская обл., Панинский район, ст. Перелешино, ул. Мира, д. 71 а | Ангар склад | П31380000234 | 450,00 | хозяйственое ведение |
| 25 | Воронежская обл., Панинский район, ст. Перелешино, ул. Мира, д. 71 а | Подъездной путь | П31380000234 |  | хозяйственое ведение |
| 26 | Воронежская обл., Панинский район, ст. Перелешино, ул. Мира, д. 71 а | Ангар склад | П31380000234 | 450,00 | хозяйственое ведение |
| 27 | Воронежская обл., Панинский район, ст. Перелешино, ул. Мира, д. 71 а | Ангар склад | П31380000234 | 450,00 | хозяйственое ведение |
| 28 | Воронежская обл., Панинский район, ст. Перелешино, ул. Мира, д. 71 а | Ангар Липецк | П31380000234 | 450,00 | хозяйственое ведение |
| 29 | Воронежская обл., Панинский район, ст. Перелешино, ул. Мира, д. 71 а | Ангар Липецк | П31380000234 | 450,00 | хозяйственое ведение |
| 30 | Воронежская обл., Панинский район, ст. Перелешино, ул. Мира, д. 71 а | Зерноток | П31380000234 | 1 800,00 | хозяйственое ведение |
| 31 | Воронежская обл., Панинский район, ст. Перелешино, ул. Мира, д. 71 а | Орошаемый участок | П31380000234 |  | хозяйственое ведение |
| 32 | Воронежская обл., Панинский район, ст. Перелешино, ул. Мира, д. 71 а | Зерносклад | П31380000234 | 1 274,60 | хозяйственое ведение |
| 33 | Воронежская обл., Панинский район, ст. Перелешино, ул. Мира, д. 71 а | Коровник | П31380000234 | 1 694,00 | хозяйственое ведение |
| 34 | Воронежская обл., Панинский район, ст. Перелешино, ул. Мира, д. 71 а | Зерносклад | П31380000234 | 193,10 | хозяйственое ведение |
| 35 | Воронежская обл., Панинский район, ст. Перелешино, ул. Мира, д. 71 а | Зернохранилище | П31380000234 | 1 260,00 | хозяйственое ведение |
| 36 | Воронежская обл., Панинский район, ст. Перелешино, ул. Мира, д. 71 а | Лесополоса | П31380000234 |  | хозяйственое ведение |
| 37 | Воронежская обл., Панинский район, ст. Перелешино, ул. Мира, д. 71 а | Лесополоса | П31380000234 |  | хозяйственое ведение |
| 38 | Воронежская обл., Панинский район, ст. Перелешино, ул. Мира, д. 71 а | Автодорога | П31380000234 |  | хозяйственое ведение |
| 39 | Воронежская обл., Панинский район, ст. Перелешино, ул. Мира, д. 71 а | Зерноток | П31380000234 | 1 800,00 | хозяйственое ведение |
| 40 | Воронежская обл., Панинский район, ст. Перелешино, ул. Мира, д. 71 а | Артскважина | П31380000234 |  | хозяйственое ведение |
| 41 | Воронежская обл., Панинский район, ст. Перелешино, ул. Мира, д. 71 а | Производственный корпус | П31380000234 | 2 358,10 | хозяйственое ведение |
| 42 | Воронежская обл., Панинский район, ст. Перелешино, ул. Мира, д. 71 а | Лесополоса | П31380000234 |  | хозяйственое ведение |
| 43 | Воронежская обл., Панинский район, ст. Перелешино, ул. Мира, д. 71 а | Артскважина | П31380000234 |  | хозяйственое ведение |
| 44 | Воронежская обл., Панинский район, ст. Перелешино, ул. Мира, д. 71 а | Артскважина | П31380000234 |  | хозяйственое ведение |
| 45 | Воронежская обл., Панинский район, ст. Перелешино, ул. Мира, д. 71 а | Телятник | П31380000234 | 1 421,40 | хозяйственое ведение |
| 46 | Воронежская обл., Панинский район, ст. Перелешино, ул. Мира, д. 71 а | Лесополоса | П31380000234 |  | хозяйственое ведение |
| 47 | Воронежская обл., Панинский р-н, ст Перелешино, ул. Мира, 72 | Защитное сооружение гражданской обороны | П31389999999 | 330,00 |  |
| 48 | Воронежская обл., Панинский р-н, ст Перелешино, ул. Мира, 7а | Защитное сооружение гражданской обороны | П31389999999 | 468,00 |  |
| 49 | Воронежская область, Панинский район, станция Перелешино | Контрольно-пропускной пункт-2 | П31380000257 | 102,00 |  |
| 50 | Воронежская область, Панинский район, станция Перелешино | Продсклад | П31380000257 |  |  |
| 51 | Воронежская область, Панинский район, станция Перелешино | Питомник для служебно-розыскных собак | П31380000257 | 135,00 |  |
| 52 | Воронежская область, Панинский район, станция Перелешино | Общежитие №3 | П31380000257 | 1 306,00 |  |
| 53 | Воронежская область, Панинский район, станция Перелешино | Общежитие №4 | П31380000257 | 900,00 |  |
| 54 | Воронежская область, Панинский район, станция Перелешино | Общежитие №2 | П31380000257 | 730,00 |  |
| 55 | Воронежская область, Панинский район, станция Перелешино | Общежитие №1 | П31380000257 | 717,00 |  |
| 56 | Воронежская область, Панинский район, станция Перелешино | Мазутонасосная станция | П31380000257 |  |  |
| 57 | Воронежская область, Панинский район, станция Перелешино | Мазутонасосная станция | П31380000257 |  |  |
| 58 | Воронежская область, Панинский район, станция Перелешино | Канализационно-насосная станция | П31380000257 |  |  |
| 59 | Воронежская область, Панинский район, станция Перелешино | казарма воинской части | П31380000257 | 1 292,00 |  |
| 60 | Воронежская область, Панинский район, станция Перелешино | Изолятор | П31380000257 | 1 210,00 |  |
| 61 | Воронежская область, Панинский район, станция Перелешино | Баня-прачечная | П31380000257 | 265,00 |  |
| 62 | Воронежская область, Панинский район, станция Перелешино | Столовая для спецконтингента | П31380000257 | 752,00 |  |
| 63 | Воронежская область, Панинский район, станция Перелешино | Овощехранилище | П31380000257 | 468,00 |  |
| 64 | Воронежская область, Панинский район, станция Перелешино | Общеобразовательная школа | П31380000257 | 350,00 |  |
| 65 | Воронежская область, Панинский район, станция Перелешино | Мазутонасосная с теплосетями | П31380000257 | 800,00 |  |
| 66 | Воронежская область, Панинский район, станция Перелешино | Котельная в зоне | П31380000257 |  |  |
| 67 | Воронежская область, Панинский район, станция Перелешино | Здание штаба | П31380000257 | 576,00 |  |
| 68 | Воронежская область, Панинский район, станция Перелешино | Здание штаба с КПП | П31380000257 | 1 077,00 |  |
| 69 | Воронежская область, Панинский район, станция Перелешино | Продсклад | П31380000257 | 320,00 |  |
| 70 | Воронежская область, Панинский район, станция Перелешино | Здание цеха | П31380000257 | 264,00 |  |
| 71 | Воронежская область, Панинский район, станция Перелешино | Здание цеха | П31380000257 | 3 192,00 |  |
| 72 | Воронежская область, Панинский район, станция Перелешино | Автогараж | П31380000257 | 794,00 |  |
| 73 | Воронежская область, Панинский район, станция Перелешино | Водонапорная башня | П31380000257 |  |  |
| 74 | Воронежская область, Панинский район, станция Перелешино | Здание компрессорной | П31380000257 | 288,00 |  |
| 75 | Воронежская область, Панинский район, станция Перелешино | Автодорога с твердым покрытием | П31380000257 |  |  |
| 76 | Воронежская область, Панинский район, станция Перелешино | Гараж в зоне | П31380000257 |  |  |
| 77 | Воронежская область, Панинский район, станция Перелешино | Здание пекарни | П31380000257 | 917,00 |  |
| 78 | Воронежская область, Панинский район, станция Перелешино | Здание пожарки | П31380000257 | 201,00 |  |
| 79 | Воронежская область, Панинский район, станция Перелешино | Склад | П31380000257 | 417,00 |  |
| 80 | Воронежская область, Панинский район, станция Перелешино | Здание цеха | П31380000257 | 3 540,00 |  |
| 81 | Воронежская область, Панинский район, станция Перелешино | Склад готовой продукции | П31380000257 |  |  |
| 82 | Воронежская область, Панинский район, станция Перелешино | Здание цеха | П31380000257 | 1 482,00 |  |
| 83 | Воронежская область, Панинский район, станция Перелешино | Здание цеха | П31380000257 | 1 023,00 |  |
| 84 | Воронежская область, Панинский район, станция Перелешино | Здание цеха | П31380000257 | 740,00 |  |
| 85 | Воронежская область, Панинский район, станция Перелешино | Артезианская скважина №10 | П31380000257 |  |  |
| 86 | Воронежская область, Панинский район, станция Перелешино | Артезианская скважина №11 | П31380000257 |  |  |
| 87 | Воронежская область, Панинский район, станция Перелешино | Канализационные сети | П31380000257 |  |  |
| 88 | Воронежская область, Панинский район, станция Перелешино | Градирня | П31380000257 |  |  |
| 89 | Воронежская область, Панинский район, станция Перелешино | Железнодорожные пути широкой колеи | П31380000257 |  |  |
| 90 | Воронежская область, Панинский район, станция Перелешино | Канализационная насосная станция | П31380000257 |  |  |
| 91 | Воронежская область, Панинский район, станция Перелешино | Свинарник откормочный | П31380000257 | 300,00 |  |
| 92 | Воронежская область, Панинский район, станция Перелешино | Свинарник откормочный | П31380000257 | 300,00 |  |
| 93 | Воронежская область, Панинский район, станция Перелешино | Здание цеха | П31380000257 | 1 242,00 |  |
| 94 | Воронежская область, Панинский район, станция Перелешино | Автомастерская в зоне | П31380000257 | 214,00 |  |
| 95 | Воронежская область, Панинский район, станция Перелешино | Склад | П31380000257 | 2 470,00 |  |
| 96 | Воронежская область, Панинский район, станция Перелешино | Здание цеха | П31380000257 | 2 150,00 |  |
| 97 | Воронежская область, Панинский район, станция Перелешино | Склад | П31380000257 | 892,00 |  |
| 98 | Воронежская область, Панинский район, станция Перелешино | Трансформаторная подстанция 35/10 4000кВт | П31380000257 | 83,00 |  |
| 99 | Воронежская область, Панинский район, станция Перелешино | Здание цеха | П31380000257 | 650,00 |  |
| 100 | Воронежская область, Панинский район, станция Перелешино | Здание цеха | П31380000257 | 551,00 |  |
| 101 | Воронежская область, Панинский район, станция Перелешино | Технический водовод | П31380000257 |  |  |
| 102 | Воронежская область, Панинский район, станция Перелешино | Пункт автоматического пожаротушения | П31380000257 | 90,00 |  |
| 103 | Воронежская область, Панинский район, станция Перелешино | Здание цеха | П31380000257 | 1 292,00 |  |
| 104 | Воронежская область, Панинский район, станция Перелешино | Свинарник откормочный | П31380000257 | 520,00 |  |
| 105 | Воронежская область, Панинский район, станция Перелешино | Гараж на 2 автомобиля | П31380000257 | 77,00 |  |
| 106 | Воронежская область, Панинский район, станция Перелешино | Здание цеха | П31380000257 | 2 680,00 |  |
| 107 | Воронежская область, Панинский район, станция Перелешино | Здание для стирки спецодежды | П31380000257 | 81,00 |  |
| 108 | Воронежская область, Панинский район, станция Перелешино | Зерносклад | П31380000257 |  |  |
| 109 | Воронежская область, Панинский район, станция Перелешино | Здание цеха | П31380000257 | 2 430,00 |  |
| 110 | Воронежская область, Панинский район, станция Перелешино | Трансформаторная подстанция | П31380000257 |  |  |
| 111 | Воронежская область, Панинский район, станция Перелешино | Домик вагонного типа | П31380000257 | 18,00 |  |
| 112 | Воронежская область, Панинский район, станция Перелешино | Емкость для мазута | П31380000257 |  |  |
| 113 | Воронежская область, Панинский район, станция Перелешино | Котельная войсковой части | П31380000257 | 110,00 |  |
| 114 | Воронежская область, Панинский район, станция Перелешино | Кухня для служебно-розыскных собак | П31380000257 | 30,00 |  |
| 115 | Воронежская область, Панинский район, станция Перелешино | Артезианская скважина | П31380000257 | 706,00 |  |
| 116 | Воронежская область, Панинский район, станция Перелешино | Внутризаводская трансформаторная подстанция | П31380000257 | 77,00 |  |
| 117 | Воронежская область, Панинский район, станция Перелешино | Водовод | П31380000257 |  |  |
| 118 | Воронежская область, Панинский район, станция Перелешино | Железобетонные аэротэнки | П31380000257 | 72,00 |  |
| 119 | Воронежская область, Панинский район, станция Перелешино | Железобетонные аэротэнки | П31380000257 | 72,00 |  |
| 120 | Воронежская область, Панинский район, станция Перелешино | Забор зоны кирпичный | П31380000257 |  |  |
| 121 | Воронежская область, Панинский район, станция Перелешино | Иловые площадки | П31380000257 | 400,00 |  |
| 122 | Воронежская область, Панинский район, станция Перелешино | Иловые площадки | П31380000257 | 400,00 |  |
| 123 | Воронежская область, Панинский район, станция Перелешино | Колодец шахтный | П31380000257 |  |  |
| 124 | Воронежская область, Панинский район, станция Перелешино | Наблюдательная вышка | П31380000257 |  |  |
| 125 | Воронежская область, Панинский район, станция Перелешино | Овощехранилище | П31380000257 | 378,00 |  |
| 126 | Воронежская область, Панинский район, станция Перелешино | Ограждение войсковой части | П31380000257 |  |  |
| 127 | Воронежская область, Панинский район, станция Перелешино | Резервуар | П31380000257 |  |  |
| 128 | Воронежская область, Панинский район, станция Перелешино | Трансформаторная подстанция | П31380000257 |  |  |
| 129 | Воронежская область, Панинский район, станция Перелешино | Трансформаторная подстанция | П31380000257 |  |  |
| 130 | Воронежская область, Панинский район, ст. Перелешино | Производственный корпус | П31380000364 | 2 882,00 | оперативное |
| 131 | Воронежская область, Панинский район, ст. Перелешино | Мастерская | П31380000364 | 1 104,00 | оперативное |
| 132 | Воронежская область, Панинский район, станция Перелешино | отдельно стоящее здание | П31380000257 | 502,90 |  |
| 133 | Воронежская область, Панинский район, п. Перелешино, ул.Мира, д.71а | Общежитие №1 | П31380000364 | 627,80 | оперативное |
| 134 | Воронежская область, Панинский район, п. Перелешино, ул.Мира, д.71а | Общежитие №2 | П31380000364 | 664,70 | оперативное |
| 135 | Воронежская область, Панинский район, п. Перелешино, ул.Мира, д.71а | Общежитие №3 | П31380000364 | 644,00 | оперативное |
| 136 | Воронежская область, Панинский район, п. Перелешино, ул.Мира, д.71а | Общежитие №4 | П31380000364 | 693,70 | оперативное |
| 137 | Воронежская область, Панинский район, п. Перелешино, ул.Мира, д.71а | Общежитие №5 | П31380000364 | 907,40 | оперативное |
| 138 | Воронежская область, Панинский район, п. Перелешино, ул.Мира, д.71а | Клуб-столовая | П31380000364 | 851,60 | оперативное |
| 139 | Воронежская область, Панинский район, п. Перелешино, ул.Мира, д.71а | Баня | П31380000364 | 376,90 | оперативное |
| 140 | Воронежская область, Панинский район,п. Перелешино, ул.Мира, д.71а | Контора-пропускник | П31380000364 | 478,70 | оперативное |
| 141 | Воронежская область, Панинский район, ст. Перелешино | Здание медицинская часть | П31380000364 | 1 207,30 | оперативное |
| 142 | Воронежская область, Панинский район, п. Перелешино, ул.Мира, д.71а | Пристройка к сан.части | П31380000364 | 292,10 | оперативное |
| 143 | Воронежская область, Панинский район, ст. Перелешино | Склад Чис | П31380000364 | 279,60 | оперативное |
| 144 | Воронежская область, Панинский район, п. Перелешино, ул.Мира, д.71а | Пристройка КПП | П31380000364 | 192,70 | оперативное |
| 145 | Воронежская область, Панинский район, п. Перелешино, ул.Мира, д.71а | Изолятор | П31380000364 | 81,70 | оперативное |
| 146 | Воронежская область, Панинский район, п. Перелешино, ул.Мира, д.71а | Административный корпус | П31380000364 | 992,70 | оперативное |
| 147 | Воронежская область, Панинский район, п. Перелешино, ул.Мира, д.71а | Тепловой узел | П31380000364 | 485,00 | оперативное |
| 148 | Воронежская область, Панинский район, п. Перелешино, ул.Мира, д.71а | Овощехранилище | П31380000364 | 553,90 | оперативное |
| 149 | Воронежская область, Панинский район, п. Перелешино, ул.Мира, д.71а | Свинарник | П31380000364 | 813,30 | оперативное |
| 150 | Воронежская область, Панинский район, п. Перелешино, ул.Мира, д.71а | Производственный корпус | П31380000364 | 1 419,70 | оперативное |
| 151 | Воронежская область, Панинский район, п. Перелешино, ул.Мира, д.71а | Теплосеть наружная | П31380000364 |  | оперативное |
| 152 | Воронежская область, Панинский район, п. Перелешино, ул.Мира, д.71а | Забор кирпичный | П31380000364 |  | оперативное |
| 153 | Воронежская область, Панинский район, п. Перелешино, ул.Мира, д.71а | Артскважина | П31380000364 |  | оперативное |
| 154 | Воронежская область, Панинский район, п. Перелешино, ул.Мира, д.71а | Артскважина | П31380000364 |  | оперативное |
| 155 | Воронежская область, Панинский район,п. Перелешино, ул.Мира, д.71а | КНС(насосная станция) | П31380000364 | 54,70 | оперативное |
| 156 | Воронежская область, Панинский район, ст. Перелешино | Водонапорная башня | П31380000364 |  | оперативное |

Перечень объектов недвижимости, являющихся государственной собственностью Воронежской области, и расположенных на территории Красненского сельского поселения Панинского муниципального района Воронежской области

| № п/п | Наименование недвижимости | Балансодержатель | Адрес | Площадь общая | Характеристика недвижимости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нежилое помещение | Областное государственное общеобразовательное учреждение "Мировский детский дом" | Перелешино пос., ул. 50 лет Октября, 9г | 1331 | Отдельно стоящее |

РЕЕСТР (ПЕРЕЧЕНЬ) объектов недвижимости, являющихся собственностью Панинского муниципального района Воронежской области (Красненское сельское поселение)

| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Балансодержатель | Площадь (кв.м) | Назначение объекта | Год постройки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Здание Перелешинской СОШ | Панинский район, ст. Перелешино, ул. 50 лет Октября | Отдел по образованию | 2449 | школа | 1977 |
| 2 | Здание мастерской при Перелешинской школе | Паниский район, ст. Перелешино, ул. 50 лет Октября | Отдел по образованию | 287 | мастерская | 1936 |
| 3 | Здание Н-Александровской школы | Панинский район, п. Первомайский, ул. Школьная, 1 | Отдел по образованию | 217 | школа | 1959 |
| 4 | Здание Красненской школы | Панинский район, с. Красное, ул. Ломоносова | Отдел по образованию | 470 | школа | 1940 |
| 5 | Здание столовой при Красненской школе | Панинский район, с. Красное, ул. Ломоносова | Отдел по образованию | 96 | школьная столовая | 1940 |
| 6 | Здание детского сада "Ласточка" | Паниский район, ст. Перелешино, ул. 50 лет Октября, 9-г | Отдел по образованию | 2106 | детский сад, Мировский детский дом | 1987 |

Приложение                                     к генеральному плану Красненского сельского поселения

Панинского муниципального района

Воронежской области

СВЕДЕНИЯ О ГРАНИЦАХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ПОСЁЛКА ПЕРЕЛЕШИНО, СЕЛА КРАСНОЕ

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ПЕРЕЧЕНЬ КООРДИНАТ ХАРАКТЕРНЫХ

ТОЧЕК ГРАНИЦ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

посёлок Перелешино Красненского сельского поселения Панинского муниципального района Воронежской области (наименование объекта, местоположение границ которого описано

(далее - объект)

Раздел 1

| Сведения об объекте |
| --- |
| № п/п | Характеристики объекта | Описание характеристик |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Местоположение объекта | Воронежская область, Панинский муниципальный район, Красненское сельское поселение, посёлок Перелешино |
| 2 | Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (P ± Дельта P) | 3981085+/-6983 м² |
| 3 | Иные характеристики объекта | - |

Раздел 2

| Сведения о местоположении границ объекта |
| --- |
| 1. Система координат: МСК - 36, зона 2 |
| 2. Сведения о характерных точках границ объекта |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|  | X | Y |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 523329.16 | 2156809.59 | Картометрический | 1.00 | - |
| 2 | 523335.03 | 2156839.29 | Картометрический | 1.00 | - |
| 3 | 523298.21 | 2156850.17 | Аналитический | 0.10 | - |
| 4 | 523304.11 | 2156869.86 | Аналитический | 0.10 | - |
| 5 | 523032.54 | 2156945.70 | Аналитический | 0.10 | - |
| 6 | 522994.82 | 2156933.28 | Аналитический | 0.10 | - |
| 7 | 522992.12 | 2156932.41 | Аналитический | 0.10 | - |
| 8 | 522829.30 | 2156963.18 | Картометрический | 1.00 | - |
| 9 | 522821.22 | 2156963.49 | Картометрический | 1.00 | - |
| 10 | 522791.24 | 2156964.41 | Картометрический | 1.00 | - |
| 11 | 522731.46 | 2156966.16 | Аналитический | 0.10 | - |
| 12 | 522728.14 | 2156936.29 | Аналитический | 0.10 | - |
| 13 | 522647.24 | 2156941.21 | Аналитический | 0.10 | - |
| 14 | 522629.58 | 2156954.61 | Аналитический | 0.10 | - |
| 15 | 522443.34 | 2156975.80 | Аналитический | 0.10 | - |
| 16 | 522446.07 | 2157012.23 | Аналитический | 0.10 | - |
| 17 | 522227.59 | 2157047.67 | Аналитический | 0.10 | - |
| 18 | 522161.23 | 2157065.06 | Аналитический | 0.10 | - |
| 19 | 521692.93 | 2157109.01 | Аналитический | 0.10 | - |
| 20 | 521685.75 | 2157109.68 | Картометрический | 1.00 | - |
| 21 | 521671.95 | 2157110.98 | Картометрический | 1.00 | - |
| 22 | 521495.53 | 2157127.54 | Аналитический | 0.10 | - |
| 23 | 521487.61 | 2157057.92 | Аналитический | 0.10 | - |
| 24 | 521481.71 | 2157058.61 | Аналитический | 0.10 | - |
| 25 | 521422.84 | 2157065.56 | Аналитический | 0.10 | - |
| 26 | 521422.93 | 2157065.62 | Картометрический | 1.00 | - |
| 27 | 521423.00 | 2157065.69 | Картометрический | 1.00 | - |
| 28 | 521423.06 | 2157065.78 | Картометрический | 1.00 | - |
| 29 | 521423.10 | 2157065.87 | Картометрический | 1.00 | - |
| 30 | 521423.13 | 2157065.98 | Картометрический | 1.00 | - |
| 31 | 521423.14 | 2157066.08 | Картометрический | 1.00 | - |
| 32 | 521423.13 | 2157066.18 | Картометрический | 1.00 | - |
| 33 | 521423.10 | 2157066.29 | Картометрический | 1.00 | - |
| 34 | 521423.06 | 2157066.38 | Картометрический | 1.00 | - |
| 35 | 521423.00 | 2157066.47 | Картометрический | 1.00 | - |
| 36 | 521422.93 | 2157066.54 | Картометрический | 1.00 | - |
| 37 | 521422.84 | 2157066.60 | Картометрический | 1.00 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 | 521422.75 | 2157066.64 | Картометрический | 1.00 | - |
| 39 | 521422.64 | 2157066.67 | Картометрический | 1.00 | - |
| 40 | 521422.54 | 2157066.68 | Картометрический | 1.00 | - |
| 41 | 521422.44 | 2157066.67 | Картометрический | 1.00 | - |
| 42 | 521422.33 | 2157066.64 | Картометрический | 1.00 | - |
| 43 | 521422.24 | 2157066.60 | Картометрический | 1.00 | - |
| 44 | 521422.15 | 2157066.54 | Картометрический | 1.00 | - |
| 45 | 521422.08 | 2157066.47 | Картометрический | 1.00 | - |
| 46 | 521422.02 | 2157066.38 | Картометрический | 1.00 | - |
| 47 | 521421.98 | 2157066.29 | Картометрический | 1.00 | - |
| 48 | 521421.95 | 2157066.18 | Картометрический | 1.00 | - |
| 49 | 521421.94 | 2157066.08 | Картометрический | 1.00 | - |
| 50 | 521421.95 | 2157065.98 | Картометрический | 1.00 | - |
| 51 | 521421.98 | 2157065.87 | Картометрический | 1.00 | - |
| 52 | 521422.02 | 2157065.78 | Картометрический | 1.00 | - |
| 53 | 521422.08 | 2157065.69 | Картометрический | 1.00 | - |
| 54 | 521422.15 | 2157065.62 | Картометрический | 1.00 | - |
| 55 | 521395.95 | 2157067.64 | Аналитический | 0.10 | - |
| 56 | 521395.88 | 2157079.63 | Аналитический | 0.10 | - |
| 57 | 521396.13 | 2157093.25 | Картометрический | 1.00 | - |
| 58 | 521296.55 | 2157104.98 | Картометрический | 1.00 | - |
| 59 | 521294.48 | 2157080.43 | Картометрический | 1.00 | - |
| 60 | 521264.34 | 2157083.21 | Аналитический | 0.10 | - |
| 61 | 521117.74 | 2157098.70 | Аналитический | 0.10 | - |
| 62 | 521107.86 | 2157101.11 | Картометрический | 1.00 | - |
| 63 | 521108.32 | 2157105.89 | Картометрический | 1.00 | - |
| 64 | 521090.34 | 2157108.66 | Картометрический | 1.00 | - |
| 65 | 521090.30 | 2157108.26 | Картометрический | 1.00 | - |
| 66 | 521081.16 | 2157109.55 | Картометрический | 1.00 | - |
| 67 | 521076.88 | 2157110.14 | Картометрический | 1.00 | - |
| 68 | 521065.07 | 2157111.86 | Картометрический | 1.00 | - |
| 69 | 521043.35 | 2157114.80 | Картометрический | 1.00 | - |
| 70 | 521042.57 | 2157108.04 | Картометрический | 1.00 | - |
| 71 | 520852.58 | 2157128.21 | Аналитический | 0.10 | - |
| 72 | 520791.54 | 2157134.69 | Аналитический | 0.10 | - |
| 73 | 520704.99 | 2157143.87 | Картометрический | 1.00 | - |
| 74 | 520706.17 | 2157152.74 | Картометрический | 1.00 | - |
| 75 | 520658.02 | 2157159.42 | Картометрический | 1.00 | - |
| 76 | 520656.25 | 2157149.50 | Картометрический | 1.00 | - |
| 77 | 520603.16 | 2157155.30 | Картометрический | 1.00 | - |
| 78 | 520597.77 | 2157129.58 | Картометрический | 1.00 | - |
| 79 | 520596.61 | 2157108.87 | Картометрический | 1.00 | - |
| 80 | 520599.18 | 2157084.58 | Картометрический | 1.00 | - |
| 81 | 520605.93 | 2157047.63 | Картометрический | 1.00 | - |
| 82 | 520599.61 | 2156941.12 | Картометрический | 1.00 | - |
| 83 | 520587.44 | 2156803.95 | Картометрический | 1.00 | - |
| 84 | 520596.33 | 2156801.17 | Картометрический | 1.00 | - |
| 85 | 520802.49 | 2156776.57 | Картометрический | 1.00 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 86 | 520899.86 | 2156768.60 | Картометрический | 1.00 | - |
| 87 | 520891.53 | 2156676.72 | Аналитический | 0.10 | - |
| 88 | 520920.07 | 2156674.02 | Аналитический | 0.10 | - |
| 89 | 520938.75 | 2156670.00 | Аналитический | 0.10 | - |
| 90 | 520928.85 | 2156438.93 | Картометрический | 1.00 | - |
| 91 | 521588.16 | 2156334.97 | Картометрический | 1.00 | - |
| 92 | 521481.47 | 2155505.05 | Картометрический | 1.00 | - |
| 93 | 521937.19 | 2155409.35 | Картометрический | 1.00 | - |
| 94 | 521970.61 | 2155382.85 | Картометрический | 1.00 | - |
| 95 | 522007.55 | 2155421.50 | Картометрический | 1.00 | - |
| 96 | 522177.00 | 2155468.84 | Картометрический | 1.00 | - |
| 97 | 522239.70 | 2155443.12 | Картометрический | 1.00 | - |
| 98 | 522240.29 | 2155443.14 | Картометрический | 1.00 | - |
| 99 | 522360.27 | 2155446.34 | Картометрический | 1.00 | - |
| 100 | 522358.98 | 2155497.68 | Картометрический | 1.00 | - |
| 101 | 522396.70 | 2155505.54 | Картометрический | 1.00 | - |
| 102 | 522451.88 | 2155916.26 | Картометрический | 1.00 | - |
| 103 | 522517.38 | 2156489.76 | Картометрический | 1.00 | - |
| 104 | 522519.39 | 2156507.36 | Картометрический | 1.00 | - |
| 105 | 522527.40 | 2156506.45 | Картометрический | 1.00 | - |
| 106 | 522536.23 | 2156589.51 | Картометрический | 1.00 | - |
| 107 | 522539.94 | 2156607.26 | Картометрический | 1.00 | - |
| 108 | 522531.11 | 2156608.67 | Картометрический | 1.00 | - |
| 109 | 522538.07 | 2156670.29 | Картометрический | 1.00 | - |
| 110 | 522539.75 | 2156671.95 | Картометрический | 1.00 | - |
| 111 | 522560.18 | 2156692.13 | Аналитический | 0.10 | - |
| 112 | 522568.61 | 2156685.61 | Аналитический | 0.10 | - |
| 113 | 522697.91 | 2156671.72 | Картометрический | 1.00 | - |
| 114 | 522736.10 | 2156674.40 | Картометрический | 1.00 | - |
| 115 | 522762.40 | 2156676.13 | Картометрический | 1.00 | - |
| 116 | 522775.93 | 2156679.36 | Картометрический | 1.00 | - |
| 117 | 522820.72 | 2156691.37 | Картометрический | 1.00 | - |
| 118 | 522877.64 | 2156687.74 | Картометрический | 1.00 | - |
| 119 | 522920.19 | 2156694.63 | Картометрический | 1.00 | - |
| 120 | 522972.17 | 2156696.15 | Картометрический | 1.00 | - |
| 121 | 523041.12 | 2156695.55 | Картометрический | 1.00 | - |
| 122 | 523147.52 | 2156698.38 | Картометрический | 1.00 | - |
| 123 | 523164.61 | 2156733.09 | Картометрический | 1.00 | - |
| 124 | 523182.81 | 2156763.85 | Картометрический | 1.00 | - |
| 125 | 523213.56 | 2156793.72 | Картометрический | 1.00 | - |
| 126 | 523216.80 | 2156806.18 | Картометрический | 1.00 | - |
| 127 | 523213.30 | 2156838.45 | Картометрический | 1.00 | - |
| 1 | 523329.16 | 2156809.59 | Картометрический | 1.00 | - |
| 128 | 521427.00 | 2157066.70 | Картометрический | 1.00 | - |
| 129 | 521426.97 | 2157066.81 | Картометрический | 1.00 | - |
| 130 | 521426.93 | 2157066.90 | Картометрический | 1.00 | - |
| 131 | 521426.87 | 2157066.99 | Картометрический | 1.00 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 132 | 521426.80 | 2157067.06 | Картометрический | 1.00 | - |
| 133 | 521426.71 | 2157067.12 | Картометрический | 1.00 | - |
| 134 | 521426.62 | 2157067.16 | Картометрический | 1.00 | - |
| 135 | 521426.51 | 2157067.19 | Картометрический | 1.00 | - |
| 136 | 521426.41 | 2157067.20 | Картометрический | 1.00 | - |
| 137 | 521426.31 | 2157067.19 | Картометрический | 1.00 | - |
| 138 | 521426.20 | 2157067.16 | Картометрический | 1.00 | - |
| 139 | 521426.11 | 2157067.12 | Картометрический | 1.00 | - |
| 140 | 521426.02 | 2157067.06 | Картометрический | 1.00 | - |
| 141 | 521425.95 | 2157066.99 | Картометрический | 1.00 | - |
| 142 | 521425.89 | 2157066.90 | Картометрический | 1.00 | - |
| 143 | 521425.85 | 2157066.81 | Картометрический | 1.00 | - |
| 144 | 521425.82 | 2157066.70 | Картометрический | 1.00 | - |
| 145 | 521425.81 | 2157066.60 | Картометрический | 1.00 | - |
| 146 | 521425.82 | 2157066.50 | Картометрический | 1.00 | - |
| 147 | 521425.85 | 2157066.39 | Картометрический | 1.00 | - |
| 148 | 521425.89 | 2157066.30 | Картометрический | 1.00 | - |
| 149 | 521425.95 | 2157066.21 | Картометрический | 1.00 | - |
| 150 | 521426.02 | 2157066.14 | Картометрический | 1.00 | - |
| 151 | 521426.11 | 2157066.08 | Картометрический | 1.00 | - |
| 152 | 521426.20 | 2157066.04 | Картометрический | 1.00 | - |
| 153 | 521426.31 | 2157066.01 | Картометрический | 1.00 | - |
| 154 | 521426.41 | 2157066.00 | Картометрический | 1.00 | - |
| 155 | 521426.51 | 2157066.01 | Картометрический | 1.00 | - |
| 156 | 521426.62 | 2157066.04 | Картометрический | 1.00 | - |
| 157 | 521426.71 | 2157066.08 | Картометрический | 1.00 | - |
| 158 | 521426.80 | 2157066.14 | Картометрический | 1.00 | - |
| 159 | 521426.87 | 2157066.21 | Картометрический | 1.00 | - |
| 160 | 521426.93 | 2157066.30 | Картометрический | 1.00 | - |
| 161 | 521426.97 | 2157066.39 | Картометрический | 1.00 | - |
| 162 | 521427.00 | 2157066.50 | Картометрический | 1.00 | - |
| 163 | 521427.01 | 2157066.60 | Картометрический | 1.00 | - |
| 128 | 521427.00 | 2157066.70 | Картометрический | 1.00 | - |
| 164 | 523377.66 | 2156878.92 | Картометрический | 1.00 | - |
| 165 | 523402.57 | 2156893.56 | Картометрический | 1.00 | - |
| 166 | 523410.18 | 2156891.38 | Картометрический | 1.00 | - |
| 167 | 523411.83 | 2156898.97 | Картометрический | 1.00 | - |
| 168 | 523422.02 | 2156895.85 | Картометрический | 1.00 | - |
| 169 | 523422.34 | 2156908.03 | Картометрический | 1.00 | - |
| 170 | 523427.47 | 2156933.03 | Картометрический | 1.00 | - |
| 171 | 523427.97 | 2156944.77 | Картометрический | 1.00 | - |
| 172 | 523427.84 | 2156964.68 | Картометрический | 1.00 | - |
| 173 | 523428.80 | 2156972.33 | Картометрический | 1.00 | - |
| 174 | 523432.82 | 2156987.55 | Картометрический | 1.00 | - |
| 175 | 523436.97 | 2157004.81 | Картометрический | 1.00 | - |
| 176 | 523438.68 | 2157014.26 | Картометрический | 1.00 | - |
| 177 | 523426.92 | 2157019.43 | Картометрический | 1.00 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 178 | 523416.67 | 2157022.67 | Картометрический | 1.00 | - |
| 179 | 523401.84 | 2157026.30 | Картометрический | 1.00 | - |
| 180 | 523390.39 | 2157028.31 | Картометрический | 1.00 | - |
| 181 | 523377.54 | 2157029.71 | Картометрический | 1.00 | - |
| 182 | 523361.07 | 2157034.59 | Картометрический | 1.00 | - |
| 183 | 523333.81 | 2157042.95 | Картометрический | 1.00 | - |
| 184 | 523323.04 | 2157046.87 | Картометрический | 1.00 | - |
| 185 | 523313.78 | 2157050.70 | Картометрический | 1.00 | - |
| 186 | 523291.56 | 2157057.88 | Картометрический | 1.00 | - |
| 187 | 523282.55 | 2157062.25 | Картометрический | 1.00 | - |
| 188 | 523277.41 | 2157065.53 | Картометрический | 1.00 | - |
| 189 | 523266.62 | 2157071.90 | Картометрический | 1.00 | - |
| 190 | 523256.79 | 2157075.06 | Картометрический | 1.00 | - |
| 191 | 523221.65 | 2157083.26 | Картометрический | 1.00 | - |
| 192 | 523177.86 | 2157096.31 | Картометрический | 1.00 | - |
| 193 | 523247.10 | 2157255.86 | Картометрический | 1.00 | - |
| 194 | 523251.95 | 2157266.18 | Картометрический | 1.00 | - |
| 195 | 523253.55 | 2157269.85 | Картометрический | 1.00 | - |
| 196 | 523416.78 | 2157644.14 | Картометрический | 1.00 | - |
| 197 | 523217.54 | 2157779.01 | Картометрический | 1.00 | - |
| 198 | 523217.31 | 2157779.17 | Картометрический | 1.00 | - |
| 199 | 523195.30 | 2157739.82 | Картометрический | 1.00 | - |
| 200 | 523159.13 | 2157729.23 | Картометрический | 1.00 | - |
| 201 | 522930.55 | 2157808.76 | Картометрический | 1.00 | - |
| 202 | 522662.88 | 2157919.85 | Картометрический | 1.00 | - |
| 203 | 522669.05 | 2158010.81 | Картометрический | 1.00 | - |
| 204 | 522602.55 | 2157998.54 | Картометрический | 1.00 | - |
| 205 | 522600.21 | 2157998.63 | Картометрический | 1.00 | - |
| 206 | 522540.79 | 2158013.75 | Картометрический | 1.00 | - |
| 207 | 522525.26 | 2158021.25 | Картометрический | 1.00 | - |
| 208 | 522515.08 | 2158033.84 | Картометрический | 1.00 | - |
| 209 | 522511.60 | 2158054.46 | Картометрический | 1.00 | - |
| 210 | 522514.81 | 2158074.81 | Картометрический | 1.00 | - |
| 211 | 522526.86 | 2158087.39 | Картометрический | 1.00 | - |
| 212 | 522539.45 | 2158092.48 | Картометрический | 1.00 | - |
| 213 | 522552.30 | 2158090.07 | Картометрический | 1.00 | - |
| 214 | 522558.21 | 2158115.61 | Картометрический | 1.00 | - |
| 215 | 522467.59 | 2158091.84 | Картометрический | 1.00 | - |
| 216 | 522423.29 | 2158093.73 | Картометрический | 1.00 | - |
| 217 | 522301.74 | 2158071.79 | Картометрический | 1.00 | - |
| 218 | 522289.65 | 2158062.47 | Картометрический | 1.00 | - |
| 219 | 522265.26 | 2158054.37 | Картометрический | 1.00 | - |
| 220 | 522245.66 | 2158049.29 | Картометрический | 1.00 | - |
| 221 | 522235.97 | 2158044.56 | Картометрический | 1.00 | - |
| 222 | 522226.39 | 2158037.34 | Картометрический | 1.00 | - |
| 223 | 522218.27 | 2158029.23 | Картометрический | 1.00 | - |
| 224 | 522195.43 | 2157993.89 | Картометрический | 1.00 | - |
| 225 | 522168.32 | 2157963.11 | Картометрический | 1.00 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 226 | 522129.81 | 2157964.20 | Картометрический | 1.00 | - |
| 227 | 522093.08 | 2157985.48 | Картометрический | 1.00 | - |
| 228 | 522066.47 | 2158015.59 | Картометрический | 1.00 | - |
| 229 | 522021.21 | 2158013.34 | Картометрический | 1.00 | - |
| 230 | 521992.44 | 2158011.90 | Картометрический | 1.00 | - |
| 231 | 521986.15 | 2158012.61 | Картометрический | 1.00 | - |
| 232 | 521956.61 | 2158016.65 | Картометрический | 1.00 | - |
| 233 | 521906.58 | 2158022.71 | Картометрический | 1.00 | - |
| 234 | 521862.77 | 2158029.27 | Картометрический | 1.00 | - |
| 235 | 521845.42 | 2158031.68 | Картометрический | 1.00 | - |
| 236 | 521844.39 | 2158027.31 | Картометрический | 1.00 | - |
| 237 | 521838.59 | 2158001.43 | Картометрический | 1.00 | - |
| 238 | 521835.53 | 2157999.62 | Картометрический | 1.00 | - |
| 239 | 521824.27 | 2158002.03 | Картометрический | 1.00 | - |
| 240 | 521817.80 | 2157989.74 | Картометрический | 1.00 | - |
| 241 | 521830.86 | 2157985.11 | Картометрический | 1.00 | - |
| 242 | 521832.13 | 2157973.79 | Картометрический | 1.00 | - |
| 243 | 521828.58 | 2157955.67 | Картометрический | 1.00 | - |
| 244 | 521812.68 | 2157956.81 | Картометрический | 1.00 | - |
| 245 | 521622.02 | 2157975.89 | Картометрический | 1.00 | - |
| 246 | 521615.11 | 2157938.28 | Картометрический | 1.00 | - |
| 247 | 521488.34 | 2157945.58 | Картометрический | 1.00 | - |
| 248 | 521464.93 | 2157758.39 | Картометрический | 1.00 | - |
| 249 | 521235.07 | 2157770.49 | Аналитический | 0.10 | - |
| 250 | 521019.61 | 2157781.50 | Аналитический | 0.10 | - |
| 251 | 521157.83 | 2157558.08 | Картометрический | 1.00 | - |
| 252 | 521169.44 | 2157531.48 | Картометрический | 1.00 | - |
| 253 | 521176.42 | 2157515.47 | Картометрический | 1.00 | - |
| 254 | 521174.42 | 2157506.78 | Картометрический | 1.00 | - |
| 255 | 521189.87 | 2157471.78 | Картометрический | 1.00 | - |
| 256 | 521189.93 | 2157415.77 | Картометрический | 1.00 | - |
| 257 | 521196.06 | 2157355.89 | Картометрический | 1.00 | - |
| 258 | 521197.34 | 2157343.34 | Картометрический | 1.00 | - |
| 259 | 521190.68 | 2157248.67 | Картометрический | 1.00 | - |
| 260 | 521190.25 | 2157240.49 | Картометрический | 1.00 | - |
| 261 | 521115.87 | 2157251.26 | Аналитический | 0.10 | - |
| 262 | 521115.26 | 2157249.52 | Картометрический | 1.00 | - |
| 263 | 521114.67 | 2157246.94 | Картометрический | 1.00 | - |
| 264 | 521106.59 | 2157225.77 | Аналитический | 0.10 | - |
| 265 | 521128.40 | 2157223.48 | Аналитический | 0.10 | - |
| 266 | 521379.21 | 2157191.29 | Аналитический | 0.10 | - |
| 267 | 521417.69 | 2157186.69 | Аналитический | 0.10 | - |
| 268 | 521698.24 | 2157155.16 | Аналитический | 0.10 | - |
| 269 | 521742.89 | 2157150.15 | Аналитический | 0.10 | - |
| 270 | 521946.45 | 2157129.60 | Аналитический | 0.10 | - |
| 271 | 521934.63 | 2157140.92 | Аналитический | 0.10 | - |
| 272 | 521979.03 | 2157136.20 | Аналитический | 0.10 | - |
| 273 | 521992.28 | 2157124.98 | Аналитический | 0.10 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 274 | 522064.92 | 2157117.64 | Аналитический | 0.10 | - |
| 275 | 522146.89 | 2157117.86 | Аналитический | 0.10 | - |
| 276 | 522331.16 | 2157137.31 | Аналитический | 0.10 | - |
| 277 | 522398.53 | 2157128.19 | Аналитический | 0.10 | - |
| 278 | 522417.65 | 2157125.56 | Аналитический | 0.10 | - |
| 279 | 522632.64 | 2157093.16 | Аналитический | 0.10 | - |
| 280 | 522764.75 | 2157076.54 | Аналитический | 0.10 | - |
| 281 | 522805.35 | 2157063.58 | Аналитический | 0.10 | - |
| 282 | 522937.53 | 2157018.47 | Аналитический | 0.10 | - |
| 283 | 523010.77 | 2156990.49 | Аналитический | 1.00 | - |
| 284 | 523041.30 | 2156978.82 | Аналитический | 1.00 | - |
| 164 | 523377.66 | 2156878.92 | Картометрический | 1.00 | - |
| 285 | 522766.43 | 2157409.29 | Картометрический | 1.00 | - |
| 286 | 522740.91 | 2157408.63 | Картометрический | 1.00 | - |
| 287 | 522682.72 | 2157397.48 | Картометрический | 1.00 | - |
| 288 | 522618.54 | 2157388.35 | Картометрический | 1.00 | - |
| 289 | 522587.13 | 2157380.49 | Картометрический | 1.00 | - |
| 290 | 522551.13 | 2157374.60 | Картометрический | 1.00 | - |
| 291 | 522480.46 | 2157373.95 | Картометрический | 1.00 | - |
| 292 | 522443.16 | 2157364.79 | Картометрический | 1.00 | - |
| 293 | 522392.77 | 2157360.21 | Картометрический | 1.00 | - |
| 294 | 522373.14 | 2157360.86 | Картометрический | 1.00 | - |
| 295 | 522367.25 | 2157427.61 | Картометрический | 1.00 | - |
| 296 | 522338.26 | 2157424.22 | Картометрический | 1.00 | - |
| 297 | 522295.88 | 2157416.36 | Картометрический | 1.00 | - |
| 298 | 522310.81 | 2157361.99 | Картометрический | 1.00 | - |
| 299 | 522316.83 | 2157342.76 | Картометрический | 1.00 | - |
| 300 | 522332.57 | 2157275.14 | Картометрический | 1.00 | - |
| 301 | 522349.58 | 2157269.90 | Картометрический | 1.00 | - |
| 302 | 522375.11 | 2157266.63 | Картометрический | 1.00 | - |
| 303 | 522401.28 | 2157264.01 | Картометрический | 1.00 | - |
| 304 | 522452.32 | 2157264.01 | Картометрический | 1.00 | - |
| 305 | 522489.62 | 2157266.63 | Картометрический | 1.00 | - |
| 306 | 522512.53 | 2157278.41 | Картометрический | 1.00 | - |
| 307 | 522520.38 | 2157320.29 | Картометрический | 1.00 | - |
| 308 | 522579.27 | 2157336.00 | Картометрический | 1.00 | - |
| 309 | 522667.62 | 2157354.32 | Картометрический | 1.00 | - |
| 310 | 522735.02 | 2157369.37 | Картометрический | 1.00 | - |
| 311 | 522750.73 | 2157367.41 | Картометрический | 1.00 | - |
| 312 | 522771.67 | 2157375.91 | Картометрический | 1.00 | - |
| 313 | 522776.90 | 2157395.54 | Картометрический | 1.00 | - |
| 285 | 522766.43 | 2157409.29 | Картометрический | 1.00 | - |
| 314 | 522604.39 | 2157554.02 | Картометрический | 1.00 | - |
| 315 | 522599.57 | 2157558.24 | Картометрический | 1.00 | - |
| 316 | 522555.19 | 2157555.13 | Картометрический | 1.00 | - |
| 317 | 522520.79 | 2157548.35 | Картометрический | 1.00 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 318 | 522501.60 | 2157539.43 | Картометрический | 1.00 | - |
| 319 | 522501.30 | 2157530.10 | Картометрический | 1.00 | - |
| 320 | 522507.47 | 2157525.88 | Картометрический | 1.00 | - |
| 321 | 522526.13 | 2157526.78 | Картометрический | 1.00 | - |
| 322 | 522543.25 | 2157531.44 | Картометрический | 1.00 | - |
| 323 | 522576.85 | 2157536.42 | Картометрический | 1.00 | - |
| 324 | 522599.87 | 2157540.63 | Картометрический | 1.00 | - |
| 325 | 522605.29 | 2157546.05 | Картометрический | 1.00 | - |
| 314 | 522604.39 | 2157554.02 | Картометрический | 1.00 | - |
| 326 | 522439.89 | 2158004.19 | Аналитический | 0.10 | - |
| 327 | 522437.55 | 2158004.27 | Аналитический | 0.10 | - |
| 328 | 522437.63 | 2158006.62 | Аналитический | 0.10 | - |
| 329 | 522439.97 | 2158006.54 | Аналитический | 0.10 | - |
| 326 | 522439.89 | 2158004.19 | Аналитический | 0.10 | - |
| 330 | 522280.11 | 2158009.74 | Аналитический | 0.10 | - |
| 331 | 522277.76 | 2158009.82 | Аналитический | 0.10 | - |
| 332 | 522277.85 | 2158012.17 | Аналитический | 0.10 | - |
| 333 | 522280.19 | 2158012.08 | Аналитический | 0.10 | - |
| 330 | 522280.11 | 2158009.74 | Аналитический | 0.10 | - |
| 334 | 521222.05 | 2157694.51 | Аналитический | 0.10 | - |
| 335 | 521219.73 | 2157694.18 | Аналитический | 0.10 | - |
| 336 | 521219.41 | 2157696.50 | Аналитический | 0.10 | - |
| 337 | 521221.73 | 2157696.83 | Аналитический | 0.10 | - |
| 334 | 521222.05 | 2157694.51 | Аналитический | 0.10 | - |
| 338 | 521247.26 | 2157518.35 | Аналитический | 0.10 | - |
| 339 | 521244.94 | 2157518.02 | Аналитический | 0.10 | - |
| 340 | 521244.62 | 2157520.34 | Аналитический | 0.10 | - |
| 341 | 521246.94 | 2157520.66 | Аналитический | 0.10 | - |
| 338 | 521247.26 | 2157518.35 | Аналитический | 0.10 | - |
| 342 | 521272.38 | 2157366.38 | Аналитический | 0.10 | - |
| 343 | 521264.20 | 2157366.05 | Аналитический | 0.10 | - |
| 344 | 521264.53 | 2157357.87 | Аналитический | 0.10 | - |
| 345 | 521272.71 | 2157358.19 | Аналитический | 0.10 | - |
| 342 | 521272.38 | 2157366.38 | Аналитический | 0.10 | - |
| 3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта |
| Обозначение характерных точек части границы | Координаты, м | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|  | X | Y |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Часть № |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 3

| Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта |
| --- |
| 1. Система координат: - |
| 2. Сведения о характерных точках границ объекта |
| Обозначение характерных точек границ | Существующи е координаты, м | Измененные (уточненные) координаты, м | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|  | X | Y | X | Y |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта |
| Часть № |
| - | - | - | - | - | - | - | - |

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

село Красное Красненского сельского поселения Панинского муниципального района Воронежской области (наименование объекта, местоположение границ которого описано

(далее - объект)

Раздел 1

| Сведения об объекте |
| --- |
| № п/п | Характеристики объекта | Описание характеристик |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Местоположение объекта | Воронежская область, Панинский муниципальный район, Красненское сельское поселение, село Красное |
| 2 | Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (P ± Дельта P) | 791281+/-3113 м² |
| 3 | Иные характеристики объекта | - |

Раздел 2

| Сведения о местоположении границ объекта |
| --- |
| 1. Система координат: МСК - 36, зона 2 |
| 2. Сведения о характерных точках границ объекта |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|  | X | Y |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 523404.90 | 2161431.22 | Картометрический | 1.00 | - |
| 2 | 522980.40 | 2162124.75 | Картометрический | 1.00 | - |
| 3 | 522977.38 | 2162129.66 | Картометрический | 1.00 | - |
| 4 | 522941.10 | 2162110.29 | Картометрический | 1.00 | - |
| 5 | 522934.81 | 2162133.71 | Картометрический | 1.00 | - |
| 6 | 522933.51 | 2162146.07 | Картометрический | 1.00 | - |
| 7 | 522930.20 | 2162158.41 | Картометрический | 1.00 | - |
| 8 | 522925.74 | 2162168.89 | Картометрический | 1.00 | - |
| 9 | 522915.55 | 2162181.99 | Картометрический | 1.00 | - |
| 10 | 522910.63 | 2162187.89 | Картометрический | 1.00 | - |
| 11 | 522906.82 | 2162194.00 | Картометрический | 1.00 | - |
| 12 | 522897.92 | 2162211.26 | Картометрический | 1.00 | - |
| 13 | 522889.37 | 2162228.95 | Картометрический | 1.00 | - |
| 14 | 522886.65 | 2162239.57 | Картометрический | 1.00 | - |
| 15 | 522885.48 | 2162246.75 | Картометрический | 1.00 | - |
| 16 | 522882.95 | 2162267.48 | Картометрический | 1.00 | - |
| 17 | 522878.69 | 2162286.20 | Картометрический | 1.00 | - |
| 18 | 522873.90 | 2162303.71 | Картометрический | 1.00 | - |
| 19 | 522867.40 | 2162320.29 | Картометрический | 1.00 | - |
| 20 | 522854.56 | 2162345.28 | Картометрический | 1.00 | - |
| 21 | 522848.31 | 2162360.66 | Картометрический | 1.00 | - |
| 22 | 522842.03 | 2162382.75 | Картометрический | 1.00 | - |
| 23 | 522835.18 | 2162412.69 | Картометрический | 1.00 | - |
| 24 | 522829.28 | 2162434.55 | Картометрический | 1.00 | - |
| 25 | 522810.20 | 2162489.90 | Картометрический | 1.00 | - |
| 26 | 522794.66 | 2162538.91 | Картометрический | 1.00 | - |
| 27 | 522786.26 | 2162559.92 | Картометрический | 1.00 | - |
| 28 | 522781.39 | 2162573.64 | Картометрический | 1.00 | - |
| 29 | 522772.24 | 2162599.19 | Картометрический | 1.00 | - |
| 30 | 522763.04 | 2162630.47 | Картометрический | 1.00 | - |
| 31 | 522713.36 | 2162805.62 | Картометрический | 1.00 | - |
| 32 | 522703.70 | 2162829.28 | Картометрический | 1.00 | - |
| 33 | 522689.06 | 2162853.77 | Картометрический | 1.00 | - |
| 34 | 522682.94 | 2162865.77 | Картометрический | 1.00 | - |
| 35 | 522679.76 | 2162878.20 | Картометрический | 1.00 | - |
| 36 | 522680.59 | 2162892.07 | Картометрический | 1.00 | - |
| 37 | 522681.99 | 2162901.99 | Картометрический | 1.00 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 | 522686.48 | 2162914.84 | Картометрический | 1.00 | - |
| 39 | 522692.44 | 2162925.06 | Картометрический | 1.00 | - |
| 40 | 522686.14 | 2162930.30 | Картометрический | 1.00 | - |
| 41 | 522629.85 | 2162909.47 | Картометрический | 1.00 | - |
| 42 | 522539.99 | 2162863.10 | Картометрический | 1.00 | - |
| 43 | 522516.65 | 2162810.37 | Картометрический | 1.00 | - |
| 44 | 522515.53 | 2162792.36 | Картометрический | 1.00 | - |
| 45 | 522497.07 | 2162675.79 | Картометрический | 1.00 | - |
| 46 | 522486.67 | 2162632.57 | Картометрический | 1.00 | - |
| 47 | 522474.74 | 2162605.96 | Картометрический | 1.00 | - |
| 48 | 522469.44 | 2162584.86 | Картометрический | 1.00 | - |
| 49 | 522465.96 | 2162562.19 | Картометрический | 1.00 | - |
| 50 | 522465.96 | 2162516.16 | Картометрический | 1.00 | - |
| 51 | 522486.97 | 2162382.60 | Картометрический | 1.00 | - |
| 52 | 522485.08 | 2162356.10 | Картометрический | 1.00 | - |
| 53 | 522485.04 | 2162339.07 | Картометрический | 1.00 | - |
| 54 | 522488.20 | 2162324.69 | Картометрический | 1.00 | - |
| 55 | 522501.96 | 2162300.94 | Картометрический | 1.00 | - |
| 56 | 522505.83 | 2162290.23 | Картометрический | 1.00 | - |
| 57 | 522512.56 | 2162260.77 | Картометрический | 1.00 | - |
| 58 | 522518.17 | 2162242.01 | Картометрический | 1.00 | - |
| 59 | 522523.06 | 2162155.77 | Картометрический | 1.00 | - |
| 60 | 522533.36 | 2162142.21 | Картометрический | 1.00 | - |
| 61 | 522550.94 | 2162087.69 | Картометрический | 1.00 | - |
| 62 | 522538.68 | 2162084.47 | Картометрический | 1.00 | - |
| 63 | 522540.38 | 2162068.09 | Картометрический | 1.00 | - |
| 64 | 522571.94 | 2162070.04 | Картометрический | 1.00 | - |
| 65 | 522582.02 | 2162062.88 | Картометрический | 1.00 | - |
| 66 | 522587.88 | 2162042.71 | Картометрический | 1.00 | - |
| 67 | 522566.64 | 2162039.17 | Картометрический | 1.00 | - |
| 68 | 522489.62 | 2162026.44 | Картометрический | 1.00 | - |
| 69 | 522503.61 | 2161928.51 | Картометрический | 1.00 | - |
| 70 | 522551.55 | 2161872.83 | Картометрический | 1.00 | - |
| 71 | 522568.59 | 2161842.72 | Картометрический | 1.00 | - |
| 72 | 522681.91 | 2161815.93 | Картометрический | 1.00 | - |
| 73 | 522788.14 | 2161726.46 | Картометрический | 1.00 | - |
| 74 | 522823.13 | 2161708.47 | Картометрический | 1.00 | - |
| 75 | 522824.05 | 2161715.64 | Картометрический | 1.00 | - |
| 76 | 522814.52 | 2161742.61 | Картометрический | 1.00 | - |
| 77 | 522799.96 | 2161782.43 | Картометрический | 1.00 | - |
| 78 | 522793.83 | 2161799.37 | Картометрический | 1.00 | - |
| 79 | 522787.94 | 2161816.61 | Картометрический | 1.00 | - |
| 80 | 522781.78 | 2161831.53 | Картометрический | 1.00 | - |
| 81 | 522771.20 | 2161849.32 | Картометрический | 1.00 | - |
| 82 | 522757.38 | 2161865.17 | Картометрический | 1.00 | - |
| 83 | 522733.85 | 2161893.01 | Картометрический | 1.00 | - |
| 84 | 522719.02 | 2161911.99 | Картометрический | 1.00 | - |
| 85 | 522706.96 | 2161925.18 | Картометрический | 1.00 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 86 | 522698.87 | 2161936.97 | Картометрический | 1.00 | - |
| 87 | 522695.29 | 2161953.64 | Картометрический | 1.00 | - |
| 88 | 522692.22 | 2161958.91 | Картометрический | 1.00 | - |
| 89 | 522685.91 | 2161966.75 | Картометрический | 1.00 | - |
| 90 | 522695.56 | 2161973.56 | Картометрический | 1.00 | - |
| 91 | 522703.15 | 2161968.49 | Картометрический | 1.00 | - |
| 92 | 522709.69 | 2161972.98 | Картометрический | 1.00 | - |
| 93 | 522722.85 | 2161985.69 | Картометрический | 1.00 | - |
| 94 | 522734.31 | 2161970.20 | Картометрический | 1.00 | - |
| 95 | 522726.39 | 2161960.72 | Картометрический | 1.00 | - |
| 96 | 522721.83 | 2161946.87 | Картометрический | 1.00 | - |
| 97 | 522726.86 | 2161932.83 | Картометрический | 1.00 | - |
| 98 | 522741.45 | 2161912.54 | Картометрический | 1.00 | - |
| 99 | 522772.83 | 2161875.64 | Картометрический | 1.00 | - |
| 100 | 522787.81 | 2161856.86 | Картометрический | 1.00 | - |
| 101 | 522802.85 | 2161830.85 | Картометрический | 1.00 | - |
| 102 | 522812.65 | 2161805.66 | Картометрический | 1.00 | - |
| 103 | 522823.49 | 2161774.08 | Картометрический | 1.00 | - |
| 104 | 522836.22 | 2161739.14 | Картометрический | 1.00 | - |
| 105 | 522842.00 | 2161725.52 | Картометрический | 1.00 | - |
| 106 | 522848.66 | 2161710.36 | Картометрический | 1.00 | - |
| 107 | 522852.11 | 2161708.98 | Картометрический | 1.00 | - |
| 108 | 522864.04 | 2161710.56 | Картометрический | 1.00 | - |
| 109 | 522862.37 | 2161695.97 | Картометрический | 1.00 | - |
| 110 | 522855.41 | 2161691.88 | Картометрический | 1.00 | - |
| 111 | 522875.17 | 2161681.72 | Картометрический | 1.00 | - |
| 112 | 523058.19 | 2161382.39 | Картометрический | 1.00 | - |
| 113 | 523119.84 | 2161248.50 | Картометрический | 1.00 | - |
| 114 | 523153.36 | 2161273.55 | Картометрический | 1.00 | - |
| 115 | 523178.08 | 2161270.95 | Картометрический | 1.00 | - |
| 116 | 523273.09 | 2161360.10 | Картометрический | 1.00 | - |
| 1 | 523404.90 | 2161431.22 | Картометрический | 1.00 | - |
| 117 | 523062.16 | 2161115.89 | Картометрический | 1.00 | - |
| 118 | 523010.47 | 2161182.77 | Картометрический | 1.00 | - |
| 119 | 522966.60 | 2161137.88 | Картометрический | 1.00 | - |
| 120 | 522909.34 | 2161206.85 | Картометрический | 1.00 | - |
| 121 | 522965.62 | 2161244.60 | Картометрический | 1.00 | - |
| 122 | 522963.26 | 2161252.46 | Картометрический | 1.00 | - |
| 123 | 522943.17 | 2161288.66 | Картометрический | 1.00 | - |
| 124 | 522927.45 | 2161315.08 | Аналитический | 0.10 | - |
| 125 | 522918.72 | 2161330.37 | Картометрический | 1.00 | - |
| 126 | 522892.09 | 2161369.76 | Аналитический | 0.10 | - |
| 127 | 522873.57 | 2161400.61 | Аналитический | 0.10 | - |
| 128 | 522860.76 | 2161420.04 | Картометрический | 1.00 | - |
| 129 | 522835.60 | 2161462.15 | Картометрический | 1.00 | - |
| 130 | 522816.89 | 2161485.46 | Картометрический | 1.00 | - |
| 131 | 522776.43 | 2161510.60 | Картометрический | 1.00 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 132 | 522773.65 | 2161505.60 | Картометрический | 1.00 | - |
| 133 | 522750.56 | 2161477.29 | Картометрический | 1.00 | - |
| 134 | 522721.77 | 2161448.40 | Картометрический | 1.00 | - |
| 135 | 522730.06 | 2161440.11 | Картометрический | 1.00 | - |
| 136 | 522718.58 | 2161432.99 | Картометрический | 1.00 | - |
| 137 | 522708.38 | 2161439.82 | Картометрический | 1.00 | - |
| 138 | 522676.77 | 2161409.73 | Картометрический | 1.00 | - |
| 139 | 522670.90 | 2161403.89 | Картометрический | 1.00 | - |
| 140 | 522684.36 | 2161379.95 | Картометрический | 1.00 | - |
| 141 | 522594.60 | 2161279.41 | Картометрический | 1.00 | - |
| 142 | 522647.41 | 2161232.86 | Картометрический | 1.00 | - |
| 143 | 522809.69 | 2161094.27 | Картометрический | 1.00 | - |
| 144 | 522899.34 | 2161019.05 | Картометрический | 1.00 | - |
| 145 | 522901.95 | 2161018.63 | Картометрический | 1.00 | - |
| 146 | 522999.17 | 2161113.22 | Картометрический | 1.00 | - |
| 147 | 523034.93 | 2161068.64 | Картометрический | 1.00 | - |
| 148 | 523038.30 | 2161070.81 | Картометрический | 1.00 | - |
| 149 | 523061.43 | 2161096.27 | Картометрический | 1.00 | - |
| 150 | 523052.56 | 2161107.11 | Картометрический | 1.00 | - |
| 117 | 523062.16 | 2161115.89 | Картометрический | 1.00 | - |
| 151 | 522766.97 | 2161586.53 | Картометрический | 1.00 | - |
| 152 | 522717.58 | 2161643.89 | Картометрический | 1.00 | - |
| 153 | 522700.63 | 2161660.60 | Картометрический | 1.00 | - |
| 154 | 522576.85 | 2161702.54 | Картометрический | 1.00 | - |
| 155 | 522526.34 | 2161729.09 | Картометрический | 1.00 | - |
| 156 | 522506.20 | 2161734.52 | Картометрический | 1.00 | - |
| 157 | 522489.52 | 2161715.99 | Картометрический | 1.00 | - |
| 158 | 522457.01 | 2161674.89 | Картометрический | 1.00 | - |
| 159 | 522452.27 | 2161640.89 | Картометрический | 1.00 | - |
| 160 | 522452.32 | 2161615.04 | Картометрический | 1.00 | - |
| 161 | 522449.22 | 2161549.58 | Картометрический | 1.00 | - |
| 162 | 522403.97 | 2161479.04 | Картометрический | 1.00 | - |
| 163 | 522351.68 | 2161397.53 | Картометрический | 1.00 | - |
| 164 | 522338.08 | 2161350.70 | Картометрический | 1.00 | - |
| 165 | 522407.35 | 2161336.31 | Картометрический | 1.00 | - |
| 166 | 522433.36 | 2161325.81 | Картометрический | 1.00 | - |
| 167 | 522469.02 | 2161370.45 | Картометрический | 1.00 | - |
| 168 | 522528.88 | 2161308.45 | Картометрический | 1.00 | - |
| 169 | 522611.71 | 2161380.34 | Картометрический | 1.00 | - |
| 170 | 522650.25 | 2161412.27 | Картометрический | 1.00 | - |
| 171 | 522673.73 | 2161434.38 | Картометрический | 1.00 | - |
| 172 | 522695.62 | 2161454.76 | Картометрический | 1.00 | - |
| 173 | 522691.81 | 2161459.61 | Картометрический | 1.00 | - |
| 174 | 522697.43 | 2161470.57 | Картометрический | 1.00 | - |
| 175 | 522704.50 | 2161460.93 | Картометрический | 1.00 | - |
| 176 | 522707.30 | 2161460.56 | Картометрический | 1.00 | - |
| 177 | 522720.30 | 2161474.50 | Картометрический | 1.00 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 178 | 522734.99 | 2161493.26 | Картометрический | 1.00 | - |
| 179 | 522722.76 | 2161505.89 | Картометрический | 1.00 | - |
| 180 | 522743.39 | 2161538.55 | Картометрический | 1.00 | - |
| 151 | 522766.97 | 2161586.53 | Картометрический | 1.00 | - |
| 181 | 522351.34 | 2161617.29 | Картометрический | 1.00 | - |
| 182 | 522345.02 | 2161694.41 | Картометрический | 1.00 | - |
| 183 | 522277.57 | 2161687.72 | Картометрический | 1.00 | - |
| 184 | 522286.37 | 2161615.75 | Картометрический | 1.00 | - |
| 181 | 522351.34 | 2161617.29 | Картометрический | 1.00 | - |
| 3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта |
| Обозначение характерных точек части границы | Координаты, м | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|  | X | Y |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Часть № |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 3

| Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта |
| --- |
| 1. Система координат: - |
| 2. Сведения о характерных точках границ объекта |
| Обозначение характерных точек границ | Существую щие координаты, м | Измененные (уточненные) координаты, м | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|  | X | Y | X | Y |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта |
| Часть № |
| - | - | - | - | - | - | - | - |

# Footnotes

Баранова Н.О. Д. А. Перелёшин и его общественно-политическая деятельность в Воронежском крае // Новик. Вып. 10. Воронеж, 2005.