## Администрация

## Борщево-Песковского сельского поселения

## Эртильского  муниципального  района

## Воронежской  области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от "23 " марта 2017 г. № 25 с. Борщевские Пески

Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения на территории Борщево-Песковского сельского поселения Эртильского района Воронежской области

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Уставом Борщево-Песковского сельского поселения, администрация Борщево-Песковского сельского поселения Эртильского  муниципального  района   Воронежской области

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемые схемы водоснабжения и водоотведения Борщево Песковского сельского поселения Эртильского района Воронежской области (Приложение).

2. Постановление администрации Борщево-Песковского сельского поселения от 27.06.2014 г. № 20 «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения с. Борщевские Пески Эртильского района Воронежской области» признать утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее постановление в сборнике нормативных правовых актов администрации Борщево-Песковского сельского поселения Эртильского муниципального района Воронежской области «Муниципальный вестник».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава поселения                                                       С.А. Помыткин

Приложение № 1

Утверждена постановлением

Администрации Борщево-Песковского

сельского поселения

от 23.03.2017 г. № 25

Схема водоснабжения и водоотведения на территории

Борщево-Песковского сельского поселения

Эртильского муниципального района Воронежской области

на период  с 2017 г. по 2027 г.

2017 г.

Состав схемы водоснабжения и водоотведения Борощево-Песковского сельского поселения

на период с 2017 г. по 2027 г.

Разработанная схема водоснабжения и водоотведения Борщево-Песковского сельского поселения включает в себя:

1. Общее положение.

2. Основные   цели и задачи   схемы водоснабжения и водоотведения.

3. Пояснительная записка схемы водоснабжения и водоотведения.

4. Общая характеристика водоснабжения и водоотведения.

1. Общие положения

Схема водоснабжения и водоотведения  поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования систем водоснабжения и водоотведения,  развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, санитарной и экологической безопасности.

Основанием для разработки схемы водоснабжения и водоотведения Борщево-Песковского сельского поселения  Эртильского муниципального района являются:  Федеральный закон от 07.12.2011 ода №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Генеральный план поселения.

Схема водоснабжения и  водоотведения разработана  на срок 10 лет.

2. Основные   цели и задачи   схемы водоснабжения и водоотведения:

- определение долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения и водоотведения, обеспечения надежного водоснабжения и водоотведения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и водоотведения и внедрения энергосберегающих технологий;

- определение возможности подключения к сетям водоснабжения и водоотведения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на водоснабжение и водоотведение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей Борщево-Песковского сельского поселения водоснабжением и водоотведением;

- строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере водоснабжения и водоотведения  Борщево -Песковского сельского поселения;

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

села Борщевские-Пески

3. Пояснительная записка схемы водоснабжения и водоотведения

3.1. Борщево-Песковское сельское поселение расположено в юго-западной части Эртильского муниципального района в 32 км от районного центра г. Эртиль. Административным центром поселения является село Борщевские-Пески. Территория сельского поселения граничит на севере – Щучинско-Песковским на востоке – Первомайским, на северо-западе – Щучинским.сельскими поселениями.  Борщёво-Песковское поселение граничит на юге с Аннинским, а на западе с Панинским муниципальными районами.

.

Общая площадь земель Борщево-Песковского сельского поселения составляет 7,982 га.

Существующая численность населения Борщево-Песковского сельского поселения по состоянию на 01.01.2017 г. составляет  533 человек.

В состав Борщево-Песковского сельского поселения  входят два населенных пункта:

- село Борщевские-Пески – административный центр сельского поселения

- село Малые Ясырки, расположено на расстоянии 6 км. от административного центра.

3.2. Климат

Климат Борщево-Песковского сельского поселения умеренно континентальный с жарким  сухим летом и холодной зимой. Он характеризуется следующими данными: средняя температура января составляет - 8,80С; средний из абсолютных минимумов, характеризующий уровень наиболее низких температур воздуха, составляет - 250С.

Средняя продолжительность периода со средними суточными температурами выше 00С - 232 дня. Со сходом снежного покрова в первых числах апреля температура континентального воздуха быстро повышается и через неделю достигает 50С. Оттаивание почвы начинается в третьей декаде марта и завершается к концу первой декады апреля; в середине апреля почва приобретает мягкопластичное состояние.

Особенно быстрым прогревом и высокими температурами отличаются песчаные почвы. В начале третьей декады апреля они прогреваются на глубине 10 см до 100С, на легко-суглинистых почвах такие температуры отмечаются на 4 - 5 дней позже. С 24 апреля наблюдается переход средних суточных температур воздуха через 100С. С их установлением обычно начинается безморозный период. При средней продолжительности безморозного периода 163 дня в 90 % он длится 144 дня и более. В отдельные годы заморозки наблюдаются и на месяц позже. Заморозки интенсивностью ниже - 50С в основном прекращаются  в первой декаде апреля, в 1 - 2 года из 10 наблюдаются во второй декаде. Средние заморозки интенсивностью - 2 - 30С возникают чаще в 2 - 3 года могут быть в третьей декаде апреля. Слабые заморозки продолжаются и в первой декаде мая, в 1 - 2 года из 10 возможны во второй декаде мая.

Заморозки на поверхности почвы прекращаются примерно на две недели позже, осенью наступают раньше. Их интенсивность зависит от местных условий рельефа, типа и механического состава почвы, характера растительности.

Борщево-Песковское сельское поселение обладает богатыми термическими ресурсами. Продолжительность периода с температурами выше 100С составляет 157 дней, в 90 % продолжительность этого периода — 145 дней и более.

По характеру увлажнения Борщево-Песковское сельское поселение относится к зоне неустойчивого увлажнения. Годовая сумма осадков  составляет 435 мм.

Атмосферные осадки характеризуются большой изменчивостью и неравномерным распределением по территории. Это объясняется, прежде всего, неоднородностью циркуляционных процессов и влиянием местных природных факторов. Особенно пятнисто распределяются осадки теплого периода, часто имеющие ливневый характер.

В холодный период в пределах поселения выпадает 158 мм осадков. Наименьшее их количество приходится на февраль и март. Примерно 25% от годовой нормы составляют осадки твердые и смешанные. В нормальные годы снежный покров устанавливается в конце второй декады декабря, в теплые зимы он бывает неустойчивым. Снежный покров залегает неравномерно. Соотношение высот зависит от характера рельефа, залесенности, защищенности местности от ветра. Средняя высота снежного покрова в январе по снегосъемкам в поле составляет 10 см.

Снежный покров на территории поселения залегает неравномерно. В течение зимы снег сдувается с водораздельных пространств, наветренных склонов холмов и приовражных плато в пониженные места - овраги и балки, а также к различного рода препятствиям. Недоучет снега, снесенного лишь в овражно-балочную сеть, приводит к преуменьшению фактических снегозапасов до 20%.

Наиболее полную характеристику условий увлажнения дают  фактические наблюдения за влажностью почвы. К концу второй декады апреля, в метровом слое почвы запасы продуктивной влаги составляет около 130 мм. На песчаных почвах, водоудерживающая способность которых мала, запасы влаги меньше. Наименьшие запасы влаги, около 35 мм наблюдаются в июле. В период активной вегетации сельскохозяйственных культур запасы влаги постепенно уменьшаются. Этому способствуют высокие дневные температуры и сухость воздуха. В мае в течение 13 дней относительная влажность падает ниже 30 %. С июня по август таких дней насчитывается около 20.

Слабые и средние суховеи наблюдаются каждый год, интенсивные суховеи возможны в 80 %, очень сильные в 20 %. Несмотря на то, что в каждый из летних месяцев выпадает от 48 до 60 мм осадков, они не компенсируют больших расходов почвенной влаги через испарение и транспирацию. При устойчивой антициклонной циркуляции воздуха часто возникают засухи. Весенне-летние засухи особенно опасны при низких весенних запасах влаги в почве и недостатке осадков в мае и июне.

Период активной вегетации растений: продолжительность безморозного периода - 160 дней; продолжительность вегетации - 157 дней; сумма осадков – 240 мм; гидротермический коэффициент 0,8 — 1,0.

Сумма осадков: годовая — 458 мм; в апреле-октябре — 306 мм; в ноябре-марте — 151 мм.

Снежный покров (поле): число дней со снежным покровом — 106; средняя из наибольших высот — 20 см; средняя высота в январе — 10 см; средний из наибольших запасов воды — 50 мм.

3.3. Существующее функциональное использование территории населенных пунктов Борщевоо-Песковского сельского поселения.

В состав земель населенных пунктов Борщево-Песковского сельского поселения  входят земельные участки, отнесенные к следующим территориальным зонам:

- жилые зоны;

- общественно-деловые зоны;

- производственные зоны;

- зоны инженерных и транспортных инфраструктур;

- рекреационные зоны;

- зоны сельскохозяйственного использования;

- зоны специального назначения: занятые кладбищами, крематориями, скотомогильниками, объектами размещения отходов потребления и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах.

- зоны военных объектов;

- иные территориальные зоны.

Таблица № 1

Современное использование территории Борщево-Песковского сельского поселения.

| № п/п | Наименование показателя | Общая площадь га |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Общая площадь земель в границах муниципального образования, всего, тыс. га | 7,982 |
|  | в т.ч. | 0,584 |
|  | в федеральной собственности |  |
|  | в областной собственности | 0,598 |
|  | в муниципальной собственности | 0,532 |
|  | в собственности юридических лиц | 3,55 |
|  | в собственности физических лиц | 5,343 |
| 2 | Общая площадь населенных пунктов, | 5,343 |
|  | всего, тыс. га |  |
|  | в т.ч. | 0,473 |
|  | - площадь приусадебных участков |  |
| 3 | Земли сельскохозяйственного назначения, всего, тыс. га | 7,295 |
| 4 | Земли промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны, всего, тыс. га | - |
| 5 | Земли рекреации*, всего, тыс. га | - |
| 6 | Земли лесного фонда, всего, тыс. га | 0,584 |
| 7 | Земли водного фонда, всего, тыс. га | 0,074 |
| 8 | Земли запаса, всего, тыс. га | 0,041 |

* - к землям рекреации относятся земельные участки, предназначенные для организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности (парки, дома отдыха, туристические базы, объекты физической культуры и спорта, пляжи и т.п.).

3.4. Жилой фонд.

В Борщево-Песковском сельском поселении преобладает частный жилищный фонд.  Жилая застройка в основном представлена индивидуальными жилыми одноэтажными домами с приусадебными участками. На территории поселения имеется 1   двухэтажный дом.

Данные о существующем жилом фонде в населенных пунктах Борщево-Песковского сельского поселения приведены  в Таблице 2.

Таблица № 2

| № п/п | Наименование | Кол-во домов, шт. | Общая площадь, м2 | % от общей площади |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилые дома |
| 1 | Усадебная застройка населенных пунктов | 596 | 34348,2 | 100 |
| 2 | Блокированная застройка | - | - | - |
| 3 | с. Борщевские-Пески: | 494 | 30268,2 | 94,52 |
|  | 2-х этажная | - | - | - |
|  | с. Малые Ясырки | 102 | 4080 | 5,48 |
| 4 | Всего: | 596 | 34348,2 | 100 |
| Дачные дома (усадебная застройка),(без постоянного проживания людей) | - | - | - |

3.5. Общественно-деловая зона

Согласно Региональному нормативу градостроительного проектирования «Планировка жилых, общественно-деловых и рекреационных зон населенных пунктов Воронежской области» в сельских поселениях, как правило, формируется единый общественный центр, дополняемый объектами повседневного пользования в сельских населенных пунктах.

К минимально необходимым сферам общественного обслуживания относятся 4 вида учреждений:

образования (образовательные учреждения, включая дошкольные);

здравоохранения;

культуры и искусства;

физической культуры и спорта.

Современное состояние учреждений социально-культурной сферы в Борщево-Песковском сельском поселении характеризуется с удовлетворительной стороны.

Муниципальную систему образования Борщево-Песковского сельского поселения представляет общеобразовательная школа. Школа находится в хорошем состоянии.

Таблица № 3

| № п/п | Наименование учреждения | Адрес | Вид собственности | Количество мест | Количество обучающихся | Год постройки/состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | МКОУ Борщево-Песковская СОШ | с. Борщевские-Пески ул. Центральная, 68 | муниципальная | 142 | 32 | 1990 |

Сфера культуры Борщево-Песковского сельского поселения представлена библиотекой и домом культуры.

Таблица № 4

| № п/п | Наименование учреждения | Вид собственности | Адрес | Мощность учреждения | Год постройки/состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | МКУК «Борщево-Песковский СДК» | муниципальный | с. Борщевские-Пески ул. Центральная, 72 | 200 мест | 1973 / требует ремонта |
| 2. | Филиал библиотеки № 23 | муниципальная | с. Борщевские-Пески ул. Центральная, 72 | книжный фонд 5588 единиц | 1973 / требует ремонта |

На территории Борщево-Песковского сельского поселения действует одно  лечебное учреждения – ФАП в с. Борщевские-Пески.

Таблица № 5

| № п/п | Наименование учреждения | Вид собственности | Адрес | Мощность учреждения, пос/см | Год постройки/состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | ФАП с. Борщевские-Пески | муниципальная | с. Борщевские-Пески ул. Центральная, 68 | 15 | 1990/ хорошее |

Качество жизни населения во многом зависит от уровня развития торговли и бытового обслуживания. В  Борщево-Песковском сельском поселении имеются 3 магазина .

Таблица № 6

| № п/п | Предприятие торговли | Адрес | Вид собственности | Торговая площадь, м2 | Вид продукции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Магазин «Ромашка» | с. Борщевские-Пески ул. Центральная,55 | частная | 37,1 | продукты, бытовая химия |
| 2. | Магазин ИП Щекина | с. Борщевские-Пески ул. Центральная, 70 | частная | 30 | продукты, бытовая химия |
| 3. | Магазин ИП Ларина | с. Борщевские-Пески ул. Центральная, 70 | частная | 25 | продукты, бытовая химия |

К учреждениям повседневного обслуживания относятся административно-хозяйственное здание, отделения связи, опорный пункт охраны правопорядка. На периодическом уровне находятся административно-управленческие организации, банки, конторы, офисы, отделения связи для официального опубликования муниципальных правовых актов и иной официальной информации.

На территории Борщево-Песковского сельского поселения расположены следующие организации и учреждения:

Таблица № 8

| № п/п | Наименование организаций, предприятий | Адрес | Род (сфера) деятельности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Административное здание Борщево-Песковского сельского поселения | с. Борщевские-Пески ул. Центральная, 74 | муниципальное учреждения |
| 2. | Отделение почтовой связи | с. Борщевские-Пески ул. Центральная, 74 | услуги связи |
| 3. | ПП «Александровское» ООО «Агрокультура «Воронеж» | с. Борщевские-Пески ул. Колхозная, 23 | с/х производство |
| 4. | ООО «Агролидер» | с. Малые Ясырки, ул. Лесная | с/х производство |

Сведения о количестве жителей, проживающих в индивидуальных домах,  на территории  Борщево-Песковского сельского поселения Эртильского муниципального района  на 01.01.2017 г.

Таблица № 9

| № п/п | Категория жилья | Кол-во проживающих |
| --- | --- | --- |
| 1 | Центральное водоснабжение. | 0 |
| 2 | Центральное электроснабжение. | 533 |
| 3 | Отопление печное. | 342 |
| 4 | Газоснабжение | 191 |
| Всего | 533 |

3.6. Инженерное оборудование, сети инженерно-технического обеспечения территории населенных пунктов Борщево-Песковского сельского поселения.

Инженерное обеспечение поселения включает в себя:

1.	Водоснабжение;

2.	Канализацию;

3.	Теплоснабжение и горячее водоснабжение;

4.	Газоснабжение;

5.	Электроснабжение;

6.	Телефонизацию.

4. Общая характеристика водоснабжения и водоотведения

Борщево-Песковского сельского поселения.

4.1. Водоснабжение.

В Борщёво-Песковском поселении недействующий централизованный водопровод в селах Борщёвские Пески и Малые Ясырки.

На территории поселения имеется пять башен Рожновского мощностью 0,7 тыс. куб. м в сутки, в настоящее время ни одна башня не действует. В качестве источников водоснабжения на производственные и хозяйственно-питьевые нужды села приняты подземные воды. Качество воды удовлетворительное.

Проектом предусматривается разработка программы обеспечения Борщёво-Песковского поселения централизованной системой водоснабжения во всех населенных пунктах для обеспечения контроля качества воды на территории поселения, обеспечение водозаборных сооружений системой очистки и обеззараживания питьевой воды.

Проектом предусматривается строительство водопроводных сетей в:

- в селе Борщёвские Пески протяженностью 8,6 км по ул. Битюгская, ул.Лесная и ул. Центральная, а также ремонт водозаборных скважин;

- в селе Малые Ясырки протяженностью 1,7 км в центральной части поселка.

Расчетное количество одновременных пожаров в населенном пункте при числе жителей до  1 тыс.  составляет  - 1 пожар, расход воды  на наружное пожаротушение составляет  5 л/сек.

Забор воды для пожаротушения населенных пунктов Борщево-Песковского сельского поселения осуществляется из пожарных гидранта и башен.

ПОЖАРНЫЕ ГИДРАНТЫ

село Борщевские-Пески

-ул Лесная - 1 шт.    территория ДОЛ «Ласточка».

ВСЕГО      1     пожарных гидрантов.

4.2. Водоотведение.

Централизованная канализация на территории сельского поселения отсутствует. Отвод стоков в населенных пунктах от зданий, имеющих внутреннюю канализацию, осуществляется в выгреба. Вопрос вывоза сточных вод решается при помощи наемной техники путем вывоза за пределы поселения ассенизаторскими машинами, что значительно удорожает стоимость коммунальных услуг и ложится дополнительным бременем на местный бюджет.

Ливневая канализация на территории сельского поселения отсутствует. Отвод дождевых и талых вод не регулируется и осуществляется в пониженные места существующего рельефа.

Генеральным планом предусматривается разработка программы обеспечения Борщёво-Песковского поселения централизованной системой водоотведения и очистки хозяйственно-бытовых сточных вод, а также строительство систем централизованной бытовой и ливневой канализации, очистных сооружений в селе Борщёвские Пески.