##### АДМИНИСТРАЦИЯ
ОСИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КАНТЕМИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

##### От 12.11.2020 г. № 38

с.Осиковка

Об утверждении схемы

теплоснабжения  Осиковского

сельского  поселения

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» Администрация Осиковского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить прилагаемую схему теплоснабжения Осиковского сельского поселения.

- Постановление администрации Осиковского сельского поселения от 01.02.2016 г. № 1 «Об утверждении схемы теплоснабжения Осиковского сельского поселения » признать утратившим силу.

- Опубликовать постановление Вестнике муниципальных правовых актов Осиковского сельского поселения.

Глава  Осиковского  сельского

поселения                                                                                               В.Д.Герман

УТВЕРЖДЕНА

Постановлением администрации

Осиковского сельского поселения

№ 38  от 12.11.2020 г.

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Осиковского сельского поселения

2020 г.

Содержание

1. Общая часть

2. Существующее состояние теплоснабжения

2.1. Функциональная структура организации теплоснабжения

2.2. Институциональная структура организации теплоснабжения города

2.3. Источники тепловой энергии (теплоснабжения)

2.3.1. Общие положения

2.3.2.  Индивидуальное квартирное отопление

2.3.3. Оборудование котельных ООО ЖКПП «Коммунальник»

2.3.4. Общие выводы

2.4.  Существующие технические и технологические проблемы

теплоснабжения

3. Существующее состояние строительных фондов

3.1. Генеральный план развития территории

3.2. Инженерная инфраструктура

3.2.1. Водоснабжение и водоотведение

3.2.2. Энергоснабжение

3.2.3. Газоснабжение

3.2.4. Теплоснабжение

3.2.5. Связь

4. Направления развития теплоснабжения поселения

5. Предложения для развития систем теплоснабжения поселения

Заключение

1. Общая часть

Численность населения Осиковского сельского поселения составляет: 815 человек. Площадь муниципального образования  в утвержденных границах в соответствии с законом Воронежской области от 27 октября 2006 г №87-03 (ред. от 27.11.2008) «Об административно-территориальном устройстве Воронежской области и порядке его изменения» и законом от 12 ноября 2004г. №70-ОЗ «Об установлении границ муниципальных образований, наделении соответствующим статусом, составляет 16953 га.

Общая отапливаемая площадь объектов теплопотребления равна 1,7  га. Объектов централизованного теплопотребления нет.

Жилые зоны в Осиковском сельском  поселении подразделяются на:

- зоны индивидуальной жилой застройки;

- зоны отводов под жилищное строительство.

Основу жилищного фонда составляет индивидуальная жилая застройка.

Зона индивидуальной жилой застройки представлена одноэтажными жилыми домами. Площадь этой зоны составляет 28,5 га- 100% от общей площади жилых зон).

Краткое описание климатических характеристик территории:

- Температура воздуха наиболее холодных суток, °С: -30;

- Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, °С: -26;

- Абсолютная минимальная температура воздуха, °С: -37;

- Средняя суточная амплитуда температуры воздуха

наиболее холодного месяца, °С: 6,7;

- Средняя месячная относительная влажность воздуха

наиболее холодного месяца, %: 83;

- Количество осадков за ноябрь-март, мм.: 172;

- Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль: запад;

- Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с: 5,1.

№2

Таблица 1 – Общая характеристика поселения

| Показатели | Единицы измерения | Базовые значения |
| --- | --- | --- |
| Площадь территории в границах поселения | 16953 га. |  |
| Численность населения | 989 чел. |  |
| Отапливаемая площадь, всего | 25 тыс.м2. |  |
| Сейсмичность | нет |
| Вечная мерзлота | нет |
| Подрабатываемые территории | нет |
| Биогенные или илистые | нет |

2. Существующее состояние теплоснабжения

2.1. Функциональная структура организации теплоснабжения

На территории Осиковского сельского поселения действуют изолированные системы теплоснабжения, образованные на базе котельных. С установленной тепловой мощностью котлоагрегатов 0,21 – 0,85 Гкал/ч и годовой выработкой теплоты около 44 тыс. Гкал. Котельные используют для выработки теплоты природный газ. Актуальные (существующие) границы зон действия систем теплоснабжения (см. раздел 2.4) определены точками присоединения самых удаленных потребителей к тепловым сетям. Раздельный транспорт теплоносителя для целей отопления потребителей и горячей воды диктует способы регулирования отпуска теплоты в теплопотребляющие установки потребителей. Регулирование отпуска теплоты в системы отопления потребителей осуществляется по центральному качественному методу регулирования в зависимости от температуры наружного воздуха. Разность температур теплоносителя при расчетной для проектирования систем отопления температуре наружного воздуха (принято по средней температуре самой холодной пятидневки за многолетний период наблюдений и равной -37 0С) равна 20 0С (график изменения температур в подающем и обратном теплопроводе «95-70»).

Таблица 2 -Температура воды в разводящих трубопроводах, град. С при расчетной температуре наружного воздуха

| текущая температура наружного воздуха, оС | схема подачи воды в радиаторы |
| --- | --- |
|  | «снизу – вверх» | «сверху – вниз» |
|  | подающий | обратный | подающий | обратный |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10 | 32/34 | 29 | 33/35 | 31 |
| 8 | 38/40 | 34 | 40/42 | 35 |
| 6 | 44/47 | 38 | 45/49 | 39 |
| 4 | 49/53 | 41 | 51/55 | 43 |
| 2 | 54/59 | 45 | 56/61 | 46 |
| 0 | 59/65 | 48 | 61/66 | 49 |
| -2 | 67/70 | 51 | 66/72 | 53 |
| -4 | 69/76 | 54 | 70/77 | 55 |
| -6 | 74/81 | 57 | 75/82 | 58 |
| -8 | 79/87 | 60 | 78/88 | 61 |
| -10 | 83/92 | 63 | 84/93 | 64 |
| -12 | 88/97 | 66 | 88/96 | 66 |
| -14 | 93/102 | 69 | 93/103 | 69 |
| -15 | 95/105 | 70 | 95/105 | 70 |

Регулирование отпуска горячей воды осуществляется количественно, в зависимости от потребления горячей воды. Только в некоторых случаях, для потребителей не имеющих внутридомовых систем горячего водоснабжения, осуществляется отпуск технической воды (теплоносителя) на цели горячего водоснабжения из систем отопления потребителей (открытая система теплоснабжения). В этом случае регулирование отпуска теплоты осуществляется также, по качественному методу регулирования по нагрузке отопления и в этом случае потребители не имеют услуги горячего водоснабжения вне отопительного сезона. Т.е. в этом случае услуга горячего водоснабжения осуществляется только 290 дней в году.

Также на территории поселения сформированы зоны индивидуального теплоснабжения, число которых равно количеству зданий с индивидуальным теплоснабжением (544,93 га.).

2.2.  Институциональная структура организации теплоснабжения поселения

В настоящее время на территории сельского поселения объекты теплоснабжения представлены несколькими котельными снабжающие теплом административные и социальные объекты. В поселении в связи с газификацией выполняется перевод котельных на газовое топливо, реконструкция зданий и оборудования котельных.

Обслуживание централизованных систем теплоснабжение поселения осуществляет муниципальное унитарное предприятие «Кантемировское пассажирское автопредприятие». К тепловым сетям котельных, эксплуатируемых этим предприятием, присоединено 3 здания общей площадью 3,5 тыс. кв.м.

В дополнение к этому, в процессе развития поселения теплоснабжение построенных жилых зданий в последние годы обеспечивалось от котельных, расположенных во встроенно-пристроенных помещениях этих зданий.

Эти котельные не имеют тепловых сетей и относятся к индивидуальным источникам теплоснабжения (индивидуальное теплоснабжение). Жилищный фонд в размере 15,3 тыс. кв.м. обеспечен теплоснабжением от индивидуальных теплогенераторов.

2.3.  Источники тепловой энергии (теплоснабжения)

2.3.1. Общие положения

На рисунке  приведены данные о расположении котельных

На территории поселения расположены котельные муниципального унитарного предприятия «Кантемировское пассажирское автопредприятие» (котельная Осиковской школы, котельная Кузнецовской школы). А также автономные (индивидуальные) котлоагрегаты малоэтажного (индивидуального) жилого фонда.

| Газовый модуль |
| --- |
| Осиковская школа |  |

| Кузнецовская школа |  | Газовый модуль |  | Кузнецовская начальная школа |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Таблица 2 -Источники тепловой энергии, расположенные на территории поселения

| Наименование котельной | Место расположения | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| Газовый модуль МКОУ Кузнецовская СОШ | с. Осиковка ул.Центральная, 18 | 0,67 |
| Газовый модуль МКОУ Осиковская ООШ | п.Кузнецовский ул.Центральая, 42 | 0,67 |

2.3.2. Индивидуальное квартирное отопление

Как уже было упомянуто, жилищный фонд в размере 17200 кв.м., обеспечен теплоснабжением от индивидуальных квартирных теплогенераторов. В основном это малоэтажный жилищный фонд, выполненный из бруса. Поскольку данные об установленной тепловой мощности этих теплогенераторов отсутствуют, не представляется возможности оценить резервы этого вида оборудования. Ориентировочная оценка показывает, что тепловая нагрузка отопления, обеспечиваемая от индивидуальных теплогенераторов, составляет около 0,01-0,05 Гкал/ч.

2.3.3. Оборудование котельных муниципального унитарного предприятия

«Кантемировское пассажирское автопредприятие»

Котельные оборудованы водогрейными котлами отечественного производства (ИШМА). Установленная тепловая мощность 99 кВт.

Стальные секционные котлы работают под разряжением за счет естественной тяги, создаваемой дымовой трубой.

Стальные секционные котлы предназначены для нагрева воды до температуры не выше 115 °С.

2.3.4. Общие выводы

Всего в поселении в рамках централизованного теплоснабжения, в эксплуатации находится котлоагрегаты, установленны в специализированных зданиях и помещениях. Большинство из этих зданий (котельных) – это отдельно стоящие здания. Установленная тепловая мощность котлоагрегатов составляет 0,67 Гкал/ч.

2.4.  Существующие технические и технологические проблемы теплоснабжения.

Каждая котельная муниципального унитарного предприятия «Кантемировское пассажирское автопредприятие» оснащена индивидуальными приборами учета газа и теплоносителя (воды).

Известно, что в тепловых камерах и на прилегающих к ним участках теплопроводов образуется максимальное количество коррозионных дефектов, вызываемых наружной коррозией (около 70% от общего количества) и приводящих к возникновению аварий.

Основными составляющими интенсивной наружной коррозии трубопроводов в тепловых камерах являются повышенная влажность и коррозионно-активные неорганические и органические соединения, поступающие в тепловые камеры с грунтовыми и поверхностными сточными водами. Поверхностный сток содержит значительное количество солей, взвешенных веществ, органических соединений и нефтепродуктов, поскольку формируется за счет талых снеговых, дождевых и поливомоечных вод, отводимых с автомобильных и пешеходных дорог, промышленных площадок.

Также нельзя гарантированно утверждать, что попадающие в тепловые камеры со сточными водами, являются абсолютно безвредными, поскольку со временем могут подвергаться физико-химическому (а возможно и биологическому) разрушению с образованием соединений, представляющих опасность для трубопроводов, тепловой изоляции, металлических и железобетонных конструкций, расположенных в тепловых камерах.

Проблема защиты трубопроводов и металлоконструкций от коррозии в тепловых камерах не является единственной и должна рассматриваться совместно с проблемой защиты тепловой изоляции от намокания. Все теплоизоляционные материалы имеют волокнистую или пористую структуру, в результате чего впитывают влагу как при непосредственном контакте с водой, так и из окружающей среды (воздух, грунт). Увлажнение теплоизоляционных материалов приводит к увеличению их теплопроводности, ухудшению теплозащитных свойств изоляционной конструкции и возрастанию тепловых потерь, а попадание в теплоизоляционный материал вместе с влагой различных солей приводит к возрастанию его коррозионной активности по отношению к металлу трубопровода.

Несмотря на очевидность данной проблемы, в настоящее время сложилась ситуация, когда проектировщикам и производителям работ формально (в полном соответствии с нормативными документами) дано право применять при проектировании и производстве гидроизоляции такие материалы как толь, пергамин, рубероид - срок службы которых на трубопроводах тепловых сетей по данным АКХ им. Памфилова составляет 2-4 года, при чем, с учетом условий эксплуатации теплопроводов в тепловых камерах, применение данных материалов изначально не обеспечивает целостности и герметичности изоляционной конструкции, что приводит к сверхнормативным тепловым потерям практически сразу после введения теплопроводов в эксплуатацию.

Таким образом, под повышением надежности работы теплопроводов в тепловых камерах следует подразумевать проведение мероприятий, обеспечивающих защиту трубопроводов, металлоконструкций и тепловой изоляции от воздействия негативных эксплуатационных факторов, а именно: повышенной влажности и агрессивных сред, образующихся при попадании в камеры различных химических соединений и реагентов.

При выборе способов (средств) повышения надежности функционирования теплопроводов и их конструктивных элементов в тепловых камерах необходимо учитывать важную деталь, а именно: облегченный доступ в тепловые камеры, обеспечивающий возможность постоянного отслеживания коррозионной обстановки и проведения, при необходимости, соответствующих защитных или восстановительных мероприятий. В данной ситуации наиболее целесообразно применение средств, материалов и технологий, не требующих значительных вложений материальных и трудовых ресурсов. Таким требованиям отвечают технологии защиты и ремонта с применением лакокрасочных и полимерных материалов. Это обусловлено тем, что рациональное использование физико-химических свойств данных материалов позволяет осуществлять комплексную защиту теплопроводов и их конструктивных элементов в тепловых камерах, а именно: формировать различными способами (ручным, механическим) защитные покрытия заданной толщины (от нескольких десятков до сотен микрометров) на конструкциях любых размеров независимо от материала их основы. Дополнительно следует отметить низкую стоимость покрытий из лакокрасочных и полимерных материалов по сравнению с другими видами защитных покрытий и возможность их восстановления в процессе эксплуатации объекта. Все вышеперечисленные преимущества позволяют оптимизировать проведение работ с применением лакокрасочных и полимерных материалов в тепловых камерах, снизить их трудоемкость и себестоимость.

Проблемы коррозии в тепловых камерах могут (и должны) быть решены в полном объеме, и к тому есть все условия:

1. Созданы полимерные композиции, технологические свойства которых позволяют выполнять антикоррозионную защиту и гидроизоляцию металлических и неметаллических поверхностей без специальной подготовки последних в широком интервале температур (от -10 до +80 0С) при любой влажности воздуха. Получаемые при этом антикоррозионные и гидроизоляционные слои обладают высокой прочностью сцепления с защищаемыми металлическими (в том числе прокорродировавшими) и бетонными поверхностями и соответствуют требованиям по показателям термостойкости, водопоглощения и коррозионной стойкости, предъявляемым к антикоррозионным покрытиям для теплопроводов.

2. Сформирована четкая система применения разработанных материалов и композиций на их основе в зависимости от конкретных условий эксплуатации теплопроводов и их конструктивных элементов в тепловой камере и состояния защищаемых (ремонтируемых или восстанавливаемых) поверхностей.

3. Применительно к условиям производства работ в тепловых камерах разработаны технологические процессы ручного и механизированного нанесения соответствующих материалов на металлические и бетонные поверхности.

3. Существующее состояние строительных фондов

3.1. Генеральный план развития территории

Генеральный план Осиковского сельского поселения - основной документ территориального планирования муниципального образования, нацеленный на определение назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, в целях обеспечения устойчивого развития территории муниципального образования, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений.

Основной целью Генерального плана Осиковского сельского поселения  является разработка комплекса мероприятий для устойчивого развития  поселения как единой градостроительной системы.

Устойчивое развитие территории поселения – обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов настоящего и будущего поколений.

Цели территориального планирования Осиковского сельского поселения:

- обеспечение прогресса в развитии основных секторов экономики;

- повышение инвестиционной привлекательности территории поселения;

- повышение уровня жизни и условий проживания населения;

- развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур поселения;

- обеспечение учета интересов граждан;

- формирование первичной информационной базы для осуществления градостроительной деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления в направлении дальнейшего развития территории поселения;

- экологическая безопасность, сохранение и рациональное использование природных ресурсов.

Задачи территориального планирования Осиковского сельского поселения:

- создание условий для устойчивого развития территории  поселения;

- определение назначений территорий поселения исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и других факторов;

- развитие социальной инфраструктуры путем упорядочения и дальнейшего строительства сети новых объектов здравоохранения, образования, культуры и спорта;

- восстановление инновационного агропроизводственного и промышленного комплекса  поселения как одной из главных точек роста экономики;

- освоение для целей жилищного строительства новых территорий и проведение реконструктивных мероприятий в существующей застройке;

- модернизация существующей транспортной инфраструктуры;

- реконструкция и модернизация существующей инженерной инфраструктуры;

- реализация мероприятий по привлечению квалифицированных специалистов;

- сохранение природной окружающей среды.

3.2. Инженерная инфраструктура

3.2.1.  Водоснабжение и водоотведение

Схема развития водоснабжения и водоотведения Осиковского сельского поселения составлена на основании исходных данных администрации поселения.

Водоснабжение.

Источниками водоснабжения в Осиковском сельском поселении являются подземные воды. Вода из поверхностных источников на хозяйственно-питьевые нужды населения не используется.

Осиковское сельское поселение имеет частичную централизованную систему водоснабжения. Снабжение водой обеспечивается из разных водозаборов. Система не закольцована.

Водоснабжение населенного пункта осуществляется с 1964 года. За время эксплуатации водопровода (51 год) реконструкционные мероприятия проводились недостаточно. В настоящее время сети водоснабжения находятся в изношенном состоянии и требуют ремонта, реконструкции и замены.

Водоснабжение сельского поселения осуществляется при помощи  водозаборных площадок, с расположенными на их территории рабочими скважинами, башнями, подземными резервуарами.

Протяженность магистральных сетей водоснабжения 17,3 км.

Централизованным водоснабжением в Осиковском сельском поселении обеспечено 620 человек из 815 человек населения.

Общие выводы

В настоящее время источниками водоснабжения являются подземные воды. Снабжение водой населения осуществляется через внутренний водопровод, а также с помощью водоразборных колонок. Населенные пункты с. Викторовка, с.Андрюшевка и 2 ул.Советская с.Осиковка - не имеют централизованной системы водоснабжения. Снабжение их водой осуществляется через открытые колодцы и родники.

Вода расходуется на хозяйственно-питьевые, производственные и противопожарные нужды.

Водозаборные сооружения в Осиковском сельском поселении имеют оборудованную зону санитарной охраны первого пояса.

Санитарно-техническое состояние существующих водопроводов  удовлетворительное. Оголовки скважин находятся в подземных павильонах, выполненных из железобетонных колец, накрытых железобетонными крышками, отмостка отсутствует, исключена возможность попадания в шахты поверхностных вод, не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 ― Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения. Забор и подача воды осуществляется с помощью глубинных насосов. Учет потребляемой воды ведѐтся по мощности насосов, установлены манометры. Скважины работают в ручном режиме.

Для предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 предусматривается две зоны водоохраны.

В 1-й пояс санитарной охраны включаются территории, на которых размещаются водозаборы. Территория 1 пояса ограждена и благоустроена.

В зону 2-го  пояса подземных источников на основе специальных изысканий и проектных работ включаются территории, обеспечивающие надежную защиту водозабора от загрязнения.

В среднем по сельскому поселению физический износ разводящих сетей составляет 75%. За счет этого происходят частые аварии, которые приводят к перебоям в снабжении населения водой, большим потерям воды. Сети водоснабжения требуют замены. Дезинфекция и промывка линий и сооружений, после устранения аварий, не проводится.

Системой централизованного водоснабжения обеспечиваются агропромышленные предприятия, объекты социальной инфраструктуры, общественные здания и жилые кварталы населенных пунктов. Часть индивидуальной жилой застройки также подключена к водопроводной сети, часть – использует водоразборные колонки, учет воды при этом не ведется.

Проектные предложения

Проектом генерального плана предполагается реконструкция существующей системы водоснабжения, а также обеспечение жилого фонда Осиковского сельского поселения централизованным водоснабжением на 100%.

В сложившейся, существующей жилой зоне предлагается использовать существующие водопроводные сети и предусмотреть реконструкцию сетей по степени износа (аварийности).

Подачу воды потребителям от артезианских скважин осуществлять после ее очистки до ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая».

Подземные воды являются основным источником водоснабжения населения, поэтому от качества  подаваемой воды зависит состояние здоровья жителей.

Все мероприятия в зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения необходимо проводить согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02.

В связи с тем, что подачу воды потребителям необходимо осуществлять после ее очистки до ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая», Генеральным планом на первую очередь (до 2021года) предусматривается так же строительство станции обезжелезивания производительностью 325 м3/сутки в с.Осиковка и п.Кузнецовский.

Водоотведение.

Осиковское сельское поселение не имеет централизованной системы водоотведения. Учреждения культурно-бытового обслуживания  сбрасывают нечистоты в балку. Выгребная яма имеется только в Кузнецовской СОШ и Осиковской ООШ.

Такое положение создает антисанитарное состояние сельского поселения и вызывает необходимость строительства общепоселковых очистных сооружений.

3.2.2.  Энергоснабжение

Осиковское сельское поселение на 100% обеспечено энергоснабжением. Оно осуществляется от Воронежской энергосистемы. Опорным центром питания является расположенная в с. Титаревка подстанция 1491 кВ. Электроснабжение потребителей осуществляется от 12 подстанций.

Организация, эксплуатирующая электросети в Осиковском сельском  поселении ОАО «МРСК Центр».

Прокладка электросетей воздушная.

Проектные предложения.

Основная цель мероприятия – создание комфортных условий проживания граждан, обеспечение деятельности предприятий и индивидуальных предпринимателей поселения путем реконструкции электрических сетей и организации уличного освещения.

Мероприятием предполагается: разработка проектно-сметной документации; реконструкция электрических сетей протяженностью 18,5 км и организация уличного освещения; приобретение оборудования (распределительные щиты, счетчики расхода электроэнергии, уличные фонари и др.).

Реконструкция электрических сетей и организация уличного освещения необходимы для обеспечения нормальных условий жизни граждан. Отсутствие освещения в темное время суток вызывает многочисленные жалобы со стороны населения, повышенный травматизм, затрудняет посещение жителями культурно-массовых и спортивно-массовых мероприятий, ухудшает криминогенную обстановку. Поскольку населенных пунктах отсутствуют тротуары, гражданам приходится передвигаться по проезжей части автодорог, что представляет значительную опасность для здоровья и жизни. Собственных средств поселения и населения для решения проблем с организацией уличного освещения недостаточно.

Общая протяженность электрических сетей на территории сельского поселения ВЛ-04 кВ составляет 21 км.

Для освещения улиц сельского поселения планируется строительство разводящих сетей освещения с применением новых энергосберегающих технологий с присоединением данных сетей к действующей подстанции. В расчетный срок генерального плана основными мероприятиями в электроэнергетике должны быть меры, направленные на энергосбережение: энергосберегающее оборудование, лампы освещения, системы автоматики и учета. А так же применение новых технологий – однопроводная передача электроэнергии, что значительно сократит потери и улучшит качество электроэнергии.

3.2.3. Газоснабжение

В Осиковском сельском поселении система централизованного газоснабжения имеется  в двух населенных пунктах.

Существующая схема газоснабжения является трехступенчатой и состоит из следующих элементов:

газовых сетей низкого давления (0,005 МПа), среднего (0,3 МПа) и высокого (0,6 МПа);

головного газораспределительного пункта;

газораспределительных пунктов, расположенных на территории с/п.

Источником газоснабжения является природный газ. Источниками газопотребления являются население, предприятия общественного питания, коммунально-бытовые учреждения и предприятия, местные котельные и бытовые печи, сельскохозяйственные и промышленные предприятия.

Газопроводы среднего давления служат для питания распределительных сетей низкого давления, а также для газоснабжения коммунально-бытовых объектов и предприятий. Газопроводы низкого и высокого давления являются основными артериями, питающими села Осиковского сельского поселения.

Газопроводы низкого давления служат для транспортирования газа к жилым и общественным зданиям и мелким коммунальным потребителям.

Трассы газопроводов проложены с учетом транспортирования газа кратчайшим путем, т.е. из условия минимальной протяженности сети. Газорегуляторные пункты располагаются в центрах зон, которые они питают. Зона действия одного ГРП не перекрывается зоной действия другого. Количество ГРП предусмотрено таким образом, что при отключении одного из ГРП обеспеченность газом составит 75% номинальной производительности системы.

В настоящее время газифицировано 67% общей площади жилого фонда Осиковского селського поселения.

Отопление зданий жилого фонда предусматривается от индивидуальных источников тепла. Отопление и горячее водоснабжение больницы, школы, детского сада - от котельных. Основная часть населения обеспечивается горячим водоснабжением за счет газовых водонагревателей.

Проектные предложения

Расход газа на проектный срок рассчитан из условий полной газификации перспективной застройки поселения. Природный газ предусмотрено использовать по следующим направлениям:

на приготовление пищи и горячей воды для хозяйственных нужд и санитарно-гигиенических нужд населения;

на лечебные процедуры, лабораторные нужды, стирку белья в учреждениях здравоохранения и коммунально-бытовых предприятий;

на отопление жилого и общественного фонда через отопительные котельные;

на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение и технологические нужды сельскохозяйственных и промышленных предприятий.

Газоснабжение запроектировано на перспективу.

Источником газоснабжения перспективной застройки сельского поселения будет являться природный газ, транспортируемый по магистральному газопроводу через газораспределительную станцию, по системе проектируемых газопроводов высокого и низкого давления.

Проектом генерального плана к 2018 году предусматривается 100%-ый охват газоснабжением всех категорий потребителей Осиковского сельского поселения.

Для более эффективной работы газопроводов высокого давления требуется завершение строительства сети разводящих газопроводов с подключением новых потребителей.

Основной целью является повышение уровня и качества жизни населения за счет строительства уличных газопроводов. Для достижения этой цели предусматривается решение следующих задач:

доведение уровня газификации поселения до 100%;

создание условий для развития экономики поселка, улучшения экологической безопасности;

содействие в проведении реформы жилищно-коммунального хозяйства;

привлечение инвестиционных ресурсов потребителей газа.

Целью мероприятий является создание условий для 100% газификации сельского поселения.

Системы газоснабжения представляют собой сложный комплекс сооружений. На выбор системы газоснабжения оказывает влияние много факторов, прежде всего: размер газифицируемой территории, особенности ее планировки, плотность населения, число и характер потребителей газа, наличие естественных и искусственных препятствий для прокладки газопроводов (рек, дамб, оврагов, железнодорожных путей, подземных сооружений и т. п.).

Размещение наружных газопроводов по отношению к зданиям, сооружениям и параллельным соседним инженерным сетям следует производить в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01, а на территории промышленных предприятий — СНиП II-89. Высоту прокладки надземных газопроводов следует принимать в соответствии с требованиями СНиП II-89.

Выбор месторасположения ГРПШ следует принимать в соответствии с требованиями СНиП 42-01-2002 и региональным нормативом градостроительного проектирования Воронежской области:

3.2.4. Теплоснабжение

В настоящее время на территории сельского поселения объекты теплоснабжения представлены несколькими котельными снабжающие теплом административные и социальные объекты. В связи с газификацией выполняется перевод котельных на газовое топливо, реконструкция зданий и оборудования котельных.

Жилой сектор к системам централизованного отопления не подключен. Проектом генерального плана в части теплоснабжения предусмотрено применение автономных систем теплоснабжения как объектов промышленности и социальной сферы, так и жилья.

Для отопления жилья используются индивидуальные источники отопления, в основном использующие в качестве топлива природный сетевой газ. В целях сокращения потерь при теплоснабжении территориально удаленных от котельных потребителей предлагается перевести их на автономное газовое отопление в период расчетного срока.

Основные направления развития теплоснабжения:

применение систем индивидуального теплоснабжения в малоэтажной застройке, мелких предприятиях и общественных зданиях;

замене изношенных магистральных теплопроводов.

Энергосберегающими технологиями для потребителей поселения могут являться солнечные установки, тепловые насосы. Применение данных установок должно быть проработано специализированными организациями.

Применение солнечных фотоэлементов дает экономию топлива 20-30%. Установки, разработанные институтом сельского хозяйства, дают эксплуатационные показатели на 1м² крышной поверхности 0,1 КВт электроэнергии и 0,5 КВт тепла.

3.2.5.  Связь

В настоящее время развитие средств связи является наиболее динамично развивающейся отраслью как в России в целом, так и на территории Осиковского сельского  поселения.

Комплекс коммуникаций Осиковского сельского  поселения  представлен практически всеми основными видами связи: почтовой, телеграфной, факсимильной, компьютерной и др.

В настоящее время в поселении имеется 200 номеров проводной телефонной связи.

Проектом генерального плана в расчетный срок предлагается способствовать дальнейшему расширению сети объектов, обеспечивающих стабильный доступ населения к стационарной и мобильной связи и другим телекоммуникационным услугам.

Радиовещание в расчетный период будет представлено беспроводными каналами различного уровня. Для нужд ГО и ЧС необходимо предусмотреть прямой выход в эфир для работы системы оповещения населения.

Учитывая стремительное развитие средств передачи данных и услуг сети Интернет, предполагается достижение обеспеченности доступа к сети не менее 50% семей, 90% хозяйствующих субъектов и юридических лиц к 2021 году. Продолжится выход на рынок информационных услуг новых хозяйствующих субъектов, предлагающих широкий спектр услуг в области связи и телекоммуникаций.

4. Направления развития теплоснабжения поселения

Направления развития теплоснабжения поселения формируется с учетом задач установленных в ФЗ № 190 «О теплоснабжении». Перед разработкой обоснованных предложений, составляющих схему теплоснабжения, и рекомендуемых схемой для включения в инвестиционные программы теплоснабжающих компаний, действующих на территории поселения, должны быть утверждены основные положения концепции развития схемы теплоснабжения. Концепция схемы теплоснабжения предназначена для описания, обоснования отбора и представления заказчику нескольких вариантов ее реализации, из которых будет выбран рекомендуемый вариант. Выбор рекомендуемого варианта выполняется на основе анализа тарифных последствий и анализа достижения ключевых показателей развития теплоснабжения.

Все предложения описанные в схеме теплоснабжения должны быть согласованы с действующими программами газификации поселения, программой строительства жилья и программой энергосбережения, в той их части которые касаются развития теплоснабжения поселения. Необходимость ведения грамотной технической политики в сфере развития тепловой сети, при реконструкции, сносе и постройке зданий.

5. Предложения для развития систем теплоснабжения поселения

При разработке предложения приняты следующие основные условия:

По тепловой нагрузке и ее присоединению к действующим тепловым сетям:

- Прирост тепловой нагрузки в существующих зонах действия котельных отсутствует, в силу снижения тепловой нагрузки при сносе ветхих и неблагоустроенных жилых зданий и капитальном ремонте остающихся в эксплуатации;

- Вновь построенные объекты в существующих зонах действия присоединяются к существующим тепловым сетям с выносом и новым строительством тепловых сетей на внутриплощадочных пространствах.

Для котельных:

- Все котельные оборудуются устройствами водоподготовки и деаэрации;

- Все котельные оборудуются системой автоматизации верхнего уровня

- С целью обеспечения нормативных показателей надежности потребителей между смежными зонами действия котельных устраиваются перемычки между тепловыми сетями.

Особое внимание необходимо уделить автоматизации. Автоматизация — это использование комплекса средств, необходимых для организации полностью автономного функционирования компонентов какой-либо системы без непосредственного участия в процессе работы оператора. Использование автоматизированной системы управления технологическими процессами, в котельных с водогрейными или паровыми котлами, позволяет существенно повысить безопасность системы отопления за счет постоянного тщательного контроля за всеми ее параметрами. Кроме того, автоматизация котла, за счет применения высокоэффективных селективных токовых защит, позволяет уменьшить риск возникновения любых нештатных ситуаций; позволяет уменьшить расход топлива, электрической энергии и воды, посредством оптимизации работы всех котлов. Кроме этого, установка подобных систем позволяет сократить штат обслуживающего персонала, за счет автоматизации технологического процесса. Использование автоматизации котельной, помимо всего перечисленного выше, позволяет существенно снизить затраты на плановый ремонт оборудования и на устранение последствий от возникновения аварийных ситуаций. Это стало возможным благодаря тому, что большинство современных систем автоматизации и диспетчеризации котельной, оснащаются специальными элементами, которые заранее сигнализируют об ухудшении технического состояния определенного узла. А это позволяет своевременно заменить пришедший в неисправность участок еще до того, как он окончательно вышел из строя. Полномасштабный проект автоматизации котельной требует построения двухуровневой автоматизированной системы управления технологическими процессами. Нижним уровнем данной системы является уровень контроллеров. Непосредственно на этом уровне решаются такие задачи как регулировка всех рабочих параметров, реализация технологических защит и блокировок, сбор и передача информации о текущем состоянии системы непосредственно на верхний уровень. Верхним уровнем автоматизации котельных является комплекс устройств, которые обеспечивают операторский контроль над работой всех компонентов системы. На данном уровне осуществляется дистанционное управление всем оборудованием, входящим в состав котельной. Верхний уровень еще, как правило, называют системой диспетчеризации котельной.

Заключение

Уровень централизованного теплоснабжения в Осиковском сельском  поселении низок. На территории поселения зоны действия индивидуального теплоснабжения в настоящее время ограничиваются индивидуальными жилыми домами.

При современном уровне газовой отопительной техники централизацию выработки тепловой энергии экономически обосновать невозможно. Коэффициент полезного действия современных газовых теплогенераторов высок (92-94 %) и практически не зависит от их единичной мощности. Вместе с тем увеличение уровня централизации приводит к росту тепловых потерь при транспортировке теплоносителя.

В то же время сравнение централизованных и децентрализованных систем теплоснабжения с позиций энергетической безопасности и влияния на окружающую среду в зонах проживания людей свидетельствует о бесспорных преимуществах крупных ТЭЦ и котельных.

В государственной стратегии развития теплоснабжения России четко определена рациональная область применения централизованных и децентрализованных систем теплоснабжения.

Рассчитаны перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии, работающих на единую тепловую сеть на каждом этапе и к окончанию планируемого периода. Балансы тепловой мощности представлены в таблицах утверждаемой части схемы теплоснабжения.

Схемой теплоснабжения предложены решения по строительству новых источников тепловой энергии, обеспечивающие приросты тепловой нагрузки в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.

Разработанная схема теплоснабжения должна будет ежегодно актуализироваться и один раз в пять лет корректироваться.