## АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОПАВЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

## ЛИСКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

## ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.09.2021 г. № 41

с. Петропавловка

Об утверждении схемы теплоснабжения

Петропавловского сельского поселения

Лискинского муниципального района

Воронежской области на период до 2021 года

с учетом перспектив до 2031 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ              «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановляю:

1. Утвердить схему теплоснабжения Петропавловского  сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области согласно Приложения.

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте поселения в сети « Интернет».

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Петропавловского сельского поселения                                            В.А.Климов

Приложение к постановлению администрации Петропавловского сельского поселения от 06.09.2021 г. № 41

Схема теплоснабжения

Петропавловского сельского поселения

Лискинского муниципального района

Воронежской области

на период до 2021 года с учетом перспектив до 2031 года

с.Петропавловка

2021г.

Содержание

1.Общие положения………………………………………………………………….4

2. Цели и задачи схемы теплоснабжения………………………………………………...4

3. Функциональная структура теплоснабжения поселения…………………………….4

4. Организация службы эксплуатации тепловых сетей…………………………………5

5. Профилактика и ликвидация аварий на тепловых сетях……………………………..6

6. Потребление тепловой энергии в поселении………………………………………….6

7. Прогноз потребления тепловой энергии в поселении……………………………….6

8. Планируемые мероприятия по реконструкции источников теплоснабжения………7

9. Развитие тепловых сетей на территории поселения…………………………………..7 10. Приложение ……………………………………………………………………………8

1.Общие положения

Схема теплоснабжения Петропавловского сельского поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

- Цели и задачи схемы теплоснабжения

| 2.1 | Повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями. |
| --- | --- |
| 2.2 | Обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами. |
| 2.3 | Обеспечение согласованного развития тепловых сетей с реконструкцией морально устаревшего и физически изношенного оборудования |
| 2.4 | Обеспечение согласованного развития тепловых сетей с техническим перевооружением действующих котельных. |

- Функциональная структура теплоснабжения поселения

Петропавловское сельское поселение входит в состав Лискинского муниципального района Воронежской области. Поселение расположено в юго – восточной части Лискинского района, расстояние до административного районного центра – г.  Лиски составляет  порядка 45 километров. В состав поселения входит 5 населенных пунктов: с. Петропавловка, с.Владимировка, с.Николаевка, с.Духовое, х.Прияр.  Площадь поселения по состоянию на 01.01.2021 г. – 16321,00 га. Административным центром поселения является с. Петропавловка. Численность населения Петропавловского   сельского поселения по состоянию на 01.01.2021г. составляет 1076 человек. На территории поселения функционирует 3 котельных, находящихся на обслуживании МКУ «Дубрава», МКОУ «Петропавловская СОШ», МКОУ «Владимировская СОШ» (табл.1):

Табл.1

Перечень котельных

| № | Наименование котельной, адрес | Установленная мощность котельной, Гкал/час | Тип котла, количество | Год ввода в эксплуатацию | Отапливаемые объекты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МКУ «Дубрава», с.Петропавловка, у.Административная, 4 | 2,16 | ДОН – 100, 2 шт. | 1995 г. | МКУК «Петропавловский СДК», Петропавловская ДПК |
| 2 | МКОУ «Петропавловская СОШ», с.Петропавловка, ул.Кубышкина, 1 | 2,16 | Ишма-100, 3 шт, Хопер - 1 шт. | 2009, 2013, 2019 г.г. | МКОУ «Петропавловская СОШ», Петропавловский ФАП, МКОУ «Петропавловская СОШ» дошкольная группа |
| 3 | МКОУ «Владимировская СОШ», с.Владимировка, ул.Тамбовская, 10 | 2,16 | ДОН-100, 4 шт. | 2009, 2020 г.г. | МКОУ «Владимировская СОШ» |

В настоящее время централизованное теплоснабжение

-в с.Петропавловка осуществляется:

от газовой котельной МКОУ «Петропавловская СОШ» по ул. Кубышкина, 2, которая отапливает следующие объекты: МКОУ Петропавловская СОШ, Петропавловский ФАП, Петропавловский детский сад. Установленная мощность котельной 2,16 Гкал/час, присоединенная нагрузка 1,04 Гкал/час;

от газовой котельной МКУ «Дубрава» по ул. Административная, 4, которая отапливает следующие объекты: МКУК «Петропавловский СДК», Петропавловская ДПК. Установленная мощность котельной 2,16 Гкал/час, присоединенная нагрузка 1,04 Гкал/час.

-в с.Владимировка осуществляется:

от газовой котельной МКОУ «Владимировская СОШ» по ул. Тамбовская, 10, которая отапливает следующие объекты: МКОУ «Владимировская СОШ». Установленная мощность котельной 2,16 Гкал/час, присоединенная нагрузка 1,04 Гкал/час.

Отопление в частных домах от печей и котлов на твердом топливе (дрова, уголь) и с газовым отоплением, горячее водоснабжение – отсутствует или от проточных водонагревателей; отопление прочих объектов – от собственных топочных.

Существующие тепловые сети (табл.2) на территории поселения двухтрубные, симметричные. Общая протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении составляет 266 м. Тепловая изоляция трубопроводов выполнена из стекловаты с покровным слоем из стеклоткани. Сети работают на период отопительного сезона. Тепловые сети проложены в каналах под землей и в наружном исполнении (приложение 1). Износ тепловых сетей составляет в среднем 40 %.

Табл.2

Характеристика тепловых сетей:

| Котельная | Наружный диаметр Dн, м | Длина участка (в двухтрубном исчислении) L, м | Тип прокладки | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МКУ «Дубрава» газовая котельная с.Петропавловка, ул. Административная, 4 | 57, 76 | 40 | подземное, наружное (воздушка) | 80% |
| МКОУ «Петропавловская СОШ», с.Петропавловка, ул.Кубышкина, 2 | 57 | 85 | подземное, наружное (воздушка) | 20% |
| МКОУ «Владимировская СОШ», с.Владимировка, ул.Тамбовская, 10 | 57, 76 | 8 | подземное, наружное (воздушка) | 20% |

На всех тепловых сетях отопления в качестве секционирующей и регулирующей арматуры установлены шаровые краны и задвижки.

Регулирование отпуска тепловой энергии осуществляется исходя из наружной температуры воздуха каждого населенного пункта и, в соответствии с температурным графиком, определяется температура теплоносителя, уходящего из котельной  в теплосеть.

Отпуск тепловой энергии на каждой котельной осуществляется строго в соответствии с температурным графиком, утвержденном на предприятии.

Основным потребителем тепловой энергии являются бюджетные учреждения (объекты образования, здравоохранения, культуры). Существующие схемы тепловых сетей и систем теплоснабжения (приложение) являются оптимальными для поселения ввиду не большой протяженности магистралей, доступности к ревизии и ремонту.

- Организация службы эксплуатации тепловых сетей.

Теплоснабжение представляет собой сложное энергетическое хозяйство, связанное с выработкой тепла и его реализацией. От согласованности действий каждого подразделения зависит бесперебойное теплоснабжение и безаварийная работа оборудования источников тепла, сетей и абонентских вводов по установленному графику.

Перед каждым отопительным сезоном эксплуатирующая организация проводит подготовку наружных и внутридомовых тепловых сетей к новому отопительному сезону, в соответствии с графиками. Все тепловые сети проходят пусковые и эксплуатационные испытания. Во время подготовки к очередному отопительному сезону тепловые сети подвергаются промывке, опрессовки и гидравлическим испытаниям с составлением соответствующих Актов.

- Профилактика и ликвидация аварий на тепловых сетях.

В новых и прошедших капитальный ремонт сетях после сдачи в эксплуатацию длительное время могут не обнаруживаться скрытые дефекты, способные вызвать аварию. Во время эксплуатации происходит естественное старение трубопроводов. Поэтому противоаварийная профилактика заключается в заблаговременном выявлении очагов разрушения.

Содержание сетей в постоянной исправности,  ликвидация аварий и порывов возлагается на обслуживающую организацию.

- Потребление тепловой энергии в поселении.

Тепловой баланс складывается из полезного отпуска тепловой энергии, расхода на собственные нужды источников, потерь в тепловых сетях.

Объем отпуска потребителям зависит от структуры потребителей (договоры о теплоснабжении, заключаемые с потребителями).

По факту 2020 г. отпуск тепловой энергии в МКУ «Дубрава» составил 280,54 Гкал, в МКОУ «Петропавловская СОШ» составил 366,44 Гкал, в МКОУ «Владимировская СОШ» составил   365,00 Гкал (табл.3).

Табл.3

Фактические показатели работы котельных в 2020 г.

| Производство и транспортировка тепловой энергии | Гкал |
| --- | --- |
| Котельная МКУ «Дубрава» |
| Выработка | 280,54 |
| Отпуск | 280,54 |
| Собственные нужды | 280,54 |
| Потери | 0 |
| % | 0 |
| Реализация | 280,54 |
| Котельная МКОУ «Петропавловская СОШ» |
| Выработка | 366,44 |
| Отпуск | 366,44 |
| Собственные нужды | 366,44 |
| Потери | 0 |
| % | 0 |
| Реализация | 366,44 |
| Котельная МКОУ «Владимировская СОШ» |
| Выработка | 365,00 |
| Отпуск | 365,00 |
| Собственные нужды | 365,00 |
| Потери | 0 |
| % | 0 |
| Реализация | 365,00 |

7.Прогноз потребления тепловой энергии в поселении.

При оценке прироста тепловых нагрузок по Петропавловскому сельскому поселению учтены следующие составляющие:

- прирост теплопотребления по расчетному плану Петропавловского сельского поселения по периодам до 2031 года в соответствии с основными мероприятиями и функциональным зонированием территории Петропавловского сельского поселения, которые предусмотрены Генеральным планом Петропавловского сельского поселения;

- данные о выданных разрешениях на подключение к котельным;

- данные о выданных согласованиях и отказах на подключение тепловых нагрузок;

- прогнозируемые величины тепловых нагрузок.

Табл.4

Планируемый прирост тепловых нагрузок по Петропавловскому сельскому поселению в период до 2031 года

| № | Наименование показателей | Ед.изм. | 2021г. | 2025г. | 2027г. | 2031г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МКУ «Дубрава» газовая котельная с.Петропавловка, ул. Административная, 4 |
|  | Установленная мощность котельной | Гкал/час | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 |
|  | Подключенная тепловая нагрузка | Гкал/час | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
|  | Прирост подключенной тепловой нагрузки | Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | МКОУ «Петропавловская СОШ»» газовая котельная с.Петропавловка, ул. Кубышкина, 2 |
|  | Установленная мощность котельной | Гкал/час | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 |
|  | Подключенная тепловая нагрузка | Гкал/час | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
|  | Прирост подключенной тепловой нагрузки | Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | МКОУ «Владимировская СОШ»» газовая котельная с.Владимировка, ул. Тамбовская, 10 |
|  | Установленная мощность котельной | Гкал/час | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 |
|  | Подключенная тепловая нагрузка | Гкал/час | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
|  | Прирост подключенной тепловой нагрузки | Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 |

8. Планируемые мероприятия по реконструкции источников теплоснабжения

В период до 2022 года с учетом перспективы до 2031 года планируется провести следующие мероприятия (табл.5):

Табл.5

| № | Котельная, адрес | Мероприятие | Установ-ленная мощность котельной, Гкал/час | Финансовые затраты, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в т.ч. по периодам |
|  |  |  |  |  | 2021 г.г. | 2022-2025 г.г. | 2026-2031 г.г. |
| 1. | Газовая котельная с.Петропавловка, ул. Административная, 4 | Замена котла ДОН-100 в кол-ве 1ед. на новый, современный | 2,16 | 150,0 | 150,0 | - | - |

- Развитие тепловых сетей на территории поселения

Численность населения в поселении ежегодно сокращается, поэтому нет перспектив строительства многоквартирного жилого фонда и социальной инфраструктуры. Застройщики индивидуального жилищного фонда используют автономные источники теплоснабжения. В связи с этим потребностей в строительстве новых тепловых сетей с целью прироста тепловой нагрузки в существующих зонах действия источников  теплоснабжения при росте тепловой нагрузки для целей отопления нет.