ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ШЕБАЛИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Октябрьского муниципального района
Волгоградской области

от 29 декабря 2017 года		 №92

Об утверждении Порядка проведения оценки технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории Шебалиновского сельского поселения Октябрьского муниципального района Волгоградской области

В соответствии с Федеральным законом 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 13 Федерального закона от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации",

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения оценки технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории Шебалиновского сельского поселения Октябрьского муниципального района Волгоградской области.

2. Создать комиссию по оценке технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории Шебалиновского сельского поселения Октябрьского муниципального района Волгоградской области и утвердить ее состав, согласно приложению № 1.

3. Утвердить Положение о комиссии по оценке технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории Шебалиновского сельского поселения Октябрьского муниципального района Волгоградской области, согласно приложению № 2.

4. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании и разместить на официальном сайте Администрации Шебалиновского сельского.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Шебалиновского

сельского поселения:								   Е. В. Горбанев

Утверждено: постановлением администрации Шебалиновского сельского поселения Октябрьского муниципального района Волгоградской области от 29.12.2017 года №92

Порядок

проведения оценки технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории Шебалиновского сельского поселения Октябрьского муниципального района

Волгоградской области

1. Настоящий Порядок проведения оценки технического состояния автомобильных дорог (далее - Порядок) устанавливает правила определения соответствия транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории Шебалиновского сельского поселения Октябрьского муниципального района Волгоградской области, требованиям технических регламентов, а также иным нормативным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в сфере технического регулирования.

2. Для целей настоящего Порядка:

под оценкой технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории Шебалиновского сельского поселения Октябрьского муниципального района Волгоградской области, понимается установление соответствия транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, полученных на основании данных ее диагностики, требованиям технических регламентов, а также иным нормативным документам в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в сфере технического регулирования;

под диагностикой автомобильной дороги местного значения понимается комплекс работ по обследованию, сбору и анализу информации о параметрах, характеристиках и условиях функционирования автомобильной дороги, о наличии повреждений ее элементов и причин их появления, о характеристиках транспортных потоков;

под транспортно-эксплуатационными характеристиками автомобильной дороги понимается комплекс характеристик технического уровня автомобильной дороги и ее эксплуатационного состояния, обеспечивающий требуемые потребительские свойства автомобильной дороги;

под техническим уровнем автомобильной дороги понимается степень соответствия нормативным требованиям постоянных (незначительно меняющихся в процессе эксплуатации или меняющихся после реконструкции и капитального ремонта) параметров и характеристик автомобильной дороги;

под эксплуатационным состоянием автомобильной дороги понимается степень соответствия нормативным требованиям переменных параметров и характеристик автомобильной дороги, организации и условий дорожного движения, изменяющихся в процессе эксплуатации автомобильной дороги;

под потребительскими свойствами автомобильной дороги понимается совокупность показателей, влияющих на эффективность и безопасность работы автомобильного транспорта, отражающих интересы пользователей и степень влияния на окружающую среду.

3. К основным постоянным параметрам и характеристикам автомобильной дороги, определяющим ее технический уровень, относятся:

ширина проезжей части и земляного полотна;

габарит приближения;

длины прямых, число углов поворотов в плане трассы и величины их радиусов;

протяженность подъемов и спусков;

продольный и поперечный уклоны;

высота насыпи и глубина выемки;

габариты искусственных дорожных сооружений;

наличие элементов водоотвода;

наличие элементов обустройства дороги и технических средств организации дорожного движения.

4. К основным переменным параметрам и характеристикам автомобильной дороги, определяющим ее эксплуатационное состояние, относятся:

продольная ровность и колейность дорожного покрытия;

сцепные свойства дорожного покрытия и состояние обочин;

прочность дорожной одежды;

грузоподъемность искусственных дорожных сооружений;

объем и вид повреждений проезжей части, земляного полотна и системы водоотвода, искусственных дорожных сооружений, элементов обустройства дороги и технических средств организации дорожного движения.

5. К основным показателям потребительских свойств автомобильной дороги, относятся:

средняя скорость движения транспортного потока;

безопасность и удобство движения транспортного потока;

пропускная способность и уровень загрузки автомобильной дороги движением;

среднегодовая суточная интенсивность движения и состав транспортного потока;

способность дороги пропускать транспортные средства с допустимыми для движения осевыми нагрузками, общей массой и габаритами;

степень воздействия дороги на окружающую среду.

6. Оценка технического состояния автомобильных дорог местного значения проводится:

в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения - Администрацией Шебалиновского сельского поселения в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности, либо уполномоченной им организацией;

7. Для проведения работ по диагностике и оценке технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории Шебалиновского сельского поселения Октябрьского муниципального района Волгоградской области могут привлекаться организации, имеющие необходимые приборы, оборудование, передвижные лаборатории и квалифицированный персонал, на основе конкурсов (аукционов), проводимых в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. Диагностика автомобильных дорог местного значения проводится в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в сфере технического регулирования. Виды диагностики автомобильных дорог приведены в приложении к настоящему Порядку.

При проведении диагностики автомобильных дорог должно использоваться измерительное оборудование приборы, передвижные лаборатории, имеющее свидетельство о поверке, утвержденное в установленном порядке. Данное оборудование должно быть включено в Государственный реестр средств измерений, либо должно быть метеорологически аттестованным.

9. Результаты оценки технического состояния автомобильной дороги используются для:

формирования и обновления автоматизированного банка дорожных и мостовых данных;

заполнения форм государственной статистической отчетности;

оценки потребности в работах по реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог;

ежегодного и среднесрочного планирования работ по реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог;

разработки обоснований по реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, и развитию дорожной сети с выбором приоритетных объектов;

разработки программ по повышению безопасности дорожного движения;

определения возможности движения транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, по автомобильной дороге;

организации временного ограничения или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам;

оценки эффективности использования новых технологий, материалов, машин и механизмов при реконструкции, капитальном ремонте, ремонте и содержании автомобильных дорог;

формирования муниципального реестра автомобильных дорог местного значения;

иных целей, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Приложение к Порядку проведения оценки технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории Шебалиновского сельского поселения Октябрьского муниципального района Волгоградской области от 29.12.2017 года №92

Виды диагностики автомобильных дорог общего пользования

местного значения, расположенных на территории проведения оценки технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории Шебалиновского сельского поселения Октябрьского муниципального района

Волгоградской области

| Вид диагностики | Состав работ | Периодичность проведения диагностики |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Первичная диагностика | Инструментальное и визуальное обследование по параметрам, влияющим на транспортно-эксплуатационные характеристики автомобильных дорог | один раз в 3-5 лет |  |
| Повторная диагностика | Инструментальное и визуальное обследование с выборочным количеством параметров, влияющих на транспортно-эксплуатационные характеристики автомобильных дорог | один раз в год |  |
| Приемочная диагностика | Инструментальное и визуальное обследование по параметрам, влияющим на транспортно-эксплуатационные характеристики автомобильных дорог | при вводе автомобильной дороги (участков дороги) в эксплуатацию после строительства, реконструкции или капитального ремонта |  |
| Специализированная диагностика | Детальное инструментальное и визуальное обследование автомобильных дорог или участков автомобильных дорог по заданному числу параметров с использованием элементов изыскательских работ | при определении возможности движения транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по автомобильной дороге, а также в иных случаях, когда необходимо выявление причин снижения параметров и характеристик элементов автомобильных дорог |  |

Приложение № 1 к постановлению администрации Шебалиновского сельского поселения Октябрьского муниципального района Волгоградской области от 29.12.2017 года №92

Состав

комиссии по оценке технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории Шебалиновского сельского поселения Октябрьского муниципального района Волгоградской области

1. Горбанев Евгений Валентинович – глава Шебалиновского сельского поселения Октябрьского муниципального района Волгоградской области, председатель комиссии;

2. Гуськов Павел Петрович – главный специалист по экологии и транспорту администрации Октябрьского муниципального района, заместитель председателя;

3. Яценко Надежда Юрьевна – специалист по землеустройству и землепользованию администрации Шебалиновского сельского поселения, секретарь комиссии;

4. Ростов Виктор Сергеевич – старший лейтенант, государственный инспектор БДД ОМВД России по Октябрьскому району;

5. Серебряков Федор Андреевич – атаман СКО «Придонское»;

6. Позднышева Марина Васильевна – заместитель по финансам и бюджетной политике администрации Шебалиновского сельского поселения;

Приложение № 2 к постановлению администрации Шебалиновского сельского поселения Октябрьского муниципального района Волгоградской области от 29.12.2017 года №92

Положение

о комиссии по оценке технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории Шебалиновского сельского поселения Октябрьского муниципального района Волгоградской области

1. Настоящее Положение устанавливает порядок работы комиссии по оценке технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории Шебалиновского сельского поселения Октябрьского муниципального района Волгоградской области.

2. Основной задачей комиссии является оценка технического состояния автомобильных дорог местного значения.

Комиссия руководствуется Порядком проведения оценки технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории Шебалиновского сельского поселения Октябрьского муниципального района Волгоградской области.

3. Обследование автомобильных дорог осуществляется в целях - получения полной и достоверной информации о состоянии дорог и принятых мерах по устранению ранее отмеченных недостатков, дальнейшая разработка рекомендаций по снижению уровня аварийности, улучшению организации дорожного движения.

4. Оценка технического состояния автомобильных дорог, расположенных на территории Шебалиновского сельского поселения Октябрьского муниципального района Волгоградской области проводится не реже одного раза в год.

5. В процессе обследования путем визуального осмотра устанавливаются и определяются наличие и состояние технических средств дорожного движения, качество содержания дороги и дорожных сооружений, дается оценка их соответствия требованиям, предъявляемым исходя из существующей интенсивности движения и транспортного потока. Готовятся предложения по внесению изменений в дислокации дорожных знаков и схем разметки.

6. По результатам проведения обследования технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения подготавливается акт, где указываются виды и объемы работ по совершенствованию дорожных условий и устранению недостатков, сроки их проведения, конкретные исполнители (Приложение 1).

Акт подписывается председателем, если за него проголосовало не менее двух третей от числа членов комиссии.

7. При выявлении в процессе проведения обследования технического состояния автомобильных дорог отступлений от требований к эксплуатационному состоянию дорог по условиям обеспечения безопасности дорожного движения готовится предписание, и устанавливаются сроки устранения недостатков, определенные государственным стандартом.

Приложение № 1 к о комиссии по оценке технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории Шебалиновского сельского поселения Октябрьского муниципального района Волгоградской области

АКТ

оценки технического состояния автомобильных дорог, расположенных на территории Шебалиновского сельского поселения Октябрьского муниципального района Волгоградской области

Комиссия по оценке технического состояния автомобильных дорог, расположенных на территории Шебалиновского сельского поселения Октябрьского муниципального района Волгоградской области в составе:

Произвела в период с ______________ обследование участка автодороги протяженностью ____________ и шириной ___________ асфальтобетонного покрытия.

В результате осмотра установлены дефекты и повреждения, их объемы и меры по устранению.

| Наименование сооружений и вид покрытия | Повреждения дефекты | Объем | Меры по устранению | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Председатель комиссии ____________________ /____________________/

(подпись)                 (Ф.И.О.)