Администрация муниципального образования

Обильновский сельсовет Адамовского района Оренбургской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.09.2016г.                                                                                              № 43 –п

п. Обильный

«Об утверждении программы комплексного развития

транспортной инфраструктуры  муниципального образования

Обильновский сельсовет на 2017 – 2025 годы»

В целях разработки комплекса мероприятий направленных на повышение надежности, эффективности и экологичности работы объектов транспортной  инфраструктуры, расположенных на территории муниципального образования Обильновский сельсовет, руководствуясь пунктом 5 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",  пунктом 4 части 1 статьи 6, статьей 6 пункта 10 части 1 Устава муниципального образования

1. Утвердить Программу комплексного развития транспортной  инфраструктуры муниципального образования Обильновский сельсовет на 2017 – 2025 гг. (приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава Мо

Обильновский сельсовет                                                              А.А. Лушкин

ПРОГРАММА

Муниципального образования Обильновский сельсовет

«Комплексное развитие систем транспортной  инфраструктуры

муниципального образования Обильновский сельсовет

на 2017 – 2025 годы»

# п. Обильный

# 2016 год

ВВЕДЕНИЕ

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования  Обильновский сельсовет на период с 2017 по  2025 года разработана на основании следующих документов;

- В соответствии с Федеральным законом от 30.12. 2012 № 289-ФЗ « О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - поручения Президента Российской Федерации от 17 марта 2011 года Пр-701; - постановление Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 года N 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» - постановление Правительства РФ от 25.12.2015 г. № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры, поселений, городских округов».

Программа определяет основные направления развития транспортной инфраструктуры муниципального образования  Обильновский сельсовет, в том числе, социально- экономического и градостроительного поселения, транспортного спроса, объемов и характера передвижения населения и перевоза грузов по видам транспорта, уровня автомобилизации, параметров дорожного движения, показатели безопасности дорожного движения,  негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения.

Основу Программы составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития транспортной  инфраструктуры МО. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие МО и в полной мере соответствует государственной политике реформирования транспортного комплекса Российской Федерации.

Цели и задачи  программы – развитие транспортной инфраструктуры поселения, сбалансированное и скоординированное с иными сферами жизни деятельности, формирование условий для социально- экономического развития, повышение безопасности, качество эффективности транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность, снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду поселения.

- ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования Обильновский сельсовет на 2017– 2025 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Разработчик Программы | Администрация муниципального образования – Обильновский сельсовет |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация муниципального образования – Обильновский сельсовет |
| Соисполнители Программы | Организации транспортного обслуживания |
| Цель Программы | Развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное развитие и скоординированное с иными сферами жизнедеятельности поселения |
| Задачи Программы | Основными задачами Программы являются: -формирование условий для социально- экономического развития. - повышение безопасности, качество эффективности транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей осуществляющих экономическую деятельность - снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду поселения. |
| Целевые показатели | Технико- экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития транспортной инфраструктуры, включая показатели безопасности, качество эффективности и эффективности транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности. |
| Срок и этапы реализации Программы | Период реализации Программы с 2017 по 2025 годы. |
| Объемы требуемых капитальных вложений | Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета МО в рамках муниципальных программ Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования Финансирование из бюджета МО ежегодно уточняется при формировании бюджета на очередной финансовый год. Показатели финансирования подлежат уточнению с учетом разработанной проектно-сметной документации и фактического выделения средств из бюджетов всех уровней. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | В результате реализации Программы к 2025 году предполагается: 1. развитие транспортной инфраструктуры: 2. развитие транспорта общего пользования: 3. развитие сети дорог поселения 4. Снижение негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровья населения. 5. Повышение безопасности дорожного движения. |

- Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры  муниципального образования Обильновский сельсовет

Муниципальное образование «Обильновский сельсовет» расположено в  северо-восточной  части Адамовского района Административный центр муниципального образования –  поселок Обильный расположен в 73 км. от административного центра Адамовского  района -  п. Адамовка. Застройка поселения представлена в основном одноэтажными и многоэтажными по этажности домовладениями, имеются  многоквартирные дома, социального назначения, торговой сферы и другие. В состав муниципального образования входят два  населенных пункта, с общей численностью населения  на 01.01.2016 г.– 408 человек и количеством дворов – 341 шт. в том числе:

| №№ п/п | Перечень сельских населенных пунктов | Число дворов (хозяйств) жилых | Численность постоянного населения, чел., в том числе: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Зарегистрировано по месту жительства | Проживающих 1 год и более и не зарегистрированных по месту жительства |
| 1. | п. Обильный | 143 20 | 341 | - |
| 2. | п. Новосовхозный |  | 67 | - |

Общая площадь земель муниципального образования  - 70 235га, в том числе земли  населенных пунктов – 315,8 га.

Внешние связи МО поддерживаются круглогодично автомобильным транспортом.

Сооружения и сообщения речного, воздушного и железнодорожного транспорта в МО отсутствуют.

Автомобильный транспорт

В настоящее время внешние связи МО Обильновский сельсовет поддерживаются транспортной сетью автомобильных дорог общего пользования местного значения. По территории МО проходят следующие автомобильные дороги общего пользования:

- местного значения  «Обильный - Новосохозный», протяженностью 20 км;

Для связи сельсовета с районным и областным центром используется автомобильная дорога Аниховка- Обильный.

Одной из основных проблем автодорожной сети МО является то, что большая часть автомобильных дорог общего пользования местного значения не соответствует требуемому техническому уровню.

- Прогноз транспортного спроса, изменения  объемов и характера передвижения населения и перевозов груза на территории поселения.

В состав МО Обильновский сельсовет входят 2 населенных пункта.

Таблица 1. Расстояния между и населенными пунктами.

| Населенные пункты | Расстояние до , км |
| --- | --- |
| п. Обильный | - |
| п. Новосовхозный | 20 |

Населенные пункты МО Обильновский сельсовет сформированы застройкой усадебного типа с нечетко выраженной прямоугольной структурой улично-дорожной сети, обусловленной природным и историческим факторами.

Основными транспортными артериями в поселке являются главные улицы и основные улицы в жилой застройке. В частности, в п. Обильный такой улицей является ул. Комсомольская, которая обеспечивает связь внутри жилых территорий и в направлениях с интенсивным движением.

Основные маршруты движения грузовых и транзитных потоков в населенных пунктах не проходят по поселковым дорогам. Интенсивность грузового транспорта незначительная. Транзитное движение транспорта не  осуществляется.

Таблица 2. Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения, в границах МО Обильновский сельсовет.

| № | Наименование автомобильных дорог | Протяженность, км |
| --- | --- | --- |
| 1 | ул. Комсомольская | 0,4 |
| 2 | ул. Молодежная | 0,9 |
| 3 | ул. Солнечная | 0,6 |
| 4 | ул. Южная | 0,7 |
| 5 | ул. Орская | 0,3 |
| 6 | ул. Целинная | 0,4 |
| 7 | ул. Набережная | 0,5 |
| 8 | пер. Почтовый | 0,2 |
| 9 | пер. Степной | 0,3 |
| 10 | ул. Советская | 0,4 |
|  | Итого: | 4,7 |
| 12 | ул. Новая | 0,4 |
| 13 | ул. Степная | 0,5 |
|  | ул. Школьная | 0,8 |
| 14 | ул. Молодежная | 0,4 |
| 15 | ул. Пристанционная | 0,6 |
| 16 | ул. Спортивная | 0,6 |
|  | итого | 3,3 |
|  | всего | 8,0 |

Таблица 3. Общие данные по уличной и дорожной сети в пределах МО.

| № | Показатели | Ед. изм. | Данные на 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общее протяжение уличной сети | км | 8 |
| 2 | Общая площадь уличной сети | тыс. м2 | 20 760 |
| 3 | Плотность улично-дорожной сети | км/км2 |  |
| 4 | Площадь застроенной территории | км2 |  |

В результате анализа улично-дорожной сети МО выявлены следующие причины, усложняющие работу транспорта:

- неудовлетворительное техническое состояние поселковых улиц и дорог;

- недостаточность ширины проезжей части (4-6м);

- значительная протяженность грунтовых дорог;

- отсутствие дифференцирования улиц по назначению;

- отсутствие искусственного освещения;

- отсутствие тротуаров необходимых для упорядочения движения пешеходов.

- Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозов грузов на территории.

Анализ современной обеспеченности объектами транспортной инфраструктуры

Уровень автомобилизации в поселках на 2016 г составил 60% легковых автомобилей на 400 жителей. Парк легковых автомобилей составляет около 70 машин.

Исходя из общего количества легковых автомобилей, нормативных требований и наличия объектов дорожного сервиса, видно, что в настоящее время поселение не обеспечено: Автозаправочными станциями (АЗС), станциями технического обслуживания (СТО) и местами постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей.

Размещение гаражей на сегодняшний день не требуется, так как дома в жилой застройке имеют приквартирные участки, обеспечивающие потребность в местах постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей.

4.Принципиальные варианты развития и оценка по целевым показателям развития транспортной инфраструктуры.

Проектные решения по развитию сети внешних автодорог заключаются в проведении ремонтных мероприятий автодорог местного значения, обеспечивающих поселки устойчивыми внутренними и внешними транспортными связями.

ЦЕЛЕВЫЕ  ПОКАЗАТЕЛИ  РАЗВИТИЯ  ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Таблица 4  Целевые индикаторы для проведения мониторинга за реализацией программы комплексного развития транспортной инфраструктуры – текущее состояние

| Группа индикаторов | Наименование целевых индикаторов | Ед. изм. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Критерии доступности для населения транспортных слуг | Система автомобильных улиц и дорог | м2 | 20 760 | 20 760 | 20 760 | 20 760 | 20 760 | 20 760 |
|  | Улучшенная структура улично- дорожной сети | м2 | 20 760 | 20 760 | 20 760 | 20 760 | 20 760 | 20 760 |
| Показатели спроса на развитие улично- дорожной сети | Общая протяженность улично-дорожной сети | м2 | 20 760 | 20 760 | 20 760 | 20 760 | 20 760 | 20 760 |
| Показатели степени охвата потребителей улично- дорожной сети | Транспортная обеспеченность | % | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
|  | Безопасность дорожного движения | % | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Показатели надежности улично- дорожной сети | Объем реконструкции сетей (за год)* | км | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

5.Перечень и очередность реализации мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры поселения.

Системы автомобильных улиц и дорог, обеспечивающих необходимые транспортные связи поселков с сохранением существующей структуры улично-дорожной сети и с созданием четко выраженной структуры, классифицированной по назначению и параметрам движения, обеспечивают пропуск возрастающих транспортных потоков, а также выходы на внешние автодороги.

Категории улиц и дорог назначены в соответствии с классификацией, приведенной в табл. 5

- главные улицы;

- улицы в жилой застройке: основные;

- улицы в жилой застройке: второстепенные;

- проезды.

Для движения пешеходов в состав улиц не включены тротуары с шириной пешеходной части.

Таблица 5.

| Населенный пункт | Показатели | Ед. изм. | Кол-во | Реконструкция 1 оч. | Строительство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 оч. | Расч. срок |
| п. Обильный | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 8,0 | 0,4 | 0 | 0 |
|  | главных улиц | км | 2,0 | 0 |  |  |
|  | улиц в жилой застройке, второстепенных | км | 6,0 | 0,4 | 0 | 0 |
| п. Новосовхозный | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 3,3 | 0 | 0 | 0 |
|  | главных улиц | км | 1,2 | 0 |  |  |
|  | улиц в жилой застройке, второстепенных | км | 2,1 | 0 | 0 | 0 |
|  | проездов | км | 0 | 0 | 0 | 0 |

Предложенная структура улично-дорожной сети максимально решает транспортные проблемы: обеспечивает необходимыми связями населенные пункты, повышает плотность главных и основных улиц, обеспечивает удобные выходы на региональные автодороги, а также решает проблему движения грузового транспорта в обход районов жилой застройки.

Планируемая потребность объектов дорожного сервиса определена, исходя из обеспеченности населения легковыми автомобилями на расчетный срок, согласно п. 11.3. СП 42.13330.2011, - 350 ед. на 408 человек и проектной численности жителей – 583 чел. Расчетное количество автомобилей составит 120 единиц.

Так как в населенных пунктах МО Обильновский сельсовет дома в жилой застройке имеют приквартирные участки, обеспечивающие потребность в местах постоянного хранения индивидуального автотранспорта, размещения гаражей не требуется.

Объекты, не затронутые реконструкцией, сохраняются.

В соответствии с проектными решениями определен перечень планируемых для размещения объектов местного значения поселения.

Объекты местного значения

- реконструкция автомобильных дорог IV категории, общей протяженностью 0,4 км.

Улично-дорожная сеть

- реконструкция улиц в жилой застройке второстепенных, общей протяженностью 0,4 км;

ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ,

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Таблица 6 – Программа инвестиционных проектов улично – дорожной сети

| Наименование объекта | Цель реализации | Сроки реализации | Общая сметная стоимость, тыс.руб. | Единица измерения (м2) | Финансовые потребности, тыс.руб.(без НДС) | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  | на весь период 2017-2025гг. | по годам |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019-2020 | 2021-2025 |  |
| Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения | Повышение качества улично- дорожной сети | 05.2017 | 10.2025 | 172,82 | 2 088 | 280,713 | 451,7 | 500,0 | 500,0 | 500 | Администрация МО Обильновский сельсовет |
| Уличное освещение | Безопасность движения | 2020 | 2025 | 152,8 | 20 760 | 850,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | Администрация МО Обильновский сельсовет |

- Структура инвестиций.

Общий объём средств, необходимый на первоочередные мероприятия по модернизации объектов улично – дорожной сети  на 2017 - 2025 годы, составляет 1905,233 тыс. рублей. Из них наибольшая доля требуется на ремонт  автомобильных дорог

Распределение планового объёма инвестиций по транспортной инфраструктуре с учётом реализуемых и планируемых к реализации проектов развития улично- дорожной сети, а также их приоритетности потребности в финансовых вложениях распределены на 2017 – 2025 годы. Полученные результаты (в ценах 2017 года) приведены в таб.7

Таблица 7. Распределение объёма инвестиций на период реализации ПТР, тыс. руб.

| № | Виды услуг | Инвестиции на реализацию программы |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 2020 | 2021 2025 | всего |
| 1 | Ремонт дорог сетидорожной | 180,713 | 250,0 | 300,0 | 300,00 | 1030,713 |
| 2 | Освещение | 50 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 200,0 |

В результате анализа состояния   улично- дорожной сети  показано, что экономика поселения является малопривлекательной для частных инвестиций. Причинами тому служат низкий уровень доходов населения, отсутствие роста объёмов производства, относительно стабильная численность населения. Наряду с этим бюджетная обеспеченность поселения находится на низком уровне. Поэтому в качестве основного источника инвестиций предлагается подразумевать поступления от вышестоящих бюджетов.

Оценочное распределение денежных средств на реализацию ПТР (в ценах 2017 года) приведено в таб. 8.

Таблица 8. Источники привлечения денежных средств на реализацию ПКР, тыс. руб.

| № | Наименование | Бюджеты всех уровней и частные инвесторы | В т.ч. федеральный бюджет | В т.ч. бюджет областной | В т.ч. бюджет Порогского сельского поселения | В т.ч. внебюджетные источники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт дорог сетидорожной | 180,713 | 0 | 0 | 180,713 | 0 |
| 2 | Освещение | 50,0 | 0 | 0 | 50,0 | 0 |

Под внебюджетными источниками понимаются средства предприятий, внешних инвесторов и потребителей. Более конкретно распределение источников финансирования определяется при разработке инвестиционных проектов.

Рассматривая интегральные показатели текущего уровня социально-экономического развития, отмечается следующее:

- бюджетная обеспеченность низкая.

- транспортная доступность населенных пунктов поселения низкая;

- наличие трудовых ресурсов не позволяет обеспечить потребности населения и расширение производства;

- состояние жилищного фонда - в большей части приемлемое с достаточно высокой долей ветхого жилья;

- доходы населения на уровне средних по району.

7. Оценка эффективности мероприятий развития транспортной инфраструктуры.

- развитие транспортной инфраструктуры поселения

-сбалансированное и скоординированное с иными сферами жизни деятельности

- формирование условий для социально- экономического развития

-повышение безопасности

-качество эффективности транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность

-снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду поселения.

8. Предложение по институциональным преобразованиям. Совершенствованию правового информационного обеспечения деятельности в сфере транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности  на территории

Администрация МО Обильновский сельсовет осуществляет общий контроль за ходом реализации мероприятий Программы, а также непосредственно организационные, методические и контрольные функции в ходе реализации Программы, которые обеспечивают:

- разработку ежегодного плана мероприятий по реализации Программы с уточнением объемов и источников финансирования мероприятий;

- контроль за реализацией программных мероприятий по срокам, содержанию, финансовым затратам и ресурсам;

- методическое, информационное и организационное сопровождение работы по реализации комплекса программных мероприятий.

Программа разрабатывается сроком на 9 лет и подлежит корректировке ежегодно.

План-график работ по реализации программы должен соответствовать плану мероприятий, содержащемуся в разделе «Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей» настоящего Отчета. Утверждение тарифов и принятие решений по выделению бюджетных средств из бюджета МО, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, принимаются в соответствии с действующим законодательством.

Мониторинг Программы включает следующие этапы:

1.Периодический сбор информации о результатах проводимых преобразований в транспортном  хозяйстве, а также информации о состоянии и развитии транспортной  инфраструктуры;

2.Вверификация данных;

3.Анализ данных о результатах проводимых преобразований транспортной  инфраструктуры.

Мониторинг осуществляется посредством сбора, обработки и анализа информации. Сбор исходной информации производится по показателям, характеризующим выполнение программы, а также состоянию транспортной  инфраструктуры.

Разработка и последующая корректировка Программы комплексного развития транспортной  инфраструктуры базируется на необходимости достижения целевых уровней муниципальных стандартов качества предоставления транспортных услуг при соблюдении ограничений по платежной способности потребителей, то есть при обеспечении не только технической, но и экономической доступности коммунальных услуг.