Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения сельского поселения         Натальино муниципального района Безенчукский Самарской области.

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Уставом сельского поселения Натальино муниципального района Безенчукский Самарской области и в целях приведения схемы водоснабжения и водоотведения сельского поселения Натальино муниципального района Безенчукский Самарской области в соответствие с Правилами землепользования и застройки сельского поселения Натальино муниципального района Безенчукский Самарской области, утвержденными решением Собрания представителей сельского поселения Натальино от 19.12.2013 г. № 22/21,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить прилагаемую схему  водоснабжения и водоотведения сельского поселения Натальино муниципального района Безенчукский Самарской области на период с 2016 до 2033 года.

- Признать утратившим силу Постановление Администрации сельского поселения Натальино от 01.10.2013г. № 27 «Об утверждении схем водоснабжения и водоотведения на территории сельского поселения Натальино».

- Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник сельского поселения Натальино», разместить на официальном сайте сельского поселения Натальино в сети Интернет.

4.   Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Натальино                                     Н.К. Машукаев

М.В. Гаврилов

48 118

УТВЕРЖДАЮ:

Глава сельского поселения Натальино

муниципального района Безенчукский

___________________  Н.К. Машукаев

___.___. 2017 г.

ПРОЕКТ

# АКТУАЛИЗАЦИЯ СХЕМЫ

водоснабжения и водоотведения на территории

сельского поселения Натальино

муниципального района Безенчукский

Самарской области

2017 г.

Глава 1. Цели проведения актуализации

Актуализация (корректировка) схем водоснабжения и водоотведения необходима для устранения многообразия методов и подходов, применяемых при их разработке, а также приведения их структуры к возможному единообразию в соответствии с Постановлением РФ от 05.09.2013 г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения».

Актуализация схем водоснабжения и водоотведения осуществляется при наличии одного из следующих условий:

- ввод в эксплуатацию построенных, реконструированных и модернизированных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения;

- изменение условий водоснабжения (гидрогеологических характеристик потенциальных источников водоснабжения), связанных с изменением природных условий и климата;

- проведение технического обследования централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в период действия схем водоснабжения и водоотведения;

- реализация мероприятий, предусмотренных планами и инвестиционными программами по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площадки;

- реализация мероприятий, предусмотренных планами по приведению качества питьевой воды и горячей воды в соответствие с установленными требованиями.

Актуализация (корректировка) схем водоснабжения и водоотведения проводится в целях предотвращения строительства объектов водоснабжения и водоотведения, создание и использование которых не отвечают требованиям Федерального закона № 416 от 07 декабря 2011 г. « О водоснабжении и водоотведении»  или наносит ущерб охраняемым законам правам и интересам граждан, юридических лиц и государств, а также внесение рекомендаций по их доработке в целях унификации и внесения изменений в ранее утвержденные схемы водоснабжения и водоотведения.

Паспорт схемы

Наименование

Схема водоснабжения и водоотведения  сельского поселения  Натальино

муниципального района Безенчукский  Самарской  области.

Инициатор проекта (муниципальный заказчик).

Администрация  сельского поселения Натальино

Местонахождение объекта

Россия, Самарская область, Безенчукский район,  сельское поселение Натальино.

Нормативно-правовая база для разработки схемы.

- 	Федерального закона от 07.12.2011 N 416-Ф3 (ред. От 30.12.2012) «О Водоснабжении и водоотведении»

- 	СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- 	СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 29 декабря 2011 г. № 635/11 и введен в действие с 01 января 2013 г;

- СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»;

- СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».

Цели схемы

Целями схемы являются:

- 	развитие систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного фонда в период до 2023г.

-	увеличение объёмов производства коммунальной продукции, в частности, оказания услуг по водоснабжению и водоотведению при повышении качества оказания услуг, а также сохранение действующей ценовой политики;

- 	улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;

- 	повышение качества питьевой воды;

- 	обеспечение надёжного водоотведения, а также гарантируемая очистка сточных вод согласно нормам экологической безопасности и сведение к минимуму вредного воздействия на окружающую среду.

Способ достижения поставленных целей

Для достижения поставленных целей следует реализовать следующие мероприятия:

- 	реконструкция существующих водозаборных узлов, систем водоснабжения и  водоразборных колонок;

-      реконструкция существующих канализационных сетей и модернизация канализационных   очистных сооружений;

- 	установка приборов учёта;

- 	снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Сроки и этапы реализации схемы

на  2013-2023г.

-         осуществить  реконструкцию существующих водозаборных узлов, системы

водоснабжения и водоразборных колонок;

-         осуществить реконструкцию существующих канализационных сетей и модернизацию

канализационных   очистных сооружений;

- 	установить приборы учёта;

- 	снизить вредные воздействия на окружающую среду.

Глава 2. Общие положения

Схема водоснабжения и водоотведения поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования систем водоснабжения и водоотведения, их развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, санитарной и экологической безопасности.

2. Основные   цели и задачи   схемы водоснабжения и водоотведения:

- определение долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения и водоотведения, обеспечения надежного водоснабжения и водоотведения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и водоотведения и внедрения энергосберегающих технологий;

- определение возможности подключения к сетям водоснабжения и водоотведения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения в соответствии
с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на водоснабжение и водоотведение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей сельского поселения Натальино водоснабжением и водоотведением;

- строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере водоснабжения и водоотведения  сельского поселения Натальино;

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры  существующих объектов.

Пояснительная записка схемы водоснабжения и водоотведения

Сельское поселение Натальино  расположено в 	юго-западной части муниципального района Безенчукский.

Общая площадь земель сельского поселения Натальино ориентировочно составляет 13640 га.

Существующая численность населения сельского поселения Натальино по состоянию на 01.01.2017 г. составляет  1172 человек.

В состав сельского поселения Натальино входят три населенных пункта: с. Натальино, являющийся административным центром, п Новонатальино,  с Нижнеоброчено, с Потуловка, с. Калиновка

Сельское поселение Натальино граничит:

-	с сельским поселением Ольгино муниципального района Безенчукский;

- с сельским поселением Преполовенка муниципального района Безенчукский;

-	с  сельским поселением Солнечное  муниципального района Приволжский;

Внешнее сообщение сельского поселение Натальино с областным центром осуществляется автотранспортом по автодороге общего пользования и железнодорожной линией.

Климат

На территории поселения преобладает континентальный климат умеренных широт. Среднегодовая температура воздуха в границах поселения составляет +4,7ºС. Средняя месячная температура наружного воздуха наиболее холодного  месяца (январь) составляет -11,7ºС. Температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 98%   – 37ºС.

Абсолютная минимальная температура воздуха холодного периода года достигает - 44ºС. Максимальная глубина промерзания почвы повторяемостью 1 раз в 10 лет составляет 129 см, 1 раз в 50 лет почва может промерзать на глубину  185 см.

В холодный период года в основном преобладают ветра западные, юго-восточные и  юго-западные. Максимальная из средних скоростей ветра за январь 4,3 м/с. Средняя скорость ветра за три наиболее холодных месяца  3,4 м/с.

В теплый период года температура воздуха обеспеченностью 99% составляет +29,6ºС. Средняя температура наружного воздуха наиболее теплого месяца (июль) +20,8ºС. Абсолютная максимальная температура достигает +39 ºС. В теплый период года преобладают ветра западные, северо-западные и северные. Минимальная из средних скоростей ветра за июль составляет 2,9 м/с.

Осень относительно теплая.  Переход среднесуточной температуры воздуха через 0ºС в сторону понижения осуществляется в конце октября. В это время появляется, но, как правило, тает первый снежный покров. В третьей декаде ноября устанавливается постоянный снежный покров, продолжительность залегания которого порядка 138 дней. По количеству выпадающих осадков поселение относится к зоне близкого к нормальному увлажнения. Среднегодовое количество осадков составляет 470 мм. Сумма осадков за теплый период (с апреля по октябрь) составляет 305 мм, за зимний (с ноября по март) – 150 мм. До 2/3 годового количества осадков выпадает в теплый период года в виде дождей, остальные – в холодный период. Максимум осадков, приобретающих нередко ливневый характер, приходится на июнь-июль. Норма испарения с суши составляет 470 мм в год, то же с водной поверхности.

В состав сельского поселения Натальино входят пять населённых пункта:

село Натальино - административный центр, село Новонатальино, село Потуловка, село Калиновка, село Нижнеоброчено

- село Натальино  - административный центр, численность населения     878 чел.;

- село Потуловка –    численность населения 2201чел.;

- село Калиновка –  численность населения  3  чел.;

- село Новонатальино –   численность населения 88 чел;

- село Нижнеоброчено –   численность населения 2 чел;

Сельское поселение Натальино расположено в юго-западной части Безенчукского муниципального района, к юго-западу от п.г.т. Безенчук.

Административным центром сельского поселения является с.Натальино, расположенное в 35 километрах от р.ц.Безенчук. Населенные пункты сельского поселения Натальино связаны с пгт. Безенчук дорогами территориального значения.

Сельское поселение Натальино граничит:

- на севере с сельскими поселениями Преполовенка и Васильевка;

- на востоке с сельским поселением Переволоки;

- на западе с муниципальным районом Приволжский Самарской области;

- на юге с сельским поселением Макарьевка и Ольгино.

Главный въезд в с.Натальино осуществляется с северной стороны, с автодороги территориального значения «Безенчук-Натальино». С южной и западной стороны село ограничено озером Башкирское.

Главный въезд в с. Потуловка осуществляется с западной стороны с автомобильной дороги с асфальтовым покрытием, которая разделяет населенный пункт на две части

Планировочная структура с. Нижнеоброчено состоит из одной улицы, застроенной одноэтажными жилыми домами. Главный въезд в с.Нижнеоброчено осуществляется с южной стороны.

Главный въезд  в с Калиновка осуществляется с северо-восточной стороны, с автодороги территориального значения «Безенчук-Натальино».

Существующее функциональное использование территории населенных пунктов сельского поселения Натальино.

В состав земель населенных пунктов сельского Натальино входят земельные участки, отнесенные к следующим территориальным зонам:

•	жилая зона;

•	общественно-деловая зона;

•	производственная;

•	зона инженерной и транспортной инфраструктур;

•	рекреационная зона;

•	зона сельскохозяйственного использования;

•	иные территориальные зоны

Таблица № 1

Современная структура земель сельского поселения на 01.01. 2017 г.

| № пп | Состав земель | Общая площадь, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | Земли с/х назначения | 21571 |
| 2 | Земли поселений | 601 |
| 3 | Земли промышленности, энергетики, связи | 268 |
| 4 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | 150 |
| 5 | Земли водного фонда | 1 |
|  | Всего земель | 22589 |

Таблица № 2

Земли населенных пунктов сельского поселения Натальино

| № п/п | Наименование населенного пункта | Общая площадь, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | с.Натальино | 193 |
| 2 | с.Потуловка | 200 |
| 3 | с.Калиновка | 20 |
| 4 | с.Нижнеооброчено | 69 |
| 5 | с.Новонатальино | 119 |
|  | Итого | 601 |

Жилой фонд.

Жилой фонд в с.п. Натальино в настоящее время представлен индивидуальной жилой застройкой (95% от общей площади жилого фонда), и секционной застройкой (5% от общей площади жилого фонда). Площадь приусадебных участков составляет от 5 до 40 соток.

Жилая застройка c Потуловка с. Новонатальино, с Нижнеоброчено, с Калиновка представляет застройку низкой плотности, и в основном представлена индивидуальными жилыми одноэтажными домами с приусадебными участками.

Данные о существующем жилом фонде в населенных пунктах сельского поселения Натальино  приведены в Таблице 3,4.

Таблица№ 3

# Данные по жилому фонду на 1.01.2017 г.

| №п.п. | Наименование населенного пункта | Общий жилой фонд, м2 | В т.ч.государственный |  | В т.ч.частный | Общий жилой фонд на 1 жителя м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Натальино | 18146 | 5903 |  | 12243 |  |
| 2 | с.Потуловка | 3272 | 1052 |  | 2220 |  |
| 3 | с.Калиновка | 254 | - |  | 254 |  |
| 4 | с.Нижнеоброчено | 180 | - |  | 180 |  |
| 5 | с.Новонатальино | 1270 | 327 |  | 943 |  |
|  | Итого | 23122 | 7282 |  | 15840 |  |

.

# Таблица № 4

Характеристика жилого фонда по этажности

| №п/п | Наименование населенного пункта | Индивидуальная застройка | Секционная застройка (2-х этажная) | Блокированная застройка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество домов | Общая площадь, м2 | Количество домов | Общая площадь, м2 | Количество домов | Общая площадь, м2 |
| 1 | с.Натальино | 209 | 14965 | 11 | 3281 | - | - |
| 2 | с.Потуловка | 56 | 2892 | 1 | 380 | - | - |
| 3 | с.Калиновка | 4 | 254 | - | - | - | - |
| 4 | с.Нижнеоброчено | 5 | 180 | - | - | - | - |
| 5 | с.Новонатальино | 22 | 1270 | - | - | - | - |
|  | Итого | 296 | 19561 | 12 | 3661 | - | - |

Общественно-деловая зона

Земельные участки в составе общественно-деловых зон предназначены для застройки административными зданиями, объектами образовательного, культурно-бытового, социального назначения и иными предназначенными для общественного использования объектами.

Данные организаций, расположенных в черте населенных пунктов поселения,

по состоянию на 01.01.2017 г.

Таблица 5.

| № | Наименование | Улица | № дома | Мощность, место | Этажн. | Состояние | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Учреждения образования |
| 1. | ГБОУ «Натальинская СОШ» | Школьная | 15 | 320 | 2 | удовл. |  |
| 2 | ДОУ «Весна» с. Натальино | Мамистова | 10 | 75 | 1 | удовл. |  |
| Учреждения здравоохранения |
| 1 | Отделение врача общей практики с. Натальино | Центральная | 30 | посещ. в смену 15 | 1 | хорошее | Отделение врача общей практики |
| Учреждения культуры |
| 1 | Клуб с. Натальино | Центральная | 31 | 110 | 1 |  |  |
| 2 | Клуб с. Потуловка | Центральная | 22 | 20 | 1 |  |  |
| 3 | Библиотека с.Натальино | Центральная | 31 | 16000 тыс. ед. хран. чит.место | 1 |  |  |
| 4 | Библиотека с.Потуловка | Центральная | 22 | 3500 ед.хран. 125 чит. | 1 |  |  |
| Учреждения социальной защиты |
| 1 | Центры Социальной Защиты Населения | Школьная | 1 |  | 1 | удовл. |  |
| Иные хозяйствующие субъекты |
| 1 | Почтовое отделение связи № | Школьная | 1 |  | 1 | удовл. |  |
| Организации торговли и предпринимательства |
| 1 | ЧП «Каприз» | Центральная | 28А | 3 | 1 | удовл. | ЧП «Каприз» |
| 2 | ЧП «Легенда» | Школьная | 1 | 15 | 1 | удовл. | ЧП «Легенда» |

Таблица 6.

Предприятия сельского хозяйства

| № п.п. | Наименование, юридический адрес | Форма собственности | Ф.И.О. руководителя, контактный телефон |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | КФХ Шалимова С.В. | частная | Шалимов сергей Владимирович |
| 2 | КФХ Исмуханов М.М. | частная | Исмуханов Мамынжан Магданович |
| 3 | ООО по семеноводству «Безенчукское» | частная | Бекренев Борис Николаевич |
| 4 | КФХ Дингуатов П.Н. | частная | Дингуатов Пахат Николаевич |
|  | Шепталова Н.В. | частная | Шепталова Наталья Викторавна |

Таблица 7

Данные о жилом фонде и населении, проживающем в разных условиях

|  | Подключенных к системе теплоснабжения | Подключенных к системе газоснабжения | Подключенных к системе водоснабжения | Имеющих водоотведение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Натальино |
| Количество домов | 0 | 176 | 210 | 210 |
| в т.ч. квартир | 0 |  | 360 | 360 |
| с Новонатальино |
| Количество домов | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в т.ч. квартир | 0 | 0 | 0 | 0 |
| с. Потуловка |
| Количество домов | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в т.ч. квартир | 0 | 0 | 0 | 0 |
| с. Нижнеоброчено |
| Количество домов | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в т.ч. квартир | 0 | 0 | 0 | 0 |
| с. Калиновка |
| Количество домов | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в т.ч. квартир | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО: |  | 176 | 570 | 570 |

Таблица 8

Сведения о количестве жителей, проживающих в двухквартирных и индивидуальных домах,  на территории с. Натальино и с. Новомихайловка сельского поселения Натальино муниципального района Безенчукский  на 01.01.2017 г.

| № п/п | Категория жилья | Кол-во проживающих, чел. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Многоквартирные дома оборудованные: водоснабжением через водопроводные колонки, электроснабжением, отопление - газовая модульная котельная, газоснабжением - баллонный газ. | 192 |
| 2 | Многоквартирные дома оборудованные: водоснабжением через водопроводные колонки, водоотведение через выгребные ямы, электроснабжением, отопление - индивидуальный газовый котел, газоснабжением - баллонный газ. | 20 |
| 3 | Дома индивидуального жилищного фонда оборудованные: газовым отоплением - газовый котел, газоснабжение, водоснабжением, водоотведением через выгребные ямы, электроснабжением. | 454 |
| 4 | Дома индивидуального жилищного фонда оборудованные: печным отоплением, газоснабжением - баллонный газ, водоснабжением, водоотведением через выгребные ямы, электроснабжением. | 70 |
| 5 | Дома индивидуального жилищного фонда оборудованные: электрическим отоплением, газоснабжением - баллонный газ, водоснабжением, электроснабжением. | 216 |
| 6 | Дома индивидуального жилищного фонда оборудованные: печным отоплением, газоснабжением - баллонный газ, водоснабжением, электроснабжением. | 28 |
| 7 | Дома индивидуального жилищного фонда оборудованные: печным отоплением, газоснабжением - баллонный газ, водоснабжением через водопроводные колонки, электроснабжением. | 11 |
| 8 | Дома индивидуального жилищного фонда оборудованные: электрическим отоплением, газоснабжением - баллонный газ, водоснабжением из колодца, электроснабжением. | 191 |
| Всего | 1182 |

Инженерное оборудование, сети инженерно-технического обеспечения территории населенных пунктов сельского поселения Натальино.

Инженерное обеспечение поселения  Натальино включает в себя:

1.	Водоснабжение;

2.	Канализацию;

3.	Газоснабжение;

4.	Электроснабжение;

5.	Телефонизацию.

Общая характеристика водоснабжения и водоотведения.

Таблица 9

Данные о водоснабжении

| Сооружения, характеристики | Современное положение |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Источники запитки: Местоположение и тип (подземный, поверхностный) Описание отдельным текстом способа очистки и способа подачи потребителям Дебит (м /час) | с. Натальино водозабор, насос - 2 шт. тип подземный 2 скважины без очистки, подача водопроводом общий дебит 25 м3/час, с. Потуловка колодец шахтный - 5шт. общий дебит 5 м3/час, скважина - 3 шт. общий дебит 5 м3/час; с. Новонатальино колодец шахтный - 3 шт. общий дебит 3 м3/час, с. Калиновка колодец шахтный - 1 шт. общий дебит 1 м3/час, с. Нижнеоброчено колодец шахтный - 1 шт. общий дебит 1 м3/час, |
| Насосные станции: Местоположение Мощность (м /час) Типы насосов (производительность, напор) | - нет данных |
| Основные сети: Общая протяженность, км Износ, % | 13,788 км 75 % |

Подача воды осуществляется на хозяйственно-питьевые нужды, противопожарные и производственные цели и полив. Централизованное водоснабжение обеспечивается подземным водозабором из 3-х артскважин с дебитом 27 м3/сут.

Таблица 10

Характеристика систем хозяйственно - питьевого водоснабжения с.п. Натальино

| Наименование | Населенный пункт | с. Натальино; с. Потуловка | с. Новонатальино; с. Калиновка; с. Нижеоброчено |
| --- | --- | --- | --- |
| Характеристика источников водоснабжения | Источники водоснабжения | тип (поверх., подъем) | подъем | индивидуальные колодцы |
|  | Количество водозаборов | 2 | 5 |
| Мощность водозабора | Производительность | Проектная, м3/ч | 25 | 5 |
|  |  | Фактическая, м /ч | 25 | 5 |
| Характеристика водопроводов | Устройство водопровода (закольцован, тупиковый, смешанный) | смешанный | - |
|  | Протяженность сетей (км) | 13,788 | - |
|  | материал труб, диаметр, мм | Д=50; Д=60; Д=100; Д=150 сталь | - |
|  | количество колонок, шт | - | - |
|  | Количество пожарных гидрантов | - | - |

Данные лабораторных анализов качества воды

Качество воды не может быть описано в связи с отсутствием материалов экспертиз и иных исследований состава воды. В дальнейшем при проведении соответствующих исследований настоящая схема может быть дополнена и (или) откорректирована на основании таких исследований.

Таблица №11

Сети водоснабжения с. Натальино

| Реестровый номер | Наименование объекта | Адрес,технические характеристики | Г од постройки | Площадь, протяженность, кв. метров, п. метров | Правоустанавливаю щий документ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1101030003 | Водопровода ые сети | с. Натальино | 1970 | 13 788 | Свидетельство о государственной регистрации права |

Эксплуатацию водопровода и водоснабжение населения с. Натальино осуществляет муниципальное унитарное предприятие «Водоканал».

В село Натальино вода подаётся от 2-х скважин, расположенных в южной части населённого пункта. Уличные водопроводные сети собраны в общую схему тупикового типа. На сети установлены водоразборные колонки и пожарные гидранты. Общая протяжённость водопроводных сетей - 13,788 км. К 2/3 жилых домов подведён водопровод, где не проведен водопровод, население пользуется водой из водоразборных колонок и колодцев.

Село Потуловка водоснабжением обеспечено частично, население пользуется водой из частных скважин, имеется пять шахтных колодцев.

Водопользование осуществляется путем подключения абонентов глухими врезками в основные магистрали и из водоразборных колонок.

Подача воды осуществляется на	хозяйственно-питьевые	нужды,

противопожарные и производственные цели и полив. Централизованное водоснабжение обеспечивается подземным водозабором из 2-х артезианских скважин с дебитом 25,8 м3/сут.

Наружная сеть водоснабжения выполнена в различные годы из труб разного сортамента диаметром от 50-60 мм до 100-150 мм. Водопроводная сеть проложена по трем основным улицам населенного пункта. Несмотря на то, что в целом водопроводная сеть закольцована, по ряду участков имеются тупиковые зоны (особенно в западной части населенного пункта), где отмечается заметное снижение напоров и нехватка воды.

В качестве напорно-регулирующей ёмкости в селе Натальино выступает водонапорная башня объёмом 50,0 м3 (техническое состояние неудовлетворительное, требует замены) установленная в южной части населенного пункта и пусковая автоматика «Лоцман» на скважине № 3318

В реальности добыча подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения населенного пункта осуществляется скважинами №№ 3318, 3825.

Для поддержания сетей в исправном состоянии необходим  капитальный ремонт данного объекта. Так как средств на капитальный ремонт не у собственника сетей  - Администрации сельского поселения Натальино, не у эксплуатирующей организации МУП «Водоканал» не имеется, проводится текущий ремонт для поддержания работоспособного состояния.

В ближайшей перспективе, с целью учета ресурсов, в 6-ти жилых домах необходима установка общедомовых приборов учета горячей и холодной воды. Также необходимо продолжать работу с населением по установке индивидуальных приборов учета в каждой квартире. Данная работа является приоритетной, с учетом последних изменений в жилищно-коммунальной сфере и законодательстве.

Общая протяжённость водопроводных сетей – 13,2 км.

Новое строительство возможно за счет индивидуальной малоэтажной застройки. Подключение новых потребителей будет производиться к имеющимся сетям центрального водоснабжения.

Вопросами по обеспечению населения хозяйственной и питьевой водой занимается Администрация сельского поселения. Источниками водоснабжения,  являются подземные воды. Для добычи воды используется глубоководные скважины,  не имеющие очистных сооружений, обеззараживающих установок, организованных и благоустроенных зон санитарной охраны.  Модернизация и строительство сооружений водоснабжения и водоотведения  практически не проводятся.  Одной из причин неудовлетворительного качества воды, подаваемой населению, является высокая изношенность водопроводных сетей. Отсутствие генеральных схем развития водопроводов. Наибольший  износ сетей приходится на уличные водопроводные сети. Значительны объемы потерь, утечек водопроводной  воды, вызванные высокой степенью износа сетей и оборудования.

Техническое состояние существующих сетей и сооружений водопровода ввиду их длительной эксплуатации, снижает уровень подготовки воды питьевого качества.  Требуется ремонт и реконструкция. Вода должна отвечать требованиям норм децентрализованных и централизованных систем питьевого водоснабжения.

Основные проблемы децентрализованных и централизованных систем

водоснабжения по поселению:

1. Несоответствие объектов водоснабжения санитарным нормам и правилам (неудовлетворительное санитарно-техническое состояние систем водоснабжения, не позволяющее обеспечить стабильное качество воды в соответствии с гигиеническими нормативами).

2.   Отсутствие зон санитарной охраны. Либо несоблюдение должного режима в пределах их поясов, в результате чего снижается санитарная надежность источников водоснабжения вследствие возможного попадания в них загрязняющих веществ и микроорганизмов.

3. Отсутствие необходимого комплекса очистных сооружений (установок по обеззараживанию) на водопроводах,  подающих потребителям воду.

4.  Отсутствие современных технологий водоочистки.

5.   Высокая изношенность головных сооружений и разводящих сетей.

6.   Высокие потери воды в процессе транспортировки ее к местам потребления.

Для гарантированного водоснабжения населенных пунктов  сельского поселения Натальино  при полном благоустройстве (устройство водопроводных сетей внутри каждого дома, общественных зданий и зданий коммунального назначения) проектом в перспективе необходимо предусмотреть:

- капитальный ремонт существующих глубоководных скважин,  которые на данный момент находятся в ветхом состоянии с заменой технологического оборудования и ремонтом оголовка, выполнить ряд мероприятий: демонтаж насоса и обсадных труб. Прокачка эрлифтом в течение двух суток;

- развитие действующей тупиковой сети водопровода.

- поэтапная реконструкция существующих сетей и замена изношенных участков сети.

Водопроводную сеть необходимо планировать на перспективу

диаметр. 110-63 мм. из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR17  ГОСТ  18599-2001.

На вводах в здания спроектировать устройство водомерных узлов в соответствии с гл. 11 СниП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий».

Для учета  расхода воды проектом предлагается устройство водомерных узлов в каждом здании, оборудованном внутренним водопроводом в соответствии.

Водомерным узлом планируется также оснастить одну скважину. Водопроводные сооружения должны иметь зону санитарной зоны в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СанПиН 2.1.4.1110-02.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Зоны санитарной охраны должны предусматриваться на всех источниках водоснабжения и водопроводах хозяйственно-питьевого назначения в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности.

В целях предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» предусматривается организация зон санитарной охраны из трех поясов:

- в первый пояс зон санитарной охраны включается территория в радиусе 30-50 м. вокруг скважины. Территория первого пояса ограждается и благоустраивается, запрещается пребывание лиц,  не работающих на головных сооружениях;

- второго и третьего – режимов ограничения. В зону второго и третьего поясов на основе специальных изысканий включаются территории, обеспечивающие надежную санитарную защиту водозабора в соответствии с требованиями Сан Пин 2.1.4.1110-02

«Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». На территории второго и третьего поясов устанавливается ограниченный санитарный режим.

Мероприятия по модернизации и развитию водоснабжения

сельского поселения Натальино

Износ водопроводной сети составляет  более 70 %.  При таком состоянии водопроводной сети,  необходим  ремонт и реконструкция системы водоснабжения.

Так  Администрация   сельского поселения Натальино  запланировала мероприятия по ремонту и реконструкции водопроводной сети за счет областных средств и собственных.

Наименование мероприятий    Ед. изм. 2013-    2013-      2016-    2018-    2020-  2019-   2022-

2014       2015     2017     2019    2021    2023

Реконструкция водопроводных       млн. руб.                            4.300

сетей в с. Натальино с заменой во-

допроводных колонок и уста-

новкой пожарных гидрантов

Строительство водопровода

в с. Новомихайловка                           млн.руб.                           2.700

Устройство шахтных колодцев         тыс. руб.                           258.0

в с.Натальино и с.Новомихайловка

Установка гидроаккумуляторов      тыс. руб.

Водоотведение

Централизованная канализационная система на территории сельского поселения Натальино   отсутствует.

Сведения о водоотведении по сельскому поселению Натальино

В селах Натальино, Новонатальино, с. Потуловка, с Нижнеоброчено, с Калиновка  централизованная система хозяйственно-бытовой канализации отсутствует.  Индивидуальные жилые дома оборудованы уборными с накопительными емкостями для приема сточных вод или надворными уборными с последующей утилизацией хозяйственно-фекальных стоков в компостные ямы. Очистка накопительных емкостей и приемных емкостей надворных уборных осуществляется ассенизационной машиной с вывозом на биологические очистные сооружения (БОС).

Нормы расхода сточных вод.

Расчетные расходы сточных вод, как и расходы воды, определены исходя из степени благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда.  При этом в соответствии со СНиП 2.04.03-85, удельные нормы водоотведения принимаются равными нормам водопотребления. Без учета полива.

Проектные предложения.

Исходя из изложенного в плане водоснабжения, сброс сточных вод от существующей и проектируемой застройки с. Натальино предусматривается в существующие и проектируемые канализационные сети, проектируемые очистные сооружения с полной биологической очисткой  и в проектируемые надворные уборные с емкостями-накопителями с вывозом на проектируемые  БОС  с. Натальино. Старые самотечные сети хозяйственно-бытовой канализации по мере необходимости заменяются.

Сброс сточных вод от существующей и проектируемой застройки с. Натальино предусматривается в существующие  частично в проектируемые надворные уборные  с емкостями-накопителями с вывозом стоков Жилые дома частной застройки поселения, не имеющие систем водоснабжения и канализации оборудуются надворными уборными с бетонными выгребами с очисткой их ассенизационными машинами.

Мероприятия по модернизации и развитию водоотведения

сельского поселения Натальино

Износ системы водоотведения составляет 60%. Биологические очистные сооружения отсутствуют.  При таком состоянии системы водоотведения и отсутствие биологической очистки канализационных стоков, необходим ремонт и реконструкция системы водоотведения и строительство биологических очистных сооружений.

Так Администрация  сельского поселения Натальино  запланировала  мероприятия  по  реконструкции канализационной сети и строительство биологических очистных сооружений в с. Натальино  за счет областных средств и собственных.

Наименование мероприятий        Ед. изм     2013   2014   2017   2019    2021   2023

2014   2015   2018   2020    2022

Проектирование и гос экспер              тыс. руб.           500.0

тиза проекта реконструкции

водоотведения (канализация)

с. Натальино

Реконструкция сетей водо               млн. руб.                  3,0.

отведения в с. Натальино и

с. Новомихайловка

Проектирование и гос. экспер         млн.руб.                  1,0

тиза проекта реконструкции

очистных сооружений в

с. Натальино

Реконструкция очистных                 млн.руб.               30.0

сооружений в с.Натальино

Ожидаемые результаты

1. Создание современной коммунальной инфраструктуры сельских населенных пунктов.

2. Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

3. Снижение уровня износа объектов водоснабжения и водоотведения.

4. Улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения Натальино муниципального района  Безенчукский  Самарской области.

5. Обеспечение сетями водоснабжения и водоотведения земельных участков, определенных для вновь строящегося жилого фонда и объектов производственного, рекрационного и социально-культурного назначения.

6. Увеличение мощности системы водоснабжения и водоотведения.

# Text boxes

| АДМИНИСТРАЦИЯ сельского поселения Натальино муниципального района Безенчукский Самарской области 446223, с. Натальино, ул. Тел./факс 8(84676) 48 118 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № августа 2017г. с. Натальино. | ПРОЕКТ |
| --- | --- |