Приложение № 1

к постановлению администрации

сельского поселения Заволжье

муниципального района Приволжский

Самарской области

от __________  2019 года № _________

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАВОЛЖЬЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИВОЛЖСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

НА ПЕРИОД 2019-2030 гг.

ПРОГРАММНЫЙ ДОКУМЕНТ

2019 г.

# СОДЕРЖАНИЕ

| № раздела | Наименование раздела | Стр. |
| --- | --- | --- |
|  | Введение |  |
| 1 | Паспорт муниципальной Программы | 4 |
| 2 | Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры сельского поселения | 6 |
| 2.1 | Положение с.п. Заволжье в структуре пространственной организации Самарской области | 6 |
| 2.2 | Анализ существующего состояния системы теплоснабжения | 7 |
| 2.3 | Анализ существующего состояния системы водоснабжения | 9 |
| 2.4 | Анализ существующего состояния системы водоотведения | 13 |
| 2.5 | Анализ существующего состояния системы электроснабжения | 14 |
| 2.6 | Анализ существующего состояния системы газоснабжения | 15 |
| 2.7 | Анализ существующего состояния системы захоронения (утилизации) ТБО | 15 |
| 3 | Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы сельского поселения | 17 |
| 3.1 | План прогнозируемой застройки сельского поселения | 17 |
| 3.2 | Прогноз спроса на коммунальные ресурсы со ссылкой на обоснование прогноза спроса | 19 |
| 4 | Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры | 21 |
| 5 | Программа инвестиционных проектов в отношении систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения | 24 |
| 6 | Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения сельского поселения | 25 |
| 7 | Управление муниципальной Программой | 27 |

# ВВЕДЕНИЕ

Муниципальная программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (далее – Программа) сельского поселения Заволжье муниципального района Приволжский Самарской области (далее – с.п. Заволжье) разработана  в соответствии с Федеральным законом № 210-ФЗ от 30 декабря 2004 г. "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", Приказом Минрегиона РФ № 204 от 06 мая 2011 г. «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», а также Постановлением Правительства РФ № 502 от 14.06.2013 г. «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов».

Муниципальная программа определяет основные направления развития систем коммунальной инфраструктуры с.п .Заволжье, в том числе, систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, электроснабжения, газоснабжения, а также объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, в соответствии с потребностями промышленного, жилищного строительства, в целях повышения качества услуг и улучшения экологического состояния с.п. Заволжье.

Основу муниципальной Программы составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры с.п. Заволжье.

Данная муниципальная Программа ориентирована на устойчивое развитие с.п. Заволжье и в полной мере соответствует государственной политике реформирования коммунального комплекса Российской Федерации.

## Паспорт муниципальной Программы

| Наименование муниципальной Программы | Муниципальная Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры с.п. Заволжье муниципального района Приволжский Самарской области на 2019 - 2030 г.г. |
| --- | --- |
| Основание для разработки муниципальной Программы | ФЗ РФ от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; Постановление Правительства РФ от 14.06.2013 г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований». |
| Заказчик муниципальной Программы | Администрация сельского поселения Заволжье муниципального района Приволжский Самарской области |
| Разработчик муниципальной Программы | Администрация сельского поселения Заволжье муниципального района Приволжский Самарской области |
| Ответственный исполнитель муниципальной Программы | Администрация сельского поселения Заволжье муниципального района Приволжский Самарской области |
| Соисполнители муниципальной Программы | МУП «Вода-16» ООО «СМУ-2» ПАО «Самараэнерго» ПАО ССК ООО СВГК ООО Газпром межрегионгаз Самара Прочие подрядные организации. |
| Цели муниципальной Программы | Развитие систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства в с.п. Заволжье с 2019 по 2030 годы; Модернизация и повышение эффективности существующей системы коммунальной инфраструктуры; Экономия топливно-энергетических и трудовых ресурсов в системе коммунальной инфраструктуры с.п. Заволжье; Повышение качества предоставляемых коммунальных услуг; Улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития с.п. Заволжье, создание благоприятных условий для проживания населения с.п. Заволжье; |
| Задачи муниципальной Программы | Определение перспективной потребности населения и объектов нового строительства с.п. Заволжье в коммунальных ресурсах; Обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям; Разработка конкретных мероприятий по повышению эффективности и оптимальному развитию систем коммунальной инфраструктуры, повышение их инвестиционной привлекательности; Обеспечение коммунальной инфраструктурой объектов жилищного и промышленного строительства. |
| Основные индикаторы и целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации муниципальной Программы | Показатели перспективной обеспеченности и потребности застройки поселения; Показатели надежности; Показатели энергоэффективности и развития соответствующей системы коммунальной инфраструктуры, объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов; Показатели качества коммунальных ресурсов; Критерии доступности для населения коммунальных услуг; Показатели спроса на коммунальные ресурсы; Показатели перспективных нагрузок; Показатели величин новых нагрузок; Показатели качества поставляемого коммунального ресурса; Показатели степени охвата потребителей приборами учета; Показатели надежности; Показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов; Показатели эффективности потребления каждого вида коммунального ресурса; Показатели воздействия на окружающую среду. |
| Сроки и этапы реализации муниципальной Программы | Муниципальная Программа реализуется в течение 2019 - 2030 г.г. |
| Объемы требуемых капитальных вложений | Общий объем финансирования муниципальной Программы составляет 3 425,0_ тыс. руб., в том числе: Теплоснабжение – 0 тыс. руб.; Водоснабжение –2605,0 тыс. руб.; Водоотведение – 70,0_ тыс. руб.; Электроснабжение – 0_ тыс. руб.; Газоснабжение – _750,0_ тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной Программы | Повышение надежности работы систем коммунальной инфраструктуры с.п. Заволжье; Повышение качества предоставления коммунальных услуг; Повышение экологической безопасности с.п. Заволжье. |

## Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры с.п. Заволжье

В таблице 1 приведены данные о наличии в  с.п. Заволжье инфраструктуры для предоставления централизованных коммунальных услуг и ресурсов.

Таблица 1 – Наличие инфраструктуры с.п. Заволжье

| Наименование населенного пункта | ТС | ВС | ВО | ЭС | ГС | ТБО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С. Заволжье | Да | Да | да | Да | Да | Да |

ТС – централизованное теплоснабжение;

ВС – централизованное водоснабжение;

ВО – централизованное водоотведение;

ЭС – централизованное электроснабжение;

ГС – централизованное газоснабжение;

ТБО – вывоз ТБО.

2.1 Положение с.п. Заволжье в структуре пространственной организации

Самарской области

Муниципальный район Приволжский расположен в юго-западной части Самарской области и граничит с Хворостянским и Безенчукским районами Самарской области, с Саратовской  областью, Ульяновской областью, и состоит из 7 сельских поселений.

Село Заволжье расположено в юго-западной части Самарской области, на западе Приволжского муниципального района, расположение от районного центра полупериферийное, расстояние 13,2 км., расстояние до областного центра Самара – 140 км, до станции Обшаровка 30 км.

С южной и южно-восточной стороны Заволжье граничит с сельским поселением Спасское, с северной стороны с сельским поселением Новоспасское и с восточной стороны с сельским поселением Ильмень муниципального района Приволжский Самарской области, по водной границе граничит с Ульяновской областью и муниципальным районом Сызранским. С западной стороны сельского поселения Заволжье протекает река Волга.

Всего площадь территории сельского поселения Заволжье составляет – 8310 га. Большая часть территории поселения занята землями сельскохозяйственного назначения – 5873 га из них пашня – 4159 га, пастбища – 835 га. Земли поселения -125, земли промышленности – 31 га, земли лесного фонда – 17 га, водного фонда – 997 га

Село находится  в лесостепной зоне, умеренно-климатическом поясе: рельеф пойменно-волнистый, возвышенные гривы чередуются с понижением рельефа. Климат континентальный, засушливый: летние месяца + 20,90с, макс. июль + 350с, зимние месяца -14,10с, мин. в январе -380с. Лето жаркое со значительными колебаниями температур, засушливое, зима холодная, мало метельная. Климатические условия влияют на производственную деятельность и жизнедеятельность населения. К числу неблагоприятных явлений погоды, имеющих место на территории села относятся почвенные и атмосферные засухи, суховеи, заморозки, град, ливни, сильные ветры, пыльные бури, что наносят большой вред формированию урожая.

В границах сельского поселения Заволжье расположен один населенный пункт: село Заволжье – административный центр. На рисунке 2.1.2 представлено расположение населенных пунктов, входящих в состав с.п. Заволжье

Численность населения сельского поселения Заволжье по данным на 01.01 2019года составляет 810 чел.

На рисунке 2.1.1 показаны существующие и перспективные области действия с индивидуальными источниками тепло-, электро-, газо- и водоснабжения

2.2 Анализ существующего состояния системы теплоснабжения

Институциональная структура теплоснабжения с.п.Заволжье

Теплоснабжение жилищного фонда, дошкольных и образовательных учреждений, объектов соцкультбыта и производственных предприятий на территории сельского поселения Заволжье муниципального района Приволжский осуществляется 4  котельными (модульными, мини).

Частные домовладения усадебного типа, имеют  индивидуальную систему теплоснабжения.

Характеристика системы теплоснабжения с.п.Заволжье

Далее, в разделе представлено  описание источников теплоснабжения по видам и по принадлежности

Таблица № 2 Техническая характеристика

| Название и наименование оборудования | Установленная эл.мощность, МВт или производительность, т/ч (Гкал/ч, Мвт/ч) | Параметры | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Р, кгс/см* | Т,°С |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Мини котельная администрации сельского поселения Заволжье ул. Школьная д.23 Котел газовый АОГВ – 1 шт. | 0,0315 | 1,0 | 90 | 2003 |
| Мини котельная Заволжской школы ул. Школьная д. 22 котел – 2 шт. | 0.029 | 1.2 | 70 | 2000 |
| Мини котельная Заволжского д/сада «Аленушка» ул. Школьная д. 27 котел- 2 шт. | 1.0 | 3.0 | 90 | 2000 |
| Мини котельная Заволжского СДК ул. Советская д. 31А котел – 1 шт. | 0.42 | 1.2 | 90 | 2018 |

# Основным видом топлива для источников тепловой энергии с.п. Заволжье является природный газ, резервное топливо не предусмотрено.

Теплоснабжение всей индивидуальной жилой застройки осуществляется от собственных теплоисточников в каждом доме – это котлы любой модификации, обеспечивающие нагрузку отопления и горячего водоснабжения.

Зоны действия источников тепловой энергии

Источники тепловой энергии с.п. Заволжье находятся в зданиях (миникотельные), находящимися рядом с объектами по улицам Школьная и Советская.

Жилые дома с индивидуальными тепловыми источниками располагаются по всей территории села.

Перспективные площадки под индивидуальное строительство расположились в южной части с.п. Заволжье. Общая площадь территорий, отведённых под постройку жилых домов с индивидуальными источниками теплоснабжения, составляет 27,0 га.

Технические и технологические проблемы в системе теплоснабжения

Недостатком качественного теплоснабжения с.п. Заволжье является значительный износ котельных в школе и СДК с. Заволжье, их оборудование физически и морально устарело. В предыдущие году за счёт средств спонсорской помощи СПК «Новое Заволжье» был выполнен определённый объём необходимых работ по поддержанию оборудования котельной СДК в рабочем состоянии. Однако принимаемых мер и средств недостаточно, чтобы кардинально повысить степень готовности котельных в соответствии с требованиями Федерального закона № 116-43 от 21.07.1997 года и требованиям Ростехнадзора.

В целях ликвидации  физически и морально  устаревшего оборудования теплоснабжающего комплекса муниципального района необходимо произвести техническое  переоснащение следующих  котельных представленных в таб. №3

таб.№3

| Наименование котельной | Мероприятия |
| --- | --- |
| Котельная Заволжской школы | Замена 1 котла |
| Котельная д/ сада «Аленушка» | Замена 1 котла |

2.3  Анализ существующего состояния системы водоснабжения

Институциональная структура водоснабжения с.п.Заволжье

Организацией, эксплуатирующей системы водоснабжения сельского поселения Заволжье муниципального района Приволжский Самарской области, является МУП «Вода-16». Организация выполняет работы и оказывает услуги по водоснабжению, в том числе:

- добыча пресных подземных вод

- подключение потребителей к системе водоснабжения;

- обслуживание водопроводных сетей;

- установка приборов учета (водомеров), их опломбировка;

- демонтаж и монтаж линий водоснабжения;

- Обслуживание водонапорных колонок.

МУП «Вода-16» имеет необходимый квалифицированный персонал по ремонту, наладке, обслуживанию, эксплуатации водопроводных и канализационных сетей и сооружений. Имеется необходимая техника для проведения земляных работ, строительства и ремонта водопроводных и канализационных сетей.

Взаимоотношения предприятия с потребителями услуг осуществляется на договорной основе.  Качество предоставляемых услуг соответствует требованиям, определенным действующим законодательством.

В с.п. Заволжье муниципального района Приволжский Самарской области проживает 810 человек:

- 110 человек пользуются водозаборными колонками;

- 301 человек проживают в домах, оборудованных внутренним водопроводом и канализацией без ванн;

- 410 человек проживают в домах, оборудованных внутренним водопроводом и канализацией с ванными и газовымиэлектрическими нагревателями;

Кроме того, услугами МУП «Вода-16» пользуются 6 предприятий и организаций.

Характеристика системы водоснабжения

Источниками водоснабжения потребителей сельского поселения Заволжье муниципального района Приволжский Самарской области является подземный водозабор.

Грунтовые воды основной части территории относятся к категории защищенных. Доля сельского водоснабжения за счет подземных вод составляет чуть менее 100%. Скважины имеют, преимущественно, ведомственную принадлежность. Подземные воды являются основным источником для питьевого водоснабжения во все периоды и на случай чрезвычайных ситуаций. При этом необходимо сократить использование подземных вод для промышленно - технических целей.

Забор подземных вод осуществляется из 5 скважин, расположенных за улицей Полевая, Луговая и за территорией села с юго-западной стороны, на территории села расположены 2 водонапорные башени.

На водозаборах обустроены зоны санитарной охраны 1 пояса  соответствующие требованиям СаНПиН 2.1.110-02 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения».

Зоны санитарной охраны подземного водозабора составляют:

- 1 пояс – 50 м (вокруг каждой скважины);

- 2 пояс – 740 м вверх по потоку подземных вод, 665 м вниз по потоку подземных вод;

- 3 пояс – 2 610 м вверх по потоку подземных вод, 700 м вниз по потоку подземных вод, 2 030 м по бокам от уреза воды.

Наличие бесхозяйных сетей в с.п. Заволжье муниципального района Приволжский Самарской области нет

Основные данные по существующим водозаборным узлам и скважинам, их месторасположение и характеристика представлены в таблице 4

Таблица 4 – Данные по существующим водозаборным узлам и скважинам, их месторасположение и характеристика

| п/п | Адрес объекта | Год стр-ва скваж ины | № скваж ины | Дебит мЗ/час | Фактич. произв. 2010- 2011г.г. мЗ | Насосное оборудова ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | в/з Заволжье за ул. Полевая | 1995 | 1 | 3.0 | 6500 | ЭЦВ6-6.3-100 |
| 2 | в/з Заволжье за ул. Полевая | 1994 | №2/46 | 5.0 | 8300 | ЭЦВ6-6.3-100 |
| 3 | в/з Заволжье территория РПО «Полив» | 1973 | 3 | 10.0 | 14100 | ЭЦВ6-10-110 |
| 4 | в/з Заволжье ул. Волжская | 2010 | 4 | 6.3 | 4000 | ЭЦВ6-10-80 |
| 5 | в/з Заволжье ул. Волжская | 2010 | 5 | 6.3 | 4000 | ЭЦВ6-10-80 |

Водопроводная сеть проложена из асбестовых, стальных и частично полиэтиленовых труб различного диаметра. Общая протяженность водопроводных сетей по сельскому поселению Заволжье муниципальному району Приволжский  составляет 6,5 км., в том числе 5,2 км. ветхие и аварийные. Пропускная способность существующего водовода недостаточна для обеспечения водоснабжением жителей села в пиковый летний период, а так же для вновь строящегося индивидуального жилищного фонда.

Балансы мощности и ресурса

Баланс подачи и реализации воды с разделением по видам водопотребителей в с.п. Заволжье приведены в таблице 5

Таблица 5 – Баланс водопотребления с.п. Заволжье за 2014-2016 г.г.

| № п/п | Наименование показателя | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вода, поднятая снабжающей организацией, тыс. м³/год | 106,3 | 111,3 | 111,944 |
| 2 | Вода, отпущенная потребителям всего, тыс. м³/год | 68 | 61,3 | 63,5 |
| 3 | Потери воды % | 64 | 55 | 50,7 |
| 4 | Среднесуточное потребление воды, тыс. м3/сутки | 0,2913 | 0,3049 | 0,3067 |
| 5 | Собственные нужды | - | - | - |

Общий объём нормативно-расчётного водопотребления составляет 109,8 тыс. м3/год.

Производительность водозаборных сооружений на 2018 год составляет 64,2 м3/сутки.

Резервы и дефициты по зонам действия источников ресурсов по                  с.п.Заволжье в целом

Дефицит производственных мощностей системы водоснабжения сельского поселения Заволжье муниципального района Приволжский Самарской области в зонах действия существует в летний период.

Зона действия системы водоснабжения

На территории сельского поселения Заволжье находится одна технологическая зона с централизованным водоснабжением – село Заволжье

Доля поставки ресурса по приборам учета

Объемы потребления воды определяются как по приборам учета, установленным у потребителей, так и расчетным путем по нормативам потребления.

Надежность работы систем водоснабжения

Для целей комплексного развития систем водоснабжения главным критерием эффективности выступает надежность функционирования сетей.

Основные показатели:

- перебои в водоснабжении (часы, дни);

- частота отказов в услуге водоснабжения.

Параметры оценки надежности предоставляемых услуг водоснабжения представлены в таблице 6.

Таблица 6 – Параметры оценки надежности предоставляемых услуг водоснабжения

| Нормативные параметры надежности | Допустимый период и показатели нарушения (снижения) параметров надежности | Учетный период (величина) снижения оплаты за нарушение параметров | Условия расчета |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | При наличии приборов учета | При отсутствии приборов учета |
| Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год | а) не более 8 часов в течение одного месяца б) при аварии – не более 4 часов | за каждый час, превышающий (суммарно) допустимый период нарушения (3) за расчетный период | по показаниям приборов учёта | с 1 человека по установлен-ному нормативу |

Воздействие на окружающую среду

Целью осуществления мероприятий по охране окружающей среды, по предотвращению и (или) снижению воздействия на окружающую среду является улучшение (оздоровление) среды жизнедеятельности  в границах проектирования.

Повышение качества водоснабжения населения с.п. Заволжье обеспечивается за счет:

- Благоустройства территорий водозаборов;

- Строгого соблюдения режима использования 2-го и 3-го поясов зон санитарной охраны источников водоснабжения;

- Правильной эксплуатации и поддержания надлежащего технического состояния водопроводных сооружений и сетей;

- Организация регулярных режимных наблюдений за условиями залегания, уровнем и качеством подземных вод.

Характеристика качества системы водоснабжения

Качество питьевой воды, поставляемой предприятием абонентам  соответствует СанПиН 2.1.4 1074-01 «Питьевая вода и водоснабжение населённых мест»

Качество подаваемой воды в селе зависит не только от правильной технологической схемы и требуемых режимов эксплуатации сооружений, но и от стабильности работ и технического состояния системы подачи и распределения воды и других составляющих систем. Неудовлетворительное санитарно-техническое состояние водопроводных сетей и их большой износ в селе является причиной вторичного загрязнения питьевой воды. Большинство трубопроводов находится в эксплуатации с 60-х годов. В тоже время, в «нижних» пластах качество подземных вод также может не соответствовать питьевым стандартам (что подтверждается на практике) вследствие разгрузки в эти пласты напорных подземных вод из верхних слоев. Загрязнение водных объектов (источников питьевого водоснабжения) при недостаточной эффективности работы водоочистных сооружений (иначе говоря практически при их отсутствии) влечет за собой ухудшение качества подаваемой потребителям питьевой воды.

Основными факторами, влияющими на ухудшение микробиологических показателей качества водопроводной воды, являются:

- увеличение аварийности вследствие износа водопроводных сетей и сооружений;

- неисполнение ежегодных мероприятий по обеззараживанию водопроводных сетей (промывка с хлорированием), предусмотренных правилами эксплуатации;

- невыполнение мероприятий по промывке и обеззараживанию сетей водоснабжения после ликвидации аварийных ситуаций.

В соответствии с федеральным законом № 416-ФЗ от 07.12.2011 г. «О водоснабжении и водоотведении» в случае, если снижение качества воды происходит на бесхозяйных объектах централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, организация, которая осуществляет горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и эксплуатирует такие бесхозяйные объекты, обязана не позднее чем через два года со дня передачи в эксплуатацию этих объектов обеспечить водоснабжение с использованием таких объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации, устанавливающим требования к качеству горячей воды, питьевой воды, если меньший срок не установлен утверждёнными в соответствии с настоящим Федеральным законом планами мероприятий по проведению качества горячей воды, питьевой воды в соответствие с установленными требованиями. На указанный срок допускается несоответствие качества подаваемой горячей воды, питьевой воды установленным требованиям, за исключением показателей качества горячей воды, питьевой воды, характеризующих ее безопасность.

Цены (тарифы) в сфере водоснабжения

### Информация о тарифе на питьевую воду (питьевое водоснабжение) МУП «Вода-16» на 2019 год представлена в таблице 7

### Таблица 7 – Информация о тарифе на питьевую воду (питьевое водоснабжение) МУП «Вода-16»

| Наименование органа регулирования, принявшего решение об утверждении тарифа на питьевую воду (питьевое водоснабжение) | Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области |
| --- | --- |
| Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении тарифа на питьевую воду (питьевое водоснабжение) | Приказ от 26.12.2018 г. № 26 ПР «Об установлении тарифов на товары и услуги» |
| Величина установленного тарифа на питьевую воду (питьевое водоснабжение) | -с колонки - 79,04 руб./м3 (без НДС) - по счетчику – 49,40 руб./м3 (без НДС) - норматив с человека без выгребной ямы – 98,80 руб./м3 (без НДС) - норматив с человека с выгребной ямой – 133,38 руб./м3 (без НДС) |
| Срок действия установленного тарифа на питьевую воду (питьевое водоснабжение) | с 01.07.2016 года |

Технические и технологические проблемы в системе водоснабжения

По данным водоснабжающей организации, в системе водоснабжения с.п. Заволжье выделено несколько особо значимых технических проблем:

- существующие трубопроводы системы водоснабжения в основном исчерпали свой нормативный срок службы, в результате высокие потери воды в процессе транспортировки ее к местам потребления;

- отсутствует качественный учёт поднятой и отпущенной холодной воды;

- недостаточное количество запорно-регулирующей арматуры на водопроводных сетях;

- нехватка воды в летний период времени.

2.4   Анализ существующего состояния системы водоотведения

Институциональная структура водоотведения с.п.Заволжье

Водоотведение в сельском поселении Заволжье осуществляется по раздельной схеме: бытовые стоки отводятся по одной системе, ливневые - по другой

Характеристика системы водоотведения

Бытовые стоки отводятся в личные выгребные ямы граждан. По ул. Набережная у 10-ти двухквартирных домов общая канализационная система на 50 м3.

В 170 домах имеются индивидуальные выгребные ямы.

Выгреба представляют собой железобетонные или кирпичные ёмкости объёмом от 4 до 6 м3. Содержимое выгребов вывозится ассенизаторными машинами.

Сточные воды:

Село Заволжье расположено так, что в период обильного таяния снега возникает угроза затопления юго-восточной части села. В избежание затопления устроены ливневые отводы. С южной части села вдоль дороги Приволжье – Заволжье устроена система водоотведения:

Под обводной дорогой труба диаметром 1000;

Под дорогой  на ул. Полевая труба диаметром 1000;

Под дорогой  на ул. Садовая труба диаметром 1000;

Под дорогой  на ул. Советская труба диаметром 1000;

Под дорогой  на ул. Школьная труба диаметром 1000;

Под дорогой  на ул. Набережная труба диаметром 1000;

Под дорогой  на ул.Набережная (сараи) труба диаметром 1000;

Под дорогой  на ул. Набережная (гаражи) труба диаметром 1000;

Своевременная очистка от снега труб и ливневой канавы позволяет избежать затопления от паводковых вод.

Баланс потребления

Объём физического притока неорганизованного стока селитбенной территории сельского поселения не учитывается.

Доля поставки ресурса по приборам учета

Прибор учёта объёма поступления сточной воды на территории сельского поселения Заволжье отсутствует.

Цены (тарифы) в сфере водоотведения

Оплата за вывоз бытовых  стоков производится  гражданами по договору с МУП «Вода-16» и СПК «Новое Заволжье»

Технические и технологические проблемы в системе водоотведения

Несвоевременная очистка от снега труб и ливневых каналов может привести к затоплению паводковыми водами южной части села Заволжье.

Надежность работы систем водоотведения

Для надежности отвода сточных и ливневых вод необходимо увеличить количество труб  по северной стороне села и обеспечить своевременную очистку сточных труб около приусадебных участков.

Воздействие на окружающую среду

Сточная вода из селитбенной территории с.п. Заволжье  в р. Тростянка. Несанкционированных выпусков неочищенных стоков нет.

2.5 Анализ существующего состояния системы электроснабжения

Услугу электроснабжение сельского поселения Заволжье муниципального района Приволжский предоставляет ПАО «Самараэнерго». Электросетевое хозяйство сельского поселения Заволжье муниципального района находится в эксплуатации двух электросетевых компаний ПАО «ССК» и ПАО «МРСК Волги», которые обслуживают трансформаторные подстанции (ТП) и линии электропередач (ЛЭП) на всех улицах с. Заволжье.

Данные о существующем электроснабжении и перечень трансформаторных пунктов, расположенных в сельском поселении Заволжье сведены в таблицы 8 и 9

Таблица 8 – Данные об электроснабжении на 01.01.2019 г.

| Сооружения, характеристика | Протяженность, км |
| --- | --- |
| ЛЭП ВЛ 110 кВ Ф-1 | 13,9 |
| ЛЭП ВЛ 110 кВ Ф -2 | 22,3 |
| ЛЭП ВЛ 110 кВ Ф - 8 | 20,8 |
| ЛЭП ВЛ 10 кВ Ф - 10 | 3,2 |
| ЛЭП ВЛ 10 кВ Ф - 8 | 1,5 |
| ЛЭП ВЛ 0,4 кВ | 8,0 |

Таблица 9 – Перечень трансформаторных пунктов, расположенных в с. Заволжье.

| № п/п | Тип ТП, мощность трансформаторов, обслуживающая организация | Место расположения |
| --- | --- | --- |
| СООРУЖЕНИЕ ПС |
| 1 | «Солнечная»110-10 кВ П/ст 110/10 «Солнечная – ОРУ 110 кВ, литер 1, площадь застройки 176,8 кв.м.; РУ – 10кВ (КРУН), литер 1А, площадь застройки – 17,8 кв.м.; Ограждение литера 1Б, протяженность – 90,65, материал – метал. сетка | Самарская обл., Приволжский р-н, с. Заволжье юго-запад |
| КТП |
| 2 | Оборудование КТП 400 квА ПАО «МРСК Волги» | Самарская обл., Приволжский р-н, с. Заволжье Производственная зона СПК «Новое Заволжье» у здания котельной |
| 3 | Оборудование КТП 400 квА ПАО «МРСК Волги» | Самарская обл., Приволжский р-н, с. Заволжье Производственная зона СПК «Новое Заволжье» у здания АВМ |
| 4 | Оборудование КТП 160 квА ПАО «МРСК Волги» | Самарская обл., Приволжский р-н, с. Заволжье Производственная зона СПК «Новое Заволжье» у здания сенобазы |
| 5 | Оборудование КТП 160 квА ПАО «МРСК Волги» | Самарская обл., Приволжский р-н, с. Заволжье Производственная зона СПК «Новое Заволжье» у здания фермы |
| 6 | Оборудование КТП 160 квА ПАО «МРСК Волги» | Самарская обл., Приволжский р-н, с. Заволжье Производственная зона СПК «Новое Заволжье» у здания мастерской |
| 7 | Оборудование КТП 250 квА ПАО «МРСК Волги» | Самарская обл., Приволжский р-н, с. Заволжье Производственная зона СПК «Новое Заволжье» у здания зернотока |
| 8 | Оборудование КТП 160 квА ПАО «МРСК Волги» | Самарская обл., Приволжский р-н, с. Заволжье водозабор |
| 9 | Оборудование КТП 160 квА , ПАО «ССК» | Самарская обл., Приволжский р-н, с. Заволжье за ул. Набережная |
| 10 | Оборудование КТП 250 квА ПАО «МРСК Волги» | Самарская обл., Приволжский р-н, с. Заволжье ул. Школьная д. 22 |
| 11 | Оборудование КТП 250 квА ПАО «МРСК Волги» | Самарская обл., Приволжский р-н, с. Заволжье ул. Советская д. 42 |
| 12 | Оборудование КТП 160 квА ПАО «МРСК Волги» | Самарская обл., Приволжский р-н, с. Заволжье ул. Советская д. 22 |
| 13 | Оборудование КТП 160 квА Яшин А.С. | Самарская обл., Приволжский р-н, с. Заволжье юго-запад |

2.6 Анализ существующего состояния системы газоснабжения

Потребителями газа являются: население, использующее газ на хозбытовые цели, и источники теплоснабжения, использующие газ в качестве топлива.

Уличные газопроводы низкого давления – стальные, различных диаметров, проложены подземно и надземно на опорах и по фасадам зданий.

Централизованным газоснабжением обеспечены следующие улицы с. Заволжье: ул. Полевая, Садовая, Советская, Школьная, Набережная. Волжская. Необходимо газифицировать ул.  Луговую.

Уровень газификации сельского поселения Заволжье муниципального района Приволжский  составляет 91%.

Данные о газоснабжении проектируемого населённого пункта приведены в таблице 10

Таблица 10 - Данные о газоснабжении населенного пункта

| Сооружения, характеристики | Современное положение |
| --- | --- |
| ГРШ населенного пункта: | ГРШ-2 |
| местоположение на общей схеме сетей | с. Заволжье ул. Набережная |
| расход, мЗ/час |  |
| тип регулятора | РДГ-400 |
| ГРШ населенного пункта: | ГРШ-2 |
| местоположение на общей схеме сетей | с. Заволжье ул. Садовая |
| расход, мЗ/час |  |
| тип регулятора | РДГ-400 |

2.7 Анализ существующего состояния системы захоронения (утилизации) ТБО

Принимаемые органами местного самоуправления решения, по обращению с отходами, должны быть направлены на снижение объема (массы) отходов, а также экономию природных ресурсов и восстановление земель, испорченных отходами (Закон Самарской области от 17 декабря 1998 г. № 28-ГД «Об отходах производства и потребления на территории Самарской области»).

Согласно СанПиН 42.128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест» система санитарной очистки и уборки территории предусматривает: рациональный сбор, быстрое удаление, обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию бытовых отходов, в соответствии с генеральной схемой очистки муниципального района.

На территории сельского поселения Заволжье расположено место временного складирования отходов (юго-западная часть села),  площадь участка составляет 1 га.

Санитарный разрыв до жилой и проектируемой застройки соблюдается.

На территории с.п Заволжье вопросами вывоза ТБО занимается СМУ-2 Приволжского  района.

Санитарная очистка и уборка территории сельского поселения осуществляется по технологии, предусматривающей механизацию наиболее трудоемких работ с применением спецтехники и оборудования  (контейнеров-накопителей и автомашин-мусоровозов).

Очистка территории от бытовых  отходов осуществляется планово- регулярным методом. Сбор хозяйственно-бытового мусора осуществляется централизованным контейнерным способом и вывозится специальным транспортом на полигон твердых бытовых отходов Приволжского района.

Для сбора мусора в местах общественного пользования, на улицах, участках общественных зданий установлены контейнеры. Площадки под контейнерами не имеют твердого покрытия и  удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок  и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20м, но не более 100м. Размер площадок  рассчитан на установку двух контейнеров.

Для очистки жилых районов от ТБО и вывоза их на объекты размещения ТБО используется следующий специализированный транспорт:

- Ассенизационная машина;

- Мусоровоз;

- Снегоочиститель и бульдозер.

Площадь улично-дорожной сети города, убираемая механизированным способом составит 5, 85 тыс. м2.

Предполагаемый объем образования отходов при численности населения 810 чел.  представлен в таблице 11

Таблица 11 - Предполагаемый объём образования отходов

| Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Кол-во бытовых отходов на 1 чел. т/год | Итого тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Население | чел. | 821 | 0,3 | 246,3 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц, площадей | м2 | 5850 | 0,005 | 29,25 |
| Всего: |  |  |  | 275,55 |

Количество мусоросборников определяется согласно СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и представлено в таблице 12

Таблица 12 - Количество мусоросборников

| Численность населения (чел) | Количество мусоросборников (шт.) |
| --- | --- |
| Существующее положение | Прогноз до 2030 г. | Существующее положение | Расчетный срок |
| 810 | 1000 | 25 | 40 |

## Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы с.п. Заволжье

3.1 План прогнозируемой застройки с.п.Заволжье

Перспективные площадки определялись с учётом природных и техногенных факторов, сдерживающих развитие территории, а также с соблюдением санитарно-гигиенических условий проживания населения.

Проектные решения, согласно генеральному плану развития с.п. Заволжье муниципального района Приволжский Самарской области, разработаны с учетом перспективы развития поселения на расчетные сроки:

- 1 очередь (первый период) – с 2019 по2024 года включительно;

- расчетный срок (второй период) – с 2025 по 2030 года включительно, что соответствует очерёдности строительства, утверждённой Схемой территориального планирования Самарской области.

3.1.1 Развитие жилой зоны

Генеральный план сельского поселения Заволжье, муниципального района Приволжский, Самарской области предусматривает строительство нового жилья  на свободных территориях. Развитие жилой зоны предусматривает строительство двухквартирных жилых домов (до 3 этажей) и индивидуальной жилой застройки.

3.1.2. Развитие индивидуальной жилой застройки

Документом территориального планирования сельского поселения Заволжье является Генеральный план сельского поселения Заволжье, который, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, комплексно решает задачи обеспечения устойчивого развития сельского поселения, развития его инженерной и коммунальной  инфраструктур.

Прогноз приростов строительных фондов с.п. Заволжье основывается  на данных Генерального плана, разработанного ОАО «Гипрогор» и ООО «Октогон» в 2013 году. Планировочная структура сельского поселения Заволжье предусматривает:

- компактное размещение и взаимосвязь территориальных зон с учетом их допустимой совместимости;

- зонирование и структурное членение территории в увязке с системой общественных центров, транспортной и инженерной инфраструктурой;

- эффективное использование территорий в зависимости от ее градостроительной ценности, допустимой плотности застройки, размеров земельных участков;

-	комплексный учет архитектурно-градостроительных традиций, природно-
климатических, историко-культурных, этнографических и других местных особенностей;

- эффективное функционирование и развитие систем жизнеобеспечения, экономию топливно-энергетических и водных ресурсов;

- охрану окружающей среды, памятников истории и культуры;

- охрану недр и рациональное использование природных ресурсов;

- условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры в соответствии с требованиями нормативных документов.

Развитие жилых зон планируется на свободных участках в существующих границах села Заволжье, а также за границами населенного пункта в южном направлении. Предполагается застройка усадебными жилыми домами с приусадебными участками.

Усадебная застройка - территория преимущественно занята одно-двухквартирными 1-2 этажными жилыми домами с хозяйственными постройками на участках, предназначенных для садоводства, огородничества, а также для содержания скота, в разрешенных случаях.

Прирост площади жилищного фонда усадебной жилой застройкой в с.п. Заволжье по этапам строительства приведен в таблице 11.

Таблица 13 – Прирост площади жилищного фонда усадебной жилой застройкой

| Первая очередь строительства | Расчетный срок строительства |
| --- | --- |
| Дома, шт. Площадь, м2 | Дома, шт. Площадь, м2 |
| Село Заволжье |
| 43 10 550 80 26 040 |

Всего по генеральному плану в с.п. Заволжье планируется увеличение:

Площадь проектируемой территории под жилую застройку – 27,00 га.

Общее планируемое количество участков – 123 шт.

Общая площадь жилого фонда планируемой индивидуальной жилой застройки с учётом существующего (16900 кв.м) и проектируемого (7380 кв.м) – 24280 кв. м.

Развитие общественного центра будет происходить на существующей территории и на новых площадках, в соответствии с расчетом, с учетом перспективной численности населения и при полном  освоении данных территорий, здесь будет проживать 153 человек. В целом численность населения с.п. Заволжье к 2030 году возрастет до 1000 человек.

Жилищный фонд с.п. Заволжье (с учетом перспективного строительства до 2030 года) составит 24,28 тыс. кв. м, средняя жилищная обеспеченность на одного жителя составит 24,28 кв. м.

Разнообразие жилой застройки достигается путем применения индивидуальных проектов жилых домов и созданием определенного ритма при их размещении, соблюдения красных линий застройки.

На настоящем этапе сельское поселение обладает достаточными резервами территории для комплексного градостроительного освоения.

3.1.3 Развитие производственной и коммунально-складской зоны

Производственная зона в границах сельского поселения Заволжье будет развиваться на существующих площадках за счет реконструкции и модернизации производства, с организацией необходимых санитарно защитных разрывов до жилой застройки, а также, на свободных территориях в северной части сельского поселения на площадке – 6 га.

На промышленных территориях приближенным к жилой застройке, рекомендуется размещать промышленные предприятия четвертого и пятого класса вредности с санитарно – защитной зоной не больше 100 м. Санитарно-защитную зону необходимо благоустроить и озеленить. Со стороны селитебной территории необходимо предусмотреть полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не менее 20 м.

3.1.4 Развитие рекреационной зоны

Проектная система общественного озеленения строится в соответствии с общими архитектурно-планировочными решениями и является неотъемлемой составляющей пространственно-планировочной структуры сельского поселения и его функциональных элементов.

Единая система озеленения предусматривает сохранение всех существующих зеленых насаждений и включение их в общую систему озеленения, что позволит в дальнейшем максимально сохранить насаждения и снизить стоимость благоустройства территории.

Особо охраняемых природных территорий  в границах проектирования нет.

Зона озеленения общего пользования

Проектом предусмотрены следующие мероприятия (на I очередь строительства):

В существующей застройке:

- строительство  сквера на центральной площади за Храмом-Часовней (площадью – 5,6 га);

- благоустройство лесополосы с западной и восточной  стороны села (общая площадь озеленения – 3,8 га).

В проектируемой жилой застройке:

- строительство бульвара  в южной части населённого пункта на площадке № 2» (общей площадью – 2,3 га);

3.2 Прогноз спроса на коммунальные ресурсы со ссылкой на обоснование прогноза спроса

3.2.1 Показатели перспективного спроса на тепловую энергию и теплоноситель в установленных границах с.п. Заволжье

Площади и приросты площади жилищного фонда, объектов общественно-деловой застройки и производственных зданий промышленных объектов представлены в таблице 14.

Таблица 14 – Площади и приросты площади жилищного фонда, объектов общественно-деловой застройки и производственных зданий промышленных объектов

| Наименование | Ед. изм. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 -2023 г.г. | 2024 -2030 г.г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадь жилищного фонда, в т.ч.: | тыс. м2 | 16,9 | 16,9 | 17,3 | 18,8 | 24,28 |
| Индивидуальная жилая застройка | тыс. м2 | 11,5 | 11,5 | 11,9 | 12,9 | 16,88 |
| Многоквартирная жилая застройка | тыс. м2 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,9 | 7,4 |
| Прирост жилых объектов, в т.ч.: | тыс. м2 | 0 | 0 | 0,4 | 1,5 | 5,48 |
| Индивидуальная жилая застройка | тыс. м2 | 0 | 0 | 0,4 | 1,0 | 3,98 |
| Многоквартирная жилая застройка | тыс. м2 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1,5 |
| Площадь объектов общественно-деловой застройки | тыс. м2 | 1,2 | 1,2 | 1,25 | 1,3 | 1,6 |
| Прирост объектов общественно-деловой застройки | тыс. м2 | 0 | 0 | 0,05 | 0,05 | 0,3 |
| Площадь объектов производственных зданий промышленных предприятий | тыс. м2 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| Прирост объектов производственных зданий промышленных предприятий | тыс. м2 | - | - | - | - | - |

Учитывая, что в соответствии с существующими прогнозами развития с.п. Заволжье муниципального района Приволжский Самарской области теплоснабжение всей индивидуальной жилой застройки обеспечивается от собственных теплоисточников в каждой квартире (котлы любой модификации, обеспечивающие нагрузку отопления и горячего водоснабжения), объёмы потребления тепловой энергии (мощности) будут корректироваться за счет увеличения жилищного фонда.

Информации по приростам потребления тепловой энергии административно-общественными зданиями на каждом этапе строительства не предоставлено.

3.2.2 Показатели прогноза спроса по водоснабжению

При планировании потребления воды населением на перспективу с 2019 по 2030 г.г. принимаем во внимание генеральный план развития с.п. Заволжье муниципального района Приволжский Самарской области и увеличение численности населения.

Существующий резерв мощности водозаборных сооружений покрывает перспективные нужды водоснабжения, но для надёжности систем водоснабжения необходимы мероприятия для развития и создания централизованных систем водоснабжения.

В таблице 15 представлены прогнозные данные о приросте численности населения по услуге водоснабжения, учитывающие индивидуальную застройку и демографический фактор.

Таблица 15 – Прирост численности населения по услуге водоснабжение

| Год | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения | 810 | 850 | 870 | 900 | 950 | 1000 |

В таблице 16 представлены прогнозные данные о перспективном потреблении воды в с.п. Заволжье муниципального района Приволжский Самарской области в период с 2019-2030 г.г.

Таблица 16 – Перспектива потребления воды с.п. Заволжье в период с 2019-2030 г.г.

| Наименование показателя | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2023 | 2024-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поднято воды, тыс. м3 в год | 106,3 | 111,3 | 111,944 | 130,5 | 150,2 |
| Вода, отпущенная потребителю, тыс. м3 в год | 68,0 | 61,3 | 63,5 | 65,0 | 69,5 |
| Потери воды, % | 64,0 | 55,0 | 50,7 | 52,3 | 54,2 |
| Среднесуточное потребление воды, тыс. м3/сутки | 0,2913 | 0,3049 | 0,3067 | 0,3503 | 0,482 |

Из таблицы 16 видно, что при существующем состоянии водопроводных сетей потери при транспортировке воды к 2030 г. увеличиваются.

3.2.3 Показатели прогноза спроса по водоотведению

Прогнозные данные о перспективном отведении воды в с.п. Заволжье муниципального района Приволжский Самарской области в период с 2019-2030 гг. предполагают устройство общей домовой канализационной системы на площадке Ж1 и Ж2,  но для надёжности систем водоотведения необходимы мероприятия для развития и создания централизованных систем водоотведения.

Для надежности отвода ливневых вод необходимо увеличить количество труб  по северной стороне села и обеспечить своевременную очистку сточных труб около приусадебных участков.

## Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры с.п. Заволжье

Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры с.п. Заволжье муниципального района Приволжский Самарской области представлены в таблице 17

Таблица 17 – Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры с.п. Заволжье муниципального района Приволжский Самарской области

| Наименование показателей | Ед. изм. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 - 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Критерии доступности для населения коммунальных услуг |
| Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе населения | % | 14,2 | 14,0 | 13,8 | 13,5 | 13,0 | 12,5 |
| Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги | % | 89,0 | 90,0 | 91,0 | 93,0 | 95,0 | 100,00 |
| Численность населения, получающего коммунальные услуги | чел. | 821 | 850 | 870 | 900 | 930 | 1000 |
| 2. Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки |
| Показатель спроса на тепловую энергию, всего | Гкал / час | - | - | - | - | - | - |
| Показатель спроса на воду, всего | тыс. м3 / сутки | 0,4785 | 0,4787 | 0,479 | 0,4795 | 0,4803 | 0,482 |
| Население | тыс. м3 / сутки | 0,3485 | 0,3487 | 0,3490 | 0,3495 | 0,3503 | 0,352 |
| Прочие потребители | тыс. м3 / сутки | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| Показатель спроса на водоотведение, всего | тыс. м3 / сутки | - | - | - | - | - | - |
| 3. Величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе |
| Прирост тепловой нагрузки, в т.ч. | Гкал / час | - | - | - | - | - | - |

| Прирост потребления воды, в т.ч. | тыс. м3 / сутки | - | 0,0002 | 0,0003 | 0,0005 | 0,0008 | 0,0017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Население | тыс. м3 / сутки | - | 0,0002 | 0,0003 | 0,0005 | 0,0008 | 0,0017 |
| Прочие потребители | тыс. м3 / сутки | - | - | - | - | - | - |
| Прирост объемов водоотведения, в т.ч. | тыс. м3 / сутки | - | - | - | - | - | - |
| 4. Показатели степени охвата потребителей приборами учета |
| Доля объема электроэнергии, расчеты за которую осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме потребления электроэнергии, в т.ч. | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| в многоквартирных домах | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| в индивидуальных жилых зданиях | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| в бюджетных организациях | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Доля объема теплоэнергии, расчеты за которую осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме потребления теплоэнергии, в т.ч. | % | - | - | - | - | - | - |
| Доля объема воды, расчет за которую осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме потребления воды, в т.ч. | % | 78,00 | 80,00 | 90,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| в многоквартирных домах | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| в индивидуальных жилых зданиях | % | 78,00 | 80,00 | 90,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| в бюджетных организациях | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| Доля объемов природного газа, расчет за который осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме потребляемого природного газа, в т.ч. | % | 77,0 | 98,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| в многоквартирных домах | % | 30,00 | 80,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| в индивидуальных жилых зданиях | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| в бюджетных организациях | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 5. Показатели надежности систем ресурсоснабжения |
| Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
| на тепловых сетях | Ав./км | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| на сетях водоснабжения | Ав./км | 0,02 | нет | нет | нет | нет | нет |
| на сетях электроснабжения | Ав./км | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| на сетях газоснабжения | Ав./км | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Перебои в снабжении потребителей коммунальным ресурсом |  |  |  |  |  |  |  |
| тепловая энергия | Час/чел. | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| водоснабжение | Час/чел. | 11,0 | нет | нет | нет | нет | нет |
| электроснабжение | Час/чел. | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| газоснабжение | Час/чел. | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Количество часов предоставления коммунальной услуги |  |  |  |  |  |  |  |
| тепловая энергия (отопительный период) | Час/день | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| водоснабжение | Час/день | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| электроснабжение | Час/день | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| газоснабжение | Час/день | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |

| 6. Показатели воздействия на окружающую среду |
| --- |
| Количество экологических аварий (например, незапланированные выбросы) | Нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Капиталовложения в охрану окружающей среды | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,05 | 4,58 | 10,2 |

## Перечень инвестиционных проектов в отношении систем коммунальной инфраструктуры с.п. Заволжье

Совокупная муниципальная Программа проектов по всем системам ресурсоснабжения с.п. Заволжье, включая установку приборов учета, представлена в таблице 18

## Таблица 18 – Совокупная Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

| № п/п | Наименование мероприятия | Цели реализации мероприятия | Сроки реализации Программы (квартал, год) | Финансовые потребности, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | На весь период 2019-2030 г.г. | По годам |
|  |  |  | Начало | Окон чание |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 - 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Программа инвестиционных проектов в сфере теплоснабжения нет |

| Программа инвестиционных проектов в сфере водоснабжения |
| --- |
| 1 | Ремонт скважины № 4 | Улучшение качества предоставляемых услуг по водоснабжению | III кв. 2019 | III кв. 2019 | 80,0 | 80,0 | - | - | - | - | - |
| 2 | Замена запорной арматуры с колодцами (1 шт.) | Сокращение потерь воды при транспортировке | III кв. 2020 | III кв. 2020 | 175,0 | - | 175,0 | - | - | - | - |
| 3 | Выполнение противопожарных мероприятий по ремонту гидрантов | Согласно требованиям СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети …» | III кв. 2021 | III кв. 2021 | 50,0 | - | - | 50,0 | - | - | - |
| 4 | Замена ветхих магистральных водопроводных сетей протяжённостью 0,5км | Сокращение потерь воды при транспортировке | II кв. 2022 | III кв. 2022 | 380,0 | - | - | - | 380,0 | - | - |
| 5 | Замена ветхих магистральных водопроводных сетей протяжённостью 0,5 км | Сокращение потерь воды при транспортировке | II кв. 2023 | III кв. 2023 | 420,0 | - | - | - | - | 420,0 | - |
| 6 | Строительство пункта обеззараживания питьевой воды с установкой УФ | Улучшение качества предоставляемых услуг по водоснабжению | 2024 | 2024 | 1 500,00 | - | - | - | - | - | 1500,00 |
|  | Всего в сфере водоснабжения |  |  | 2 605,00 | 80,0 | 175,0 | 50,0 | 380,0 | 420,0 | 1500,00 |

| Программа инвестиционных проектов в сфере водоотведения |
| --- |
| 1 | Строительство системы ливневой канализации с целью очистки дождевых и талых вод протяжённостью 1,5 км | Улучшение условий жизни населения и улучшение экологической обстановки | 2019 | 2020 | 70,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 3,0 | 7,0 |
|  | Всего в сфере водоотведения |  |  | 70,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |  |  |

| Программа инвестиционных проектов в сфере электроснабжения нет |
| --- |
| Программа инвестиционных проектов в сфере газоснабжения |
| 1 | Строительство сети газоснабжения общей протяженностью 0,7 | Обеспечение газоснабжением проектируемых жилых домов по улице Луговая | II кв. 2021 | IV кв. 2021 | 750,00 | - | - | - | 750,0 | - | - |
|  | Всего в сфере газоснабжения |  |  | 750,0 | - | - | - | 750,0 | - | - |
|  | Всего по с.п. Заволжье |  |  | 3425,0 | 95,0 | 190,0 | 65,0 | 1145,0 | 423,0 | 1507,0 |

## Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения с.п. Заволжье

Объемы и источники инвестиций на реализацию проектов муниципальной Программы представлены в таблице 19

Таблица 19 – Объемы и источники инвестиций на реализацию проектов муниципальной Программы

| Наименование | Ед. изм. | Итого | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 - 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребности в инвестициях |
| Потребности в инвестициях | тыс. руб. | 3425,0 | 95,0 | 190,0 | 65,0 | 1145,0 | 423,0 | 1507,0 |
| За счет собственных средств МУП «Вода-16»» | тыс. руб. | 2605,0 | 80,0 | 175,0 | 50,0 | 380,0 | 420,0 | 1500,0 |
| За счет собственных средств ООО «СВГК Приволжьерайгаз» | тыс. руб. | 750,0 | - | - | - | 750,0 | - | - |
| За счет частных инвестиций (либо за счет бюджетных средств) | тыс. руб. | 70,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 3,0 | 7,0 |

# Прогнозные величины тарифов и оценка доступности муниципальной Программы для населения представлена в таблице 20

Таблица 20 – Прогнозные величины тарифов и оценка доступности программы для населения

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 - 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тариф на услуги теплоснабжения | руб./Гкал | - | - | - | - | - | - |
| Тариф на услуги водоснабжения | руб./ м3 | 49.4 | 54,5 | 58,6 | 60,2 | 63,2 | 65,2 |
| Тариф на услуги водоотведения | руб./м3 | - | - | - | - | - | - |
| Тариф на услуги по электроснабжению | руб./кВтч | 2,84 | 2,92 | 3,05 | 3,28 | 3,41 | 3,65 |
| Тариф на услуги по газоснабжению | руб./м3 | 5,29 | 5,36 | 5,45 | 5,51 | 6,12 | 6,54 |
| Плата с одной семьи за коммунальные услуги, в том числе: | руб./мес. | 1978,35 | 2150,9 | 2270,3 | 2348,0 | 2485,3 | 2564,7 |
| Теплоснабжение | руб./мес. | - | - | - | - | - | - |
| Холодное водоснабжение | руб./мес. | 198,25 | 220,6 | 236,2 | 250,5 | 268,3 | 281,6 |
| Водоотведение | руб./мес. | - | - | - | - | - | - |
| Электроснабжение | руб./мес. | 770,0 | 820,3 | 853,2 | 879,2 | 916,5 | 934,8 |
| Газоснабжение | руб./мес. | 1010,1 | 1110,0 | 1180,9 | 1218,3 | 1300,5 | 1348,3 |
| Средний совокупный доход семьи | руб./мес. | 20269,97 | 22546,12 | 24359,44 | 25802,2 | 27956,13 | 29513,23 |
| Удельный вес платы в совокупном доходе семьи | % | 9,76 | 9,54 | 9,32 | 9,10 | 8,89 | 8,69 |
| Максимально допустимая доля собственных расходов населения на оплату коммунальных услуг | % | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Максимально допустимая плата с одной семьи за коммунальные услуги | руб./мес. | 2026,99 | 2254,61 | 2435,94 | 2580,21 | 2795,6 | 2951,32 |

## 7. Управление муниципальной программой

Реализация муниципальной Программы осуществляется Администрацией с.п. Заволжье в течение всего периода ее реализации и направлена на выполнение предусмотренных программных мероприятий и достижение плановых значений показателей непосредственных и конечных результатов.

Администрация с.п. Заволжье осуществляет управление муниципальной Программой в ходе ее реализации, в том числе:

- Разработку ежегодного плана мероприятий по реализации муниципальной Программы с уточнением объемов и источников финансирования мероприятий;

- Контроль за реализацией муниципальных программных мероприятий по срокам, содержанию, финансовым затратам и ресурсам;

- Методическое, информационное и организационное сопровождение работы по реализации комплекса муниципальных программных мероприятий.

Ответственные лица за ходом реализации муниципальной программы

Общее руководство реализацией муниципальной Программы осуществляется главой Администрации с.п. Заволжье. Контроль за реализацией муниципальной Программы осуществляют органы исполнительной власти и представительные органы муниципального района Приволжский в рамках своих полномочий.

В качестве экспертов и консультантов для анализа и оценки мероприятий могут быть привлечены экспертные организации, а также представители федеральных и территориальных органов исполнительной власти, представители организаций коммунального комплекса.

План-график работ по реализации муниципальной программы

План-график работ по реализации муниципальной программы должен соответствовать плану мероприятий, содержащемуся в разделе 5 «Муниципальная Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей» настоящего Отчета. Утверждение тарифов и принятие решений по выделению бюджетных средств из бюджета МО, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, принимаются в соответствии с действующим законодательством.

Утверждение тарифов и принятие решений по выделению бюджетных средств из бюджета МО, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, принимаются в соответствии с действующим законодательством.

Порядок предоставления отчетности по выполнению муниципальной программы

Контроль за муниципальной Программой включает периодическую отчетность о реализации программных мероприятий и рациональном использовании исполнителями выделяемых им финансовых средств, качестве реализуемых программных мероприятий, сроках исполнения муниципальных контрактов. Исполнители программных мероприятий отчитываются перед заказчиком о целевом использовании выделенных им финансовых средств.

Рассмотрение вопросов, связанных с исполнением мероприятий муниципальной Программы производится один раз в год на заседании коллегии администрации  сельского поселения Заволжье муниципального района Приволжский Самарской области.

Порядок и сроки корректировки муниципальной программы

Муниципальная Программа разрабатывается сроком на 11 лет.

Корректировка муниципальной Программы, в том числе включение в нее новых мероприятий, а также продление срока ее реализации осуществляется ежегодно по предложению заказчика, разработчиков муниципальной Программы.

Мониторинг и корректировка муниципальной Программы осуществляется на основании следующих нормативных документов:

- Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса";

- Постановление Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 г. №502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 20.02.2007 г. №115 "О принятии нормативных актов по отдельным вопросам регулирования тарифов организаций коммунального комплекса";

- Приказ от 14 апреля 2008 года № 48 Министерства регионального развития Российской Федерации "Об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса";

- Методика проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

Мониторинг муниципальной Программы включает следующие этапы:

- периодический сбор информации о результатах проводимых преобразований в коммунальном хозяйстве, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры;

- верификация данных;

- анализ данных о результатах проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг осуществляется посредством сбора, обработки и анализа информации. Сбор исходной информации производится по показателям, характеризующим выполнение программы, а также состоянию систем коммунальной инфраструктуры.

Разработка и последующая корректировка муниципальной Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры базируется на необходимости достижения целевых уровней муниципальных стандартов качества предоставления коммунальных услуг при соблюдении ограничений по платежной способности потребителей, то есть при обеспечении не только технической, но и экономической доступности коммунальных услуг.