## АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ -

## ГУСЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАСИМОВСКОГО

## МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

## от 31 июля 2014 г. N 68/1

## ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО

## ОБРАЗОВАНИЯ - ГУСЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАСИМОВСКОГО

## МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

На основании Федерального закона от 27 июля 2010 года N 190-ФЗ "О теплоснабжении", Устава муниципального образования - Гусевское городское поселение Касимовского муниципального района Рязанской области постановляю:

1. Утвердить схему теплоснабжения муниципального образования - Гусевское городское поселение Касимовского муниципального района Рязанской области согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене муниципального образования - Гусевское городское поселение Касимовского муниципального района Рязанской области.

Глава администрации

муниципального образования -

Гусевское городское поселение

А.И.КРИКУНОВ

# Приложение

к Постановлению

главы администрации

от 31 июля 2014 г. N 68/1

СХЕМА

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - ГУСЕВСКОЕ

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАСИМОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Основанием для разработки схемы теплоснабжения муниципального образования - Гусевское городское поселение Касимовского муниципального района Рязанской области являются: Федеральный закон от 27 июля 2010 года N 190-ФЗ "О теплоснабжении";

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования - Гусевское городское поселение Касимовского муниципального района Рязанской области на 2014 - 2020 годы, утвержденная решением администрации Гусевского городского поселения Касимовского муниципального района Рязанской области от 30 августа 2011 года N 54.

## 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию

(мощность) на территории муниципального образования -

Гусевское городское поселение Касимовского муниципального

района Рязанской области

### 1.1. Существующее состояние

#### Общие сведения

Муниципальное образование - Гусевское городское поселение является самостоятельным муниципальным образованием в составе Касимовского района. Площадь муниципального образования составляет 807,98 га. В состав муниципального образования - Гусевское городское поселение Касимовского муниципального района Рязанской области входят населенных пункта, в которых проживает 2412 человек. Численность населения в разрезе населенных пунктов приведена в таблице 1.

Административным центром поселения является р.п. Гусь-Железный. Административный центр администрации находится на расстоянии 20 км от районного центра г. Касимов.

Климат территории муниципального образования - Гусевское городское поселение умеренно континентальный с холодной зимой, умеренно теплым летом

#### Таблица 1. Перечень населенных пунктов

Гусевского городского поселения

| NN пп | Наименование населенного пункта | Численность постоянного населения, чел. | Численность временного населения, чел. | Площадь населенного пункта, га (или кв. м) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | р.п. Гусь-Железный | 2261 | 22 | 500 |
| 2 | д. Чаур | 68 | 8 | 99,3 |
| 3 | с. Лався | 60 | 7 | 130 |
| 4 | д. Чуликса | 32 |  | 78,68 |
|  | Итого | 2421 | 37 | 807,98 |

--------------------------------

<*> - зарегистрированные (прописанные) по месту жительства постоянно.

<**> - временно проживающие 1 год и более.

### 1.2. Характеристика существующего состояния теплоснабжения

(существующая схема теплоснабжения)

Основными видами топлива на территории муниципального образования являются природный газ, дрова, электроэнергия. Однако в результате проведенной работы за период с 2010 по 2014 год по газификации населенных пунктов Гусевского городского поселения структура топливного баланса резко изменилась в сторону природного газа.

Природный газ - 69%.

Дрова - 31%.

Электроэнергия - _%.

В муниципальном образовании теплоснабжение жилищного фонда и объектов социальной сферы осуществляется от индивидуальных источников теплоснабжения. В настоящее время на территории Гусевского городского поселения централизованное теплоснабжение отсутствует. Все индивидуальные жилые дома, административные здания, ФАПы, образовательные учреждения, Дома культуры оборудованы индивидуальными источниками тепла. Основным топливом является природный газ, дрова. Для горячего водоснабжения указанных потребителей используются индивидуальные источники горячего водоснабжения в виде газового оборудования и электрических водонагревателей. Общая площадь жилищного фонда составляет 000 тыс. кв. м.

КонсультантПлюс: примечание. В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: таблица 3 отсутствует.

Характеристики жилищного фонда и объектов социальной сферы, расположенных на территории Гусевского городского поселения приведены в таблице 2, 3, 4.

### 1.3. Сведения об индивидуальных котельных, расположенных на

территории Гусевского городского поселения

Все объекты соцкультбыта, расположенные на территории Гусевского городского поселения, отапливаются от индивидуальных источников тепловой энергии (собственных котельных). Общая характеристика индивидуальных источников теплоснабжения социально значимых объектов приведена в таблице 5.

### 1.4. Вывод

Существующая система теплоснабжения поселения является оптимальной. Теплоснабжение перспективных объектов, в том числе жилых домов, которые планируется разместить на территории населенных пунктов поселения, предлагается осуществить от индивидуальных источников теплоэнергии. Организация на территории населенных пунктов централизованной системы теплоснабжения нецелесообразна.

#### Таблица 2. Характеристика

жилищного фонда (индивидуальные дома)

| NN пп | Наименование населенного пункта | Кол-во домов, шт. | Общая площадь тыс. кв. м | Индивидуальные (одноквартирные дома) дома |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Способ Теплоснабжения - индивидуальное (индивидуальный источник тепла) | Количество жилых домов, в которых для отопления используется |
|  |  |  |  |  | природный газ | каменный уголь | дрова | эл. энергия |
| 1 | Гусь-Железный | 1053 | 51,18 | индивидуальное | 845 |  | 208 |  |
| 2 | д. Чаур | 97 | 4,71 | индивидуальное |  | - | 97 | - |
| 3 | с. Лався | 78 | 3,78 | индивидуальное |  | - | 78 | - |
| 4 | д. Чаур | 46 | 2,23 | индивидуальное | - | - | 46 | - |

КонсультантПлюс: примечание. Нумерация таблиц дана в соответствии с официальным текстом документа.

#### Таблица 4. Характеристика объектов социальной сферы

| NN пп | Наименование | Образовательные учреждения (школы) | Учреждения здравоохранения (объекты) ФАПы | Учреждения (объекты) культуры |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во, шт. | Теплоснабжение | Вид топлива | Кол-во, шт. | Теплоснабжение | Вид топлива | Кол-во, шт. | Теплоснабжение | Вид топлива |
| 1 | Гусь-Железный | 1 | Индивидуальное (от индивидуального источника тепла) | газ | 1 | Индивидуальное (от индивидуального источника тепла) | газ | 2 | Индивидуальное (от индивидуального источника тепла) | дрова, уголь |
| 2 | д. Чаур | - |  | - | 1 |  | дрова, уголь | 1 |  | - |
| 3 | с. Лався | - |  | - | - |  | - | - |  | - |
| 4 | д. Чуликса |  |  | - | - |  | - | - |  | - |

#### Таблица 5. Общая характеристика индивидуальных источников

теплоснабжения социально значимых объектов

| NN пп | Наименование источника теплоснабжения (владелец) | Вид котельной (встроенная, блочная, отдельно стоящее здание) | Установленная мощность котельной (МВт) | Подключенная нагрузка (МВт) | Марка котла | Кол-во | Вид топлива | Годовая потребность в топливе (м куб. тонн) | Отапливаемый объект (адрес) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на отопление | на ГВС |  |  |  |  |  |
| 1 | Теплопункт школы Гусь-Железный | отдельно стоящее здание |  |  |  |  |  | газ | кубов | Гусь-Железный |
| 2 | Теплопункт Гусевского клубного объединения | встроенная |  |  |  |  |  | уголь, дрова |  | Гусь-Железный |
| 3 | Теплопункт детсада N 1 | встроенная |  |  |  | АГВ11 |  | газ | кубов | Гусь-Железный |
| 4 | Теплопункт санатория | отдельно стоящее здание |  |  |  |  |  | уголь, дрова | кубов | Гусь-Железный |
| 5 | Котельная дат | встроенная |  |  |  |  |  | Газ |  | Гусь-Железный |
| 6 | Котельная администрации | встроенная |  |  |  | АГВ17 | 1 | Газ | 3640 кубов | Гусь-Железный |
| 7 | Котельная ФАП | встроенная |  |  |  |  |  | дрова |  | д. Чаур |
| 8 | Тепло пункт больница | отдельно стоящее здание |  |  |  |  |  | газ |  | Гусь-Железный |
| 9 | Детский сад N 2 | встроенная |  |  |  |  |  | газ |  | Гусь-Железный |

## 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности

источников тепловой энергии и тепловой нагрузки

потребителей

2.1. Радиус эффективного теплоснабжения. Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически неэффективной.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии. Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

2.2. Описание существующих и перспективных зон действия централизованных систем теплоснабжения, источников тепловой энергии.

На территории Гусевского городского поселения централизованное теплоснабжение отсутствует.

2.3. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.

Все объекты соцкультбыта, а также предприятия и организации, расположенные на территории Гусевского городского поселения, оборудованы индивидуальными собственными) источниками теплоснабжения (в виде встроенных, отдельно стоящих, блочных котельных, котлов, работающих на природном газе или твердом топливе, электрических котлов).

Индивидуальные дома также оборудованы индивидуальными источниками теплоснабжения (котлами, работающими на природном газе, котлами, работающими на твердом топливе, электрокотлами, отопительными печами). Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче, так как нет внешних систем транспортировки тепла, поэтому является более эффективным, чем централизованное отопление.

Теплоснабжение перспективных объектов, в том числе жилых домов предлагается осуществить от индивидуальных источников теплоснабжения.

## 3. Предложения по развитию схемы

(системы) теплоснабжения

В связи с отсутствием на территории сельского поселения централизованной системы теплоснабжения устройство индивидуального источника теплоснабжения является единственно возможным способом обеспечения теплом и горячей водой конкретного объекта. Строительство централизованной системы теплоснабжения в населенных пунктах нецелесообразно и в ближайшее время не планируется. Поэтому теплоснабжение планируемых к строительству индивидуальных, многоквартирных жилых домов, объектов соцкультбыта и других объектов планируется осуществлять от индивидуальных (автономных) источников тепла. Основным видом топлива для индивидуальных источников теплоснабжения планируется использовать природный газ, дрова.

При децентрализованной системе отпадает необходимость в строительстве теплотрасс, установке коммерческих узлов учета тепловой энергии, теплообменников для горячей воды и другого оборудования, которое устанавливается при централизованной системе теплоснабжения. Применяемые в системах децентрализованного теплоснабжения теплогенераторы, которые представляют собой газовые водогрейные аппараты (котлы), могут использоваться как в составе котельной для теплоснабжения группы потребителей, так и для индивидуального теплоснабжения с установкой непосредственно в здании или рядом со зданием (в виде агрегатов контейнерного типа). Современные малые котлы имеют высокий КПД не менее 90%. Потери тепла и затраты теплоснабжения при транспортировке теплоносителя сводятся к минимуму. В итоге расход тепла на теплоснабжение зданий на 10 - 20% ниже по сравнению с централизованными системами.

Для организации теплоснабжения в проектируемых индивидуальных жилых домах и общественных зданиях предлагается внедрять индивидуальные системы теплоснабжения (для многоквартирных домов поквартирные системы теплоснабжения), при этом источник тепла устанавливается непосредственно у потребителя (в квартире). В жилых домах в качестве теплогенератора в системах индивидуального (поквартирного для многоквартирных домов) теплоснабжения используются двухконтурные газовые котлы, которые обеспечивают выработку тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение. Для снабжения объектов горячей водой планируется использовать индивидуальные источники горячего водоснабжения (ГВС) в виде газовых водогрейных аппаратов (колонок) и электрических водонагревателей.

Индивидуальная система отопления дает возможность потребителю регулировать потребление тепла, а следовательно, и затраты на отопление и ГВС в зависимости от экономических возможностей и физиологической потребности.

В настоящее время теплоснабжение в газифицированных населенных пунктах администрации муниципального образования - Гусевское городское поселение Касимовского муниципального района Рязанской области обеспечивается за счет индивидуальных источников тепла, работающих на природном газе. Не газифицированные населенные пункты обеспечиваются теплом за счет дровяного отопления, электронагревателей и котельных на твердом топливе. Таким образом, система теплоснабжения Гусевского городского поселения будет развиваться одновременно с газификацией населенных пунктов администрации Гусевского городского поселения. После газификации все системы отопления следует переводить на газовое топливо (природный газ)

## 4. Решение об определении единой

теплоснабжающей организации

В связи с отсутствием в настоящее время на территории администрации муниципального образования - Гусевское городское поселение Касимовского муниципального района Рязанской области централизованного теплоснабжения единая теплоснабжающая организация по администрации не определена.

## 5. Решения о распределении тепловой нагрузки

между источниками тепловой энергии

На территории администрации функционирует децентрализованное теплоснабжение (теплоснабжение от индивидуального источника тепла). Перераспределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии невозможно, так как источники тепловой энергии между собой технологически не связаны.

## 6. Решение по бесхозным тепловым сетям

На территории администрации муниципального образования - Гусевское городское поселение Касимовского муниципального района Рязанской области нет бесхозных тепловых сетей.