РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

Исаклинский

АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Два Ключа

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03 сентября  2021 года № 63

Об утверждении  Программы комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения два ключа

муниципального района Искалинский  Самарской области

на период с 2021 по 2030 годы.

- В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 г. № 1050 «Об утверждении требований комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов», Уставом сельского поселения, Два Ключа муниципального района Исаклинский Самарской области:

- ПОСТАНОВИЛО:

- 1. Утвердить прилагаемую Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Два Ключа муниципального района Искалинский  Самарской области на период с 2021 по 2030 годы.

2. Поручить Администрации сельского поселения ежегодно представлять в Собрание представителей сельского поселения Два Ключа  отчет о ходе реализации указанной Программы.

- 3. Опубликовать   настоящее    Постановление   в газете «Официальный вестник сельского поселения Два Ключа» и разместить на сайте Администрации сельского поселения Два  муниципального района Исаклинский  по адресу: http:// dvaklycha.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети Интернет»

- Глава сельского поселения

- Два Ключа муниципального района

- Исаклинский Самарской области :                                                П.А. Долганов

Приложение

к постановлению администрации

сельского поселения Два Ключа

муниципального района Искалинский

от 03 сентября 2021 г. № 63

программа комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры

сельского поселения два ключа

муниципального района искалинский

самарской области

НА ПЕРИОД С 2021 ПО 2030 годы

Содержание

| Введение | 4 |
| --- | --- |
| 1. Паспорт программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Два Ключа муниципального района Искалинский Самарской области на период с 2021 по 2030 годы | 6 |
| 2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры сельского поселения Два Ключа муниципального района Искалинский | 9 |
| 2.1. Характеристика существующего состояния систем водоснабжения | 9 |
| 2.2. Характеристика существующего состояния систем водоотведения | 10 |
| 2.3. Характеристика существующего состояния систем теплоснабжения | 11 |
| 2.4. Характеристика существующего состояния систем электроснабжения | 11 |
| 2.5. Характеристика существующего состояния систем газоснабжения | 12 |
| 2.6. Характеристика существующей системы сбора и вывоза твердых коммунальных отходов | 12 |
| 3. Перспективы развития сельского поселения Два Ключа и прогноз спроса на коммунальные услуги | 14 |
| 3.1. Общие положения | 14 |
| 3.2. Динамика и прогноз численности населения | 15 |
| 3.3. Прогноз развития застройки | 16 |
| 3.4. Прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы | 17 |
| 4. Перечень мероприятий и целевых показателей | 20 |
| 4.1. Мероприятия развития коммунальной инфраструктуры | 20 |
| 4.2. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры | 22 |
| 5.Анализ фактических и плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов с разбивкой по каждому источнику финансирования с учетом реализации мероприятий, предусмотренных программой | 24 |
| ОБОСНОВЫВАЮЩИЙ МАТЕРИАЛ | 24 |
| Обоснование прогнозируемого спроса на коммунальные ресурсы | 30 |
| 2.Обоснование целевых показателей комплексного развития коммунальной инфраструктуры, а так же мероприятий, входящих в план застройки сельского поселения Два Ключа | 30 |
| 3.Характеристика состояния и проблем системы коммунальной инфраструктуры | 32 |
| 3.1.Водоснабжение | 32 |
| 3.2. Водоотведение | 32 |
| 3.3.Электроснабжение | 32 |
| 3.4.Газоснабжение | 32 |
| 3.5.Сбор и вывоз ТКО | 32 |
| 4.Оценка реализации мероприятий в области энерго- и ресурсоснабжения мероприятий по сбору и учету информации об использовании энергетических ресурсов в целях выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности | 33 |
| 5.Обоснование целевых показателей развития систем коммунальной инфраструктуры | 34 |
| 6.Перечень инвестиционных проектов в отношении соответствующей системы коммунальной инфраструктуры | 34 |
| 7.Предложения по организации реализации инвестиционных проектов | 35 |
| 8.Обоснование использования в качестве источников финансирования инвестиционных проектов тарифов, платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры | 35 |
| 9.Результаты оценки совокупного платежа граждан за коммунальные услуги на соответствие критериям доступности | 40 |
| 10.Прогнозируемые расходы бюджетов всех уровней на оказание мер социальной поддержки, в том числе предоставление отдельным категориям граждан субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 42 |
| 11.Управление программой | 42 |

ВВЕДЕНИЕ

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры, т.е. объектов тепло-, водо-, газо-, электроснабжения, водоотведения, объектов утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов в соответствии с потребностями промышленного, жилищного строительства, в целях повышения качества услуг и улучшения экологического состояния муниципального образования.

Основу Программы составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие сельского поселения Два Ключа муниципального района Искалинский.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Два Ключа муниципального района Искалинский Самарской области на период с 2021 по 2030 годы (далее - Программа) разработана на основании следующих документов:

-Градостроительный кодекс Российской Федерации;

-Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

-Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

-Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ  «О теплоснабжении»;

-Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ  «Об отходах производства и потребления»;

-Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

-Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

-Постановление Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 №502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»;

-Приказ Госстроя от 01.10.2013 № 359/ГС «Об утверждении методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»;

-Приказ Госстроя от 28.10.2013 № 397/ГС «О порядке осуществления мониторинга разработки и утверждения программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»;

-Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 № 99 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

-Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 года № 100 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса».

1. Паспорт программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Два Ключа муниципального района Искалинский Самарской области  на период с 2021 по 2030 годы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Два Ключа муниципального района Искалинский Самарской области на период с 2021 по 2030 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация сельского поселения Два Ключа муниципального района Искалинский Самарской области |
| Соисполнители программы | ООО «Совмежхоз» ПАО "Самароэнерго" ООО "Газпром межрегионгаз Самара" ООО "ЭкоСтройРесурс" Прочие подрядные организации |
| Цель Программы | 1. Обеспечение сбалансированного перспективного развития систем коммунальной инфраструктуры. 2. Повышение качества и надежности производимых (оказываемых) для потребителей услуг. 3. Развитие систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов в соответствии с потребностями жилищного, коммунального и гражданского строительства. 4. Улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения Два Ключа. 5. Оптимизация затрат на производство коммунальных услуг, снижение ресурсопотребления. |
| Задачи Программы | 1.Повышение эффективности отрасли жилищно-коммунального хозяйства. 2.Эффективное использование системы ресурсосбережения и энергосбережения в соответствии с принятыми программами. 3.Создание благоприятного инвестиционного климата. 4.Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры при обеспечении доступности коммунальных ресурсов для потребителей. 5. Использование системы частно-государственного партнерства путем заключения концессионных соглашений или софинансирования инвестиционных проектов за счет средств бюджетов разных уровней. 6.Улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения Два Ключа |
| Целевые показатели | - доступность для населения коммунальных услуг; - качество коммунальных услуг; - степень охвата потребителей приборами учета; - надежность (бесперебойность) работы систем ресурсоснабжения; - величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Сроки реализации Программы: 2021–2030 гг: первый этап – с 2021 года по 2025 год (ежегодно); второй этап – с 2026 года по 2030 год |
| Объемы требуемых капитальных вложений | Финансовые затраты на реализацию Программы на период 2021-2030 годы составляют – 16380,54 тыс. руб., в том числе: - федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб; -областной бюджет – 0,0 тыс. руб; -бюджет МО – 8190,27 тыс. руб; - бюджет эксплуатирующей организации – 8190,27 тыс.руб; - внебюджетные средства – 0,0 тыс. руб. В том числе: Водоснабжение – 16380,54 тыс. руб., в том числе: - бюджет МО 8190,27 тыс. руб.; - бюджет эксплуатирующей организации – 8190,27 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Ожидаемыми результатами Программы является создание системы коммунальной инфраструктуры сельского поселения Два Ключа, обеспечивающей предоставление качественных коммунальных услуг, отвечающих экологическим требованиям и потребностям жилищного строительства. Кроме того, в результате реализации Программы должны быть обеспечены: - комфортность условий проживания населения; - надежность работы инженерных систем; - финансовое оздоровление организации жилищно-коммунального комплекса. Эффективность реализации Программы существенно возрастет при условии включения ряда объектов в федеральные и областные программы и привлечении частных инвестиций в сферу жилищно-коммунального хозяйства. Технологическими результатами реализации мероприятий Программы комплексного развития предполагается: - повышение надежности работы системы коммунальной инфраструктуры; - снижение потерь коммунальных ресурсов в производственном процессе. |

- Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры сельского поселения Два Ключа муниципального района Искалинский

Население и организации сельского поселения Два Ключа обеспечены следующими коммунальными услугами: холодным водоснабжением, газоснабжением, электроснабжением, теплоснабжением, сбор и вывоз ТКО.

Таблица 1 – Структура производства и сбыта коммунальных ресурсов

| Ресурс, услуга | Организация – поставщик ресурса | Собственник имущества | Система расчетов с населением |
| --- | --- | --- | --- |
| Электроснабжение | ПАО "Самараэнеро" | Эксплуатирующая организация | Прямые договора |
| Теплоснабжение | - | - | - |
| Холодное водоснабжение | ООО «Совмежхоз» | Эксплуатирующая организация | Прямые договора |
| Водоотведение | - | - | - |
| Газоснабжение | ООО "Газпром межрегионгаз Самара" | Эксплуатирующая организация | Прямые договора |
| Сбор и утилизация ТКО | ООО "ЭктоСтройРесурс" | Эксплуатирующая организация | Прямые договора |

2.1. Характеристика существующего состояния систем водоснабжения

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности сельского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

В настоящее время централизованное водоснабжение есть в 4-х населенных пунктах из пяти: д. Два Ключа, с. Саперкино, п. Пригорки, с. Убейкино.

Система и структура водоснабжения сельского поселения Два Ключа зависят от многих факторов, из которых главными являются следующие: расположение, мощность и качество воды источников водоснабжения, рельеф местности.

д. Два Ключа

Централизованное водоснабжение деревни обеспечивается от родника, расположенного в юго-восточной части деревни, а также скважины, построенной в 2019 году. Родник оборудован насосом ЭЦВ 6-10-110. В схему водоснабжения включена водонапорная башня V=50 м3.

Протяженность сетей из полиэтиленовые трубы  составляет  6,9 км. На сети установлены водозаборные колонки  и пожарные гидранты.

с.  Саперкино

Источником централизованного водоснабжения села является водозабор подземных вод, расположенный в северной части села, состоящий из дух  артезианских скважин, оборудованных насосами ЭЦВ6-10-110. Год ввода в эксплуатацию 1978. В схему водоснабжения включены две водонапорные башни V=25 м3.

Уличные сети проложены из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм, протяженностью 7,7 км. На сети установлены водоразборные колонки и пожарные гидранты. Вода используется на хозбытовые нужды, пожаротушение и полив.

п.  Пригорки

Централизованное водоснабжение поселка обеспечивается из родника, расположенного на юго-западе. Родник оборудован насосом ЭЦВ 6-10-110. Год ввода в эксплуатацию 1969. В схему водоснабжения включена водонапорная башня V=15 м3. Уличные сети проложены  из полиэтиленовых, чугунных и стальных труб диаметрами 50-100 мм, протяженностью 3,1 км. На сети установлены водоразборные колонки и пожарные гидранты. Вода используется на хозбытовые нужды, пожаротушение и полив.

с.  Убейкино

Централизованное водоснабжение села обеспечивается из родника, расположенного на юге села. Родник оборудован насосом ЭЦВ 6-10-110. Год ввода в эксплуатацию 1969. В схему водоснабжения включена водонапорная башня V=15 м3. Уличные сети из стальных труб, протяженностью 2,6 км. На сети установлены водоразборные колонки. Вода используется на хозбытовые нужды, пожаротушение и полив.

Эксплуатацию систем централизованного водоснабжения в сельском поселении Два Ключа  осуществляет ООО "Совместное межмуниципальное хозяйство" (ООО "Совмежхоз").

Таблица 2 - Характеристика водозаборных сооружений

| Наименование водозабора | Дебит, м3/час | Марка насоса | Глубина, м | Год постройки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Скважина в д. Два Ключа | 8 | ЭЦВ6-8-110 | н/д | 2019 |
| Скважина в с. Саперкино | 16 | ЭЦВ6-16-110 | н/д | 1978 |
| Скважина в п. Пригорки | 10 | ЭЦВ6-10-110 | н/д | 1969 |
| Скважина в с. Убейкино | 6,3 | ЭЦВ6-6,3-110 | н/д | 1969 |

На территории сельского поселения выделяется одна эксплуатационная зона, охватывающая четыре населенных пунктов, имеющих  централизованную систему водоснабжения.

Таблица 3 - Показатели существующей системы централизованного водоснабжения

| Показатель | Ед. измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Реализация воды | тыс. м3/год | 21,112 |
| Потери воды | тыс. м3/год | 2,636 |
| Количество водозаборов | ед. | 4 |
| Общая протяженность сетей | км | 20,4 |
| Удельное потребление холодной воды на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут чел | 59,72 |
| Доля потребителей с водомерными счетчиками: |  |  |
| Население | % | 80 |
| муниципальные предприятия | % | 100 |
| прочие предприятия | % | 100 |
| Оценка доли постоянного населения, не имеющего централизованного водоснабжения | % | 2 |

2.2. Характеристика существующего состояния системы водоотведения

В сельском поселении Два Ключа система водоотведения отсутствует.

2.3. Характеристика существующего состояния системы теплоснабжения

Система теплоснабжения отсутствует.

2.4. Характеристика существующего состояния системы электроснабжения

Сельское поселение Два Ключа (д. Два Ключа, п. Зеленый, с. Убейкино, п. Пригорки, с.Саперкино.

Источником электроснабжения населенных пунктов с.п. Два Ключа является головная подстанция ПС «Исаклинская» напряжением 110/35/10кВ с двумя трансформаторами мощностью 16000кВА, принадлежащей филиалу ПО ОАО «МРСК ВОЛГИ» Самарские распределительные сети». Распределение электроэнергии осуществляется по воздушным фидерам напряжением 10кВ. Питание потребителей выполнено от распределительных подстанций напряжением 10/0,4кВ. Владельцем сетей 10кВ ,0,4кВ и подстанций являются ОАО «МРСК» и ЗАО «ССК». Данные по фидерам и по подстанции приведены в таблицах 12; 13. Потребителями электроэнергии являются:

- жилые здания 1-2х этажные,

- общественные здания,

- коммунальные предприятия, объекты транспортного обслуживания,

-наружное освещение.

Данные об электроснабжении сельского поселения Два Ключа

| Сооружения, характеристики | Современное положение |
| --- | --- |
| Головные подстанции: - местоположение - количество трансформаторных подстанций, количество и мощность трансформаторов | ПС «Исаклинская» 110/35/10кВ. с. Исаклы 13 шт |
| Протяженность и марки электрических сетей н.п. Сети 10 кВ: - ВЛ-10кВ, сечением АС-50 |  |

Таблица 4 - Перечень трансформаторных пунктов

| № п/п | Тип ТП, мощность трансформаторов на п/ст. | Место расположение |
| --- | --- | --- |
| 1 | КТП – 10/04 кВ ИС 2212/100кВА | д. Два Ключа, Школа -ССК |
| 2 | ТП – 10/04 кВ ИС 2212/160кВА | д. Два Ключа - МРСК |
| 3 4 | КТП – 10/04 кВ ИС 1116/100кВА КТП -10/0,4кВ | д. Два Ключа - МРСК д. Два Ключа - МРСК |
| 5 6 | ТП – 10/04 кВ ИС 739/100кВА КТП- 10/0,4кВ | п. Пригорки ул. Центральная -ССК п. Пригорки ул. Центральная-МРСК |
| 7 | ТП – 10/04 кВ ИС 1017/160кВА | с. Саперкино ул. Октябрьская-МРСК |
| 8 | ТП-10/0,4кВ | с. Саперкино ул.Октябрьская -МРСК |
| 9 10 11 12 13 | ТП – 10/04 кВ ТП – 10/04 кВ ТП-10/0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ ТП- 10/0,4кВ | с. Саперкино ул. Школьная – МРСК с. Саперкино ул. Школьная - МРСК с. Саперкино ССК с. Убейкино - МРСК с.Убейкино - МРСК |
| 14 | ТП – 10/04 кВ ИС 2119/63кВА | п. Зеленый - МРСК |

2.5. Характеристика существующего состояния системы газоснабжения

Деревня Два Ключа - а/ц

Источником газоснабжения сетевым природным газом деревни является АГРС №110, расположенная в с. Исаклы. По газопроводу высокого давления 12 кгс/см2 газ поступает в ГРП№3 (с регулятором РДБК-1П-100), в котором давление снижается до 6 кгс/см2 и поступает в ШГРП№41, в котором давление снижается до низкого. По газопроводам низкого давления газ  подается потребителям на хозбытовые нужды и в качестве топлива для теплоисточников.  низкого. Газ подается потребителям на хозбытовые нужды и в качестве топлива для теплоисточников.

пос.Зеленый

Источником газоснабжения сетевым природным газом поселка является АГРС №110, в с. Исаклы. По газопроводу высокого давления (менее 1,2 МПа) газ поступает в ШГРП40 в котором давление снижается до низкого, по газопроводам низкого давления газ подается в поселок в ШГРП№40,76 и от ШГРП№40 -  потребителям на хозбытовые нужды и в качестве топлива для теплоисточников.

село Убейкино

Источником газоснабжения сетевым природным газом села является АГРС №110, в с. Исаклы. По газопроводу высокого давления (менее 0,3-0,6 МПа) газ от ГРП№4, в котором давление снижается до низкого, по газопроводам низкого давления газ подается в поселок в ШГРП№25 и от него -  потребителям на хозбытовые нужды и в качестве топлива для теплоисточников.

пос. Пригорки

Источником газоснабжения сетевым природным газом села является АГРС №110, в с. Исаклы. По газопроводу высокого давления  газ от ГРПБ№9, в котором давление снижается до низкого, по газопроводам низкого давления газ подается в поселок потребителям на хозбытовые нужды и в качестве топлива для теплоисточников.

село Саперкино

Источником газоснабжения сетевым природным газом села является АГРС №110, в с. Исаклы. По газопроводу высокого давления  газ подается к котельной и от ГРП№4, в котором давление снижается до низкого, по газопроводам низкого давления газ подается в поселок потребителям на хозбытовые нужды и в качестве топлива для теплоисточников.

Общая протяженность сетей газоснабжения сельского поселения Два Ключа                                                                            - 49463 п.м,

Из них высокого давления                                - 25218 п.м;

низкого давления                                             - 24245 п.м;

Подземные                                                       - 19082 м (сталь);

надземные                                                        - 30381 м (сталь).

Таблица 5 - Основные характеристики системы газоснабжения

| Показатель | Ед. измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Реализация газа | тыс. м3/год | - |
| Общая протяженность сетей | км | н/д |
| Численность обслуживаемого населения | чел | 1027 |
| Удельное потребление газа | м3/сут чел | - |
| Доля потребителей с газовыми счетчиками: |  |  |
| Население | % | - |
| муниципальные предприятия | % | - |
| прочие предприятия | % | - |
| Оценка доли постоянного населения, не имеющего газоснабжения | % | - |

2.6. Характеристика существующей системы сбора и вывоза твердых коммунальных  отходов

С 1 января 2019 года  в Самарской области работает  региональный оператор  по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО "ЭкоСтройРесурс".  По результатам конкурсного отбора организации на 9 лет присвоен статус регионального оператора.

На 01.01.2021 г. охват населения сельского поселения Два Ключа планово-регулярной системой сбора и вывоза коммунальных отходов составляет 100 %.  В сельском поселении Два Ключа вывоз ТКО  осуществляется по графику контейнерным и пакетированным   способом.

Вывоз мусора из контейнеров накопителей осуществляется на основании условий заключенных Договоров и санитарных норм.

Данные о существующих контейнерных площадках отсутствуют.

Исходными данными для планирования количества подлежащих удалению отходов являются нормы накопления коммунальных отходов, определяемые для населения, а также для учреждений и предприятий общественного и культурного назначения. Нормы накопления  ТКО утверждены Приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области № 804 от 19.12.2016 г. "Об утверждении нормативов твердых коммунальных отходов на территории Самарской области".

Таблица 6 - Перспективный объем  образования ТКО

| Наименование объекта | Единица измерения | Количество единиц сущ/перспек. | Утвержденная норма накопления ТКО | Годовой объем образования ТКО, м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | м3/год | Сущ. | Перспек. |
| Население |  |  |  |  |  |
| Индивидуальные жилые дома | 1 прожив. | 1027/1919 | 2,5 | 2650,0 | 4797,5 |
| Итого: |  |  |  |  |  |
| Организации торговли |  |  |  |  |  |
| Продовольственные магазины | 1 кв. м общей площади | 228 | 1.16 | 264,48 | 264,48 |
| Дошкольные и учебные организации |  |  |  |  |  |
| Дошкольные образовательные организации | 1 ребенок | 30/30 | 0.53 | 15,9 | 15,9 |
| Общеобразовательные организации | 1 учащийся | 120/120 | 0.23 | 27,6 | 27,6 |
| Объекты здравоохранения |  |  |  |  |  |
| ФАП | 1 посещ./год | 12045 | 0,15 | 1806,75 | 1806,75 |
| Культурно-развлекательные, спортивные организации |  |  |  |  |  |
| Дворцы культуры, дома творчества, дома культуры | 1 место | 160 | 0,22 | 35,2 | 35,2 |
| Административные, офисные учреждения, конторы | 1 сотрудник | 15 | 1,16 | 17,4 | 17,4 |
| Итого: |  |  |  | 4817,33 | 6964,83 |

Определение необходимого количества контейнеров для ТКО.

Расчет производим по формуле:

N = (H * m * K4) / (Vk * К6), где

N - потребное количество контейнеров, шт.;

H -  расчетно-суточное накопление ТКО, м 3

m - периодичность вывоза ТКО, сут;

K4 - коэффициент, учитывающий количество контейнеров, находящихся в ремонте и резерве, 1,05

Vk - емкость одного контейнера, м3;

К 6 -коэффициент заполнения контейнера; 0,90.

Таблица 7 – Расчетное количество контейнеров для сбора ТКО для сельского поселения Два Ключа и при ежедневном вывозе ТКО

| Среднесуточное накопление (сущ. /перспектива) | Необходимое количество контейнеров объемом 0,75 м 3 | Необходимое количество контейнеров объемом 1,1 м3 (в качестве альтернативы) |
| --- | --- | --- |
|  | Сущ. | Персп. | Сущ. | Персп. |
| 13,86/20,04 | 22 | 15 | 31 | 21 |

Таблица 8 – Расчетное количество контейнеров для сбора ТКО для сельского поселения Два Ключа при вывозе ТКО один раз в неделю

| Среднесуточное накопление (сущ. /перспектива) | Необходимое количество контейнеров объемом 0,75 м 3 | Необходимое количество контейнеров объемом 1,1 м3 (в качестве альтернативы) |
| --- | --- | --- |
|  | Сущ. | Персп. | Сущ. | Персп. |
| 13,86/20,04 | 154 | 105 | 217 | 147 |

Данные о существующем контейнерном парке отсутствуют.

3. Перспективы развития сельского поселения Два Ключа и прогноз

спроса на коммунальные услуги

3.1. Общие положения

Муниципальный район Исаклинский расположен в северо-восточной части Самарской области. Протяженность района с севера на юг составляет 62 км, с запада на восток 52 км. Район граничит на востоке с Клявлинским и Камышлинским, на севере с Шенталинским, на западе с Сергиевским, и юге с  Похвистневским районами. Общая площадь района составляет 157730  га.

Сельское поселение Два Ключа расположено в центре муниципального района Искалинский Самарской области.

Общая площадь земель сельского поселения Два Ключа в установленных границах составляет 16654 га.

Сельское поселение Два Ключа граничит:

-на севере - с сельским поселением Исаклы муниципального района Искалинский;

- на востоке - с сельским поселением Старое Вечканово муниципального района Искалинский;

- на юге - с сельскими поселениями  Большое Микушкино и Новое Якушкино  муниципального района Искалинский;

- на западе - с сельским поселением Ключи муниципального района Искалинский.

Сельское поселение Два Ключа, включает 5 населённых пунктов: д.  Два Ключа (административный центр), п. Зеленый, с.  Убейкино, п. Пригорки, с. Саперкино.

Численность населения сельского поселения Два Ключа по состоянию на 01.01.2021 г. составляет 1027 чел.

Сельское поселение Два Ключа  включает в себя 5 населённых пунктов:

- деревня Два Ключа - численность населения 393 чел;

- поселок Зеленый - численность населения 69 чел;

- село Убейкино - численность населения 66 чел;

- поселок Пригорки - численность населения 122 чел;

- село Саперкино - численность населения 410 чел.

3.2. Динамика и прогноз численности населения

Численность населения сельского поселения Два Ключа по состоянию на 01.01.2021 г. составляет 1027 человека. Здесь проживает 6,85 % населения муниципального района Искалинский.

В сельском поселении Два Ключа не преодолена неблагоприятная

демографическая ситуация, складывавшаяся в течение многих лет. Продолжается естественная убыль населения за счет миграции населения и оттока молодежи.

Население моложе трудоспособного возраста – 89 чел. (8,4%);

Население в трудоспособном возрасте –483 чел. (45,6%),

Население старше трудоспособного возраста – 488 чел.(46%).

В существующем генеральном плане сельского поселения Два Ключа, совмещенным с проектом планировки, предлагается следующее проектное решение по демографической ситуации в поселении: развитие жилой зоны на следующих площадках:

д. Два Ключа

На свободных территориях в границах населенного пункта планируется строительство:

ПЛОЩАДКА №1 расположена в восточной части села по ул. Школьной:

Площадь проектируемой территории - 7,1 га;

Планируется размещение 34 индивидуальных жилых домов;

Расчётная численность населения ориентировочно составит - 102  человека;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда усадебной застройки, составит - 6800 м2.

ПЛОЩАДКА №2 расположена к  востоку от села, расчетный срок строительства.

Площадь проектируемой территории -  12,63 га,

Планируется размещение 65 индивидуальных жилых домов,

Расчётная численность населения ориентировочно составит – 195  человек;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит - 13000 кв. м.

с. Убейкино

За счет уплотнения существующей застройки планируется строительство:

В центральной части села, на 1 очередь строительств:

- По ул. Центральной планируется размещение 28 индивидуальных жилых домов;

Площадь проектируемой территории -  4,32 га,

Расчётная численность населения ориентировочно составит – 84 человека;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит - 5600 кв. м.

- По ул. Прямой планируется размещение 14 усадебных участков;

Площадь проектируемой территории -  2,28 га,

Расчётная численность населения ориентировочно составит – 42 человек;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит - 2800 кв. м.

В северной части села:

- По ул. Школьной планируется размещение 20 индивидуальных жилых домов;

Площадь проектируемой территории -  4,06 га,

Расчётная численность населения ориентировочно составит – 60 человек;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит - 4000 кв. м.

В южной части села:

- По ул. Центральной  - планируется размещение 60 индивидуальных жилых домов;

Площадь проектируемой территории – 9,85 га,

Расчётная численность населения ориентировочно составит – 180 человек;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит - 1200 кв. м.

- По ул. Прямой планируется размещение 17 усадебных участков;

Площадь проектируемой территории – 3,69 га,

Расчётная численность населения ориентировочно составит – 51 человек;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит - 3400 кв. м.

п. Пригорки

За счет уплотнения существующей застройки планируется строительство:

По ул. Полевой планируется размещение 6 индивидуальных жилых домов;

Площадь проектируемой территории – 0,60 га;

Расчётная численность населения ориентировочно составит – 18 человек;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит - 1200 кв. м.

По ул. Нагорной планируется размещение 7 индивидуальных жилых домов;

Площадь проектируемой территории – 1,25 га;

Расчётная численность населения ориентировочно составит – 21 человек;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит - 1400 кв. м.

По ул. Центральной планируется размещение 4 индивидуальных жилых домов;

Площадь проектируемой территории – 0,70 га;

Расчётная численность населения ориентировочно составит – 12 человек;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит - 800 кв. м.

В квартале между улицами Лесная, Нагорная и Центральная планируется размещение 11 усадебных участков;

Площадь проектируемой территории – 2,21 га;

Расчётная численность населения ориентировочно составит – 33 человека;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит - 2200 кв. м.

ПЛОЩАДКА №3 расположена к  востоку от села.

Площадь проектируемой территории – 4,15 га;

Планируется размещение 26 индивидуальных жилых домов;

Расчётная численность населения ориентировочно составит – 78 человек;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит - 5200 кв. м.

с. Саперкино

За счет уплотнения существующей застройки планируется строительство:

По ул. Лесная на 1 очередь строительства планируется размещение 3 индивидуальных жилых домов;

Площадь проектируемой территории – 0,51 га;

Расчётная численность населения ориентировочно составит – 9 человек;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит - 600 кв. м.

ПЛОЩАДКА №4 расположена в южной части села по ул. Коммунистической.

Площадь проектируемой территории 9,36 га;

Планируется размещение 56 индивидуальных жилых домов;

Расчётная численность населения ориентировочно составит - 168  человек;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит - 11200 м2.

ПЛОЩАДКА №5 расположена в юго-восточной части  между ул. Новая и ул. Октябрьская.

Площадь проектируемой территории – 5,02  га,

Планируется размещение 28 индивидуальных жилых домов,

Расчётная численность населения ориентировочно составит – 84  человек;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит - 5600 кв. м.

ПЛОЩАДКА №6 расположена к юго-востоку от села.

Площадь проектируемой территории -  11,87 га,

Планируется размещение 66 индивидуальных жилых домов,

Расчётная численность населения ориентировочно составит – 198  человек. Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит - 13200 кв.м.

3.3. Прогноз развития застройки

Жилищный фонд сельского поселения Два Ключа характеризуется следующими данными: общая площадь жилищного фонда –  115,281 тыс. м2, обеспеченность жильем –  18,8 м2 общей площади на одного жителя.

Земельные участки в составе жилой зоны предназначены для застройки жилыми зданиями, а также объектами культурно-бытового и иного назначения.

Жилые зоны могут предназначаться для индивидуальной жилой застройки, малоэтажной смешанной жилой застройки, среднеэтажной смешанной жилой застройки, а также иных видов застройки.

Жилая застройка сельского поселения Два Ключа представляет застройку низкой плотности, и в основном представлена индивидуальными жилыми одноэтажными домами с приусадебными участками.

Жители сельского поселения Два Ключа активно участвуют в различных подпрограммах по обеспечению жильем. Средства поступают из федерального и областного бюджета и выделяются гражданам на строительство и  приобретения жилья до 70% от стоимости  построенного приобретенного жилья  в виде безвозмездных субсидий. На данный момент ведется строительство жилья в рамках софинансирования  муниципального, областного и федерального бюджетов.

Таблица 9 – Перспективный объем жилищного фонда

| п/п | Показатели | Единица измерения | Расчетный срок (2030 г) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилищный фонд, всего | тыс. м2 | 38,3 |
| 2 | Население | чел. | 1919 |
| 3 | Жилищная обеспеченность | м2/чел | 19,96 |
| 4 | Убыль жилого фонда | тыс. м2 | - |
| 5 | Сохраняемый существующий жилищный фонд | тыс. м2 | 25,1 |
| 6 | Новое строительство | тыс. м2 | 13,2 |

3.4.  Прогнозируемый  спрос на коммунальные ресурсы

Таблица 10 – Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы с учетом развития территории в соответствии с генеральным планом

| Показатели | Ед. изм. | 2020 (базовый) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ |
| Объем реализации электроэнергии | тыс. кВт/ч | - | 1269,372 | 1391,87 | 1514,37 | 1636,87 | 1759,37 | 1881,87 | 2371,88 |
| в т. ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| населению | тыс. кВт/ч | - | 888,56 | 974,31 | 1060,06 | 1145,81 | 1231,56 | 1317,31 | 1660,32 |
| бюджетным организациям | тыс. кВт/ч | - | 190,41 | 208,78 | 227,15 | 245,52 | 263,89 | 282,26 | 355,78 |
| прочим потребителям | тыс. кВт/ч |  | 190,4 | 208,78 | 227,15 | 245,52 | 263,89 | 282,26 | 335,78 |
| Динамика изменения объема реализации электрической энергии (по отношению к факту 2020 г.) | % | 100 | 108,68 | 117,36 | 126,04 | 134,72 | 143,4 | 152,08 | 186,85 |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |
| Реализовано воды - всего | тыс. м³ | 21,112 | 27,889 | 34,666 | 41,443 | 48,22 | 54,997 | 61,774 | 88,888 |
| в т. ч. |
| населению | тыс. м³ | 21,112 | 27,889 | 34,666 | 41,443 | 48,22 | 54,997 | 61,774 | 88,888 |
| бюджетным организациям | тыс. м³ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| прочим организациям | тыс. м³ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Динамика изменения объема реализации воды (по отношению к факту 2020г.) | % | 100 | 132,1 | 164,2 | 196,3 | 228,4 | 260,5 | 292,6 | 421,03 |
| ГАЗОСНАБЖЕНИЕ |
| Реализация газа - всего | тыс. м³ | - | 369,72 | 405,4 | 441,08 | 476,76 | 512,44 | 548,12 | 690,84 |
| в т. ч. |  |
| населению | тыс. м³ | - | 332,74 | 364,85 | 396,96 | 429,07 | 461,18 | 493,29 | 621,76 |
| бюджетным организациям | тыс. м³ | - | 36,98 | 40,54 | 44,1 | 47,66 | 51,22 | 54,78 | 69,08 |
| прочим организациям | тыс. м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Динамика изменения объема реализации газа (по отношению к факту 2020 г.) | % | 100 | 108,68 | 117,36 | 126,04 | 134,72 | 143,4 | 152,08 | 186,86 |
| УСЛУГА ПО СБОРУ И ВЫВОЗУ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ |
| Объем реализации услуги по сбору и вывозу ТКО | м³ | - | 4,82 | 5,06 | 5,3 | 5,54 | 5,78 | 6,02 | 6,96 |
| ВОДООТВЕДЕНИЕ |
| Пропущено сточных вод через очистные сооружения | тыс.м³ | - | - | - | - | - | - | - | - |

Нормативы потребления коммунальных услуг по Самарской области:

1.Отопление: 0,03 Гкал/м2 площади  - в отопительный период;

0,0161 Гкал/м2 площади  - при оплате равными долями в течении года;

2.Холодное водоснабжение – 3,86 куб/чел*мес.;

3. Газоснабжение:

-  приготовление пищи на газовой плите при наличии централизованного отопления и централизованного горячего водоснабжения -  11,5 куб/чел*мес.;

-  приготовление пищи на газовой плите и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения – 30 куб/чел*мес.;

-  приготовление пищи и нагрев воды на газовой плите при отсутствии газового водонагревателя и централизованного горячего водоснабжения – 17,5 куб/чел*мес.;

-  отопление жилых помещений от газовых приборов, не оборудованных газовыми счетчиками – 8,5  куб/м2 в мес.;

4.  Электроснабжение – 103 кВт/час/ чел*мес.

5.Сбор и вывоз ТКО:

- частный сектор - 2,7 м3/ чел*год;

Продолжительность отопительного периода - 203 суток (СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»).

4. Перечень мероприятий и целевых показателей

4.1.Мероприятия развития коммунальной инфраструктуры

Физически и морально устаревшая коммунальная инфраструктура не позволяет обеспечивать выполнение современных экологических требований и растущих требований к количеству и качеству поставляемых потребителям коммунальных ресурсов. Нормальное функционирование и социально-экономическое развитие сельского поселения Два Ключа возможно при условии обязательной модернизации коммунальной инфраструктуры и повышении эффективности производства, транспортировки и потребления коммунальных ресурсов.

Таблица 11 – Мероприятия развития коммунальной инфраструктуры

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации |
| --- | --- | --- |
| Водоснабжение |
| с. Саперкино |
| 1 | Капитальный ремонт водопроводной сети L=3750,0 м | 2021-2023 |
| п. Пригорки |
| 2 | Капитальный ремонт водопроводной сети L=1550,0 м | 2022-2024 |
| с. Убейкино |
| 3 | Капитальный ремонт водопроводной сети L=1300,0 м | 2023-2025 |

Ожидаемый эффект от реализации инвестиционных проектов и принятой «Программой повышения энергетической эффективности» заключается в повышении надежности ресурсоснабжения, качества ресурсов, а также снижении затрат на ремонты, экономии ресурсов в натуральных показателях и в конечном счёте, в повышении экономической эффективности функционирования систем коммунальной инфраструктуры.

4.2. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

Таблица 12

|  | Показатель | Ед. изм. | 2020 (базовый) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водоснабжение |
| 1.1 | Доля удовлетворения потребности в водопроводных сетях, всего по МО | % | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| 1.2 | Доля износа сетей водоснабжения | % | 60 | 57 | 54 | 51 | 48 | 45 | 30 |
| 2 | Водоотведение |
| 2.1 | Доля удовлетворения потребности в сетях водоотведения, всего по муниципальному образованию | % | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Доля износа объектов водоотведения | % | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Газоснабжение |
| 3.1 | Доля удовлетворения потребности в сетях газоснабжения, всего по муниципальному образованию | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.2 | Доля износа объектов газоснабжения | % | н/д | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Электроснабжение |
| 4.1 | Доля удовлетворения потребности в сетях электроснабжения, всего по муниципальному образованию | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4.2 | Доля износа сетей электроснабжения | % | н/д | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Теплоснабжение |
| 5.1 | Доля удовлетворения потребности в сетях теплоснабжения населения, всего по муниципальному образованию | % | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.2 | Доля износа сетей теплоснабжения | % | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Система сбора и вывоза ТКО |
| 6.1 | Доля населения, охваченного организованным сбором и вывозом отходов, в общей численности населения района | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

5. Анализ фактических и плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов с разбивкой по каждому источнику финансирования с учетом реализации мероприятий, предусмотренных программой

Таблица 13 – Инвестиционные проекты по водоснабжению  сельского поселения Два Ключа муниципального района Искалинский на 2021 – 2030 годы

| № п/п | Наименование мероприятий | Всего | Период реализации мероприятий по годам, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 |
| сп. Два Ключа |
| 1 | Капитальный ремонт водопроводной сети L=3750,0 м в с. Саперкино | 9307,125 | 3102,375 | 3102,375 | 3102,375 |  |  |  |
| 2 | Капитальный ремонт водопроводной сети L=1550,0 м в п. Пригорки | 3846,945 |  | 1282,315 | 1282,315 | 1282,315 |  |  |
| 3 | Капитальный ремонт водопроводной сети L=1300,0 м в с. Убейкино | 3226,47 |  |  | 1075,49 | 1074,49 | 1075,49 |  |
|  | Итого: | 16380,54 | 3102,375 | 4384,69 | 5460,18 | 2356,805 | 1075,49 | 0,0 |

Таблица 14 – Инвестиционные проекты по водоотведения  сельского поселения Два Ключа муниципального района Искалинский на 2021 – 2030 годы

| № п/п | Наименование мероприятий | Всего | Период реализации мероприятий по годам, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 |
| сп. Два Ключа |

Таблица 15 – Инвестиционные проекты по электроснабжению сельского поселения Два Ключа муниципального района Искалинский на 2021 – 2030 годы

| № п/п | Наименование мероприятий | Всего | Период реализации мероприятий по годам, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 |

Таблица 16 – Инвестиционные проекты по газоснабжению сельского поселения Два Ключа муниципального района Искалинский на 2021 – 2030 годы

| № п/п | Наименование мероприятий | Всего | Период реализации мероприятий по годам, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 |

Таблица 17 – Инвестиционные проекты по сбору и вывозу ТКО сельского поселения Два Ключа муниципального района Искалинский на 2021 – 2030 годы

| № п/п | Наименование мероприятий | Всего | Период реализации мероприятий по годам, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 |

Таблица 18 - Финансирование инвестиционных проектов с разбивкой по каждому источнику

| Источники инвестиций | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | Всего: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоснабжение | 16380,54 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Районный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Муниципальный бюджет | 1551,1875 | 2192,345 | 2730,09 | 1178,403 | 537,745 |  | 8190,27 |
| Бюджет эксплуатирующей организации | 1551,1875 | 2192,345 | 2730,09 | 1178,402 | 537,745 |  | 8190,27 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,0 |

Как видно из таблицы 18, из общей суммы финансирования Программы 50 % (8190,27 тыс. руб.) предполагается финансировать  из средств муниципального образования и 50 % (8190,27 тыс. руб.) предполагается из средств эксплуатирующей организации.

При снижении (увеличении) ресурсного обеспечения в установленном порядке вносятся изменения показателей Программы.

Ожидаемый эффект от реализации инвестиционных проектов заключается в повышении надежности ресурсоснабжения, качества ресурсов, а также снижение затрат на ремонты, экономии ресурсов в натуральных показателях и, в конечном счете, в повышении экономической эффективности функционирования систем коммунальной инфраструктуры.

ОБОСНОВЫВАЮЩИЙ МАТЕРИАЛ

1. Обоснование прогнозируемого спроса на коммунальные ресурсы

Согласно действующему генеральному плану на 2030 год прогнозируется увеличение численности населения на 87%, за счет освоения резервной территории в соответствии с генеральным планом. В связи с этим, спрос на коммунальные услуги увеличится, за счет присоединения новых абонентов.

Уровень развития коммунальных систем, таких как водопроводные, электрические, тепловые и газовые сети, сбор и вывоз ТКО имеют первоочередное значение для развития экономики сельского поселения Два Ключа.

Перспективный спрос рассчитан на основании нормативных показателей. В связи с этим фактическое потребление может быть ниже, при установке потребителями приборов учета.

2. Обоснование целевых показателей  комплексного развития коммунальной инфраструктуры, а так же мероприятий, входящих в план застройки сельского поселения Два Ключа

Реформирование и модернизация систем коммунальной инфраструктуры с применением комплекса целевых показателей оцениваются по следующим результирующим параметрам, отражающимся в надежности обслуживания потребителей, и по изменению финансово-экономических и организационно-правовых характеристик:

- Техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры, в первую очередь – надежность их работы. Контроль и анализ этого параметра позволяет определить качество обслуживания, оценить достаточность усилий по реабилитации основных фондов. С учетом этой оценки определяется необходимый и достаточный уровень модернизации основных фондов, замены изношенных сетей и оборудования. В результате может быть определена потребность и оценена фактическая обеспеченность средствами на ремонт и модернизацию основных фондов в коммунальном комплексе.

- Финансово-экономическое состояние организаций коммунального комплекса, уровень финансового обеспечения коммунального хозяйства, инвестиционный потенциал организаций коммунального комплекса.

- Организационно-правовые характеристики деятельности коммунального комплекса, позволяющие оценить сложившуюся систему управления, уровень институциональных преобразований, развитие договорных отношений.

Целевые показатели анализируются по каждому виду коммунальных услуг и периодически пересматриваются и актуализируются. Описание расчета значений целевых показатели разработаны на базе обобщения, анализа и корректировки фактических данных по системам коммунального комплекса сельского поселения Два Ключа и приведены в таблице 18.

Таблица 18

| № п/п | Целевые показатели развития систем коммунальной инфраструктуры | Механизм расчета показателя |
| --- | --- | --- |
| 1 | Доступность услуги (обеспеченность) для населения | Отношение численности населения, получающие услуги, к численности населения фактической или прогнозируемой |
| 2 | Спрос на коммунальные ресурсы | Произведение нормативного потребления данного вида ресурса на фактическую или прогнозируемую численность населения |
| 3 | Показатели эффективности производства (потери), % | Отношение объема потерь к объему отпуска данного вида ресурса |
| 4 | Показатели надежности, ед. в год | Количество аварий в системах коммунальной инфраструктуры |
| 5 | Показатель экологичности производства ресурсов | В связи с отсутствием промышленных предприятий, показатель будет рассчитан только для ТКО, исходя из количества несанкционированных свалок до реализации и после реализации программы |

Таблица 19 – Мероприятия систем коммунальной инфраструктуры и ожидаемые эффекты от их реализации

| № п/п | Система коммунальной инфраструктуры, в которой будет реализовано мероприятие | Ожидаемые эффекты от реализации мероприятий |
| --- | --- | --- |
| 1 | Водоснабжение | - обеспечение надежной и бесперебойной подачи воды питьевого качества потребителям; - максимальное сокращение эксплуатационных затрат; |
| 2 | Водоотведение | - обеспечение надежного и бесперебойного отвода воды; - максимальное сокращение эксплуатационных затрат; |

3. Характеристика  состояния и проблем системы коммунальной инфраструктуры

3.1. Водоснабжение

Анализ существующей системы водоснабжения и дальнейших перспектив развития поселения показывает, что действующие сети водоснабжения работают на пределе ресурсной надежности. Работающее оборудование морально и физически устарело. Одной из главных проблем качественной поставки воды населению является изношенность водопроводных сетей. В сельском поселении Два Ключа сети имеют износ 90%. Это способствует вторичному загрязнению воды, особенно в летний период, когда возможны подсосы загрязнений через поврежденные участки труб.

Увеличивается действие гидравлических ударов при отключениях, прекращение подачи воды, при отключении поврежденного участка потребителям последующих участков. Необходима полная модернизация системы водоснабжения, включающая в себя реконструкцию сетей и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее энергосберегающим технологиям.

3.2. Водоотведение

1. Отсутствие системы водоотведения.

3.3. Электроснабжение

1. Значительное увеличение потребления электроэнергии сельского поселения Два Ключа бытовыми электроприборами (электрочайник, микроволновая печь, компьютер, электрообогреватель, кондиционер и т.д.) приводит к работе электрических сетей в режиме высокой загрузки.

2. Существующие воздушные линии электропередач из голого провода существенно износились, окислились.

3. Изменение климата, а в связи с этим неблагоприятные погодные условия, что приводит к росту вероятности обледенения воздушных линий электропередач и перерывах в электроснабжении.

4. Высокие коммерческие потери электроэнергии в сети.

3.4. Газоснабжение

1. Высокий износ сетей.

3.5. Сбор и вывоз ТКО

1.Отсутствуют современные экологически безопасные и экономически выгодные способы обращения с отходами.

2. Отсутствует организованная система сбора, сортировки и приема вторичного сырья, что приводит к потере ценных компонентов ТКО, увеличению затрат на вывоз и размещение ТКО, а также оказывает негативное влияние на окружающую среду.

3. Механизированная уборка дорожных покрытий производится не в полном объеме.

В мусороудалении основная задача состоит в своевременном сборе и вывозе всех видов отходов жизнедеятельности населенных пунктов.

4. Оценка реализации мероприятий в области  энерго- и ресурсоснабжения мероприятий по сбору и учету информации об использовании энергетических ресурсов в целях выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Основной целью Программы является создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения.

Для решения проблем в сфере коммунального хозяйства необходим сбор, анализ и диагностика работы всех систем коммунального хозяйства:

- выявления качества поставляемых услуг;

- выявления потерь;

- выявления состояния износа коммунальной системы.

Для достижения основной цели программы необходимо решить следующие задачи:

- модернизация объектов коммунальной инфраструктуры;

- реконструкции основных средств;

- внедрение энергосберегающих технологий;

- повышение качества энергоносителя;

- строительство объектов с целью подключения новых абонентов.

Для решения основной задачи в области развития жилищно-коммунального хозяйства необходимо осуществить мероприятия:

- в области энергосбережения:

-установка приборов учета-учет фактического расхода;

-модернизация (внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий)- снижение себестоимости.

- в области качества поставляемого ресурса:

-замена изношенных сетей;

-замена оборудования со сверх нормативным сроком службы.

- подключение новых абонентов

- строительство новых сетей;

-установка дополнительного оборудования.

Решение задач по реализации программы осуществляется:

- за счет средств бюджета поселения;

- за счет целевых программ;

также источником реализации программы предусмотрены:

- за счет средств включенных в тариф (инвестиционная надбавка) на оплату энергоносителя;

- за счет средств определенных на технологическое подключение к энергоносителю.

5. Обоснование целевых показателей развития систем коммунальной инфраструктуры

Таблица 20 - Целевые показатели комплексного развития коммунальной инфраструктуры.

| Целевые показатели комплексного развития коммунальной инфраструктуры | До реализации программы | После реализации программы |
| --- | --- | --- |
| 1. Доступность услуги (обеспеченность) для населения, % |
| Централизованное электроснабжение | 100 | 100 |
| Централизованное водоснабжение | 98 | 98 |
| Централизованное водоотведение | 0 | 0 |
| Централизованное теплоснабжение | 0 | 0 |
| Централизованное газоснабжение | 100 | 100 |
| Сбор и вывоз ТКО | 100 | 100 |
| 2.Спрос на коммунальные ресурсы |
| Электроснабжение (Годовой расход ЭЭ, тыс. кВт час) | 1269,372 | 2371,88 |
| Теплоснабжение (тыс. Гкал/год) | 0 | 0 |
| Водоснабжение (тыс.м³) | 27,889 | 88,888 |
| Водоотведение (тыс. м³) | 0,0 | 0,0 |
| Газоснабжение (тыс. м3 /год) | 369,72 | 690,84 |
| Сбор и вывоз ТКО (тыс. т/год) | 4,82 | 6,96 |
| 3. Показатель надежности (количество аварий на сетях) |
| Электроснабжение | н/д | - |
| Водоснабжение | н/д | - |
| Водоотведение | н/д | - |
| Теплоснабжение | н/д | - |
| Газоснабжение | н/д | - |

6. Перечень инвестиционных проектов в отношении соответствующей системы коммунальной инфраструктуры

В области водоснабжения:

В рамках развития инфраструктуры водоснабжения необходимы следующие мероприятия:

-проведение капитального ремонта магистральных сетей водоснабжения;

- строительство водопроводной сети в сельском поселении Два Ключа на вновь осваиваемых территориях;

-внедрить систему учёта водопотребления в коммунальном секторе, подкрепить принципы рационального водопользования экономическими механизмами (оплата фактически потребляемого объема воды на основании данных водосчётчиков).

В области водоотведения:

В рамках развития инфраструктуры водоотведения необходимы следующие мероприятия:

-проведение капитального ремонта магистральных сетей водоотведения;

- строительство канализационной сети в сельском поселении Два Ключа на вновь осваиваемых территориях;

7. Предложения по организации реализации инвестиционных проектов

В программах сельского поселения Два Ключа не содержатся проработанные инвестиционные проекты по развитию систем коммунальной инфраструктуры, а запланированы лишь мероприятия в рамках текущих задач развития инженерной инфраструктуры.

Для изготовления проектно-сметной документации и строительстве систем коммунальной инфраструктуры предусмотрено проведение конкурса для выбора подрядчика.

Сроки реализации программы 2021-2030 гг. Финансирование программы осуществляется за счет местного бюджета, бюджета эксплуатирующей организации.

8. Обоснование использования в качестве источников финансирования инвестиционных проектов тарифов, платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры

Строительство и реконструкция объектов инфраструктуры осуществляются организациями коммунального комплекса. Окупаемость затрат на строительство и реконструкцию достигается путем формирования и защиты инвестиционных программ развития сетей (за счет инвестиционной надбавки в тарифе). Инвестиционные программы будут корректироваться в соответствии с программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Два Ключа. Основным требованием при утверждении инвестиционных программ организаций коммунального комплекса будет являться использование в мероприятиях инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности. Включение инвестиционной надбавки в тарифы для реализации проектов инвестиционных программ возможно при условии соответствия тарифов доступному уровню.

Источниками инвестиций должны являться собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов), плата за подключение (присоединение), бюджетные средства (местного, регионального, федерального бюджетов), кредиты, средства частных инвесторов.

Таблица 21 - Основные статьи затрат при утверждении тарифов

Наименование

-Сырье, основные материалы

-Вспомогательные материалы

-Затраты на оплату труда

-Страховые взносы

-Амортизация

-Прочие расходы

В т.ч. цеховые расходы

-общехозяйственные расходы

Итого затраты:

Недополученный по независящим причинам доход

Расчетные расходы по производству продукции (услуг)

Прибыль от товарной продукции

Необходимая валовая выручка

Таблица 22– Динамика тарифов, прогнозируемых на период реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Два Ключа

| Наименование ресурса | Ед. измерения | Тариф | Прогноз |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01.01.2021-30.06.2021 | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026г. |
|  |  |  | 01.07.2021-31.12.2021 | 01.01.2022-30.06.2022 | 01.07.2022-31.12.2022 | 01.01.2023-30.06.203 | 01.07.2023-31.12.203 | 01.01.2024-30.06.2024 | 01.07.2024-31.12.2024 | 01.01.2025-30.06.2025 | 01.01.2025-31.12.2025 | 01.01.2026-30.06.2026 | 01.07.2026-31.12.2026 |
| Холодное водоснабжение | руб./м3 | 52,52 | 53,57 | 53,57 | 55,18 | 55,18 | 56,87 | 56,87 | 58,64 | 58,64 | 60,46 | 60,46 | 62,33 |
| Газоснабжение | руб./м3 | 5,54 | 5,73 | 5,73 | 5,94 | 5,94 | 6,14 | 6,14 | 6,36 | 6,36 | 6,58 | 6,58 | 6,81 |
| Электроснабжение | руб./кВтч | 3,12 | 3,23 | 3,23 | 3,34 | 3,34 | 3,46 | 3,46 | 3,58 | 3,58 | 3,71 | 3,71 | 3,84 |
| Сбор и вывоз ТКО | руб./м3 | 598,16 | 598,16 | 598,16 | 610,51 | 610,51 | 623,3 | 623,3 | 636,42 | 636,42 | 649,8 | 649,8 | 663,4 |
|  | руб./чел | 97,2 | 97,2 | 97,2 | 99,2 | 99,2 | 101,3 | 101,3 | 103,4 | 103,4 | 105,6 | 105,6 | 107,8 |
| Наименование ресурса | Ед. измерения | Прогноз |
|  |  | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. |
|  |  | 01.01.2027-30.06.2027 | 01.07.2027-31.12.2027 | 01.01.2028-30.06.2028 | 01.07.2028-31.12.2028 | 01.01.2029-30.06.2029 | 01.07.2029-31.12.2029 | 01.01.2030-30.06.2030 | 01.07.2030-31.12.2030 |
| Холодное водоснабжение | руб./м3 | 62,33 | 64,26 | 64,26 | 66,26 | 66,26 | 68,31 | 68,31 | 70,43 |
| Газоснабжение | руб./м3 | 6,81 | 7,05 | 7,05 | 7,3 | 7,3 | 7,55 | 7,55 | 7,82 |
| Электроснабжение | руб./кВтч | 3,84 | 3,97 | 3,97 | 4,11 | 4,11 | 4,25 | 4,25 | 4,4 |
| Сбор и вывоз ТКО | руб./м3 | 663,4 | 677,36 | 677,36 | 691,6 | 691,6 | 706,1 | 706,1 | 720,94 |
|  | руб./чел | 107,8 | 110,1 | 110,1 | 112,4 | 112,4 | 114,8 | 114,8 | 117,2 |

# Тарифы на 2021 год (с 1.07.2021-31.12.2021 гг.) действуют на основании:

# - Газоснабжение: Приказ Департамента ценового и тарифного регулирования  Самарской области № 235 от 28.07.2020 г.;

# - Водоснабжение: Приказ Департамента ценового и тарифного регулирования  Самарской области №525 от 24.11.2020 г.

# - Электроснабжение: Приказ Департамента ценового и тарифного регулирования  Самарской области №666 от 10.12.2020 г.

- Обращение с ТКО: Приказ Департамента ценового и тарифного регулирования  Самарской области №781 от 19.12.2019 г.

# Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и информация о плате за подключение:

1. Электроснабжение - возможность технологического присоединения имеется. По сведениям ПКО «СамараЭнерго» выдача конкретных технических условий возможна после направления собственником земельного участка заявки на технологическое присоединение в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 27.12.2004 г. №861 в действующей редакции. Размер платы за технологическое присоединение устанавливается в соответствии с приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 29.12.2016 г. № 834.

2. Водоснабжение – обеспечение водой осуществляется от индивидуальной скважины.  Отвод стоков от объекта предусмотреть в индивидуальный выгреб.

3. Газоснабжение – данные о технической возможности подключения к газовой сети отсутствуют.

9. Результаты оценки совокупного  платежа граждан за коммунальные услуги на соответствие критериям доступности

Таблица 23 – Динамика доступности для населения коммунальных услуг в сельском поселении Два Ключа

| Наименование | Ед. измерения | Расчетное значение критерия | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020г. (базовый год) | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 -2030 гг. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи (при тарифах не включающих источники финансирования Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры) | % | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | - |
| Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи в соответствии с Постановлением Правительства Самарской области от 09.04.2008 г №250 | НЕ БОЛЕЕ 18% |
| Не превышает показатель от 09.04.2008 г №250 |
| Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума по ПКР | % | 35 | 33 | 31 | 29 | 27 | 25 | 20 | - |
| Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума в соответствии с Постановлением Правительства Самарской области от 09.04.2008 г №250 | НЕ БОЛЕЕ 20% |
| Превышает показатель от 09.04.2008 г №250 |
| Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги по ПКР | % | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | - |
| Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги в соответствии с Постановлением Правительства Самарской области от 09.04.2008 г № 250 | НЕ МЕНЕЕ 87% |
| Не превышает показатель от 09.04.2008 г №250 |
| Доля семей – получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общем количестве семей, % | % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - |
| Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения в соответствии с Постановлением Правительства Самарской области от 09.04.2008 г № 250 | НЕ БОЛЕЕ 15% |
| Не превышает показатель от 09.04.2008 г №250 |

10. Прогнозируемые расходы бюджетов всех уровней на оказание мер социальной поддержки, в том числе предоставление отдельным категориям граждан субсидии на оплату жилого помещения  и коммунальных услуг

Данные отсутствуют.

11. Управление программой

- Ответственным за реализацию программы является Глава сельского поселения Два Ключа муниципального района Искалинский.

- План-график работ по реализации программы, включая сроки разработки технических заданий для организаций коммунального комплекса, принятия решений по выделению бюджетных средств, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, в том числе на концессию и т.д., утверждается дополнительно после принятия Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.

- Контроль за исполнением Программы осуществляется Администрацией сельского поселения Два Ключа, советом сельского поселения Искалинский.

- Представление отчетности по выполнению Программы производится до 1 марта года следующего после отчетного.

Корректировка Программы осуществляется после рассмотрения отчетности до 1 мая года следующего после отчетного.