СЕЛЕЗЕНЕВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ ДУМА

КИРОВО-ЧЕПЕЦКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

| 12.04.2019 |  | № | 15/83 |
| --- | --- | --- | --- |
| С. Селезениха |

О назначении публичных слушаний по проекту Схемы теплоснабжения Селезеневского сельского поселения

Кирово-Чепецкого района Кировской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Селезеневское сельское поселение Кирово-Чепецкого района Кировской области, Селезеневская сельская Дума РЕШИЛА:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту схемы теплоснабжения на 22 апреля 2019 года.

1.1. Место проведения публичных слушаний – Администрация Селезеневского сельского поселения.

1.2. Время проведения публичных слушаний – 14-00.

1.3. Ответственный за проведение публичных слушаний –  глава администрации сельского поселения Кощеев Антон Владимирович.

2.  Опубликовать данное решение, проект Схемы теплоснабжения, Порядок учета предложений по проекту решения Думы о Схеме теплоснабжения поселения и участия граждан в его обсуждении до 13.04.2019

3.  Опубликовать результаты публичных слушаний до 23.04.2019

4. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования в «Информационном бюллетене органов местного самоуправления Селезеневского сельского поселения Кирово-Чепецкого района Кировской области» и на официальном сайте Селезеневского сельского поселения.

Председатель Селезеневской сельской Думы

Кирово-Чепецкого района

Кировской области                                                                     Н.Н. Завалина

Глава Селезеневского сельского поселения

| Кирово-Чепецкого района Кировской области А.В. Кощеев |  |
| --- | --- |

ПРОЕКТ

Утверждено                                                                                                                 Согласовано

Решением Селезеневской сельской Думой                                                       ООО «Гарант»

От ______________№_________

директор ______________А.Н. Опалев

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Селезеневского сельского поселения

Кирово-Чепецкого района

Кировской области

2019г

1. Пояснительная записка.

1.1. Общая характеристика сельского поселения.

Основные сведения о территории

Муниципальное образование Селезеневское сельское поселение  расположено в Юго-восточной части Кирово-Чепецкого района Кировской области. Находится в 110 км от областного центра города Киров и в 70 км от районного центра города Кирово-Чепецк. С районным центром с. Селезениха связано автомобильной дорогой с твёрдым покрытием. Действует автобусное сообщение. Административным центром поселения является село Селезениха. Поселение граничит с севера с Чувашевским сельским поселением  Кирово-Чепецкого района, с юга с Мокрецовским сельским поселением, с запада с Филипповским сельским поселением, с востока с Мухинским и Кордяжским сельскими поселениями Зуевского района. Площадь земель Селезеневского сельского поселения составляет 16439 га.

Автомобильная дорога Кирово-Чепецк - Селезениха до д. Чуваши асфальтовое покрытие, Чуваши – Селезениха щебеночное покрытие и бетонные плиты.

С районным центром г. Кирово-Чепецк поддерживается  автобусное сообщение.

Сельское поселение полностью электрифицировано, газифицировано, имеется централизованный водопровод.

Телефонная связь осуществляется «Ростелеком». Работает оператор сотовой связи «Мегафон».

В состав Селезеневского сельского поселения входят 7 населённых пунктов. Площадь населенных пунктов поселения – 246 га.

Таблица 1.1.1

| № п/п | Наименование населенного пункта | Расстояние до адм.центра поселения |
| --- | --- | --- |
| 1 | с.Селезениха | - |
| 2 | д.Ветоши | 5,5 |
| 3 | д.Ежово | 4,0 |
| 4 | д.Кошкино | 3,0 |
| 5 | д.Лбы | 9,0 |
| 6 | д.Селезни | 3,5 |
| 7 | д.Уховщина | 11,5 |

По данным администрации на 1 января 2019 года численность населения Селезеневского сельского поселения составляет 649 человек

Природные условия

Климат территории Селезеневского сельского поселения континентальный с продолжительной холодной многоснежной зимой и умеренно теплым летом.

Среднегодовая температура воздуха +1,6°С. В годовом ходе среднемесячные температуры изменяются от 17,6 и 17,8°С в июле, до –14,3 и 
–14,4°С в январе.

Абсолютный минимум температуры равен –35°С. Абсолютный максимум температуры равен +35°С.

Территория Селезеневского сельского поселения относится к зоне достаточного увлажнения. Среднегодовая сумма осадков составляет 500-550 мм до 700 мм. Снежный покров образуется в конце октября. Господствующее направление ветров в летнее время западное, в зимнее - юго-восточное. Среднегодовая скорость ветра около 4 м/сек. Туманы на территории Селезеневского сельского поселения наблюдаются в среднем 24 дня в году. Метели, как правило, возникают, при ветрах южной четверти, со скоростью более 6 м/сек. Очень большой вред сельскохозяйственным культурам наносит град.

Норма максимальной глубины промерзания почвы 70-120 см.

Устойчивый переход средней суточной температуры воздуха через 0°С к положительным значениям происходит 4-9 апреля. В последующий период проходит интенсивное снеготаяние.

Для лета характерна неустойчивая, в отдельные периоды в июне и августе с дефицитом осадков, но в большую его часть с частыми грозовыми дождями погода. Летний температурный режим со среднесуточной температурой воздуха выше 15°С заканчивается 9-22 августа.

Осенний период характеризуется, в основном, теплой погодой с небольшими осадками. Лишь кое-где отмечаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы (в травостое заморозки начинаются в конце августа). Первые осенние заморозки начинаются  8-10 сентября. Зимний температурный режим воздуха, на большей части территории, устанавливается в последней пятидневке октября. И до конца декабря характер погоды неустойчив, с частой, временами резкой сменой волн тепла и холода.

1.2. Существующее состояние системы теплоснабжения.

Износ основных фондов жилищно-коммунального хозяйства Селезеневского сельского поселения составляет более 90% и продолжает увеличиваться, что снижает надежность и устойчивость систем инженерного оборудования.

Теплоснабжение Селезеневского сельского поселения осуществляется:

- от печей и котлов на твердом топливе и газе;

- от существующей котельной  на газовом топливе.

Отопление от котельной (централизованное) осуществляется в с.Селезениха.

Котельная отапливает административное здание, образовательные учреждения, дом культуры. Количество подключенных к центральному отоплению абонентов – 4 шт.

Расчетный расход воды для системы центрального отопления составляет 0,08 куб.м/час.

Для котельной в качестве топлива используется природный газ. Эффективность использования топлива определяется удельным расходом условного топлива на выработку тепловой энергии, сложившейся в пределах от 157,76 до 159,14кг.у.т./Гкал, что указывает на высокую эффективность использования топлива (нормативы удельного расхода топлива утверждены распоряжением министерства энергетики и жилищно - коммунального хозяйства Кировской области № 33-ур от 03.08.2018).

Установленная мощность котельной 0,42 Гкал/час, подключенная мощность составляет 0,131 Гкал/час. Физический износ котлов - 90%. Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении 0,75 км, степень их износа - 95%.

Тепловые нагрузки сетей центрального отопления с.Селезениха

Таблица 1.2.1

| Объект | Год постройки здания | Объем, м³ | Температура отопления, ºС | Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Административные и прочие здания в т.ч.: |  |  |  |  |
| Детский сад | 1987 | 4846 | 20 | 0,045 |
| Администрация с/п | 1897 | 1123 | 18 | 0,011 |
| Дом культуры | 2012 | 512 | 16 | 0,003 |
| Школа | 1978 | 8406 | 20 | 0,072 |
| Всего |  | 14887 |  | 0,131 |

Схема распределения тепловой энергии от котельной с.Селезениха, Кирово-Чепецкого района, Кировской области

Установленное электрооборудование в котельных с. Селезениха

Таблица 1.2.2

| Наименование оборудования | Мощность, кВт | Количество, шт | Всего установлено, кВт |
| --- | --- | --- | --- |
| сетевой насос | 3,0 | 2 | 6,0 |
| насос подпитки | 1,1 | 2 | 2,2 |
| горелка | 0,86 | 2 | 1,72 |
| итого |  |  | 9,92 |

1.3 Потребность в тепловой энергии, развитие системы теплоснабжения.

Согласно расчетным данным по потреблению тепловой энергии от котельной, расход топлива в с.Селезениха на централизованное теплоснабжение составляет 25,1 кг у.т./час.

В Селезеневском поселении жилой фонд с индивидуальным теплоснабжением квартир. Отопление помещений осуществляется от печей на твердом топливе (дрова) и от котлов на природном газе.

Общая площадь жилого фонда Селезеневского с/п составляет 15,4 тыс. кв.м.

Средняя обеспеченность жилой площадью на одного человека в Селезеневском сельском поселении – 21,5 м²/чел, что ниже фактических статистических данных по сельской местности Кирово-Чепецкого района (24,1 м²/чел)  и ниже чем в целом по сельской местности Кировской области - 25,7 м²/чел.

Согласно нормативам минимальная нормативная обеспеченность жильем в 2020 году должна составлять 20 м2/чел, в 2030 г – 23,0 м2/чел. Анализируя данные, средняя обеспеченность населения жильём в Селезеневском поселении соответствует нормативам градостроительного проектирования Кировской области.

Основные задачи в сфере теплоснабжения направлены на снижение потерь тепла, модернизацию систем отопления зданий путем их реконструкции.

Температурный график тепловой сети 95/70

| tн, ºС | Tп, ºС | Tо, ºС | tн, ºС | Tп, ºС | Tо, ºС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 40 | 35 | -12 | 66,9 | 52 |
| 7 | 41,4 | 35,9 | -13 | 68,2 | 52,8 |
| 6 | 42,7 | 36,7 | -14 | 69,6 | 53,7 |
| 5 | 44,1 | 37,5 | -15 | 70,9 | 54,5 |
| 4 | 45,4 | 38,4 | -16 | 72,2 | 55,4 |
| 3 | 46,7 | 39,2 | -17 | 73,6 | 56,2 |
| 2 | 48,1 | 40,1 | -18 | 74,9 | 57,1 |
| 1 | 49,5 | 40,9 | -19 | 76,2 | 57,9 |
| 0 | 50,8 | 41,7 | -20 | 77,6 | 58,8 |
| -1 | 52,2 | 42,6 | -21 | 78,9 | 59,6 |
| -2 | 53,5 | 43,5 | -22 | 80,2 | 60,4 |
| -3 | 54,9 | 44,3 | -23 | 81,6 | 61,3 |
| -4 | 56,2 | 45,1 | -24 | 82,9 | 62,2 |
| -5 | 57,6 | 45,9 | -25 | 84,2 | 63,1 |
| -6 | 58,9 | 46,8 | -26 | 85,6 | 63,9 |
| -7 | 60,2 | 47,7 | -27 | 86,9 | 64,8 |
| -8 | 61,6 | 48,5 | -28 | 88,2 | 65,7 |
| -9 | 62,9 | 49,4 | -29 | 89,6 | 66,5 |
| -10 | 64,2 | 50,2 | -30 | 90,9 | 67,4 |
| -11 | 65,6 | 51,1 | -31 | 92,3 | 68,3 |
|  |  |  | -32 | 93,6 | 69,1 |
|  |  |  | -33 | 95 | 70 |

# Text boxes

Котельная, 0,131Гкал/час

Здание школы, 0,072Гкал/час

Здание Администрации 0,011 Гкал/час

Здание детского сада, 0,045 Гкал/час

Здание ДК, 0,003 Гкал/час