| РУДНИЧНАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА ВЕРХНЕКАМСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ четвертого созыва |
| --- |
| Р Е Ш Е Н И Е |
| 28.07.2020 |  | № | 31/1919 |

пгт  Рудничный

О внесении изменений в Генеральный план муниципального образования Рудничное городское поселение Верхнекамского района Кировской области, утвержденный решением Рудничной поселковой Думы от 26.04.2013 № 9/42

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Рудничное городское поселение  Верхнекамского района Кировской области, Рудничная поселковая Дума РЕШИЛА:

1. Внести изменения в текстовую часть Генерального плана муниципального образования Рудничное городское поселение Верхнекамского района Кировской области (далее – Генеральный план), утвержденного решением Рудничной поселковой Думы от 26.04.2013 № 9/42. Прилагается.

2. Утвердить карту границ муниципального образования Рудничное городское поселение Верхнекамского района Кировской области и существующих населенных пунктов, входящих в состав поселения, местоположение существующих и строящихся объектов регионального и местного значения в новой редакции. Прилагается.

3. Утвердить карту границ особо охраняемых территорий регионального значения, территории объектов культурного наследия и зоны с особыми условиями использования территории муниципального образования Рудничное городское поселение Верхнекамского района Кировской области в ново редакции. Прилагается.

4. Утвердить карту границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера муниципального образования Рудничное городское поселение Верхнекамского района Кировской области в новой редакции. Прилагается.

5. Утвердить карту функциональных зон, границ населенных пунктов и планируемого размещения объектов регионального и местного значения муниципального образования Рудничное городское поселение Верхнекамского района Кировской области в новой редакции. Прилагается.

3. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене органов местного самоуправления Рудничного городского поселения Верхнекамского района Кировской области.

Глава

Рудничного городского поселения   Татауров Я.В.

Председатель

Рудничной поселковой Думы   	Мищихина Е.И.

Приложение

к решению Рудничной поселковой Думы от 28.07.2020 № 31/

ИЗМЕНЕНИЯ

в Генеральный план муниципального образования Рудничное городское поселение Верхнекамского района Кировской области

1. Абзац шестой главы 1 «Введение» текстовой части Генерального изложить в новой редакции:

«Основные программы, действующие на территории МО Рудничное городское поселение:

- Программа социально-экономического развития МО Рудничное городское поселение на период 2020 – 2022 г.г.

- Программа комплексного развития систем коммунальной   инфраструктуры Рудничного городского поселения на 2015-2032 г.г.

- Муниципальная программа «Муниципальное управление Рудничного городского поселения на 2020-2022 годы»

- Муниципальная программа Рудничного городского поселения «Развитие транспортной системы на 2020-2022 годы»

- Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Рудничного городского поселения Верхнекамского района Кировской области на 2019-2032 г.г.»

- Муниципальная программа «Жизнеобеспечение Рудничного  городского поселения на 2020-2022 г.г.»

- Программа приватизации муниципального имущества муниципального образования Рудничное городское поселение на 2020 год».

2. В таблице 2.1.1 части 2.1. «Основные сведения о территории» главы 2 «Комплексный анализ состояния МО Рудничное городское поселение» строку 8 исключить.

3. В абзаце четвертом раздела «Придорожные полосы автомобильных дорог» части 2.5 «Зоны с особыми условиями использования территории» главы 2 «Комплексный анализ состояния территории МО Рудничное городское поселение» абзац «- автодорога местного значения общего пользования «п. Рудничный – д. Русановская» (V категории) с шириной придорожной полосы 25 метров;» исключить

4. В таблице 4.5.1.1 пункта 4.5.1 «Внешний транспорт» главы 4.5. «Развитие транспортной инфраструктуры» части 4 Генерального плана строку 9 исключить.

5. Абзац шестой пункта 4.5.1 «Внешний транспорт» главы 4.5. «Развитие транспортной инфраструктуры» части 4 Генерального плана изложить в новой редакции:

«Автобусное сообщение осуществляет ИП на маршруте  пгт Рудничный –   г. Киров (4 раза в неделю). Кроме того  через п. Рудничный проходят маршруты Верхнекамского АТП: до  пгт Лесной и до с. Южаки».

6. Пункты 4.6.1, 4.6.2, 4.6.3, 4.6.4 главы 4.6 «Развитие инженерной инфраструктуры» Части 3 Генерального плана изложить в новой редакции:

« 4.6.1. Водоснабжение

Источником водоснабжения в Рудничном городском поселении служат подземные воды. Сооружения водопровода имеются только в пгт Рудничный и состоят из артезианских скважин, головных инженерных сооружений, магистральных и распределительных сетей водоснабжения.

Водозабор осуществляется  из  артезианских скважин (введены в эксплуатацию в 1969-1986 г.г.), затем вода поступает на станцию  второго подъема – головные водопроводные сооружения (год ввода в эксплуатацию 1969) по водопроводу, выполненному в подземном исполнении, протяженностью  3,5 км.

На территории поселения 11 имеющих лицензии хозяйственно-питьевых артезианских скважин, из них:

- 5 действующих и 1 в резерве на основании концессионного соглашения переданы в ООО «ЖКХ Эксперт»

- 2 действующих и 1 в резерве - ФКУ «ИК-3 УФСИН России по Кировской области»;

- 1 действующая - Рудничной участковой больнице;

- 1 действующая - Верхнекамскому ДУ №11 КОГУП «Вятавтодор»;

Головные водопроводные сооружения – это два подземных резервуара (300 куб. и 500 куб.), один раз в год резервуары поочередно освобождают от воды и обрабатывают хлором.

Водопроводные сети в пгт Рудничный  состоят из магистральных, уличных и внутриквартальных  сетей, общей протяженностью 16,7 км.  Из них  нуждаются в замене  12,6 км (75%).

Центральным водоснабжением в пгт Рудничный охвачены: среднеэтажная  и малоэтажная многоквартирная жилая застройка, часть индивидуальной жилой застройки, общественно-деловые объекты.

Скважины: ФКУ «ИК-3 УФСИН России по Кировской области», Рудничной участковой больнице и Верхнекамскому ДУ №11 КОГУП «Вятавтодор» обеспечивает хозяйственно-питьевой водой только себя.

Вода из подземных источников используется как для хозяйственно-питьевого водоснабжения, так и для производственных нужд и противопожарных нужд.

Таблица 4.6.1.1. Характеристика хозяйственно-питьевых артезианских скважин на территории Рудничного городского поселения.

| № п/п | Местоположение скважины | № скв. | Недропользователь | Состояние скважины |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | пгт Рудничный | 33632 | ООО «ЖКХ Эксперт» | действующая |
| 2 | пгт Рудничный | 37750 | ООО «ЖКХ Эксперт» | действующая |
| 3 | пгт Рудничный, | 20600 | ООО «ЖКХ Эксперт» | действующая |
| 4 | пгт Рудничный | 66601 | ООО «ЖКХ Эксперт» | действующая |
| 5 | пгт Рудничный | 61500 | ООО «ЖКХ Эксперт» | действующая |
| 6 | пгт Рудничный | 47951 | ООО «ЖКХ Эксперт» | в резерве |
| 7 | пгт Рудничный | 33631 | Рудничная участковая больница | действующая |
| 8 | пгт Рудничный | 76700 | ФКУ ИК-3 УФСИН России по Кировской области | действующая |
| 9 | пгт Рудничный | 8603 | ФКУ ИК-3 УФСИН России по Кировской области | действующая |
| 10 | пгт Рудничный | 76699 | ФКУ ИК-3 УФСИН России по Кировской области | в резерве |
| 11 | пгт Рудничный | 76762 | Верхнекамское ДУ №11 КОГУП «Вятавтодор» | действующая |

Население, не обеспеченное централизованным водоснабжением, пользуется шахтными колодцами.

Расходы воды

1. Население

Таблица 4.6.1.2. Показатели водопотребления и протяженность сетей на территории Рудничного городского поселения

| № п/п | Показатели | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Факт | Факт | План |
| 1 | Объемы производства и реализации услуг, м3 | 193 250 | 190 546 | 193 250 |
| 1.1 | объем потребности в воде, всего: | 193 250 | 190 546 | 193 250 |
| 1.1.1 | Объем подъема (забора) воды | 193 250 | 190 546 | 193 250 |
| 1.1.2 | Объем покупки воды, всего: | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Подано на очистку | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Расход на собственные нужды, всего: | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Неучтенный расход воды (потери), всего: | 0 | 0 | 0 |
|  | то же в % | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | Полезный отпуск воды, всего: | 193 250 | 190 546 | 193 250 |
| 1.5.1 | отпуск подразделениям предприятия, всего: | 144 | 144 | 144 |
|  | Очистные сооружения | 96 | 96 | 96 |
|  | Водонапорная башня | 48 | 48 | 48 |
| 1.5.2 | реализация технической воды, всего: | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.3 | реализация питьевой воды, всего: | 193 106 | 190 546 | 193 106 |
| 1.5.3.1 | населению, всего: | 166 679 | 162 252 | 166 679 |
| 1.5.3.2 | бюджетным организациям, всего: | 24 305 | 26 740 | 24 305 |
| 1.5.3.3 | Прочим потребителям, всего: | 2 122 | 1 410 | 2 122 |
| 1.6 | Транспортирование воды потребителям, всего: | 193 250 | 190 546 | 193 250 |

Протяженность водопроводных сетей составляет 16,7 км.

Численность населения, пользующаяся услугами центрального водоснабжения в Рудничном городском поселении, составляет 2100 человек, это жители среднеэтажной, малоэтажной и индивидуальной жилой застройки (частично).

В целях эффективного использования питьевой воды, сохранения природных ресурсов на территории Рудничного городского поселения проводится работа по установке приборов учета воды. Около 50% пользователей водоснабжения, проживающих в  среднеэтажной, малоэтажной жилой застройке, оборудованы индивидуальными приборами учета, жители индивидуальной жилой застройки – на  100%, общедомовыми приборами учета потребления воды многоквартирные жилые дома не оборудованы.

Наличие приборов учета воды  позволяет упорядочить расчеты за коммунальные услуги в соответствии с их реальными объемами потребления.

2. Промышленность

Водоснабжение предприятий осуществляется из собственных скважин.  При существующей водозаборной сети скважин обустройство новых водозаборов для производственных нужд не предусмотрено.

3. Пожарные расходы воды

Система водоснабжения принимается хозяйственно-питьевая, противопожарная низкого давления с тушением пожаров с помощью автонасосов из пожарных гидрантов, пожарных водоемов и с пожарного пирса.

В соответствии со СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение и наружные сети» и исходя из количества населения и характера застройки, в таблице представлены нормативные расходы воды на противопожарные нужды:

Таблица № 4.6.1.3.

| Наименование | Принятая величина |
| --- | --- |
| количество одновременных наружных пожаров | 1 пожар |
| расход воды на один наружный пожар | 15 л/с (промзона) |
| количество одновременных внутренних пожаров | 1 пожар в общественном здании |
| расход воды на один внутренний пожар | 5 л/с |

Исходя из количества населения и характера застройки, для наружного пожаротушения принят расход 15л/сек, для внутреннего - 5л/с.

Тушение пожара в Рудничном городском поселении осуществляется из 19 пожарных водоемов и 1 цистерны, из них: 6 – в пгт Рудничный, 13 пож. водоемов и 1 цистерна – на территории ФКУ «ИК-3 УФСИН России по Кировской области» и 11 пожарных гидрантов, все находятся в  пгт Рудничный.

На 1 очередь генеральным планом запроектировано:

Реконструкция водопроводных сетей:

- пгт Рудничный, ул. Ленина, ориентировочной протяженностью 0,4 км;

- пгт Рудничный, ул. Комсомольская, ориентировочной протяженностью 0,2 км;

- пгт Рудничный, ул. Орджоникидзе, ориентировочной протяженностью 0,4 км.

    - Водоотведение

Канализационные очистные сооружения биологической очистки имеются только в пгт Рудничный и представляют собой централизованный комплекс инженерных сооружений, обеспечивающих сбор, транспортировку сточных вод.

Система канализации  пгт Рудничный состоит из:

- биологических очистных сооружений;

- 2-х канализационных насосных станций.

Биологические очистные сооружения  введены в эксплуатацию в 1976 году. Протяженность канализационных сетей составляет 12,5 км. Из них нуждаются в замене 9,3 км (74%). Проектная производительность 2877 м3/сут. Фактический объем сточных вод, поступающих на очистку, составляет 742,5 м3/сут.

Канализационные очистные сооружения для хозяйственно-бытовых стоков в пгт Рудничный обслуживает ООО «ЖКХ Эксперт», к ним подключены административные здания, больница, образовательные учреждения, многоквартирные жилые дома. Сточные воды жилых домов через дворовые, внутриквартальные, уличные сети канализации собираются на очистных сооружениях.

Почти вся индивидуальная жилая застройка пгт Рудничный не обеспечена централизованной канализацией. Сбор фекальных и иных жидких отходов производится в выгребные ямы, оборудованные при частных домах, которые не соответствуют современным санитарно-гигиеническим нормам и систематически загрязняют водоносные горизонты.

На территории ФКУ «ИК-3 УФСИН России по Кировской области» имеются канализационные сети, но выгребные ямы и очистные сооружения отсутствуют. Сброс сточных вод производится в водоем, расположенный на их территории.

Сети ливневой канализации на территории поселения отсутствуют.

Таблица №  4.6.2.1.  Характеристика очистных сооружений.

| Населенный пункт | Количество очистных сооружений | Производительность очистных сооружений, м3/сутки (проектная/фактическая) | Метод очистки | Расход стоков в 2011году (пропущено через оч. сооружения) тыс. м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| пгт Рудничный | 1 | 2877/742,5 | Биологическая очистка | 215,418 |

Таблица №  4.6.2.2.  Показатели водоотведения и протяженность сетей на территории Рудничного городского поселения.

| № п/п | Показатели | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | факт | факт | План |
| 1. | Объемы производства и реализации услуг, куб. м. | 140 974 | 132 414 | 140 974 |
| 1.1 | Отведение сточных вод, всего: | 140 974 | 13 414 | 140 974 |
| 1.1.1 | от собственных нужд водоотведения, всего: | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2 | от потребителей, всего: | 140 830 | 132 270 | 140 830 |
| 1.1.2.1 | от населения, всего | 131 872 | 125 276 | 131 872 |
| 1.1.2.2 | от бюджетных организаций, всего | 6 953 | 5 584 | 6 953 |
| 1.1.2.3 | от прочих потребителей, всего | 2 005 | 1 410 | 2 005 |
| 1.1.3 | от подразделений предприятий, всего: | 144 | 144 | 144 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | Очистные сооружения | 96 | 96 | 96 |
|  | Водонапорная башня | 48 | 48 | 48 |
| 1.1.4 | неучтенный объем принятых стоков | 0 | 0 | 0 |
|  | то же в % |  |  |  |
| 1.1.5 | транспортирование сточной жидкости, всего | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Принято стоков на собственные ОСК, всего | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Подано на очистные сооружения других организаций | 0 | 0 | 0 |

4.6.3. Санитарная чистка территории

Сегодня проблема загрязнения окружающей среды твердыми коммунальными отходами (ТКО) и отходами промышленных предприятий одна из самых важных и трудноразрешимых.

К твердым коммунальным отходам, входящим в норму накопления от населения и удаляемых транспортом специализированной организации, относятся отходы, образующиеся в жилых зданиях, включая отходы от текущего ремонта квартир, отходы от отопительных устройств местного отопления, смет, опавшие листья, собираемые с дворовых территорий, и крупные предметы домашнего обихода.

Для водоёмов и лесных массивов угрозу представляют несанкционированные свалки.

На территории Рудничного городского поселения имеется одна свалка ТКО, расположенная у юго-восточной границы пгт Рудничный, которая не соответствует требованиям законодательства и для исполнения законодательства в сфере обращения с ТКО с 01.01.2019 года закрыта.

Обращение с ТКО на территории Рудничного  поселения обеспечивается региональным оператором в соответствии с региональной программой в области обращения с отходами, в том числе с ТКО, территориальной схемой обращения с отходами в Кировской области.

В целях улучшения санитарно-экологической обстановки на территории поселения, в соответствии с Федеральным законом «Об отходах производства и потребления» на территории Рудничного городского поселения утверждена схема мест размещения контейнерных площадок и реестр мест размещения контейнерных площадок для сбора ТКО, утвержден Порядок согласования создания мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов.

Объем твердых коммунальных отходов представлены в таблице №4.6.3.1.

Таблица №4.6.3.1. Объемы бытовых отходов Рудничного городского поселения.

| № п/п | Показатели | Единица измерения | 2019 г. факт | 2020 г. план | 2021 г. план | 2022 г. план |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем бытовых отходов | тыс. т./тыс.м³ | 1.24/4.95 | 1,23/4,89 | 1,21/4,83 | 1,19/4.77 |

В соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Кировской области удельная норма накопления твердых коммунальных  отходов на одного человека составляет 1,45 м³ в год, из них 0,15 м³ это крупногабаритные отходы. Расчет объемов образования твердых бытовых отходов представлен в таблице №4.6.3.2.

Таблица №4.6.3.2. Расчет объемов образования твердых бытовых Рудничного городского поселения.

| Наименование показателей | Удельные нормы накопления на 1 человека в год, м³ | 2020 г. существующее состояние | 2021 г. | 2031 г. расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения Рудничного г/п., чел. | 1,45 | 4207 | 4150 | 3538 |
| Твердые коммунальные отходы: - общее количество по поселению с учетом общественных зданий, | 1,3 | 4381 | 4390 | 3685 |
| Крупногабаритные бытовые отходы, | 0,15 | 506 | 431 | 425 |

4.6.4. Теплоснабжение

На территории Рудничного городского поселения теплоснабжением обеспечено население пгт Рудничный и объекты ФКУ «ИК-3 УФСИН России по Кировской области».

ФКУ «ИК-3 УФСИН России по Кировской области» имеет котельную на дровах для обслуживания только своих зданий.

Услуги по теплоснабжению административных зданий,  общеобразовательных, культурных и медицинских учреждений, многоквартирный  и частный жилой фонд (частично), собственные нужды в поселении предоставляются КОГУП «Облкоммунсервис».

Таблица 4.6.4.1. Характеристика котельной.

| № п/п | Наименование, местонахождение | Марка оборудования (котел) | Вид топлива | Дата ввода в эксплуатацию | Мощность (гкал/час) | Расход топлива | Обслуживание зданий жил/адм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ккал/час | Гкал /год |  |
| 1 | Котельная пгт Рудничный, ул.Комсомольская, 2а | КЭВ10-14СО-2 котла,КЭВ6,5-14СО 1 котел | Щепа,торф | 204 | 16,337 | – | – | жилье, адм. зд., соц. культ. быт |

Таблица 4.6.4.2. Потребление тепла и протяженность тепловых сетей.

| № п/п | Показатели | Единица измерения | 2020 | за 2021 | за 2022 | за 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Потребление тепла | гкал/час | 8,73 | 8,73 | 8.73 | 8,73 |
|  | в т.ч.: на коммунально-бытовые нужды | гкал/час | 5,33 | 5,33 | 5,33 | 5,33 |
| 2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего | гкал/час | 45,2 | 45,2 | 45,2 | 45,2 |
| 3 | Протяженность сетей | км | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 |

Индивидуальные жилые дома в поселении отапливаются каменными и чугунными печами. Основным видом топлива для печей являются дрова - это отходы от лесопереработки.

Вывод: в пгт Рудничный необходимы мероприятия  по совершенствованию системы теплоснабжения, направленные на установку более эффективного котельного оборудования, замену ветхих тепловых сетей.»