СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

СТРЕЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СЕМИЛУКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 24.12.2021г. № 145

Об утверждении программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Стрелицкого городского поселения на 2021-2030 годы»

В соответствии со ст.26 «Градостроительного кодекса Российской Федерации» от 29.12.2004 №190-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской федерации от 14.06.2013 г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», Генеральным планом Стрелицкого городского поселения Совет народных депутатов

РЕШИЛ:

1.Утвердить программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Стрелицкого городского поселения на 2021-2030гг.» согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального обнародования.

3. Распространить действие данного решения на правоотношения, возникшие с 01.01.2021г.

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу администрации Стрелицкого городского поселения  Мыскова В.А.

Глава Стрелицкого городского поселения                                            Г.М. Голубина

# Приложение

к решению Совета народных депутатов

от 24.12.2021г. № 145

ПРОГРАММА

«Комплексное развитие систем

коммунальной инфраструктуры

Стрелицкого городского поселения

на 2021-2030 годы»

СОДЕРЖАНИЕ

| ВВЕДЕНИЕ ………………………………………………………………………………... | 4 |
| --- | --- |
| Часть 1. Программный документ ………………………………………………………... | 4 |
| Раздел 1.1. Паспорт программы ………………………………………………………….. | 5 |
| Раздел 1.2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры …………………………………………………………………………... | 6 |
| 1.2.1. Теплоснабжение ………………………………………………………………….. | 6 |
| 1.2.2. Водоснабжение …………………………………………………………………… | 7 |
| 1.2.1. Водоотведение ……………………………………………………………………. | 8 |
| 1.2.1. Электроснабжение ……………………………………………………………….. | 8 |
| Раздел 1.3. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры …………. | 8 |
| Раздел 1.4. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей ……………………………………………………………………… | 9 |
| Раздел 1.5. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения ………………………………………………………………………………….. | 10 |
| Раздел 1.6. Управление программой …………………………………………………….. | 13 |
| Часть 1. Обосновывающие материалы ………………………………………………….. | 17 |
| Раздел 2.2. Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры ... | 18 |
| 2.2.1. Теплоснабжение ………………………………………………………….………. | 18 |
| 2.2.2. Водоснабжение и водоотведение ……………………………………………….. | 20 |
| 2.2.3. Электроснабжение ……………………………………………………………….. | 22 |
| 2.2.4. Сбор твердых коммунальных отходов | 23 |
| Раздел 2.3. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры …………. | 23 |
| Раздел 2.4. Общая программа проектов …………………………………………………. | 24 |
| Раздел 2.5. Финансовые потребности для реализации программы ……………………. | 26 |
| Раздел 2.6. Организация реализации проектов …………………………………………. | 27 |
| Раздел 2.7. Оценка эффективности реализации программы …………………………… | 27 |

ВВЕДЕНИЕ

Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Стрелицкого городского поселения на 2021-2030 годы» (далее именуется – Программа) разработана в соответствии с Приказом Минрегиона РФ от 06.05.2011 г. №204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», Приказом Минрегиона РФ от 01.10.2013г. №359/ГС «Об утверждении методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», - Постановление правительства  РФ от 14.06.2013 г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», Генеральным планом Стрелицкого городского поселения.

Программа определяет основные направления развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования, в том числе, систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, электроснабжения,  в соответствии с потребностями промышленного, жилищного строительства, в целях повышения качества услуг и улучшения экологического состояния муниципального образования.

Основу Программы составляет система программных мероприятий по развитию и модернизации инженерной инфраструктуры Стрелицкого городского поселения на период 2021-2030 годов.

Программа включает в себя комплекс мероприятий в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, повышающих надежность функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения, способствующих режиму их устойчивого достаточного финансирования, а также обеспечивающих комфортные и безопасные условия проживания людей.

Программа предусматривает решение задач ликвидации сверхнормативного износа основных фондов, внедрение ресурсосберегающих технологий, разработку и широкое внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования жилищно-коммунальных предприятий для решения задач надежного и устойчивого обслуживания потребителей.

В Программе представлена характеристика состояния основных коммунальных систем и отмечены ключевые проблемы, влияющие на качество, надежность и экологическую безопасность оказываемых коммунальных услуг. Выявленные проблемы требуют принятия срочных мер по их устранению и минимизации рисков возникновения аварий и неблагоприятных экологических последствий при  эксплуатации изношенных и часто не отвечающих требованиям безопасности основных фондов ЖКХ.

Часть 1. Программный документ

В части 1 Программы в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утвержденными Приказом Минрегиона РФ от 01.10.2013 г. № 359/ГС, представлен краткий анализ существующего состояния коммунальных систем Стрелицкого городского поселения и даны основополагающие положения Программы.

Раздел 1.1. Паспорт программы

| Наименование программы | «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Стрелицкого городского поселения на 2021-2030 годы» |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | - Федеральный закон от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Приказ Минрегиона РФ от 06.05.2011 г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»; - Приказ Минрегиона РФ от 01.10.2013 г. № 359/ГС «Об утверждении методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; - Постановление правительства РФ от 14.06.2013 г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; - Генеральный план Стрелицкого городского поселения Семилукского муниципального района |
| Заказчик программы | Администрация Стрелицкого городского поселения |
| Разработчик программы | Администрация Стрелицкого городского поселения |
| Цель программы | Обеспечение жителей и предприятий Стрелицкого городского поселения надёжными и качественными услугами теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения и водоотведения. Сдерживание роста тарифов на коммунальные услуги. Приведение в соответствие системы коммунальной инфраструктуры потребностям жилищного и промышленного строительства |
| Задачи программы | - повышение качества коммунальных услуг; - обеспечение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры; - улучшение экологической ситуации на территории поселения; - повышение энергоэффективности; - увеличение мощности и пропускной способности систем коммунальной инфраструктуры; - внедрение системы раздельного накопления твердых коммунальных отходов на территории поселения |
| Важнейшие целевые показатели программы | -надежность (бесперебойность) снабжения потребителей предоставляемыми услугами теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения; -сбалансированность систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения; -доступность услуг теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения; - эффективность деятельности ОКК; - обеспечение экологических требований. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2021-2030 годы |
| Объемы и источники финансирования программы | Потребность в финансировании составляет 207,156 млн.рублей за счет средств областного и местного бюджетов, в том числе: -областной бюджет 202,787 млн.рублей; - местный бюджет 4,369 млн.рублей. |

Раздел 1.2. Характеристика существующего состояния

коммунальной инфраструктуры

Решение вопросов в сфере жилищно-коммунального хозяйства является одним из важнейших вопросов местного значения в обеспечении жителям муниципального образования достойных условий жизнедеятельности.

На территории поселения коммунальные услуги по теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению и очистке сточных вод, физическим и юридическим лицам оказывает ООО УК «Гарант Эксперт-Сервис». Услуги по содержанию и ремонту жилья оказывают  ООО УК «Полет», ООО УК «Гарант Эксперт – Сервис».

Услуги по вывозу твердых коммунальных отходов в Стрелицком городском поселении оказывает АО «Экотехнологии».

1.2.1. Теплоснабжение.

Обеспечение теплом существующего жилого фонда и объектов соцкультбыта Стрелицкого городского поселения осуществлялось до отопительного сезона 2013-2014г.г. от квартальной котельной Центральная №4 и индивидуальных источников тепла. Мощность котельной составляла – 13,334 Гкал/час. Так как котельная построена в 1963 году и процент технического износа составлял 80%, Программой комплексного развития коммунальной инфраструктуры 2011-2020 годов была предусмотрена реконструкция оборудования котельной и тепловых сетей.

После реализации мероприятий, предусмотренных вышеуказанной Программой, мощность всех источников теплоснабжения, действующих на территории поселения, составляет 2,949 Гкал/час.

Протяженность существующих тепловых сетей в двухтрубном исполнении – 1,33 км, протяженность изношенных тепловых сетей – 0,6 км, на многих участках требуется реконструкция с заменой трубопроводов.

Характеристика действующих котельных приведена в таблице 1.

Таблица  1

Характеристика котельных

| № п/п | Наименование котельной | Место положение | Мощность Гкал/ч | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Модульная котельная | п.Стрелица, ул.Комсомольская, 4б | 0,619 | Природный газ метан |
| 2 | Модульная котельная | п.Стрелица, ул.Комсомольская, 2г | 0,748 | Природный газ метан |
| 3 | Модульная котельная | п.Стрелица, ул.Гагарина, 26В | 0,602 | Природный газ метан |
| 4 | Модульная котельная | п.Стрелица, ул.Победа, 18б | 0,378 | Природный газ метан |
| 5 | Модульная котельная | п.Стрелица, ул.Победа, 18а | 0,344 | Природный газ метан |
| 6 | Модульная котельная | п.Бахчеево, ул.Школьная, 1а | 0,258 | Природный газ метан |

Отпуск тепла потребителям представлен в таблице 2.

Таблица 2

Объем отпуска тепла потребителям

| Наименование | Ед. изм. | 2019г. | 2020г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего теплоснабжение, в т.ч. | Гкал | 2383,04 | 2144,91 |
| Население | Гкал | 1036,94 | 950,88 |
| Бюджетные организации | Гкал | 1346,1 | 1194,03 |

1.2.2. Водоснабжение.

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения поселения являются подземные воды  водоносных комплексов.

Общее количество скважин 7 шт., оборудованы насосами ЭЦВ. Скважины имеют зоны санитарной охраны I пояса радиусом 30 м.

Разводящая сеть протяженностью 22,7 км тупиковая.  Материал труб - сталь.

Водопотребление 107 л в сутки на человека. Качество воды соответствует требованиям СаНПиН 2.1.4. 1074-01 «Питьевая вода».

Объемы отпуска воды потребителям представлены в таблице 3.

Таблица 3

Объем отпуска холодной воды потребителям

| Наименование | Ед. изм. | 2019г. | 2020г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего водоснабжение, в т.ч. | тыс.м3 | 156,62 | 156,26 |
| Население | тыс.м3 | 140,25 | 136,89 |
| Бюджетные организации | тыс.м3 | 4,33 | 3,22 |
| Прочие потребители | тыс.м3 | 12,04 | 16,15 |

1.2.3. Водоотведение.

Протяженность самотечной канализационной сети –  12,3, в том числе напорных коллекторов – 1,1 км.   Мощность очистных сооружений составляет 0,85 тыс. м3 в сутки.

Объемы водоотведения по потребителям представлены в таблице  4.

Таблица  4

Объем услуг водоотведения для потребителей

| Наименование | Ед. изм. | 2019г. | 2020г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего водоотведение, в т.ч. | тыс.м3 | 102,09 | 110,07 |
| Население | тыс.м3 | 88,87 | 84,57 |
| Бюджетные организации | тыс.м3 | 4,18 | 3,06 |
| Прочие потребители | тыс.м3 | 9,04 | 22,44 |

1.2.4. Электроснабжение.

Электроснабжение потребителей поселения в настоящее время осуществляется от системы ОАО «Воронежское рудоуправление» через подстанции ПС 3516 «Стрелица».

Кабельные и воздушные электролинии построены в 1950 – 1984 гг. Процент износа составляет 61 %. Общая протяженность кабельных линий 6 кВ –  1295 км, воздушных линий 6 кВ –  12510 км; кабельных линий 0,4 кВ - 1308 км, воздушных линий 0,4 кВ - 75510 км.

Распределение электроэнергии по коммунально-бытовым потребителям поселения на напряжение 6 кВ осуществляется через 18 трансформаторных подстанций 610,4  кВ с суммарной установленной мощностью 6,668 МВА. Загрузка трансформаторов, установленных в этих подстанциях, составляет 75 %.

Раздел 1.3. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

Целью программы является приведение в соответствие системы коммунальной инфраструктуры потребностям жилищного и промышленного строительства, улучшение качества и надежности поставки коммунальных услуг на территории Стрелицкого городского поселения для промышленных предприятий, организаций социального назначения  и населения.

В ходе реализации мероприятий программы планируется решить следующие задачи:

-  повышение качества коммунальных услуг;

- обеспечение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры;

-  улучшение экологической ситуации на территории поселения;

- повышение энергоэффективности;

- увеличение мощности и пропускной способности систем коммунальной инфраструктуры;

- внедрение системы раздельного накопления твердых коммунальных отходов на территории поселения.

Система целевых показателей составлена с учетом Приказов Минрегиона России от 10.10.2007 г. № 100 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса» и от 06.05.2011 г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований».

Основными целевыми показателями в рамках настоящей Программы являются:

- надежность (бесперебойность) снабжения потребителей предоставляемыми услугами теплоснабжения, водоснабжения,  водоотведения и электроснабжения;

- сбалансированность систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения;

- доступность услуг теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения;

- эффективность деятельности ОКК;

- обеспечение экологических требований.

Перечень целевых индикаторов приведен в части 2 «Обосновывающие материалы» в разделе 2.3. «Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры».

Раздел 1.4. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

Период действия настоящей Программы: с 2021г. по 2030 год.

Мероприятия Программы являются основой для формирования инвестиционных проектов в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения.

Ниже, в таблице 5 приведен перечень инвестиционных проектов, предлагаемых к разработке.

Таблица 5

Основные параметры инвестиционных проектов Программы

| Наименование проекта Основные параметры | Развитие и модернизация систем теплоснабжения | Развитие и модернизация систем водоснабжения и водоотведения | Развитие и модернизация систем энергоснабжения |
| --- | --- | --- | --- |
| Цели проекта | Повышение надежности и качества теплоснабжения, повышение энергоэффективности | Повышение качества водоснабжения, водоотведения, соблюдение экологической безопасности системы водоотведения и очистки стоков | Повышение качества энергоснабжения |
| Технические параметры | 1.Установка приборов учета тепла 2.Замена ветхих сетей теплоснабжения | 1.Строительство (реконструкция очистных сооружений. 2.Замена изношенных сетей водопровода, канализации | 1.Модернизация уличного освещения 2.Развитие сетей уличного освещения 3.Реконструкция линий уличного освещения по ул.Победа |
| Ожидаемые эффекты | Снижение потерь тепла, учет расхода тепла по приборам учета, снижение себестоимости услуги | 1.Обеспечение потребности населения в питьевой воде, улучшение ее качества. снижение аварийности сетей водоснабжения 2.Обеспечение экологической безопасности территории поселения | Доведение до нормативного подаваемого потребителям напряжения в сети электроснабжения, улучшение освещенности территории поселения |
| Сроки получения эффектов | 2021-2023 г.г. | 2021-2025 г.г. | 2021-2025 г.г. |

Раздел 1.5. Источники инвестиций, тарифы и доступность

программы для населения

Программа выполнена в соответствии с основными мероприятиями по развитию и модернизации инженерной инфраструктуры Стрелицкого городского поселения на период 2021-2030 годов

Разработка и утверждение данной Программы необходимы для последующей разработки инвестиционных программ организаций коммунального комплекса с целью определения размера тарифа на подключение к системам коммунального комплекса за единицу заявленной (присоединяемой) нагрузки и надбавки к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса.

В соответствии с действующим законодательством и по согласованию с органами тарифного регулирования в тарифы энергоснабжающих и энергосетевых организаций может включаться инвестиционная составляющая, необходимая для реализации указанных мероприятий.

На текущий момент инвестиционные программы организаций коммунального комплекса, действующих на территории Стрелицкого городского поселения, отсутствуют,

В связи со значительным объемом предусмотренных Программой инвестиций и необходимостью обеспечения доступности тарифов на коммунальные услуги для населения, в расчетах предусмотрено бюджетное финансирование проектов из областного бюджета и бюджета Стрелицкого городского поселения в соответствии с Бюджетным кодексом РФ и другими нормативно-правовыми актами.

Источники финансирования мероприятий Программы, объемы инвестиций подлежат пересмотру в рамках периодических процедур мониторинга и корректировки Программы.

Согласно Приказу УРТ Воронежской области от 05.08.2010г. №21/2 «Об установлении системы критериев доступности для населения Воронежской области платы за коммунальные услуги» для населения Воронежской области установлена система критериев доступности платы за коммунальные услуги, в которую включаются следующие критерии:

а) доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи - не более 22%;

б) доля населения с доходами ниже прожиточного минимума - не более 18,2%;

в) уровень собираемости платежей за коммунальные услуги - не менее 85%;

г) доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения - не более 15%.

Постановлением Правительства Воронежской области от 14.12.2020г. №1091 «О предельных (максимальных) индексах изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Воронежской области на 2021 год» утверждены:

- предельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Воронежской области на 2021 год;

- обоснования величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Воронежской области.

Величины капитальных вложений в реализацию мероприятий, предусмотренных Программой, и источники их финансирования приведены в табл.6.

Таблица 6

Капитальные вложения (инвестиционные затраты) для реализации программы инвестиционных проектов и источники их финансирования

млн.руб.

| № п/п | Наименование | Объект инвестирования | Инвестиционные затраты | Источник финансирования капитальных вложений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | Развитие и модернизация системы теплоснабжения | Замена ветхих сетей теплоснабжения по ул.Гагарина | 1,8 |  | 1,778 | 0,022 |  |
|  |  | Установка прибора учета тепла в здании МКУК «Стрелицкий Дворец культуры» | 0,25 |  |  | 0,25 |  |
|  |  | Итого | 2,05 |  | 1,778 | 0,272 |  |
| 2 | Развитие и модернизация систем водоснабжения и водоотведения | Топогеодезические работы земельного участка, подготовка и оформление технических планов на объекты реконструкции систем водоснабжения и водоотведения Стрелицкого городского поселения | 0,517 |  |  | 0,517 |  |
|  |  | Разработка проектно-сметной документации на строительство (реконструкцию) биологических очистных сооружений в р.п. Стрелица | 3,824 |  | 3,813 | 0,011 |  |
|  |  | Строительство (реконструкция) очистных сооружений п.Стрелица | 110,823 |  | 110,712 | 0,111 |  |
|  |  | Разработка проектно-сметной документации и реконструкция системы водоснабжения и водоотведения | 85,0 |  | 84,15 | 0,85 |  |
|  |  | Итого | 200,164 |  | 198,675 | 1,489 |  |
| 3 | Развитие и модернизация систем энергоснабжения | Модернизация уличного освещения | 1,574 |  | 1,416 | 0,158 |  |
|  |  | Развитие сетей уличного освещения | 0,25 |  |  | 0,25 |  |
|  |  | Реконструкция линий уличного освещения по ул.Победа | 1,25 |  |  | 1,25 |  |
|  |  | Итого | 3,074 |  | 1,416 | 1,658 |  |
| 4 | Развитие и модернизация системы сбора ТКО | Закупка контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов | 0,918 |  | 0,918 |  |  |
|  |  | Обустройство контейнерных площадок для размещения контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов | 0,25 |  |  | 0,25 |  |
|  |  | Устройство дополнительных контейнерных площадок на территории поселения | 0,7 |  |  | 0,7 |  |
|  |  | Итого | 1,868 |  | 0,918 | 0,95 |  |
|  |  | ВСЕГО | 207,156 |  | 202,787 | 4,369 |  |

Динамика изменения тарифов на отопление, водоснабжение, водоотведение, электроснабжение населения Стрелицкого городского поселения представлена в табл. 7.

Таблица 7

Динамика изменения тарифов на теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение

| Наименование услуги | Единица измерения | Период действия тарифа |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01.01.2019 - 30.06.2019 | 01.07.2019 - 31.12..2019 | 01.01.2020 - 30.06.2020 | 01.07.2020 - 31.12..2020 | 01.01.2021 - 30.06.2021 | 01.07.2021 - 31.12..2021 |
| Теплоснабжение | руб./Гкал | 2212,72 | 2256,89 | 1893,01 | 1968,38 | 1968,38 | 2023,39 |
| Холодное влдоснабжение | руб./куб.м | 43,47 | 37,11 | 37,11 | 38,59 | 38,59 | 39,74 |
| Водоотведение | руб./куб.м | 31,23 | 29,18 | 29,18 | 30,34 | 30,34 | 31,25 |
| Электроснабжение | руб./кВтч | 3,67 | 3,85 | 3,85 | 4,04 | 4,04 | 4,24 |

Раздел 1.6. Управление программой

Администрация Стрелицкого городского поселения – муниципальный заказчик Программы осуществляет общее руководство реализацией Программы, отвечает за целевое исполнение выделяемых на ее реализацию средств.

Разработка проектно-сметной документации, технический надзор, содержание заказчиков-застройщиков осуществляется за счет средств, запланированных на реализацию мероприятий Программы.

В целях обеспечения своевременной и качественной реализации Программы муниципальный заказчик:

- обеспечивает в соответствии с действующим законодательством проведение конкурсов на выполнение программных мероприятий;

- отбор в установленном порядке исполнителей работ и поставщиков оборудования по каждому программному мероприятию, финансируемому за счет бюджетных средств;

-координацию исполнения программных мероприятий, включая мониторинг их реализации, оценку результативности;

- непосредственный контроль хода реализации мероприятий Программы;

- подготовку отчетов о реализации Программы.

- контролирует действия исполнителей программных мероприятий, целевое использование направляемых им средств;

- решает вопросы по организации различных форм внебюджетного финансирования Программы;

- анализирует ход реализации Программы и по результатам ее исполнения вносит установленным порядком предложения по ее корректировке;

- подает бюджетные заявки в соответствующие учреждения финансов и жилищно-коммунального хозяйства вышестоящих территориальных образований;

- отвечает за своевременное выполнение программных мероприятий, обеспечение привлечения внебюджетных средств и средств бюджетов различного уровня, а также за реализацию механизмов привлечения средств различных источников на выполнение Программы;

Ежегодно в процессе подготовки бюджета муниципального образования с учетом хода реализации Программы администрация Стрелицкого городского поселения готовит уточненный перечень мероприятий Программы на следующий год с указанием объемов их финансирования, а также подает в соответствующее финансовое учреждение  бюджетную заявку на финансирование Программы в предстоящем финансовом году. Уточненный перечень мероприятий Программы утверждается в установленном порядке  путем внесения соответствующих изменений в Программу.

Предприятия и организации, задействованные в реализации мероприятий Программы ежемесячно, в течение 10 дней после окончания месяца, направляет администрации Стрелицкого городского поселения информацию о ходе реализации Программы.

К участию в реализации Программы муниципальным заказчиком на конкурсной основе привлекаются проектные, строительно-монтажные и иные организации. Действия исполнителей программных мероприятий регламентируются контрактами, заключаемыми с ними муниципальным заказчиком.

В таблице 8 приведен план-график реализации мероприятий  Программы.

Таблица 8

#### План-график

реализации мероприятий программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

## Стрелицкого городского поселения на 2021-2030 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Един. измер. | Объемы работ и затраты по реализации мероприятия | Ответственный за исполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.ч. по годам |  |
|  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. Развитие и модернизация систем теплоснабжения |
| 1.1 | Замена ветхих сетей теплоснабжения по ул.Гагарина | млн. руб. | 1,800 | 0,932 | 0,868 |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Стрелицкого городского поселения" |
| 1.2 | Установка прибора учета тепла в здании МКУК «Стрелицкий Дворец культуры» | млн. руб. | 0,250 |  |  | 0,250 |  |  |  |  |  |  |  | " |
|  | Итого | млн. руб. | 2,05 | 0,932 | 0,868 | 0,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Развитие и модернизация систем водоснабжения и водоотведения |
| 2.1 | Топогеодезические работы земельного участка, подготовка и оформление технических планов на объекты реконструкции систем водоснабжения и водоотведения Стрелицкого городского поселения | млн. руб. | 0,517 | 0,517 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | " |
| 2.2 | Разработка проектно-сметной документации на строительство (реконструкцию) биологических очистных сооружений в р.п. Стрелица | млн. руб. | 3,824 | 3,824 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | " |
| 2.3 | Строительство (реконструкция) биологических очистных сооружений в р.п. Стрелица | млн. руб. | 110,823 |  | 110,823 |  |  |  |  |  |  |  |  | " |
| 2.4 | Разработка проектно-сметной документации и реконструкция системы водоснабжения и водоотведения | млн. руб. | 85,0 |  |  |  | 3,0 | 82,0 |  |  |  |  |  | " |
|  | Итого | млн. руб | 200,164 | 4,341 | 110,823 |  | 3,0 | 82,0 |  |  |  |  |  |  |
| 3. Развитие и модернизация системы энергоснабжения |
| 3.1 | Модернизация уличного освещения | млн. руб. | 1,574 | 1,574 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | " |
| 3.2 | Развитие сетей уличного освещения | млн. руб. | 0,25 |  |  | 0,25 |  |  |  |  |  |  |  | " |
| 3.3 | Реконструкция линий уличного освещения по ул.Победа | млн. руб. | 1,25 |  |  |  |  | 1,25 |  |  |  |  |  | " |
|  | Итого |  | 3,074 | 1,574 |  | 0,25 |  | 1,25 |  |  |  |  |  |  |
| 4. Развитие и модернизация системы сбора твердых коммунальных отходов |
| 4.1 | Закупка контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов | млн. руб | 0,918 | 0,918 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | " |
| 4.2 | Обустройство контейнерных площадок для размещения контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов | млн. руб. | 0,25 |  | 0,25 |  |  |  |  |  |  |  |  | " |
| 4.3 | Устройство дополнительных контейнерных площадок на территории поселения | млн. руб. | 0,7 |  |  | 0,2 | 0,2 | 0,3 |  |  |  |  |  | " |
|  | Итого | млн. руб. | 1,868 | 0,918 | 0,25 | 0,2 | 0,2 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО | млн. руб. | 207,156 | 7,765 | 111,941 | 0,7 | 3,2 | 83,55 |  |  |  |  |  |  |

Часть 2. Обосновывающие материалы

В соответствии с Методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утвержденными Приказом Минрегиона РФ от 01.10.2013 г. № 359/ГС, настоящая часть программы является обоснованием предложений по выполнению мероприятий, необходимых для дальнейшего развития систем коммунальной инфраструктуры Стрелицкого городского поселения в период 2021-2030 г.г. Разделы, включенные в эту часть, раскрывают суть положений, представленных в первой части Программы – «Программные документы».

Раздел 2.1. Перспективные показатели развития поселения и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

Территория Стрелицкого городского поселения расположена в юго-западной части Семилукского муниципального района Воронежской области, по берегу р. Девица.

Территория Стрелицкого городского поселения граничит на юго-западе – с Хохольским муниципальным районом, на севере, востоке, западе - с Девицким сельским поселением. Площадь территории поселения занимают земли населенных пунктов и земли сельскохозяйственного назначения.

Общая площадь в границах Стрелицкого городского поселения составляет 574,8 Га.

На территории Стрелицкого городского поселения расположены два населенных пункта: рабочий поселок Стрелица, посёлок Бахчеево.

Административным центром поселения является рабочий поселок Стрелица, расположенный в 17 км от районного центра г. Семилуки, в 4 км от трассы А144. Соединен железнодорожной веткой (9 км) со станцией Латная (на линии Воронеж – Касторное).

Общая численность населения городского поселения по состоянию на 01.01.2021г. – 4403 чел., в том числе:

- рп.Стрелица - 3978 человек;

- п. Бахчеево - 425 человек.

На территории городского поселения функционируют следующие предприятия:  ООО «ТПК ЮПЛАСТ-Черноземье», ООО «Техномонтаж», ООО «Стройполимер», ООО УК «Гарант Эксперт – Сервис»,  ООО УК «Полет».

На территории поселения действует 21 предприятие розничной торговли, 4 предприятия, оказывающих бытовые и платные услуги населению.

На территории Стрелицкого городского поселения расположены:

- учреждения здравоохранения: Стрелицкая амбулатория на 71 посещение в смену, Бахчеевский ФАП МУЗ «Семилукская ЦРБ им. А.В.Гончарова», ГУЗ «Воронежская областная онкобольница» на 35 коек, два аптечных пункта;

- учреждение культуры: МКУК «Стрелицкий городской Дворец культуры» на 350 мест, библиотека;

- учреждение спорта: МБОУ ДОД Семилукская ДЮСШ (спортивный комплекс, стадион, многофункциональная спортивная площадка, футбольное поле);

- учреждения образования: МКОУ «Стрелицкая СОШ» на 520 учащихся, МКДОУ «Стрелицкий детский сад «Лебедь» на 240 детей.

На территории Стрелицкого городского поселения находится 2 садоводческих товарищества: «Горняк» и «Жемчужина», всего 615 участников.

Главной задачей развития систем коммунальной инфраструктуры является приведение существующего комплекса инженерных систем к состоянию, обеспечивающему жителей и предприятия Стрелицкого городского поселения качественными услугами теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения и водоотведения, сдерживание роста тарифов на коммунальные услуги

Основное направление повышение уровня жизни населения: развитие сети инженерных коммуникаций – строительство, капитальный ремонт, ремонт сетей водоснабжения, канализационных сетей и очистных сооружений.

## Перечисленные мероприятия требуют системного программного решения, на которое направлена настоящая Программа. Разработка и реализация Программы позволит повысить  уровень жизни населения.

Эффективность мероприятий будет зависеть от наличия необходимого целевого финансирования.

Раздел 2.2. Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры

Программой предусматривается формирование инвестиционных проектов по четырем системам коммунальной инфраструктуры: теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, электроснабжение. В настоящем разделе рассматриваются те проблемные вопросы по каждой из этих систем, на решение которых будут направлены мероприятия, предлагаемые для реализации в период действия настоящей Программы комплексного развития.

2.2.1. Теплоснабжение

Развитие и модернизация систем теплоснабжения.

До начала реализации на территории Стрелицкого городского поселения программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на 2011-2020 годы»   производство тепловой энергии в муниципальном образовании обеспечивала центральная -котельная поселка Стрелица, работа которой была крайне неэффективна. Центральная котельная п. Стрелица была построена в 1963 году, износ оборудования составлял 80%. само здание котельной находилось в аварийном состоянии. На момент разработки программы ресурс оборудования был выработан в 2,5 раза, КПД котельной не превышал  60%, из 4,8 км общей протяженности тепловых сетей (в двухтрубном исполнении) в предаварийном состоянии находилось 1,5км.

Снизить выработку тепла и сэкономить газ и электроэнергию не позволяло оборудование, так как котельная работала на самом экономном режиме.

В рамках реализации вышеуказанной программы выполнены следующие мероприятия:

- строительство модульных котельных для отопления МКОУ «Стрелицкая СОШ», МКУК «Стрелицкий ГДК», детский сад «Лебедь» и здания спорткомплекса;

- проектирование и строительство модульной котельной для отопления жилых домов №№26, 27, 29 по ул. Гагарина;

- перевод квартир на индивидуальное отопление.

В результате реализации мероприятий программы в 2013 году прекращена эксплуатация аварийной центральной котельной. Объекты социальной сферы поселения (школа, детский сад, Дворец культуры, Спорткомплекс, жилой комплекс из 3-х многоэтажных домов) переведены на автономное отопление от модульных котельных. И завершен перевод квартир на индивидуальное отопление

Модульные котельные построены в рамках реализации областной целевой программы «Газификация Воронежской области в 2010-2015 годах».

Таблица 9

| Потребители тепловой энергии | Площадь, м2 | Этажность здания и их количество | Объем здания, м3 | Тепловая нагрузка Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Отопление | ГВС |
| Многоквартирные дома |  |  |  |  |  |
| п. Стрелица ул. Гагарина д. 26 | 8135,9 | 5 | 29929 | 0,097 |  |
| п. Стрелица ул. Гагарина д. 27 | 5390,4 | 5 | 17124 | 0,056 |  |
| п. Стрелица ул. Гагарина д. 29 | 4202,3 | 5 | 12911 | 0,05 |  |
| Бюджетные организации |  |  |  |  |  |
| Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования Девицкая детская школа искусств п. Стрелица ул. Комсомольская 4 | 926,8 | 2 | 3695 | 0,075 |  |
| Муниципальное казенное учреждение культуры «Стрелицкий ГДК» п. Стрелица ул. Победа 18 | 1962,8 | 3 | 11243 | 0,175 |  |
| Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Стрелицкий детский сад «Лебедь» п. Стрелица ул. Комсомольская 4А | 2616,1 | 2 | 11307 | 0,204 |  |
| МКУ ДО Семилукская ДЮСШЕ п. Стрелица ул. Космонавтов 1 | 1378,9 | 2 | 7627 | 0,138 |  |

Протяженность существующих тепловых сетей – 1,33 км, протяженность изношенных тепловых сетей – 0,6 км, износ - 90 %, на многих участках требуется реконструкция с заменой трубопроводов.

Эксплуатацию и надзор за тепловыми сетями обеспечивает ООО УК «Гарант Эксперт Сервис».

В рамках настоящей Программы «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Стрелицкого городского поселения на 2021-2030 годы» планируются мероприятия по замене ветхих сетей теплоснабжения.

Ориентировочная стоимость мероприятия по замене 0,6 км ветхих сетей 1,8 млн.рублей.

Учитывая, что Генеральным планом Стрелицкого городского поселения не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется. Все новые потребители тепловой энергии подключаются к индивидуальных газовым источникам тепла.

2.2.2.  Водоснабжения и водоотведение.

Развитие и модернизация системы водоснабжения.

Источником централизованного водоснабжения Стрелицкого городского поселения являются подземные воды. Схема хозяйственно-питьевого водоснабжения поселка принята гравитационной с многосторонним питанием, противопожарной, низкого давления. Минимальный свободный напор в сети при максимальном водопотреблении для одноэтажной застройки принят не менее 10 м, при большей этажности на каждый этаж добавляется 4 м. Свободный напор для отдельных высотных зданий (или их групп) обеспечивается насосными станциями подкачки.

Общее количество скважин 7 шт., оборудованы насосами ЭЦВ. Скважины имеют зоны санитарной охраны I пояса радиусом 30 м.

Разводящая сеть протяженностью 22,7 км тупиковая. Материал труб - сталь.

Водопотребление 107 л в сутки на человека. Качество воды соответствует требованиям СаНПиН 2.1.4. 1074-01 «Питьевая вода».

Состояние проблемы:

В последние годы на территории Стрелицкого городского поселения сложилась критическая ситуация в снабжении населения питьевой водой.

Система водоснабжения находилась в аварийном состоянии. Водонапорная башня пос.Стрелица введенная в эксплуатацию в 1949 году, в 1999 году межведомственной комиссией была признана аварийной и опасной для дальнейшей эксплуатации.

Водопроводные сети изношены, возникла необходимость их замены с переводом на трубы из полиэтилена.

Для обеспечения потребности населения в питьевой воде, улучшения ее качества, предотвращения аварийной ситуации, повышения пропускной способности сетей водоотведения мероприятие было включено в Программу комплексного развития коммунальной инфраструктуры Стрелицкого городского поселения на 2011-2020 годы.

В 2020 году завершена реализация проекта «Реконструкция систем водоснабжения и водоотведения Стрелицкого городского поселения Семилукского муниципального района Воронежской области». Финансирование осуществлялось с участием средств областного бюджета в рамках государственной программы Воронежской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Воронежской области».

В соответствии с муниципальным контрактом реконструкцию систем водоснабжения и водоотведения выполнила подрядная организация ООО «АРМА36» на сумму 101 млн.рублей. Финансирование проекта осуществлялось в течении 3 лет: 2018-2020г.г.

В результате реализации проекта в п.Стрелица заменено 10,5 км водопроводных сетей, 2,6 км канализационных сетей и построено 3 км новых канализационных сетей. В целях пожарной безопасности установлено 48 пожарных гидрантов

По водозабору по ул.Космонавтов выполнено устройство новой водозаборной скважины, устройство монолитных резервуаров V=180 куб.м (2 шт.), устройство двух насосных станций.

По водозабору по ул.Железнодорожная выполнено устройство новой водозаборной скважины, устройство насосной станции 1-го подъема и капитальный ремонт станции 2-го подъема.

###### В 2021 году МП «Архитектура и Градостроительство» выполняло работы по подготовке документов для оформления права собственности на объекты реконструкции: топогеодезические работы земельного участка, подготовка и оформление технических планов на объекты реконструкции систем водоснабжения и водоотведения Стрелицкого городского поселения

Ограниченность финансовых средств не позволила выполнить реконструкцию системы водоснабжения в полном объеме. В связи с этим мероприятиями настоящей программы предусматривается реконструкция сетей водоснабжения протяженностью 8 км. На расчетный срок планируется также строительство водопроводной сети протяженностью 1 км на вновь осваиваемых территориях и участках улиц, где водоснабжение на момент разработки настоящей Программы отсутствует

Ориентировочна стоимость мероприятия по разработке проектно-сметной документации и реконструкции системы водоснабжения и водоотведения – 85 млн.рублей.

Развитие и модернизация системы водоотведения.

В настоящее время в п.Стрелица имеется централизованная система водоотведения. Стоки от потребителей поступают на очистные сооружения производительностью 850 м3/сут. В п. Бахчеево стоки отводятся в выгребные ямы, септики.

В поселке Стрелица используются не введенные в эксплуатацию в связи незавершенным строительством, очистные сооружения, которые были приняты в муниципальную собственность от ОАО «Воронежское рудоуправление» в 1997 году. В рамках реконструкции в 1996 году велось строительство очистных сооружений искусственной биологической очистки, очистные сооружения в эксплуатацию не введены. Проектная мощность 850 куб.м./сутки, однако на сегодняшний день фактическая мощность 350-420 куб.м./сутки. На текущий момент два коридора, стабилизатор ила, 2 иловых карты, КНС №2 являются недостроенными, а резервный компрессор отсутствует.

В настоящее время хозяйственно-бытовые сточные воды с поселка Стрелица по самотечному коллектору поступают на площадку существующих биологических очистных сооружений по адресу п.Стрелица ул.Красноармейская. 38. Существующие очистные сооружения практически полностью разрушены и сточные воды по самотечному коллектору без очистки поступают в р.Девица. в связи с чем существует острая необходимость строительства новых очистных сооружений.

В целях обеспечения качества очистки сточных вод, экологической безопасности территории поселения предполагается строительство (реконструкция) очистных сооружений п.Стрелица.

В 2020 – 2021 годах выполнялись работы по разработке проектной и рабочей документации строительства биологических очистных сооружений в п. Стрелица.

Для обеспечения функционирования производственного процесса на площадке очистных сооружений предусматривается строительство:

-здание блока механической очистки;

- здание блока биологической очистки и доочистки сточных вод;

-здание операторской (существующее);

- площадки для хранения песка и ила;

- усреднитель (2 резервуара объемом по 80 куб.м);

- аварийные иловые карты;

- дизель генераторная установка (ДГУ);

- внутриплощадочные сети

Технологический процесс системы водоотведения включает в себя систему подачи сточных вод на очистку, очистки и отведения хозяйственно-бытовых сточных вод.

Общая стоимость инвестиционного проекта по строительству (реконструкции) биологических очистных сооружений в п.Стрелица  составит 110,823 млн.рублей.

    - Электроснабжение

Развитие  модернизация систем энергоснабжения.

Электроснабжение потребителей поселения в настоящее время осуществляется от системы ОАО «Воронежское рудоуправление» через подстанции ПС 35/6 «Стрелица».

Годы постройки кабельных и воздушных электролиний: 1950-1984 гг.

Износ: 61 %.

Общая протяженность:

- кабельных линий 6 кВ –  1295 км;

- воздушных линий 6 кВ –  12510 км;

- кабельных линий 0,4 кВ - 1308 км;

- воздушных линий 0,4 кВ - 75510 км.

В вопросах электроснабжения потребителей поселения имеется ряд проблем: состояние опор линий электроснабжения аварийное, подаваемое напряжение в сети системы электроснабжения не соответствует нормам.

Для своевременного решения вопросов ремонта, электросетевое хозяйство, расположенное на территории поселения, в 2020 году передано специализированной организации АО «Воронежская горэлектросеть».

В рамках настоящей Программы планируются мероприятия по модернизации и развитию системы уличного освещения на территории Стрелицкого городского поселения:

- модернизация уличного освещения;

- развитие сетей уличного освещения;

- реконструкция линий уличного освещения по ул.Победа (с заменой аварийных столбов).

Реализация мероприятий позволит повысить надежность и качество предоставляемых услуг по уличному освещению.

    - Сбор твердых коммунальных отходов

На территории Стрелицкого городского поселения размещается 6 контейнерных площадок, на них установлены 33 контейнера для накопления твердых коммунальных отходов.

Ежедневно на территории поселения региональным оператором ОАО «Экотехнологии» осуществляется вывоз ТКО спецтехникой. За счет средств бюджета поселения очищаются контейнерные площадки.

В целях благоустройства территории Стрелицкого городского поселения  регулярно проводятся работы по уборке несанкционированных свалок.

В рамках настоящей программы разработаны мероприятия в области обращения с твердыми коммунальными отходами в части внедрения их раздельного накопления:

- закупка контейнеров для раздельного накопления ТКО;

- обустройство  контейнерных площадок для раздельного накопления ТКО

- устройство дополнительных контейнерных площадок на территории поселения

В рамках регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» в 2021 году планируется закупить 90 контейнеров на сумму 918 тыс.рублей для раздельного накопления ТКО с участием средств бюджета Воронежской области.

Раздел 2.3. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

Главной задачей развития систем коммунальной инфраструктуры является приведение существующего комплекса инженерных систем к состоянию, обеспечивающему жителей, предприятия, организации Стрелицкого городского поселения качественными услугами теплоснабжения, водоснабжения,  электроснабжения и водоотведения, а также сдерживание роста тарифов на коммунальные услуги.

Результаты реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Стрелицкого городского поселения определяются с помощью целевых индикаторов, приведенных в таблице 10.

Таблица 10

Целевые индикаторы развития коммунальной инфраструктуры

| № п/п | Ожидаемые результаты Программы | Целевые индикаторы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Теплоэнергетическое хозяйство |  |
| 1.1 | Технические показатели |  |
| 1.1.1 | Надежность обслуживания систем теплоснабжения Повышение надежности работы системы теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями | Количество аварий и повреждений на 1км сети в год |
|  |  | Износ коммунальных систем |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене |
|  |  | Доля ежегодно заменяемых сетей |
|  |  | Уровень потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
| 1.1.2 | Сбалансированность систем теплоснабжения Обеспечение услугами теплоснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Уровень использования производственных мощностей |
| 1.1.3 | Ресурсная эффективность теплоснабжения Повышение эффективности работы системы теплоснабжения | Удельный расход электроэнергии |
|  |  | Удельный расход топлива |
| 2. | Водопроводно-канализационное хозяйство |  |
| 2.1 | Технические показатели |  |
| 2.1.1 | Надежность обслуживания систем водоснабжения и водоотведения Повышение надежности работы системы водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год |
|  |  | Износ коммунальных систем |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене |
|  |  | Доля ежегодно заменяемых сетей |
|  |  | Уровень потерь и неучтенных расходов воды |
| 2.1.2 | Сбалансированность систем водоснабжения и водоотведения Обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Уровень использования производственных мощностей |
|  |  | Наличие дефицита мощности (уровень очистки воды, уровень очистки стоков) |
|  |  | Обеспеченность потребителей приборами учета |
|  | 2.1.3 Ресурсная эффективность водоснабжения и водоотведения Повышение эффективности работы систем водоснабжения и водоотведения | Удельный расход электроэнергии |
| 3. | Электроснабжение |  |
| 3.1 | Технические показатели |  |
| 3.1.1 | Надежность обслуживания систем электроснабжения Повышение надежности работы системы электроснабжения в соответствии с нормативными требованиями | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год |
|  |  | Износ коммунальных систем |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене |
|  |  | Доля ежегодно заменяемых сетей |
|  |  | Уровень потерь электрической энергии |
| 3.1.2 | Сбалансированность систем электроснабжения Обеспечение услугами электроснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Уровень использования производственных мощностей |
|  |  | Обеспеченность потребителей приборами учета |
| 3.1.3 | Ресурсная эффективность электроснабжения. Повышение эффективности работы систем электроснабжения | Удельные нормативы потребления |

Раздел 2.4. Общая программа проектов

Мероприятия программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры «Стрелицкого городского поселения на 2021-2030 годы» приведены в таблице 11.

Таблица 10

Таблица 11

Мероприятия программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры «Стрелицкого городского поселения на 2021-2030 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Источник финансирования | Показатели физического объема | Объем финансирования – прогноз, млн.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. Развитие и модернизация систем теплоснабжения |
| 1.1 | Замена ветхих сетей теплоснабжения | 2021, 2022 | Областной бюджет | 0,6 км | 0,921 | 0,857 |  |  |  |  | 1,8 |
|  |  |  | Местный бюджет |  | 0,011 | 0,011 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Установка прибора учета тепла в здании МКУК «Стрелицкий Дворец культуры» | 2023 | Местный бюджет |  |  |  | 0,25 |  |  |  | 0,25 |
| ИТОГО по разделу 1 |  | 0,932 | 0,868 | 0,25 |  |  |  | 2,05 |
| 2. Развитие и модернизация систем водоснабжения и водоотведения |
| 2.1 | Топогеодезические работы земельного участка, подготовка и оформление технических планов на объекты реконструкции систем водоснабжения и водоотведения Стрелицкого городского поселения | 2021 | Местный бюджет |  | 0,517 |  |  |  |  |  | 0,517 |
| 2.2 | Разработка проектно-сметной документации на строительство (реконструкцию) биологических очистных сооружений в р.п. Стрелица | 2021 | Областной бюджет |  | 3,813 |  |  |  |  |  | 3,824 |
|  |  |  | Местный бюджет |  | 0,011 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Строительство (реконструкция) очистных сооружений п.Стрелица | 2022 | Областной бюджет | 600 куб.м/сут. |  | 110,712 |  |  |  |  | 110,823 |
|  |  |  | Местный бюджет |  |  | 0,111 |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Разработка проектно-сметной документации и реконструкция систем водоснабжения и водоотведения | 2024, 2025 | Областной бюджет | 9 км |  |  |  | 2,99 | 81,18 |  | 85,0 |
|  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | 0,01 | 0,82 |  |  |
|  | Итого |  |  |  | 4,341 | 110,823 |  | 3,0 | 82 |  | 200,164 |
| Раздел 3. Развитие и модернизация систем электроснабжения |
| 3.1 | Модернизация уличного освещения | 2021 | Областной бюджет | 189 светил. | 1,416 |  |  |  |  |  | 1,574 |
|  |  |  | Местный бюджет |  | 0,158 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Развитие сетей уличного освещения | 2023 | Местный бюджет |  |  |  | 0,25 |  |  |  | 0,25 |
| 3.3 | Реконструкция линий уличного освещения по ул.Победа | 2025 | Местный бюджет | 1,1 км |  |  |  |  | 1,25 |  | 1,25 |
| ИТОГО по разделу 3 |  | 1,574 |  | 0,25 |  | 1,25 |  | 3,074 |
| Раздел 4. Развитие и модернизация системы сбора твердых коммунальных отходов |
| 4.1 | Закупка контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов | 2021 | Областной бюджет | 90 шт. | 0,918 |  |  |  |  |  | 0,918 |
| 4.2 | Обустройство контейнерных площадок для раздельного накопления ТКО | 2022 | Местный бюджет | 6 конт.площ. |  | 0,25 |  |  |  |  | 0,25 |
| 4.3 | Устройство дополнительных контейнерных площадок на территории поселения | 2023-2025 | Местный бюджет | 10 конт.площ. |  |  | 0,2 | 0,2 | 0,3 |  | 0,7 |
| ИТОГО по разделу 4 |  | 0,918 | 0,25 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 1,868 |
| ВСЕГО по программе |  | 7,765 | 111,941 | 0,7 | 3,2 | 83,55 |  | 207,156 |

Раздел 2.5. Финансовые потребности для реализации программы

Совокупные потребности в капитальных вложениях для реализации программы инвестиционных проектов приведены в таблице 12.

Таблица 12

Совокупные потребности в капитальных вложениях для реализации

программы инвестиционных проектов

млн.руб.

| № п/п | Наименование | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мероприятия в сфере теплоснабжения | 0,932 | 8,868 | 0,25 |  |  |  | 2,05 |
| 2 | Мероприятия в сфере водоснабжения и водоотведения | 4,341 | 110,823 |  | 3,0 | 82,0 |  | 200,164 |
| 3 | Мероприятия в сфере электроснабжения | 1,574 |  | 0,25 |  | 1,25 |  | 3,074 |
| 4 | Мероприятия в сфере накопления твердых коммунальных отходов | 0,918 | 0,25 | 0,2 | 0,2 | 0,3 |  | 1,868 |
|  | ИТОГО | 7,765 | 111,941 | 0,7 | 3,2 | 83,55 |  | 207,156 |

Объемы финансирования Программы на 2021-2030 годы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном законодательством порядке при формировании местного бюджета на соответствующий год, исходя из возможностей местного и областного бюджета и степени реализации мероприятий.

При снижении (увеличении) ресурсного обеспечения в установленном порядке вносятся изменения показателей Программы.

Основное направление Программы – повышение уровня жизни населения: развитие сети инженерных коммуникаций – строительство, капитальный ремонт, ремонт сетей водоснабжения, канализационных сетей и очистных сооружений.

Эффективность мероприятий будет зависеть от наличия необходимого целевого финансирования.

Раздел 2.6. Организация реализации проектов

В Программе Стрелицкого городского поселения не содержатся проработанные инвестиционные проекты по развитию систем коммунальной инфраструктуры для поселения, запланированы лишь мероприятия в рамках текущих задач развития инженерной инфраструктуры.

Для изготовления проектно-сметной документации и строительства объектов систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, электроснабжения предусмотрено проведение конкурса для выбора подрядчика.

Для реализации данных программных мероприятий определены сроки, объем финансирования и прогнозные источники финансирования.

Раздел 2.7. Оценка эффективности реализации программы

Реализация программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Стрелицкого городского поселения на 2021-2030 годы» позволит:

- обеспечить бесперебойное энергоснабжение;

- подачу качественной воды потребителям;

- экологическую безопасность системы водоотведения и очистки стоков;

- обеспечить развитие систем коммунальной инфраструктуры (электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки стоков);

- уменьшить техногенное воздействие на среду обитания за счет модернизации канализационных очистных сооружений;

- обеспечить возможность подключения строящихся объектов к системам коммунальной инфраструктуры при гарантированном объеме заявленных мощностей;

- рациональное использование природных ресурсов.

Критерии оценки выполнения программы.

Реконструкция системы водоснабжения позволит снизить риск возникновения аварийной ситуации в системе водоснабжения, а замена стальных водопроводов с истекшим сроком эксплуатации на полиэтиленовые, позволит существенно увеличить сроки эксплуатации системы водоснабжения.

Строительство очистных сооружений и ввод в действие новых линий канализации приведет к существенному улучшению экологической обстановки Стрелицкого городского поселения.

Реконструкция линий электропередач и уличного освещения приведут к более надежному и качественному обеспечению электрической энергией населения,  предприятий промышленной и социальной сферы.