АДМИНИСТРАЦИЯ

АКЧЕРНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

УРЮПИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 апреля 2021 года                                 №29

Об утверждении схемы водоснабжения Акчернского сельского поселения

Урюпинского муниципального района Волгоградской области

В целях реализации Федерального закона  от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Федерального закона  от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О Водоснабжении и водоотведении» администрация Акчернского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить прилагаемую схему водоснабжения Акчернского сельского поселения Урюпинского муниципального района Волгоградской области.

4. Настоящее постановление вступает силу с момента его официального обнародования.

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава  Акчернского

сельского поселения                                                      А.Л. Кутыркин

Утверждена

постановлением администрации

Акчернского сельского поселения

№ 29 от 12.04.2021г.

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ АКЧЕРНСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УРЮПИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ВВЕДЕНИЕ	4

ПАСПОРТ СХЕМЫ	4

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	6

2.1. Общие сведения о Акчернском сельском поселении Урюпинского

муниципального района Волгоградской области.	6

2.2. Общая характеристика систем водоснабжения 	8

СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	9

3.1. Анализ структуры системы водоснабжения	9

3.2. Анализ существующих проблем	10

3.3. Обоснование объемов производственных мощностей	10

3.4. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в системе водоснабжения	11

3.5. Перспективная схема водоснабжения	12

Мероприятия схема_______________________________________________13

4.1. Мероприятия по реконструкции инженерной инфраструктуры водоснабжения	13

5. ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ	13

6. ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ	13

7. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ	14

8 Мероприятия программы по развитию систем водоснабжения  поселения, направленные на повышение качества услуг по водоснабжению, улучшению экологической ситуации __________________________________________15

# ВВЕДЕНИЕ

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения, повышению надежности функционирования этой системы и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в Акчернском сельском поселении Урюпинского муниципального района Волгоградской области.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

- Водоснабжение:

- водопроводные сети водоснабжение;

- водозаборные сооружения;

- водораздаточные колонки

Схема включает:

- паспорт схемы;

- пояснительную записку с кратким описанием существующих систем водоснабжения  Акчернского поселения и анализом существующих технических и технологических проблем;

-	цели и задачи схемы, предложения по их решению, описание ожидаемых результатов реализации мероприятий схемы;

-	перечень мероприятий по реализации схемы водоснабжения, срок реализации схемы и ее этапы;

- обоснование финансовых затрат на выполнение мероприятий с распределением их по этапам работ, обоснование потребности в необходимых финансовых ресурсах;

- основные финансовые показатели схемы.

# ПАСПОРТ СХЕМЫ

Наименование

Схема водоснабжения  Акчернского поселения Урюпинского муниципального района Волгоградской области на 2021 - 2027 годы.

Инициатор проекта (муниципальный заказчик)

Администрации Акчернского сельского  поселения Урюпинского  муниципального района Волгоградской области.

Местонахождение проекта

Россия, Волгоградская область, Урюпинский район, Акчернское сельское поселение.

Нормативно-правовая база для разработки схемы

-	Федерального закона от 07.12.2011 № 416-Ф3 (ред. от 30.12.2012) «О Водоснабжении и водоотведении»

-	СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

-	Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 « О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований».

-	Приложение к приказу Министерства регионального развития РФ от 6 мая 2011 г. № 204 « Методические рекомендации по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований.

- 	СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»

-	СП 8.13130.2009г. «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»

Цели схемы:

Целями схемы являются:

-	увеличение объёмов производства коммунальной продукции, в частности, оказания услуг по водоснабжению при повышении качества оказания услуг, а так же сохранение действующей ценовой политики;

-	улучшение работы систем водоснабжения;

-	повышение качества питьевой воды;

Способ достижения цели:

Для достижения поставленных целей следует реализовать следующие мероприятия:

-	строительство сетей дополнительных водопроводов, обеспечивающих возможность постоянного водоснабжения Акчернского сельского поселения в    целом;

-	реконструкция  существующих водопроводных сетей;

-	установка индивидуальных и общедомовых приборов учёта ХВС

-         снижение вредного воздействия на окружающую среду.

-        обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов

недвижимости к системам водоснабжения с гарантированным объемом

заявленных      мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе

необходимого диаметра.

Сроки и этапы реализации схемы

Схема будет реализована в период с 2021 по 2027  годы. В проекте выделяются 2 этапа, на каждом из которых планируется реконструкция  коммунальной инфраструктуры:

Первый этап 2021-2023г:

- Реконструкция ветхих водопроводных сетей, включающая перекладку существующих сетей с заменой их на полипропиленовые;

- текущий ремонт скважин х. Дьяконовский 1-й, х. Акчернский, ст-ца Тепикинская с заменой глубинных насосов;

- замена водоразборных колонок.

Второй этап 2024-2027 г.

- частичная перекладка износившихся сетей;

- замена водопровода

- текущий ремонт скважин х. Дьяконовский 1-й, х. Акчернский, ст-ца Тепикинская с заменой глубинных насосов.

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации схемы

Общий объем финансирования схемы составляет 2150 тыс. руб., в том числе:

2150тыс. руб. - финансирование мероприятий по водоснабжению;

Финансирование мероприятий планируется проводить за счет получаемой прибыли коммунального хозяйства от продажи воды, в части установления надбавки к ценам (тарифам) для потребителей.

Общий объем финансирования развития схемы водоснабжения и водоотведения в 2021 - 2027 годах составляет:

- всего	- 2150 тыс. рублей

- в том числе:

- местный бюджет	- 2150 тыс. рублей

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы

- Повышение качества предоставления коммунальных услуг по водоснабжению

- Реконструкция и замена  устаревшего оборудования водозаборных скважин  и водопроводных сетей.

- Увеличение мощности систем водоснабжения.

- Улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения

- Создание современной инфраструктуры для комфортного проживания населения, а так же дальнейшего развития сельского поселения.

- Создание благоприятных условий для привлечения средств из внебюджетных источников с целью финансирования проектов модернизации и строительства объектов водоснабжения и водоотведения.

Контроль исполнения инвестиционной программы

Оперативный контроль осуществляет Глава Акчернского сельского поселения, Урюпинского муниципального района, Волгоградской области, в соответствии с  Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-Ф3 (ред. от 30.12.2012) «О водоснабжении и водоотведении».

# ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

## 2.1. Общие сведения о Акчернском сельском поселении Урюпинского муниципального района Волгоградской области.

Граница Акчернского сельского поселения утверждена Законом Волгоградской области от 30.03.2005 года №1037-ОД «Об утверждении границ и наделении статусом Урюпинского района и муниципальных образований в его составе». Акчернское сельское поселение находится на территории Урюпинского муниципального района (число жителей 1348 чел.). Территория сельского поселения составляет 17938 га. По северу поселение граничит с Петровским  сельскими поселением, по востоку граничит с Новоанинским муниципальным районом, по югу граничит с Дубовским  сельским поселением, по западу граничит по р.Хопер с  Россошинским сельским поселением.

Согласно Устава муниципальное образование «Акчернское сельское поселение» состоит из четырех населенных пунктов:

- х.Дьяконовский 1-й (административный центр),

- х. Акчернскиий,

- х. Долговский,

- ст-ца.Тепикинская

| Наименование поселения, с указанием административного центра | Наименование населенных пунктов, входящих в состав поселения | Численность населения населенного пункта, чел | Расстояние от населенного пункта до административного центра, км | Расстояние от населенного пункта до районного центра, км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Акчернское сельское поселение Урюпинского муниципального района Волгоградской области, административный центр – х. Дьяконовский 1-й | х. Дьяконовский 1-й | 432 |  | 15 |
|  | х. Акчернский | 243 | 1 | 16 |
|  | х. Долговский | 296 | 2 | 17 |
|  | ст-ца. Тепикинская | 377 | 3 | 18 |

Наличие земельных ресурсов Акчернского сельского поселения

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь земель в границах сельского (городского) поселения - всего | га. | 17938 |
|  | в том числе: | га. |  |
|  | сельхозугодья | га. | 16148 |
|  | земли лесного фонда | га. | 736 |
|  | Земли населенных пунктов | га. | 340 |
|  | Земли промышленности, транспорта, связи и т.д. | га | 714 |

По агроэкономическому районированию Волгоградской области, территория Акчернского сельского поселения относится к умеренно-жаркому агроклиматическому району, характеризующемуся недостаточным увлажнением. Климат резко континентальный. Среднемесячная температура самого холодного месяца в году (января) равна -110С, абсолютный минимум достигает  -380С. Лето жаркое, средняя месячная температура июля +230С, максимальная температура достигает +420С. Продолжительность безморозного периода составляет 180 дней. За год выпадает в среднем 400 мм осадков, из них 200 мм приходится на теплый период. Преобладающими ветрами являются ветры восточного и юго-восточного направления.  Нормативная глубина промерзания почвы – 1,5 м. Снежный покров  до 0,4 м. Глубина залегания уровня грунтовых вод колеблется от 10 до 38м.

В Акчернском сельском поселении жилая застройка представлена индивидуальными жилыми домами. Общая площадь жилого фонда Акчернского сельского поселения составляет 31,1 тыс.кв.м.

Всего по поселению насчитывается 562 дома из них 108 не жилых.

Население Акчернского сельского поселения  на 01.01.2021 г. составляет 1348 чел., жилой фонд – 31,1 тыс.м2 общей площади.

В  Акчернском  сельском поселении водопроводные системы имеют х. Дьяконовский 1-й, х. Акчернский (ул. Верхняя), ст-ца Тепикинская. Для осуществления водоснабжения используются: в х. Дьяконовский 1-й, х. Акчернский (ул. Верхняя), ст-ца Тепикинская, по  одной буровой скважине  оборудованными насосами ЭЦВ в каждом населенном пункте.

Объекты систем водоснабжения являются собственностью администрации Акчернского сельского поселения Урюпинского муниципального района Волгоградской области и эксплуатируются Огородническим Некоммерческой Организацией «Водолей».

## 2.2. Общая характеристика систем водоснабжения

Источником водоснабжения  х. Дьяконовский 1-й является буровая скважины глубина скважин 24 м., с бетонным основанием и металлическим  сооружением, снабженной глубинным насосам марки ЭЦВ. Протяженность водопроводных сетей – 3330,00 м.

Источником водоснабжения х. Акчернский является буровая скважина глубина скважины 30 м. с бетонным основанием и металлическим  сооружением, снабженной глубинным насосам марки ЭЦВ. Протяженность водопроводных сетей – 1287,00 м.

Источником водоснабжения ст-цы Тепикинской является буровая скважина глубина скважины 30 м. без накопителя воды, снабженной глубинным насосам марки ЭЦВ. Протяженность водопроводных сетей – 8080,00 м.

Общая протяженность сетей – 12697 м.

Гарантирующий поставщик – ОНТ «Водолей»

# СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

## 3.1. Анализ структуры системы водоснабжения

Действующая система водоснабжения поселения нуждается в капитальных вложениях на модернизацию и реконструкцию. За время эксплуатации сетей масштабной реконструкции систем водоснабжения не производилась. В результате неудовлетворительного состояния водопроводных сетей часть воды ежегодно теряется из-за утечек и неучтенных расходов воды в сетях коммунальных водопроводов.

Характеристика существующих водозаборных узлов

Таблица 1.

| № № п/п | Наименование объекта и его местоположение | Состав водозаборного узла | Год ввода в эксплуатацию | Производите льность, тыс. м3/сут | Глуби на, м | Наличие Зон санитарной охраны 1 пояса, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Буровая скважина ст-ца. Тепикинская | Насос ЭЦВ 6-10-80 | 1990 | 380 | 30 | 250м2 |
| 2 | Буровая скважина х. Дьяконовский 1-й | Насос ЭЦВ 6-10-80 башня «Рожновского | 1985 | 380 | 24 | 150м2 |
| 3 | Буровая скважина х. акчернский | Насос ЭЦВ 6-10-80 башня «Рожновского | 1990 | 380 | 30 | 300м2 |

Данные лабораторных анализов воды приведены в таблице 2.

Таблица 2

| № пп | Показатель состава сточных вод | Единица измерения | Норматив СанПиН 2.1.4.1074-01 | Результат исследования (наименование водопроводных очистных сооружений) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жесткость общая | градус Ж | Не более 7,0 | 3,0 |
| 2 | Окисляемость перманганатная | мг О/л | Не более 5,0 | 2,5 |
| 3 | Фториды (F-) | мг/л | Не более 1,5 | 0,7 |
| 4 | Железо (суммарно) | мг/л | Не более 0,3 | 0,2 |
| 5 | Мутность | ЕМФ | Не более 2,6 | 1,1 |
| 6 | Марганец | мг/л | Не более 0,1 | 0,03 |
| 7 | Сульфаты | мг/л | Не более 500,0 | 380,0 |
| 8 | Кадмий (суммарно) | мг/л | Не более 0,001 | 0,001 |
| 9 | Нитраты (по NO3) | мг/л | Не более 45,0 | 35,0 |
| 10 | Аммиак (по азоту) | мг/л | Не более 2,0 | 0,6 |
| 11 | Никель (суммарно) | мг/л | Не более 0,1 | 0,07 |
| 12 | Свинец (суммарно) | мг/л | Не более 0,03 | 0,012 |
| 13 | Цинк (суммарно) | мг/л | Не более 5,0 | 2,1 |
| 14 | Медь (суммарно) | мг/л | Не более 1,0 | 0,2 |
| 15 | Водородный показатель (рН) | ед. рН | В пределах 6-9 | 7 |
| 16 | Цветность | градусы | Не более 20 | 12 |
| 17 | Привкус | баллы | Не более 2 | 1,0 |
| 18 | Запах | баллы | Не более 2 | 1,0 |

Водопроводные сети проложены из асбестово - цементных трубопроводов  диаметром  100 мм общей протяженностью 12697 м.  Износ существующих водопроводных сетей по Акчернскому поселению составляет  95 %.

В настоящее время подача воды питьевого качества потребителям Акчернского поселения из водопровода  составляет 100 м3/сут. Водопроводными сетями охвачено 35 % территории жилой застройки.

Выводы:

- Отбор воды на территории Акчернского сельского поселения осуществляется с помощью Водозаборных скважин, глубинные насосы ЭЦВ, размещенных в

х. Дьяклоновский 1-й, х. Акчернский, ст-ца Тепикинская,

- Вода соответствует требованиям Сан ПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества".

- Водопроводная сеть на территории Акчернского сельского поселения, проложенная в 1985 году, имеет неудовлетворительное состояние и требует  перекладки и замены трубопроводов.

## 3.2. Анализ существующих проблем

- Большой износ водопроводных сетей (составляют 95%);

- Аварийность на сетях водоснабжения составляет 6-8 случаев в год;

- Отсутствие резервного источника водоснабжения.

## 3.3. Обоснование объемов производственных мощностей

Реализация Программы должна обеспечить развитие систем централизованного водоснабжения в соответствии с потребностями зон жилищного и коммунально-промышленного строительства до 2027 года. Прирост численности постоянного населения на расчетный срок представлен в таблице 3.

Таблица 3

| №№ п/п | Перечень населенных пунктов | Число постоянных хозяйств | Численность постоянного населения, чел. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | По состоянию на 2021 год | Расчетный срок – 2031 год |
|  |  |  |  | Прирост | Итого |
| 1 | х. Дьяконовский 1-й | 179 | 432 | 20 | 452 |
| 2 | х. Акчернский | 100 | 243 | - | 243 |
| 3 | х. Долговский | 127 | 296 | - | 296 |
| 4 | ст-ца Тепикинская | 156 | 377 | 10 | 387 |
| Всего по поселению | 562 | 1348 | 30 | 1378 |

Жилищное строительство на период до 2027 года не планируется.

## 3.4. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в системе водоснабжения

Источником хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения населенных пунктов Акчернского поселения являются водопровод, скважина, колодцы и р. Акчерня.

При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые расходы воды для различных потребителей. Расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления в сельском поселении. Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-технического благоустройства жилой застройки.

Благоустройство жилой застройки для поселения принято следующим:

- существующий сохраняемый индивидуальный жилой фонд оборудован ванными и местными водонагревателями;

В соответствии с СНиП 2.04.01-85 "Внутренний водопровод и канализация зданий" и с учетом нормы водопотребления приняты для (таблица№4):

Таблица№4

| № п/п | Водопотребители | Нормативы потребления, м3/месяц на 1 чел |
| --- | --- | --- |
| 1. | Жилые дома |  |
| 1.1 | Централизованное водоснабжение | 0,27 |
| 1.2 | Кран во дворе | 1,83 |
| 1.3 | Уличная водоразборная колонка | 1,22 |
| 2. | Домашние животные | Нормативы потребления, Норматив, м3/(гол х мес.) |
| 2.1 | КРС | 2,13 |
| 2.2. | Лошадь | 2,43 |
| 2.3. | Овца | 0,21 |
| 3. | Приусадебные участки | Нормативы потребления, м3/(м2 х мес.) |
| 3.1. | Полив овощных культур и плодовых деревьев | 0,46 |

В сельском поселении полив овощных культур и плодовых деревьев предусматривается водой из наружних водоисточников  (р.Акчерня. оз. Дорлговское).

## 3.5. Перспективная схема водоснабжения

Источником водоснабжения населенных пунктов Акчернского поселения на расчетный срок принимаются три буровые скважины. На территории поселения предусматривается 100%-ное обеспечение централизованным водоснабжением существующих на данный период объектов. Водоснабжение населенных пунктов организуется от существующих, требующих реконструкции и планируемых водозаборных узлов (далее – ВЗУ).

Для нормальной работы системы водоснабжения Акчернского сельского поселения планируется:

Расчетное потребление воды питьевого качества на территории сельского поселения составит;

На первом этапе – 110 м3/сут;

На 2 этапе – 116,1м3/сут.

Суммарное потребление Акчернского сельского поселения по этапам строительства представлено в таблице №5

Таблица№5

| №1 | Наименование водопотребителей | Потребность в воде, м3/сутки |
| --- | --- | --- |
|  |  | настоящ. состоян. | 1 этап (2021-2023) | 2 этап (2024-2027) |
| 1 | Население | 78 | 78 | 84 |
| 2 | Полив зеленых насаждений | 22 | 22 | 24 |
|  | итого | 100 | 100 | 106 |
|  | Неучтенные расходы 10% | 10 | 10 | 10,1 |
|  |  | 110 | 110 | 116,1 |

Состав и характеристика ВЗУ определяются на последующих стадиях проектирования. Водопроводные сети необходимо предусмотреть для обеспечении 70% охвата жилой и коммунальной застройки системами водоснабжениями с одновременной заменой старых сетей выработавших свой амортизационный срок и сетей с недостаточной пропускной способностью. Площадки под размещение новых водозаборных узлов согласовываются с органами санитарного надзора в установленном законом порядке после получения необходимых заключений. Подключение планируемых площадок нового строительства. Располагаемых на территории или вблизи действующих систем водоснабжения. Производится по техническим условиям владельцев водопроводных сооружений.

Для снижения потерь воды, связанных с нерациональным ее использовании. У потребителей повсеместно устанавливаются счетчики расхода воды. Для нормальной работы системы водоснабжения Акчернского сельского поселеия планируется:

- реконструировать существующие ВЗУ в

- х. Акчернский

- х. Дьяконовский 1-й

- ст-ца Тепикинская

# 4. МЕРОПРИЯТИЯ СХЕМЫ

## 4.1. Мероприятия по реконструкции инженерной инфраструктуры водоснабжения

Общая потребность в воде на конец расчетного периода (2027 год) должна составить 116,1 тыс. м3/сут.

Для обеспечения указанной потребности в воде с учетом 100% подключения всех потребителей к централизованной системе водоснабжения предлагаются мероприятия поэтапного освоения мощностей.

I этап. 2021 - 2023 гг.

Замена насосов, замена изношенных труб в системе водоснабжения, замена водоразборных колонок, текущий ремонт.

II этап  2024- 2027гг.

Замена изношенных труб в системе водоснабжения, текущий ремонт.

водопровод будет заменен  полиэтиленовыми трубами ГОСТ 18599-2001 "Питьевая" диаметром 100 мм.

# 5. ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

В соответствии с действующим законодательством в объём финансовых потребностей на реализацию мероприятий настоящей программы включается весь комплекс расходов, связанных с проведением её мероприятий. К таким расходам относятся.

- строительно-монтажные работы;

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

- приобретение материалов и оборудования;

- дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки в связи с реализацией программы.

Реализация мероприятий программы предпологается не только за счет средств бюджета Акчернского сельского поселения, но и за счет средств внебюджетных источников.

# 6. ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

## 6.1. Структура финансирования программных мероприятий.

Общий объем финансирования программы развития схемы водоснабжения в 2021 - 2027годах составляет:

- всего	- 2150 тыс. рублей

- в том числе:

- местный бюджет	- 2150 тыс. рублей;

- внебюджетные источники	- 0 тыс. рублей

# 7. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

В результате реализации настоящей программы:

- потребители будут обеспечены коммунальными услугами централизованного водоснабжения;

- будет достигнуто повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг;

- будет улучшена экологическая ситуация.

Реализация программы направлена на увеличение мощности по водоснабжению  для обеспечения подключения  существующих объектов Акчернского поселения в необходимых объемах и необходимой точке присоединения на период 2021 - 2027 г.г. согласно техническому заданию.

# Приложение 1

Мероприятия

программы по развитию систем водоснабжения  поселения, направленные на повышение качества услуг по водоснабжению, улучшению экологической ситуации.

(финансовый план)

водоснабжение

1-2 этап 2021 – 2027 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Финансовые потребности всего, тыс.руб. (без НДС) | Реализация мероприятий по годам, тыс.руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 1 | Реконструкция ветхих водопроводных сетей, включающая перекладку существующих сетей с заменой их на полипропиленовые | 850 | 150 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 |  |
| 2 | Замена глубинных насосов (х. Дьяконовский 1-й. х. Акчернский. ст-ца Тепикинская) | 500 | 200 |  |  |  |  |  | 300 |
| 3 | замена водоразборных колонок | 200 |  |  | 100 |  | 100 |  |  |
| 4 | текущий ремонт скважин х. Дьяконовский 1-й, х. Акчернский, ст-ца Тепикинская | 600 |  | 200 |  | 200 |  | 200 |  |
|  | Итого | 2150 | 350 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |